BT35-11,T35-11,FT35-11,.FBT35-11,,CBF，SF,DZ,系列防爆轴流风机分为：壁式。管道式，固定式，岗位式，移动支架式

BT35-11,BT35-11,T35-11,FT35-11,.FBT35-11,, CBF/BAF，SF,DZ,系列防爆轴流风机可配：防雨百叶窗，45°，90°防雨弯头，配风管，防虫网，防鸟网.

详细技术参数说明

BT35-11-2.8   0.25KW   0.12KW  2900rmp  1450rmp  3202m3/h 232pa
BT35-11-3.15  0.55KW   0.18KW  2900rmp  1450rmp  4545m3/h 294pa
BT35-11-3.15  0.75KW   0.18KW  2900rmp  1450rmp  6542m3/h 373pa
BT35-11-4     1.1KW    0.25KW  2900rmp  1450rmp  9336m3/h 474pa
BT35-11-4 .5  0.37KW   0.37KW  1450rmp  1450rmp  6658m3/h 150pa
BT35-11-5  0.75KW   0.37KW  1450rmp  960rmp   9133m3/h 185pa
BT35-11-5.6 1.1KW    0.37KW  1450rmp   960rmp   12812m3/h 232pa
BT35-11-6.3 1.5KW    0.75KW  1450rmp   960rmp   12082m3/h 294pa
BT35-11-7.1 3KW     1.1KW    1450rmp   960rmp   26120m3/h 373pa
BT35-11-8  4KW     2.2KW    1450rmp   960rmp   37070m3/h 474pa
BT35-11-9  4KW     4KW      960rmp    960rmp   35227m3/h 263pa
BT35-11-10  5.5KW   5.5KW    960rmp    960rmp   48326m3/h 324pa
BT35-11-11.2 7.5KW   7.5KW   960rmp    960rmp    67892m3/h 407pa

T35-11-2.8   0.25KW   0.12KW  2900rmp  1450rmp  3202m3/h 232pa
T35-11-3.15  0.55KW   0.18KW  2900rmp  1450rmp  4545m3/h 294pa
T35-11-3.15  0.75KW   0.18KW  2900rmp  1450rmp  6542m3/h 373pa
T35-11-4     1.1KW    0.25KW  2900rmp  1450rmp  9336m3/h 474pa
T35-11-4 .5  0.37KW   0.37KW  1450rmp  1450rmp  6658m3/h 150pa
T35-11-5  0.75KW   0.37KW  1450rmp  960rmp    9133m3/h 185pa
T35-11-5.6 1.1KW    0.37KW  1450rmp   960rmp   12812m3/h 232pa
T35-11-6.3 1.5KW    0.75KW  1450rmp   960rmp   12082m3/h 294pa
T35-11-7.1 3KW     1.1KW    1450rmp   960rmp   26120m3/h 373pa
T35-11-8  4KW     2.2KW    1450rmp   960rmp   37070m3/h 474pa
T35-11-9  4KW     4KW      960rmp    960rmp   35227m3/h 263pa
T35-11-10  5.5KW   5.5KW    960rmp    960rmp   48326m3/h 324pa
T35-11-11.2 7.5KW   7.5KW   960rmp    960rmp    67892m3/h 407pa

FT35-11-2.8   0.25KW   0.12KW  2900rmp  1450rmp  3202m3/h 232pa
FT35-11-3.15  0.55KW   0.18KW  2900rmp  1450rmp  4545m3/h 294pa
FT35-11-3.15  0.75KW   0.18KW  2900rmp  1450rmp  6542m3/h 373pa
FT35-11-4     1.1KW    0.25KW  2900rmp  1450rmp  9336m3/h 474pa
FT35-11-4 .5  0.37KW   0.37KW  1450rmp  1450rmp  6658m3/h 150pa
FT35-11-5  0.75KW   0.37KW  1450rmp  960rmp   9133m3/h 185pa
FT35-11-5.6 1.1KW    0.37KW  1450rmp   960rmp   12812m3/h 232pa
FT35-11-6.3 1.5KW    0.75KW  1450rmp   960rmp   12082m3/h 294pa
FT35-11-7.1 3KW     1.1KW    1450rmp   960rmp   26120m3/h 373pa
FT35-11-8  4KW     2.2KW    1450rmp   960rmp   37070m3/h 474pa
FT35-11-9  4KW     4KW      960rmp    960rmp   35227m3/h 263pa
FT35-11-10  5.5KW   5.5KW    960rmp    960rmp   48326m3/h 324pa
FT35-11-11.2 7.5KW   7.5KW   960rmp    960rmp    67892m3/h 407pa

FBT35-11-2.8   0.25KW   0.12KW  2900rmp  1450rmp  3202m3/h 232pa
FBT35-11-3.15  0.55KW   0.18KW  2900rmp  1450rmp  4545m3/h 294pa
FBT35-11-3.15  0.75KW   0.18KW  2900rmp  1450rmp  6542m3/h 373pa
FBT35-11-4     1.1KW    0.25KW  2900rmp  1450rmp  9336m3/h 474pa
FBT35-11-4 .5  0.37KW   0.37KW  1450rmp  1450rmp  6658m3/h 150pa
FBT35-11-5  0.75KW   0.37KW  1450rmp  960rmp   9133m3/h 185pa
FBT35-11-5.6 1.1KW    0.37KW  1450rmp   960rmp   12812m3/h 232pa
FBT35-11-6.3 1.5KW    0.75KW  1450rmp   960rmp   12082m3/h 294pa
FBT35-11-7.1 3KW     1.1KW    1450rmp   960rmp   26120m3/h 373pa
FBT35-11-8  4KW     2.2KW    1450rmp   960rmp   37070m3/h 474pa
FBT35-11-9  4KW     4KW      960rmp    960rmp   35227m3/h 263pa
FBT35-11-10  5.5KW   5.5KW    960rmp    960rmp   48326m3/h 324pa
FBT35-11-11.2 7.5KW   7.5KW   960rmp    960rmp    67892m3/h 407pa

安装与使用

1、 首先检查框架、风叶有无变形，扇叶转动是否灵活，有无摩擦现象。检查所有紧固件是否齐全、拧紧，应有防爆合格证编号。

2、 线路电压必须与电机上额定电压相符。

3、 用500V兆欧表检查电动机的绝缘电阻，其电阻值若小于50MΩ，则应用烘干法或短路电流法进行干燥处理，使其绝缘电阻大于5 MΩ。

4、 必须配用小型防爆开关做电源开关，或将普通开关安装于室外无爆炸性危险的地方。

5、 接电源的电缆外径应与密封圈相符，拧紧、压紧螺母后应保证密封圈与电缆间、出线间咀无间隙，否则将失去隔爆性能。

6、 装配时应保证防爆间隙小于0.2mm，更换电机轴承的润滑脂，其润滑脂牌号为ZG-2H复合钙基润。

7、 防爆电动机非接线部分不可随意拆卸，接线时，打开接线室的盖，穿入引线接到端子上，接好后，盖上盖拧紧螺钉使其隔爆面间隙小于0.2mm，再上紧出线器，使引线不能窜动。

8、 使用中的排风扇应经常清扫电机上粉尘及其它积聚物，以免影响散热。

9、 长期不用的排风扇重新使用时，应按说明书再检查一遍，合适后方可使用。

注意：安装时，注意隔爆面，装配时隔爆面须涂204-1防锈油脂。所有防爆面不得有损伤或锈蚀，否则将失去防爆性能，如有损伤或锈蚀现象需按《防爆电气设备防爆面缺陷处理的规定》进行修补。

→FB（BTS）防爆摇头扇/落地扇技术参数介绍
FB（BTS）-500  370W  6600m3/h  500mm风叶直径 220V/380V 落地式/壁式
FB（BTS）-600  450W  9600m3/h  600mm风叶直径 220V/380V 落地式/壁式
FB（BTS）-750  750W  18000m3/h7500mm风叶直径 220V/380V 落地式/壁式
→→参数说明

防爆排风扇/防爆换气扇/防爆电风扇/防爆排气扇

BFS-300-FAG-300-CBPS-300-BZF51-300扇叶直径300mm风量2200m3/h功率0.12KW/120W 1450rpm转速 安装孔尺寸300×300mm电压220V/380V

BFS-400-FAG-400-CBPS-400-BZF51-400扇叶直径400mm风量2400m3/h功率0.18KW/180W 1450rpm转速 安装孔尺寸380×380mm电压220V/380V

BFS-500-FAG-500-CBPS-500-BZF51-500扇叶直径500mm风量4900m3/h功率0.25KW/250W 1450rpm转速 安装孔尺寸440×440mm电压220V/380V

BFS-600-FAG-600-CBPS-600-BZF51-600扇叶直径600mm风量9500m3/h功率0.37KW/370W 1450rpm转速 安装孔尺寸520×520mm电压220V/380V

岗位式防爆轴流通风机BT35-11-2.8号机，叶片角度35°，风叶直径280mm,配用电机型号YSF-5024，功率0.18kw转速(1450r/min),风量1605m3/h,全压（60pa),用于220V，380V
防爆轴流通风机BT35-11-2.8号机，叶片角度35°，风叶直径280mm,配用电机型号YSF-6322，功率0.25KW，转速(2900r/min),风量3202m3/h,全压（232pa),用于220V，380V
带支架式防爆轴流通风机BT35-11-3.15号机，叶片角度35°，风叶直径315mm,配用电机型号YSF-6524，功率0.37KW，转速(1450r/min),风量2273m3/h,全压（74pa),用于220V，380V
固定式防爆轴流通风机BT35-11-3.15号机，叶片角度35°，风叶直径315mm,配用电机型号YSF-7122，功率0.75KW，转速(2900r/min),风量4545m3/h,全压（373pa),用于220V，380V
防爆轴流式通风机BT35-11-3.55号机，叶片角度35°，风叶直径355mm,配用电机型号YSF-6314，功率0.37KW，转速(1450r/min),风量3265m3/h,全压(93pa),用于220V，380V
岗位脚防爆轴流式通风机BT35-11-3.55号机,叶片角度35°，风叶直径355mm配用电机型号YSF-8022,功率0.75KW,转速(2900r/min),风量6542m3/h，全压(373pa)
用于220V，380V
固定架防爆轴流式通风机BT35-11-4号机，叶片角度35°，风叶直径400mm配用电机型号YSF-7114，功率0.55KW，转速(1450r/min)，风量4687m3/h,全压(119Pa)
用于220V，380V
移动岗位式防爆轴流式通风机BT35-11-4号机，叶片角度35°，风叶直径400mm配用电机型号YF90S-2,功率1.1KW,转速(2900r/min)，风量9336m3/h,全压(119Pa),用于380V
墙壁装防爆轴流通风机BT35-11-4.5号机,叶片角度35°,风叶直径450mm,配用电机型号YSF-7124,功率0.55KW,转速(1450r/min)，风量6658m3/h，全压（150pa），用于220V，380V
方形百叶窗防爆轴流通风机BT35-11-5号机，叶片角度35°，风叶直径500mm，配用电机型号YSF-8024，功率0.75KW，转速(1450r/min)，风量9133m3/h，全压（185Pa）,用于220V，380V
带百叶窗防爆轴流通风机BT35-11-5号机，叶片角度35°，风叶直径500mm，配用电机型号YSF-8026，功率0.37KW，转速(2900r/min)，风量6104m3/h，全压(81pa),用于220V，380V

管道吹风机BAF400法兰边直径450，喇叭口直径485，高315,适用于Ⅱ类A、B级T4组及以下级别的体混合物(1区和2区)场所,广泛适用于：石油、

固定式：固定式又可分为壁式，也叫管道式，将风机固定在通风口。

岗位式：也称为移动式，带岗位支架，支架上带有滚轮，可随处移动，使用方便。

注意：请订时，注明需要的安装方式以便为您配备相应的安装附件。

管道吹风机BAF/CBF产品特点：

1.是原有防爆轴流风机的改良产品，不管是在外观上，还是产品功效上都有较大的改善。

2.风筒为圆形，且风筒上都按照国家标准标有风机的防爆标志，以及公司的铭牌。

3.风叶为3片，前后带有钢丝网罩，使用起来安全可靠。

4.CBF/CBF防爆轴流风机采用优质高档防爆电机，防爆性能好，且产品使用寿命长。

管道吹风机BAF/CBF风机价格，BAF/CBF防爆风机厂家价格，风机出厂价直销，质保一年。欢迎来电咨询洽谈。

管道吹风机BAF/CBF主要技术参数：

以下参数都为国标，如需更改，也可按照客户的需求定制！

1、风叶直径：300MM,400MM；500MM,600MM,700MM

2、电机功率：0.37KW；0.18KW,0.55KW,0.75KW,1.1KW

3、转速：1450转/分钟；

4、电压：220V/380V。

管道吹风机BAF(CBF)400,300,500,600,700适用范围：

1、气体混合物危险场所：1区、2区。

2、气体混合物：ⅡA、ⅡB。

3、温度组别：T1～T4。

4、防爆标志： ExdⅡBT4。

防爆管道吹风机BAF/CBF法兰边直径450，喇叭口直径485，高315,电压有220V，380V,转速1450转。风量2880立方米每小时

BFT35-11-4风机，F指防腐，B是指防爆，T指通风机，35是轮毂比：即轮毂直径与叶轮直径的比是35%，11指1级叶轮、第一次设计，4指叶轮直径为4分米—即400毫米。这是一种轴流通风机，是T35-11系列风机的派生产品，其风叶、风筒均采用玻璃钢材质，其余部位做了防腐处理，用于输送有腐蚀性的气体。