《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起

止地点。

- 行业类别……按国标填写。

- 总投资……指项目投资总额。

- 主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民

住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制

的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见……由行业主管部门填写答复意见，无主管部门

项目，可不填。

- 审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门

批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 天然气蒸汽锅炉技改项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南京华洲药业有限公司 |
| 法人代表 | 杨寿海 | 联 系 人 | 王静 |
| 通讯地址 | 南京市高淳区桠溪镇东风路9 号 |
| 联系电话 | 18913377801 | 传 真 | / | 邮政编码 | 211303 |
| 建设地点 | 南京市高淳区桠溪镇东风路9 号 |
| 立项审批部门 | 高淳区行政审批局 | 批准文号 | 高行审技备[2018]27号 |
| 建设性质 | □新建□扩建√技术改造 | 行业类别 及代码 | [D4430]热力生产和供应 |
| 占地面积 (平方米) | 300 | 建筑面积 （平方米） | 300 |
| 总投资 （万元） | 450 | 其中：环保投资（万元） | 5 | 环保投资比例（%） | 1.1 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投 产日期 | 2018年6月 |
| 主要原辅材料（包括名称、用量)及设施规格、数量(包括锅炉、发电机等） 主要原辅材料：见主要原辅材料一览表，表1-2。 主要生产设备：见设备清单一览表，表1-3。 |
| 水及能源消耗情况： |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水(吨/年) | 36.5万 | 燃油(吨/年) | / |
| 电(千瓦时/年) | 47.63万 | 天然气(m3/年) | 300万 |
| 燃煤(吨/年) | / | 其 它 | / |
| 污水(工业废水(、生活污水□)排放量及排放去向 建设项目实行雨污分流，废水主要为锅炉排污水及软化装置排水，作为清下水直接排放。（去向） |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射设施的使用情况 本项目不使用有放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 南京华洲药业有限公司作为一家致力于绿色生命科学产业的以环保新农药为主业、以农资连锁、国际贸易等现代服务业为支撑的集科研、制造、国际国内等上下游一体的全产业链高新技术公司。 南京华洲药业有限公司的母公司南京红太阳股份有限公司有3台生物质锅炉,一开两备，为厂区各车间提供蒸汽。现为了响应节能减排的要求，南京华洲药业有限公司拟投资建设天然气蒸汽锅炉技改项目，项目占地面积300m2，不新增建筑面积，利用现有锅炉房进行技术改造。项目总投资450万元，其中环保投资5万元，占总投资的1.1%。不新增职工，由现有项目调配，预计2018年10月投产。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年10月1日实施），见表1-1，本项目为热力生产和供应工程项目，因此，本项目需要做环境影响评价报告表。 表1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录核对表 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏环境敏感区含义 三十一、电力、热力生产和供应业 92、热力生产和供应工程 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（不含）以上 其他（电热锅炉除外） / / 南京华洲药业有限公司遵照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院98-253号令）的有关条款的规定，委托我公司承担上述项目的环境影响报告表的编制工作。 2、建设项目概况 （1）建设项目名称、建设地点、建设单位、建设性质、投资及行业类别 项目名称：天然气蒸汽锅炉技改项目 建设地点：南京市高淳区桠溪镇东风路9号，地理位置见附图1。 建设单位：南京华洲药业有限公司 建设性质：技术改造 项目投资：450万元 行业类别：[D4430]热力生产和供应 （2）建设内容及规模 本项目购置冷凝式燃气蒸汽锅炉1台，淘汰原有生物质煤锅炉，配置300平方米的锅炉房，建设配套的地埋燃气管道500米，增加配套蒸汽管网，不新增建筑面积。项目竣工后，不新增产能，为厂区各车间提供蒸汽20吨/小时。项目竣工后，为厂区各生产车间提供蒸汽，完善厂区公用工程技改，用清洁能源天然气代替原有生物质和煤，节能减排。 项目主要建设内容见下表。 表1-2 项目主要建设内容一览表 工程名称 项目名称 建设内容及规模 主体工程 锅炉房 占地面积300m2，利用原有锅炉房，不新增建筑面积 地埋燃气管道 500m 配套蒸汽管网 依托原有蒸汽管网新建130m蒸汽管网 公用工程 供水系统 生产用水来源为叶家水库，生活用水通过市政管网接入 供电系统 依托厂内现有供电电网 供蒸汽系统 由本项目天然气蒸汽锅炉提供 供气系统 燃气管道铺设完成后，由港华燃气供给 环保工程 废气处理控制 新建一根绝对高度15米烟囱有组织排放 噪声处理控制 隔声、吸声、减振措施 固废处理控制 本项目无固废产生 废水处理控制 经厂区已建污水处理站处理 3、厂区布置情况 本次评价项目为天然气蒸汽锅炉技改项目，不改变厂区内其他构筑物空间布局。项目区位于厂区西南方向，本项目厂区总平面布置图详见附图3。 4、本项目主要生产设备见表1-3 表1-3设施规格、数量一览表 序号 设备名称 设备型号 数量 1 天然气蒸汽锅炉 WNS20-1.25-Q（LN） 1套 2 天然气管道 ￠250 500米 3 蒸汽管 DN200 130米 5、公用工程及辅助设施 公用工程及辅助设施见表1-4。 表1-4 本项目全厂公用及辅助工程一览表 建设名称 设计能力 备注 公用 工程 给水 用水量38809t/a 由区域管网供给 排水 排水量2309t/a | 作为清下水直接外排 供电 10万kwh/a 区域电网供给 供气 300万m3/a 区域天然气管网供给 环保 工程 废气处理 15米高烟囱有组织排放 新建 废水处理 隔油池、化粪池 依托厂区内现有污水处理厂，用二级处理工艺，处理达标后尾水排入桠溪河 噪音处理 采用低噪声设备、隔声减震、吸声等措施 / 6、与产业政策相符性 本项目为天然气蒸汽锅炉技改项目，对照《产业结构调整指导目录（2011 年本，2013修订）》，本项目不属于其中鼓励、限制类、禁止类，属于允许类。 对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本，2013修订）》，本项目不属于其中鼓励、限制类、禁止类，属于允许类。 因此，本项目符合国家的产业政策。 7、与规划的相容性 本项目建于高淳区桠溪镇东风路9号，选址符合南京市产业规划和高淳区规划要求；厂区不在江苏省生态红线划定的范围内，选址不违背《江苏省生态红线区域保护规划》的相关要求。 8、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）和《南京市生态红线区域保护规划》，生态环境保护目标详见表1-5。 表1-5 生态环境保护目标表 生态环境 环境保护对象 环境保护要求 名称 方位 距离m 范围 国际慢城桠溪生态 之旅保护区 N 2000 二级管控区：东至溧阳，西至漆桥镇，北至溧水，南至青山茶场，包括、穆家庄村、瑶宕村、蓝溪村、桥李村、荆山村、跃进村6个行政村区域范围 二级管控区内禁止从事下列活动：砍柴、采脂和狩猎；挖砂、取土和开山采石；野外用火；修建坟墓；排放污染物和堆放固体废物；其他破坏生态公益林资源的行为 由表1-5可知，项目不在生态红线保护区中，本项目建设不会对其造成影响。 （2）环境质量底线 项目所在地的大气、水、声环境质量良好。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此本项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目用水取自当地自来水，且用水量较小，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 南京市环境准入负面清单要求南京市全市范围内禁止新(扩)建燃煤发电、钢铁、水泥、原油加工、制浆造纸、平板玻璃、有色金属冶炼、多晶硅冶炼等和以煤炭为主要原料的高耗能、重污染项目。本项目属于热力生产和供应工程，不属于南京市环境功能区划中的负面清单项目。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 南京红太阳股份有限公司桠溪生产基地（南京红太阳股份有限公司、南京华洲药业有限公司）厂区于2008年建设SZL20-1.25-AⅡ锅炉节能减排项目，并获得高淳区环境保护保局高环审（08）128号关于该项目的环境影响报告表审批意见。 （1）废气： 原有锅炉燃烧废气经水膜除尘器进行脱硫除尘达标排放至45米高烟囱排放，锅炉烟气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准，即：烟尘排放浓度≤900mg/Nm3，烟气黑度≤1级。 （2）废水： 原有项目按照“雨污分流、清污分流”要求建设厂区给排水系统，污水依报告表中提出的清洁生产方案，作为补充水利用，不直接排放。 （3）固废： 原有锅炉项目固废主要为锅炉炉渣及生活垃圾，锅炉炉渣综合利用，生活垃圾委托环卫部门统一回收处置。 （4）噪声： 原有锅炉项目采取有效的隔声降噪措施、优化设计方案、合理布局及建筑物，确保厂界的声环境达到该区域的声功能要求（按该项目区域声功能环境属于3类区，排放执行GB12348-2008标准：白天65分贝、夜间55分贝）。 （5）原有锅炉项目污染物排放量 原有锅炉项目污染物核定年排放总量指标为烟尘量≤14.3t/a；二氧化硫≤65t/a。 现有项目存在的问题及“以新带老”措施： 现有项目针对项目排污情况采取了相应的污染防治措施，各类污染物经治理后均可达标排放。因此现有项目不存在环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境和社会环境简况

| 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 高淳区位于南京市市郊，地处北纬31°14'~31°26'、东经118°41'~119°14'之间，属于长江三角苏南版块，东临苏、锡、常，西接安徽的芜湖、宣州、马鞍山，是承接苏南、辐射皖南的经济枢纽，被固城湖、石臼湖和游子山所环抱，距离南京禄口机场56公里。全境东西最长相距49公里。南北最宽相距29公里，总面积801.8平方公里（统计面积771平方公里），其中陆地面积556.5平方里，占总面积的70.65%；水域面积235.5平方公里，占总面积29.35%。 拟建项目位于南京市高淳区桠溪镇东风路9号。项目地理位置详见附图1。 2、地质、地貌、地形 高淳区地形属石臼—固城湖滨湖平原与山岗地区。地势东高西低，东侧丘陵属茅山向南延伸之余脉，海拔100米上下，是本区两个水系的分水岭，其西属水阳江、清戈江流域，其东为太湖流域。丘陵周围是黄土岗地，海拔20~40米。西部石臼湖、固城湖间为一片低平的滨湖草原，海拔5~10米。 区内主要丘陵有南部的大竹山丘陵，南北长3公里，东西宽1公里左右，主峰大竹山海拔185米；南有横山、小花山、大花山，北为马鞍山；山体主要由石英砂岩组成。东部大游山，属茅山山地南延之余脉，海拔185米，山体东西长2公里，南北宽1-1.5公里；由砂岩、火成岩及少量石英砂岩等构成。 西部石臼湖、固城湖间为一片低平的滨湖平原，由原湖泊淤积而成，平坦低洼，地面大部海拔5-7米，处于洪水位之下，均筑堤圩，地面图纸粘重，由湖相淤泥质组成。 3、气象气候 高淳区属北亚热带和中亚热带过渡季风气候区，气候温和、冬夏季较长、春秋较短、日照充足、四季分明、雨水充沛、冬无严寒、夏无酷暑、气候宜人。常年主导风向为东北风，主要气象气候特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 气象要素 均值 平均气温 15.9℃ 平均降水量 1157mm | 平均风速 3.3m/s 最多风向 偏东风 平均气压 1014.6帕 日照时数 2155小时 4、水系与水文 建设项目所在地的地表水有固城湖、石臼湖和官溪河，各湖间有大小河流相通。 固城湖：固城湖位于南京市南部，面积30.95km2，容积0.64*108m3，湖底平坦，南部略深，平均水深1.85m。 石臼湖：石臼湖位于南京市西南部，湖面分属溧水、高淳和安徽当涂。面积20lkm2，最大水深2.42m，平均水深1.67m，容积3.4亿m3。最低水位时湖容仅有0.4亿m3。 官溪河：官溪河河道水面平均宽30m，平均深3m，平均流量为30m3/s。 |
| --- | --- |
| 高淳区概况 高淳位于江苏省西南端，是省会城市南京的南大门。全区总面积802 km2，辖1个省级经济开发区、8个镇、134个行政村，总人口42.5万。2014年，全区实现地区生产总值422.61亿元、增长12.3%；财政收入40.48亿元、增长20.3%，农业总产值 57.74 亿元，比上年增长9.9%；全社会固定资产投资356.29亿元，增长22%；城镇居民人均可支配收入达到36137元，比上年增长9.4%，农村居民人均纯收入达到16565元，比上年增长11.8%。 高淳区东部和北部分别与溧阳、溧水毗邻，西南面与安徽省的当涂、宣州和郎溪三县（区）接壤，区位优势明显。高淳是承接苏南、辐射皖南的长三角区域重要节点，距南京禄口国际机场半小时，宁高、宁杭高速公路直通互接，芜太、宁宣、宁望一级公路穿境而过，水路西进长江黄金水道、东达太湖苏南水网，246省道北起南京绕城公路高桥门立交，向南经江宁、溧水、高淳，连接安徽214省道、直达绩溪；正在建设的溧芜高速连接溧阳与芜湖，贯穿高淳全境，连通宁杭高速公路；宁高新通道启动建设，从南京市主城区直达高淳；规划中的苏皖赣城际轨道途经镇江、溧阳、高淳、宣城、黄山、上饶。 《江苏省生态红线区域保护规划》 根据《江苏省生态红线区域保护规划》，全省共划定779块生态红线区域，生态红线区域总面积24103.49平方公里。与本项目较近的生态红线为固城湖饮用水水源保护区，介绍见下表： 表2-1 江苏省生态红线区域保护规划 红线区域名称 主导生态功能 红线区域范围 面积（平方公里） 一级管控区 二级管控区 国际慢城桠溪生态 之旅保护区 自然与人文景观保护 / 东至溧阳，西至漆桥镇，北至溧水，南至青山茶场，包括、穆家庄村、瑶宕村、蓝溪村、桥李村、荆山村、跃进村6个行政村区域范围 建设项目距离国际慢城桠溪生态之旅保护区约2km，不在其一级和二级管控区范围内，故项目不在《江苏省生态红线区域保护规划》中划定的生态红线区域范围内。 建设项目所在区域500m范围内无保护文物。 |

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据《2016年南京市环境状况公报》，南京市建成区环境空气质量达到二级标准的天数为242天，达标率为66.1%，同比上升2.1个百分点；环境空气质量超标124天（其中轻度污染97天，中度污染24天，重度污染3天）。全年各项污染物指标监测结果如下：PM2.5年均值为47.9ug/m3，超标0.37倍，同比下降16.0%；PM10年均值为85.2ug/m3，超标0.22倍，同比下降11.9%；SO2年均值为18.2ug/m3，达标，同比下降5.7%；NO2年均值为44.3ug/m3，超标0.11倍，同比下降11.6%；O3日最大8小时值超标天数56天，超标率为15.3%，同比上升1.6%；CO年均值为1.0mg/m3，同比基本持平，日均值均达标。 2、地表水质量现状 根据企业2018年5月19日对桠溪河落蓬湾、东风圩、朱家桥等点位进行监测，监测结果见表3-1。 表3-1 桠溪河水质监测结果 监测点位 监测因子 COD 氨氮 总磷 落蓬湾 7.94 0.4 0.1 东风圩 19.8 0.28 0.09 朱家桥 8.95 0.2 0.07 由表3-1中可知，各断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准要求。 3、声环境质量现状 公司于2016 年5 月4 日委托南京白云化工环境监测有限公司对厂界噪声进行监测，监测结果见表3-2。 表3-2 建设项目厂界噪声监测结果 监测点位 2016.5.4 昼间 夜间 东厂界北 50.7 48.7 东厂界南 50.9 48.6 南厂界东 49.7 49.2 南厂界西 52.3 49.7 西厂界南 53.1 48.9 西厂界北 49.9 47.6 北厂界西 50.3 46.8 北厂界东 50.1 46.9 达标情况 达标 达标 由表3-2中可知，根据监测数据可知，建设项目厂界噪声监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于江苏省南京市高淳区桠溪镇东风路9 号，厂址周围无近距离的村庄、学校等敏感点，项目周边环境状况示意图见附图2，项目主要环境保护目标见表3-3。 表3-1 主要环境保护目标 环境要素 保护对象名称 方位 距离（m） 规模 环境质量要求 大气 孙家墙 N 400 约450人 《环境空气质量标准》 二级标准 安乐村 N 600 约400人 新华村 NE 800 约200人 虞家庄 NE 900 约350人 岗下村 W 760 约450人 庙宇 E 850 约200人 巷口 SW 210 约250人 石牌村 SW 600 约850人 上房 SW 1400 约350人 地表水 桠溪河 NE 2500 中等 《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 声环境 边界 --- 界外1米 --- 《声环境质量标准》中3 类标准 生态环境 国际慢城桠溪生态 之旅保护区 N 2000 《南京市生态红线区域保护规划》 二级管控区

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 大气环境： 根据空气质量功能区分类标准，项目所在地属二类功能区，大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095–2012）中的二级标准，标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 二级标准浓度限值（mg/m3） 依据 二氧化硫（SO2） 年平均 0.06 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 24小时平均 0.15 1小时平均 0.50 二氧化氮（NO2） 年平均 0.04 24小时平均 0.08 1小时平均 0.2 PM10 年平均 0.07 24小时平均 0.15 地表水环境： 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，桠溪河河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准，SS 执行《地表水资源质量标准》（SL63-94），具体值见表4-2。 表4-2地表水环境质量标准（单位：除pH值外为mg/L） 类别 pH值 COD SS NH3-N TP Ⅲ 6～9 ≤20 ≤30 ≤1.0 ≤0.2 声环境： 本项目所在地为3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，具体值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 噪声功能区 昼间 夜间 执行区域 3类标准值 65 55 项目所在区域 |
| --- | --- |
| 排放标准 | 废气 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值要求（颗粒物1.0mg/m3）。 运营期燃气锅炉排放的污染物主要NOX、SO2和颗粒物，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB3271-2014）中表3标准，详见表4-4。 表4-4 新建锅炉大气污染物排放浓度限值 单位：mg/m3 污染物项目 限值 颗粒物 20 SO2 50 NOX 150 噪声： 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。 |
| 污染物总量控制 | 项目主要污染物排放总量建议指标为： 水污染物——项目工业废水主要为锅炉排水，经厂区污水处理站处理后达标排桠溪河。排放控制总量如下： 本项目废水排入外环境量：作为清下水直排2309t/a。 本项目废气排放量：颗粒物0.31t/a，SO21.2t/a，NOX3.39 t/a。 固废废物：零排放，不需申请总量。 |

# 五、建设项目工程分析

施工期 本项目利用现有锅炉房，施工期主要为设备安装及管道的铺设，不可避免产生噪声、扬尘、固体废物、少量污水等污染物。 图5-1 施工期工作流程及产污点 1、施工扬尘 施工扬尘来自于土地清整、挖方、回填土等基础工程施工以及建筑材料运输车辆进出入工地等过程，扬尘的排放与施工场地面积和施工活动频率成比例，与土壤的泥沙颗粒含量成正比，同时与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。根据施工工地类比监测资料，施工现场扬尘浓度为0.481mg/m3。 2、施工废水 施工期废水来源主要为车辆冲洗废水和混凝土养护废水，废水成分相对比较简单，主要污染物SS300～500mg/L。施工废水中污染物浓度较低，产生量较少，而且一般是瞬时排放。 3、施工噪声 施工阶段的主要噪声设备有挖掘机、混凝土搅拌机、塔吊、混凝土振捣器、运输车辆等设备的噪声以及作业器具碰撞产生的噪声，源强一般在80～105dB(A)之间。 4、施工固废 施工期产生的固体废物主要包括建设过程中产生的建筑垃圾、撒落的沙石料等。 5、施工生活污染源 施工期间建筑工人吃住在工地，工地内现场建筑工人炊事，产生废气、生活污水和生活垃圾等。 营运期 1、工艺流程 图5-2 项目生产工艺流程及产污环节图 2、主要污染工序： 1.废气 本项目废气主要为天然气燃烧废气。天然气燃烧过程产生燃烧废气，燃烧废气主要污染物为SO2、NOX、颗粒物。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十册）中“表4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”产污系数，天然气锅炉烟气产生量为136259.17Nm3/万m3天然气；SO2产污系数为0.02Skg/万m3天然气（S：燃气收到基硫分含量，mg/m3），项目使用天然气基硫分含量小于200mg/m3，以200mg/m3计，则SO2产污系数为4kg/万m3天然气；氮氧化物产物系数为18.71kg/万m3天然气。烟尘产物系数参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十册）中“表4411火力发电行业产排污系数表”，天然气燃烧废气烟尘产污系数为103.9mg/m3天然气。 项目天然气燃烧过程采用低氮燃烧技术，氮氧化物产生量可减少30%以上，本次评价取30%，则氮氧化物产污系数为13.097kg/万m3天然气。 本项目天然气用量为300万m3/a，根据以上产污系数核算燃烧废气中污染物年产生情况详见下表。 表5-1 天然气燃烧废气产生情况一览表 项目 颗粒物 SO2 NOX 废气产生量（Nm3/万m3） 136259.17 产污系数（kg/万m3） 1.039 4 13.097 污染物产生浓度（mg/m3） 7.58 29.36 96.14 合计污染物产生量（t/a） 0.31 1.2 3.93 天然气燃烧产生的废气经过原有的一根45米高烟囱有组织排放。 2.废水 本项目职工由现有项目调配，不新增职工，无新增生活污水产生。 本项目生产废水主要为锅炉排污水、软化装置排水。锅炉排污水排污系数取1%，则锅炉排污水量为369 m3/a，软化装置排水率为5%，则软化装置排水量为1940 m3/a。项目生产废水作为清下水直接外排。 图5-3 项目水平衡图（单位m3/a） 3.噪声 本项目噪声主要来自生产过程中水泵及锅炉配套的燃烧机、鼓风机等设备产生的噪声，其噪声级一般在80～90dB(A)之间。 表5-2 锅炉房主要设备噪声一览 序号 设备名称 数量 单台设备原始噪声值（db（A）） 1 锅炉燃烧机 1 85 2 给水泵 1 80 3 鼓风机 1 90 4、固废 本项目锅炉区管理人员为原有管理人员，生活垃圾量不新增。燃气锅炉运行过程中无固体废物产生。

# 六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 天然气燃烧废气 | 颗粒物 | 7.58 | 0.31 | 7.58 | 0.04 | 0.31 | 大气 |
|  |  | SO2 | 29.36 | 1.2 | 29.36 | 0.17 | 1.2 |  |
|  |  | NOX | 96.14 | 3.93 | 96.14 | 0.55 | 3.93 |  |
| 种类 | 排放源 | 污染物 名称 | 废水量t/a | 产生 浓度mg/L | 产生量t/a | 接管 浓度mg/L | 接管量t/a | 排放 浓度mg/L | 排入外环境量t/a | 排放去向 |
| 水污染物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 种类 | 名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
| 固体 废物 | / | / | / | / | / | / |
| 噪声 | 项目建成后主要为生产过程中水泵及锅炉配套的燃烧机、鼓风机等设备产生的噪声，其噪声级一般在80～90dB(A)之间，根据噪声的特性，采取厂房合理布置、隔声、吸声、减振、设置绿化带等措施，有效的降低设备噪声对周围环境的影响，厂界噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目位于南京市高淳区桠溪镇东风路9 号。本项目建成投产后所产生的环境污染物少，经过适当的控制治理，对区域的生态环境影响较小。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 该项目施工期对周围的水环境、大气环境、声环境会产生一定的影响。该项目施工场地周围环境敏感，做好施工期环保工作尤为重要。 大气环境 施工作业场地近地面粉尘浓度可达1.5～30mg/m3，施工机械和交通运输车辆排放的废气中含NO2、CO和烃类物等，均为无组织排放。 施工现场应采用科学管理： ①建筑材料堆放应做到整齐有序，对易产生扬尘的污染源，应采取覆盖、洒水、封闭等有效的控制措施；②土堆、易产生扬尘料堆必须进行遮盖或喷洒防尘；③车辆不带泥沙出现场，可在工地门口铺一段石子，定期过滤清理，定期洒水清扫，基本做到不洒土、不扬尘，减少对周围环境的影响；④施工方应严格执行国家环保总局、建设部《关于有效控制城市扬尘污染的通知》精神，强化措施，确保建设工程扬尘污染防治专项整治工作取得实效；⑤选用耗油低的施工机械等措施，降低大气污染物的产生量。 因施工期较短，且施工结束上述污染现象即消除，因而施工期的大气影响是短暂的。 水环境 施工期所排废水主要含COD、SS和少量石油类。加强施工期管理，并建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对悬浮物含量高的施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 固体废弃物 施工期的建筑垃圾，如：石子、混凝土块、砖头、石块、石屑、黄沙、石灰和废木料等，应尽可能加以回用，不能回用的也要集中堆放，定期清运。施工人员居住区的生活垃圾要实行袋装化，每天由清洁员清理，集中送至指定堆放点。采取以上各项管理措施，实行文明施工，可以最大限度地减轻施工期的固废对环境的不利影响。 声环境 施工期噪声主要来源于施工机械，如推土机、挖掘机、载重汽车等。距施工机械不同距离处的声级类比值见下表。 表7-1 距施工机械不同距离处的声级 序号 设备名称 噪声级dB（A） 10m 20m 30m 50m 100m 200m 1 打桩机 80 74 70.5 64 60 54 2 挖掘机 65 59 55.5 51 45 39 3 载重汽车 70 64 60.5 56 50 44 4 塔吊 65 59 55.5 51 45 39 由上表可以看出，施工期距声源50米范围内的昼、夜噪声级，50米范围内夜间噪声级均超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）3类标准。施工现场周边50米无居民点，因此，项目施工噪声对周边居民影响较小。 为避免施工噪声扰民，施工方已制定如下制度并对照实施：①严格遵守市建委夜间施工作业时间规定，早7：00至晚22：00施工；②现场木工棚和搅拌站采用吸音材料进行封闭降噪处理；③振捣混凝土时严禁振捣钢筋和模板以减低噪声；④教育职工不得敲打钢管、钢模板，早晚施工不大声喧哗，建筑物资轻拿轻放，不从上往下扔东西；⑤装修期间，石材、地砖尽量采用定尺材料，减少现场施工。 环评要求施工方严格执行以上规定，同时提出以下建议：①采用较先进、噪声较低的施工设备；②对产生噪音较大的设备加设消声装置；④禁止夜间运行的设备应严格执行有关规定，若必须夜间施工，须先向环保部门申报并征得许可，并征得附近居民同意；⑤将有固定工作地点的施工机械尽量设置在距场界较远的位置，并采取适当的封闭和隔声措施，确保施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 营运期环境影响分析： 1.大气环境影响分析 本项目产生的大气污染物主要是天然气燃烧废气。 本项目改建的天然气蒸汽锅炉以天然气为燃料，燃烧废气主要污染物为SO2、NOX、颗粒物。根据工程分析，本项目点源清单建表7-2。 表7-2 点源参数清单 项目 点源名称 排气筒高度 排气筒内径 烟气出口速度 烟气出口温度 年排放小时数 排放工况 污染源源强 符号 Name H D V T Hr Cond Q 单位 m m m3/s K h kg/h 燃气锅炉 TSP 15 2 0.69 293 7200 连续 0.31 SO2 1.2 NOX 3.93 预测模式 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）要求，本项目定为三级评价，因此，本项目预测模式选用估算模式SCREEN3进行。 表7-3 建设项目废气估算模式计算结果表 距源中心下风向距离（m） 颗粒物 SO2 NOx 浓度（mg/m3） 占标率（%） 浓度（mg/m3） 占标率（%） 浓度（mg/m3） 占标率（%） 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 1.85E-5 0.00 7.16E-5 0.01 0.0002345 0.12 100 1.85E-5 0.00 7.16E-5 0.01 0.0002345 0.12 200 0.0003683 0.04 0.001426 0.29 0.004669 2.33 266 0.0004535 0.05 0.001755 0.35 0.005749 2.87 300 0.0004379 0.05 0.001695 0.34 0.005551 2.78 400 0.0004261 0.05 0.001649 0.33 0.005402 2.70 500 0.0004044 0.04 0.001565 0.31 0.005126 2.56 600 0.0004202 0.05 0.001627 0.33 0.005327 2.66 700 0.0003998 0.04 0.001548 0.31 0.005068 2.53 800 0.0003657 0.04 0.001416 0.28 0.004636 2.32 900 0.0003288 0.04 0.001273 0.25 0.004168 2.08 1000 0.0003116 0.03 0.001206 0.24 0.00395 1.97 1100 0.0003118 0.03 0.001207 0.24 0.003953 1.98 1200 0.0003074 0.03 0.00119 0.24 0.003897 1.95 1300 0.0003001 0.03 0.001161 0.23 0.003804 1.90 1400 0.0002909 0.03 0.001126 0.23 0.003688 1.84 1500 0.0002807 0.03 0.001086 0.22 0.003558 1.78 1600 0.00027 0.03 0.001045 0.21 0.003423 1.71 1700 0.0002592 0.03 0.001003 0.20 0.003286 1.64 1800 0.0002485 0.03 0.0009619 0.19 0.00315 1.57 1900 0.0002381 0.03 0.0009216 0.18 0.003018 1.51 2000 0.000228 0.03 0.0008826 0.18 0.002891 1.45 2100 0.0002184 0.02 0.0008453 0.17 0.002768 1.38 2200 0.0002092 0.02 0.0008098 0.16 0.002652 1.33 2300 0.0002005 0.02 0.000776 0.16 0.002541 1.27 2400 0.0001922 0.02 0.0007439 0.15 0.002436 1.22 2500 0.0001844 0.02 0.0007136 0.14 0.002337 1.17 下风向最大浓度 0.0004535 0.05 0.001755 0.35 0.005749 2.87 下风向最大浓度的距离 266 根据表7-3 可知，项目建成后废气污染物最大落地浓度占标率均小于10%，对周围大气环境影响很小。 本项目没有无组织废气排放，不需要设置大气环境防护距离及卫生防护距离。 2．地表水环境影响分析 本项目建成后，生产废水主要为锅炉排污水及软化装置排水，作为清下水直接排放。。 3．噪声环境影响分析 项目建成后主要为生产过程中水泵及锅炉配套的燃烧机、鼓风机等设备产生的噪声，其噪声级一般在80～90dB(A)之间，根据噪声的特性，采取厂房合理布置、隔声、吸声、减振、设置绿化带等措施，有效的降低设备噪声对周围环境的影响，厂界噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。 本项目噪声预测采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）导则推荐模式，计算公式如下： （1）噪声源叠加 各车间声源的总声压级，其计算公式如下： 式中：L总——几个声压级相加后的总声压级，dB(A)； Li——某一个声压级，dB(A)； n——声源个数。 （2）户外声传播衰减计算 假设共有n个声源，每个声源在受声点处的声级采用下式计算： 式中：r——预测点； r0——参考点； ----几何发散衰减量，dB(A)； ----大气吸收衰减量，dB(A)； ----屏障屏蔽衰减量，dB(A)； ----地面效应衰减量，dB(A)； ----其它多方面效应衰减量，dB(A)。 声传播过程中能量衰减的因素较多。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减，距离衰减和空气吸收衰减，其它因素的衰减，如地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。 各衰减量的计算均按通用的公式进行估算： ①几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： ②空气吸收衰减 式中：α----温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据本项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，具体数据可查表获得。 ③屏障屏蔽衰减 其中N为菲涅尔系数。 ④地面效应衰减 式中：r----整体声源到预测点的距离，m； hm---传播路径的平均离地高度，m，hm=F/r； F------面积，m2； 若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。 （3）声环境影响预测结果 采用噪声数学模式计算，预测厂界产生的噪声级。 建设项目应尽量选用低噪声设备，合理布局（夜间不生产）；在设备运行时，加强设备的维修与日常保养，使之正常运转。考虑距离衰减和减振、隔声，预测结果见表7-4。 表7-4 噪声预测结果（dB(A)） 预测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 影响值 20.16 40.95 31.50 29.31 评价 达标 达标 达标 达标 标准 昼间65，夜间55 从预测结果可以看出，噪声在预测点的贡献值仍较小，叠加现有噪声源后预测点能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对厂界周围声环境影响较小。 4．固体废物环境影响分析 本项目锅炉区管理人员为原有管理人员，生活垃圾量不新增。燃气锅炉运行过程中无固体废物产生。因此，固废排放量为0，对周围环境影响较小。 5、排污口规范化设置 根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》扩建项目厂区的排水体制必须实施“雨污分流”制，公司设置一个污水接管口、一个雨水排放口。同时在排放口设置明显排口标志及装备污水流量计，并设置采样点定期监测。 6．项目污染物排放总量控制 表7-3 项目建成后污染物排放量汇总（t/a） 种类 污染物名称 产生量 削减量 接管量 最终排入环境的量 废气 颗粒物 0.31 0 / 0.31 SO2 1.2 0 / 1.2 NOX 3.93 0 / 3.93 废水 锅炉排污水 369 0 / 369 软化装置排水 1940 0 / 1940 固废 / / / / /

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 天然气燃烧废气 | SO2、NOX、颗粒物 | 15m烟囱有组织排放 | 达标排放 |
| 水污染物 | 锅炉排污水、软化装置排水 | / | 作为清下水直接外排 | 达标排放 |
| 固废 | / | / | / | 零排放 |
| 噪 声 | 项目建成后主要为生产过程中水泵及锅炉配套的燃烧机、鼓风机等设备产生的噪声，其噪声级一般在80～90dB(A)之间，根据噪声的特性，采取厂房合理布置、隔声、吸声、减振、设置绿化带等措施，有效的降低设备噪声对周围环境的影响，厂界噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。 | 达标排放 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 无 |
| 环保“三同时”验收一览表 项目名称 天然气锅炉技改项目 类别 污染源 污染物 治理措施 （设施数目、规模、处理能力等） 处理效果 环保投资（万元） 完成时间 大气 锅炉房 SO2、NOX、颗粒物 15m高烟囱有组织排放 达标排放 5 废水 - - - - - 固废 - - - - - 噪声 锅炉房 噪声 隔声、减振 厂界达标 2 绿化 - - - - 事故应急措施 - - - - 环境管理 （机构、监测能力） - - - - 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪表等） - - - - 总量控制 - - - - 区域解决问题 - - 卫生防护距离设置 - - 合计 - 5 |

# 九、结论和建议

(一)、结论 1、工程概况 南京华洲药业有限公司作为一家致力于绿色生命科学产业的以环保新农药为主业、以农资连锁、国际贸易等现代服务业为支撑的集科研、制造、国际国内等上下游一体的全产业链高新技术公司。 南京华洲药业有限公司厂区内原有一台生物质煤锅炉，为厂区各车间提供蒸汽。现为了响应节能减排的要求，南京华洲药业有限公司拟投资建设天然气蒸汽锅炉技改项目，项目占地面积300m2，不新增建筑面积，利用现有锅炉房进行技术改造。项目总投资450万元，其中环保投资5万元，占总投资的1.1%。不新增职工，由现有项目调配，预计2018年6月投产。 项目产业政策符合性分析 本项目为热力生产和供应项目，对照《产业结构调整指导目录（2011 年本，2013修订）》，本项目不属于其中鼓励、限制类、禁止类，属于允许类。 对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本，2013修订）》，本项目不属于其中鼓励、限制类、禁止类，属于允许类。 因此，本项目符合国家的产业政策。 3、选址可行性分析 本项目建于南京市高淳区桠溪镇东风路9号。选址符合南京市产业规划和江宁区规划要求；厂区不在江苏省生态红线划定的范围内，选址不违背《江苏省生态红线区域保护规划》的相关要求。 4、区域环境现状 ①大气环境 本区域空气环境质量良好，空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。 ②水环境质量 本项目受纳水体为桠溪河，桠溪河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。 ③声环境质量现状 本项目地块声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。 5、该项目正式投产后各污染物能实现达标排放。 （1）水污染物 本项目废水主要为锅炉排污水、软化装置排水，作为清下水直排，对周围水环境影响较小。 废气 本项目产生的大气污染物主要是天然气燃烧废气，燃烧废气主要污染物为SO2、NOX、颗粒物，经15m烟囱有组织排放，达《锅炉大气污染物排放标准》（GB3271-2014）中表2标准。 （3）噪声 项目建成后主要为生产过程中水泵及锅炉配套的燃烧机、鼓风机等设备产生的噪声，其噪声级一般在80～90dB(A)之间，根据噪声的特性，采取厂房合理布置、隔声、吸声、减振、设置绿化带等措施，有效的降低设备噪声对周围环境的影响，厂界噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。 （4）固体废物 本项目锅炉区管理人员为原有管理人员，生活垃圾量不新增。燃气锅炉运行过程中无固体废物产生。 因此，固废排放量为0，对周围环境影响较小。 6、项目污染物排放符合区域污染物总量控制要求 项目主要污染物排放总量建议指标为： 水污染物——项目工业废水主要为锅炉排水，经厂区污水处理站处理后达标排桠溪河。排放控制总量如下： 本项目废水排入外环境量：作为清下水直排2309t/a。 本项目废气排放量：颗粒物0.31t/a，SO21.2t/a，NOX3.39 t/a。 固废废物：零排放，不需申请总量。 7、总结论 综上所述，本项目符合产业政策，选址合理，各项污染物可以达标排放，对环境的影响也比较小，从环境保护的角度来讲，该项目在坚持“三同时”原则并采取适当的环保措施后在拟建地建设是可行的。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边500m概况图 附图3 厂区平面布置图 附件1 委托书 附件2 声明 附件3 营业执照 附件4 法人身份证 附件5 备案证 附件6 土地证 附件7 环评批复 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．土壤影响专项评价 5．声影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。