招   标   文   件

项目编号：  JG2010-188

项目名称：  自动液相色谱分离层析仪等

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

二零一零年十月

第一部分   招标邀请函

受天津商业大学委托，天津市教育委员会教学仪器设备供应中心就自动液相色谱分离层析仪等设备项目进行公开招标,欢迎合格的投标人参加投标。

1．项目编号：JG2010-188

2．项目名称：自动液相色谱分离层析仪等设备项目

3．采购货物名称、数量： （见采购货物一览表）

4．交货期：用户指定（特殊情况以合同为准）

5．交货地点：用户指定

6．发售招标文件时间：2010年10月19日至2010年11月9日12：00止，每日8：30至16：30（节假日除外），一经售出的文件恕不退还。

7．发售招标文件地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心财务科（购买招标文件时须持有产品生产销售许可证，加盖公章的法人营业执照复印件及其它有效的资质证明文件）。

8.开标时间：2010年11月10日9：00时， 各投标单位须于2010年11月10日9：00时前递交投标文件。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

9．开标地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心开标室

地址：天津市河东区万新村八区嵩山道

邮编：300162

电话：24710333 24710300  24710335（购买招标文件）24717379(传真)     26669409（采购人）

联系人：  刘刈  邓国彬        李砚明

单位名称：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

开户银行：工行万新村支行

账户：0302011429300093709

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

2010年10月19日

第二部分   采购项目招标要求

1、本次公开招标为自动液相色谱分离层析仪等设备项目。

2、投标人须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其它组织。

3、投标文件应提供报价、供货周期、交货地点、安装调试及验收方式、售后服务等内容。

4、投标人提供的设备必须是全新的，且符合国家质量检测标准（对于没有国家标准的，应符合行业标准或企业标准。其中国家有强制性技术标准要求的产品，还应符合国家强制性技术标准）。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。投标人对所供设备提供最低一年全质保和免费上门服务（特殊情况以采购货物一览表要求为准）及7*24小时技术响应服务。投标人所供产品若出现质量问题，现场无法修复的提供备机（性能不低于原设备）。保修期自货到验收合格之日开始计算。投标人应对所供产品负责终身维护，并保证有充足的部件或配件。超过保修期后，维修如需更换主要部件或配件时，经采购人同意，应给予价格优惠，折扣率不低于本次招标优惠幅度。

5、未在招标文件中明确规定允许采购进口设备的，视同为拒绝采购进口设备。在采购进口设备时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口设备，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。

6、投标人提供的设备及系统经连续运行三个月内出现质量问题的，应给予无条件更换或退货。

7、投标人应在采购人规定的时间内将全部设备安装、调试完毕，提供给采购人正常使用，并免费提供中文使用说明书及有关设备使用和管理的培训。

8、投标人所报的价格为到达采购人指定地点的设备单价和总价，其中进口产品为最终优惠的到岸价格。

投标文件中开标一览表内容与投标文件中其它表格内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9、投标人所报价格应包括：设备主机及附件货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、系统集成费、技术培训费、保修费以及其它应有的费用。

10、报价及结算币种：国产设备以人民币报价及结算；进口免税设备以美元或欧元报价及结算，请注明“免税价：XX美元（或欧元）”，如进口免税设备使用人民币填报的将按照当日外汇牌价折合为美元或欧元报价。

11、付款方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后支付货款总额的70%（特殊情况以合同为准）。

（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。

实行国库集中支付，付款日期从合同送至天津市教委供应中心签收后第二日起开始计算。

12、供应商在政府采购活动中有下列情形之一的，作为不诚信行为予以记录：

（一）以虚假行为谋取中标、成交的：

1.以他人名义参加政府采购活动的；

2.伪造有关资质证明文件的；

3.提供虚假财务报告的；

4.隐瞒在经营活动中重大违法记录的；

5.虚报产品质量的；

6.提供货物、工程和服务与招标投标文件要求不符的。

（二）与采购人、其他供应商串通围标的；

（三）在采购活动开展前和进行中，采取不正当手段，散发信函等材料，诋毁、排斥其他供应商参与竞争的；

（四）不按照招标文件和投标文件确定的事项签订政府采购合同，或与采购人签订有悖于合同内容协议的；

（五）中标、成交后不与采购人签订政府采购合同的；

（六）在合同执行中，未按合同约定履行合同义务的；

（七）查无实据的质疑、投诉或者捏造事实和提供虚假质疑、投诉材料，以及不配合有关部门办理质疑、投诉的；

（八）向采购人、采购代理机构、采购管理部门、评审专家和监督员等工作人员行贿或提供不正当利益的；

（九）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十）政府采购监督管理部门认定的其他行为。

13、诚信等级管理制度

供应商诚信等级根据其不诚信记录情况划分为五级，存在上述其中一项或一次不诚信记录的，为一级不诚信供应商；存在两项或两次不诚信记录的，为二级不诚信供应商；存在三项或三次不诚信记录的，为三级不诚信供应商；存在四项或四次不诚信记录的，为四级不诚信供应商；存在五项或五次及以上不诚信记录的，为五级不诚信供应商。

14、验收：由采购人负责货物验收工作，必要时由天津市教育委员会教学仪器设备供应中心和采购人共同组织验收工作。

15、投标人须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加投标，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加投标时，须携带身份证或其它有效证件，以备检查。

16、投标资质文件实质性要求：

（1）投标人为经销代理商的须提供主要设备生产厂商的授权委托文件或正式有效的代理文件，医疗设备须提供生产及代理经销专用许可证。

（2）投标人须提供营业执照和税务登记证副本。

（3）五级不诚信供应商不准参加政府采购活动。

17、投标人需提供经会计师事务所审计的上年度财务报告或银行等有关部门出具的资信证明；投标人需提供依法缴纳税收的记录和依法缴纳社会保障资金的记录；投标人需提供与本项目最具相关性和代表性的成功案例，并附合同首页和验收报告复印件。

18、投标人须按采购文件提供的技术要求提供货物。属于《第一批实施强制性产品认证的产品目录》中的投标产品，需提供3C认证。属于“环保产品”、“节能产品”、《政府采购自主创新产品目录》（以下简称自主创新目录）中品目的，应提供相应的证明文件。

投标人提供的产品属于自主创新目录中品目的，对投标人规模、业绩、资格和资信等方面可适当降低要求。联合体参与投标时，联合体中一方为提供自主创新产品的投标供货商的，联合体视同自主创新产品供货商。

19、投标文件须用不褪色的墨水书写或打印，由正式授权的投标人代表签字、盖章并加以密封。投标文件要求一份正本、五份副本并注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本出现差异，以正本为准。

投标人还须提供电子版投标文件，未提供电子版投标文件的投标将被视为无效投标。当电子版投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。

20、投标文件应包含：投标书、开标一览表、开标分项一览表、投标应答表、偏离说明一览表、投标产品技术说明文件、售后服务承诺、营业执照副本复印件等实质性要求的资质文件（须加盖公章）。

21、参加开标的代表应签到。在有投标人代表及相关人员在场的情况下，按照招标邀请函规定的时间、地点公开开标。开标时，投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和其它主要内容。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

22、采购代理机构将根据项目的特点组建评标委员会，其成员由有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会负责审查投标文件，当认为有必要时，可向投标人质疑。评标委员会负责全部评标过程，并向采购人提出有签字的书面评标报告。

23、如果出现投标截止时间后参加投标的供货商不足三家、符合条件的供货商不足三家或投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付时，评标委员会有权宣布废标。公开招标采购项目开始后， 符合条件的供应商不足３家的，在采购文件、公告时间和采购程序符合法律规定的前提下，经采购人申请，可以继续按照公平、公正和竞争原则，进行竞争性谈判采购；符合条件的供应商只有１家的，采购人既可以中止竞争性谈判，重新组织采购，也可以根据需求的紧急情况，提出申请并经采购代理机构依法报财政部门批准，采用单一来源采购或其他采购方式。

24、评标原则执行“公开、公平、公正、择优”的原则。对所有投标人的投标评估都采用相同的程序和标准。不以最低的投标报价作为中标的唯一依据。对投标截止时间后投标人提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

25、本次评标采用“综合评分法”。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，各项得分汇总后为该评委对该投标人的打分，对各评委的打分汇总后取平均分，该平均分为投标人的得分。不能满足任何一条实质性要求的投标文件和经评标小组认定有重大偏离的投标文件为无效投标，不进入评议打分阶段。投标报价超过采购预算的投标为无效投标。

26、如公开招标方式转为竞争性谈判方式，比照最低评标价法进行评审，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供货商作为成交供货商。谈判分为两个阶段：1、对投标人的技术方案、设备性能、服务承诺、实力、业绩等方面进行综合评议并排名。2、投标人完成最终报价后，计算各投标人的评标价。计算方法为：评标价=[（排名-1）*10%+1]*最终报价

对自主创新目录中的投标产品，在满足采购需求、质量和服务相等的前提下，自主创新产品报价不高于一般产品当次最低报价的5%的，应当确定自主创新产品投标人为中标供货商。

27、评分因素

（1）业绩和实力（8分）

a.供货商业绩：0-2分；

三个及以上成功案例：2分；1-2个成功案例：1分；没有成功案例：0分。

b.供货商实力（供货能力、诚信度等）：1-3分；

好：3分；较好：2分；一般：1分。

c.本次招标前两年内供货商履行合同有无不良记录：0-3分；

无：3分；有：0分。

（2）产品（48分）

a.产品信誉（市场占有率、品牌美誉度、生产厂家实力等）：1-5分；

好：4-5分；较好：2-3分；一般：1分。

b.设备技术性能指针：1-12分；

好：9-12分；较好：5-8分；一般：1-4分。

c.产品质量和稳定性：1-9分；

好：7-9分；较好：4-6分；一般：1-3分。

d.产品的兼容性和耐用性：1-8分；

好：6-8分；较好：3-5分；一般：1-2分。

e.技术参数、配置是否符合招标文件要求：0-6分；基础分：3分；一项负偏离减1分，一项正偏离加1分，最低0分，最高6分。

f.设备综合评价（包括外观、内部结构和理性、材质、工艺等）：1-3分；

好：3分；较好：2分；一般：1分。

g.属于“环保产品”：2分。

h.属于“节能产品”：2分。

i.属于“自主创新产品目录”中品目的：1分。

（3）售后服务（14分）

a.产品免费服务年限：1-2分；

符合招标文件要求：1分；优于招标文件要求：2分。

b.设备原厂售后服务水平（服务机构设置、备品备件库等）：1-3分；

好：3分；较好：2分；一般：1分。

c.供货商服务实力（技术服务人员及相关设备情况、服务协调能力等）：1-6分；

好：5-6分；较好：3-4分；一般：1-2分。

d.技术培训：0-2份；

e.其它服务措施：0-1分。

（4）价格（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算（投标人的价格超出预算价格的以零分计算）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x30

对自主创新目录中的投标产品，在满足基本技术条件的前提下，其评标得分调整为：总分=(1+4%)*原总分

根据供应商的诚信等级状况扣减总分值分别为：一级不诚信扣减总分值5%、二级不诚信扣减总分值10%、三级不诚信扣减总分值20%、四级不诚信扣减总分值25%。

28、开标后，如果几个投标人所投产品为同一品牌、同一型号时，报价最低的进入评分阶段。

29、中标供货商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供货商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供货商；得分且投标报价相同的，按技术指针优劣顺序确定中标候选供货商。保留采购人在确定中标供货商之前进行考察的权利。

30、供应商应在开标前交纳1%的投标保证金，未递交保证金的投标将被拒绝。发布中标结果后投标保证金随即退还，中标供应商将按照中标货物总金额的10%交纳履约保证金（质量保证金）（不接受银行保函），设备验收合格正常使用12个月后15个工作日内无息退还。

本次招标收取招标代理服务费，经协商由投标人缴纳，招标代理服务费须在签订合同时缴纳。

招标代理服务费收费标准：

| 中标金额（万元） | 招标代理服务费 |
| --- | --- |
| 100（含）以下 | 1% |
| 100-500（含） | 0.6% |
| 500-1000（含） | 0.4% |

招标代理服务费按差额定率累进法计算。例如某货物招标代理业务中标金额为600万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元*1%=10000元

（500-100）万元*0.6%=24000元

（600-500）万元*0.4%=4000元

合计收费=10000+24000+4000=38000元

31、本次招标必须整包进行投标。

32、合同签订方式：中标供货商应在收到中标通知书发出之日起三十日内到天津市教育委员会教学仪器设备供应中心签订书面合同，并缴纳招标代理服务费。

33、未经采购人同意，中标供货商不得转让合同，转包或分包。

34、本投标有效期为60天。

35、无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面（或网上公示）形式通知所有购买招标文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以传真形式确认收到修改文件。为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长投标日期，并以书面（或网上公示）形式通知已购买招标文件的每一投标人。

36. 凡参加投标的投标人均被视为接受上述采购项目的招标要求。投标人如对本招标文件或补充文件有疑义的，请在开标截止日15日前以书面形式送达本中心，逾期将视为认同本招标文件和补充文件的公平、公正性。

37、本招标文件未作明示的事项按《政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。

附：1.采购货物一览表

2.投标文件格式（参考）

3.采购货物合同样本

附件1

采购货物一览表

第一包：自动液相色谱分离层析仪

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动液相色谱分离层析仪 | （一）检测仪: 1. 检测波长：220、254、280、280nm *2. 流动样品池容积：80ul *3. 光程：4mm *4. 滤光片：前置插入式 * 5. 按钮：七位琴键式 6. 量程：T：0-100%；A：0-2A 7. 样品池流速：（0—10）ml/m 8. 配置：电脑操作软件 （二）收集器 1、收集试管：100 支×12ml 2、定时范围：1 秒-9999分 *3、操作方式：全中文菜单操作 *4、显示方式：蓝屏液晶显示 5．断电数据保存功能：保存十年 （三）恒流泵: 1. 流量：0.01-100ml/m 2. 压力：2㎏/cm2 （四）层析柜: 1. 温控范围：0-45℃* 2. 层析柜容积：250L * 系统配置: 1. 电脑紫外检测仪 1 台 2. 自动部份收集器 1 台 3. 恒流泵 1 台 4. 电脑恒温层析柜 1 台 5. 标配层析柱 1 套 φ1.0×40 普通层析柱 1 支 φ1.6×50 普通层析柱 1 支 φ2.5×60 中压层析柱 1 支 6.工作站 电脑： 处理器：英特尔® 酷睿™2 双核处理器E7500 硬盘：500G SATAII 7200转高速防震硬盘 内存：2G DDRIII 主板：INTEL B43 显示器：21.5英寸宽屏液晶显示器 软件：自动收集、记录、转换数据。 技术服务和培训 供应商提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为两名 仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。 质量保证 测试试验合格后，整机保修1年；客户通知维修后，24小时内有响应，48小时内赶到现场。 带“*”必须满足的条件 | 套 | 5 |

第二包：高速冷冻离心机等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速冷冻离心机（进口） | *（1）中文专业控制面板：TFT大液晶屏显示，可视角度近180°；单键飞梭，操作似鼠标，简单方便，可预设离心力、转速、转子、时间和温度。 *（2） 角转子最高转速18,000 rpm，最大离心力30,000 x g，最大容量6 x 85 ml。 *（3） 水平转子最高转速14000rpm，最大离心力16,215 x g，最大容量4×400 ml。 （4）可配不同容量的角转子、水平转子（高速微量）、酶标板转子等。 （5） 时间控制范围：0-9h59 min / 连续运转 / 短时运行 （6） 噪音(dBA)：< 66dBA （最大转速时） * （7） 20种加速及减速曲线及50个程序记忆功能。 * （8） 控温范围：-20℃～40℃，转头在静止时也可进行温控，采用环保无氟制冷R134a，制冷迅速，环境温度23℃时，最高转速下，最低温度低于4 ℃，具有ΔT功能，温度达到设定范围才能启动运行，保证样品在要求温度下运行。 （9） 免维护无碳刷变频电机；磁性转头自动识别，无需输入转子号，防止转头过速，具有不平衡保护功能。 （10）不锈钢腔体，自动锁盖，液压开盖。 （11） 符合国际IEC61010安全标准和ISO 9001质量认证。 基本配置 （1）主机 1台 （2）角转子24 x 1.5/2.2 ml，18,000r/min ≈ 29,700 x g； 1个 （3） 角转子10 x 10 ml，18,000r/min ≈ 27,530 x g 1个 （5） 与角转子相匹配的离心管 技术服务和培训 供应商提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为两名 仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。 质量保证 测试试验合格后，整机保修1年，压缩机保修3年；客户通知维修后，24小时内有响应，48小时内赶到现场。 注：*表示为重要的必须满足指标 | 台 | 3 |
| 2 | 台式高速离心机 | （1）最高转速18500r/min （2）带12*1.5/2.2ml角转子 （3）转速精度：±30r/min （4）定时范围：0～99min 短时离心 （5）温度设定范围：常温 质量保证 测试试验合格后，整机保修1年。 | 台 | 1 |
| 3 | 八联管迷你离心机 | （1）转速6000rpm （2）相对离心力2000g （3）噪音≤65dB （4）环境温度5℃-40℃ （5）相对湿度≤80% （6）电源电压AC220V±22V 50Hz （7）重量≤1kg （8）标配转子头八连管转子:16×0.2ml 标准转子:6×1.5ml （9）安全保护模式开盖即停 质量保证 测试试验合格后，整机保修1年。 | 台 | 1 |
| 4 | 小型高速离心机 | 1）超静低噪音，无碳刷免维护电机，便于操作的数字显示屏，内置电源 （2）样品加热效应小 （3）加速和减速快， 0到最高转速时间为 13秒，最高转速到停止的时间 12秒 （4）单独的 short-spin 按键；离心结束顶盖自动开启 （5）转子可高压灭菌 (121 ℃ , 20 分钟 )不锈钢转子盖 （6）最大转速 (rpm): 13400rpm （7）转子容量 : 12x 1.5ml/2ml （8）最大离心力 : 12100×g （9）温度范围 : 室温 质量保证： 测试试验合格后，整机保修1年。 | 台 | 1 |
| 5 | PCR板迷你离心机 | （1）容量: 2 PCR 板 （2）转速: 2500 rpm （3）离心力: 500 g （4）转子: 垂直固定 （5）电压: 240V, 50-60 Hz 质量保证 测试试验合格后，整机保修1年。 | 台 | 1 |

第三包：高压灭菌锅等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压灭菌锅（进口） | *（1）压盖式 落地式 （2）安全装置：压力安全阀；过温限制器；抗干烧限制器；内门锁，过压限制器，保险丝；带有安全自锁功能，温度和压力不安全时无法打开盖子 （3）人性化装置：带有保温/溶化功能；具有延时功能，可以延时最多72个小时，自动关机。 （4）尺寸和容积：内部尺寸370*410（mm），*容积：50L *（5）温度显示范围：60~135C *（6）灭菌温度控制范围：105℃—135℃ （7）最大压力：0.235Mpa （8）保温温度：45—60 ℃ （9）灭菌时间：0—250分钟 （10）内部材料：不锈钢（SUS-304） *（11）控制面板：微电脑处理器控制的数字显示控制面板，控制面板上带标准的12个预设程序。 *（12）蒸汽冷凝功能：灭菌过程中释放的蒸汽通过冷凝循环处理，大大减少或消除灭菌过程中带来的异味和对环境空气的污染。 *（13）有国家质检总局颁发的压力容器许可证书 *（14）耗电量：2000W （15）电源条件：220V，16A 配置： （1）灭菌器 1个 （2）不锈钢丝篮 2个 （3）排气桶 2个（1大1小） （4）排水管 1个 （5）冷却风扇 技术资料： 详细的文说明书和操作指南，以及仪器维护的有关资料 技术服务和培训 供应商提供现场免费安装调试，并进行操作试验，直到运转正常，为买方的使用操作人员提供免费的操作及维护培训。 质量保证： 测试试验合格后，整机保修1年；客户通知维修后，24小时内有响应，48小时内赶到现场。 注：带*必须满足的指标 | 台 | 2 |
| 2 | 超低温冰箱（进口） | *（1）材料：外壁采用彩涂钢板，内壁的隔热材料真空隔热板（VIP）； *（2）压缩机：采用双压缩机联级启动控制 *（3）制冷剂：采用完全无氟的制冷剂 （4）尺寸和容积：容积：333L *（5）温度控制范围：-50℃—-86℃ *（6）门：外门1个，内门2个 *（7）锁：带有内锁一个，钥匙一把，可接外挂锁 *（8）报警装置：带有温度报警、过滤器报警、电源异常报警、开关门状态报警、断电后蓄电池报警等，并可以接远程报警端子，通过网络对冰箱进行远程控制，还具有自我故障诊断功能 (9) 温度显示：微电脑处理器控制的温度显示控制面板；并可以显示机器目前工作状态 (10) 电源条件：220V，10A 耗电量：680W 配置： (1) 超低温冰箱 1个 (2) 冰铲 1个 (3) 钥匙 2把 (4) 冻存盒216个 (5) 冻存架12个 （6）远程报警器1个 技术资料： 详细的说明书和操作指南，以及仪器维护的有关资料 技术服务和培训 供应商提供现场免费安装调试，并进行操作试验，直到运转正常，为买方的使用操作人员提供免费的操作及维护培训。 质量保证： 测试试验合格后，整机保修1年，压缩机保修3年；客户通知维修后，24小时内有响应，48小时内赶到现场。 注：带*的为重要的必须满足的指标 | 台 | 1 |
| 3 | 恒温层析柜 （进口） | （1）材料：外壁采用彩涂钢板，内壁的隔热材料为硬质聚胺亚脂原位整体发泡材料； （2）压缩机：密封型，250W。 （3）制冷剂：HFC （4）尺寸和容积：内部尺寸：1320*710*1500（mm），容积：1364L. *（5）温度控制范围： 2℃—14℃（环境温度-5℃—0℃） ，2℃～23℃（环境温度0℃—35℃） *（6）门：2扇双层玻璃门，带门自关闭装置，2个门锁。 （7）检测孔：3个，直径30mm（2个侧面，1个顶部）。 （8）隔架：8个漆包钢丝隔架。 *（9）报警装置：带有高/低温度报警、开关门状态报警、存储备份、自我诊断、温度锁定、远程报警接点、零部件更换通知等。 (10) 温度显示：数字式，每档1℃。 (11) 电源条件：220V，50Hz，10A。耗电量：355W 1．基本配置： 1.1大容量环境实验 1个 技术资料： 详细的说明书和操作指南，以及仪器维护的有关资料 技术服务和培训 供应商提供现场免费安装调试，并进行操作试验，直到运转正常，为买方的使用操作人员提供免费的操作及维护培训。 质量保证： 测试试验合格后，整机保修1年，压缩机保修3年；如果客户需要维修，通知维修中心后，24小时内有响应，48小时内赶到现场。 注：带*的为必须满足的指标 | 台 | 2 |

第四包：超声破碎仪等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声破碎仪 | *（1）频率：19.5-20.5KHz *（2）超声功率：1200W可调, （3）随机变幅杆：Φ20 （4）可选配变幅杆：Φ15，Φ25 （5）破碎容量：50-1000ml （6）占空比:0.1-99.9%,具有温度探头，实测样品温度 （7）电源:220/110±5% *（8）换能器上有专用风扇，用于换能器的散热 *（9）可选配设RS232接口连接电脑。 质量保证 测试试验合格后，整机保修1年。 | 台 | 1 |
| 2 | 超声破碎仪探头与隔音箱 | 超声破碎仪探头（10个）： 频率：20-25KHz， 19.5-20.5KHz 功率范围：30-400W， 60-650W， 200-950W 破碎容量：3-10ml，10-100ml ，200-500ml 隔音箱（2个）： （1）用来阻断超声波细胞粉碎机在液体中空化时所产生的噪音 （2）可清晰地观测被破碎样品的全过程 （3）主箱为一次注塑成型，ABS材料。 质量保证 测试试验合格后，整机保修1年。 | 套 | 2 |
| 3 | 生化培养箱 | （1）容积：250L （2）控温范围：0℃~60℃ （3）恒温波动：±0.5℃ （4）温度分辨率：0.1℃ （5）功率：700W （6）制冷剂：R134a（无氟环保型） （7）内胆采用优质不锈钢制成，耐腐蚀、耐酸、容易清洁、永不生锈。 （8）微电脑智能温控仪，P.I.D.控制，控温稳定、精度高。 （9）具有超温报警系统，超过限制温度，自动切断加热。 （10）搁板数量3块 质量保证 测试试验合格后，整机保修1年。 | 台 | 1 |
| 4 | 超声波清洗机 | *(1) 大屏幕液晶显示，不锈钢塑壳材质. *(2) 内槽尺寸：300×240×150mm *(3) 容 量：10L (4) 工作频率：40KHz *(5) 超声功率：200W， (6) 加热功率:320W (7) 温度可调:室温-80℃ *(8) 功率可调:40-100% * (9) 时间可调：1-240 min *(10)数显累计时间：99999min 网 篮：有 降 音 盖：有 排 水：有 质量保证： 测试试验合格后，整机保修1年 | 台 | 4 |
| 5 | 液氮容器 | 该容器内外壳体采用优质防锈铝合金，高真空多层超级绝热结构。 有效容积30升 保存天数≥220天 提筒数3个 质量保证 测试试验合格后，整机保修1年 |  | 2 |
| 4 | 自行填装中压层析柱 | (1)16*200mm,2根 (2)带夹套 (3)带转换接头 (4)耐0.5Mpa压力 | 根 | 2 |
| 5 | 恒温循环器 | 1、*温度范围 -10~50℃ 2、*制冷量 200W 3、*控温精度 ±0.1℃ 4、*循环液量 10升/分 5、*水槽容积 4升 6、操作口尺寸(mm) 130×87 7. 专用不锈钢液体离心循环泵 8. 温度设定、测量均为数字显示 质量保证 测试试验合格后，整机保修1年 | 台 | 4 |
| 6 | 低温冷却液循环泵 | 1、*温度范围 -10~50℃ 2、*制冷量 200W 3、*控温精度 ±0.1℃ 4、*循环液量 10升/分 5、*水槽容积 4升 6、操作口尺寸(mm) 130×87 7. 专用不锈钢液体离心循环泵 8. 温度设定、测量均为数字显示 质量保证 测试试验合格后，整机保修1年 | 台 | 4 |
| 7 | 电热恒温水槽 | 控温范围： 室温+10℃～＋95℃ 温度波动度：± 0.03℃ 加热功率： 1kw 水泵流量： 6L/min 质量保证 测试试验合格后，整机保修1年 | 台 | 2 |
| 8 | 电热恒温水浴锅 | 功率：500W , 电源电压：220V 50HZ 控温范围：RT+5~99℃ 恒温波动度：±0.5℃ 跟踪报警：±2℃ 容积：4.9L 内胆尺寸(mm)W×D×H：150×300×110 定时范围：1~9999min 二孔 质量保证 测试试验合格后，整机保修1年 | 台 | 6 |

第五包：显微镜等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微镜 | （1）无限远色差校正光学系统。 （2）放大倍率： 40倍-1000倍。 （3）高眼点目镜： 10X／φ20mm，目镜双目视度调节±5。 （4）无穷远平场消色差物镜： 4倍／0.1、10倍／0.25、40倍（弹簧）／0.65、 100倍（油、弹簧）／1.25。 （5）双目镜筒：铰链式，倾斜角30°光瞳间距55-75mm。 （6）聚光镜： 阿贝式聚光镜NA＝1.25可预设聚光镜高度。整机可升级成相差显微镜。 质量保证 测试试验合格后，整机保修1年。 | 台 | 30 |
| 2 | 生物解剖镜 | （1）放大倍数：0.8×至4×、变焦倍率; 5：1工作距离110mm\调焦距离120mm瞳间距调节范围：52～76mm （2）透射光照明：LED反射光照明：LED平均LED寿命：6000小时输入功率：100-120V/200-240V ～0.15/0.1A，50/60Hz 质量保证 测试试验合格后，整机保修1年。 | 台 | 1 |

第六包：冰箱等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰箱 | （1）制冷方式：直冷 *（2）温控方式：电脑温控，控制面板：三显示 （3）* 制冷循环：三循环 ，* 动态冷却：有 （4）* 总容积大于210 L ， 冷藏室容积大于160升，冷冻室容积大于51 升 质量保证 测试试验合格后，整机保修1年；压缩机保修3年。 | 台 | 11 |
| 2 | 冰柜 | （1）容积大于200L, （2）制冷温度 -20℃ 质量保证 测试试验合格后，整机保修1年；压缩机保修3年。 | 台 | 1 |
| 3 | 微波炉 | 内胆材料：纳米银 计时方式：时钟计时 烹饪方式：微波 蒸汽 光波 操控方式：电脑式 产品容量：23L 产品功率：800W 质量保证 测试试验合格后，整机保修1年 | 台 | 6 |

第七包：电子分析天平

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子分析天平 | （1）量程120 g （2）可读性0.1mg (3) 重复性≦0.01mg (4)线性≦0.02mg (5) 校准方式: 外校 (6)四级防震 (7)超载保护 (8) 五面玻璃防风罩，视野清晰 (9)内置RS232接口 质量保证 测试试验合格后，产品保修1年。 | 台 | 4 |
| 2 | 电子天平 | （1）称量范围：0～200g （2）读数精度：0.1mg （3）秤盘尺寸：Φ80mm （4）输出RS232C接口 （5）电 源：220V/50Hz 质量保证 测试试验合格后，产品保修1年。 | 台 | 5 |
| 3 | 电子台秤 | （1）最大称量：2200克 （2）最小显示值：0.01克 （3）称量盘尺寸： 160×124 mm 质量保证 测试试验合格后，产品保修1年。 | 台 | 1 |

第八包：集热式恒温加热磁力搅拌器

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集热式恒温加热磁力搅拌器 | （1）加热功率无级可调，无刷稳速电机。 （2）加热功率：50-400W；搅拌容量：10-3000ml； （3）工作平台：150×150mm；转速范围：0-2000rpm。 质量保证 测试试验合格后，整机保修1年。 | 台 | 8 |
| 2 | 净化工作台 | (1)洁净等级：100级 (美联邦209E）, ISO 5级 (2)菌落数： ≤0.5个/皿·时（φ90mm培养平皿） (3)平均风速： 0.25-0.60m/s(快慢双速） (4)噪 音： ≤62dB(A) (5)振动半峰值： ≤5μm（X.Y.Z) (6)照 度： ≥300Lx (7)电 源： AC,单相220V/50HZ (8)高效过滤器规格及数量： 860×550×38x① (9)荧光灯/紫外灯规格及数量： 16WX2/15WX2 (10)工作区尺寸： 870×650×520 质量保证 测试试验合格后，整机保修1年。 | 台 | 7 |
| 3 | 旋转蒸发器 | （1）主机采用先进的传动系统，智能控温，水油浴两用，蒸发稳定，底座、升降器、玻璃、水槽等设计紧凑 （2）转数：20-200转/分 （3）温度调节范围：水温：室温-90度，油温：室温-180度 （4）温度设置和显示：数字显示 （5）旋转设定：旋钮式 （6）烧瓶可使用的容量：0.25-2L *（7）升降器：跷板式按键，自动升降，行程150mm （8）.电机：感应电机，输出功率40W *（9）加热锅：铝合金特氟龙，水浴和油浴两用 *（10）冷却器：立式，耐高温优质玻璃精制双回流一体化球磨口冷凝管配球磨口收集瓶达到快速装卸 （11）试料烧瓶：茄型烧瓶 *（12）密封圈：PTFE复合材料+氟化橡胶双重密封圈 质量保证 测试试验合格后，整机保修1年 | 台 | 3 |
| 4 | 垂直电泳仪 | 电泳仪电源6-600V,精度1V,输出电流4-400mA,精度1mA. 双垂直蛋白电泳槽DYCZ-24DN 质量保证 测试试验合格后，整机保修1年 | 套 | 3 |
| 5 | 循环水式多用真空泵 | （1）功率：180W, 电压：220V/50Hz, （２）流量：60L/Min，扬程：8M, （３）外壳材料：工程塑料，机体材质：不锈钢 （４）最大真空度：0.095-0.098Mpa，单头抽气量：14L/Min （５）抽气头数：2个，储水箱容积：15L，全机重量13g 质量保证 测试试验合格后，整机保修1年 | 台 | 5 |
| 6 | 厌氧培养装置 | *（1）取样室形成厌氧状态时间小于5分钟 *（2）操作室形成厌氧时间小于1小时（抽气充气置换） *（3）操作室在停止补充微量混合气体的情况下，厌氧环境维持时间大于12小时 （4）使用温度：室温＋3℃～50℃ （5）培养室温度波动≤±0.3℃；温度分布均匀性≤±1.0℃ *（6）操作室内体积：710mm×530mm×590mm（长×高×宽） （7）电源220V±10％AC，功率：500VA 质量保证 测试试验合格后，整机保修1年 | 套 | 1 |

第九包：色谱恒流泵等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色谱恒流泵（进口） | *（1）并联双泵头（双柱塞）， *（2）操作压力0-8000PSI(54Mpa) *（3）流速范围0.001-12.0ml/min （4）流速精度＜0.075%RSD。 性能指标： （1）流速设定/显示 （2） 快速排液/排气 （3）低/高压限设定 （4） 压缩性补偿设定 （5）控制方式设定 (键盘, 微机或外部模拟信号) 质量保证 测试试验合格后，整机保修1年，压缩机保修3年；客户通知维修后，24小时内有响应，48小时内赶到现场。 | 台 | 1 |
| 2 | 糖类分析系统（进口） | *（1）Teflon喷嘴； *（2）液雾分流模式实现无级分流控制，雾化区温度10ºC– 70ºC; （3）漂移管温度：室温 – 120ºC； *（4）光源：近红外激光(650nm)，小于5mW； *（5）检测元件：内置高倍放大器全密封大面积硅光二极管； (6)灵敏度：100pg； *(7)、给定增益下的动态范围：正常增益：3个数量级；低增益：3个数量级；动态范围扩展：4个数量级；(8)液相流量：0-5mL/min； (8)气量控制：内置稳压阀，使用者无须调节进气压力或流速；内置过压保护；内置进气阀，进气阀可自动延时关闭，防止由于使用后忘记关闭气罐而放光整罐气体； *(9)液路材料：Teflon，不锈钢，氧化铝，玻璃（镜头）； (10)仪表显示与控制：检测信号，温度，压力，滤波常数，实时自检信息； (11)、蜂鸣器控制：智能仪表状态提示，出错报警；(12)、信号输出：10mV，5V。 技术服务和培训 卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为两名 仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。 质量保证 测试试验合格后，整机保修1年，压缩机保修3年；客户通知维修后，24小时内有响应，48小时内赶到现场。 | 套 | 1 |

第十包：全自动滴定仪等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动滴定仪pH电极（进口） | 电极杆材料：玻璃 pH范围：0—14 温度范围：0—100℃ 电极内充液：c(KCl)=3mol/L 性能指标： 固定套管式隔膜不容易污染、堵塞； 耐高温，碱差小； 含温度传感器，温度变化响应快 | 支 | 1 |
| 2 | 全自动滴定仪（进口） | *（1）工作模式：具备MET等量滴定、SET终点设定滴定、MEAS测量、CAL校正等功能， 具有极化接口，可扩展卡氏水分测定功能。 *（2）电位、pH及温度分辨率： 0.1mv，0.001pH，0.1℃。 （3）*电位、pH及温度准确度：± 0.2 mV，± pH 0.003，± 0.2 °C (Pt1000: –20 °C +150 °C)。 （4）*滴定管活塞驱动器：瓶顶式滴定管活塞驱动器，配合四通阀，实现滴定管无死体积，方便各种溶液间的切换，滴定管容积：2，5，10，20，50 ml。 （5）滴定管拥有大容量智能数据芯片，存储有关交换单元及滴定剂的信息，主机可自动读取。滴定管分辨率：1/10000，配液精度优于 ISO/DIN Standard 8655-3要求。 *（6）大屏幕实时显示滴定曲线 *（7）主机可外接加液器（滴定管），可以进行反滴定或辅助配液 （8）接口：USB接口（可连接键盘、鼠标、U盘以及打印机、天平），U盘可储存实验数据（Excel格式） （9）螺旋搅拌：搅拌速度控制根据模糊逻辑概念设计，搅拌力矩随溶液粘度的变化自动调整，正反双向搅拌控制，15档变速 配置： 滴定仪主机： 1台 主机内置滴定管活塞驱动器： 1个 瓶顶式加液器： 1个 滴定管： 20ml 2个，50ml 1个 水相酸碱电极： 1支 电极电缆： 2根 螺旋搅拌器： 2套 滴定台 2套 滴定杯带夹套： 1套 密封盖及堵头： 1套 20毫升交换单元 1套 800驱动器 1套 计算机：联想扬天A6800K 1台。 处理器：英特尔® 酷睿™2 双核处理器E7500 硬盘：500G SATAII 7200转高速防震硬盘 内存：2G DDRIII 主板：INTEL B43 显示器：21.5英寸宽屏液晶显示器 技术服务和培训 供应商提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为两名 仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。 质量保证 测试试验合格后，整机保修1年，压缩机保修3年；客户通知维修后，24小时内有响应，48小时内赶到现场。 | 台 | 1 |

附件2

投标文件格式（参考）

投   标  书

致：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

根据贵方为                      公开招标邀请（项目编号：       ），签字代表          （姓名、职务）经正式授权并代表投标人       （投标人名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份及电子版投标文件一份。

- 开标一览表

- 开标分项一览表

- 投标应答表

- 偏离说明一览表

- 货物简要说明一览表

- 资格证明文件

- 售后服务承诺及培训内容

……

按招标要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附采购货物一览表中应提供和交付的货物投标总价为：

第一包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第二包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第三包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

……

- 投标人将按公开招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部公开招标文件，包括修改文件以及全部参考数据和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本项目自投标日起有效期为60个工作日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标文件，其投标保证金将被采购代理机构没收。

- 投标人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其投标有关的一切数据或数据，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：               （公章）

日期：    年    月    日

授权代表签字：

开标一览表

项目编号：

投标人名称：

单位：万元

| 包号 | 货物 名称 | 品牌 | 生产厂商 | 产地 | 数量 | 投标总价 | 价格折扣 | 折扣后总价 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

开标分项一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 商品属性 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：商品属性应在“环保产品”、“节能产品”、“自主创新产品”、“无”四个选项中选择填写。

本包价格折扣：     %

本包最终投标价：

投标优惠条件：

交货期：

交货地点：

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标价格表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要设备和标准附件单价 | 备品备件价 | 易损件价 | 专用工具价 | 技术服务费 | 拆除旧设备费 | 安装调试费 | 检验培训费 | 其它费用 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

注：1、第一栏投标货物序号系指“采购货物一览表”中该货物的序号

2、所有价格应按投标人须知所规定的货币单位填写。

3、投标总价=（主要设备和标准附件单价+备品备件价+易损件价+专用工具价）*数量+技术服务费+拆除旧设备费+安装调试费+检验培训费+其它费用。

4、选购件价不包括在本报价表内，应另附表分项单报

货物简要说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能特点 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标应答表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 名称/型号 | 投标人应答 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等） |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

注：各项货物详细技术性能另附页描述，并附样本数据等

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

偏离说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标推荐的选择清单

1、设备序号和名称

2、推荐的选件内容

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 单价 | 数量 | 技术指标 | 性能特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

售 后 服 务 承 诺 及 培 训 内 容

供货方代表签字：                        公章：

职          务：                 日期：    年   月   日

授  权  书（格式）

兹授权     代表        进行天津市   项目的投标（项目编号：   ），此授权至  年  月  日有效。

特此证明。

单     位：

（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件3

教委供应中心合同书

编号：JG2010-

供方:

需方:

需方代理：

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心于2010年 月 日以公开招标方式，对    项目（编号：JG2010-  ）实施了政府采购，根据采购结果签定本合同：

- 设备名称（明细附后）：

设备产地：

生产厂家：

设备数量：

设备单价：

设备总价：

- 设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

- 供方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备，设备必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供设备与所列设备明细完全一致，不存在偏差，如出现不一致，供方将承担违约责任。

- 供方对所提供的设备提供    年的上门维修保质期，保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成损失的实际费用。供方不能修理或不能调换的，按不能交货处理。

- 供方提供的设备必须具有合法手续及相关档。

- 交货时间、地点、方式：

合同签定后，于    年   月   日之前交货，于    年   月    日之前完成验货。供方将所供设备在需方或需方指定处交付并负责安装、调试，设备运送产生的费用由供方负责。

- 供方应随设备向需方交付设备的使用说明书及随设备相关的数据。如果所提供的文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文的文件。

- 货款交付方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后支付货款总额的70%（特殊情况以合同为准）。

（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。

实行国库集中支付，付款日期从合同送至天津市教委供应中心签收后第二日起开始计算。

- 合同签订时，供方应向教委供应中心按照中标货物总金额的10%交纳履约保证金（质量保证金）（不接受银行保函），设备验收合格正常使用12个月后15个工作日内无息退还。

- 需方无正当理由拒收设备的，由需方向供方偿付设备款总值30%的违约金。

供方所交的设备品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，供方向需方偿付设备款总值30%的违约金。

供方不能交付设备的，供方向需方支付设备总值的30%的违约金。

供方逾期交付设备的，供方向需方每日偿付设备款总值的5‰的违约金。

- 出现其它未列事宜，由双方协商解决。

- 本合同未作明示约定的，而又有相关法律、法规的，从其规定。

- 本合同一式五份，供方、需方、需方代理、采购代理机构、国库支付中心各执一份，均具有法律效力，签字盖章后生效。

- 合同特殊条款。由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟订（见附件）。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

供方（公章）：                           需方（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代表人：                            委托代表人：

电话：                                  电话：

开户行：                                开户行：

账号：                                  账号：

需方代理：（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

开户行：

账号：

签约地点：

签约时间：    年   月   日

附件---------设备清单