#### 涪陵页岩气田产出水收集及处理系统建设项目

#### 环境影响评价公众参与公告

各位公众：

你们好！

我公司正委托评价机构开展涪陵页岩气田产出水收集及处理系统建设项目环境影响评价工作，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》等法律法规规定，现将项目相关信息公告如下，征求与建设项目环境影响有关的意见。

1、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；

公众可在网上查看环境报告书征求意见稿（网址：http://jhof.sinopec.com/jhof/news/com_notice/），在重庆市涪陵区焦石镇我公司安全环保部办公室查阅纸质报告书。

2、征求意见的公众范围

拟建项目周边的可能受影响的公众。

3.公众意见表的网络链接

网址：http://jhof.sinopec.com/jhof/news/com_notice/

4. 公众提出意见的方式和途径；

公众可通过电话或邮箱反馈意见或建议。

联系电话：023-63006167     邮箱：2338141713@qq.com

5. 公众提出意见的起止时间

公众提出意见的起止时间为2019年1月9日～1月22日。

中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司

2019年1月8日

附件1

涪陵页岩气田产出水收集及处理系统建设项目

#### 环境影响报告书（征求见稿）

# 一、建设项目情况简述

涪陵页岩气田为我国首个大型页岩气田，页岩气的勘探、开发、运行投产过程中的全方位环境保护已成为了行业共识，而采气过程中产生的采气分离废水（以下简称“产出水”）是需重点解决的环境问题之一。根据《涪陵页岩气田焦石坝区块一期产能建设规划方案环境影响篇章》和《涪陵页岩气田二期产能建设规划环境影响报告书》，涪陵页岩气田按照“整体部署、分步实施”的原则进行滚动开发，一期产建区前期产生的产出水经处理后，回用于一期产建区平台和二期江东区块钻井平台的压裂工序；开发末期，没有可回用压裂的平台时，产出水经新建的产出水集中处理站处理达标后排放。

目前，随着涪陵页岩气田一期产建区勘探工作接近尾声，投入生产的气井增多，压裂回用水量减少，气田产出水量越来越大，急需配套建设产出水处理设施。为此，中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司（涪陵页岩气田产能建设单位，下简“建设单位”）决定新建产出水收集及处理系统，新建处理站规模为1600m3/d，服务于一期产建区采气平台，同时为二期预留800m3/d处理规模的用地。

拟建的产出水处理站是涪陵页岩气田自建的产出水处理设施，拟采用超滤、反渗透、蒸发结晶等工艺对页岩气产出水进行处理，项目的建设对我国页岩气开发过程中水污染防治具有积极的示范作用。。

项目基本情况：

（1）工程名称：涪陵页岩气田产出水收集及处理系统建设项目

（2）建设单位：中石化涪陵页岩气勘探开发有限公司

（3）工程地点：重庆市涪陵区白涛街道；

（4）建设性质：新建；

（5）工程投资：20868万元；

（6）征地面积：3.23hm2；

（7）建设规模：近期污水处理能力为1600m3/d（远期新增污水处理能力800m3/d），配套建设产出水收集管线39.5km，和尾水排放管6km；

（8）处理工艺：预处理+双膜+机械式二次蒸汽再压缩（MVR）工艺；

（9）劳动定员：23人；

（10）工作制度：每年365天运行，每天三班24小时连续运行；

（11）建设工期：12个月。

# 二、与相关产业政策、规划符合性

（1）产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本项目为“‘三废’综合利用及治理工程”，属于鼓励类，符合国家的产业政策。

（2）选址合理性分析

拟建工程占地及评价范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园；无世界文化和自然遗产地、文物保护单位，集中式饮用水源保护区；不涉及基本农田保护区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等环境保护目标。同时，工程运营采取有效的污染防治措施和风险防范措施后，对外环境影响较小，项目在拟选址地进行建设可行。

# 三、建设项目周围环境现状

（1）项目区环境功能区划

根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号），项乌江及麻溪河属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域。

本项目所在区域地下水未划分水域功能，本评价按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水质量分类依据，对本项目所在区域地下水质量标准按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准进行评价。

拟建项目位于白涛街道，属于2类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发〔2016〕19号），本项目所在区域为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。硫化氢和氨执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。

（2）环境质量现状

根据环境质量现状监测结果及引用数据，区域地表水体能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域水质标准要求。地下水监测因子满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准。区域环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，H2S和NH3满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。监测点环境噪声值能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类区标准要求。

（3）项目区周围敏感点分布

通过现场调查，项目产出水处理站及收集管线不涉及自然保护区、森林公园、饮用水源保护区等敏感目标，主要环境保护目标为管线沿线及厂区工程走吧散居居民。

# 四、建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

1、环境影响因素及污染治理情况

（1）生态影响及防治措施

项目施工占地主要为荒草地，施工过程对项目区域植被的影响包括：施工过程中植被的清除、地表开挖和地面建筑的建设等，造成工程建设区域内地表植被的破坏；大量松散土石方裸露，若无防护措施，遇雨水冲刷将产生水土流失；剥离表土、弃方等占地区域将使原有植被被掩埋、覆盖。根据项目设计，项目污水收集主干线沿已建的工业供水管线管廊带同路由敷设，支干线及支线沿已建的集气管线管沟同路由敷设，管顶覆土0.7m；尾水排放管线6km需要进行管沟开挖，管顶覆土0.7m，管线工程地表开挖量少。根据现场调查及查阅相关资料，项目不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊敏感目标。因此，相关管线工程对生态影响可接受。项目厂区工程建设过程中，工程永久占地改变了局部地区土地利用现状，但永久占地面积小，对区域土地利用影响小，且施工结束后通过厂区绿化等，可使厂区生态得到一定程度的恢复。

（2）地下水影响及防治措施

本项目对污水处理池体按要求采取防渗措施，在做好相关防渗和防护工作后，可以将对地下水环境影响降低至最低，对地下水影响小。

（3）地表水影响及防治措施

本项目处理达标的废水通过尾水排放管排至乌江，经预测，尾水排放不会致使乌江超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。项目厂区内采用雨污分流制，生活污水经一体化污水处理设施处理后与达标尾水一起排放。

（4）大气污染物排放及治理措施

根据预测，本工程无组织排放的H2S、NH3最大占标率均低于10%，项目废气排放对区域大气环境影响轻微。为最大限度减轻废气影响，项目将采取以下措施：A、厂区周边设置绿化带，发挥绿化带对臭气的隔离防护作用。B、加强操作管理，对附着在设备或设施的污泥增设冲洗设施。

（5）噪声污染及治理措施

项目采取的主要降噪措施包括：将主要产噪设备布置于池体内或室内，基础进行减振处理，风道等采用柔性连接。风机进、出风口设置消声器。同时选择低噪声设备，加强厂区绿化等。根据预测，污水处理站运行后，经采取隔声减振防治措施，各厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（6）固体废物排放分析

项目固体废物包括污水处理站污泥、结晶盐和生活垃圾等。生活垃圾经垃圾桶收集后由市政环卫部门统一收集处理。项目在对污水处理系统调试期间，按照相关规范要求，对污泥进行危险特性鉴别，根据鉴别结果，确定项目污泥的处置方式。若污泥鉴别为危险废物，则应交由有危废处置资质的单位进行处置；若鉴别为一般固体废物，则外运至一般工业固废处置场处置或资源化利用。

# 五、环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点

涪陵页岩气田产出水收集及处理系统建设项目符合国家的产业政策及相关规划要求。工程实施产生的各类污染物在采取污染防治措施后其不利影响能得到有效治理和控制，能为环境所接受。工程运行后，项目服务片区的采出水收集后得以更为有效的处理，可大大减少排入区域地表水体的污染物量，项目的建成将获得良好的社会效益和环境效益。从环境保护角度考虑，本工程实施可行。

附件2

建设项目环境影响评价公众意见表

填表日期          年      月      日

| 项目名称 | 涪陵页岩气田产出水收集及处理系统建设项目 |
| --- | --- |
| 一、本页为公众意见 |
| 与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见（注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容） | （填写该项内容时请勿涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容，若本页不够可另附页） |
| 二、本页为公众信息 |
| （一）公众为公民的请填写以下信息 |
| 姓 名 |  |
| 身份证号 |  |
| 有效联系方式 （电话号码或邮箱） |  |
| 经常居住地址 | 重庆市涪陵区_________街道（镇、乡）_______居委会（村）_________小区（村民组） |
| 是否同意公开个人信息 （填同意或不同意） |  |
| （二）公众为法人或其他组织的请填写以下信息 |
| 单位名称 |  |
| 工商注册号或统一社会信用代码 |  |
| 有效联系方式 （电话号码或邮箱） |  |
| 地 址 | 重庆市涪陵区_________街道（镇、乡）_______路_______号 |
| 注：法人或其他组织信息原则上可以公开，若涉及不能公开的信息请在此栏中注明法律依据和不能公开的具体信息。 |