#### 蒸汽疏水阀/散热疏水阀/散热阀

| TD-10NA 螺丝型圆盘式疏水阀 * 采用双金属环消除空气阻碍 * 具有稳定的性能和超群的耐久性 * 球墨铸铁阀体，最高压力2.0MPa |  |
| --- | --- |

| 特点 | 圆盘 / 2.0MPa / 螺丝型 |
| --- | --- |
| 类别 | 蒸汽疏水阀 |
| 类型 | Disc type |
| 仕様 | 适用流体 | 蒸汽冷凝水 |
|  | 工作压力 | 0.035 - 2.0MPa |
|  | 最高温度 | 220°(C) |
|  | 连接方式 | JIS Rc |
|  | 最高背压 | 一次压力的 50% |
| 材料 | 阀体 | 球墨铸铁 |
|  | 阀盘 | 不锈钢 (热处理) |
|  | 阀座 | 不锈钢 (热处理) |

| Size | L (mm) | H1 (mm) | Weight (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 15A(1/2) | 90 | 49 | 0.9 |
| 20A(3/4) | 90 | 53 | 1.2 |
| 25A(1) | 90 | 56 | 1.4 |

[About flow rate]

| Selection data： | 最大连续排放量 |
| --- | --- |

▲ 返回页首