第一包：台式三用紫外分析仪等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 酸度计 | pH -2.00~16.00pH 0.01pH ± 0.01pH ORP -1999~1999mV 1mV ± 0.1%FS 温度 -10.0~120.0℃ 0.1℃ ± 0.3℃,6230 主机、600P电极、6230AST 不锈钢温度探棒、6节1.5伏特7#电池、交流电源转换器、pH6.86/4.00缓冲药粉、软件光盘、手提箱 | 台 | 1 |

第二包：组织捣碎机等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6孔道溶氧监测系统（进口） | 电子电路技术及化学传感器,采用 2 mm不锈钢尖端电极,无论液态溶液还是气相,都可以测量氧气.每套系统都提供2 mm 不锈钢电极,两张替换膜及电解液.仪表可以显示电流,百分比或氧气 PPM .仪表具有活化作用,可修复传感器的活性。 检测： O2 %：0 to 100%。PPM ：0 to 20。电流： 0 to 2000 nA。溶解：0.1 PPM, 0.1 %。准确性：±1%。 | 套 | 1 |
| 7 | 恒温循环水浴（进口） | 1.加热型： 20-200℃；2.温度精度：±0.01℃；3.背光式双排大屏幕液晶显示4.可程序控温，5个程序，150个温度/时间段，可循环；5.最大加热功率：2.25KW；6.泵最大流量 17L/min 5级变速可调泵；7.系列浴槽容积：3-26L； | 台 | 1 |
| 8 | 超纯水机 | ﹡1.1EDI不需要额外软化柱,可永久自动再生。 ﹡1.2产水流速：1.5L ﹡1.3水质： 纯水：电阻率 10 MΩ•cm@25℃ 、TOC** <10ppb、颗粒 <1/ml (>0.2μm)、微生物 <1cfu/ml、热原 <0.001Eu/ml； 超纯水：电阻率 18.25MΩ•cm@25℃ 、TOC** <10ppb、颗粒 <1/ml (>0.2μm)、微生物 <1cfu/ml、热原 <0.001Eu/ml； 2.显示：电阻率（温补或非温补）、电压、水温、 3.电阻率检测仪：电极常数0.01cm | 套 | 1 |
| 9 | 超声波清洗仪（进口） | 1.容积28 L，内尺寸505x300x200mm， 35 KHz，1120 W，有排水；2. 可用于液相色谱的脱气和装填色谱柱，分散和脱气过程一步完成；3.带有可拆卸排液管，可以轻易排出槽内液体；4.专利的声源，辐射功率强，一致性好；5.不锈钢结构，清洁卫生，容易维护保养；6.大部分型号加热器，可以控制温度；7.采用最佳频率35或40kHz；8.带有定时器，控制清洗时间；9.带H的型号表示有加热装置，并且在30-85℃可调。 | 台 | 1 |
| 10 | 高压灭菌锅（进口） | 1.耗电量：2KW；2..内腔尺寸（直径*深）：370*415mm；3. 有效内腔高度：480mm；4. 有效容积：50升；5. 内腔材料：SUS304（不锈钢）；6.最大压力：0.235Mpa；7. 灭菌温度：105-135℃；8. 保温温度：45-60℃；9. 灭菌时间：1-250分钟，仪器器皿灭菌程序可至72小时；10. 保温时间：可延时72小时，自动关机；11. 程序化时间设定：1－99小时延时启动设置；12. 排气控制 | 台 | 1 |

第三包：全自动还原糖测定仪等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | COD全自动在线速测定仪 | 消解温度：165℃±1.0℃ 消解时间：10分钟 测定范围：5~5000mg/l 测定时间：20分钟同时测定12/25/36个水样（可选） 抗氯干扰：[CL-]<1000mg/l [CL-]<4000mg/l 精密度：COD=20mg/l V<10% COD=300mg/l V<5% 重复性误差：相对标准偏差≤2% 光学稳定性：A≤0.001A/20min 大批处理样：36支水样 功耗：400W 显示方式：LCD 操作界面：全中文按键 比色方式：比色皿（池）和消解比色管 存储数据：4000个 曲线 | 台 | 1 |
| 6 | 悬浮物浓度测定仪 | 黑度量程：0-100%透光率 粉尘: 1-1000/100000mg/M3 最长跨距：<2m;max<6m; 重复精度: +/-0.5%; 最高采样温度：T<400ºC; 或600 ºC; 测试时间间隔:0-65535s可设置; 显示,键盘,全功能界面设置 模拟信号:0/4-20mA输出 串行通信接口：RS232/485 安装方式:发射器和接受器对面安装，DN50法蓝; 自动压缩空气冲刷（用户自备压缩空气源）:3.5-5kgf/cm2 封装:IP65; 可选p-BD4SPM 测控器远程遥控 *LP为发送 | 台 | 1 |

第四包：水泥净浆搅拌机等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 经纬仪 | 成像 J6 倒像 或 J6E 正像 放大率 J6 28倍 ， J6E 29倍 物镜有效孔径 40毫米 视场角 1°20′ 视距乘常数 100 视距加常数 0 鉴别率 <3.6″ | 台 | 5 |
| 16 | 全站仪 | 1、Windows中文视窗操作系统；大屏幕，彩色触摸屏； 2、带激光免棱镜功能，测程：300m 3、单棱镜测程： 5km； 4、内置成图软件，内置工程运用软件 5、绝对编码度盘； 6、双轴补偿方式 7、32位高速CPU； 8、二种数据通讯方式（优盘直接导入、导出或USB数据通讯） 9、测角精度2秒，测距精度±（2mm+2ppm*D） 10、用户可自行编程 11，应用程序功能： 内置现场成图软件，全中文操作界面成图软件、更具专业性能与测量有机结合、功能强大，GIS前端器，图、数可同时采集、在外业可直接连线成图、操作简捷、轻松实现野外作业，可自动按照CASS地形地籍成图软件的定义分层、赋属性、赋编码、自动生成线形，能与本单位现使用的CASS软件的图形和数据完全兼容，无须转换，无需二次作图。并内置工程运用软件一套，有各种工程应用功能如：公路放线的应用等 12,单套仪器配置:主机一台,棱镜组(带对中基座)一套,简易棱镜组一套(含占板),主机原装脚架一副,棱镜脚架一副,2.15米对中杆及支架一副,数据传输线1根 13,提供样机，并可当场测试 | 台 | 3 |
| 17 | GPS | 配置名称 数量 S86 基准站（一台标配） 1 台 主机充电器 1 套 仪器硬箱 1 个 仪器软包 １个 基座对点器及连接头 1 套 450MHZ 全向天线 1 条 测高片 1 片 量高尺 1 个 多用途通讯电缆 1 条 移动站（一台标配） 1 台 | 台 | 1 |
| 18 | PTK流动站 | 1. 主机特性： NovAtel OEM5主板， 主机内存:64M flash闪存; 2.精度： 静态: 水平±3mm+1ppm 高程±5mm+1ppm RTK: 水平±1cm+1ppm 垂直±2cm+1ppm 3.作用距离： 静态:≥80km RTK: 内置电台≥5km，外接电台≥15km，VRS不受距离限制。 4.通讯方式： 纯USB传输数据，蓝牙通讯，RS-232 | 台 | 1 |

第六包：粉碎机等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 粉碎机（进口） | 研磨柔软到中等硬度的干性样品和纤维性样品，或者是富含纤维的样品。最终精度（取决于内插筛网尺寸）: 0.25 - 6 mm，最大流量与样品和筛网的尺寸有关: 50 L/h，最大进样尺寸 与样品有关: 60 mm，转子转速: 2800-3400 rpm 和电压，频率有关，研磨部件: 切削转子，研磨部件的材料: 不锈钢，工作原理: 切削式，输入功率: 2000 W，频率: 50 Hz | 台 | 1 |

第七包：恒温孵育器等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 二氧化炭培养箱（进口） | 1． 技术参数： 1.1 加热方式：气套式DHA加热 1.2 箱内容积：≥188升 1.3 CO2控制系统 *1.3.1 CO2控制方式：采用TC热导探头 1.3.2 CO2控制范围：0～20% 1.3.3 CO2控制精度：优于±0.1% 1.3.4 CO2恢复速度：5.0±0.2% 1.4 温度控制系统 *1.4.1 控温范围：18～55℃ 1.4.2 控温精度：±0.1℃ 1.4.3 控温均匀性：±0.3℃(37℃) *1.5 消毒方式：独特的双重消毒模式，95℃湿热消毒及145℃高温干燥消毒。 *1.7 高灵敏度IR传感器，不受温度和湿度影响。 1.6 开门后两分钟内恢复百级洁净内环境。 1.6.1 腔内相对湿度：≥95% RH 1.6.2 湿度保持方式：底盘水库式湿度挥发系统，湿度恢复时间更快 1.8.1 具备安全报警功能：温度报警、CO2浓度报警、停电报警、遥控报警、门开启报警、低水位报警 1.8.2 具有程序自检功能； 1.8.3 具有防故障气体自动切断系统； 1.8.4 所有电路具备循环控制器保护； 1.9 CO2进气口和空气进气口配备HEPA高效空气过滤器,使进入腔内的都是洁净的气体. | 台 | 1 |
| 6 | 智能式紫外照射箱（进口） | 1、测试波长:254nm, 280nm ; 2、流式样品池容积:100微升，光程3mm; 3、量程范围:0～100%T. 0～2A. 0～1A, 0～0.5A, 0～0.2A， 0～0.1A，0～0.05A 4、量程在0.05A时，噪音≤0.001A ; *5、显示方式：LED数字显示2个OD值表，可直接读出光密度A值 6、仪器可连续工作; 7、温度:-5℃～30℃ ; | 台 | 1 |
| 7 | 低温培养箱 | 容积：250ml；*温度范围：-10-65℃；*温度显示精度：0.1℃；*控温精度：±0.2℃；*内胆SUS304不锈钢；*具有可编程型程序模式功能、开门报警、停电报警、传感器报警等功能；*箱内设LED防雾照明灯 | 台 | 3 |