北京市东城区人民法院中央空调系统清洗、维修及升级改造工程更正公告

项目名称：北京市东城区人民法院中央空调系统清洗、维修及升级改造工程

项目编号：BJJQ-2018-1022

采购人名称：北京市东城区人民法院

采购人地址：北京市东城区交道口东大街1号

采购人联系方式：84190016

采购代理机构全称：北京汇诚金桥国际招标有限公司

采购代理机构地址：北京市东城区朝内大街南竹杆胡同6号北京INN3号楼9层

采购代理机构联系方式：65173825、65244483

原公告的采购项目名称：北京市东城区人民法院中央空调系统清洗、维修及升级改造工程项目

首次公告日期：2018年11月06日

更正日期：2018年11月19日

更正理由：原招标公告及招标文件发生变更

更正事项：

1.原招标文件中 第四章采购需求中

| 4 | 风机盘管新装 | 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-85 3.含相应的水管路和有关送风风道 4.相应的电源线和控制电缆等 | 台 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

变更为：

| 4 | 风机盘管新装 | 名称:风机盘管 2.型号:FP-85 3.含相应的水管路和有关送风风道 4.相应的液晶温控器、电源线和控制电缆等 5.具体详见后附图纸1 | 台 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 原招标文件中 第四章采购需求中

| 9 | 冷热风机（多联机室内机） | 1.超薄静音型 #2.制冷量:7.1kW，制热量8.0 kW | 组 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

更正为：

| 9 | 冷热风机（多联机室内机） | 超薄静音型 #2.制冷量:7.1kW，制热量8.0 kW 3.安装位置：北区立案大厅门口上方（安装示意图详见后附图纸2） 4.安装方式：明装或者暗装，不影响整体美观 | 组 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.原招标文件中 第四章采购需求中

| 1 | 清洗保养水源井 | 1.洗井现场清场工作 2.原有潜水泵取出 3.井内异物提取 4.除井内腐蚀物及铁锈 5.清洗井内沉淀物 6.更换新的潜水泵：流量不小于100m3/h 扬程不小于70m 功率30kW 7.井管更换DN100，共600米 8.抽水试验 9.更换动力电缆3x35mm2，共600米 | 口 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

更正为：

| 1 | 清洗保养水源井 | 1.洗井现场清场工作 2.原有潜水泵取出 3.井内异物提取 4.除井内腐蚀物及铁锈 5.清洗井内沉淀物 6.更换新的潜水泵：流量不小于100m3/h 扬程不小于70m 功率30kW 7.井管更换DN100，共600米 8.抽水试验 9.更换动力电缆3x35mm2，共600米 10.水源井地点：北区法院东侧的地铁施工区域内，位置示意图详见后附图纸3 | 口 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.原招标文件中 第四章采购需求“三、其他要求”中

“施工要求：本项目为“交钥匙”项目，所有货物均包括安装及辅材，安装过程中应考虑成品保护以及对安装过程中造成的原有设备、装修损坏的原装恢复。南院空调风道及风机盘管清洗工程、北院空调风道新风机组及风机盘管清洗工程须考虑不能影响法院正常办公。”

变更为：

“施工要求：A.本项目为“交钥匙”项目，所有货物均包括安装及辅材，安装过程中应考虑成品保护以及对安装过程中造成的原有设备、装修损坏的原装恢复。B.南院空调风道及风机盘管清洗工程、北院空调风道新风机组及风机盘管清洗工程须考虑不能影响法院正常办公。C.项目所有工作（包括10口水源井清洗、室外镀锌钢管更换、南区直燃机改造等），投标人应采取合理措施，须保证工作日的08:00-18:00正常供暖；D. 10口水源井位于地铁施工区域内，采购人可以协调地铁施工方3个日历天时间，允许中标人进入地铁施工区域内施工，中标人应合理安排时间，遵守地铁施工方安全管理等规定，同时由此产生的与地铁施工方的费用全部由中标人支出。”

5.原招标公告及招标文件中投标截止时间及开标时间由“2018年11月27日上午10点00分(北京时间)”更正为“2018年12月05日上午10点00分(北京时间)”。

其余条款均按原招标公告及招标文件规定的内容执行。

附：图纸1

附：图纸2

附：图纸3

项目联系人：钱仁刚、李昶悦

联系方式：65173825、65244483

本公告同时在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、北京市政府采购网（http://www.ccgp-beijing.gov.cn/）以及北京汇诚金桥国际招标有限公司网站（http://www.hcjq.net/）发布。

北京汇诚金桥国际招标有限公司

2018年11月19日