（一）粉碎机

塑料粉碎机/塑胶破碎机维护保养分析方法

1,、应把机械安置在通风位置，保证电机工作热量散发，延长其寿命。

2、 定期检查刀具螺丝，全新机使用1小时后，用工具紧固动刀、定刀的螺丝，加强刀片与刀架间的固定性。

3、应定期对轴承加注润滑油，保证轴承间的润滑性。

4、为保证刀具切口的锋利度，应定期检查刀具，保证其锋利度，减少由于刀锋钝缺而引起其它部件的不必要损坏.。

5、第二次启动前，应先清除机室所剩余的碎料，减少启动阻力。应定期打开惯性罩和皮带轮罩，清除法兰盘下方出灰口，因破碎机室排出粉料进入转轴轴承。.

6、更换刀具时，动刀与定刀之间的间隙:：20HP以上破碎机0.8MM为佳，20HP以下的破碎机0.5MM为佳。回收料越薄,间隙可适当调大.

7、定期检查皮带是否松驰,及时调紧。

8、机器应保持良好电线状态。

塑料粉碎机操作需要注意哪些事项

- 塑料粉碎机与动力机组要安装牢固。若需要塑料破碎机长期固定作业，应将其固定在水泥基础上；若需要塑料破碎机流动作业，机组应安装在用角铁制成的机座上，并且保证动力机和塑料破碎机的皮带轮槽处于同一回转平面。

2、塑料粉碎机安装完后要检查各部紧固件的紧固情况，若有松动要给予以拧紧。同时要检查皮带松紧度是否合适。

3、塑料粉碎机起动前，先用手转动转子，检查一下齿爪、锤片及转子运转是否灵活可靠，破碎室内有无碰撞现象，转子的旋转方向是否与机箭头所指方向一致，动力机及塑料破碎机润滑是否良好。

4、不要随便更换皮带轮，以防转速太高致使破碎室产生爆炸，或转速太低影响粉碎机的工作效率。

5、塑料粉碎机起动后应保持其先空转2~3min，没有异常现象后再投料工作。

6、工作中要随时注意塑料粉碎机的运转情况，首先，送料要均匀，以防阻塞碎料室；其次，不要长时间超负荷工作。若发现有振动、杂音、轴承与机体温度过高，向外喷料等现象，应立即停机检查，排除故障后方可继续工作。

TPU，TPE等软胶专用粉碎机-塑料粉碎机-广州粉碎机

有不少朋友询问过TPU，TPE等软性塑料专用粉碎机的信息，大部分的问题是：如何克服升温后粘料的问题。

我们先来看看TPU，TPE，TPR，硅胶，橡胶等软性塑料的特性。

- 有弹性，不容易切碎

2、粘性变强，温度升高时，会粘附在刀具上

3、容易下料，因为产生粘性，所以会粘在筛网上，不下料，从而进一步增加磨擦导致温度再升高。

因而，此类专用粉碎机，就必须针对以上特性，做相应的对策处理。

- 刀具型式：必须为片刀型。单片刀的尺寸较大，切削力较强

2、刀具材质：我公司采用高速钢材质刀具，硬度高达61-62度，增强切削力

3、筛网处理：在可接受的范围内，筛网孔径尽可能的大一些。并对筛网表面做防静电处理，减少粘料情况的发生。

以上，是软胶专用粉碎机的部分特殊配置。当然，不同的粉碎要求，机器的配置和构造会有很多不同。

# 塑料破碎机在节能减排中起到的作用

塑料破碎机在节能减排中起到重要作用，这个标题似乎一听起来和破碎机扯不上边儿，但仔细对文章进行分析，就会发现塑料破碎机在节能降排中功不可没。因此，大力发展新型，节能塑料破碎机已经是当今的燃眉之急，目前我国的破碎机市场的发展趋势是破碎机的生产已经饱和，而新型破碎机的发展市场却是一片空白，现在的一些破碎机厂家都在竞争低端的市场，这样新型，高端的破碎机市场却是很少有人竞争，这就给一些大型的破碎机厂家提供以个行的竞争平台。

龙河机械深入贯彻落实科学发展观，加大改革力度，加快发展速度，提高自主创新能力，大力推进创新节约型、环境友好型企业建设，探索出一条具有丰田机械特色的经济发展道路，促进了发展方式的转变，实现了又好又快发展。使您的产能、销售收入、利润成倍增长，跃升集塑机辅机生产加工、出口的同时，资源和能源消耗、污染物排放大幅度下降，创造了国内塑机辅机最好水平。

针对不同的塑料材质性能各异的特点，龙河机械引进节能、高效的进口马达，采用特殊编程电路板控制，实现每分钟内节省30秒时间，节省一半的电量，大大的节省了能源。

引进高效节能环保的塑料破碎机用塑料破碎，系统节电0.95kW/t，采用变频调速技术，对风机、马达类设备进行技术改造，年节电750多万kWh。

龙河机械不断调整优化产业和产品结构，加强资源的综合回收利用，努力降低工业废弃物排放，大力拓展产品深加工，形成了迄今世界最长、最完整的产业链。

塑料破碎机的维护保养

1、正确接上电源,启动前,先用手拨动惯性轮,检查机室内是否有异常杂物存在.

2、开机空转检查动刀转向是否正确,如反转及时更正,正常启动空转3-5分钟后,扣紧送投料室,符合破碎机条件,即可投料生产.

3、停机前5分钟请勿投料,应让粉碎机室内的余料完全粉碎卸清后可停机.

4、严禁投入金属及其它硬物进入破碎室.

5、发现异常声响应立即停机,关闭电源,检查发生原因,排除故障后方可重新开机.

碎料机13大性能特点

1、碎料机适用面广，可破碎、回收各种材质、形状的塑料制品;

2、加工工艺成熟，箱体、刀架等重要部件采用整体加工，确保

配合精度;

3、碎料机结构合理，操作方便，省电耐用，实用经济;
　4、设有多项安全保护装置，确保操作安全;
　5、投料斗双层设计，减少噪音;
　6、碎料机外型美观,大方,有多种款式以供选择.
　7、独特设计内部导热系统,在保持全封闭的前提下,将电机所产生

的热量排出机外,延长电机使用寿命
　 8、不锈钢储料箱清洗方便.快捷,也可配备带吸料口（不锈钢型）

储料箱
9、内设安全保护系统,可选配CE认证电器,完全符合欧洲安全标准.
　10、配有相序控制器,可防止因电机反转所造成的不良后果.
　11、装有电源隔离开关,维修,操作更加方便,安全.
　12、活动不锈钢料斗，手柄开关等人性化设计，使得操作时得心

应手，轻松自如。

（二） 混色机

混色机安全操作规程

下面来跟大家一起探讨下混色机安全操作规程，避免人身安全隐患和提供生产效率。

1、 按指定方法操作，未经培训或未熟悉操作者，严禁擅自使用混色机。
2、 对机台的轴承、齿轮进行定期加油。
3、 机器在运转时严禁伸手入内或转动部分。
4、 清理或检修时必须关闭电源。
5、 严禁超出额定重量，混色前必须彻底清干净料斗内粉尘杂质。
6、 混色前先点动，确保无异常情况下方开机使用。
7、 混色结束后应关闭电源。

8、 各班次必须保持机台的清洁，每天都要进行机器的维护，混色机周围严禁摆放其他杂物，箱内、外保持清洁。

粉料机的几种优点

1、适用于塑胶粒与色粉，新旧料混合，饲料食品及其它用途。
2、配用摆线针减速电机,噪音低、持久耐用；
3、短时间内完成均匀混料，低耗能、高效率；
4、采用优质不锈钢材料，高强度，避免腐蚀；
5、计时器可在0-30分钟之间选择混料时间；
6、可倾斜式搅拌料桶，方便装卸、清洗方便；
7、全不锈钢桨叶，结构科学、合理，在工作中可充分搅拌原料，且将负载减到最小，省时、省电。
8、附有安全保护装置，确保使用人员安全。

塑料混色机操作说明及11条保养规则

龙河机械温馨提示各厂商，“不管是何种机器，质量是关键，但事后的保养是不可或缺的哦！”

下面，龙河机械为大家介绍塑料混色机日常操作中的一些说明及保养规则：

1、机器旁边不能堆放杂物，保证机器的通风散热，延长机器的使用寿命；

2、使用前先检查电源是否正常，减速机是否有油，试启动检查运转方向是否正确.如果运转反向，要找电工检修；

3、确定机器正常以后，调好定时器，投入原料，合盖扣紧把手，则可进行混合

约5~8分钟即好；

4、将机摇至100度可取出原料以及清洗；

5、工作完毕后，关好出料口插板，关闭电源，保持料室清洁；

6、更换不同的材料或颜色，要用布条，酒精把料室清理干净；

7、清理机器的时候，严禁打开机器防护罩，边启动机器边用风枪吹刀片；

8、根据使用程度，一般应1~3个月对减速机，链条加注ZL-2锂基润滑脂，每星

期对轴承加注20#机油一次；

9、每星期对减速器底座锁紧螺钉检查一遍并锁紧；

10、机器有故障，要及时找维修员维修；

11、长时间不用机器，要把电源开关拔下。

塑料干燥混色机使用说明及注意事项

1、使用前应进行一次空运转试车，在试机前应先检查塑料干燥混色机全部连接件的坚固程度，高速器内的润滑油油量和电器设备的完整性，然后闭合总开关，通入电源，进行空运转试机。

2、空运转试验。在未发现不正常的响声等不良现象的情况下，才可使塑料干燥混色机投入生产。

3、在运转中如需铲刮机内桶壁物料，应用竹木器工具，切不可用手，以免造成伤手事故。

4、在使用中如发现机器震动异常或发出不正常怪声，应立即停掉进行全面检查。

5、使用负荷不要过大，一般以电动机的负荷来测定，用380V 电动机混合塑料时的重载电流，以不超过6 安培为正常，如超过负荷应立即减少的混合容量。

6、管理人员必须熟悉塑料干燥混色机的技术性能、内部构造、控制结构及使用原理。运转期间不得离开工作地点，防止发生故障而损坏机件。

塑料干燥混色机保养说明

1、定期检查机件，每月 1-2 次，检查项目为蜗杆、轴承、轴封等各活动部分 是否转动灵活以及磨损情况，发现缺陷应及时修复，以便正常使用。

2、电器控制零件，应保持清洁、灵敏，发现故障应及时修复。

3、一次使用完毕或停工时，应在塑料干燥混色机内取出剩余物料，刷清机器各 部分的残余粉子。如停用时间较长，必须将机器全部擦干净，并用蓬布罩好。

4、塑料干燥混色机搅拌桨装拆时应轻拆、稳装、轻放，以免变形损坏。

立式混色机使用保养

- 机器平稳安置,有足够的操作空间

- 开机前先用手拨动搅拌叶片,检查有否卡死现象.

- 正确接上电源,检查搅拌叶片转向是否正确,如发现异常响应停机,检查排除故障.

- 确认无差错后,调好定时器,投入原料,合盖扣紧把手,则可进行混合.

- 工作完毕后，关好出料口挡板，关闭电源，保持机室清洁以便下次使用立式混色机时干净清洁。

- 定时对电机中的减速机加注润滑脂。

- 模温机

模温机升温慢是怎么回事？

很多客户都为模温机升温慢的问题而头疼，弄不清楚是怎么回事？其实造成模温机升温慢有三种可能：
         第一、由于模温机的发热管采用了三组或三组以上组成，发热管里面的一组或多组烧坏，导致发热管功率下降，加热起来较慢。这个时候要解决模温机升温慢的问题只有重新更换发热管才行。
        造成模温机升温慢第二种可能是大小不匹配造成的，比如有一台2000吨锁模力的注塑机用一台6 千瓦的模温机去加温。那种小牛拉大车的方法一定会导致模温机的升温慢。要解决这个问题只有购买一台大功率或用多部模温机一起来解决升温问题。
        第三、由于模温机使用较久，导致管路淤积，影响流量以及发热性能。运水式模温机受水质影响，导致水垢长期附着与加热管外壁和管路内径，影响发热效率。运油式模温机由于油质受高温加热会结焦，长期不清理会导致发热不佳。

什么是模温机

模温机又叫模具温度控制机，广泛应用于塑胶成型，导光板.压铸，挤出，橡胶轮胎.滚轮.化工.反应釜.粘合.密炼等各行各业。从广义方面讲，它应该叫做温度控制设备，包含加温和冷冻两个方面的温度控制。 
  模温机在压铸行业的运用也有很大的空间，特别是在镁合金，铝合金的制造中，不平均或不适当的模具温度会导致铸件尺寸不稳定，在生产过程中顶出铸件变形，产生热压力、黏模、表面凹陷、内缩孔及热泡等缺陷。对生产周期也产生影响，如填充时间、冷却时间及喷涂时间都产生不稳定的变数。另外，模具的寿命也会因受到过冷过热的冲击而导致昂贵的钢材产生热裂，加速其老化。 
  模温机在塑胶行业的运用比较普遍，其主要作用是：

1，提高产品的成型效率；

2，降低不良品的产生；

3，提高产品的外观，抑制产品的缺陷；

4，加快生产进度，降低能耗，节约能源。

而温度控制机在其他行业的运用则是设备构成的必然条件，叫法也不同。在PVC片材辊轮控温中叫油加热器，在挤出机设备中叫温控装置，在橡胶密炼机设备中叫温度控制系统或叫温控机，这些设备中基本上是一个先快速升温，然后是保温的过程。而在橡胶设备中升温后还需要长期执行一个降温冷却的过程。
　　在现代化的工厂中，因应市场的竞争，节省人力，提高品质，降低成本的经营策略是刻不容缓的，模温机的使用，可使模具预热时间减少，成品表面质量提升及可完全自动化生产。提高模具寿命是提高生产力的必要手段。

（四） 冷水机

水冷式冷水机怎么保养？才能延长寿命

水冷式冷水机组在正常运行过程中，免不了因为有污垢或其它杂质影响制冷效果。因此，为了能延长主机组使用寿命，使制冷效果达到更佳状态，应定期做好维护及保养工作，确保冷水机组运行质量，提高生产效率

具体内容如下：

一、定期检查冷水机电压、电流量是否稳定，压缩机运转声音是否正常，冷水机正常工作时，电压为380V，电流在11A-15A范围内为正常现象。

二、定期检查冷水机冷媒是否有泄漏现象：可参照主机正面面板高低压表所显示参数判定。根据气温（冬季、夏季）温度变化，冷水机压力显示也有所不同，冷水机正常工作时，一般高压显示11-17kg，低压显示3-5kg范围内均为正常现象。

三、检查冷水机散热水系统是否正常，冷却水塔风扇及洒水轴是否运转良好，冷水机内置水箱的补水是否正常。

四、冷水机使用六个月时应做系统清洗，每年度清洗一次，主要清洗部分包括：冷却水塔、散热水管管道及冷凝器部分，以确保制冷效果更佳。

五、冷水机长时间不使用时应及时关闭水泵、压缩机及散热水塔总电源等电路

冷水机的用途

冷水机能够大大提高塑料制品表面光洁度，减少塑料制品表面纹痕和内应力，使产品不缩水、不变形，便于塑料制品的脱模，加速产品定型，从而极大地提高注塑机的生产效率。

关闭冷水机电源，用水管将出水口与入水口短接，开启冷水机，继续观察冷水机的状况，继续报警的话，则判断是冷水机水循环管路不畅通，拧开上钣金螺丝观察冷水机管路状况，看下，是不是水循环管路折弯变形，或者有污垢或异物堵塞，以上是根据特域冷水机经验判断的.注塑机管路列管式换热器需要拆开清洗一下，并进行物理通炮，可能是您管路结垢或者黏泥堵了。

龙河冷水机故障处理

- 压缩机故障原因：
    1、压缩机交流接触器上的过载保护器动作。
    2、压缩机电容器烧坏(单相)。
    3、检查压缩机线圈绕组是否正常，一般绕组数值应大于7

排除方法：
    1、轻按过流保护器中RESET复位键即可。
    2、更换冷水机组和工业冷水机的电容器。
    3、如确定是绕组问题，请更换压缩机。

- 电源故障(停机温控器无显示等)原因：
    1、市电断开、缺相、不稳定。
    2、检查相序保护器是否烧坏。
    3、保险丝烧坏。
    排除方法：
    1、检查市电是否正常，待市电正常后再次工作。
    2、更换相序保护器。
    3、更换保险丝。

水冷式冰水机冷媒不足低压怎么办？

在水冷式冰水机的使用过程中，经常会出现这样那样的故障，当水冷式显示低压是怎么办？

- 当水冷式冰水机的水温设定在5℃以上时，低压表压力显示低于2kgf/cm2时，即表示冷媒不足。先将水冷式冰水机漏冷媒的地方进行补漏处理再更换干燥过滤器重新抽真空，充适当冷媒。

- 当发现漏冷媒部分浸于水中，请立即停止水冷式冷水机运行，速将水箱内水排除掉，尽快通知公司派人员处理维修，以免压缩机将水吸入系统中造成更严重损坏。

#### 冷水机对塑胶机械的作用
1、冷水机应用于塑料加工机械成型模具冷却，能够大大提高塑料制品表面光洁度，减少塑料制品表面纹痕和内应力，使产品不缩水、不变形，便于塑料制品的脱模，加速产品定型，从而极大地提高塑料成型机的生产效率； 
2、冷水机应用于数控机床、坐标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类精密机床主轴润滑和液压系统传动媒的冷却，能够精确地控制油温，有效地减少机床的热变形，提高机床的加工精度。

冷水机操作过程

冷水机安装程序有：
1安装机组的场地必须是地板、安装垫或基础、其水平度在6。4mm之内，并能承受机组的运行重量。
2.安装期间请检查机器是否受到损坏，选择合适的地方，以便于安装及日后维修。
3.冷水机组应放在室温为4.4-43.3℃的机房内，机组的四周和上方应有足够空间，以便进行日常的维护工作。
4为了减少噪音和振动，最好在管道上安装隔振器。
5.选择合适管径的水管，机组最大功率运行时的冷却系统及冷水系统，并正确连接。

6.在任何负荷情况下，水流量应保持稳定。

工业型冷水机安装要求

1、冷冻机安装前请选择地基平稳，四周空旷，畅通及避免腐蚀、污染、日晒、雨淋，方便安装维修之场所；

2、根据冷冻机制冷量选用匹配的冷却水塔。冷水机管路配管，请根据机身喉尺寸进行安装，切勿将冷却水管尺寸缩小，这样会引起高压过载，影响制冷效果及增加耗电量；

3、风冷式冷冻机请必须安装在距离墙壁1m以上空间位置，以免造成散热不良引起高压过载影响制冷效果及增加耗电量。

注：（1）电源负载及接地部分，请依照相关法规施工！

（2）新安装的冷冻机冷冻水管必须包保温层！

（五）冷水塔

冷却水塔功能及型式介绍

所谓冷却水塔顾名思义即是应用于散热冷却为目的之塔状洒水系统；以一般常见于楼顶之中小型空调用冷却水塔而言，其结构不外乎一圆型或方形壳体，而壳体内由上而下分别为一抽风马达及带动之抽风扇，挡水板，撒(散)水器，散热材(填充材)，入风口，最底下为水槽、进出水管及抽水马达，其功能为将空调主机所吸收或产生之热能经由冷却水的传送在冷却水塔中藉由水与空气的直接接触将热能排放至大气中。由于水具有高潜热(蒸发热)热能，加上取得容易，而空气具有吸湿能力，在这种有利条件下，冷却水塔成为散热最有效且最便宜的工具。

冷却水塔内挡水板主要用于阻挡细小水滴的散失，当热水透过洒水喷嘴均允喷洒在冷却水塔内之填料上端，藉由重力向下方流动，由于空气的反向流动会造成较小液滴随空气流往上带走，为了减少冷却水的损失，须于水塔洒水喷嘴上方设置挡水版装置，小液滴遇到挡水装置受到阻挡而附着于档水版上，等档水版上之液滴累积至较大时，当其重力高于空气流带动之阻抗反向力时，水滴便会向下掉落于填料上。

（六） 振动筛

塑料行中为什么要大力提倡使用塑料筛选机-筛粉机-高频筛粉机？

做塑胶方面的，无论是抽粒，注塑，或是挤出什么的也好，目前为止，筛选机用得比较多的，还在抽粒行业中，因为抽粒出来的颗粒，有些太大或太小的颗粒，直接影响下一级的使和。而在注塑，挤出行业中，自然也是有人用，但我个人认为，还应该更普遍一些。
    我们先来说说筛选机的用途。其实顾名思义，就是起到一个筛选的作用。但是这种机器，只能先靠识另所投入的，物料的尺寸大小来分级。
    它的结构也是非常简单，一个振动马达，带运筛网盘和筛网振动，以使颗粒或粉末分级。此机型的设计重点，在于筛床的倾斜度，对于重量不同的物料，筛床的倾斜度也不同，塑胶料的密度一般是在0。6左右，用来筛选塑料的筛床，其倾斜度，一般设计在15度左右。
    同时，振动马达的选择也很重要，目前振动马达最选进的，应该是荷兰的振动马达，每分钟的振次非常高，保证了良好了捱动效果。最好是采用4级马达。
    另一个重要的部件，就是弹簧，要选择高品质的耐压弹簧。不致吸收太多的振动力，并能增长期使用寿命
    为什么说要在橡塑行业大力提倡使用筛选机呢？因为我们目前的很多塑料产品，对于水口和不良品，都会采取破碎后回收再利用的方式。这样在破碎过程中，会骈生大量的细小颗粒和粉尘，而这些细小颗粒，在再次投入注塑或挤出时，会直接影响成型工艺。

因为小颗粒或粉尘进入料筒溶融过程中，会比正常尺寸的颗粒更快的溶融，还未到射出位置时，因为温度不断的升高，而使原料发黄，发黑或产生黑点，有时产品出现气泡。

同时，这些回收料在再次使用时，粉尘会粘附在机器上，时间长了以后，会进入机器的接口或套筒处，长时间的磨擦，磨损机器。

（六） 自动吸料机

自动吸料机的使用与维护方法介绍

自动吸料机是工业、农业上应用空气动力，传输可流动的物料，以便于物料进一步利于运用的物料输送机械设备。

吸料机广泛使用在注塑机、挤出机等设备的原料输送行业中，具有安装方便、使用操作简单、长距离输送能力强，生产稳定，可靠的操作运行，实现完全自动化生产的辅助设备：
　　吸料机可分为直接式吸料机以及分体式吸料机两种，单体式吸料机采用碳刷式马达。如果马达损坏可以进行更换。如图直接式吸料机直接式吸料机。而分体式吸料机采用独立式马达，可以搭配多台吸料机同时使用。

分离式吸料机吸料机可搭粉碎机一起使用，使用时可根据使用情况，适当调整破碎机的锣底孔大小接应吸料机输送孔就可以了。如果料太长，容易缠绕轴，不利于使用。

使用与维护：

- 通电启动:首先检查电源电压是否正确,电动机电源接线是否正确无误.接通电源后立即断开,检查气流方向是否与箭头指示方向标志一致,等确认一切正常后方可通电运转工作。
　　2、机器在运转过程中若出现异常现象:如噪声非常大(并伴有很异常的尖叫)﹑振动加大﹑温度异常升高,应立即断电进行检查。
　　3、过滤网应经常清洗﹑保持清洗,以免堵塞,影响气源的正常运转.
　　自动吸料机的常见故障及排除方法介绍：

| 常见故障 | 故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 1.噪声增大 | 1.轴承没有润滑 | 1.加轴承油脂进行润滑 |
|  | 2.轴承损坏 | 2.更换轴承 |
|  | 3.叶轮磨擦 | 3.检修叶轮或更换泵头 |
|  | 4.螺丝松动或脱落 | 4.拧紧螺丝或补上螺丝 |
|  | 5.气泵有异物 | 5.清除气泵中的异物 |
| 2.气泵不转动 | 1.尚未接通电源 | 1.接通电源 |
|  | 2.电动机不工作 | 2.检查电机接线或更换电动机 |
|  | 3.泵头损坏 | 3.修复泵头或更换 |
|  | 4.气泵中有异物卡死 | 4.清除异物或更换泵头 |
| 3.温度升高 | 1.进气口温度过高 | 1.降低进气口温度 |
|  | 2.轴承干润滑 | 2.加轴承油脂进行润滑 |
|  | 3.气泵效率降低 | 3.清除叶道灰尘或更换泵头 |
|  | 4.环境温度增高 | 4.工作环境应保持通风散热 |
| 4.振动增大 | 1.轴承损坏 | 1.更换轴承 |
|  | 2.叶轮不平衡 | 2.清除叶轮中异物或校正动平衡 |
|  | 3.主轴变形 | 3.更换主轴泵头 |
|  | 4.过滤网堵塞 | 4.清洁过滤网 |

纵眼古今，塑机辅机发展势不可挡！

众所周知，中国塑料加工业巨大的发展潜力，为注塑机产业迅猛成长开拓了广阔空间。目前在塑料加工制品中，83%采用了注塑成型。

近年来由于汽车、建筑、家用电器、食品、医药等产业对注射制品日益增长的需要，推动了注塑成型技术水平的发展和提高。我国塑料机械有70%左右是注塑成型机。从美国、日本、德国、意大利、加拿大等主要生产国来看，注塑机的产量都在逐年增加，在塑料机械中占的比重最大。

从注塑机的发展情形可以预见，塑机辅机及配件市场潜力无穷。龙河塑胶机械厂专业从事塑机辅机、周边设备及零配件销售，主要产品有：塑料粉碎机，塑料破碎机，工业冷水机，高温模温机，塑料混色机，大型搅拌机，真空吸料机，除湿机，干燥机，磨粉机，振动筛及筛网，刀片，磁力架等塑机辅机配件。

短短几年间，龙河机械发展迅猛，已为多家塑机企业提供大量辅助设备。十多年来，一直以高质量的塑机辅机服务于全国各地区注塑加工企业，为塑料加工企业的发展做出了很大的贡献，同时与广州可口可乐，深圳比亚迪，深圳富士康，沈阳顶益食品（康师傅），乐百氏食品等集团公司合作，奠定了龙河塑胶机械厂在塑机辅机行业的领头地位，赢得了塑机辅机及配套件同行的一致好评。

随着注塑机的发展及国际市场的不断扩大，给塑机辅机及周边设备的市场带来了更大的市场和更多的商机，以往，中国内地客户大都只注重加工设备的投资，而选购相对较为廉价的辅机及周边设备。随着汽车、移动电话、电子电器、食品饮料包装、塑料建材等市场的迅猛发展，为之配套的塑料制品加工商为了满足终端市场对高品质塑料产品的需求，开始选用高档次的辅助设备配合生产。而龙河机械以高品质、高效率的生产技术，为您提供各种优质、节能、环保的注塑机辅机！

公司售后技术服务指导

甲方：（购物方）
乙方：（供货方）

- 送货（仅限广州地区）
1.乙方售后服务人员应保证将货物按交货时间及时安全地送到甲方.
2.甲方应提供1-2名工作人员负责接洽.
3.双方人员应按合同和出货清单清点设备及设备品是否齐全、损坏，确认无误后由甲方人员签收送货单。
4.甲方应向乙方服务人员提供准确的设备放置位置，以便设备定位。

二、维修
1.乙方提供珠三角24小时（广东省外72小时）售后服务，甲方在任何时候需要乙方支援，即可拨打24小时售后服务热线： 
2.保修期从合同生效之日开始计算。
3.保修期内，符合保修条件的故障均由乙方免费提供维修。
4.保修期后服务：乙方可以提供保修期后服务，保修期后服务的收费以一定的服务费加零件成本费组成。

5.乙方会定期到甲方处进行巡访或电话访问，了解甲方的设备使用状况。
下述情况非保修范围：
客户的不正确操作，造成的损坏。
在事先没有得到乙方准许之前对设备替换或更改。
使用非乙方所认证的供应商的替换零件。
外力、火灾、地震等意外造成的损毁。