附件

项目技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公交站亭 | 见附件1；其中13000×2260mm：2个；7700×2280mm：82个。 | 个 | 84 |
| 2 | 站牌 | 见附件1 | 个 | 76 |

附件1-1

一、公交站亭要求：

1.1提供产品细化设计，所有的图文内容应采用中文说明。

1.2所选材料应采用易保养，易清洗的中高档材料，所有金属框架、柱体表面均采用氟碳喷涂着色，保证色牢度（5年不变色）。

1.2产品拼装组合，不允许焊接。

1.3公交站亭所有侧墙均采用8mm厚知名品牌钢化玻璃。

1.4公交站亭所有顶棚均采用8mm厚知名品牌钢化玻璃。

1.5考虑到夜间须达到醒目效果，所有公交站亭灯箱均应采用内置光源灯箱。

1.6考虑到日后维修，所有公交站亭、站牌的主体结构宜采用一体化拼装可拆卸、更换结构。

1.7所有公交站亭的整体结构和安装方式必须经设计、计算抗12级风。

二、公交站亭选材和工艺要求：

2.1所有框架、立柱应采用正规厂家出产的铸铁，型材的化学成分和表面光洁度应满足响应行业生产标准。型材应具备良好的几何刚度及抗扭刚度。

2.2具备专用内部加强件，联接件、加强助等内部结构以保证框架/立柱的几何形状和刚度，同时框架/立柱外表面不应有任何可见的安装件、孔洞、螺钉，保证其美观要求。

2.3所有灯箱应具备专门设计的防水防尘结构，装设专用密封胶条（5年抗老化），保证防水、防尘，达到IP55标准。

2.4灯箱应具备合理的开启结构，便于内容更换和维护。

2.5所有灯箱为了保证防水防尘和外形美观，必须采用专用暗装开启结构五金件或闭门器。

2.6详细尺寸见附图。

三、公交站牌要求（选择三个方案中的第二个方案）：

1.1站牌设计选择三个方案中的第二个方案（中间方案），要求具有清晰的路线标示牌、多媒体电子信息导读、到站时间提醒等功能。

1.2色彩材质：同站亭要求。外形及详细尺寸参见附图（选择三个方案中的第二个方案）。

1.3灯箱体内置日光灯以达到夜间醒目效果。

1.4灯箱体设计中应考虑便于维护及内容更换。

1.5灯箱表面无明显结构缝及连接固定痕迹，保证美观。

四、本项目款式方案以采购方提供的图纸、照片及说明为准；本部分文字描述与图纸、照片及说明不一致时以本部分文字描述为准。

五、本项目为交钥匙工程。

六、技术标准

1、基础垫层为C10混凝土，其余均为C25。

钢筋强度为：I级 fy=210N/mm2；II级 fy=310N/mm2。

2、混凝土构件保护厚度：梁、柱均为25mm，基础及横梁：有垫层时为35mm，无垫层时为70mm。

3、本产品按钢结构设计规范（GB50017-2003）和钢结构技术规程（CECS102：2002）进行设计。

4、材料：钢板及型钢为Q235钢。

5、碳钢型材经热镀锌处理后，高温烘烤除尘等，进行表面聚脂粉体涂装。粉体属性为户外粉，厚度为80-100um。喷涂粉末应通过ISO9001质量管理体系认证，防触电保护等级为1级。

6、焊条为E43系列焊条。

7、角焊缝最小焊角尺寸为8mm。一律满焊，对接焊缝的焊缝质量不低于二级。

8、高强度透明钢化玻璃，S=8.0，在线F绿镀膜玻璃。

9、本灯箱要实行双开液压开启装置系统，采用KQD系列以高压惰性气体为动力的气弹簧。

10、灯箱要求设计截水槽做防尘措施，内部应采用SMC复合材料的绝缘板，线路应使用线排，光源采用T4、T5 28W×30支。

11、本产品基本采用组装式，尽量减少直接焊接。

12、产品部件应进行双重包装，减少运输摩擦。

13、钢构件的防火等级按建筑要求处理。

14、未特别注明的均严格按照现行规范施工。

七、其它要求

（一）公交站亭

1、电源接线从哪里接，是否需要加时间控器？

电源加在公交站内部，直接连至灯箱，外部与路灯电源线相接；需要加时间遥控，自动控制亮灯及灭掉时间。

2、安装位置如有盲道或树是否需要移位置？

不需要移位，公交站会选择避开盲道或树的位置。

（二）公交站牌

1、显示的屏颜色是单色、双色还是彩色？

黑底红字。

2、电源接线从哪里接，是否需要加时控器？

同公交站亭。

3、到站时间提醒功能通过何种方式实现？

公交公司需要提供信息，相关车辆的位置及时间。

4、样板站放音乐是否用遥控mp3？

每个公交内部装有一个mp3，自动循环播放。

附件1-1   技术资料和交付进度

l．一般要求

1．1 供方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

1．2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要真实、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1．3 供方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同签定后1周内给出全部技术资料清单和交付进度，并经需方确认。

1．4 供方提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合工程设计阶段，货物监造／检验，施工调试试运、性能验收试验和运行维护等四个方面。供方须满足以上四个方面的具体要求。

1．5 对于其它没有列入合同技术资料清单，确是工程所必需的文件和资料，一经发现，供方也应及时免费提供。

1．6 需方要及时提供与合同货物设计制造有关的资料。

2．资料提交的基本要求

2．1 在投标阶段提供的资料。

2．2 配合工程设计的资料与图纸：供方应及时提供满足工程设计的资料和图纸（具体清单需方提出，供方细化，需方确认）。

2．3供方须提供的其它技术资料包括以下但不限于：

2．3．1 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2．3．2 供方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

2．3．3 货物和备品管理资料文件，包括货物和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），货物和备品存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

2．3．4 详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理，加工质量，外形尺寸和性能检验等的证明。

2．3．5如系进口产品，应提供商检证。

附件1-2 设备清单

1．交货顺序要满足工程安装进度的要求。

2．设备清单表如下

设备清单表

| 序号 | 名称、型号 | 发运地点 | 数量 | 交货时间 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

附件1-3 技术服务联络

1 供方现场技术服务

1．l 供方现场服务人员的目的是使所用站亭、站牌、正常投运。供方要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人数的现场服务计划表（格式）。如果此人数不能满足工程需要，供方要追加人数，且不发生费用。

现场服务计划表（格式）

| 序号 | 技术服务 内容 | 计划人数 | 派出人员构成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

1．2 供方现场服务人员应具有下列资质：

1．2．l 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1．2．2 有较强的责任感和事业心，按时“到位；

1．2．3 身体健康，适应现场工作的条件。

供方要向需方提供服务人员情况表（格式）。供方须更换不合格的供方现场服务人员。

服务人员情况表

| 姓名 |  | 性别 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校和专业 |  | 年龄 |  | 职称 |  |
| 工 作 简 历 | （包括参加了哪些工程的现场服务） |
| 单 位 评 价 | （按资质逐条评价） 单位（盖章） 年 月 日 |

注：每人一表

1．3 供方现场服务人员的职责

1．3．l 供方现场服务人员的任务主要包括货物的开箱检验、质量问题的处理、指导安装和验收。

2  设计联络

有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由供需双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

附件1-4  投标人需要说明的其他问题