# 连续变倍体视显微镜/体视显微镜/变倍体视显微镜/显微镜，价格优惠，专业生产销售厂家----郑州南北仪器设备有限公司！

ST-300换档变倍体视显微镜

ST 系列体视显微镜为换档变倍体视显微镜，主机设计有四种物镜：.1x、2x 、3x、4x。可配置七种不同类型的主机，其中有两档变倍的主机三种：1x2x，1x3x，2x4x 和固定倍数单物镜的主机共四种。主机采用10X高眼点广角目镜，根据用户不同的使用要求，设计有荧光灯或卤素灯透射照明，卤素灯反射照明。可广泛用于医疗卫生，农林地质，电子精密机械等行业和部门。特别适合LC裸片的检验，LCD印刷粘贴检验，LED生产检验，PCB板检验，冲压电镀检验，电子元件检验。

型号：ST-300

配置：无光源大底座中心距140mm基本配置

物镜变倍范围：  1X-2X   1X-3X   2X-4X

目镜：  10X目镜

工作距离：  105mm

目距调节范围 ： 55mm-75mm

机头：  倾斜45度

视度调节： ±5视度

机头能360度旋转： 360

技术参数

| 项目 | 附加物镜 | 目镜 | 工作距离(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | WF10X | WFl5X | WF20X | WF25X |  |
|  |  | 放大倍率 | 视场 | 放大倍率 | 视场 | 放大倍率 | 视场 | 放大倍率 | 视场 |  |
| 参数 | 0.5X | 5X 10X 15X 20X | 40 20 13 10 | 7.5X 15X 22.5X 30X | 32 16 10 7.8 | 10X 20X 30X 40X | 26 13 8.7 6.5 | 12.5X 25X 37.5X 50X | 24 12 8 6 | 160 |
|  | 0.75X | 7.5X 15X 22.5X 30X | 26.7 13.3 8.9 6.7 | 11.3X 22.5X 33.8X 45X | 21.3 10.7 7.1 5.3 | 15X 30X 45X 60X | 17.3 8.7 5.8 4.3 | 18.8X 37.5X 56.3X 75X | 16 8 5.3 4 | 120 |
|  | 1X | 10X 20X 30X 40X | 20 10 6.7 5 | 15X 30X 45X 60X | 16 8 5 3.4 | 20X 40X 60X 80X | 13 6.5 4.3 3.3 | 25X 50X 75X 100X | 12 6 4 3 | 105 |
|  | 1.5X | 15X 30X 45X 60X | 13.3 6.7 4.4 3.3 | 22.5X 45X 67.5X 90X | 10.7 5.3 3.6 2.7 | 30X 60X 90X 120X | 8.7 4.3 2.9 2.2 | 37.5X 75X 112.5X 150X | 8 4 2.6 2 | 45 |
|  | 2X | 20X 40X 60X 80X | 10.5 3.3 2.5 | 30X 60X 90X 120X | 8 4 2.7 2 | 40X 80X 120X 160X | 6.5 3.3 2.2 1.4 | 50X 100X 150X 200X | 6 3 2 1.5 | 30 |

郑州南北仪器设备有限公司专业供应生产销售变倍体视显微镜，来电咨询实验室变倍体视显微镜的详细信息！郑州南北仪器设备有限公司提供的变倍体视显微镜不仅具有国内外领先的技术水平，更有良好的售后服务和优质的解决方案，郑州南北仪器设备有限公司现已发展国内100多家代理经销商，占有国内变倍体视显微镜行业非常大的市场，我们将为阁下提供变倍体视显微镜最低的价格，最优惠的产品，最有市场竞争力的变倍体视显微镜产品, 变倍体视显微镜专业的工厂制造商，详细产品信息和价格请到我公司网站查询：郑州南北仪器设备有限公司！

请百度搜索：郑州南北仪器设备有限公司！

郑州南北仪器设备有限公司
（南北设备集团）
全球免费服务热线：400-098-6966

直线电话：0371-60157797，60153599，60153588
手机：15838001944

联系人：李女士

传真：0371-60153566
网址： www.nanbeijt.com  ， www.china-nanbei.com
联系QQ：907796517
E-mail：zznbgs@163.com

公司地址:郑州市北环路72号中建大厦A座601、603室