YN-NKGT7型 钢厂炉壁固定式高温工业电视设备是在炉壁满焊固定进行观察炉内情况的特种监控电视设备。专用于钢铁厂加热炉炉体上的特种工业电视设备。

设备可将摄像镜头通过炉壁观察孔直接伸至炉内 ,观察炉内工件运行,物料和火焰燃烧等状况,该系统配置具备自动退出的功能，整个执行机构由手动伸进、退出固定式滑轨操作，在使用过程中发生突发事件时能自动退出，系统具有在系统电源、压缩空气供应等出现问题以及探头罩内温度超出范围时均可自动报警，便于及时处理故障。 
    该设备操作简单、维护方便。既保证生产安全 ,提高产品质量,又改善工作环境,降低劳动强度,能达到很好的观察使用效果。

技术参数 ：

| 型号 | YN- NKGT7钢铁厂专用高温工业电视监控设备 技术参数 |
| --- | --- |
| 产品特点 | （1）炉壁安装内窥型 （2）设计轻巧，维护方便 （3）耐高温针孔变焦镜头 （4）采用不锈钢材料，抗腐耐温 （5）中控停电、停气、超温故障报警指示 |
| 使用环境温度 | 炉内温度 | ≦ 2000℃ |
|  | 控制系统 | ≦ 70℃ |
| 退出装置 | 自动退出功能 | 有 |
|  | 手动运行功能 | 有 |
| 控制装置 | 报警指示 | 停电、停气、超温自动报警 |
|  | 两级控制 | 可实现中控报警，自动伸进退出操作 |
| 供电要求 | 供电电压 | AC220V |
|  | 供电频率 | 50Hz |
| 供气要求 | 压缩空气入口压力 | 0.3～0.7MPa |
|  | 压缩空气入口温度 | ≦ 35℃ |
|  | 压缩空气最小流量 | 0.1～0.4M ³ /min |
| 图象指标 | 分辨率 | 650线 |
|  | 信噪比 | 42db |
| 视 场 角 | 随机配置 | 81° |
| 电缆配置 | 电源电缆 | RVV3×1 |
|  | 视频电缆 | SYV-75-5 |
| 基板用冷却水要求 | 流量 | 0.2M ³ /h |
| 涡旋冷管 | 压缩空气入口大于 0.35MPa时，压缩空气出口温差为23度 |
| 安装距离 | 控制装置到手动退出装置最远为 10M。 |