| 产品型号 | CZ一体80-300 |
| --- | --- |
| 产品技术特点简介 |
| 1、C/Z快速换型 | 通过旋转墙板上换型装置，实现短时间内不用更换零部件即可完成C型钢与Z型钢的快速换型，使同一台设备既可生产C型钢也可生产Z型钢 |
| 2快速换型 | 设备通过单侧整体移动实现换型，与传统更换轴套相比省去更多的时间和人力，且整体移动更为精准。换型时通过移动模块（可选手动与电动）调整到标示刻度上即可完成换型，无需计算与测量（5分钟内可完成） |
| 3无极剪切 | 当设备为成型后剪设计时，无极剪切可实现调整刀具到相应尺寸（刀具上有刻度标识）无需更换刀具即可实现不同型号的板型的剪切（3分钟内可完成） |
| 产品配置等相关参数 |
| 机型 | QCZ300成型前剪切、冲孔 | HCZ300成型后无极剪切、冲孔 |
| 成型主机 | 进料、整平、冲单孔与冲双孔系统、前剪切系统、成型主机、较直机构 | 进料、整平、成型主机、较直机构、冲单孔与冲双孔系统、无极剪切系统 |
| 控制台 | 工业电脑控制台PLC、变频器、行程开关等 | 工业电脑控制台PLC、变频器、行程开关等 |
| 驱动类型 | 三相异步电机/液压马达(可选) | 三相异步电机/ 液压马达(可选) |
| 功率 | 成型机15KW、液压7HP | 成型机15KW、液压7HP |
| C板型规格 | 1、宽度(80-300)之间任意变换 2、腰高(30-80)之间任意变换 3、小边(10-25) 4、板厚t（1.5-3.0）可调; | 1、宽度(80-300)之间任意变换 2、腰高(30-80)之间任意变换 3、小边(10-25) 4、板厚t（1.5-3.0）可调; |
| Z板型规格 | 1、宽度(100-300)之间任意变换 2、腰高(35-80)之间任意变换 3、小边(10-25) 4、板厚t（1.5-3.0）可调; | 1、宽度(100-300)之间任意变换 2、腰高(35-80)之间任意变换 3、小边(10-25) 4、板厚t（1.5-3.0）可调; |
| 出板速度 | 10米/分钟-15米/分钟（根据打孔数量，打孔数量超过5组速度略低） | 10米/分钟-15米/分钟（根据打孔数量，打孔数量超过5组速度略低） |
| 轧辊材质 | Gr15(轴承钢)热处理后镀硬铬 | Gr15(轴承钢)热处理后镀硬铬 |
| 放料配置 | 单头放料机 | 单头放料机 |
| 选配件 | 成品托料台、防护罩 | 成品托料台、防护罩 |
| 外形尺寸、重量 | 10000*1200*1500（mm） 约：9（t） | 10000*1200*1500（mm） 约：9（t） |

联系人：陈蓉        联系电话：18230120084

QQ：296577833      邮箱：chenrong09281421@163.com

单位地址：河北保定高碑店市经济开发区京石高速出口东行1公里

# Text boxes

华强机械制造有限公司