浮球液位开关工作原理：它能根据液位的上升和下降自动调节、控制液位，并能给出报警、提示等功能！浮球式液位开关主要是用于液位自动控制，浮球随着液位的高低变化而上升和下降，浮球内的磁铁靠近簧管而使其开与关来给出液位高度信号到电路板，浮球的大小，密度以及动作点的多少，本体的长短都可以按照客户的要求来订做.

更多优惠产品请访问驰诚官网：www.zcfuqiu.com 找网站优化请点击：www.yanqiaofei.com

性能特点: 选用俄罗斯进口优质干簧管制造，结构简单，使用方便，它没有复杂的电路，不会受到干扰，只要材质选择正确，任何性质液体、压力、温度皆可使用。
用途：各种工业设备、家用电器等油、水类机器。不锈钢浮球液位开关专门用于各种中小型常压和受压储液罐的液位检测、信号远传、开关报警，可适用于各种卫生、环保、有毒、带浓酸碱腐蚀性强介液体使用。而塑料PP浮球则主要应用于热水的家电或机械里面，如热水器，饮水机，洗碗机，电热水，油压机，空压机，及配套其他机械设备等。
塑料常规型号有：ZC-PP25I、ZC-PP31I、ZC-PP40I、ZC-PP44I、ZC-PP52I、ZC-PP73I、ZC-PP85I、ZC-PP100I，侧装的有ZC-PL-1、ZC-PL-2。

不锈钢常规型号：ZC-SS45I、ZC-SS80L 侧面安装：ZC-SL-1、ZC-SL-2

基本参数
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
电气连接：高温线(可选)
浮球尺寸：ф24*22*9.5(可选)
导杆材质：PP
浮球材质：PP
最高耐压：10kg
最高耐温：80℃
精度误差：±2mm (水中)
重复性：±1mm (水中)
开关形式：N.C./N.O
最高承受电压：220VDC/110VDC
最高承受电流：0.7A
开关功率：50W/10W
耐久性能：2000000次
工作温度：-10℃～60℃
接点容量：10W/110VDC或 70W/250VDC,200VDC
订购需知：
1.导杆长度：？ （常规型：25mm、31mm、40mm、75mm、80mm、125mm等）
2.材质要求：？ （材质可选：SUS304,SUS316,PP,PVDF,NBR)
3.螺牙大小：？ （M10粗牙、M12粗牙、4分牙、8分牙、1寸牙、2寸牙等）
4.线材要求：？ （常规出线350mm白色低温线）
5.动作点：  ？ （一个或两个动作点？动作点的距离？上点接通\下点接通？）
6.功 率：   ？  (高低可选，常开触头、常闭触头）
7.其 它：   ？

注意事项： 浮球开关分为两种，一种是低功率的小于100VDC电压，还有一种就是100VDC-220VDC之间属于高功率。所以客户你需要知道你那边是接到多大的电压上，注：连接电压为直流电！
另：
　　a、长度可由用户自定。
　　b、控制点可以做一点或多点。
　　c、控制点可以为ON或OFF。
　　注：1、在不影响产品原有功能原则下，本公司有权修改产品之外形、颜色、
　　尺寸及内部结构，产品如有修改将不另行通知。
　　2、产品总长度在±2mm以内公差皆属正常。

驰诚电子生产的浮球液位开关，选用俄罗斯进口干簧管（有高、低功率之分）制造，浮球可选用塑料(用于水）、NBR（用于油）、PVDF(用于酸碱）、不锈钢304/316等这几种常规浮球，具体要求可按客户订制来做。