建设项目环境影响报告表

（报 批 版）

项目名称：年产2万套仿电动倒挡启动套件项目

建设单位(盖章)：偃师市岳滩镇宏大摩托车配件厂

编制日期：二0一九年五月

编制单位和编制人员情况表

| 建 设 项 目 名 称 | 偃师市岳滩镇宏大摩托车配件厂年产2万套仿电动倒挡启动套件项目 |
| --- | --- |
| 环境影响评价文件类型 | 报告表 |
| 一、建设单位情况 |
| 建 设 单 位（签章） | 偃师市岳滩镇宏大摩托车配件厂 |
| 法定代表人或主要负责人（签字） |  |
| 主 管 人 员 及 联 系 电 话 | 裴红伟，13937906207 |
| 二、编制单位情况 |
| 主持编制单位名称（签章） | 洛阳市青源环保科技有限公司 |
| 社 会 信 用 代 码 | 91410302750721894L |
| 法 定 代 表 人 （签字） |  |
| 三、编制人员情况 |
| 编制主持人及联系电话 | 杨永杰，13939904412 |
| 1.编制主持人 |
| 姓名 | 职业资格证书编号 | 签字 |
| 杨永杰 | 0012421 |  |
| 2.主要编制人员 |
| 姓名 | 职业资格证书编号 | 主要编写内容 | 签字 |
| 杨永杰 | 0012421 | 工程分析、主要污染物产生及排放情况、环境影响分析、环境保护措施、结论与建议等 |  |
| 赵书华 | 2017035410352013411801000471 | 审核 |  |
| 四、参与编制单位和人员情况 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别—按国标填写。

4.总投资—指项目投资总额。

5.主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产2万套仿电动倒挡启动套件项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 偃师市岳滩镇宏大摩托车配件厂 |
| 法人代表 | 李菊鲜 | 联系人 | 裴红伟 |
| 通讯地址 | 偃师市岳滩镇 |
| 联系电话 | 13937906207 | 传 真 | - | 邮政编码 | 471932 |
| 建设地点 | 偃师市岳滩镇黄大王庙村，周堂村东侧 |
| 立项审批部门 | 偃师市发展和改革委员会 | 项目代码 | 2017-410381-36-03-042528 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类型 及代码 | C3752摩托车零部件及配件制造 |
| 占地面积 (平方米) | 2001 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 70 | 其中：环保 投资(万元) | 3.1 | 环保投资占总投资比例（%） | 4.4 |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2019年8月 |
| 工程内容及规模： 1、任务由来 偃师市岳滩镇以摩托车和机械加工制造业为主导产业，是全国最大的三轮摩托车及电动交通工具生产基地之一，该镇具有良好的工业基础。作为产业分支，摩托车生产对摩托车各类配件的需求量较大，因此为了顺应这一良好趋势，偃师市岳滩镇宏大摩托车配件厂投资70万元，选址在黄大王庙村，建设了年产2万套仿电动倒挡启动套件项目。主要根据订单型号，购进圆钢、扁铁、圆柱套、倒挡齿套、变档齿套、链条，经过截断、车床打磨加工、冲压、钻孔、焊接组装，生产仿电动倒挡启动套件，本工程可以达到年产2万套仿电动倒挡启动套件的规模。项目建设符合国家产业政策，具有良好的发展态势，对当地经济的发展起到积极的拉动作用。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院（2017）第682号令《建设项目环境保护管理条例》、环境保护部[2017]第44号部令《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定和生态环境部令第1号《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定，本项目属于“二十二、金属制品业”中“67金属制品加工制造”，本工程不涉及电镀、喷漆工艺，因此属于一般环境影响报告表的类别，需编制环境影响报告表。受偃师市岳滩镇宏大摩托车配件厂，我公司承担了本项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 现场调查期间，本项目生产车间已建成，生产设备未安装，存在未批先建的事实，企业已办理未批先建罚款手续（见附件六），目前厂区内处于停产状态。 2、建设场地及工程内容 2.1建设场地 偃师市岳滩镇宏大摩托车配件厂建设的年产2万套仿电动倒挡启动套件项目，占地属于偃师市岳滩镇黄大王庙村，项目区总占地面积2001m2（约3亩）。根据偃师市国土资源局出具的证明：项目用地属于工业用地，该宗地符合土地利用总体规划；偃师市规划局针出具证明：同意本项目选址，本项目符合规划（见附件三、四）；本项目建设用地规划许可证见附件五。 该项目选址位于偃师市岳滩镇黄大王庙村，项目东厂界邻村路，东侧约20m为黄大王庙村村民；西厂界紧邻偃师市骏业机械厂；南厂界紧邻偃师市岳滩镇自勤摩托车配件厂；北厂界紧邻偃师市岳滩镇金水摩托车配件厂。距离本项目最近的环境敏感点为东侧约20m为黄大王庙村本项目地理位置见附图一，项目周围敏感点保护目标示意图见附图二。 2.2工程内容 本项目厂区主要建构筑物为1座生产车间，目前已建成，车间内已有少数生产设备，主要工程内容见下表（厂区平面布置见附图四）。 表1 项目建设情况一览表 内容 名称 占地面积 备注 主体工程 生产车间 1260m2 已建，轻钢结构，少数生产设备已安装 辅助工程 办公室 56m2 已建，位于生产车间内东南角 旱厕 18m3 位于生产车间外东北侧 公用工程 供电 岳滩镇电网统一供给 供水 岳滩镇统一供水 环保工程 废气 焊接工序产生焊接烟尘，采用集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 废水 无生产废水，厂区使用旱厕（配套一个18m3的废水收集池），定期由附近农户清掏用于田地施肥 固废 废金属边角料收集后外售，生活垃圾采用垃圾桶收集； 各类机械加工设备定期更换的废机油，将车间内东南角的1间隔间作为危废暂存间，并张贴危废标识。 3、产品方案 本企业可根据订单要求，生产不同型号尺寸的仿电动倒挡启动套件，共计2万套/a，每套仿电动倒挡启动套件均由：1个启动轴、1个启动轮、1个倒挡杆、1个拉杆组成。分别生产，配套包装外售。具体见下表。 表2 项目产品方案一览表 序号 产品种类 规格尺寸 年产量（万件/a） 1 启动轴 185mm 2 2 启动轮 50mm 2 3 倒挡杆 φ12mm×250mm 2 4 拉杆 φ10mm×340mm 2 4、主要生产设备 目前车间内少数部分生产设备已安装，大部分设备拟安装。具体见下表。 表3 生产车间内设备一览表 序号 名称 型号（规格） 数量 备注 1 数控车床 T16 2台 拟安装 2 C06仪表车床 625型 2台 拟安装 3 滚丝机 Z28-80 1台 拟安装 4 截断机 GC-40 1台 拟安装 5 钢筋箍筋弯曲机 GF-25 2台 拟安装，钢筋折弯用 6 钢筋调直切断机 GT8-14 1台 拟安装 7 液压折弯机 GE-30 2台 拟安装，钢管折弯用 8 摆式剪板机 QC12Y-8X2500 1台 拟安装 9 校直机 GT9 1台 拟安装 10 钻床 JS-16 3台 拟安装 11 冲床 GBZI40t 2台 已安装1台 12 J23-80T 1台 拟安装 13 J23-100 T 1台 拟安装 14 空压机 W-0.9/2.5 1台 拟安装 15 焊机 NBC-350半自动二保焊机 4台 拟安装 以上设备均为企业生产所需，大部分生产设备未安装，不存在废弃淘汰的生产设备。 5、原辅材料消耗情况 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 表4 本项目所需原辅材料、能源消耗一览表 名称 种类 单位 年用量 备注 原材料 圆钢 t/a 63 外购，φ12mm、φ10mm、φ8mm 扁铁 t/a 1 外购，25m×40mm 圆柱套 个/a 20000 外购，φ27mm×50mm 倒挡齿套 个/a 20000 外购，23mm×29mm×30mm 变档齿套 个/a 20000 外购，19mm×23mm×40mm 链片 套/a 20000 外购，6mm×18mm×15mm 焊丝 t/a 3 外购 能源 电 年消耗量：1000度 / 水 年消耗量：150t/a / 6、给排水、供电 6.1给水 本项目用水来自岳滩镇统一供水，本项目用水主要为生活用水。新鲜用水量为150t/a，均为生活用水。 6.2排水 本项目的生产过程中不使用水，因此无生产废水。厂区无职工宿舍，职工均为附近村民，在厂区东北侧设置一座旱厕，生活污水为日常职工洗手废水。由周边农户定期清掏旱厕，用于农田施肥。 6.3供电 本项目供电由岳滩镇供电所引入，能够满足本项目生产需要。 7、劳动定员及工作制度 项目劳动定员10人，年工作时间为300天，为白班8小时工作制（8:00~12:00；14:00~18:00）。 8、总投资 本项目总投资70万元，全部由企业自筹。 9、现存环保问题及整改措施 根据现场调查，车间内仅有少数几台生产设备，处于停产状态。厂区实施雨污分流制，设1个洗手池，排水直接通过管道进入化粪池中收集。现存环保问题：危废暂存间设置不合理，需重新设置。与企业负责人沟通后，拟在车间内西北角设置专门的危废暂存区域，在该区域设置20cm高的围堰，并加设封闭式护栏。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目生产车间目前已建成，仅有少数设备已安装，厂址选址位于偃师市岳滩镇黄大王庙村、周堂村东侧，厂区占地面积2001m2（约合3亩）。厂区南、北、西厂界外均与其他工业企业紧邻，东厂界外邻村路。根据偃师市规划局、偃师市国土资源局出具的证明，本项目用地符合当地规划。厂区选址处不存在与本项目有关的原有污染情况和主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 偃师市位于河南省中西部的洛阳盆地东隅，行政区划隶属洛阳市，介于东经112°26′15"~113°00′00"和北纬34°27′30"~34°50′00"之间。下辖11镇1个工业区、210个行政村、32个社区，总人口62.2万，总面积668.58平方公里。偃师市东邻巩义市，西连洛阳市洛龙区和孟津县，南依嵩山与登封、伊川接壤，北隔黄河同孟州市相望，全市东西长约44km，南北宽约34km，总面积668.58km2。 本项目选址位于偃师市岳滩镇黄大王庙村，项目东厂界邻村路，东侧约20m为黄大王庙村村民；西厂界紧邻偃师市骏业机械厂；南厂界紧邻偃师市岳滩镇自勤摩托车配件厂；北厂界紧邻偃师市岳滩镇金水摩托车配件厂。距离本项目最近的环境敏感点为东侧约20m为黄大王庙村。本项目地理位置见附图一，项目周围敏感点保护目标示意图见附图二。根据偃师市规划局、偃师市国土资源局出具的证明，本项目用地符合当地规划。 二、地形、地貌 偃师市地势特点是由西向东倾斜，南北高、中间低，地貌外观略呈槽形，南部为嵩山支脉万安山，万安山北侧为丘陵坡地，北部为邙岭，中部是广阔的冲积平原。伊洛河横贯东西，将平原分割为三块，构成偃师市“北岭南山、两河三川”的地貌大势。 南部山区，位于市境最南部，约占全市土地面积的17%，属嵩山山脉的西延部分万安山，由一系列的低山丘陵组成，东西走向，海拔300-900m，最高峰1303m。 中南部丘陵坡地地区，位于市境中南部，约占全市土地面积的34%，由万安山北侧的丘陵和山前洪基坡地构成，海拔130-400m，其中冲积坡地地势平缓，略有起伏，由南向北单一方向倾斜，海拔不超过250m。 中部平原区，位于市境中部，约占全市面积的31%，为伊洛河冲积平原，呈西南东北向带状分布，长约40km，宽约5-10km，地势平坦开阔，坡度为1-2°，海拔115-135m。 北部丘陵地区，位于市境最北部，占全市面积的18%，属邙山丘陵，东西走向，南侧较陡，北坡较缓，是黄河和伊洛河的分水岭，地表为黄土覆盖，厚度由数米到数十米不等，南部岭脊突出，海拔140-300m，最高处403m。 项目厂区所在地为平原地区，地势平坦。 三、气候气象 偃师属暖温带大陆性季风气候，受季风影响明显。春季受冷暖气流交替影响，天气多风少雨；夏季盛行从海上吹来的暖湿偏南风，高温多雨；秋季受蒙古高气压势力增强、副热带高气压南撤的影响，冷暖适宜，但有时秋雨绵绵；冬季盛行从北冰洋、西伯利亚地区及蒙古吹来的寒冷干燥的偏北风，雨雪稀少。 根据偃师市气象观测站近20年间的观测资料统计，其气象特征见下表。 表5 主要气象特征一览表 序号 项 目 单位 数值 序号 项 目 单位 数值 1 多年平均气温 ℃ 15.3 5 多年平均相对湿度 % 64.4 2 年最高气温 ℃ 40.5 6 多年平均日照时数 h 2055.3 3 年最低气温 ℃ -9.4 7 多年平均风速 m/s 2.68 4 多年平均降水量 mm 543.4 8 主导风向 / ENE 四、水文 1、地表水 偃师市属黄河流域，境内有三条主要河流，黄河、洛河及伊河。 洛河：洛河发源于陕西省华山南麓蓝田县灞源乡木岔沟竽园泉和洛南县西北部的洛源黑章村的龙潭泉，是潼关以下黄河上的最大支流。两源在洛南县洛源乡汇合后向东，在卢氏县河口街进入河南境，到卢氏、洛宁交界的故县水库入洛阳境，然后向东北流经洛宁、宜阳、洛阳市郊区至偃师市山化乡出境，在巩义神堤汇入黄河。干流全长446.9km，流域面积18881km2（含部分伊河）。据洛河宜阳水文观测，洛河最大流量5000m3/s（1958年），多年平均径流量为19.7亿m3，非汛期9.1亿m3。项目厂址位于洛河南2.5km处。 伊河：原称伊水，为洛阳市境内第二大河，也是洛河的最大支流。发源于洛阳境内熊耳山南麓栾川县陶湾乡三合村闷顿岭。自西向东流、经栾川、庙子后向北流经谭头，然后向东北流至嵩县入陆浑水库，过伊川盆地到龙门入洛阳市，再向东至偃师市杨村汇入洛河，干流全长265km，流域面积6041km2。伊河龙门水文站多年平均流量为737.82m3/s，多年平均径流量为11.93亿m3，非汛期5.09亿m3。历史实测最大洪峰流量为6850m3/s（1958）。伊河上游在嵩县境内建有陆浑大型水库。项目厂址位于伊河北1.9km处。 伊洛河：伊洛河属黄河一级支流，因洛河和伊河在偃师市杨村附近汇聚而成并得名，在巩义市洛口以北入黄河。伊洛河水流量大，每秒达168m3；最高水位达106.25m，平均流速为0.67m/s。 涝洼渠：涝洼渠位于伊洛河夹河区域，自西向东流经佃庄、翟镇、岳滩3个乡镇，在岳滩镇G310跨伊河大桥东侧流入伊河，全长19.57公里，其中翟镇段5.15公里，岳滩段6.82公里。始建于1933年，为人工开挖渠，历经50余年改扩建，至1983年基本建成，原为农灌渠，现主要承担夹河滩佃庄镇、翟镇镇、岳滩镇三个乡镇的汛期排涝及日常排水任务。本项目位于涝洼渠南侧440m。 2、地下水 据《1:200000洛阳区域水文地质报告》，本区地下水主要有砂卵石空隙水、黄土孔隙孔洞裂隙水、碎屑岩类空隙裂隙水。地下水类型为HCO3-Ca-Mg型。偃师市属于洛阳盆地水文地质区，地下水的埋藏和分布明显受地质结构和地貌的控制。地下水埋深在伊河、洛河一级阶地一般小于5m，向两侧随地形增高而变深，南坡一般为20-40m，滹沱岭可达70m，邙岭则在百米左右。南山随地质条件的不同而差异很大，有的地下水可直接出露地面，有的则在百米以下的碳酸类岩石之中。 四、饮用水源地 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），偃师市岳滩镇共有3处集中式饮用水水源地，距离本项目最近的为岳滩镇西水厂，其基本情况如下： 偃师市岳滩镇西水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东190米、西190米、南180米、北190米的区域。 项目厂址位于西水厂地下水井群一级保护区范围西256m，不在其保护范围内，符合饮用水源保护规划。厂址与饮用水源位置关系详见附图4。 五、动植物资源 偃师市动植物资源较为丰富，林木达1200多种，各种动物220余种，农作物主要为小麦、玉米、棉花、花生、大豆等。厂区东边为农田，主要作物为玉米。 厂区四周主要是农田和厂房，目前没有发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 六、矿产资源 偃师市南部万安山富含多种矿藏，已探明的有煤炭（地质储量约7亿吨，可采储量达4亿吨）、铝矾土（探明储量5200多万吨）、石英石（储量2亿m3）、石灰石（储量10亿m3）、白云岩（储量2-3亿m3）、花岗岩（储量7亿m3）、钾长石、钠长石等23个品种，其中“云里梅”、“菊花青”被誉为世界“独特品种”。 根据现场调查及查阅相关资料，本项目不压覆矿场资源。 七、《偃师市城市总体规划（2015-2030）》 根据《偃师市城市总体规划（2015-2030）》 （1）规划期限：本次规划期限为近期2015年-2020年，中期2021-2030年，远期2030年以后。 （2）本城乡总体规划分偃师市域、偃师市中心城区两个地域层次。 偃师市域：偃师市域包括偃师市所有行政辖区，总面积668.6平方公里，简称全市或市域。 偃师市中心城区：偃师市中心城区指伊河以北、邙岭山脚以南、汉魏故城遗址以东、规划东外环路以西的集中城市建设用地区域，简称中心城区或城市。本次规划的中心城区含老城、首阳山、岳滩等三个城区组团。城市建设用地规模为48.4平方公里。 偃师市城乡规划区：本次规划划定的偃师市城市规划区范围为偃师市市域范围。在规划区范围内进行的土地使用和建设活动，均应执行本规划。 （3）城市职能： 区域职能定位：偃师城市将成为郑洛衔接节点，在加强洛偃联动发展的基础上，西倚洛阳，东联郑州，一方面，强化偃师在洛阳市域的副中心城市地位，加强洛偃间的产业承接、交通连接、生态对接和文化融合，另一方面，与巩义组合发展，形成郑洛之间的组合城市。此外，偃师还是中原城市群陇海发展主轴上的节点城市，郑洛三产业带上的制造业基地，河南省新型城镇化和城乡一体化示范区。 产业功能定位：偃师将成为“新兴产业之城”，重点打造以民营经济为特色、以新兴产业为主体的现代化产业集聚区，努力成为河南省产业转型示范城市。 文化特色定位：偃师将依托丰富的历史文化遗存资源，成为“夏商文化传承之城”，并将文化体验和展示作为城市建设的重点，依托洛河之滨良好的生态本底，成为“滨水生态宜居之城”，为新型城镇化提供优质载体。 （4）城市性质：偃师中心城区是中原城市群陇海发展主轴上的节点城市，洛阳市域的副中心城市，洛阳国家历史文化名城的重要组成部分，以民营经济为特色的产业转型示范城市。 （5）城市规模 用地规模：偃师中心城区人均城市建设用地指标近远期分别为110.0m2/人和107.50m2/人。中心城区近期城市建设用地规模35km2，远期建设用地规模48.4km2。 人口规模：偃师市中心城区近期（2020年）人口规模规划控制在32万人；远期（2030年）控制在45万人。 （6）总体空间格局 规划以洛河、中州路和华夏路为发展依托，采用组团空间拓展模式，形成“一核、一带、三心、三组团”的总体空间结构。 ①“一核”指严格保护商城遗址公园形成城市生态文化绿核。 ②“一带”指沿洛河两岸形成的城市空间发展带，西启汉魏故城东，东达东高速引线，洛河将继续发挥偃师城市发展主血脉的主导作用。 ③“三组团”指偃师主城区的三个功能组团：首阳山组团、岳滩组团和老城组团。 ④“三心”依托三个组团建设公共中心，分别是老城特色商业中心、新区行政商贸中心和岳滩创业创新中心。 首阳山组团：定位为偃师市公共服务中心、创业创新核心区、现代服务业集聚区和新型城镇化建设示范区，大力发展生产性和生活性服务业、文化创意和文化旅游业，并承担现代商务中心职能。 岳滩组团：定位为偃师市主导产业集聚区，重点发展装备制造、新材料、新能源等主导产业，强化城市产业支撑，推动产城一体发展。 老城组团：定位为偃师市生态宜居区，大力培育特色商业街区和生态化公共生活中心，开发建设活力、宜居街区，充分吸纳农村人口落户城市。 结合上述规划分析，本厂所在地位于岳滩镇南部的黄大王庙村，不属于偃师市城乡总体规划范围内，根据偃师市国土资源局、偃师市规划局出具的证明，以及建设用地规划许可证（附件三、四、五）可知，本项目位于岳滩镇黄大王庙村，占地面积2001m2，属于工业用地，本项目选址符合当地规划，同意选址。

# 环境质量现状

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气质量现状 由于评价范围内没有环境空气质量监测网数据，也没有公开发布的环境空气质量现状数据，本次评价选择与评价范围地理位置临近的，地形和气候条件相近的偃师市环境监测站在偃师自动监测站点2018年连续一年的常规监测数据。基本污染物环境质量现状见下表。 表6 基本污染物环境质量现状 点位名称 监测点坐标/m 污染物 年评价指标 评价标准/μg/m3 现状浓度/μg/m3 占标率/% 达标情况 x y 偃师 6030 9445 PM2.5 年均浓度 35 53 151.4 超标 PM10 70 97 138.6 超标 二氧化氮 40 22 55 达标 二氧化硫 60 18 30 达标 一氧化碳 24小时平均浓度 4000 1500 37.5 达标 臭氧 日最大8小时平均浓度 160 106 66.3 达标 根据上表可知，区域范围内的PM2.5和PM10年均浓度超标，环境空气质量现状一般。 二、声环境现状 为了解项目所在区域声环境质量，我们于2019年3月11、12日昼间、夜间对项目选址所在区域的声环境进行了现状监测，监测时项目区停工未生产。由于本项目西、北、南厂界均与其他企业紧邻，不具备监测条件，因此设2个监测点，分别位于本项目区东厂界、东侧的黄大王庙村，监测结果见下表。 表7 场界噪声现状监测结果表 单位：dB(A) 监测点 2019.3.11 2019.3.12 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 53.4 47.1 52.6 46.9 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类：昼60、夜50 达标 达标 黄大王庙村 52.1 46.6 51.5 46.4 达标 达标 由上表可知，东厂界、黄大王庙村背景声环境现状监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，项目周围未发现有价值的自然景观、历史文物古迹和珍稀动植物物种等需特殊保护的对象。本次评价的保护目标、具体保护级别见下表。 表8 主要环境保护目标及保护对象 序号 名称 方位及距离厂界最近距离 规模 保护级别 1 周堂村 W40m 626人 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 2 黄大王庙村 E20m 464人 3 大柳镇 W190m 561人 4 佛滩头村 WSS550m 985人 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级 5 赵庄街村 E1090m 1296人 6 赵庄寨村 ES910 1632人 7 尚庄村 W1170m 639人 8 仝庄村 WS1010m 876人 9 褚家庄 W1510m 563人 10 西谷村 EN1835m 678人 11 前李村 W1940m 692人 12 甄庄村 WS2000m 1086人

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 标准及等级 项目 1小时平均 日平均 年平均 单位 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 SO2 500 150 60 μg/m3 NO2 200 80 40 PM10 / 150 70 CO 10 4 / 臭氧 200 160 / PM2.5 / 75 35 2、声环境标准：区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准： 2类：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)； |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中： 颗粒物：最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）；周界外最高允许浓度：1.0mg/m3； 2.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类：昼60/夜50dB(A)； 3. 《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单； 4. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| 总量控制指标 | 本项目建设后，厂内工作人员10人，生活废水经旱厕收集后，由周边农户定期用于农田施肥。因此本项目总量控制指标为： COD 0.0324t/a，氨氮0.0030t/a； |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 本项目生产的仿电动倒挡启动套件，每套均由启动轴、启动轮、倒挡杆、拉杆4部分组成。需分别加工生产，配套组合包装后外售。 （1）启动轴工艺 图1 启动轴工艺流程及产污环节图 工艺流程简述：启动轴生产主要以圆钢为材料，先按照订单尺寸要求，将圆钢用截断机切成固定长度，再使用车床进行倒角加工，利用数控车床精细加工到订单要求尺寸；之后使用滚丝机在轴两段进行滚丝，再将外购的链片与轴焊接即可。 （2）启动轮工艺 图2 启动轮工艺流程及产污环节图 工艺流程简述：启动轮由链片与圆柱套组成，按照订单尺寸购买链片、圆柱套，在本厂内焊接即可。 （3）倒挡杆工艺 图3 倒挡杆工艺流程及产污环节图 工艺流程简述：倒挡杆以圆钢为材料，先按照订单尺寸要求，将圆钢用截断机切断成固定长度，再使用车床进行倒角加工，利用数控车床精细加工到订单要求尺寸；之后使用滚丝机在两端进行滚丝，再使用钢筋箍筋机将圆钢折弯，根据订单需要，与加工好的扁铁（截断、冲孔）、外购变档齿套或倒挡齿套焊接即可。 （4）拉杆工艺 图4 拉杆工艺流程及产污环节图 工艺流程简述：拉杆以圆钢为材料，先按照订单尺寸要求，将圆钢用截断机切成固定长度，再使用车床进行倒角加工，利用数控车床精细加工到订单要求尺寸；之后使用滚丝机在一端进行滚丝，再使用冲床将另一端冲压，再进行钻孔，即成成品。 主要污染工序 1、施工期 本项目已建成，少部分生产设备已安装到位，后续仅需安装生产设备、环保设备并调试。安装噪声影响较小，且历时较短均在车间内进行，施工期噪声影响是短暂的，且会随着设备安装的完成而消失。 2、营运期 （1）废气：主要为焊接过程产生的焊接烟尘。 （2）废水：生产过程不用水，无生产废水；职工少量生活废水。 （3）噪声：主要为截断机、钻床、冲床、滚丝机、车床等设备运行时产生的机械噪声； （4）固废：一般固废：截断机、钻床、冲床、滚丝机、车床等加工时，产生的废金属边角料，职工生活垃圾；危险废物：生产设备定期更换的废机油。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接 | 有组织焊接烟尘 | 22.8 | 0.0192 | 4.6 | 0.0038 |
|  |  | 无组织 | / | 0.0048 | / | 0.0048 |
| 水污 染物 | 生活污水 120t/a | COD | 300mg/L | 0.0360 | 270mg/L | 0.0324 |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.0030 | 25mg/L | 0.0030 |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.0264 | 140mg/L | 0.0158 |
| 固体 废物 | 各类机械加工设备 | 废金属边角料 | / | 0.8 | / | 0 |
|  | 车床 | 废机油 | / | 0.02 | / | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 0.75 | / | 0 |
| 噪声 | 截断机、冲床、车床、搓丝机等设备运行时产生的噪声。根据类比，其噪声源强70-80dB(A)。经车间隔声、距离衰减后，项目各厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类昼间标准。 |
| 其他 |  |
| 主要生态影响 本项目位于偃师市岳滩镇周堂村东侧，根据现场调查，厂区内生产车间、办公楼已建成，厂区地面已硬化完毕，因此施工期对生态环境的影响已结束。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目选址位于偃师市岳滩镇黄大王村，根据现场调查，厂区内车间、办公楼均已建成，厂区地面已硬化，因此施工期对环境的影响已结束。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 1.1废气源强分析 本项目拟设4台二保焊机，其余生产设备均以电为能源。因此本项目运行期间大气污染源主要为焊接过程产生的焊接烟尘。 车间内共设4个焊接工位，焊丝用量约3t/a，根据《焊接技术手册》，二氧化碳保护焊焊丝烟尘产生量取8g/kg，则项目焊接烟尘产生量为0.024t/a。 拟在4个焊接工位上方配套设4个集气罩（收集效率按80%计），经统一管道引入一台布袋除尘器中净化（净化效率按80%计），最终经15m高排气筒排放。焊接工序年工作时间为300h（1h/d），集气罩配套引风机量为2800m3/h。净化后的焊接烟尘经1根15m高排气筒排放。 表9 焊接烟尘产排情况一览表 焊接烟尘产生量t/a 标况废气量Nm3/h 产生浓度mg/m3 治理措施 排放量t/a 排放浓度mg/Nm3 排放速率Kg/h 无组织排放t/a 0.024 2800 22.9 集气罩（80%）+布袋除尘器（80%） 0.0038 4.6 0.1706 0.0048 有上表可见，焊接烟尘净化后通过1#排气筒排放，排放速率、排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中表2二级标准：颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h（对应排气筒高度15m）。 1.2环境影响预测 （1）预测因子 项目产生的焊接烟尘。 （2）污染源计算清单 项目点源污染源计算清单见下表。 表10 点源参数调查清单 点源 编号 底部中心坐标/m 点源 名称 排气筒 高度 排气筒 内径 烟气 流量 烟气出 口温度 年排放 小时数 排放 工况 评价因子 评价因子源强 X Y m m m3/s K h g/s 1 658060 3839475 1#排气筒 15 0.2 2.2 293 300 正常 颗粒物 0.0035 项目面源污染源计算清单见下表。 表11 面源参数调查清单 面源 编号 面源 名称 面源 长度 面源 宽度 面源初始 排放高度 年排放 小时数 排放 工况 评价因子源强 烟尘 单位 m m m h g/s·m2 数据 1 生产车间 46 29 12 300 正常 3.3×10-6 （3）估算模式 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模式计算项目排放污染物的最大地面质量浓度占标率，然后确定项目的大气环境评价工作等级，其分级判据及估算模式计算结果分别见下表。 表12 评价工作分级判据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax＜10% 三级评价 Pmax＜1% 表13 评价因子及评价标准 评价因子 平均时段 标准值（μg/m3） 标准来源 颗粒物（PM10） 日均浓度 450 GB3095-2012中表1，3倍日均浓度 非甲烷总烃 1小时浓度 2000 《大气污染物综合排放标准详解》 表14 估算模型参数选取表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 40.5 最低环境温度/℃ -9.4 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是 地形数据分辨率/m 100 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/m / 岸线方向/° / 本次评价根据正常工况排放的污染物产生的最大影响程度和最远影响范围进行判定，以确定本项目的大气环境评价工作等级。估算模式计算结果见下表。 表15 有组织废气最大地面浓度及占标率 下风向距离/m 1#排气筒 颗粒物预测质量浓度/（μg/m3） 浓度占标率/% 1~2500m（间隔25m） 1.78-12.15 0.4-2.7 下风向最大质量浓度及占标率/% 12.15 2.7 D10%最远距离/m 215 表16 无组织最大地面浓度及占标率 下风向距离/m 生产车间 颗粒物预测质量浓度/（μg/m3） 浓度占标率/% 1~2500m（间隔25m） 0.97-8.1 0.21-1.8 下风向最大质量浓度及占标率/% 8.1 1.8 D10%最远距离/m 153 由上表可见，污染物最大地面浓度占标率为排气筒有组织颗粒物，Pmax=2.7%，位于1%~10%之间。根据评价等级判断标准，确定该项目的评价等级为二级评价。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本次大气环境影响评价范围为以项目厂址为中心区域，边长为5km的矩形区域。 （4）无组织排放源影响分析 无组织排放源主要为整个生产车间，由估算模式计算无组织焊接烟尘排放在厂界外10m处的浓度贡献值，结果见下表。 表17 无组织焊接烟尘贡献值 污染源 名称 计算项目 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 最大落地点 生产车间 距源中心下风向距离D（m） 33 44 24 24 99 下风向预测质量浓度C颗粒物（mg/m3） 0.0004 0.0005 0.0003 0.0003 0.0007 由上表可以看出，本项目无组织颗粒物对四周厂界浓度贡献值均能够满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2 “无组织排放监控浓度限值” 周界外浓度最高点：颗粒物（其它）<1.0mg/Nm3的标准限值要求。 （5）大气污染物排放量核算及监测计划 表18 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 1 排气筒1 颗粒物 4.6 0.012 0.0038 表19 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（µg/m3） 2 生产车间 焊接烟尘 颗粒物 车间洒水降尘 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 1000 0.0048 项目监测计划见下表。 表20 污染源监测计划表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 袋式除尘器排气筒 颗粒物 1年1次，每次监测2个周期 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中：颗粒物120mg/Nm3 2、水环境影响分析 本项目生产过程不用水，主要为职工生活用水。厂区内职工10人，均不在厂区食宿，年有效工作时间为300天，用水量按每人每天50L/d计，则生活用水为0.5m3/d（即150m3/a），按照0.8的污水系数计算，则生活污水产生量为0.4m3/d（即120m3/a），根据类比，生活污水中主要污染物产排情况详见下表。 表21 项目生活污水产排情况一览表 污染物 水量 COD SS 氨氮 产生浓度（mg/L） / 300 200 25 产生量（t/a） 120 0.0360 0.0240 0.0030 化粪池去除效率（%） / 10 30 / 排放浓度（mg/L） / 270 140 25 排放量（t/a） 120 0.0324 0.0168 0.0030 本厂区设旱厕，目前旱厕配套一座18m3的化粪池，车间外设1个洗手池（车间外东侧），设管道与化粪池相连。企业与周边农户协商，定期对废水收集池清掏，用于南侧农田施肥。因此项目产生的生活污水得到合理处置，营运期对周围地表水环境影响不大。 综合以上分析，企业无生产废水，经有少量生活废水，经过改造洗手池管道后，采取的废水防治措施是可行的。 3、声环境影响分析 3.1声环境评价等级 结合本项目区域周边情况，为工业企业、居民混合，按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）以及咨询偃师市环境保护局，该区域声功能区属于GB3096-2008中规定2类地区。 由于本项目为相对较简单的机械加工项目，所有设备均位于车间内，本项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量＜3dB（A），且受影响人口数量变化不大。因此根据《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009中要求，确定本项目声评价等级为三级评价。 3.2评价范围 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中有关要求，结合本项目周边实际情况（北、南、西厂界均与其他工业企业共用，东厂界邻村路），确定评价范围为厂界外1m。 3.3噪声源强 本项目噪声源主要为截断机、钻床、冲床、滚丝机、车床等运行时产生的机械噪声，噪声值介于70~80dB（A）之间，本项目主要噪声源声级值见下表。 表22 主要噪声源声级值 单位：dB(A) 名称 安装地点 数量 源强dB(A) 工作特性 减噪措施 治理后源强 截断机 生产车间 1台 70 间断 车间隔声，距离衰减 55 钻床 生产车间 3台 80 间断 64.8 冲床 生产车间 4台 70 间断 55 滚丝机 生产车间 1台 70 间断 55 车床 生产车间 4台 80 间断 66 3.4预测模式 依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），噪声预测模式采用点源衰减模式和多声源合成模式。 点源衰减模式： LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）-△L dB(A) 多声源合成模式： LA=10lg（Σ100.1LAi） dB(A) 式中：LA（r）——距离声源r 米处噪声预测值，dB(A)； LA（r0）——距离声源r0米处噪声值，dB(A)； LA ——合成声压级，dB(A)； LAi ——第i个声源声压级，dB(A)； r0 ——参照点到声源的距离，m； r ——预测点到声源的距离，m； △L ——墙体隔声，dB(A)。 3.5噪声预测结果及影响分析 采用上述方法预测结果见下表。由于本厂区西、南、北厂界均与其他工业企业紧邻，因此仅预测东厂界的噪声贡献值。 表23 厂界及敏感点噪声昼间预测结果一览表 单位：dB（A） 数值 项目 贡献值 背景值 预测值 标准值 （昼） 达标情况 昼间 昼间 昼间 厂界 东厂界 39.2 / / 60 达标 黄大王庙村 34.8 52.1 53.0 60 由于本项目西、南、北厂界均与其他企业紧邻，因此不再预测。项目运营后对东厂界的噪声影响值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，敏感点噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。因此，该项目营运情况下产生的噪声对周围环境及敏感点影响较小。 本工程车间内生产设备相对较少，且多数为小型设备，经过预测分析噪声能够达标排放，车间隔声的措施是可行的。 4、固废环境影响分析 运行期产生的主要固体废弃物有：一般固废：车床、截断机、钻床、冲床、滚丝机等设备生产时的废金属边角料；职工日常生活垃圾；危险固废：各类设备定期更换的废机油。 4.1一般固废 ①各类生产设备对圆钢、扁铁进行截断、打磨、钻孔等加工，产生废金属边角料，约0.4t/a。每日工作结束后，由工人统一清理收集，在车间内定点存放，定期外售。 ②职工生活垃圾：职工定员10人，每人每天产生0.25kg计算，则生活垃圾产生量为2.5kg/d（0.75t/a），由当地环卫部门统一收集清运和处理。 4.2危险固废 4.2.1危险废物储存场地选址可行性 主要为车床、冲床定期更换废机油，约0.02t/a，废物类别HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-214-08。详见下表。 表24 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废机油 HW08 900-214-08 0.02 机加设备机油 液态 石油类 石油类 每日 T、I 危废暂存区域 企业在生产车间西南较设专门的危废暂存区域，占地2m2。具备防风、防雨、防晒的功能；按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求设置危险废物暂存区，应建设基础防渗设施，防风、防雨、防晒，定期检查，确保完好无损，防止泄露造成二次污染，并按规定设立危险废物标志。危废由专人管理，做好登记。危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效防止渗透、扩散的容器储存，装有危险废物的容器必须贴标签。起运时包装要完整，装载应稳妥。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。因此，危险废物贮存场的选址是可行的。 4.2.2危险废物储存区域储存能力分析 将车间西北角划定一个专门的危废暂区（占地2m2），并张贴危废标识。废机油每年更换一次，更换量为0.02t/次，使用1个铁桶盛装（容积为200L/个），因此2m2的暂存区域能够满足本项目废机油暂存要求。 4.2.3危废暂存过程可能造成的环境影响分析 由于废机油为液态，在暂存期间可能会有少量非甲烷总烃废气挥发，因此评价要求，以铁桶盛装废机油时加盖密闭，可减少有机废气的挥发。危废暂存区位于车间西北角，地面已进行了硬化，本项目产生的危废量很少，且使用铁桶密闭盛装，定期委托有资质单位拉走安全处理，由企业做好转运记录，因此也不会对地表水产生影响。 4.2.4危险废物产生、储存等风险防范措施 表25 危险废物贮存场所基本情况一览表 序号 储存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废暂存间 废机油 HW08 900-214-08 机加设备齿轮机邮箱内 2m2 桶装 2m2 1年 防渗措施：厂区已建成，厂区地面硬化已全部完成，生产车间内地面已采用混凝土+防渗水泥硬化（总厚度为25cm），能够达到：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数小于1×10-7cm/s。废机油均使用铁桶盛装密闭暂存，定期委托有资质的单位拉走安全处理。 危废储存过程的风险防范措施：废机油一次储存量较小（0.02t/次），若发生泄漏可使用沙袋控制在车间内，并使用沙土吸附废机油，企业拟使用沙土吸附（吸附废机油后的沙土作为危废收集，委托有资质单位处置），不会对土壤、地表水产生影响。且车间地面已完成硬化，其防渗等级能够满足渗透系数小于1×10-7cm/s，因此不会对地下水产生影响。 4.2.5危险废物委托利用或者处置的可行性 本项目产生的危废拟委托有资质单位处理，处置单位可依据河南省危险废物经营许可证公示名录选择，该名录中洛阳及周边地区有多家单位可供选择，因此，项目危废委托利用或处置可行。 综上所述，项目产生的固废均合理处置，在采取上述危险废物暂存办法后，危险废物不会对周围环境造成影响较小，从环保角度分析采取的措施可行。 5、环保投资 本项目总投资为70万元，其中环保投3.1万元，占总投资的4.4%。 表26 环保投资估算 序号 污染环节 环保设施 数量 投资额（万元） 1 焊接烟尘 移动式小型布袋除尘器（自带移动式集气罩） 1个 1 2 生活废水 18m3化粪池 1个 1 3 职工生活 垃圾桶 4个 0.1 4 废机油 车间内东南角的1个隔间作为危废暂存间，设置收集废机油专用的铁桶，张贴危废标志 1间 1 合计 3.1 6、项目选址可行性分析 本项目选址位于偃师市岳滩镇周堂村东侧，占地面积2001m2，根据偃师市国土资源局、偃师市规划局针对本项目出具用地证明，本项目选址符合规划。项目生活用水来源于岳滩镇集中供水，用电由镇电网供给，项目所在地临近古城快速路，交通便利。根据现场调查，厂区周围没有发现有价值的自然景观和稀有动植物种等需要特殊保护的对象。 结合以上环境影响分析，本项目生产设备均以电为能源的机械加工设备，运行期间焊接工序产生少量焊接烟尘，采用集气罩+布袋除尘器净化，经15m高排气筒排放，经预测分析能够达标排放，对周围环境的影响很小；生产过程中无生产废水，少量生活废水在化粪池内收集，由附近农户定期清掏用于肥田；所有生产设备均位于车间内，经过预测分析，各厂界噪声能够达标排放；生产过程中的废金属边角料收集后外售；在车间内设专门的危废暂存区，并设置废机油储存桶，危险废物定点存放，定期委托有资质的单位拉走安全处理。项目产生的固体废物得到了妥善处理和合理处置。 本项目位于西水厂地下水源地保护范围外西侧256m，不会对其产生影响。 综上所述，项目用水、用电方便，交通便利，且营运期产生的各项污染物经采取措施治理后，对周围环境影响不大。从环保角度分析，不存在环境制约因素，项目选址是可行。 7、产业政策符合性分析 项目为仿电动倒挡启动套件生产，使用的主要设备为截断机、钻床、冲床、滚丝机、车床等对圆钢、扁铁进行加工，本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2013年修正）中限制类。目前，项目已在偃师市市发展和改革委员会备案。因此，项目建设符合国家和地方产业政策。 8、与相关规划相符性分析 8.1与《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文[2015]33号）相符性分析： 本项目选址位于偃师市岳滩镇周堂村东侧，属于《河南省主体功能分区》中“重点开发区域”，但未涵盖至该通知所列5种类型分区——“工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区、重点生态功能区和特殊环境敏感区”，依据该文件附则要求，参照农产品主产区的环境准入政策执行。 根据豫环文［2015］33号文要求，农产品主产区中“严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）”，“严控部分区域重污染项目。在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目”。 项目所属区域位于豫环文［2015］33号文划分的《大气污染防治重点单元》内，未列入《水污染防治重点单元》内。本项目为仿电动倒挡启动套件生产，属于该文件“工业项目分类清单”中所列“一类工业项目，金属制品（不含有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工）”，因此，项目选址符合该文件要求。 8.2与《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2019]25号）相符性分析 表27 豫环攻坚办[2019]25号文件相符性分析 序号 要求 环评要求 相符性 1 打好煤炭消费减量战役。将严控电煤消费增量和消减非点煤炭消费总量作为主要抓手，抓工程、建机制、强管控，实施煤电行业污染治理、工业用煤管理、清洁能源保障等措施，确保完成年度煤炭消减目标。 本工程位于偃师市岳滩镇黄大王庙村，生产设备均使用电，不涉及燃煤设施建设。 相符 2 开展工业企业无组织排放治理：生产过程收尘到位，生产工艺产沉淀设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸 本工程设4台焊机，配备集气罩+布袋除尘器，净化后经15m高排气筒排放。 相符 8.3与《关于印发洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2019]11号） 表28 洛环攻坚[2019]11号文件相符性分析 序号 要求 环评要求 相符性 1 严格落实《河南省好美项目煤炭消费替代管理（暂行）办法》，坚决从源头上严把煤炭消费准入关，全市域禁止审批新建燃煤纯凝发点项目和燃煤锅炉； 本工程生产设备均使用电，不涉及燃煤设施建设。 相符 8.4与《关于印发洛阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛政办[2018]37号）相符性分析 洛阳市人民政府办公室《关于印发洛阳市大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛政办〔2018〕37号）文件的相关要求见下表。 表29 洛政办〔2018〕37号文件相符性分析 序号 要求 环评要求 相符性 1 加快调整能源消费结构：加快清洁取暖体系建设，深入开展工业燃煤设施拆改，稳步推进清洁能源替代利用，持续削减城市煤炭消费总量，促进我市能源消费结构日趋合理。 本项目位于偃师市岳滩镇黄大王庙村西侧，生产设备均使用电，不涉及燃煤设施建设 相符 2 着力优化区域产业结构：通过实施源头管控、退城进园，逐步优化冶金、建材等重污染企业产业布局，持续强化“散、乱、污”企业管控，加快产业结构调整，切实减少结构性污染对空气环境质量的影响。 本项目为新建项目，位于偃师市岳滩镇黄大王庙村西侧，主要生产摩托车倒挡启动套件，属于机械加工类项目。不属于陶粒、铸造、石灰工业、石材加工等行业。运行期间的废气为焊接烟尘，经小型布袋除尘器净化后，对周围环境影响很小 相符 3 产业集聚区环境提升。建立完善环境监管机构，完善监管制度，压实监管责任，建立健全环境保护目标责任制和考核评价制度，对本辖区环境质量负责；按照规划环评，严把项目准入，清理不符合产业集聚区规划的工业项目。 本项目为新建项目，位于偃师市岳滩镇黄大王庙村西侧。运行期间的废气主要为焊接烟尘，经小型布袋除尘器净化后，对周围环境影响很小。 相符 8.5《洛阳市人民政府关于印发洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》洛发[2018]23号 相符性分析 表30 洛发[2018]23号文件相符性分析 序号 要求 环评要求 相符性 1 严格环境准入。按要求完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。依据国家和省高耗能、高污染、资源型行业准入条件，制定更加严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建石化、化工、建材、有色等涉气项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。全市禁止钢铁、火电、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业不再实施产能置换。全市禁止新增化工园区。 本项目位于偃师市岳滩镇黄大王庙村西侧，用地属于工业用地，不属于生态保护红线范围内； 本项目属于机械加工类项目，不属于钢铁、火电、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工行业； 生产设备均以电为能源，不使用煤炭。 相符 2 加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准。认真落实炭素、陶瓷、铸造、焊剂、棕刚玉、耐火材料、有色冶炼等高排放行业淘汰标准 本项目属于机械加工项目，主要产生污染物为焊接烟尘。不属于炭素、陶瓷、铸造、焊剂、棕刚玉、耐火材料、有色冶炼等高排放行业 相符 8.6与《关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知》（洛市环（2018）83号文）相符性分析 表31 洛市环（2018）83号文相符性分析 序号 要求 环评要求 相符性 1 工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放 本项目为机械加工项目，所有生产设备均位于车间内，废气主要为焊接烟尘，针对4台焊机设置4个集气罩+1台布袋除尘器收集，最终经1根15m高排气筒排放，经预测分析对大气的影响较小 相符 2 贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭;不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染 本项目为机械加工项目，原料主要为各类扁铁、圆钢等，所有原料、生产设备均位于车间内固定区域内，不会对外环境产生影响 相符

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接工序 | 焊接烟尘 | 集气罩+布袋除尘器，1根15m高排气筒排放 | GB16297-1996表2二级标准及无组织监控浓度限值 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N | 厂区化粪池收集 | 定期清掏，用于厂区外农田施肥 |
| 固体废物 | 生产加工 | 废金属角料 | 在生产车间内统一收集，定期外售 | 全部妥善处理和合理处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，定期清运 | 合理处置 |
|  | 各类机加设备 | 废机油 | 定期委托有资质单位拉走安全处理 | 合理处置 |
| 噪 声 | 截断机、钻床、冲床、滚丝机、车床等设备运行时产生的噪声。根据类比，其噪声源强70-80dB(A)。经车间隔声、距离衰减后，项目各厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类昼间标准。 |
| 其他 |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于偃师市岳滩镇黄大王庙村，根据现场调查，厂区内生产车间、办公楼已建成，厂区地面已硬化完毕，因此施工期对生态环境的影响已结束。 |

结论与建议

结论 1、产业政策 本项目以圆钢、扁铁及成型外购件为原材料，生产设备均以电为能源，采用“截断-冲压-车磨-钻孔-焊接-组装”工艺，年产2万件仿电动倒挡启动套件，主要设备有冲床、车床、截断机、电焊机等，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类和淘汰类项目，未采用《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类和淘汰类生产工艺和生产设备，且项目已由偃师市发展和改革委员备案，批准文号为豫洛偃师制造[2017]30970。因此，项目建设符合国家产业政策。 根据《河南省环保厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》（豫环文[2015]33号），本项目不属于规定中不予审批类项目；同时,项目也符合《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文[2015]33号）、《关于印发洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2019]11号）、《洛阳市人民政府关于印发洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（洛发[2018]23号）相关要求，同时符合《关于印发洛阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛政办[2018]37号）相关要求。 2、选址可行性 本项目厂址位于偃师市周堂村东侧，根据偃师市国土资源局、偃师市规划局针对本项目出具的用地证明、规划正常，本项目选址符合当地规划（见附件三、四），本项目建设用地规划许可证见附件五。 结合上述环境影响分析，本项目生产设备均以电为能源的机械加工设备，运行期间主要为焊接工序产生少量焊接烟尘，拟采用集气罩+布袋除尘器，净化收集后经1根15m高排气筒排放，经过预测分析，对周围环境的影响很小；生产过程中无生产废水，少量生活废水在废水收集池内收集，由附近农户定期清掏用于肥田；所有生产设备均位于车间内，经过预测分析，各厂界噪声能够达标排放；生产过程中的废金属边角料收集后外售；在车间内设专门的危废暂存区，并设置废机油储存桶，危险废物定点存放，定期委托有资质的单位拉走安全处理。项目产生的固体废物得到了妥善处理和合理处置。 本项目位于西水厂地下水源地保护范围外西侧256m，不会对其产生影响。 综上所述，项目用水、用电方便，交通便利，且营运期产生的各项污染物经采取措施治理后，对周围环境影响不大。从环保角度分析，不存在环境制约因素，项目选址是可行。 3、区域环境质量现状 项目所在地属于二类区，根据偃师市市环境监测站常规监测数据，区域范围内的PM2.5和PM10年均浓度超标，环境空气质量现状一般。 声环境质量现状：项目东厂界、东侧黄大王庙村昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类噪声标准要求，项目所在区域声环境质量较好。 4、营运期环境影响分析结论 4.1废气 运行期间主要为焊接烟尘，在4个焊接工位设置集气罩+布袋除尘器净化收集，净化后通过1根排气筒排放（15m高）；少量焊接烟尘无组织排放，经过预测分析，对周围环境的影响很小，焊接烟尘排放速率、排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，焊接烟尘无组织排放厂界浓度限值：颗粒物1.0mg/m3，因此对周围环境的影响很小。 4.2废水 生产过程不用水，主要废水为厂区职工生活废水，工人不在厂区内食宿，厂区设旱厕，配套18m3的化粪池，定期清掏用于肥田，不会对周围地表水体产生影响。 4.3噪声 本项目为白班8小时工作制，南、北、西厂界与其他企业紧邻。本厂所有生产设备均位于车间内，经过隔声、距离衰减，生产噪声到达东厂界的贡献值，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间60dB（A））要求。对西侧敏感点的影响也较小。 4.4固废 本项目运行期间固废主要是废金属边角料，均在车间内统一收集后外卖；车床定期更换的废机油，属于危险废物，委托有资质的单位拉走安全处理；生活垃圾在垃圾桶内收集，定期由当地环卫部门清运。 4.5总量控制指标 本项目废水总量控制指标为：COD0.0324t/a，氨氮0.0030t/a，均为生活。 4.6环保投资 本项目总投资为70万元，其中环保投资为3.1万元，占总投资的4.4%。 上述评价结果是在现场调查及偃师市岳滩镇宏大摩托车配件厂提供的建设厂址、建设规模、厂区平面布置及与此对应的排污情况基础上进行的，如果由于上述内容及项目性质发生改变，应由该公司按环保部门的要求另行申报。 建议与要求 1.运营期加强设备的维护与管理，保证设备长期、稳定、良好运行，使噪声稳定达标排放。 2.生活垃圾和各种固体废物做到集中收集、及时合理处置。 3.建议本项目总量控制指标为：COD0.0324t/a，氨氮0.0030t/a。 综上所述，偃师市岳滩镇宏大摩托车配件厂建设的年产2万套仿电动倒挡启动套件项目，符合国家和地方相关政策的要求，厂址选择合理。项目建成后，产生的废气、污水、噪声、固废等污染物，经采取措施治理后，能够实现达标排放，不会对环境造成大的影响。在认真落实本报告提出的各项污染防治措施的基础上，项目能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，该项目建设可行。

环保设施“三同时”一览表

| 类别 | 污染源 | 环保设施、措施 | 数量/规格 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焊接 | 集气罩+布袋除尘器+排气筒 | 4个集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池 | 1个18m3 | 由周边农户定期清掏用于周围农田施肥 |
| 噪声 | 生产设备 | 合理布局，车间隔声、距离衰减 | / | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中2类标准要求 |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 若干 | 定期由环卫工清运 |
|  | 废机油 | 车间内设置危废暂存区 | 车间北跨西北角1处2m2 | 定期委托有资质的单位拉走安全处理 |