# 第1章  建筑装饰装修构造概论

#### 内容提要

本章主要学习建筑装饰装修构造的基本概念、建筑装饰装修内容、建筑装饰装修构造课程特点、建筑装饰装修构造基本内容、建筑装饰装修等级与用料标准，建筑装饰构造设计的依据和建筑装饰构造详图的表达方式等内容。

#### 教学目标

掌握建筑装饰装修构造的基本概念。

了解建筑装饰构造设计的重要性。

熟悉建筑装饰装修等级与用料标准。

熟悉建筑装饰构造的原则。

熟悉建筑装饰构造的类型。

- 掌握建筑装饰构造设计的影响因素。

项目案例导入：某酒店大堂装饰设计图，如图1.1所示。建筑装饰装修构造设计就是依据装饰设计，完成地面、墙面、顶棚构造方案的确定，正确选择各部分材料、层次及连接方法。

图1.1  某酒店大堂装饰设计图

## 1.1  概    述

### 1.1.1  建筑装饰装修的基本概念

(1) 建筑装饰装修：是指建筑物主体工程完成后，为保护建筑物的主体结构完善建筑物的使用功能和美化建筑物采用的装饰装修材料或饰物对建筑物的表面及空间进行的各种处理过程。

(2) 建筑装饰装修构造：指使用建筑装饰材料和制品对建筑物表面以及某些特定部位进行装饰与装修的构造施工做法。

### 1.1.2  建筑装饰装修的内容

按国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210—2001)中的规定，建筑装修应包括抹灰工程、门窗工程、吊顶工程、轻质隔墙工程、饰面板(砖)工程、幕墙工程、涂饰工程、裱糊与软包工程、细部工程等9项内容。但是，面对当前新型装饰材料的大发展，装饰工程的标准也越来越高。

建筑装饰设计的范围比较广，通常涉及艺术构思和创作问题，而建筑装修则比较具体，它涉及的是技术问题。建筑装修就是为了达到建筑装饰设计的艺术目的和意图，去具体地运用合适的装饰材料对建筑的各个部位进行装饰处理。

### 1.1.3  建筑装饰装修构造的基本内容

建筑装饰构造是一门综合性的技术学科，它应该与建筑、艺术、结构、材料、设备、施工、经济等方面密切配合，提供合理的建筑装饰构造方案，是实施装饰工程的具体方法，既是建筑装饰设计中综合技术方面的依据，又是实施建筑装饰设计至关重要的手段。装饰构造设计是装饰设计的重要内容，是将建筑装饰设计思想落到实处的具体细化处理，是构思转化为实物的技术手段。没有良好的、切合实际的建筑装饰构造方案设计，即使有最好的构思，用最好的装饰材料，也不可能构成一个完美的空间。最佳的建筑装饰构造设计，应该充分利用各种建筑装饰材料的有关特性，结合现有的施工技术，用最少的成本、最有效的手法来达到构思所要表达的效果。

建筑装饰装修构造设计的基本内容包括建筑装饰装修材料选择与应用、构造层次的确定和各种不同材料之间的连接方法。建筑装饰装修构造解决了建筑装饰设计中施工图设计阶段在建筑装饰设计施工平面图、立面图、剖面图中索引的各部分节点大样的构造设计。建筑与装饰施工图的详图就是根据构造设计确定的方案绘制而成的。本教材着重分析了外墙面、内墙面、顶棚、楼地面、楼梯和门窗部位的一些装饰材料的装修方法。

## 1.2  建筑装饰装修构造设计的原则

### 1.2.1  建筑装饰装修构造设计的一般原则

(1) 美化和保护建筑构件，满足房间不同界面的功能要求，延展和扩展室内空间，改善空间环境，完善空间品质。

(2) 根据国家标准、行业规范，选择恰当的建筑材料，确定合理的构造方案。

(3) 协调各工种之间的关系。

### 1.2.2  建筑装饰装修构造设计的安全原则

1. 构造设计的安全性

(1) 装饰构件自身必须具有足够的强度、刚度和稳定性。

(2) 装饰构件与主体的连接应安全。

(3) 严禁破坏主体结构，保证主体结构的安全。

(4) 装饰构件的耐久性。

2. 防火的安全性

(1) 严格执行现行《建筑设计防火规范》《建筑内部装修设计防火规范》的规定，评判建筑物防火性能，确定防火等级。

(2) 对改变用途的建筑物应重新确定防火等级。

(3) 协调装饰材料和使用安全的关系，尽量避免和减少材料燃烧时产生浓烟和有毒气体。

(4) 施工期间应采取相应的防火措施。

3. 防震的安全性

进行建筑装饰设计时，要考虑地震时产生的结构变形影响。抗震设防烈度为七度地区的住宅，吊柜应避免设在门上方，床头上方不宜设置隔板、吊柜、玻璃罩灯具，不宜悬挂硬质画框、镜框等饰物。

### 1.2.3  绿色原则(环保原则)

#### 1. 节约能源

建筑装饰构造节约能源的具体措施有很多，例如，改进节点构造，提高外墙和屋顶保温隔热性能，改善外门窗气密性等；选用节能高效的光源及照明技术；选用节能节水型厨卫设备；充分利用自然光和采用自然通风等。

#### 2. 节约资源

建筑装饰构造设计中节约资源主要体现在选用材料上，如使用环保型材料、可重复使用材料、可再生使用材料及可循环使用材料。

#### 3. 减少室内空气污染

在选择材料时，首先要选择符合国家绿色环保标准，并且要检查是否提供了原材质检测证书和检测报告，商家名称、产品名称是否相符，是否符合国家标准等。如果是人造板材、家具，要特别注意甲醛含量是否在合理的标准范围以内；涂料、油漆、胶黏剂等注意苯系物含量是否达到国家规定标准。石材及地砖、浴盆等材料，要看其是否有放射性物质检测，指标是否符合环保标准。在装修时，要选择正规装饰公司，在签订装修合同时注明室内环境要求，要根据实际情况，科学合理地使用装修材料，简约装修，避免过度装修导致污染的叠加效应，而引发污染物超标。在选购家具时，要注意选择刺激性气体较小的产品。

### 1.2.4  美观原则

(1) 正确搭配使用材料，充分发挥和利用其质感、肌理、色彩及材性。

(2) 注意室内空间的完整性、统一性，选择材料不能杂乱。

(3) 正确运用建筑造型美学规律(比例与尺度、对比与协调、统一与变化、均衡与稳定、节奏与韵律、排列与组合)，做到美观、大方、典雅。

## 1.3  建筑装饰装修构造的类型及连接

### 1.3.1  建筑装饰装修的部位

建筑装饰装修的部位主要包括室外和室内。室外装饰包括墙面、地面、店面、檐口、腰线、窗台、雨篷、台阶、建筑小品等；室内装饰包括顶棚、内墙面、地面、踢脚、墙裙、隔墙与隔断、门窗、楼梯、电梯等。

### 1.3.2  建筑装饰装修构造的类型

#### 1. 装饰结构类构造

在建筑构件的表面直接涂刷覆盖装饰材料的构造做法，常用于空间结构、井格式楼板下顶棚等。

#### 2. 饰面类构造

在建筑构件的表面覆盖装饰材料的构造做法，根据建筑装饰材料的加工性能和饰面部位的不同，饰面构造可分为罩面类饰面构造、贴面类饰面构造和钩挂类饰面构造三大类。

1) 饰面构造与位置的关系

饰面总是附着于建筑主体结构构件的外表面。但饰面材料与主体结构构件相对位置不同，如顶棚、墙面和地面饰面材料与主体结构构件相对位置关系分别为下位、侧位和上位，饰面作用和构造要求也就随之不同，如图1.2所示。正确处理好饰面构造与位置的关系是至关重要的。

2) 饰面构造的基本要求

(1) 连接牢靠。饰面构造首先要求装饰材料在结构层上必须附着牢固、可靠，严防开裂剥落。

##### 图1.2  建筑装饰装修的部位

(2) 厚度与分层。由于饰面层的厚度与材料的耐久性、坚固性成正比，因而在构造设计时必须保证它具有相应的厚度。在标准较高的建筑装饰中，抹灰分底层、中层、面层抹灰三部分。

(3) 饰面构造的分类。根据建筑装饰材料加工性能和饰面部位的不同，饰面构造可分为罩面类饰面构造、贴面类饰面构造和钩挂类饰面构造三大类。

罩面类饰面构造分为涂刷和抹灰两类。涂料饰面是将建筑涂料涂敷于建筑构配件表面，并能与基层材料很好地黏结而形成完整的保护膜。刷浆类饰面是用水质涂料涂刷到建筑物抹灰层或基层表面所形成的饰面。抹灰类饰面根据部位的不同，可将其分为外墙抹灰、内墙抹灰和顶棚抹灰。抹灰砂浆的常见组成成分有胶凝材料、细骨料、纤维材料、颜料、胶料及各类掺合剂等。贴面类饰面构造分为铺贴、裱糊和钉嵌。铺贴法常用的各种贴面材料有瓷砖、面砖、陶瓷锦砖等。裱糊法饰面材料呈薄片或卷材状，如粘贴于墙面的塑料壁纸、复合壁纸、墙布、绸缎等。而钉嵌法常用于自重轻或厚度小、面积大的板材，如木制品、石棉板、金属板、石膏、矿棉、玻璃等。钩挂类饰面构造钩挂的方法有系挂和钩挂两种。系挂用于较薄的石材或人造石等材料，厚度为20～30mm。花岗石等饰面材料，如果厚度在40～150mm，常在结构层包砌。块材上口可留槽口，用于与结构固定的铁钩在槽内搭住，这种方法称“钩挂”。

#### 3. 配件类构造

配件类构造是指通过各种加工工艺，将建筑装饰材料制成装饰配件，然后在现场安装，以满足使用和装饰要求的构造，又称“装配式构造”。

根据建筑装饰材料的加工性能，配件的成型方法有塑造、铸造、加工与拼装三种。

1) 塑造

塑造是指对在常温、常压下呈可塑状态的液态材料，经过一定的物理、化学变化过程，使其逐渐失去流动性和可塑性而凝结成固体。目前，建筑装饰上常用的可塑材料有水泥、石灰、石膏等。

2) 铸造

铸造是指将生铁、铜、铅等可熔金属常采用铸造成型，在工厂制成各种花饰、零件，然后在现场进行安装。

3) 加工与拼装

木材与木制品具有可锯、刨、削、凿等加工性能，还能通过粘、钉、开榫等方法，拼装成各种配件。一些人造材料，如石膏板、碳化板、矿棉板、石棉板等具有与木材相类似的加工性能与拼装性能。金属薄板具有剪、切、割的加工性能，并兼有焊、钉、卷、铆的结合拼装性能。结合是拼装工序中的主要构造方法。

### 1.3.3  建筑装饰材料的连接与固定

根据材料的特性与施工方法的不同，建筑饰面材料的连接与固定一般分为四大类：第一类是胶接法；第二类是机械固定法；第三类是金属件之间的焊接法；第四类是榫接法。

1. 胶接法

通常在墙地面铺设整体性比较强的抹灰类或现浇细石混凝土，还有在铺贴陶瓷锦砖、面砖和石材时，利用水泥本身的胶结性而掺入胶结材料的方法。此种方法一般为湿作业，所费工时较大，如图1.3所示。

2. 机械固定法

随着高强复合的新型建筑结构构件和饰面板材的不断涌现，工厂制作、现场装配的比例越来越高，机械连接和固定方法在建筑装修工程中逐渐占据主导地位，此种方法大多采用金属紧固件和连接件。金属紧固件有各种钉子、螺栓、螺钉和铆钉，金属连接件包括合缝钉(销钉)、铰链、带孔型钢、特殊接插件等，如图1.4(a)、图1.4(b)和图1.4(c)所示；对于薄钢板、铝皮、铜皮等，则采用卷口连接法对板边构造进行处理，如图1.4(d)所示；各类紧固件及安装如图1.4(e)所示。在装修工程中采用机械连接和固定法具有速度快、效率高、施工灵活和安全可靠等优点，但施工精确度也要求较高。

##### 图1.4  机械固定法

##### 图1.4  机械固定法(续)

#### 3. 焊接法

对于一些比较重型的受力构件的连接或者某些金属薄型板材的接缝，通常采用电焊或气焊的方法，如图1.5所示。

##### 图1.5  焊接法

#### 4. 榫接法

对于木构件通常采用榫接，但对具有木材的可凿、可削、可锯、可钉性能的装饰材料，如塑料、碳化板、石膏板等，也可适当采用榫接，如图1.6所示。

##### 图1.6  榫接

## 1.4  建筑装饰装修构造设计的影响因素

### 1.4.1  功能性因素

#### 1. 建筑空间的使用要求

建筑装饰构造设计应把满足人们日常生活、生产或工作的需要放在首位。建筑物主要是供人使用的，如何创造一个既舒适又能满足人们各种生理的要求，同时还能给人以美感的空间环境，是建筑装饰构造设计的永恒课题。

当然，由于人类活动的多样化，人们会根据使用需要建造不同类型的建筑空间，这就使建筑装饰更加多样化。大到各种类型的公共建筑，如餐厅、舞厅、展览厅、商场、酒店等，它们的使用要求不同，装饰效果也各异；小到一个家庭中的组成房间，如卧室、起居室、卫生间、厨房等，装饰时都会根据其用途的不同而选用不同的装饰材料，并作不同的构造设计处理，同样是卧室，由于使用对象不同，也会产生较大的差异。例如，老年人喜欢安详宁静，青年人喜欢现代气息，而儿童则喜欢五彩缤纷的世界。另外，由于每一个人的气质修养、民族文化背景、生活习惯不同，也都会对自己所处的环境提出相应的要求。

使用要求对建筑装饰的这种影响，在某些特殊的空间中表现得非常明显。例如，影剧院观众厅的内墙壁与顶棚的装饰，通常是由其声学要求决定的，不同的部位需要采用不同的装饰材料以及相应的构造措施。为了便于管道布线，通常将计算机机房地面装饰成可拆装的活动夹层地板，但是必须对地板进行防静电处理。

2. 保护建筑主体结构

如果建筑主体结构直接暴露在空气中，木、竹等有机纤维材料就会由于微生物的侵蚀而腐朽，石块、砖就会风化，水泥制品就会疏松，钢铁构配件就会由于氧化而锈蚀。所以，在建筑上常常采用油漆、抹灰等覆盖式的装饰构造进行处理。这样，一方面能提高建筑物的防水、防火、防锈、防酸、防碱的能力；另一方面可以保护建筑主体结构不直接受到机械外力的损害。在一些重点部位，还需要进行特殊处理。例如，外墙近地面处的勒脚，内墙近楼地面处的踢脚、墙裙，阳角处的护角线、窗台、门窗套等。当覆盖层受到破坏时，可以不更换结构构件而直接重做装饰，使建筑物焕然一新。

3. 给人以美的享受

人类的生活离不开建筑，建筑也是最为昂贵的消费品之一。从孩提时代开始，人们就会精心地策划、描绘自己的家，这足以看出人们对美好家园是多么的憧憬。建筑被誉为“凝固的音乐”，而建筑设计师正是创造优美乐章的人。可以说，建筑本身就是艺术品，是一件放大了的、特殊的艺术品。建筑艺术的特殊性主要表现在两个方面：一是建筑有实用功能；二是有四度空间。所谓四度空间，就是加入时间的概念，人们可以随着时间的推移、视点的移动，从不同的角度和空间去欣赏一个建筑物。

建筑形象是功能、技术和艺术的综合体，它能反映出人们所处的时代和生活。建筑空间通过装饰，可以形成某种气氛或体现出某种意境。

建筑的室内、外装饰设计，分别从不同的角度表达和完善了设计师的意图，而装饰构造设计则是运用材料和技术手段将这些想法落到实处。

### 1.4.2  安全耐久性因素

1. 建筑装饰材料的合理选择

在使用建筑装饰材料时，可根据材料的使用部位和作用，选择不同强度和刚度的建筑装饰材料。材料的性能必须安全可靠，有一定的耐久性。

2. 构造方案处理合理可靠

要处理好构造方案与建筑主体结构的关系，以保证装饰产生的附加荷载可以通过合适途径传递给主体结构，并且要避免在装饰过程中对主体结构构件的破坏。

3. 构造节点处理合理可行

为了保证建筑装饰的安全、可靠、经久耐用，装饰构造必须要根据所使用的材料特性以及所处的部位采用不同的连接做法。构造节点处理的合理性是建立在精心设计的前提下，它需要设计人员在统筹全盘的基础上，对细节问题做出详尽的安排。

4. 满足消防、疏散要求

建筑装饰设计必须注意与原建筑设计的协调一致。不能对原建筑设计中的交通疏散、消防处理随意改变。同时建筑装饰方案必须符合相关消防规范，并征得消防部门的同意。

### 1.4.3  建筑装饰材料因素

建筑装饰材料是建筑装饰工程的物质基础，也是表现室内装饰效果的基本要素。建筑装饰材料的加工性能是建筑装饰构造的设计依据之一。建筑装饰工程的质量、效果和经济性及其各种构造方法的选择，在很大程度上取决于对建筑装饰材料的选择及其合理使用。建筑装饰材料由于受产量、产地、加工难易程度和产品性能等诸多因素的影响，其价格档次不同。目前，人工合成的建筑装饰材料层出不穷、大量涌现。由于它们具有性能优良、色泽丰富、易于加工、价格适中等众多优点，因而应用十分广泛。建筑装饰材料的发展更新，也带来了建筑装饰构造方法的变更。

### 1.4.4  协调好各工种与构件之间的关系

建筑已经变得日益复杂，并且逐渐成为一个现代技术的综合体，其中配置了各种各样的现代化设备。建筑装饰设计师必须通过构造手法，处理好它们之间以及它们与装饰效果之间的关系，并且合理安排好各类外露部件如出风口、灯具等的位置，采取相应的固定和连接措施，使它们与主体结构相辅相成，融为一体。

### 1.4.5  施工技术因素

建筑装饰施工是整个建筑工程中的最后一道主要工序。构造细部设计为正确施工提供了可靠依据。从另一个角度讲，施工也是检验构造设计合理与否的主要标准之一。 建筑装饰设计人员必须深入现场，了解常见的和最新的施工工艺和技术，并结合现实条件构思设计，才能形成行之有效的构造方案，避免不切实际和不必要的浪费。

### 1.4.6  经济因素

如何掌握建筑装饰标准并控制整体造价，是建筑装饰设计人员必须要考虑的问题。当然，少花钱多办事是最好的原则，装饰并不意味着多花钱和多用贵重材料。但是，节约也不能单纯地降低标准。

建筑装饰构造不仅要解决各种不同建筑装饰材料的选择和使用问题，更重要的是在相同的经济和建筑装饰材料的条件下，用最少的造价和最低档的建筑装饰材料，通过不同的构造处理手法，取得良好的装饰效果，从而创造出令人满意的环境。

## 1.5  建筑装饰装修等级

建筑物等级是依据质量标准和建筑物的重要性确定的，建筑装饰装修等级与建筑物等级有着密切关系。一般情况下，建筑物等级越高，其装饰的等级也就越高。建筑装饰等级与用料标准直接影响工程造价，在实际应用中应结合不同地区的构造做法和业主具体要求灵活运用。建筑装饰等级与用料标准如表1.1和表1.2所示。

##### 表1.1  建筑装饰等级

| 建筑装饰等级 | 建筑物类型 |
| --- | --- |
| 一级 | 高级宾馆、别墅、纪念性建筑、大型博览、观演、交通、体育建筑、一级行政机关办公建筑、大型综合商业建筑 |
| 二级 | 科研建筑、高等教育建筑、普通博览、观演、交通、体育建筑、广播通信建筑、医疗建筑、商业建筑、旅馆建筑、局级以上行政机关办公建筑 |
| 三级 | 中学、小学、托儿所、生活服务性建筑、普通行政机关办公建筑、普通居住建筑 |

##### 表1.2  建筑装饰用料标准

| 建筑装饰等级 | 房间 名称 | 部 位 | 内部建筑装饰用料标准 | 外部建筑装饰用料标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 全部房间 | 墙面 | 塑料墙纸(布)、织物墙面、大理石装饰板、木墙裙，各种面砖、内墙涂料 | 大理石、花岗岩、面砖、无机涂料、金属板、玻璃幕墙 |  |
|  |  | 楼地面 | 软木橡胶地板、各种塑料地板、大理石、彩色水磨石、地毯、木地板 | — |  |
|  |  | 顶棚 | 金属装饰板、塑料装饰板、金属墙纸、塑料墙纸、装饰吸音板、玻璃顶棚、灯具 | 室外雨篷、悬挑部分的楼板下 |  |

续表

| 建筑装饰等级 | 房间 名称 | 部 位 | 内部建筑装饰用料标准 | 外部建筑装饰用料标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 全部房间 | 门窗 | 夹板门、推拉门、带木镶边板或大理石镶边、设窗帘盒 | 各种玻璃铝合金门窗、塑钢门窗、特制木门窗、玻璃栏板 |  |
|  |  | 其他 设施 | 各种金属或竹木花格，自动扶梯、有机玻璃栏板，各种花饰、灯具、空调、防火设备、暖气包罩、高档卫生设备 | 局部屋檐、屋顶，可用各种瓦、金属装饰物 |  |
| 二级 | 门厅、楼梯、走道、普通房间 | 墙面 | 各种内墙涂料、装饰抹灰、窗帘盒、暖气罩 | 主要立面可用面砖、局部大理石、无机涂料 | 功能上有特殊要求除外 |
|  |  | 楼地面 | 彩色水磨石、地毯、各种塑料地板、卷材地毯、碎拼大理石地面 | — |  |
|  |  | 顶棚 | 混合砂浆、石灰膏罩面，钙塑板、胶合板、吸音板等顶棚饰面 | — |  |
|  |  | 门窗 |  | 普通门窗，主要出入口可用铝合金门 |  |
|  | 厕所、盥洗室 | 墙面 | 水泥砂浆 | — |  |
|  |  | 楼地面 | 普通水磨石、陶瓷锦砖、白瓷墙裙 | — |  |
|  |  | 顶棚 | 混合砂浆、石灰膏罩面 | — |  |
|  |  | 门窗 | 普通门窗 | — |  |
| 三级 | 一般房间 | 墙面 | 混合砂浆色浆粉刷、可赛银乳胶漆、局部油漆墙裙，柱子不做特殊装饰 | 局部可用面砖，大部分用无机涂料、色浆、清水墙 |  |
|  |  | 楼地面 | 局部水磨石、水泥砂浆地面 | — |  |
|  |  | 顶棚 | 混合砂浆、石灰膏罩面 | 同室内 |  |
|  |  | 其他 设施 | 文体用房、托幼小班可用木地板，窗饰除托幼外不设暖气罩，不准做钢饰件，不用白水泥、大理石、铝合金门窗、不贴壁纸 | 禁用大理石、金属外墙板 |  |
|  | 门厅、楼梯、走道 |  | 除局部吊顶外，其他同一般房间，楼梯用金属栏杆木扶手或抹灰扶手 | — |  |
|  | 厕所、盥洗室 |  | 水泥砂浆地面、水泥砂浆墙裙 | — |  |

## 1.6  建筑装饰防火设计技术

### 1.6.1  装饰材料的燃烧性能等级及应用

建筑装饰构造设计要根据建筑防火等级选择相应的材料。建筑装饰材料按燃烧性能划分为A、B1、B2、B3四个等级，如表1.3所示。

##### 表1.3  建筑装饰材料的燃烧性能等级

| 等 级 | 燃烧性能 | 等 级 | 燃烧性能 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 不燃 | B2 | 可燃 |
| B1 | 难燃 | B3 | 易燃 |

不同类别、规模、性质的建筑内部各部位的材料的燃烧性能要求不同，如表1.4～表1.6所示。

##### 表1.4  单层、多层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级

| 建筑物及场所 | 建筑规模、性质 | 装修材料燃烧性能等级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 顶棚 | 墙面 | 地面 | 隔断 | 固定 家具 | 装饰织物 | 其他装饰材料 |
|  |  |  |  |  |  |  | 窗帘 | 帷幕 |  |
| 候机楼的候机大厅、商店、餐厅、贵宾候机室、售票厅 | 建筑面积＞10000m2的候机楼 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 | — | B1 |
|  | 建筑面积≤10000m2的候机楼 | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | — | B2 |
| 汽车站、火车站、轮船客运站的候车(船)室、餐厅、商场等 | 建筑面积＞10000m2的车站、码头 | A | A | B1 | B1 | B2 | B2 | — | B2 |
|  | 建筑面积≤10000m2的车站、码头 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | — | B2 |
| 影院、会堂、礼堂、剧院、音乐室 | ＞800座位 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
|  | ≤800座位 | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | B2 |
| 体育馆 | ＞3000座位 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 |
|  | ≤3000座位 | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B1 | B2 |
| 商场营业厅 | 每层建筑面积＞3000m2或总建筑面积＞9000m2的营业厅 | A | B1 | A | A | B1 | B1 | — | B2 |
|  | 每层建筑面积为1000～3000m2或总建筑面积为3000～9000m2的营业厅 | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | — | — |

续表

| 建筑物及场所 | 建筑规模、性质 | 装修材料燃烧性能等级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 顶棚 | 墙面 | 地面 | 隔断 | 固定 家具 | 装饰织物 | 其他装饰材料 |
|  |  |  |  |  |  |  | 窗帘 | 帷幕 |  |
| 商场营业厅 | 每层建筑面积＜1000m2或总建筑面积＜3000m2的营业厅 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | — | — |
| 饭店、旅馆的客房及公共活动用房等 | 设有中央空调系统的饭店、旅馆 | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | — | B2 |
|  | 其他饭店、旅馆 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | — | — |
| 歌舞厅、餐馆等娱乐、餐饮建筑 | 营业面积＞100m2 | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | — | B2 |
|  | 营业面积≤100m2 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | — | B2 |
| 幼儿园、托儿所、中小学、医院病房楼、疗养院、养老院 | — | A | B1 | B2 | B1 | B2 | B1 | — | B2 |
| 纪念馆、展览馆、博物馆、图书馆、档案馆、资料馆等 | 国家级、省级 | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | — | B2 |
|  | 省级以下 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | — | B2 |
| 办公楼、综合楼 | 设有中央空调系统的办公楼、综合楼 | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | — | B2 |
|  | 其他办公楼、综合楼 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | — | — | — |
| 住宅 | 高级住宅 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | — | B2 |
|  | 普通住宅 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | — | — | — |

注：①单层、多层民用建筑内面积小于100m2的房间,当采用防火墙和甲级防火门窗与其他部位分隔时，其装修材料的燃烧性能等级可在表1.4的基础上降低一级。②当单层、多层民用建筑需做内部装修的空间内装有自动灭火系统时，除顶棚外，其内部装修材料的燃烧性能等级可在表1.4规定的基础上降低一级；当同时装有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,其顶棚装修材料的燃烧性能等级可在表1.4规定的基础上降低一级，其他装修材料的燃烧性能等级可不限制。

##### 表1.5  高层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级

| 建筑物 | 建筑规模、性质 | 装修材料燃烧性能等级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 顶棚 | 墙面 | 地面 | 隔断 | 固定家具 | 装饰织物 | 其他 装饰 材料 |
|  |  |  |  |  |  |  | 窗帘 | 帷幕 | 床罩 | 家具 包布 |  |
| 高级旅馆 | ＞800座位的观众厅、会议厅、顶层餐厅 | A | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | — | B1 | B1 |

续表

| 建筑物 | 建筑规模、性质 | 装修材料燃烧性能等级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 顶棚 | 墙面 | 地面 | 隔断 | 固定家具 | 装饰织物 | 其他 装饰 材料 |
|  |  |  |  |  |  |  | 窗帘 | 帷幕 | 床罩 | 家具 包布 |  |
| 高级旅馆 | ≤800座位的观众厅、会议厅 | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | — | B2 | B1 |
|  | 其他部位 | A | B1 | B1 | B2 | B2 | B1 | B2 | B1 | B2 | B1 |
| 商业楼、展览楼、综合楼、商住楼、医院病房楼 | 一类建筑 | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | — | B2 | B1 |
|  | 二类建筑 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | — | B2 | B2 |
| 电信楼、财贸金融楼、邮政楼、广播电视楼、电力调度楼、防灾指挥调度楼 | 一类建筑 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | — | B2 | B1 |
|  | 二类建筑 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B1 | B2 | — | B2 | B2 |
| 教学楼、办公楼、科研楼、档案楼、图书馆 | 一类建筑 | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | — | B1 | B1 |
|  | 二类建筑 | B1 | B1 | B2 | B1 | B2 | B1 | B2 | — | B2 | B2 |
| 住宅、普通旅馆 | 一类普通旅馆 高级住宅 | A | B1 | B2 | B1 | B2 | B1 | — | B1 | B2 | B1 |
|  | 二类普通旅馆 普通住宅 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | — | B2 | B2 | B2 |

注：①“顶层餐厅”包括在高空的餐厅、观光厅等；②建筑物的类别、规模、性质应符合国家现行标准《高层民用建筑设计防火规范》的有关规定。

##### 表1.6  地下室建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级

| 建筑物及场所 | 装修材料燃烧性能等级 |
| --- | --- |
|  | 顶棚 | 墙面 | 地面 | 隔断 | 固定 家具 | 装饰 织物 | 其他装饰材料 |
| 旅馆客房及公共活动用房、休息室、办公室等 | A | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 |
| 娱乐旱冰场、舞厅、展览厅、医院的病房、医疗用房等 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 |
| 电影院的观众厅、商场的营业厅 | A | A | A | B1 | B1 | B1 | B2 |
| 停车库、人行通道、图书资料库、档案库 | A | A | A | A | A | — | — |

### 1.6.2  建筑装饰防火设计要求

#### 1. 建筑装饰防火设计控制原则

(1) 严格评判建筑物防火性能，确定防火等级。

(2) 对改变用途的建筑物应重新确定防火等级。

(3) 协调装饰材料和使用安全的关系，尽量避免和减少材料燃烧时产生浓烟和有毒气体。

(4) 施工期间应采取相应的防火措施。

#### 2. 民用建筑装饰材料选用与防火设计要求

(1) 顶棚和墙面采用多孔或泡沫塑料时，厚度和面积不超过相关规定。

(2) 无窗房间应提高一级(A级除外)。

(3) 存放档案文件资料的房间，顶棚和墙面采用A级，地面不低于B1级。

(4) 存放特殊贵重设备仪器的房间，顶棚和墙面采用A级，地面及其他不低于B1级。

(5) 消防、排烟、灭火、配电、变压器、空调等机房的所有装饰均应采用A级。

(6) 封闭、防烟的楼梯间各部位均采用A级。

(7) 建筑物内上下层连通的公共部位顶棚和墙面采用A级，其他部位不低于B1级。

(8) 防烟分区的墙面采用A级。

(9) 变形缝两侧的基层采用A级，表面装饰不低于B1级。

(10) 建筑内部的配电箱安装在不低于B1级的装饰上。

(11) 高温照明灯具与A级装饰材料接近时应采取隔热、散热等措施，灯饰材料不低于B1级。

(12) 公建内壁挂、模型、雕塑等装饰不低于B1级，且远离火源或热源。

(13) 安全疏散走道和出口厅顶棚采用A级，其他部位不低于B1级。

(14) 建筑内消火栓的门应醒目。

(15) 建筑装饰不应遮挡消防设施及疏散口标志。

(16) 厨房顶棚、墙面及地面均应采用A级装饰材料。

(17) 常用明火的餐厅、实验室等应提高一级。

#### 3. 其他规定

(1)  A、B1、B2级装饰材料应检测，B3不需检测。

(2) 在钢龙骨上安装纸面石膏板可为A级。

(3) 胶合板表面覆盖的一级饰面防火涂料可为B1级。

(4) 纸质、布质的壁纸粘贴在A级基材上可为B1级。

(5) 涂于A级基材的无机涂料为A级；涂于A级基材的有机涂料为B1级；涂于B1、B2级基材的涂料与基材一并确定。

(6) 不同材料分层装饰时应事先确定等级。

(7) 复合型材料应进行整体检测确定。

## 1.7  课堂实训课题

### 实训  认识参观

1. 教学目标

熟悉建筑装饰装修构造的基本概念、建筑装饰装修内容、建筑装饰装修构造课程特点、建筑装饰装修构造基本内容、建筑装饰装修等级与用料标准、建筑装饰构造设计的依据和建筑装饰构造详图的表达方式等内容。

2. 实训要点

现场参观某酒店大堂、客房装饰，建筑装饰构造实训室参观，初步了解建筑装饰装修构造学习的目的，以及各类建筑装饰装修材料与构造的关系。

3. 实训内容及深度

根据实训参观体会，完成实训报告一份。

# Text boxes

##### 图1.3  胶接法