采购货物一览表

第一包：层析实验冷柜等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 层析实验冷柜 | 冷柜总高度不超过2米，便于进出房间和电梯； 柜内空间高大，内部最高为1.7米，长度1.5米，层析柱也可轻松操作。 主要特点 采用进口制冷机，工作可靠，制冷量大； 柜内空间高大，最高处为1.7米，便于层析操作； 全不锈钢内壁，光洁耐腐蚀； 全透视双层玻璃门，门带锁； 2根层析柱固定杆，2层开放式载重托板； 自带照明灯，消毒灯，柜内电源插座； 自带超温、差温报警功能，可选配RS-232接口； 下设脚轮，移动方便。 技术参数 温度范围 1℃----10℃ 温度精度±0.5℃ 容积 1200升 内部尺寸 660×1220×1700 mm | 台 | 1 |
| 2 | 药物光照实验仪 | 测温范围：0-50，光照强度：3500-5500LX，光照均匀度：+10%，功率：180W | 台 | 1 |
| 3 | 单柱塞高压泵 | 流速 0.01-10ml/min 压力 0-6000psi 流速准确度 ±1% 流速精密度 0..075% RSD 电源 220V, 50/60Hz 性能 旁通阀, 脉冲阻尼器, 自清洗泵头, LED显示 远程输入 RS-232 频率(0-10kHz)输入, 对应0.01-9.99ml/min启动/停止, 电压(0-10V) | 台 | 1 |
| 4 | 分样筛 | 200×50mm 43只/套 | 台 | 2 |
| 5 | 梯度混合器 | 给出梯度1000ml； 梯度形状可直线 | 台 | 2 |
| 6 | 马福炉1200度 | 功率：2.5KW 电压：220V 最高温度：1200℃ *静音电子继电器 *标配双显示智能控温仪表 炉膛尺寸：200×120×80mm 炉控连体：区别与传统的炉控分体式结构，方便安装、移动。 坚实结构:箱体由优质冷轧钢板制成，外层为耐高温环氧树脂/聚酯烤漆。 对流冷却：双层结构，夹层空气对流，确保外层低温，打开炉门后炉膛降温迅速。 *安全操作门：独特平移试侧开门，操作者开门时与灼热的炉门隔离，设计开门断电装置，全方位确保安全。 数字控温：高精度PID微电脑双显示控温仪表具备自整定精确控温、定时计时、超温报警、停电参数记忆保护，来电恢复等多项功能，实现无人监控确保实验品安全。控温稳定性好、精度高。可选配程序段温度控制器进行阶段控温。 固态控制：快速零电压开关，确保安全可靠的控制。 节能环保：炉膛采用先进低热质耐火材料。 | 台 | 3 |
| 7 | 普通冰箱 | 节能设计，中国能效2级 容积202升 三宽设计 采用抗菌材料 可调式搁架 独立透明果菜盒 豪华吸顶式照明灯 静音低噪 宽厚型门封 丝管式蒸发器 结实耐用胆筋 合理空间配置 全透明抽屉 | 台 | 6 |
| 8 | 搅拌罐 | 搅拌罐的主要技术指标参数 搅拌罐具有热水套循环系统，能进行温度控制 主电机 无级调速 2.2-22kw 叶轮转速 80-1250r/min，能显示转速 搅拌罐容量 50-1000L，最好能显示罐内的实际原料容量 最高行程 1000mm 带有温度计孔槽,加料口(有较好的密封性) 上面2个锻压球阀，下面1个锻压球阀，可以控制进出料 | 个 | 1 |
| 9 | 化学合成仪 | 性能特点： 1、可以同时进行多位蒸发回流合成反应，回流效率可达90%。 2、可以在气体保护下进行合成反应，中途可添加反应试剂。 3、可同时在位进行蒸馏浓缩，减少了实验的操作步骤。 4、密封瓶盖的设计是我公司的专利技术，在气体保护的密闭状态下，可以随时向密封瓶内添加试剂。 5、可进行低温合成反应（需要外加冷泵）。 6、4个单元均具有各自独立控温及磁力搅拌装置， 其温控范围从-10℃~＋160℃，控温精度可达±1℃， 技术参数： 反应单元：4个单元均独立控温，独立磁力搅拌装置。 反应瓶容量（Max）：120ml×4（随机带6个） 单元功率＜：130W×4 控温范围：-10℃—160℃ 控温精度：±1℃ 仪器净重：≤33KG 仪器出厂标准配置： 主机一台，制冷模块一件，防风罩一件，冷罩一件，蒸馏冷凝器一台。 ※配件：真空泵，冷泵 | 套 | 1 |
| 10 | 真空干燥箱 | 主要参数： 内胆尺寸：Φ400*450。 材质：不锈钢内胆。 仪表：智能双显示仪表，PID自整定功能。 *采用平板式加热器，均匀分布在工作室内侧。 *进口密封条，松紧可调，确保箱内高真空度。 控温范围：RT+5-200℃。 功率：1.3KW 波动度：±1℃。 定时范围0-9999min。 观察窗：双层钢化玻璃观察窗，外层特种玻璃，内层用钢化玻璃，观察工作室一目了然。 真空度＜133pa，带充气进气口。 | 台 | 3 |
| 11 | 圆盘金电极 | 用作修饰电极的原电极及氧化还原反应测量， 金柱高5㎜，金柱∮2.0，纯度99.993% | 根 | 27 |
| 12 | 聚酰胺凝胶电泳槽（垂直） | 产品至少要达到下列要求 1小时内可完成小型胶电泳 1天内完成双向凝胶电泳 可并行凝胶数量： 1-4 可使用凝胶类型： 手灌胶与预制胶 可使用灌胶方式： 使用制胶架，无须封胶 可使用玻板类型： 加厚长玻板带固定的垫条以及短玻板 可使用玻板尺寸： 间隔板（10.1 x 8.2 cm）短玻板（10.1 x 7.3 cm） 可使用凝胶尺寸： 手灌胶 8.3 x 7.3 cm 预制胶 8.6 x 6.8 cm 缓冲液体积适应条件： 2块胶： 700 ml 4块胶： 1000 ml 可执行标准SDS-PAGE以及标准NATIVE-PAGE： SDS-PAGE凝胶运行时间： 35-45分钟（恒压200V） 系统及配件要求：全面的配件支持 1，电泳槽：高强度高透明度材料模压而成，坚固耐用，清晰显示电泳运行状态。 2，电极芯：组装简单并有效防止电极液泄漏。 3，制胶架：能同时看到正在灌制的两块凝胶，具有弹簧杠杆设计，软橡胶衬垫密封性良好，同时可灌两块胶X2 4，夹胶框：改进的设计，避免脱落和松动 5，玻璃板： 封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶。且长玻板加厚使玻板不易破碎.标有厚度和空数 6，电泳梳： 不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中有内置的脊来避免的空气接 触，保证均一的凝胶聚合。标有厚度和空数便于识别。 7，剥胶铲： 专为分离电泳后的凝胶设计，不破坏玻板并保护凝胶。 8，平行排列灌胶架，能同时看到正在灌制的两块凝胶。 9，兼容1-D和2-D电泳的应用，最多可容纳4块手工灌制或预制凝胶；并使灌胶操作和电泳运行得到从未有过的方便、快捷和高效。 10，具有使用方便、组装简单、严格防漏、功能完善并且应用灵活等特点； 11，专用上样引导装置，可同时进行2块凝胶电泳，或使用模板挡板进行1块凝胶电泳。 | 个 | 4 |
| 13 | 多功能水平电泳槽 | 槽体采用高强度高透明度聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏、便于观察电泳进程。 多重安全设计，免除了可能产生的操作安全问题。 安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启。 配用多用制胶器，使该电泳槽能同时兼顾6X6cm/6X12cm/12X6cm或12X12cm四种规格的胶板，能做到一槽多用，节省实验费用和实验台面占用面积。 多用制胶器为耐温材料（135摄氏度）注塑成型，不变型。 制胶时无须胶布封口。 多用制胶器内含的8种规格的梳子为耐温材料（135摄氏度）注塑成型，不变型，尺寸精度高，不宜损坏。 槽体内水平平台垂直固定基准的设计，使小胶和大胶都可方便地置于电泳槽的中心位置进行电泳。 国际流行外型设计，精品理念，达到国外同类产品同等水平。 HE-120 多功能水平电泳槽是用来对少量核酸样品进行快速琼脂糖电泳的装置，制胶可在多用制胶器的胶槽中完成（无需胶布封口）。配备的多用途制胶器可以灌制6x6cm的小胶、12x6cm的宽胶，还可以灌制6x12cm的长胶，以及12x12cm的方胶。本电泳槽还配有8种不同齿数和厚度的梳子供选择，包括大数量样品梳(25齿)，标准梳和各种制备梳。灌制好的各种大小的琼脂糖凝胶均可以放入水平电泳槽的平台上进行电泳做到一槽多用，可节省实验空间和实验经费。 技术规格 电泳槽承载凝胶的最大面积： 12x12cm 制胶托盘种类： 6x6cm 6x12cm 12x6cm 12x12cm 最大电压负荷： 500V 容纳缓冲液总体积： 1000ml 灌胶量 制胶架规格 灌胶量 6x6 cm 25~30ml/块 6x12cm 12x6cm 45~50ml/块 12x12cm 90~100ml/块 加样量 样品梳子规格 最大加样量 1.0mm 25teeth 15μl 1.5mm 18teeth 25μl 1.5mm 13teeth 50μl 2.0mm 3teeth 80μl（Marker）/ 200μl / 300μl /550μl 注： （1） 尽量做到电泳梳高度可调节 （2） 尽量配备的电极夹能够使制备型电泳梳更换简便 （3） 尽量符合IEC 1010 ( EN 61010) 电器安全性认证 （4） 如果无法满足无胶带铺制，需提供高质量胶带10卷。 | 个 | 4 |
| 14 | 磁力搅拌电热包 | 主要特点： 1.一次成型，彩色防腐塑壳。 2.无级调速，智能控温。 3.活套加热，50-1000ml的活套可任意互换。 4.不锈钢台面，可做不加热平板搅拌。 5.内置外置PT 100感温探头。 主要指标： 1.控温精度：±1℃ 2.控温范围：室温-300℃ 3.搅拌容量：1000ml 4.控温方式:智能数显 5.转速：1800r/min 6.加热功率：800W 7.搅拌功率：40W 要求： 除全套配件外，另配加25ml、50ml、100ml、150ml、250ml、500ml、1000ml活加热套各3个。 | 个 | 8 |
| 15 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 产品特点: 1、独特的风道设计造就了极小波动度和高均匀性的高品质，多重安全保护功能贴心保护实验物品的安全，升级型更能让您实现远程轻松监控。 2、采用拉丝不锈钢，圆角型设计，光滑、流畅、更易清洁。 3、外壳与工作室之间填充环保隔热保温材料，具有良好的环保、保温功能，有效保证箱内温度的稳定和准确及克服对工作环境的差异产生的影响。 4、双层钢化玻璃观察窗，可对实验物品进行实时观察。 5、采用双LED显示和微电脑智能调节技术进行控温，具有测定温度与设定温度同时自动显示功能，并具有PID自整定、超温报警、记时、定时、停电参数记忆保护、来电恢复等功能，控温精度高、抗干扰能力强。触摸式按键，使操作简便、快捷。 *6、通过背后带有通风瓣的排气管调节通风量。 *7、采用专用耐高温风机，风机底部循环鼓风，风机低噪音。 *8、具有风机停转开关，可实现自然对流与鼓风强制对流可选。 9、橡胶密封条，耐用而严密。 *10、采用不锈钢加热管，底部预热鼓风对流。 11、工作室隔板可任意设定和进行高度调节。 工作室尺寸 深×宽×高（mm）： 450×550×550 额定功率（kw）： 1.5 温控范围：室温+5-250℃ 分辨率：0.1℃ 温度波动度：＜±1℃ 温度均匀度：＜±1℃ 额定电压：AC220V±10% | 个 | 3 |
| 16 | 红外快速干燥器 | 额定功率:0.5KW 类型 快速远红外干燥器 材质 优质钢板 工作室尺寸 400*400*270（mm） 温度：200℃ | 个 | 5 |
| 17 | 旋转蒸发仪 | 主机:跷板式按键,快速自动升降,0-150毫米 转速:电子无级调速20-200转/分,功率40W 加热锅:特氟隆复合锅,全封闭加热器,功率1.4KW 温度范围:温度自动控制,数字显示水温,室温-90度 总功率:1.5KW,电压:-220V50HZ 冷却器:立式,耐高温优质玻璃精致双回流一体化标准口冷凝管套接标准口收集瓶 加料器:阀门式加料管套接四氟乙烯管 密封圈:氟橡胶真空密封垫圈 | 台 | 2 |
| 18 | 纤维紫外改性装置 | 本装置是一种紫外条件下的纤维表面处理反应器，可用于纤维改性的科研和教学。纤维膜先然后浸入单体溶液中(不脱气)，然后纤维通过紫外系统发生接枝。该装置主要由纱架、处理液储存槽、导纱架、密封紫外箱，灯架、电动卷绕机，调速机构七部分组成。设备主要性能参数如下： 1. 处理液储存槽：有效容积≥1000ml, 不锈钢材质 2. 纱架，至少放置两个纱团 3. 紫外灯辐射部分需要部分密封，需要留纤维入口和通气口。密封紫外箱尺寸：250*300*300（一面可打开），并配有进气口和排气口。考虑漏电、辐射安全。 4. 灯架：安装紫外处理器，均匀、电路可分别控制。 5. 电动卷绕机：均匀卷绕、络纱处理后的纤维。 6. 调速器： 3—60米/分 | 套 | 1 |
| 19 | 精密电子天平 | 主要特点： 大屏幕蓝色背光显示，内设校正锁定，防止意外修改参数，内置充电式备用电池保证应急使用，有上下限设置报警功能，配有RS-232C接口 主要指标： 1.最大称量：30Kg 2.最小读数：0.1g 3.秤盘尺寸：245*295（mm） | 台 | 4 |
| 20 | 氮吹仪 | 水浴加热，温度调节范围 ：室温+5℃～180℃； 温度调节精度 ：±0.1℃ ；上限温度保护（℃）：185； 温度偏差保护(℃):设定温度+5； 定时时间 ：10分钟～99小时59分 ； 加热块孔数： 12孔； 加热功率 ：350W ； 附带一个氮气钢瓶 | 台 | 1 |
| 21 | P单道手动移液器 | 量程 0.5~10ul，手动可调量程，1支；量程 10~100ul，手动可调量程，1支；量程 100~1000ul，手动可调量程，2支；量程 1000~5000ul，手动可调量程，1支。 | 台 | 5 |
| 22 | 冰箱 | 产品类别：双开门 总容积：215L 冷藏室容积：137L 冷冻室容积：78L 冷冻能力：4Kg/24h | 台 | 1 |
| 23 | 高速离心机 | 最高转速: 16000r/min 最大相对离心力: 17800*g 最大容量: 12*1.5ml；20*0.5ml; 10*5ml | 台 | 1 |
| 24 | 高速离心机 | 最高转速16000r/min，配置转子5ml×10（12000rpm），1.5ml×12（16000rpm） | 台 | 1 |
| 25 | 生化培养箱 | 温控范围： 0-60℃ 温度分辨率： 0.1℃ 温度波动度： 高温±0.5℃ 低温±1.0℃ 电源电压： 220V 50HZ 工作环境温度： +5～30℃ 输入功率： 650W 内胆尺寸(mm)W×D×H: 520×460×1050 载物托架（标配）: 3块 定时范围: 1～9999min | 台 | 1 |
| 26 | 不锈钢换膜过滤器 | 不锈钢漏斗250~300ml； 滤膜支撑网； 固定用弹簧夹，硅胶塞和垫圈。 附带滤膜100片，直径47mm或50mm。（水系或有机膜） | 台 | 4 |
| 27 | 水质采样器 | 手持式采样，采样容积2500ml~3000ml。 | 台 | 1 |
| 28 | 悬浮澄清池-浸没式膜过滤装置 | 进水流量： 0～160L/h； 混凝反应器1台，可调速混凝搅拌器3台； 脉冲澄清池1台； 浸没式膜支架1套，膜组件数量：2m2； 膜产水流量：40～160L/h； 自动控制系统：全系统自动控制，电气设备自动运行、搅拌转速可自动调整、澄清池定时排泥、膜系统产水及跨膜压力自动监测、记录。 电源电压： 220/380V 50HZ | 台 | 1 |
| 29 | 平板膜实验装置 | 膜组件：0.25 m2 PVD膜片，2组（4片膜） 曝气机：可调节10-100 mL/h； 玻璃箱体： 400 × 600 × 700 (壁厚8 mm)； 自动控制器：一套； 其它配件：管道、电磁阀、开关等。 | 台 | 1 |
| 30 | 可见分光光度计 | 波长范围：340～900nm；带 宽：5nm；波长选择：根据方法自动选择波长；波长校准：自动校准；读数模式：透过率、吸光度与浓度； 界 面：USB1.1；电 源：（1）交流供电：100-240V，47-63 Hz；（2）电池供电：可充电的锂电池；操作环境：10～40℃（32～104OF）；90%相对湿度，无冷凝现象。标准配置包括：分光光度计、A型适配器—适用于1厘米的方形比色池、B型适配器—适用于多光程比色池及流通池、C型适配器—适用于1英寸圆形比色池及安瓿瓶、保护罩、遮光罩、1对1英寸方形比色池（10mL）、通用型电源适配器（配有转换插头）、手册等。 | 台 | 1 |
| 31 | 便携式浊度计 | 技术指标： 符合标准：满足USEPA方法180.1的要求 量程范围：0－1000NTUa 测量模式：NTU 精 度：读数的±2% 分 辨 率：在最低测量范围时为0.01NTU电源 要 求：四节五号碱性电池或可选择整流器 操作温度：0到50℃ | 台 | 1 |
| 32 | 色度计 | 技术指标： 量 程0 to 500 mg/L PCU 解 析 度10PCU 精 度：读数±5%±10PCU 校准功能：出厂校准 光 源：LED系统，470 nm波长 供电类型：1 x 9V电池，10分钟不用后自动关机 适用环境：0 to 50°C （32 to 122°F）；RH max 95%，无冷凝 测量方法：采用铂钴比色法 | 台 | 1 |