专业生产屋顶地面光伏支架，专业的技术团队，领先的设计理念，以及切合实际、优化成本的设计方案，我们的支架方案将会成为您的首选！

国外顶尖的工程师设计团队，国内拥有多年设计、生产、安装的管理安装团队，为您打造最优化的设计方案！

主要特点：

安装简便：仅使用单一的安装工具就可以将整套支架安装完成；

排水减沙：支架采用矩阵式流线型设计，真正做到排水减沙；

应用广泛：可根据客户要求进行自由组合；

耐腐蚀，抗风雪能力强 等等

技术参数：

安装地点：彩钢瓦屋顶

安装角度：根据客户要求

风速：36.9m/s

雪压：0.8KN/m2

组件排列形式：横向或纵向

组件尺寸：任意

质保年限：10年

标准依据：AS/NZS 1170,DIN 1055,IBC 2006,GB 50009-2001等

组件构成：1 彩钢板卡夹/L角铝 6063-T5 SUS304/6063-T5

2 导轨 6063-T5

3 导轨连接件 6063-T5

4 中压块 6063-T5

5 边压块 6063-T5

6 安装螺旋组 SUS304

技术参数：

安装地点：沥青瓦屋顶

安装角度：根据客户要求

风速：36.9m/s

雪压：0.8KN/m2

组件排列形式：横向或纵向

组件尺寸：任意

质保年限：10年

标准依据：AS/NZS 1170,DIN 1055,IBC 2006,GB 50009-2001等

组件构成：

1 防水垫板 6063-T5

2 防水垫圈 EPDM

3 L角铝 6063-T5 SUS304/6063-T5

4 支脚 热镀锌碳钢

5 导轨 6063-T5

6 导轨连接件 6063-T5

7 中压块 6063-T5

8 边压块 6063-T5

9 安装螺旋组 SUS304

技术参数：

安装地点：琉璃瓦屋顶

安装角度：根据客户要求

风速：36.9m/s

雪压：0.8KN/m2

组件排列形式：横向或纵向

组件尺寸：任意

质保年限：10年

标准依据：AS/NZS 1170,DIN 1055,IBC 2006,GB 50009-2001等

组件构成：1 大弯钩 SUS304

2 导轨 6063-T5

3 导轨连接件 6063-T5

4 中压块 6063-T5

5 边压块 6063-T5

6 安装螺旋组 SUS304

产品分类简要介绍：

1．斜面屋顶光伏支架：

彩钢瓦斜面支架，琉璃瓦斜面支架

支架采用铝横梁导轨，作为电池板组件的支撑导轨，耐腐蚀，光亮整洁，表面银白氧化（阳极氧化，同时可根据客户要求进行特殊表面处理）。

不锈钢大弯钩（Hook）,L型角铝或者不锈钢L脚（L-feet）

支架特点：排水减沙，安装简便，应用广泛，抗风沙能力强，耐腐蚀；

2．户外地面大型光伏支架（大型光伏电站）：

水泥基础支架，打桩式支架

支架可根据客户要求可选用钢质热浸锌材料或者铝材/不锈钢材料等等。

支架能够很大程度的抗击风沙能力，同时在北方地区，可根据当地的实际情况对支架的主要结构进行加固，以保证最大雪压等等。

支架特点：安装牢固，应用广泛，抗风沙、雪压能力强，耐腐蚀。

| 名称 | 组件支架（屋顶光伏组件支架）（琉璃瓦光伏组件支架） | 产品用途 | 支架支撑电池板 |
| --- | --- | --- | --- |

屋顶光伏组件支架：如下图所示

屋顶琉璃瓦支架采用了大弯钩（hook）和屋顶斜面的木梁固定的安装方式，同时兼具做好了防水处理。

整个支架的角度和屋面平行，上放架设铝横梁导轨，从而使得整个组件排列安装固定。

该款式支架为琉璃瓦支架中一款非常经典的设计

该产品远销澳大利亚，美国，意大利等国家在琉璃瓦的屋顶中，所占用的比例非常之高，全套采用铝合金型材导轨+不锈钢大弯钩+铝合金压块的组合方式，收到广大新老客户的欢迎。

我公司可根据客户的实际要求：电池板的大小，数量的多少，组件的排列方向等等，给您进行配套的设计。

产品特点：

防水减砂，应用广泛，物美价廉，安装简便，抗风沙能力强，耐腐蚀性能好等特点

金属屋面电动自动锁边咬合机 
        角驰型屋面板电动锁边机：760 820 840 860
        暗扣式屋面板电动锁边机：470 475 468 478 788
        65直立锁边型屋面板电动锁边机：300 400 420 430 500 600
        25立边咬合屋面锁边机：300 400 420 430 500 600

山东晟泰钢构支架厂：

专业生产屋顶地面光伏支架，专业的技术团队，领先的设计理念，以及切合实际、优化成本的设计方案，我们的支架方案将会成为您的首选！

品名：组件交合中压块

规格：35*20 ；40*20 ；45*20；

35*28；45*28；

26.54*26

长度：60mm，40mm，其他客户要求尺寸

材质：铝合金6063-T5

表面处理：喷砂阳极氧化

用途：用于相邻组件间隙距离为20mm（或28mm）的交合压块

品名：组件侧压块

规格：35*24.5 ；40*24.5 ；42*24.5；45*24.5；50*24.5；

45*23.65；50*22；

长度：60mm，40mm，其他客户要求尺寸

材质：铝合金6063-T5

表面处理：喷砂阳极氧化

用途：用于组件厚度为35mm（或40mm,42mm,45mm,50mm）的侧边压块

联系电话：150-5399-9992  张洪亮                QQ：84183817