生鲜各课别设备保养

1.蔬果课的设备保养

蔬果设备保养得当、保证正常运作是促进销售的条件之一。日常工作中要包含设备的正确操作、保养，杜绝操作失误造成的故障。保养方法如下：名称 保养方法 陈列架 每日擦洗干净。 冷藏柜 先学习维护常识，营业结束后，将内容擦净。 电子称 定期调试，按说明书操作规定操作，不要超限称重；每 天擦拭。 连卷袋支架 每天擦净。 扎口机 保持干净、无杂物。 周转箱、周转筐 定期清洗，一般每周一次。 不锈钢操作台、水槽 每天冲洗干净；操作完也要冲洗。 刀具 用清洁剂浸泡于热水中，擦净使用；用完立刻冲洗。 包装机 营业结束关闭电源，按说明书操作；每日擦净。

2.肉品课的设备保养

（一）肉类部设备保养方法

1、锯骨机、绞肉机、切片机等设备使用前都要先看操作手册及注意事项，了解设备性能及操作方法，不可盲目使用。

2、机器设备主体禁止用强水冲刷，以免造成线路短路，发生危险；要以80℃温水和不含荧光剂的清洁剂清洗。

3、机器设备齿轮、滑轴部位，清洗要用食用机油或黄油润滑，以减少磨损、增加设备使用寿命。

4、机器设备可卸下来的部位可在水槽中用80℃温水和清洁剂清洗。

5、电子台秤等设备要请厂商定期维修、校正。

6、电子台秤、电子称称重时，不要超出其称量范围，打印头要经常用酒精棉擦拭。

7、刀具不用时要用磨刀棒磨光，再用磨刀石磨锋利后，用温水及清洁剂洗净后放入杂物箱，以备次日用。

8、砧板要开店前、中午、傍晚、营业结束后清洗，约每三～四小时一次，以免细菌滋生，不要一块砧板从早使到晚。关店后晚班人员以80℃温水和清洁剂清除肉屑，并用浸泡漂白水的毛巾覆盖在砧板上，为消毒、漂白作用，待第二天早班人员收拾后，将漂白水冲洗掉。

（二）肉类部设备保养注意事项

1、设备要有专人负责、专人操作。

2、机器设备在运转过程中，如发生意外情况，要尽快切断电源，关上开关。

3、机器设备不可随意拆卸，要有专业人员在场方可拆卸维修

3.水产课设备的保养

水产部设备属于公司的固定资产，是我们的生财工具，我们应当给予妥善的保养。任何设备都须安排员工保养，填写设备保养手册记录管理方法，主管负责检查情况，水产级各种设备的保养注意事项如下：

（一）制冰机

1、盐水比例及盐水泵流量：盐水依30L/600g比例，将食盐注入盐水桶进行冲调，再将盐水泵前盖拆下，将刻度盘调整至100％，然后开机，松开盐水泵放气钮，将抽水管中空气排出直至上水管流出盐水，然后关机，将刻度盘回调初始刻度，盐水泵调整完毕。

2、开机程序：开电源，按启动，开头冰片在1分钟后连续掉下。制冰机的压机停止后，刮冰马达继续延时三分钟后才停止：主要是防止压机余冰将刮刀冻住；在冰满后，压机会自动停机。

3、电源和水源应该独立，不可接其它设备。每日营业完后都要求用抹布清洁制冰机外表的污渍，并注意盐水箱的水位是否够用，做好保养记录登记。

（二）水族箱

1、卫生保洁

A 安排专人负责水族箱的维护工作；

B 每日至少清理三次露出水面部分的玻璃；

C 每日早上必须清洗过滤棉一次（营业前完成）；

D 及时捞出水族箱中的死鱼，防止连锁污染；

E 定期换水（视水的清洁度而定）；

F 定期对水族箱进行除苔、除污（一个月至少一次）；

G 定期更换过滤物（如活性炭、珊瑚石、过滤棉等）；

H 注意过滤池中的水位（以不浮起过滤棉为宜）。

2、设备维护

A 严禁用硬物直接碰撞水族箱；

B 严禁用水冲洗气泵、恒温器及电源接头；

C 严禁在水族箱中洗手或清洗其它物品；

D 密切了解人工海水的盐浓度及温度；

E 定期对水泵、气泵、恒温器进行检查（项目：清洗、上机油、维修等）；

F 严禁非专业人员私自拆卸水族箱的各种相关设备；

G 发现异常状况，请及时关断电源后上报相关部门处理。

（三）包装机、电子称随时清理残留在机器上的残渣，每日营业完后用抹布清洁一遍，晚班员工离店后切记要关掉电源。

（四）冷藏（冻）库（柜）每月至少进行一次大清洁（最好安排在盘点日），包括墙壁、顶部、置物架等，平时注意记录除霜时及次数，发现异常，及时汇报相关部门。

（五）水族箱保养手册

1、卫生保洁

① 安排专人负责水族箱的维护工作；

② 每日至少清理三次玻璃（露出水面部份）；

③ 每日早上必须清洗过滤棉一次（营业前完成）；

④ 及时捞出水族箱中的死鱼，防止连锁污染；

⑤ 定期换水（视水的清洁度而定）；

⑥ 定期对水族箱进行除苔、除污（一个月至少一次）；

⑦ 定期更换过滤物（如活性炭、珊瑚石、过滤棉等）；

⑧ 注意过滤池中的水位（以不浮起过滤棉为宜）。

2、设备维护

① 严禁用硬物直接碰撞水族箱；

② 严禁用水冲洗气泵、恒温器及电源接头；

③ 严禁在水族箱中洗手或清洗其他物品；

④ 密切了解人工海水的盐浓度及温度（附鱼类养殖资料表）；

⑤ 定期对水泵、气泵、恒温器进行检查（项目：清洁、上机油、维修等）；

⑥ 严禁非专业人员私自拆卸水族箱的各种相关设备；

⑦ 发现异常状况，请及时关断电源后上报相关部门处理。

4.熟食课的设备保养

设备是熟食（面包）部的命脉，是公司的固定资产，如维护保养不当，使设备无法正常运转，则影响到加工制作，商品的质量与业绩，操作不当则可威胁到员工的生命安全。因此维护保养好设备是首要的任务。

（一）熟食设备保养的内容

1、烤鸡炉的维护与保养

① 电源安装时应安装自动跳闸开关，如发生短路或者其它故障时电源会自动切断，避免火灾事故。

② 使用前先打开电源，再调整温度，正常温度为150℃左右。

③ 使用完后关掉电源，把温度器调整为零度。

④ 烤鸡炉作清洁前务必关掉电源，以免触电。清洁完成后，需把水珠擦干。

⑤ 烤鸡炉里面，每天至少作一次彻底大清洁，必须用沸水冲洗或者洗洁剂清洗。外表面每天至少作三次清洁，保持干净、美观。

⑥ 烤鸡炉应安置在通风干燥处。

2、炸炉的维护与保养

① 操作方法：

A 使用时应保持油锅内的油面高度大于四分之一油锅深度，最高油面高度不能大于三分之二油锅深度。

B 打开电源开关，红色灯亮，按顺时针方向旋转温度调控器，对准所需要的红点位置，此时黄色灯亮红色灯息，电热管在工作，锅内油开始升温，当油温升至所需的温度时，温控器能自动切断电源，同时黄色灯息，红色灯亮、电热管又工作，油温上升。如此反复循环，保证油温在设定的温度范围内波动。

C 使用完毕后，应加盖保持油锅内清洁，注意盖上不能有水，以免水珠滴入锅中，热油飞溅伤心。

D 另附有专用炸篮，小的食品用炸篮，大的食品可以直接放入油锅炸制，当炸制完后提起炸篮挂于梁上可以滤去余油。

E 炸锅用完后，按逆时针方向旋转温控器至关的位置，切断电源，确保安全。

F 需要清倒锅内油时，待油温降低到常温后进行，先把炸篮及护板取出，切断电源，把锅内的电热管竖起，再把控制箱向后翻转或者控制箱取出，放于干燥清洁地方便可进行油锅的清理。

G 油锅内的护板是保护电热管设定的，炸制过程中护扳必须放在油锅内，不要捞起。

H 应使用色拉油或植物油，严禁使用旧油（废油）。I 炸炉设有两个温度开关，一个安装在电气箱上部，用来设定油炸温度（可调）；一个设在电气箱内部，设定温度为230℃（固定）。当油炸温度超过230℃时能自动切断电源，起到超温保护效果。

② 注意事项及保养清洁：

A 炸炉应放在平稳地方，左右侧离不燃物10cm以上，背面应离不燃物（如石墙）20cm以上。

B 须安装上电源开关，有熔断器及漏电保护器，开关间面不许堆放杂物，方便操作。

C 电热炸炉的地线与符合安全性能的地线连接。

D 使用完毕后，应关闭电源。

E 在清洁保养时，应切断电源，以防止意外事故发生。

F 每天工作完毕后用不含腐蚀性的清洁剂的湿毛巾，清洁炸炉体表面及电源引出线外表面，严禁用水直接冲洗气箱表面，以免破坏电气性能。

G 每天必须清洗一次，把油倒出清洗，清洗完毕后把水珠擦干。

3、电蒸炉的维护与保养

① 使用方法与注意事项：

A 使用前必须检查电器线路，外壳是否有效接地，接线是否牢固。

B 使用前将机器安放平整，接上输入蒸汽管道，将饭盘、馒头盘等放进箱内。放入部分清水，送电（或蒸汽）经30分钟能达到良好消毒作用，然后放入大米、馒头及菜类。

C 用电加热时，必须将水箱加满水，拧上手拴，不必过紧，切勿缺水送电，以防烧坏电器。

D 和蒸汽加热时，将需蒸煮食品放入箱内关上门，拧上手拴，不必过紧。慢慢打开阀门放入蒸汽，并注意压力表指针一般放到表上0.04－0.06Mpa不得超过0.1Mpa。

E 蒸饭时的蒸汽压力应保持在0.06Mpa经过35分钟，此时箱内饭已熟，将阀门关闭后再闷5－10分钟效果更佳。

F 蒸炉体外壳不宜接近酸碱镁腐蚀物，以防腐蚀氧化。

G 用电加热时，安全阀和汽压表不起作用。

② 清洁与保养：

A 电蒸炉应安置在避风不腐蚀处。

B 电蒸炉金属表面不损无污，表面保持光亮，以防日久氧化，不得堆放杂物。

C 使用完毕后应清洗蒸炉，并定期擦洗电热元件表面（一般一周两次）但不得用过硬的金属铲刮表面，及时更换水箱用水。

4、消毒柜的维护与保养

① 使用前先清洗干净（包括里、外）。

② 每日须保持外表面卫生清洁。

③ 应定期核查是否正常运作，每日须作保养记录。

5、电子称的保养

① 使用前先看说明书及注意的事项了解其性能，按正确的操作方法使用。

② 作清洁保养时，请注意防止水进入内部，避免发生故障。

③ 电子称的磁头，定期磨擦润滑油保养。

④ 电子称称重时，不要超出其限称量范围。

⑤ 电子称每天作清洁一次

⑥ 使用时，报废的价格标签不得贴于电子称上。

6、包装机的保养

① 每天须清洁1次，保持包装机干净清洁。

② 包装机的电热板上不得放任何杂物。

③ 包装时按正确的方法操作，以免烫伤。

④ 不使用时关掉电源。

⑤ 包装机移动时轻拿轻放，不得重摔。

7、冷藏的维护与保养

① 库内当有冷风通道，冷风机前后左右都要保持有一定的空隙，存放物品时不要碰到下水管路。

② 进出冷藏库要随手关门，以减少冷气跑掉，影响温度不正常。（正常温度－1.15℃到0℃）

③ 取完物品时要及时把灯关掉，同时门也关掉。

④ 入库的物品不能含有过多的水分，保持库内的温度。

⑤ 应定期记录冷藏库的温度是否正常。

⑥ 冷藏库应定期清除、清扫、消毒，每天清扫一次卫生，每半个月彻底清理一次，保持干净、无异味。

8、熟食展示柜的保养

① 摆放展品应当有一定的空隙，以利于冷风循环，陈列的商品不可超出负荷，以免影响冷藏质量，（温度一般为0℃到－4℃）

② 展示柜回风口处不要堆放食品。

③ 清洗展示柜内部。

A 柜内部每一个月清扫一次；

B 清扫前应先切断电源，并取出柜内物品；

C 用蘸有中性洗涤剂的软布擦拭搁架和风口，并用湿布擦净；

D 清扫展示柜底层搁板上的垃圾，然后拉起搁板，用湿布清扫底部垃圾，清扫时注意不要把水沾到风扇电机上同时注意安全，以防被翅片划伤。

④ 清洁展示柜外表面。

A 用湿布每天擦拭一次。

B 每周一次用含有中性洗涤剂的布清除外表污垢，再用湿布擦干。

C 每时每刻都保持玻璃干净清洁。

⑤ 使用过程中，出现不正常，立即切断电源，由专业人员维修。

⑥ 切勿放入可燃性、挥发性等化学物品，及其他影响食品安全性的物品。

⑦ 在展示柜运行时勿用水直接冲洗柜体，否则会引起故障，漏电甚至火灾。