石家庄超噪声轴流风机 超低噪声轴流风机生产厂家

河北汇特空调设备科技有限公司专业生产风机（消防排烟风机、轴流风机、边墙风机、正压送风机、斜流风机、屋顶风机、离心风机、诱导风机、暖风机）；风机盘管及机组（卧式暗装风机盘管、卧式明装风机盘管、立式暗装风机盘管、立式明装风机盘管、卡式风机盘管等）、管道型风管机组、恒温恒湿机组、户式中央空调、各型组合及吊顶式空调器空气幕；正压送风口、多叶排烟口、铝合金风口、各类通风管道、共板法兰风管、酚醛风管、镀锌板风管）消声器、排烟防火阀、消声静压箱等，联系电话18631176217，张经理

YTCZ超低噪声轴流风机是高效、节能、超低噪声的新型轴流风机。由于采用了宽叶片、大弦长、前倾前掠、空间扭曲的叶型，使其在低速驱动时，仍能达到传统型轴流风机在高速驱动时所达到的风量和风压。同时，新型叶型减少了气流在叶片表面上的分离和气流涡流的形成，降低了风机内气流的二次损耗。这些综合因素使风机内的声源性空气动力噪声显著降低，达到了国家和行业规定的超低噪声风机水准。安装方式分为固定式、移动式和管道三种。超低噪声轴流风机格瑞德牌通风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却；锅炉和工业炉窑的通风和引风；空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风；谷物的烘干和选送；风洞风源和气垫船的充气和推进等。产品特性： ·噪音低 ·风量大 ·效率高 ·风压稳定 ·色彩柔和光艳，持久不变应用场合： ·适用于工矿企业、民用建筑的通风降温产品名称低噪音岗位通风机电压 380V 功率 3kw 转速 1420r/min 全压 315pa 风量 24500m三次方/h 噪音 ≤78dB（A）重量 45kg 2工作原理方形管道通风机通风机的工作原理与透平压缩机基本相同，只是由于气体流速较低，压力变化不大，一般不需要考虑气体比容的变化，即把气体作为不可压缩流体处理。通风机与风机的关系：风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称，通常所说的风机包括通风机，鼓风机，压缩机以及罗茨鼓风机，但是不包括活塞压缩机等容积式鼓风机和压缩机。通风机是风机的一种产品类型，但人们通常把通风机筒叫为风机，既通风机是风机的另外一种叫法。 3分类气流方向离心式通风机按气体流动方向的不同，通风机主要分为离心式、轴流式、斜流式和横流式等类型。离心式通风机离心通风机工作时，动力机（主要是电动机）驱动叶轮在蜗形机壳内旋转，空气经吸气口从叶轮中心处吸入。由于叶片对气体的动力作用，气体压力和速度得以提高，并在离心力作用下沿着叶道甩向机壳，从排气口排出。因气体在叶轮内的流动主要是在径向平面内，故又称径流通风机。离心通风机主要由叶轮和机壳组成，小型通风机的叶轮直接装在电动机上中、大型通风机通过联轴器或皮带轮与电动机联接。离心通风机一般为单侧进气，用单级叶轮；流量大的可双侧进气，用两个背靠背的叶轮，又称为双吸式离心通风机。叶轮是通风机的主要部件，它的几何形状、尺寸、叶片数目和制造精度对性能有很大影响。叶轮经静平衡和动平衡校正才能保证通风机平稳地转动。按叶片出口方向的不同，叶轮分为前向、径向和后向三种型式。前向叶轮的叶片顶部向叶轮旋转方向倾斜；径向叶轮的叶片顶部是向径向的，又分直叶片式和曲线型叶片；后向叶轮的叶片顶部向叶轮旋转的反向倾斜。管道通风机前向叶轮产生的压力最大，在流量和转数一定时，所需叶轮直径最小，但效率一般较低；后向叶轮相反，所产生的压力最小，所需叶轮直径最大，而效率一般较高；径向叶轮介于两者之间。叶片的型线以直叶片最简单，机翼型叶片最复杂。为了使叶片表面有合适的速度分布，一般采用曲线型叶片，如等厚度圆弧叶片。叶轮通常都有盖盘，以增加叶轮的强度和减少叶片与机壳间的气体泄漏。叶片与盖盘的联接采用焊接或铆接。焊接叶轮的重量较轻，流道光滑。低、中压小型离心通风机的叶轮也有采用铝合金铸造的。轴流式通风机轴流式通风机工作时，动力机驱动叶轮在圆筒形机壳内旋转，气体从集流器进入，通过叶轮获得能量，提高压力和速度，然后沿轴向排出。轴流通风机的布置形式有立式、卧式和倾斜式三种，小型的叶轮直径只有100毫米左右，大型的可达20米以上。轴流式通风机小型低压轴流通风机由叶轮、机壳和集流器等部件组成，通常安装在建筑物的墙壁或天花板上；大型高压轴流通风机由集流器、叶轮、流线体、机壳、扩散筒和传动部件组成。叶片均匀布置在轮毂上，数目一般为2～24。叶片越多，风压越高；叶片安装角一般为10°～45°，安装角越大，风量和风压越大。轴流式通风机的主要零件大都用钢板焊接或铆接而成。斜流式通风机斜流通风机又称混流通风机，在这类通风机中，气体以与轴线成某一角度的方向进入叶轮，在叶道中获得能量，并沿倾斜方向流出。通风机的叶轮和机壳的形状为圆锥形。这种通风机兼有离心式和轴流式的特点，流量范围和效率均介于两者之间。横流式通风机气动通风机横流通风机是具有前向多翼叶轮的小型高压离心通风机。气体从转子外缘的一侧进入叶轮，然后穿过叶轮内部从另一侧排出，气体在叶轮内两次受到叶片的力的作用。在相同性能的条件下，它的尺寸小、转速低。与其他类型低速通风机相比，横流通风机具有较高的效率。它的轴向宽度可任意选择，而不影响气体的流动状态，气体在整个转子宽度上仍保持流动均匀。它的出口截面窄而长，适宜于安装在各种扁平形的设备中用来冷却或通风。通风机的性能参数主要有流量、压力、功率，效率和转速。另外，噪声和振动的大小也是通风机的主要技术指标。流量也称风量，以单位时间内流经通风机的气体体积表示；压力也称风压，是指气体在通风机内压力升高值，有静压、动压和全压之分；功率是指通风机的输入功率，即轴功率。通风机有效功率与轴功率之比称为效率。通风机全压效率可达90%。通风机未来的发展将进一步提高通风机的气动效率、装置效率和使用效率，以降低电能消耗；用动叶可调的轴流通风机代替大型离心通风机；降低通风机噪声；提高排烟、排尘通风机叶轮和机壳的耐磨性；实现变转速调节和自动化调节。压力高低屋顶通风机 1.低压离心通风机：风机进口为标准大气条件，通风机全压的离心通风机。PtF≤1kPa 2.中压离心通风机：风机进口为标准大气条件，通风机全压为1kPa<PTF< 1 通风机已有悠久的历史。中国在公元前许多年就已制造出简单的木制砻谷风车，它的作用原理与现代离心通风机基本相同。1862年，英国的圭贝尔发明离心通风机，其叶轮、机壳为同心圆型，机壳用砖制，木制叶轮采用后向直叶片，效率仅为40%左右，主要用于矿山通风。1880年，人们设计出用于矿井排送风的蜗形机壳，和后向弯曲叶片的离心通风机，结构已比较完善了。 防爆屋顶通风机 4发展历史 按通风机的用途分类，可分为引风机（Y）、纺织风机(FZ)、消防排烟风机等。通风机的用途一般以汉语拼音字头代表。 用途分类 低比转速通风机（ns="11~30）2.中比转速通风机（ns=30~60）3.高比转速通风机（ns=60~81）" 比转速是指要达到单位流量和压力所需的转速。 比例大小 5.高压轴流通风机：风机进口为标准大气条件，通风机全压为0.5kPa<PtF<PtF