二槽玻璃镜片超声波清洗机  手机盖板超声波清洗机选用水基溶液作为清洗剂成本低,清洗效果好.。广泛用于电子零件；电镀零件，眼镜架，镜片，珠宝首饰，线路板，玻璃器皿等清洗。

设备组成：二槽玻璃镜片超声波清洗机主要由超声波发生器（控制箱）、换能器、超声清洗槽、喷淋槽、外罩门板、活动脚轮及加热系统组成。

一、第一槽：超声清洗槽

1、内槽尺寸(L×W ×H):600×400×400mm

2、槽体材料:槽体采用进口SUS304δ2.0mm 不锈钢板制作, 外板采用δ1.0mm不锈钢板制

2、结构：采用底震式结构，底部装1 ＂排水球阀。

3、超声波系统：槽体底部各粘超声震子60个/50W，超声功率为3000W(功率可调)，频率28KHz 。

4、加热系统：采用铸铝加热板加热，加热功率为6KW，加热系统为机械温控30℃～110℃可调。

二、第二槽：喷淋槽

1、内槽尺寸(L×W ×H):600×400×500mm

2、槽体材料:槽体采用进口SUS304δ2.0mm 不锈钢板制作, 外板采用δ1.0mm不锈钢板制

2、结构：槽体二侧跟顶部安装有喷淋管，底部装1 ＂排水球阀。

4、副槽加热系统：采用铸铝加热板加热，加热功率为6KW，加热系统为机械温控30℃～110℃可调

艾伏特超声可为广大客户专业定制各类非标准产品。

超声波发生器配用GAW型超声发生器的超声清洗机还具如下特点与功能

（1）他激式线路板结构;

（2）超声输出频率可根据不同的工作情况进行微调;

（3）超声扫频线路

（4）超声输出功率连续无级可调,范围为10-100%;

（5）十位LED发光排逐级显示,可直观掌握超声输出功率的大小

了解更多产品详细及技术说明，欢迎来电咨询

振板

使用范围

fst-01A系列投入式超声波振板，可投入于普通不锈钢槽或自动清洗机内，组成超声波清洗系统

fst-01A系列投入式超声波振板用途广泛而灵活，可应用于各种清洗组合

A. fst-01A系列投入式超声波振板装置由振板及超声波发生器两部分组成，当标准型号超声波清洗机不能适用于特定工作环境时，除了可以订造特殊规格外，也可以采用投入式超声波振板装置。工作位置可分为顶振、边振、及底部振，以达不同的清洗效果。

B. 全不锈钢结构，耐酸碱，美观耐用，强酸强碱用钛金板料，加固加密焊接。

C. 加厚不锈焊接，密封必能好。

D. 美国高Q值振子，超声功率强劲。

E. 超声波发生器与振板采用分体式用高频线连接，维护及保养方便。

F. 二十四小时连续工作，适应大批量生产。

单槽超声波

产品详情

1.采用进口不锈钢板及元器件，超声波换能器采用进口高性能产品，电声转换。

2.效率高，全不锈钢结构，外型美观耐用。

3.清洗槽设有加热及温度控制装置，温度控制范围由0－100℃。

4.超声波清洗槽分别有底振型及边振型两种，适合不同的清洗要求。

5.超声波清洗槽，除标准尺寸外，可按客户要求订做。

适用范围：

fst-01D系列单槽式超声波清洗机，可使用碱性或弱酸性水基清洗剂。

fst-01D系列清洗机广泛运用于五金电镀前或清洗、钟表业、珠宝、首饰、眼镜、五金、电子、医疗等各行业。

单槽式超声清洗机,使用碱性或弱酸性水基溶剂作为清洗剂.适用于电镀零件的镀前处理及镀后清洗,钟表零件,五金机械零件,珠宝首饰,镜片,眼睛框架及玻璃器皿等的清洗机器部件:可为客户另行配备洗篮,挂件,托架等各种定制部件.

福斯泰超声波设备可为广大客户专业定制各类非标准产品。

单槽超声波清洗机特点:

1、加热温度在常温-110度内可连续设定,自动恒温.

2、设有保险装置.

3、可选加清洗定时功能,费用另计

配用GAW型超声发生器的超声清洗机还具如下特点与功能

（1）他激式线路板结构;

（2）超声输出频率可根据不同的工作情况进行微调;

（3）超声扫频线路

（4）超声输出功率连续无级可调,范围为10-100%;

（5）十位LED发光排逐级显示,可直观掌握超声输出功率的大小

了解更多产品详细及技术说明，欢迎来电咨询

注：此设备为标准机型，以上价格为不含税价包运费，如有需要发票增加17税点。

一、超声波清洗机说明：

1、以上为超声波单槽机实图，超声波清洗效果图，实际图片与相机成像、光线等有误差。

2、尺寸及结构根据客户需求及方案进行定制，图片仅供参考，交期6-7天。

3、本实图清洗机为超声波小型单槽机，28KHZ换能器36个，60W/个，超声波功率2160W，加热功率2000W。

二、超声波清洗机功能说明：

1、本产品为超声波清洗机，由超声波清洗机和超声波发生器两部分组成；

2、产品具有除油除蜡功能，需要添加除油剂除蜡剂；

3、具有去除金属表面氧化物功能；

4、具有彻底去除工件隐蔽部位污渍功能；

5、具有定时清洗功能；

6、具有加热清洗功能；

7、底部安装万向轮可推动；

8、使用水基溶剂清洗。

东莞市福斯泰超声波设备有限公司，成立于2017年，是中国最早做超声波清洗设备的公司之一，公司生产的超声波清洗设备，做工精致，用料严格，工艺精湛，测试严格，返修率低，被众多大厂作为指定超声波设备厂家。

超声波单槽机主要使用范围有：光学行业：用于清洗玻璃、镜片、镀膜镜片等光学元器件清洗；通讯行业：手机显示屏、各种显示屏幕清洗；五金行业：各种五金元器件粗洗、精洗等超声波清洗；电子行业：各种精密电子元器件超声波清洗；LED照明行业：各种LED灯珠、灯管超声波清洗；电镀行业：电镀线及电镀槽超声波振板清洗；不锈钢行业：不锈钢治具超声波清洗；陶瓷行业：各种碗、杯具超声波清洗；线路板厂：各种线路板超声波清洗；餐具消毒中心及餐馆：超声波洗碗机及超声波对餐具进行清洗；以及超声波对各种玻璃器皿清洗，光纤及线缆清洗。

超声波单槽机一般由304或者316L不锈钢制作而成，特殊情况下，如在强酸的清洗溶液中清洗，超声波振板也可以用钛板制作。316L不锈钢抗碱性，钛板抗酸性。

超声波单槽机，是超声波清洗的最常用的清洗机，有移动方便，检维修便捷，清洗对象灵活，操作简单的优势。通过将超声波换能器，通过焊接种植螺钉，并胶水粘贴，采用德国工艺，将换能器粘贴在超声波单槽机不锈钢板底部或者侧面（外面），再通过超声波发生器提供超声波电源，使超声波换能器产生超声波能量，通过不锈钢板接触，传递到水槽内，在水中形成空化作用和冲击流，达到清洗工件表面污渍的效果。

超声波单槽机用材的好坏，决定了超声波的使用寿命。市面上部分超声波厂家，用低价吸引顾客，最终羊毛出在羊身上。我司福斯泰采用的材料，都是采用足厚的不锈钢进行制作，由于发生器自己生产，因此可以将有效成本降至顾客可以接受的范围。

超声波换能器焊接和粘贴固定，关系到超声波效果的好坏。焊接不平整不垂直，会导致换能器在安装过程中出现夹角，从而导致超声波起振时，无法将超声波有效传递入清洗溶液中，形成空震，出现强烈的刺耳及打铁声。而胶水粘贴的厚度，均匀度，也是超声波效果是否完好的一个重要因素，太厚影响超声波效果，太薄影响牢固程度，薄厚不一，超声波频率容易发生较大偏差，导致超声波清洗效果及使用寿命都会大大缩短。因此，我公司超过20年经验的超声波工程师，会给客户提供完美的粘贴工艺，给客户提供完美的超声波振板。

超声波发生器，也是超声波电源，是核心部件，决定超声波清洗均匀度，超声波清洗效果，我公司研发生产的超声波发生器，在行业内均匀度最好，单位面积内每个点超声波功率最强，单位面积内超声波点数最多，使用寿命长，返修率行业低，是广大超声波清洗机厂家的指定供应商。让您放心选用。

超声波清洗设备，选择福斯泰！

超声波清洗机的尺寸、大小、功率、频率、使用钢材、功能、配件等，可根据客户自身需求进行订制，定制期根据公司订单多少，4-6天交货。

设备说明（长度单位：mm）：

1、组成：本机主要由1台超声波清洗机及1台发生器组成。

2、振板主要技术参数：

2.1、清洗机尺寸：长800×宽550×深600；内槽尺寸：600*400*400

2.2、超声波功率：1200W；

2.3、超声波频率：25KHZ

2.4、震头数量：24只。

2.5、加热系统：加热功率6KW，带机械温控，每根3KW加热管装于侧面凹槽内。

3、选用材料及工艺说明：

3.1、振板采用佛山高品质高强度316# 2.5mm足厚不锈钢，一次切割折弯一体成型，工艺美观大方，换能器底震，采用连续拖焊无缝焊接确保不漏水。

3.2、超声波发生器功率管采用日本进口东芝功率管，国内质量最好发生器，确保高效稳定输出。

3.3、换能器采用国内著名品牌高效换能器，美国高强度耐高温专业超声波胶水粘贴；

3.4、换能器底部电镀镀铬5um，设排水口及脚轮，超声波加盖。

3.5、加长电源线10米，发生器与清洗机分开，确保发生器不受腐蚀，提高耐用度。

本产品为4槽全自动超声波清洗机，带有自动清洗功能，清洗完毕，机械臂可自动将清洗工件提起离开清洗槽，超声波自动关闭。

尺寸及结构根据客户需求及方案进行定制，图片仅供参考，交期15-20天。

一、超声波清洗机设备说明：

1、本产品为超声波清洗机，由超声波清洗机和超声波发生器两部分组成；

2、产品具有除油除蜡功能，需要添加除油剂除蜡剂；

3、具有去除金属表面氧化物功能；

4、具有彻底去除工件隐蔽部位污渍功能；

5、具有定时清洗功能；

6、具有加热清洗功能；

7、底部安装万向轮可推动；

8、使用水基溶剂清洗。

二、适用范围：

电子五金件、电镀零件、电路板、医疗设备、钟表器具、不锈钢、陶瓷、磨具等清洗。

三、结构特点：

1、震板面采用304#或316不锈钢制造，耐酸耐碱，外观美观大方；

2、自动恒温装置30℃～100℃可调；

3、采用日本进口“Q”值换能器，高效输出；

4、德国粘接技术，确保换能器在高温和恶劣环境下不脱落。

四、产品质量与优势：

1、质量优：中国最好的超声波清洗机厂家、超声波行业十强品牌；

2、老品牌：中国超声波行业老品牌；

3、价格实惠：中国超声波价格实惠的清洗机厂家；

4、服务好：以优质的服务，让您合作愉快；

5、清洗效果：让您的工件焕然一新。

五、使用注意事项：

为更好维护您的超声波清洗机，延长超声波清洗机使用寿命，使用请根据我公司销售工程师指导意见进行操作；请保持电源电压稳定；请将超声波发生器功率调到最小后再关闭超声波电源开关。

东莞福斯泰超声波设备有限公司，超声波行业老品牌，是中国值得信赖的超声波清洗机供应商，争做全国好的超声波清洗机。

有意者欢迎致电咨询：

一、设备说明（长度单位：mm）：

1、组成：本系统主要由超声系统、清洗槽、发生器、加热、自动开门系统等组成。

2、清洗机主要技术参数：

2.1、内槽尺寸：长1003×宽500×高450，外部尺寸：长1253×宽700×高740

2.2、超声波功率：2160W；加热功率：4000W；

2.3、超声波频率：28KHZ

2.4、震头数量：36只/台；10台合计360只换能器，震头螺钉以高周波打上。

3、选用材料及工艺说明：

3.1、清洗机振板及中间隔板采用316# 3.0mm厚不锈钢，槽体其它部分采用316#2.0mm制作；外护板采用304#1.0mm不锈钢板；机架用304#不锈钢方通制作，槽体整体加防水层。

3.2下面安装有4个脚轮，槽体底部各有1个1寸的排水球阀，两个排水管向左边排水。

3.3、清洗机采用自动门装置，即超声波停开门，超声波启动自动关门，采用40W电机及轨道实现；

3.4、加热采用４块１KW合计４KW铝式加热板，数显温控系统可调；

4、超声波清洗机说明：

4.1、超声波振板，采用304或者316L不锈钢2.5mm厚度制作，以上价格为304不锈钢价格，不包含发生器。

4.2、超声波振板长度为1253mm，宽度700mm，高度740mm。

超声波清洗机优势：

1、超声波清洗机清洗，具有更换方便、轻便，检维修不影响整体清洗槽清洗的特点。

2、超声波清洗机清洗，可取代人工清洗，达到清洗高效，清洗时间长，无死角，清洗洁净，成本低的特点。

3、超声波清洗机采用不锈钢制作，外观美观，耐用，可以加入不同清洗液中清洗，304不锈钢不具备耐酸碱性能。

4、不锈钢板可以根据客户不同需求和成本投入，更换不同材料和厚度制作。

5、超声波清洗机带脚轮可以移动，在不同的车间互相替换使用，可用性强。

使用注意事项：

1、注意电源线及震头部分防止进水或者其它清洗液，防止短路；

2、超声波电源需要可靠接地，确保安全；

3、长时间使用时，需要适当给予超声波清洗机休息时间，延长使用寿命；

4、超声波清洗机与超声波发生器调试需要确保匹配，防止发生器和清洗机损坏或者缩短使用寿命。

5、注意更换清洗槽内清洗溶液，防止大量污垢附着在超声波刚板上，导致容易损坏。

一、使用范围：

单槽超声波清洗机，清洗五金制品、电子元器件、LED灯珠、光学元器件、通信器材、不锈钢制品、陶瓷制品、餐具、模具、电路板、电镀行业、玻璃、管材、线材等。

二、     机型

FST—1024T（1036T-1048T-1060T）单槽超声波清洗机

三、     清洗机结构组成：

本系统主要由超声系统、清洗槽、发生器、加热等组成。

四、     槽体要求

槽体：

- 有效尺寸为1024T为例：600（L）×400（W）×400（H）mm，其余型号根据换能器数量不同，尺寸不同

- 采用足2.0MM厚的不锈钢316#制作；

- 槽体底部有1个1寸的排水球阀；

- 机架用304#不锈钢方通制作，下面安装有4个脚轮；

- 机器外壳是1.0mm304#不锈钢板制作；

- 超声波槽前后振板：

- 振板采用2.5mm的316#不锈钢板制作，粘接的反面表面镀硬烙处理，延长使用寿命，换能器24个，每个60W，超声波总功率：1.44KW

- 超声波频率：28KHz；

- 发生器:另配，可根据客户需求另配电流表式或数显式；

- 加热系统：

- 槽底面配制有2只加热板或内置加热管，总功率为2KW的铝制加热板，机械温控系统可调。

五、整机外尺寸（约）：800（L）×620（W）×620（H）mm

清洗机需根据客户需求，尺寸，功能，材料等进行定制，单台交期4-7个工作日，根据工艺难易程度洽谈。

设备说明（长度单位：mm）：

1、组成：本机主要由1台单槽超声波清洗机及1台发生器组成。

2、振板主要技术参数：

2.1、清洗机尺寸：长860×宽660×深700；内槽尺寸：700*500*500

2.2、超声波功率：1800W；或2100W

2.3、超声波频率：28KHZ

2.4、震头数量：36只；或者42只

2.5、加热系统：加热功率6KW，带机械温控，每根3KW加热管装于侧面凹槽内。

单槽除油除腊超声波清洗机

材质:采用进口SUS304δ2.0㎜不锈钢板制作, 震动面采用SUS316δ2.0㎜不锈钢板制作,

外板采用SUS304δ1.0㎜不锈钢板制作.

◆结构: 整机带有移动脚轮底部装1〝排水球阀,底部粘超声震子18只/50W,超声功率为

900W(功率可调),频率28kＨz/40kＨz,整机全不锈钢结构.

◆超声波加热系统：采用不锈钢加热板加热,加热功率2KW,机械式自动恒温温控30～110℃可调.

◆电器系统:电器元件均为进口优质件

◆超声波发生器:采用微电脑控制下的数字频率合成技术,超声功率连续可调(数字化显示)

具有完善的保护功能:过热、过流保护,还设有四位定时器，使时间控制精确到秒.同时还

具有扫频功能。

◆供电电源:220Ｖ／５０ＨＺ

◆配置:缸盖、洗篮各一个

◆适用范围: 五金、电子、钟表、机械、工具、眼镜、珠宝首饰、半导体硅片、涤纶喷

丝板和涤纶过滤芯以及玻璃器皿等清洗

超声波清洗机应用范围：  1、 航天、航空——清洗精密零部件。电子线路板，飞机轮毂，刹车系统、空调热交换器，轴承，各种金属件。  2、 铁路——各种闸阀，制动阀，减震器，轴承套件，客车，冷藏车制冷系统的冷凝器，散热器，机车内燃机零、部件，电器零、部件。  3、 汽车、摩托车制造业——缸体，盖，转向机构，减震器及各种机加工零件，底盘，轮毂电泳前的除油、除锈、除氧化皮。  4、 液晶(LCD)制造——LCD基板镀ITO膜前清洗， LCD基片刻蚀，灌注液晶的前道，后道工序清洗。  5、 光学器件——照相机镜头，显微镜，望远镜，眼镜，钟表玻璃，光学透镜的研磨后，镀膜前清洗。  6、 容器类--各种口服液容器，食品玻璃金属容器，化妆品容器类，包装容器类，牙科器具清洗、检验板。  7、 医用器具--内窥镜，手术器械，注射器，试管，生化检验容器，玻璃片的血液，组织液，污物清洗。  8、 中药材有效成份萃取--替代传统的高温水煮萃取工艺，高效并保护有效成份。 9、 电子制造、通讯、计算机——SMT贴片，PCB板焊接后的助焊剂，杂质清洗。

详细描述

BRC-单槽超声波清洗机采用采用数字化先进的超声波发生技术， LED数字显示直观掌握工作状态，核心功率件采用美国原装进口，性能更稳定，寿命长，先进自动宽频扫描技术，选择不同的波段宽度和扫描频率，提升换能器工件性能，消除驻波，改善超声波能量分布，与普通超声波相比效率更高、性能更稳定。

产品特点：电脑数字化薄膜面板开关，操作简单

具有自动程序记忆功能，工作模式任意切换

正常长期工作模式、频率显示工作模式、时间设定工作模式。

安全保护：过流保护，断路保护、短路保护、过热保护等功能

功率可调（0%～100%），清洗时间可调：0～59.99Min