立式颗粒包装机产品特性

1、采用可编程控制器（PLC）控制，人机界面控制系统，自动优化匹配动作配合，从

而达到最佳包装速度。

2、伺服动膜系统，横封伺服控制，定位准确，制袋精度高，误差小于1毫米，整机性能卓越，工作准确与稳定。

3、光电检测系统稳定可靠，旋转式切刀，包装速度快，可在机器运行中，随意调整切刀位置，保证包装袋商标的完整。

4、采用PID温度调节控制器，热封器双路控温，智能温度控制, 双侧各封道可单独调温,热平衡良好，保证封口质量，适用于多种包装材料。

5、配置不同的充填结构、可实现颗粒、粉剂、液体、酱类等物料的完美包装（主机课通用）。计量装置配套即可自动完成送料、充填、制袋、日期打印，充气（排气），计数、成品输出发的全过程。

6、翻领式制袋机构，制袋平挺美观；可选择插角式封口；袋形为背封枕形袋，适应范围广泛，也可按客户要求定做。

可选择计量方式：容杯式、螺杆式、泵体式，也可按要求采用电子称重式计量。

7、所有可接触物料部分为SUS304不锈钢制作，保证产品的卫生可靠

性能参数

型    号：KL100

包装速度（袋/分）：30-50

计量范围：20-100ml

制袋尺寸（毫米）：长85-145mm 宽30-100mm

电源电压 Supply Voltage：三相四线制380V/50Hz

功    率（千瓦）：1.64kw，220V单相，50HZ

重    量（千克）：230KG

包装材料：各种复合膜包装材料

包装材料直径（毫米）：≤300mm

卷膜厚度 Film Thickness：0.04-0.09毫米（mm）

机器尺寸 Machine dimensions：长（L）620×宽（W）670×高（H）1670毫米（mm）

气    压：4-6KG

耗 气 量：15L/Min

客户咨询时，要问清楚几个问题：1、包装什么物料？2、袋子的展开宽度是多少？包装的长度是可以调节的。3、包装速度要求？4、是否需要用电子秤（需要另外加钱）。5、需要三边封还是四边封，是否要加背封？。

展厅这台机器是用量杯来计量的。计量的方式很多，还可以采用旋杆式计量、电子秤计量等。

我们目前可以提供的包装机有：1、颗粒包装机、2、粉剂包装机，3、片剂包装机，4液体包装机，5莲蓉（做月饼用的调料）包装机，5不规则的螺丝螺母等包装机。

如果是包装螺丝螺母的，一定要问清楚：每包几个东西，其中有没有相同的东西。比如每包是5个螺丝。其中四个螺丝是相同的，那螺丝就有两种，就要用两个转盘来完成。

如果是三个螺丝是相同的，另两个不相同，说明就有三种东西，转盘就要有三个。这些都最终会影响报价。