欧姆龙继电器G5CA-1A-E-12VDC原装新货.长期特价现货供应,欢迎咨询.

深圳市盈凯诚科技有限公司是欧姆龙授权的一级代理

网址：http://www.ykc-tech.com

产品说明： 全新原装正品 ROSH认证（环保）

品   牌 ： 欧姆龙

类   型： 功率继电器
系  列：G5CA系列
型   号：G5CA-1A-E-DC12V

外形尺寸（mm）：22×16×11mm（L×W×H）
重   量：8g

触点参数：

触点形式： 1A

触点负载： 15A 110VAC   10A 30VDC

阻    抗： ≤30mΩ
           额定电流： 15A

电气寿命：≥10万回
机械寿命：≥2000万回

线圈参数：
         阻值(士10%)：720Ω
        线圈功耗：200mW
        额定电压：DC12V
         吸合电压：DC9V
       释放电压：DC1.2V
工作温度：-25℃～+70℃
绝缘电阻：≥1000MΩ
线圈与触点间耐压：5000VAC/1分钟
触点与触点间耐压：1000VAC/1分钟

G5CA系列：

G5CA-1A-5VDC        G5CA-1A-12VDC         G5CA-1A-24VDC

G5CA-1A4-5VDC      G5CA-1A4-12VDC          G5CA-1A4-24VDC

G5CA-1A-H-5VDC     G5CA-1A-H-12VDC         G5CA-1A-H-24VDC

G5CA-1A4-H-5VDC    G5CA-1A4-H-12VDC        G5CA-1A4-H-24VDC

G5CA-1A-E-5VDC      G5CA-1A-E-12VDC         G5CA-1A-E-24VDC

G5CA-1A-TP-E-5VDC     G5CA-1A-TP-E-12VDC    G5CA-1A-TP-E-24VDC