广州市天河区东圃东奕机械配件厂是一家专业生产桩工机械、挖掘机属具、挖掘机配件、工程机械设备的公司致力于国内和国外各种建设机械配件的开发、制造、销售；

主要经营产品包括：液压破桩机(包括可拆装的圆形和固定式的方形液压破桩机)、工法H型钢拔桩机、液压粉碎钳、螺旋钻机、各种进口及国产挖掘机大中小臂油缸总成、履带涨紧装置等。经过多年的经营和积累，公司已经在国内多地设立了生产基 地，销售网络遍布全国各个区域。目前，公司生产的产品已经广泛应用于建筑工程、桥梁工程等多个领域，并在业界获得了客户的普遍认可和赞誉。。

搅拌机工法桩液压拔桩机产品优势

1.同类产品目前采用分体式的拔桩机，而我公司采用自主独立设计的一体式结构的拔桩机，整体起吊操作更简单，花费更少时间。

2.适用于H型钢500mm-800mm等常用规格起拔作业，如需起拔900mm的H型钢，需重新定做机器。

3. BY-PM200DS型拔桩机，设计新颖，底盘可拆卸，不管多密集的型钢桩，同样轻易拔起。

4. BY-PM300LS型拔桩机，设计更为人性，高效，配有双节油缸，具有调节快慢的功能，节约更多时间，无线遥控，简单易学。

三轴搅拌机H型钢拔桩机特色说明

- 一体式起吊制造

- 双节油缸，具有调节快慢的功能，起拔后期更为快速的拔出，节约更多时间。

- 配备泵站

远程遥控

传统拔桩机，拔一条20米H型钢需要时间高达40分钟，我司产品只需15分钟，每天拔桩数量可达60条，其工作效率提高一倍多，一体式制造更是操作方便，省人力，只需2名操作人员。

工字钢拔桩机原理与工程应用范围

搅拌机工法桩液压拔桩机工作原理：

工法型钢拔桩机利用其夹桩器夹住桩头，液压缸强制顶压夹桩器，使之向上顶升一段距离,将桩逐段拔出,适用在粘土、砂土或含少量砾石的土层中拔工字钢或型钢桩。

SWM工法桩拔桩机工程应用范围：

工法型钢拔桩机主要用于市政建设、管道铺设、隧道工程、污水处理、支护施工中，H型钢回收再利用，减少H型钢的一次性使用，降低建筑费用。整机能够适应场地狭小、顶部空间不足的场地。

性能参数

| BY-PM300LS（立式） |
| --- |
| 额定工作压力 | 32MPa |
| 额定拔桩力 | 300T/单根 |
| 最大流量 | 160L/min |
| 最大夹紧力 | 260T |
| 适合H型钢规格 | 700mm*300mm 600mm*300mm 500mm*300mm 800mm*300mm |

| BY-PM200DS（倒式） |
| --- |
| 额定工作压力 | 32MPa |
| 额定拔桩力 | 135T/单根 |
| 最大流量 | 160L/min |
| 最大夹紧力 | 220T |
| 适合H型钢规格 | 500mm*300mm 500mm*200mm |