环评资质等级：乙  级

环评证书号：国环评证乙字第2425号

评价单位：临沂市环境保护科学研究所有限公司

建设项目环境影响报告表

项目名称：年产3000件封头生产加工项目

建设单位：济宁正圆金属结构有限公司

编制日期：2018年4月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产3000件封头生产加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 济宁正圆金属结构有限公司 |
| 法人代表 | 李建停 | 联系人 | 李建停 |
| 通讯地址 | 济宁高新区王因街道苏庄村东52m |
| 联系电话 | 15964117088 | 传真 |  | 邮政编码 | 272000 |
| 建设地点 | 济宁高新区王因街道苏庄村东52m |
| 立项审批单位 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建 技改 | 行业类别 及代码 | C3484机械零部件加工 |
| 占地面积 （平方米） | 2000 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中：环保投资（万元） | 5 | 环保投资占总投资比例 | 10% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2018年5月 |
| 工程内容及规模： 一、工程规模： 1、项目由来 济宁正圆金属结构有限公司是一家专业从事金属制品生产与销售的企业，根据市场需求，决定投资50万元建设年产3000件封头生产加工项目目，项目地址位于济宁高新区王因街道苏庄村东52m。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016修正版）、国务院[2017]第682号令《建设项目环境保护管理条例》以及国家环保部《建设项目环境保护分类管理名录（2017年）》有关规定及环保管理部门意见，该项目属于“二十二金属制品业 67、金属制品加工制造”中“其他类”，本项目不涉及电镀和喷漆工艺，该项目需要编制环境影响报告表。 济宁正圆金属结构有限公司委托我公司承担其年产3000件封头生产加工项目环境影响评价报告编制工作，我单位接受委托后，立即组织人员到项目建设场地及其周围进行实地勘查与调研，收集有关工程资料，进行该项目的工程分析、环境现状调查，依照《环境影响评价技术导则》，结合该项目的建设特点，编制该项目环境影响报告表。 2、产业政策符合性 （1）根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年第21号令修正版），本项目为年产3000件封头生产加工项目，购置机械化设备进行生产，属于允许类项目，符合国家产业政策。 （2）国土资源部、国家发展和改革委员会联合发布实施的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》对本项目没有做出限制或禁止的规定，本项目可视为允许类项目。 根据以上分析，本项目属于允许发展的产业，同时本项目建设符合有关法律法规要求及当地环保部门的要求，故本项目的建设是符合国家和地方产业政策要求的。 3、项目概况 济宁正圆金属结构有限公司年产3000件封头生产加工项目属于新建项目，项目厂址位于济宁高新区王因街道苏庄村东52m（地理位置见图1），主要建设内容包括封头生产设施以及辅助设施和公用工程等，生产车间、办公室、仓库等全部租赁。项目总投资50万元，其中环保投资5万元，总占地面积2000m2，总建筑面积1200m2；投产日期为2018年5月，形成年产3000件封头的生产规模，年销售收入100万元，年利润20万元；职工定员6人，全年生产时间300天，全年2400小时，投资回收期为2.5年。该项目经济技术指标见表1。 表1 本项目经济技术指标一览表 序 号 项 目 名 称 单 位 数 量 备注 一 生产规模 1 旋压封头 件/a 3000 二 年操作日 d 300 2400h 三 主要原辅料用量 1 钢板 t/a 170 2 焊丝 t/a 1.0 3 焊条 t/a 1.0 四 公用工程消耗量 1 水 m3/a 90 一次水 2 电 kW·h/a 6.3万 五 全厂定员 人 6 六 厂区占地面积 m2 2000 七 总建筑面积 m2 1200 八 财务评价 1 工程项目总投资 万元 50 （1） 固定资产投资 万元 20 （2） 流动资金 万元 30 2 年销售收入 万元 100 3 生产总成本 万元 80 4 年均利润总额 万元 20 5 投资回收期 年 2.5 二、工程内容： 1、项目组成 本项目项目组成见表2。 表2 本项目组成 工程类别 工程名称 工程内容 备注 主体工程 生产车间 1座，建筑面积900m2，钢结构，内设压鼓机、翻边机、等离子切割机、埋弧焊机、二保焊机、修边机等设备。 年产3000件封头 辅助工程 仓库 1座，建筑面积100 m2，钢结构，南北长，北侧放置原料，南侧放置成品。 配套工程 办公室 1座，1F，建筑面积200m2，混凝土结构，主要用于生产经营管理。 公用工程 供水 用水来自自来水管网，主要为职工生活用水，用水量为90m3/a。 排水 采取雨污分流制，分别建设雨水管网和污水管网。 供电 由王因街道供电所集中供电，年用电约6.3万KW·h。 环保工程 废气 焊接烟尘和切割粉尘：经集气罩收集由1套烟尘净化器集中处理后经1根15m排气筒排放； 修边粉尘：自然沉降后定期清扫； 厂界达标 废水 生活污水经化粪池处理后外运堆肥，不外排。 零排放 噪声 本项目产生的噪声主要为压鼓机、翻边机、等离子切割机、埋弧焊机、二保焊机、修边机等设备运行过程产生的噪声，通过选用低噪音设备，针对噪声源位置和噪声的特点分别采用减震、隔声等措施。 达标排放 固废 下脚料、焊渣、收集的粉尘：集中收集后外售处理； 零排放 废机油：暂存于危废库中，危废库防渗在水泥硬化的基础上，再采用HDPE防渗膜进行严格防渗，后委托有资质的单位处理处置； 生活垃圾由环卫部门收集处置。 2、产品方案 本项目主要产品为旋压封头，主要产品方案见表3。 表3 本项目产品方案 产品名称 单位 产量 旋压封头 件/a 3000 3、总平面布置 布置方案 本项目位于济宁高新区王因街道苏庄村东52m处，租赁区域总占地面积约2000m2，设置有生产车间、仓库和办公室，不需要建设构筑物，租赁的大车间总长50m，宽40m，工程场地地形平坦。本项目根据项目的地理位置特点和地形地势以及气象条件等情况对厂区建筑物进行了较为合理的分布。本项目厂区按照功能划分为生产区、仓储区和生活区，具体分布如下： （1）生产区：主要为生产车间，租赁一个车间，面积900m2，位于厂区东侧。 （2）仓储区：位于厂区西北侧，一座，面积100m2，仓库内北侧为原料区，仓库内南侧为产品区。 （3）办公生活区：主要为办公室1座，位于厂区南侧，用于生产经营管理。 （4）道路系统规划：从交通便捷要求出发，合理布置厂区内部道路，以形成完整的道路系统，因人流和货流量较小等，依托原有道路及出入口，可以满足本项目生产需求。 2）合理性分析 （1）根据区域风频图和气象资料，本项目所在区域主导风向为S（南风），生活区位于项目所在地常年主导风向上风向位置，且生产过程产生的废气较小，对办公生活区影响较小。 （2）本项目主要噪声主要来自于压鼓机、翻边机、等离子切割机、埋弧焊机、二保焊机、修边机等运行产生的噪声，由于噪声源均布置于生产车间内，且所有的噪声源均采取一定的减震、隔声措施后，对周围环境影响较小。 （3）本项目生产区内各设施按照工艺流程进行合理布设，物料输送短捷，可以满足物料流程的需要，同时可以满足物料快捷输送的目的。 （4）本项目区各功能区布置功能分区明确，满足非生产及无关人员进入生产区的要求。 （5）本项目布局紧凑，可以满足节约占地的要求。 通过以上分析，本项目分区明确，总平面布置较好的满足了工艺流程的顺畅性，体现了物料输送的便捷性，使物料在厂区内的输送简单化，方便了生产；采取有效的治理措施后，生产废气和设备运转噪声对办公生活区的影响均较小；总图布置基本合理。 本项目厂区总平面布置见图2。主要建筑物情况见表4。 表4 本项目主要建筑物一览表 编号 工程名称 长×宽×高 建筑面积（m2） 结构 数量 1 生产车间 45m×20m×8.0m，1F 900 钢结构 1 2 仓库 25m×4m×4.0m，1F 100 钢结构 1 3 办公室 50m×4m×3.5m，1F 200 混凝土结构 1 合计 1200 4、主要原辅材料及动力消耗 本项目主要原辅材料及动力消耗见表5。 表5 本项目主要原辅材料及动力消耗一览表 序号 名称 单位 年消耗量 备注 一、原料 1 钢板 t/a 170 二、辅料 1 焊丝 t/a 1.0 2 焊条 t/a 1.0 三、动力 1 水 m3/a 90 2 电 Kw·h/a 6.3万 5、主要设备 本项目主要设备见表6。 表6 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 单位 数量（台） 用途 1 压鼓机 4200 台 1 压鼓 2 翻边机 4200 台 1 翻边 3 等离子切割机 120 台 2 下料 4 埋弧焊机 1000 台 2 焊接 5 二保焊机 500 台 1 焊接 6 修边机 4200 台 1 修边 7 烟尘净化器 / 套 1 废气处理 6、公用工程 （1）供电：本项目供电由王因街道供电所负责提供，本项目平均运行负荷约26.3kW，年用电量约为6.3万kW·h。 （2）供水：本项目用水由王因街道自来水管网提供，能够满足生产、生活需求。本项目用水主要为职工生活用水，一次水总用量约90m3/a。本项目用水情况见表7，水平衡见图3。 表7 本项目用水情况一览表 用水环节 用水规模 用水定额 用水量（m3/a） 来源 生活用水 6人 50L/人·d 90 一次水 合计 90 一次水 图3 本项目水平衡（单位：m3/a） |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 济宁市高新区位于济宁市的东北部，处于“济兖邹曲都市圈”内，西起太行山路（同济西路），东至王因镇东部镇界泗河以西，北起黄屯、王因镇北部镇界，南至接庄街道南部地界，全区总面积255km2。 本项目位于济宁高新区王因街道苏庄村东52m处。地理坐标为：N：35°28'19.2"，E：116°46'44.4"，厂址西52m为苏庄村；西北275m为杨家庄村；东南470m为北沟村；东南480m为陈家庄村。本项目敏感目标情况见表8；本项目周围敏感目标见图1及图5。 表8 本项目周围敏感目标情况 编号 名称 方位 距离（m） 规模 备注 苏庄村 W 52 500人 常住人口 杨家庄村 NW 275 620人 常住人口 北沟村 SE 470 480人 常住人口 陈家庄村 SE 480 390人 常住人口 2、地形地貌 济宁高新开发区为鲁中南泰沂、蒙山山前倾斜平原与华北平原交接洼地的中心地带。地势北高南低，地形坡度万分之二左右。地面标高+35~+38米，以平原地形为主。 境内地层自上而下有第四系、上侏罗统蒙阴组、上二迭统上石盒子组、下二迭统下石盒子组和山西组、上石炭统太原组、中石炭统本溪组、中下奥陶统和寒武系。本区地震裂度为6~7度。 本区为汶河冲积山前倾斜平原，又是泗河冲洪积扇与汶河冲积扇的迭交地带。第四系含水砂层较厚，颗粒较粗。岩性为亚粘土或粘土。 项目所在地地地形开阔平坦，海拔高程38~60米，地貌以微斜地、洼地为主，区内地基承载能力为110KPa考虑，地下水常年水位10~12m，根据地震烈度区划图（1990），该区地震烈度为7级。 3、气候、气象 济宁高新技术产业开发区为温带半湿润季风大陆性气候，四季分明，春季干旱少雨，多风，夏季高温多雨，秋季气候温和，降雨稀少，冬季干旱寒冷，雨雪稀少。年平均温度13.5℃，日最高气温42.6℃，全年平均降水量为719.2mm，降雨多集中在6～9月份。年平均蒸发量为1728.27mm。年平均日照时数为2490小时，6月最大为261.2小时，年平均相对湿度为69%，最大月均相对湿度为82%，最小为61%。年平均气压为1011.7百帕，全年无霜期为204天，冻土期为48天，最大冻土深度为0.37m。春夏两季多南风及东南风，冬季多北风及西北风，年平均风速为3.3m/s。 4、地表水 该地区属淮河水系，沂沭汶泗区，南四湖流域，为“南水北调东线工程”沿线流域，地表水流向大致自北向南，为平原型河道。周围主要河流有京杭运河、泗河、洸府河、蓼沟河、泥沟河、杨家河等。其中，泥沟河、蓼沟河穿过规划区，为洸府河的支流，泥沟河与蓼沟河交汇后在下游汇入洸府河。 京杭运河在济宁段主要为梁济运河，始于梁山县国那里，至任城区李集一带，长约90km。小新河全长10.5km，于长沟北汇入干流，为蜀山湖排水河道；老运河开挖于元朝，现存20km，始于安居镇火头湾，至许庄镇石佛村入南阳湖，北段为安居镇补泄河道，南段为济宁城区、许庄镇引排和航运河道。 泗河发源于新泰县平顶山两侧，于接庄镇东贯庄入高新区。南阳湖系众水汇集之中心，南于昭阳、独山、微山三湖相连，统称“南四湖”。任城区的东、北、西三面环湖，堤防长36.4km，湖泊面积60km2。 洸府河源于宁阳县大汶河左岸的柳沟，位于老运河以东，于李营镇何岗村东西入任城区，至石桥镇石佛村东入南阳湖，全长约60km。在任城区内长24.7km，流域面积157.69km2。汇入的支流有北跃进沟、杨家河、蓼沟河。蓼沟河为洸府河的支流，源于黄屯镇金家村东北，流经王因、黄屯两镇，至王因镇前仁美村西出境，在济宁市任城区石佛村入洸府河，后入南阳湖，全长25km。此河1953年首次开挖，经陆续疏浚、加深、筑堤，提高了防洪、排涝能力。兖州区境内河段长12.5km，宽25～46m，流域面积135.46km2。 杨家河：发源于兖州区大安镇西北部，流经兖州区18km，任城区8.5km于济兖公路桥北入洸府河干流，流域面积212.2km2，全长26.5km。 泥沟河为蓼沟河的一个支流，南北链接洸府河的支流杨家河与蓼沟河，全长约10.6km。 5、水文地质 该区为汶泗河冲洪积物组成的山前倾斜平原。由于汶泗河多次迁移改道，整个山前倾斜平原古河道发育，第四系含水砂层较厚、颗粒较粗。自东北向西南第四系地层逐源加厚、含水砂层层次增多、总厚度增大、颗粒变细。 济宁高新区地下水的主要补给来源为大气降水，其次为河流侧渗、侧向迳流以及引泗灌溉、农灌回渗等补给。 该区域第四系地下水流向为由东北向西南。根据测试资料，浅水层水力坡度为0.8-1.4‰。深、浅层间一般有厚薄不匀的粘性土相隔，深层水位低于浅层水位。浅深层水位均以水平迳流为主，垂直迳流为次。在相对隔水层薄或含水层呈现透镜体产出时，浅层水慢慢地垂直下渗补给深层水。灰岩地下水的流向与第四系孔隙水基本一致，水力坡度约为2‰，运动缓慢。第四系也隙水主要以人工开采和地下水迳流方式排出区外。据济宁市水文站地下水开采量统计，济宁市、市郊及兖州区浅层地下水开采量为4.44亿m3/a。仅济宁市区开采量就为0.85亿m3/a，从而形成了以济宁市为中心的地下水位降落漏斗。 第四第浅层水地下水埋深一般为12m左右，水位年变化幅度为2-4m。深层地下水位埋深向西南部渐变浅。气象、水文、人工开采、回灌是影响浅层、中深层地下水动态变化的主要因素。水位动态一般表现为1-5月份水位下降，5月份水位最低；6-9月份接受大气降水补给，水位回升，9月份水位最高；10-12月份降雨量减少，水位呈平缓下降状态。浅、深层地下水动态基本表现为同步升降。 6、地质结构及地震烈度 该区地质构造属鲁西断块隆起（III级）兖州断凸（IV级）单元，其边界东部为峄山断裂，西部为孙氏店断裂，北部为汶泗断裂，南部为凫山断裂。基底为泰山群变质岩系，基底之上发育古生代、中生代及新生代地层。其中，晚古生代地层中赋存丰富的工业煤层，是国家煤炭资源的重要基本。中、新生代以来，鲁西地块差异性升降运动强烈，产生了大规模凸起和断陷盆地，兖州断凸即为这一时期的产物。新生代第三纪断裂活动尤为强烈，形成东部泰山、鲁山、沂山等山脉，西部平原的山川地貌。褶皱构造表现基底与盖层有较大的差异性。基底褶皱为规模较大的复工褶皱，以紧密线型褶皱为主，形成较大的褶皱，盖层褶皱相对不发育，多为简单的单斜产状，大多向北倾，倾角较小。形成较大的褶皱为兖州向斜，轴向北东东，东半部为峄山断裂切割。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），该地区的地震动峰值加速度为0.10g，动峰速度为5～10cm/s。 7、生态资源 （1）土壤 本地区为济宁市高新技术开发区，土壤以褐土，潮土为主，土壤母质好，土壤耕性、保水保肥性好。土壤耕层容重1.3g/cm3，总孔隙度59%，有机质1.4%，全氮0.087%，碱解氮85.5mg/kg，速效磷27.7mg/kg，速效钾112mg/kg，适于玉米、小麦、花生等作物栽培。 （2）植被 植被属暖温带落叶阔叶林植被区。东部属鲁中南山地丘陵栽培植被油松、麻栎、栓皮栋林区，西部属鲁西南平原栽培植被区。由于历史的原因和长期人类活动，境内的自然植被已经绝迹。现在的植被以人工道路林网为连线，农田作物为主体，形成了乔木、灌木、草本植被相结合的群落。乔木以杨、柳、刺槐、泡桐等速生落叶、阔叶树种为主，灌木有桑、柴惠槐、月季、大小叶黄杨等，农作物以小麦、玉米、棉花、花生等为主。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、济宁高新区概况 济宁高新技术产业开发区创建于1992年5月，辖5个街道，人口25万，面积255平方公里，是国家科技创新服务体系、创新型产业集群、战略性新兴产业知识产权集群管理、科技创业孵化链条试点高新区及省级人才管理改革试验区、山东省科技金融试点高新区。 产业基础雄厚。建成工程机械、光电信息、生物技术、纺织新材料4个国家产业基地和国家北斗产业化应用示范基地，惠普、甲骨文、IBM、小松、巴斯夫、台湾联电、华为等世界500强企业落地投资，如意科技、山推股份、英特力光通信、泰丰液压、浩珂矿业、辰欣药业等一批骨干企业居全国同行业前列。 人力资源丰富。建有人才联盟、大学园、大学科技园等一批人才培养、引进、产学研结合的公共人才平台，济宁大学园引进山东大学、复旦大学等一批名校资源，惠普、甲骨文等实训中心每年培训3000-10000名IT专业人员，57所职业院校在校专业技术人才16万人，产业工人训练有素、吃苦耐劳、忠诚守信。 公共平台完善。建有生产力促进中心、留学生创业园、产学研基地、创意大厦等创新载体，17个行业公共技术平台开放运营，建成3家国家科技企业孵化器，各类孵化器加速器面积突破200万平方米，省级以上工程（技术）中心、博士工作站、院士工作站等100余家，形成了涵盖项目发现、团队构建、企业孵化、技术支持、法务商务等全价值链的创业服务体系。 科技金融活跃。建设了吴泰闸金融街、杨桥金融组团、财富中心等金融载体，聚集了近百家银行、证券、担保、保险、基金等金融机构，设立了济宁市首家科技小贷公司，20支创投、风投、天使基金规模突破50亿元，可为科技企业和创新人才提供全方位、专业化、定制化投融资解决方案。 功能配套齐全。加快建设济宁复合中心，科技新城核心区面积拓展到17.6平方公里，建设了15年一贯制国际学校、三级甲等医院、科技中心、印象吟龙湾、永旺购物中心、东部绿洲、蓼河湿地，以及创意SOHO、专家公寓、企业家园、青年公寓等科研、教育、商务、金融、居住、生活、社交、休闲功能载体，区域整体环境通过ISO14001认证，已由单一工业园区跨入创新型国际化科技新城建设的新阶段。 营商环境领先。与先进高新区对标，向一流高新区学习，建成了全省一流的数字化市民中心，在全省率先开通经济和社会事务服务呼叫中心，创造了“小区域、大平台，小政府、大社会，小机关、大服务，小街道、大社区”体制优势，是山东省行政审批最少、服务效率最高、发展环境最优、市场活力最强的地区之一。2015年，经济总量居全国国家高新区30强，综合实力跻身国家高新区第一方阵，主要经济指标位列山东省国家高新区前三位，以占济宁市2.3%的土地面积，创造了全市13.3%的地区生产总值，集聚了全市48%的高新技术企业、85%的科技企业孵化载体和45%的“511计划”人才。 2017年一季度，济宁高新区完成国内生产总值127.34亿元，同比增长6.2%；其中第一产业增长1.1%，第二产业增长6.9%，第三产业增长5.7%。完成公共财政预算收入9.44亿元，增长0.3%；完成固定资产投资83.03亿元，增长10.6%(高于全市7.1个百分点）；规模以上工业增加值增长6.42%，实际利用外资2.1亿美元，下降-50.3%；实际利用内资3.2亿元；实现进出口总值20.14亿元，增长22.6%；其中出口10.43亿元，增长10.1%，多数经济指标增幅高于全市平均水平。 二、文物保护、风景区等 项目评价范围内无国家和省级的文物古迹保护对象，也无重点保护风景旅游区。 三、济宁市城区集中式饮用水水源保护区概况 济宁市主要水源地共计9个饮用水水源地，全部为地下水水源地。即市辖区5个，分别是城北水源地、南营水源地、贾村水源地、南水厂水源地、东厂水源地；兖州市2个，分别是东郊水源地和西郊水源地；邹城市1个，即唐村水源地；曲阜市1个，即南泉水源地。市辖区5个水源地，该水源地已于1998年划分审批，目前运行良好，未受到污染。现供水的水源地为3个，既城北水源地、贾村水源地、南水厂水源地，供水统一由市来水公司负责。3个水源地共有取水井66个，可开采水量为27万m3/a，实际开采量为24万m3/a，所有水都取自地下深层中砂孔隙水。 市辖区水源地的划分范围为： 一级保护区为饮用水水井周围半径30米范围。二级保护区面积为约66平方公里。 城北水源地（包括北水厂和西水厂及其相连的水源地），面积约52平方公里；南营水源地，面积约4平方公里；贾村水源地，面积6.6平方公里；南水厂水源地，面积0.8平方公里；东水厂水源地面积2.5平方公里。 ①东水厂水源地：位于樱花集团东邻、太白路东首；②南水厂水源地：位于南辛庄水厂；③南营水源地：位于济宁市高新技术开发区内；④贾村水源地：位于共青团路济宁市自来水公司南临；⑤城北水源地：位于草桥口市场（老自来水厂）。 另根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》，该区域生态保护红线区为以水源地为中心，向外径向距离为200m的多边形区域。 本项目距离水源地较远（最近约12.0km），不在饮用水水源保护区范围内，济宁市集中饮用水水源保护区见图6。 四、污水处理厂概况 济宁高新区污水处理厂总的设计处理规模为8万m3/d，位于济宁高新区东部，一期总投资4000万元，处理规模为4万m3/d，于2006年6月17日开始建设，2007年2月底，设施出水稳定达标排放，2007年底通过了山东省环保局的工程竣工验收正式投入使用。二期2万m3/d工程2009年6月建成投运，2009年10月开工建设了升级改造工程，在原有处理工艺的基础上采用“强化生化系统+化学除磷+滤池过滤”工艺。 本项目废水经济宁市高新区污水处理厂处理符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准，排入泥沟河，继而排入蓼沟河，最后进入南四湖，进出水水质见表9。 济宁市高新区污水处理厂处理工艺大致分为三部分：物理处理单元、生物化学处理单元和污泥处理单元，污水处理工艺流程图见下图。 表9 济宁市高新区污水处理厂进出水水质指标单位：mg/L 名称 水质类别 CODcr BOD5 悬浮物 氨氮 济宁市高新区污水处理厂 进水 500 250 320 30 出水 50 10 10 5 排放标准 50 10 10 5（8） 图7 济宁高新区污水处理厂污水处理工艺流程图 污水管网未覆盖至本项目区域，故本项目生活污水经化粪池处理后外运堆肥，不外排。 五、南水北调东线工程（山东段）概况 根据《南水北调东线工程规划》（修订版），南水北调东线工程的输水路线为：经韩庄运河、不老河入南四湖，经梁济运河入东平湖，经位山隧洞穿黄河，由鲁北输水线路出境。 南水北调工程是解决我国北方地区水资源短缺问题的重大基础设施项目，主要供水目标为黄淮海平原东部和山东半岛，解决苏北、山东东部河北东南部以及津浦铁路沿线的城市缺水问题，并可作为天津市的补充水源，输水主干线全长1150km，其中黄河以南660km，黄河以北490km，输水渠道的90%可利用现有渠道和湖泊。 南水北调东线工程能否顺利实施关键在于治污，山东段水污染防治作为东线治污工作的重要组成部分，是促进南水北调东线工程建设的一项至关重要的工作。 按照《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准（山东省地方标准DB37/599－2006）》及（2016）修改单保护区域中的标准要求： 表10 《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》及 (2016)修改单 指标 BOD5（mg/L） COD（mg/L） SS （mg/L） 石油类（mg/L） NH3-N（mg/L） 总氮（mg/L） 依据 标准值 20 60 30 5 10 20 一般保护区域标准 标准值 10 50 20 3 5 15 重点保护区域标准 本标准适用于山东省境内南水北调输水干线汇水区域内所有排污单位水污染物的排放管理、建设项目的环境影响评价、建设项目环境保护设施设计、竣工验收及其投产后的排放管理。根据《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）和南水北调东线工程调水水质要求，将山东省南水北调沿线汇水区域划分为下列三类控制区。 核心保护区域指：山东省南水北调东线工程干渠大堤和所流经湖泊大堤（这两种大堤以下简称“沿线大堤”）内的全部区域。 重点保护区域指：核心保护区域向外延伸15km的汇水区域。 一般保护区域指：除以上核心保护区域和重点保护区域以外的其他调水沿线汇水区域。 本项目厂区距离南水北调济宁段最近距离约21km，本项目厂区位于山东省南水北调沿线一般保护区域内。

# 环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、空气质量 本项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据济宁市大气环境质量2016年11月份13县市区排名：2017年11月份济宁高新区空气质量月报表见下表。 表11 2017年11月份高新区空气质量月报表 监测项目 二氧化硫（ug/m3） 二氧化氮（ug/m3） 可吸入颗粒物 （ug/m3） 细颗粒物 （ug/m3） 日均值 36 36 125 62 由上表可知，该区域环境空气质量良好，可吸入颗粒物、细颗粒物、SO2、NO2等指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境 项目区附近的河流为廖沟河、洸府河，根据山东省省控重点河流水质状况发布的数据，项目周边地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准。 表12 地表水现状检测结果一览表 监测日期 河流/断面 采样时间 监测项目 pH 高锰酸盐指数mg/L 氨氮 mg/L 溶解氧 mg/L 水温 ℃ 2017-9-26 洸府河/东石佛断面 20：00 8.57 6.17 0.37 7.82 24.4 IV类标准 6-9 ≦10 ≦1.5 ≥3 / 根据济宁市环境自动监测监控系统的相关数据，洸府河的氨氮、高锰酸盐指数、溶解氧三项指标均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类的标准要求。 3、地下水环境 济宁市区生活饮用水来自地下水，共设置4个国控地下水监测点位，新增3个监测点位，全部为市自来水公司在用抽水井。2017年11月进行了地下水水质监测。 监测项目为《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中的23项（环函〔2005〕47号确定的项目），即pH值、总硬度、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、总大肠菌群。监测数据见下表： 表13 2017年11月份济宁市地下水饮用水源地水质监测数据 采样水井 马庄 柏行 黎寨 黎北 大务屯 滨河大道 小屯 执行标准 采样时间 监测项目 2017-11-06 pH（无量纲） 7.23 7.33 7.35 7.29 7.26 7.28 7.29 6.5-8.5 总硬度(mg/L) 399.4 365.3 315.8 290.5 218.1 247.5 400.9 ≤450 硫酸盐(mg/L) 54.9 38.3 37.5 38.6 24.0 50.0 50.2 ≤250 氯化物(mg/L) 56.8 43.8 49.4 42.4 12.2 43.7 53.9 ≤250 铁(mg/L) 0.3L 0.3L 0.3L 0.3L 0.3L 0.3L 0.3L ≤0.3 锰(mg/L) 0.1L 0.1L 0.1L 0.1L 0.1L 0.1L 0.1L ≤0.1 铜(mg/L) 0.005L 0.005L 0.005L 0.005L 0.005L 0.005L 0.005L ≤1.0 锌(mg/L) 0.05L 0.05L 0.05L | 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L ≤1.0 挥发酚(mg/L) 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L ≤0.002 阴离子表面活性剂(mg/L) 0.050L 0.050L 0.050L 0.050L 0.050L 0.050L 0.050L ≤0.3 高锰酸盐指数(mg/L) 0.44 0.45 0.42 0.43 0.45 0.44 0.43 ≤3.0 硝酸盐(mg/L) 5.76 6.30 6.68 7.09 2.35 | 1.60 14.0 ≤20 亚硝酸盐(mg/L) 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L ≤0.02 氨氮(mg/L) 0.02L 0.02L 0.02L 0.02L 0.02L 0.02L 0.02L ≤0.2 氟化物(mg/L) 0.31 0.36 0.35 0.34 0.39 0.34 0.39 ≤1.0 氰化物(mg/L) 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L ≤0.05 汞(mg/L) 0.00005L 0.00005L 0.00005L 0.00005L 0.00005L 0.00005L 0.00005L ≤0.001 砷(mg/L) 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.0010L 0.0010L 0.0010L ≤0.05 硒(mg/L) 0.0004L 0.0004L 0.0004L 0.0004L 0.0004L 0.0004L 0.0004L ≤0.01 镉(mg/L) 0.0005L 0.0005L 0.0005L 0.0005L | 0.0005L 0.0005L 0.0005L ≤0.01 六价铬(mg/L) 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L ≤0.05 铅(mg/L) 0.0025L 0.0025L 0.0025L 0.0025L 0.0025L 0.0025L 0.0025L ≤0.05 总大肠菌群(个/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 ≤3.0 根据监测结果，监测的4个国控地下水监测点位水质全部达标，新增的3个地下水监测点位水质全部达标。说明项目所在区域地下水状况良好，满足《地下水质量标准》(GB14848-1993)Ⅲ类标准。 4、声环境质量 评价区域属于居住、商业和工业混杂区域，确定声环境功能为2类功能区域，评价区域平均噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096 -2008）2类功能区标准要求。 5、生态环境 建设项目所在地绿化率较高，生态环境好。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表14 主要环境目标一览表 编号 名称 方位 距离（m） 规模 保护级别 苏庄村 W 52 500人 《环境空气质量标准》二级标准 杨家庄村 | NW 275 620人 北沟村 SE 470 480人 陈家庄村 SE 480 390人 厂区周围地下水 / / / 《地下水质量标准》Ⅲ类标准 厂界 E、S、 W、N 1 / 《声环境质量标准》2类标准 |

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 SO2、NO2、PM10和PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表15 环境空气质量执行标准 污染物 浓度限值（μg/m3） 取值时间 二级标准 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 SO2 年平均 60 24小时平均 150 1小时平均 500 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 2、地表水环境质量标准 区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 表16 地表水环境质量标准 项目 pH COD BOD5 氨氮 总磷（ P计） Ⅳ类标准 6~9 ≤30mg/L ≤6mg/L ≤1.5mg/L | ≤0.3mg/L 3、地下水环境质量标准 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。 表17 地下水环境质量标准限值 项目 色（度） 高锰酸盐指数 pH 氨氮 总硬度 Ⅲ类标准 ≤15 ≤3.0 mg/L 6.5~8.5 ≤0.2mg/L ≤450 mg/L 4、声环境质量标准 区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准。 表18 声环境质量标准限值 类别 适用区域 昼间 夜间 2 居住、商业、工业混杂区 60dB(A) | 50 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气污染物排放标准 本项目颗粒物执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区域（高新区）的排放要求； 无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2无组织排放监控浓度限值。 表19 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率kg/h 无组织排放监控限值（mg/Nm3） 颗粒物 - 3.5 （h=15m） 1.0 表20 山东省区域性大气污染物综合排放标准（重点控制区域） 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 颗粒物 10 2、废水污染物排放标准 本项目废水排放执行《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37/599-2006）修改单（鲁质监标发[2011]35号）中的一般保护区域标准。全盐量参考关于批准发布《<山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准>等4项标准增加全盐量指标限值修改单》的通知（鲁质监标发[2014]7号），总氮参考关于批准发布《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》等7项标准修改单的通知（鲁质监标发[2016]46号）。 表21 废水排放标准限值 标准 类别 标准限值 DB37/599-2006 COD 60mg/L BOD5 20mg/L 悬浮物 30mg/L 动植物油 5mg/L 氨氮 10mg/L pH值 6-9 全盐量 1600mg/L 总氮 20m g/L 3、噪声排放标准 本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类功能区标准。 表22 噪声评价标准限值 标准 昼间dB(A) 夜间dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准 | 60 50 4、固体废物排放标准 本项目固废贮存、处置场的建设按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目外排污染物中没有属于总量控制的污染物排放，不需要申请污染物总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目为年产3000件封头生产加工项目，钢板经切割下料、焊接、压鼓、翻边、修边处理后成型，即可入库。本项目主要工艺流程如下： 1）切割下料工序 切割下料：外购原材料钢板进厂后，通过切割机进行切割下料； 该工序产生的污染物主要是金属粉尘（G1-1）、下脚料（S1-1）、金属落地粉尘（S1-2）、切割机运转噪声（N1-1）。 2）焊接工序 焊接：按要求将机加工成的各部件利用焊机进行焊接； 该工序产生的污染主要是焊渣（S1-2）、焊接烟尘（G1-2）、焊接噪声（N1-2）。 3）压鼓、翻边工序 压鼓：利用压鼓机进行压鼓处理； 翻边：压鼓完成后利用翻边机进行翻边处理； 该工序产生的污染主要是压鼓机运转噪声（N1-3）、翻边机运转噪声（N1-4）。 4）修边工序 利用修边机对产品的表面进行修磨处理。 该工序产生的污染主要是金属粉尘（G1-3）、金属落地粉尘（S1-4）、修边机运转噪声（N1-5）。 5）入库工序 将成品旋压封头入库。 本项目生产工艺流程及产污环节见图8。 图8 本项目生产工艺及产污环节图

主要污染工序： 1、废气：本项目生产过程中产生的废气主要是切割、修边产生的金属粉尘、焊接产生的焊接烟尘。 2、废水：本项目生产过程中废水主要为职工生活污水。 3、噪声：本项目生产过程中产生的噪声源主要包括压鼓机、翻边机、等离子切割机、埋弧焊机、二保焊机、修边机等设备运转噪声。 4、固体废物：本项目生产过程中产生的固体废物主要包括下脚料、金属粉尘、焊渣、废机油及职工生活垃圾。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生情况（单位） | 处理后排放情况 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 切割、焊接 | 粉尘 （有组织） | 15.3 mg/m3 | 1.53mg/m3 |
|  |  |  | 23.04kg/a | 2.3kg/a |
|  | 焊接 | 粉尘 （无组织） | 1.03kg/a | 1.03kg/a |
|  | 切割 | 粉尘 （无组织） | 1.53kg/a | 1.53kg/a |
|  | 修边 | 粉尘 （无组织） | 1.7kg/a | 1.7kg/a |
| 水 污染物 | 生活废水 | COD | 400mg/L | 资源化利用 |
|  |  |  | 0.029t/a |  |
|  |  | SS | 300mg/L |  |
|  |  |  | 0.022t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L |  |
|  |  |  | 0.003t/a |  |
| 固体 污染物 | 生产 | 下脚料 | 17 t/a | 零排放 |
|  |  | 金属粉尘 | 25kg/a |  |
|  |  | 焊渣 | 0.004 t/a |  |
|  |  | 废机油 | 0.01t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.9t/a |  |
| 噪声 | 本项目生产过程中产生的噪声源主要包括压鼓机、翻边机、等离子切割机、埋弧焊机、二保焊机、修边机等设备运转噪声。 |
| 其他 |  |
| 主要生态影响 本项目为新建项目，于2018年5月建成投产。本项目占地内主要野生植物物种是草科植物，野生动物物种类别较少，主要存在昆虫纲类动物，所占区域内没有珍稀动植物物种，故生态环境质量一般。本项目租赁已经建成的生产车间进行生产，不在扰动地表建设构筑物，对周边生态环境影响较小。 |

# 环境影响分析

| 施工期环境影响简要分析： 本项目投产日期为2018年5月，租赁现有厂房进行生产，主要是购进设备进行安装即可生产，施工时间短，故在此不在进行详细分析。 |
| --- |
| 营运期环境影响分析： 一、本项目环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目生产过程中产生的废气主要是切割下料金属粉尘、修边粉尘、焊接烟尘。 （1）有组织：切割粉尘、焊接烟尘 1）切割修边粉尘 项目在下料、修边的过程中，会产生少量的粉尘，类比同类企业《山东世纪铭机械科技有限公司机械加工制造项目》，下料、修边粉尘的产生量约占原材料的0.1‰，本项目所用原材料的量为170t/a，经计算，本项目粉尘的产生量为17kg/a，修边粉尘产生量较小，约占粉尘产生总量的10%，约1.7kg/a，则切割产生的粉尘量为15.3kg/a，下料切割时会有钢铁粉尘产生，这些颗粒物的主要成分为金属，采用集气罩（收集效率为90%）收集后经烟尘净化器处理（处理效率90%）后由15m排气筒高空排放。 2）焊接烟尘 本项目封头生产过程中有焊接工序，焊接过程中会有少量烟尘颗粒产生和排放。焊接烟尘由金属及非金属在过热条件下产生的蒸发气体经氧化和冷凝而形成的。焊接烟尘的主要化学成分取决于焊接材料（焊丝、焊条、焊剂等）和被焊接材料的成分及其蒸发的难易，主要是一些金属氧化物。 根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（《上海环境科学》孙大光、马小凡）以及《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》（太原市机械电子工业局 郭永葆），不同成分的焊接材料在实施焊接时产生的不同成分的焊接烟尘，常用结构钢焊条不同焊接方法的发尘量见表23。 表23 不同焊接方法的发尘量 焊接方法 焊接材料 施焊时发尘量 （mg/min） 焊接材料的发尘量（g/kg） | CO2焊 实芯焊条（直径1.6mm） 450~650 5~8 药芯焊条（直径1.6mm） 700~900 7~10 埋弧焊 实芯焊丝（直径5.0mm） 10~40 0.1~0.3 生产车间主要采用逆变焊机（二保焊）和埋弧焊机。由上述资料，埋弧焊产尘量约10~40mg/min，二保焊产尘量约700~900mg/min。本项目焊条、焊丝使用量共2t/a，其中使用药芯焊条1t/a，烟尘的产生量为10kg/a（10g/kg×1×103kg/a=10kg）；埋弧焊使用焊丝1t/a，烟尘的产生量为0.3kg/a（0.3g/kg×1×103kg/a=0.3kg）。上述两种焊接方式年产生焊接烟尘的量共计10.3kg，产生量较小。本项目焊接工序设置焊接区，焊接烟尘采用集气罩收集，收集后由烟尘净化器，处理后经15m高排气筒高空排放。 切割粉尘产生量为15.3kg/a、焊接烟尘产生量为10.3kg/a，经集气罩收集后由一套烟尘净化器处理后，集气罩收集效率为90%，处理效率为90%，处理后由1台1000m3/h的引风机引至1根15m高排气筒高空排放，年加工小时数按1500h计算，处理后粉尘排放量为2.3kg/a，排放浓度为1.53mg/m3，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区域（高新区）的排放要求。排放速率为0.0015kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。 切割粉尘无组织排放量为1.53kg/a、焊接烟尘无组织排放量为1.03kg/a。 （2）无组织废气：主要有未收集的切割粉尘、焊接烟尘及修边粉尘。 1）未收集的切割粉尘量为1.53kg/a，应加强车间通排风措施。 2）未收集的焊接烟尘量为1.03kg/a，应加强车间通排风措施。 3）修边粉尘产生量为1.7kg/a，由于产生量较小，金属粉尘比重比较大，自然沉降，应加强车间通排风措施。 经采取上述措施后，本项目粉尘厂界排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 2、地表水环境影响分析 1）源项分析 本项目用水主要为职工生活用水，项目总用水量约90m3/a。 职工生活用水：本项目职工定员6人，均不住宿，用水定额为50L/人·d，产污系数按0.8计，经推算本项目职工生活用水量为90m3/a，污水产生量约72m3/a；废水中主要的污染物为COD、SS和氨氮，原始浓度分别约为400mg/L、300mg/L和35mg/L，产生量分别约为0.029t/a、0.022t/a和0.003t/a。 2）治理措施及影响分析 本项目生产过程产生的废水主要为生活污水。 生活污水产生量为72m3/a，经化粪池处理后外运堆肥，实现资源化利用，不会对周围地表水环境产生不利影响。 3、地下水环境影响分析 1）地下水污染途径分析 （1）化粪池、污水管网废水跑冒滴漏产生污染物下渗对周围地下水造成污染。 （2）危废废物跑冒滴漏产生污染物下渗对周围地下水造成污染。 通过以上分析，本项目可能造成地下水污染的途径主要为污水管网、池体池壁下渗、危废储存地面下渗等2个类型。 主要防渗措施 本项目针对污染途径类型均采取相应的防治措施，本项目主要地下水污染途径及采取的防治措施情况见表24。 表24 本项目地下水污染途径及应采取的防制措施 污染途径 污染环节 污染防治措施 池体、池壁渗漏 化粪池、污水管网 ①自然地基采用粘土夯实硬化； ②池体建设应采用高标号防渗混凝土； ③污水管网、池底及池壁防渗及防腐处理。如采用土工布膜衬垫、塑料树脂夹层等； ④池体内衬防腐、耐高温材料； ⑤混凝土浇铸严格按照相关防渗规定防止出现混凝土裂缝； ⑥按照水压计算，设计足够厚度的钢筋混凝土结构。 地面渗漏 危废库 ①自然地基采用粘土夯实硬化； ②地面建设应采用防渗钢筋混凝土面层； ③地面防渗及防腐处理。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设。渗透系数不大于10-10cm/s。 本项目对地下水造成影响的环节主要是化粪池、污水管网和危废库等存储环节。本项目产生和储存处各构筑物及地坪均采取防渗措施后，本项目建设和生产对地下水环境质量影响较小。 4、声环境影响分析 1）源项分析 本项目生产过程中产生的噪声源主要包压鼓机、翻边机、等离子切割机、埋弧焊机、二保焊机、修边机等设备运转噪声。噪声源强见表25。 表25 本项目主要噪声源情况 序号 名称 源强 数量（台） 排放规律 1 切割机 80dB(A) 2 连续 2 压鼓机 75dB(A) 1 连续 3 翻边机 75dB(A) 1 连续 4 焊机 70dB(A) 3 连续 5 修边机 75dB(A) 1 连续 2）防治措施及影响分析 项目噪声源主要集中在生产车间内，本项目选用低噪音设备，合理布置噪声源位置，在针对噪声源位置和噪声的特点分别采用减震、隔声、消声等措施，各设备噪声治理情况见表26。 表26 本项目主要噪声源及降噪措施 序号 名称 源强 降噪措施 降噪后噪声源强 1 切割机 80dB(A) 减震、隔声 55dB(A) 2 压鼓机 75dB(A) 减震、隔声 50dB(A) 3 翻边机 75dB(A) 减震、隔声 50dB(A) 4 焊机 70dB(A) 减震、隔声 45dB(A) 5 修边机 75dB(A) 减震、隔声 50dB(A) 预计采取以上措施后，经距离衰减，厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求，对周围声环境质量影响较小。 固废环境影响分析 1）源项分析 本项目生产过程中产生的固体废物主要包括下脚料、金属粉尘、焊渣、废机油及职工生活垃圾。 （1）下脚料：本项目切割等工序产生下脚料，产生量占原料用量1%，主要为钢板，经推算下脚料的产生量为17t/a。 （2）金属粉尘：产生量为25kg/a，主要包括净化器收尘20.74kg/a和散落在车间地面的粉尘4.26kg/a。 （3）焊渣：焊接过程中会产生焊渣，根据调查类比分析，焊接过程中根据焊条质量、操作水平不同，产渣率有所变化，该项目焊渣产生量约占焊接材料使用量的0.2%，该项目焊渣产生量约为0.004t/a。该废渣收集后外售给物资回收部门，不外排。 （4）废机油：养护设备产生废机油产生量约0.01t/a，属于危险固废，废物类别HW08，废物代码：900-218-08，不能随意丢弃，置于专门的危废储存罐内，分类存放于危废间，委托有资质单位处理。 （5）生活垃圾：本项目职工定员6人，均不住宿，根据垃圾排污系数为非住宿人员0.5kg/人·d推算，本项目职工生活产生的垃圾量约为0.9t/a。 2）处置措施及影响分析 本项目一般固体废物产生及处置措施详见表27。 表27 本项目一般固体废物产生及处理措施 类 型 名称 形态 主要成分 产生量 （t/a） 危废类别 代码 处理措施 一 般 固 废 下脚料 固态 钢板角料 17 -- 收集后外售 金属粉尘 固态 金属颗粒 0.025 -- 收集后外售 焊渣 固态 金属氧化物 0.004 -- 收集后外售 生活垃圾 固态 塑料、废纸、餐余垃圾 0.9 -- 由环卫部门统一收集集中处理 合计 17.929 本项目危险废物产生及处置措施详见表28。 表28 工程分析中危险废物汇总样表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废机油 HW08 900-218-08 0.01t/a 设备维修 液态 废油 主要成分有 C15-C36 的烷烃、多环 芳烃（PAHs）、 烯烃、苯系 物、酚类等 每1年处理一 毒性、易燃性 收集后，分类暂存于危废间，定期委托有资质部门处置 此外，工程还应积极采用先进技术，注重清洁生产，在生产过程中尽量降低固废的产生量。工程产生的固体废物要及时运走，不要积存，尽可能减轻对周围环境的影响。 本项目生产过程中产生的废机油属于危险废物，其收集、贮存和外运，采取以下措施： ①企业应及时将生产过程产生的各种危险废物进行处理，在未处理期间，应集中收集，专人管理，集中贮存，各类危废应按性质不同分类进行贮存。 ②工程应建设危险废物暂存库，危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求。贮存场所要防风、防雨、防晒、防渗，避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7厘米/秒)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ③公司应设置专门危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置，按月统计危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告，定期。 ④危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好五联单转运手续，并必须交由有资质的单位承运。 ⑤危险废物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 ⑥危险废物处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 ⑦危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 ⑧一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 本项目固体废物产生总量约为17.939t/a，其中危险废物产生总量约为0.01t/a，通过采取措施后，一般工业固体废物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求，危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，不会对周围环境产生不利影响。 6、环境风险分析 1）风险物质识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2004），凡符合表1-1中易燃物质和爆炸性物质标准的物质均视为火灾、爆炸危险物质。本项目所用原辅材料无易燃易爆等物质。 2）重大危险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目所用原辅材料和产品均不构成重大危险源。 3）源项分析 本项目主要的危险因素来自生产车间，主要风险类型为火灾。一旦发生着火事故，就会造成严重的破坏。 导致事故发生的原因：生产过程中疏忽了安全防火的管理；只注重生产，不重视安全防火，生产和管理人员消防安全意识淡薄；电气线路乱拉乱接，电器元件残缺、裸露，产品乱堆乱放，电气线路和设备的设计、施工不规范，生产疏于管理，不重视维修检查等，均易引发火灾事故。 4）最大可信事故 根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004的定义，最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。而重大事故是指导致有毒有害物质泄漏的火灾、爆炸和有毒有害物质泄漏事故，给公众带来严重危害，对环境造成严重污染。 综合上述分析，本项目最大可信事故确定为电气线路等短路燃烧引起的火灾、爆炸事故。 5）事故防范措施 （1）总体布局和建筑物 a、平面布置图布置严格执行国家的有关防火、防爆和安全卫生标准、规范，满足生产工艺流程的需要，符合生产过程中对防火、防爆、安全卫生、运输、安装及检修的要求。 b、工艺装置应尽量采用露天或敞开框架布置，对易燃易爆封闭厂房尽量加大门窗泄压面积或采用屋面泄压，并加强通风换气，避免死角造成易燃易爆、有毒有害物质聚集。 c、火灾爆炸危险场所的建构筑物的结构形式以及选用材料符合防火防爆要求。本项目工艺装置建筑耐火等级均为二级，根据生产类别的不同做相应处理，以达到二级耐火时限要求。 d、合理设计装置内外竖向标高，使雨水排放顺畅。 e、装置内设逃逸通道，以便发生事故时人员的安全撤离。 （2）原辅材料贮运安全防范措施 a、按有关规定在厂房和建筑物内设置专门的贮存区。严格遵守防护工作制度，加强防火管理，加强宣传教育，加强医疗卫生预防措施，讲究环境卫生和个人卫生。 b、定期检修设备，尽可能采用机械化自动化先进技术。防治由于设备漏电等引发火灾事故。 c、对于塔类、建（构）筑物，增加相应的防雷措施。对于新建的爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均采取静电接地措施。 d、所有易爆炸的场所，应设置应急气源和相应的气防检测仪器。 （3）消防、防毒 a、按规范设置消防系统，装置区内提供了足够的消防栓，并配以泡沫消防系统。根据不同介质的特性，工艺装置设备框架均设置半固定式水消防竖管，并配备相应灭火器具。 b、加强维护与管理，严禁跑、冒、滴、露现象的发生。 c、生产装置尽量采用开放式布置，减少有毒有害物质的积聚；厂房设置机械通风排毒装置，使车间空气中有害物质的浓度在规定容许的范围之内。 d、对接触有毒岗位的作业人员定期进行体检，建立职工健康档案卡，加强对职业病的防治工作。 e、各岗位按最大班人数配备必要的劳动保护用品，如自给式呼吸器、防毒面具、防护眼镜、防护手套、防护鞋、防护服等。 6）事故应急预案 （1）岗位人员立即停车缷压切断致灾源，现场值班人员最大限度组织自救，并组织炉顶人员疏散。 （2）发生火灾事故后，应急救援小组要及时组织抢险小组进行现场抢险救护，及时控制致灾源（如采取紧急停车、关闭阀门等措施）；通过采取有效的控制措施迅速排除现场灾患，消除危害。 （3）迅速向厂调度室、应急救援指挥部、车间、值班长汇报事故发生原因；接到报警后，迅速查清泄漏原因、通知维修人员、消防人员迅速赶到现场。 （4）抢险小组成员要在指挥小组的合理指挥下按照预案程序及时进行现场人员、设备的救护工作，组织现场无关人员和受害人员及设备的安全转移，根据现场情况及时报告救援指挥小组，指挥小组根据汇报情况决定事故救援的升级上报和组织协调处理。 （5）救援人员进入现场后，配带好空气呼吸器等防护用品进入事故现场，查明有无中毒人员，以最快的速度将其送离现场。 （6）消防人员可根据火灾情况采取相应措施；救援指挥小组要在事故发生时及时确定上风向并通知所有在场人员，救护人员和伤者及现场无关人员按安全路线向上风向撤离。在安全距离内小组要及时设立警戒标志或警戒线，防止无关人员擅自进入危险区。 （7）环保部门接到报警后，应迅速佩戴好空气呼吸器等防护用品进入事故现场，监测浓度，预测事故影响，采取相应措施。发生火灾事故后，要及时分析、检测现场环境及危害程度，如着火要检测、分析火势蔓延的可能性和着火产生的有毒有害气体对人员的危害程度。 （8）所有电器设备和照明保持原有状态，机动车辆就地熄火，各生产人员坚守岗位迅速进行抢险，控制事故扩大。 （9）当事故得到控制，应尽快实现生产自救，同时核查事故对周围环境造成的影响以及经济损失，组织抢修队伍，确定抢修方案，尽快实施。 （10）事故调查组开展调查，查明原因，总结教训。 7）结论 落实以上各项风险防范措施，并加强安全管理，保持各项安全设施有效地运行，在以此为前提的情况下，可将事故风险概率和影响程度降至最低。 二、特征污染物排放情况 本项目生产过程中不产生特征污染物。 三、环境防护距离的确定 1、大气环境防护距离 大气环境防护距离采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）A1估算模式，通过将数据带入环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室网站下载的大气环境防护距离计算软件，大气环境防护距离计算结果见表29。 表29 大气环境防护距离计算结果 污染物名称 生产车间 粉尘 无组织排放量（kg/h） 0.0018 面源长（m） 45 面源宽（m） 20 标准浓度限值（mg/m3） 0.45 计算结果 无超标点 由计算结果可知，本项目粉尘无组织排放厂界无超标点，满足大气环境防护距离要求，对周围空气环境质量影响较小。 2、卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，卫生防护距离按下式计算： Cm－标准浓度限值（mg/m3） L－工业企业所需卫生防护距离（m） r－有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m),根据生产单元的占地面积S(m2)计算，r=(S/()0.5。 A、B、C、D－卫生防护距离计算系数，无因次。由《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB13201－91）中表5查取。 Qc－有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）。 Cm为一次浓度限值时， A、B、C、D分别取470、0.021、1.85、0.84。 卫生防护距离计算结果见表30。 表30 卫生防护距离计算结果 污染物名称 生产车间 粉尘 无组织排放量（kg/h） 0.0018 建筑面积（m2） 900 标准浓度限值（mg/m3） 0.45 计算结果 1.82 由计算结果可知，本项目生产车间粉尘卫生防护距离为1.82m。根据《有害气体无组织排放控制与工业企业环境防护距离标准的制定方法》的规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m，但当两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。因此本项目生产车间卫生防护距离计算值为50m。 综上，确定本项目生产车间卫生防护距离为50m；本项目生产车间距离最近敏感目标为西74m处的苏庄村，满足卫生防护距离的要求，在此距离内应禁止建设居民定居区、学校、医院等敏感单位。本项目卫生防护距离包络线图见图9。 四、环保投资 本项目环保措施情况见表31。 表31 本项目环保措施一览表 污染类别 产污环节 采取措施 投资额（万元） 废气污染 切割粉尘、焊接烟尘（有组织） 经集气罩收集由各自烟尘净化器处理，处理后引入15m高排气筒高空排放 1.9 切割粉尘、焊接烟尘（无组织） 加强车间通风、机械通风 0.3 修边粉尘 （无组织） 自然沉降，加强车间通风、机械通风 0.3 水污染 生活污水 防渗、化粪池 0.5 噪声污染 生产设备 减震、隔声 1.0 固体废弃物 一般固废 一般固废暂存区 0.5 危险废物 危废暂存区 0.5 合计 5 五、环境管理及规范符合性分析 1、本项目与重点区域大气污染防治“十二五”规划符合性分析 《重点区域大气污染防治“十二五”规划》对山东城市群的规划范围包括：济南市、青岛市、淄博市、枣庄市、东营市、烟台市、潍坊市、济宁市、泰安市、威海市、日照市、莱芜市、临沂市、德州市、聊城市、滨州市、菏泽市等共17个地级及以上城市。该规划将上述规划区域划分为重点控制区和一般控制区域，实施差异化控制要求，制定有针对性的污染防治策略。对重点控制区，实施更严格的环境准入条件，执行重点行业污染物特别排放限值，采取更有利的污染治理措施。山东城市群重点控制区域为济南市、青岛市、淄博市、潍坊市、日照市。本项目与该规划的符合情况见表32。 表32 项目与《重点区域大气污染防治“十二五”规划》的符合性分析 要求 本项目符合性 严格环境准入、强化源头管理 依据国家产业政策的准入要求，提高“两高一资”行业的环境准入门槛，严格控制新建高耗能、高污染项目，遏制盲目重复建设，严把新建项目准入关。 本项目不属于高耗能、高污染项目。 新建项目必须配套建设先进的污染治理设施。新建燃煤锅炉必须安装高效除尘、脱硫设施，采用低氮燃烧或脱硝技术，满足排放标准要求。 本项目配备先进的污染治理设施。 加大落后产能淘汰，优化工业布局 严格按照国家发布的工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录及《产业结构调整指导目录（2011年本）》，加快落后产能淘汰步伐。 本项目不属于淘汰类项目。 加大热电联产，淘汰分散燃煤小锅炉 逐步淘汰小型燃煤锅炉。热网覆盖范围内的分散燃煤锅炉全部拆除，城市建成区、地级及以上城市市辖区逐步淘汰10蒸吨/时以下燃煤锅炉 本项目不使用锅炉。 深化二氧化硫污染治理，全面开展氮氧化物控制 加强大中型燃煤锅炉烟气治理，规模在20蒸吨/时及以上的全部实施脱硫，脱硫效率达到70%以上。 本项目不使用锅炉。 由上表可见，本项目满足《重点区域大气污染防治“十二五”规划》的要求。 2、本项目与重点流域水污染防治规划（2016-2020年）符合性分析 根据《重点流域水污染防治规划(2016-2020年)》（环水体[2017]142号），拟建项目所在济宁市属于重点流域中的淮河流域。拟建项目与该规划的符合情况见表33。 表33 项目与《重点流域水污染防治规划(2016-2020年)》的符合性分析 要求 本项目符合性 （一）促进产业转型发展 严格环境准入。根据控制单元水质目标和主体功能区规划要求，细化功能分区，实施差别化环境准入政策。江苏太湖流域停止审批增加氮磷污染物排放的新建工业项目，沿江地区严格限制新建高污染化工项目，沿海地区严格控制新建医药、农药和染料中间体项目；提高贵州乌江、清水江流域新建磷化工项目磷石膏综合利用率；福建闽江水口电站以上流域范围禁止新建、扩建制革项目，严控新建、扩建植物制浆、印染项目，九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域范围禁止新建、扩建造纸、制革、电镀、漂染行业工业项目。 拟建项目为机械配件制造行业，不在以上禁止新建项目之列。 优化空间布局。新建企业原则上均应建在工业集聚区。推进企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业集聚区集中，并实施工业集聚区生态化改造。七大重点流域干流及一级支流沿岸，切实开展石油加工、化学原料和化学品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等重点行业企业的空间分布优化，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。造纸、印染等重点行业主要分布区域新建、改建、扩建该行业项目要实行污染物排放减量置换。有序推进产业梯度转移，强化承接产业转移区域的环境监管。完善工业园区污水集中处理设施。实行“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理，入园企业应在达到国家或地方规定的排放标准后接入集中式污水处理设施处理，园区集中式污水处理设施总排口应安装自动监控系统、视频监控系统，并与环境保护主管部门联网。 强化水环境承载能力约束作用。建立水环境承载能力监测评价体系，实行承载能力监测预警，已超过承载能力的地区要统筹衔接水污染物排放总量和水功能区限制纳污总量，实施水污染物削减方案，加快调整发展规划和产业结构。现状水质劣于Ⅴ类的优先控制单元全部实施行业内新建项目重点 拟建项目为新建项目，项目不属于造纸、印染等重污染项目。 污染物排放减量置换。黄河流域湟水河、渭河、汾河等重要支流要控制造纸、煤炭和石油开采、氮肥化工、煤化工及金属冶炼等行业发展速度和经济规模。 全面取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。按照水污染防治法律法规要求，以广东省电镀、四川省造纸、河北省制革、山西省炼焦等为重点，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。 拟建项目为机械配件制造行业，不属于“十小”企业。 （二）提升工业清洁生产水平 依法实施强制性清洁生产审核。以区域性特征行业为重点，鼓励污染物排放达到国家或者地方排放标准的企业自愿开展清洁生产审核。2017 年底前，造纸行业力争完成纸浆无元素氯漂白改造或采取其他低污染制浆技术，钢铁企业焦炉完成干熄焦技术改造，氮肥行业尿素生产完成工艺冷凝液水解解析技术改造，印染行业实施低排水染整工艺改造，制药（抗生素、维生素）行业实施绿色酶法生产技术改造，制革行业实施铬减量化技术改造。 拟建项目不外排废水。 （三）实施工业污染源全面达标排放计划 加强工业污染源排放情况监管。2018 年底前，各地完成所有行业污染物排放情况评估工作，全面排查工业污染源超标排放、偷排偷放等问题。根据区域污染排放特点与环境质量改善要求，逐步实现将所有工业污染源纳入在线监控范围，及时发现超标排放行为。 深化网格化监管制度，将监管责任落实到具体责任人，全面落实“双随机”制度，加强日常环境执法工作。 拟建项目不外排废水。 加大超标排放整治力度。对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治，明确落实整改的措施、责任和时限；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，依法提请地方人民政府责令限期停业、关闭；对城市建成区内污染超标企业实施有序搬迁改造或依法关闭。持续保持环境执法高压态势，依法严肃查处偷排偷放、数据造假、屡查屡犯的企业；对涉嫌犯罪的人员，依法移送司法机关；及时向社会公布违法企业及其法人和主要责任人名单、违法事实和处罚措施等信息，充分发挥负面典型案例的震慑警示作用。地方各级环保部门根据《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》 （发改财金〔2016〕1580号）的要求，加强与相关部门的协调配合，依法依规对违法排污单位及相关人员实施联合惩戒。“十三五”期间，每年分季度向社会公布“黄牌”和“红牌”企业名单，实施分类管理；加大抽查核查力度，对企业超标现象普遍、超标企业集中地区的地方政府采取公示、挂牌督办、公开约谈、区域限批等措施。 拟建项目为新建项目，生活污水经化粪池处理后外运堆肥，不外排废水。 加强企业污染防治指导。完善行业和地方污染物排放标准体系，有序衔接排污许可证发放工作。督促、指导企业按照有关法律法规及技术规范要求严格开展自行监测和信息公开，提高企业的污染防治和环境管理水平。 拟建项目为新建项目，生活污水经化粪池处理后外运堆肥，不外排废水。 由上表可见，项目满足《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》的要求。 3、本项目与《山东省2013-2020年大气污染防治规划》与和《山东省2013-2020年大气污染防治规划二期行动计划（2016-2017年）》符合性分析 根据《山东省2013-2020年大气污染防治规划》和《山东省2013-2020年大气污染防治规划二期行动计划（2016-2017年）》文件的规定，本项目与该规划符合性分析见表34。 表34 项目与《山东省2013-2020年大气污染防治规划》符合性分析 要求 本项目符合性 《山东省2013-2020年大气污染防治规划》 严格环境准入 严格挥发性有机物排放类项目建设要求。把挥发性有机物污染控制作为建设项目环境影响评价的重要内容，采取严格的污染控制措施。新、改、扩建项目排放挥发性有机物的车间有机废气的收集率应大于90%。 符合 深化重点行业污染治理 排放挥发性有机物的生产工序要在密闭空间或设备中实施，产生的含挥发性有机物废气需进行净化处理，净化效率应大于90%。 符合 《山东省2013-2020年大气污染防治规划二期行动计划（2016-2017年）》 工业污染综合治理 加快推进挥发性有机物治理。到2017年底，全面完成石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物治理工作，达到挥发性有机物控制标准要求。 符合 由上表可见，本项目满足《山东省2013-2020年大气污染防治规划》的要求。 4、拟建项目与《山东省生态保护红线规划》符合性分析 根据《山东省生态保护红线规划》中的规定，本次生态保护红线只针对山东省陆域范围进行划定，主要包括重点生态功能区、生态功能区、生态敏感区和脆弱区等区域。根据主导生态功能生态保护红线区分属生物多样性维护、水生物多样性维护水源涵养、土壤保持防风固沙4种生态功能类型。根据《济宁市生态保护红线规划》（2016-2020年）文件，与本项目距离较近的划定的生态红线区有以下3个： （1）任城区水源涵养生态红线区：项目位于北纬35°28'19.2"，东经116°46'44.4 "，距离较远，不在“任城区水源涵养生态红线区（JN-B1-08、SD-08--B1-08区块）”范围内。（详见图10） （2）廖河沟、泗河南段生物多样性维护、水源涵养生态红线区：项目位于北纬35°28'19.2"，东经116°46'44.4 "，距离较远，不在“廖河沟、泗河南段生物多样性维护、水源涵养生态红线区（JN-B4-16、SD-08--B4-16区块）”范围内。（详见图11） （3）泗河兖州段以东水源涵养、生态多样性维护生态红线区：项目位于北纬35°28'19.2"，东经116°46'44.4 "，距离其最近点约3.0km，不在“泗河兖州段以东水源涵养、生态多样性维护生态红线区（JN-B1-02、SD-08—B1-02区块）”范围内。（详见图12） 根据上述，本项目符合《山东省生态保护红线规划》和《济宁市生态保护红线规划》（2016-2020年）要求。 六、选址合理性分析 本项目选址在济宁高新区王因街道苏庄村东52m处，本项目租赁已经建成的生产车间，不新建构筑物；占地内无不良地质，适宜建厂；项目生产运营过程中采取有效的污染防治措施后污染物达标排放，满足环境防护距离要求；对周围环境影响较小；项目周围具有水、电、暖供应有保障，交通便利等条件，周围没有风景名胜区、生态脆弱带等，故本项目选址合理。 七、建议总量控制指标 本项目无需申请总量指标。 |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 切割、焊接 | 粉尘 （有组织） | 经集气罩收集后由1套烟尘净化器处理，处理后经1根15m排气筒高空排放 | 达标排放 |
|  | 切割、焊接 | 粉尘 （无组织） | 加强车间通排风 |  |
|  | 修边粉尘 | 粉尘 （无组织） | 加强车间通排风 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 经化粪池处理后外运堆肥 | 资源化利用 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 固体废弃物 | 生产 | 下脚料 | 收集后外卖 | 零排放 |
|  |  | 金属粉尘 |  |  |
|  |  | 焊渣 |  |  |
|  |  | 废机油 | 委托有资质单位处理 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后交由环卫部门统一处理。 |  |
| 噪声 | 本项目针对噪声的特点和位置分别采用减震、隔声、消声措施后，生产过程中厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准。 |
| 其它 |  |
| 生态保护措施及预期效果 根据绿化方案，厂区内沿道路栽种常绿低矮灌木，并结合当地情况选取合适的花草及其他植物物种，将可利用的空地绿化处理以美化环境。本项目占地内原有生物物种在项目周围地域广泛存在，基本不影响评价区域的生物多样性。本项目所在区域的人工环境对生物流通起主要作用，本项目运营对生物流通的影响相对较小。尽管本项目运营对周围生态环境产生了一定的影响。但是相对于评价区域来说，本项目建设和运营对周围生态环境基本上没有产生明显的影响。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 济宁正圆金属结构有限公司年产3000件封头生产加工项目属于新建项目，项目厂址位于济宁高新区王因街道苏庄村东52m处，主要建设内容包括旋压封头生产设施以及辅助设施和公用工程等。项目总投资50万元，其中环保投资5万元，总占地面积2000m2，总建筑面积1200m2；投产日期为2018年5月，形成年产3000件旋压封头的生产规模，年销售收入100万元，年利润20万元；职工定员6人，全年生产时间300天，全年2400小时，投资回收期为2.5年。 2、产业政策符合性 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年第21号令修正版）中规定的允许类，满足《〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉》等文件相关规定要求，故项目建设符合国家和地方产业政策要求。 3、选址合理 本项目选址在济宁高新区王因街道苏庄村东52m处，本项目租赁已经建成的生产车间，不新建构筑物；占地内无不良地质，适宜建厂；项目生产运营过程中采取有效的污染防治措施后污染物达标排放，满足环境防护距离要求；对周围环境影响较小；项目周围具有水、电、暖供应有保障，交通便利等条件，周围没有风景名胜区、生态脆弱带等。故本项目在符合当地土地利用规划要求的前提下选址合理。 4、污染物排放情况 1）废气排放情况 （1）有组织废气：主要有切割粉尘和焊接烟尘 本项目切割粉尘、焊接烟尘经各自集气罩收集（收集效率90%）后由1套烟尘净化器（处理效率为90%）处理，处理后经引风机引至1根15m高排气筒高空排放，外排废气中粉尘的排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区域（高新区）的排放要求，对周围环境空气质量影响较小。 （2）无组织粉尘：主要包括未收集的切割粉尘、焊机烟尘以及修边粉尘 a、未收集的切割粉尘、焊接烟尘：加强车间通排风措施； b、修边粉尘：加强车间通排风措施。 通过采取上述措施后，本项目粉尘厂界排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。对周围环境空气质量影响较小。 2）废水排放情况 本项目废水主要为职工生活污水，经化粪池处理后外运堆肥，实现资源化利用，不外排。对周围地表水环境质量影响较小。 3）地下水污染较轻 本项目对地下水造成影响的环节主要是化粪池和危废库等存储环节。本项目产生和储存处各构筑物及地坪均采取防渗措施后，本项目建设和生产对地下水环境质量影响较小。 4）噪声达标 本项目生产过程中产生的噪声源主要包括压鼓机、翻边机、等离子切割机、埋弧焊机、二保焊机、修边机等设备运转噪声。通过选用低噪音设备并合理布置噪声源，针对噪声源位置及特点分别采取基础减振、隔声等措施后，本项目厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求，对周围声环境质量影响较小。 5）固体废物实现零排放 本项目生产过程中产生的固体废物主要包括下脚料、金属粉尘、焊渣、废机油、职工生活垃圾，各类固废分别采取收集后外售、委托有资质单位处理、由环卫部门收集处置等措施后，一般工业固体废弃物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求，危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，不会对周围环境产生不利影响。 6）环境风险水平较低 本项目运行过程中存在火灾、环境污染事故等风险，操作过程中必须严格按国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，加强监控和管理，避免火灾事故的发生。在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，工程的事故对周围影响处于可接受水平。 7）总量控制 本项目无需申请总量指标。 5、综合结论 综上所述，本项目符合国家产业政策的要求，工艺设计合理，有良好的污染物处理能力，污染物达标排放，符合清洁生产要求，在落实本报告表提出的防治污染措施的前提下，从环境保护角度考虑本项目可行。 二、必须采取的措施 1、本项目必须按照本报告表提出的各项污染防治措施予以落实。 2、严格按照消防规范设置消防栓，配备灭火器材，确保安全生产。 3、加强环境监测，防止污染物排放超标。 拟建项目三同时验收一览表35。 三、建议 1、建议企业根据自身情况开展ISO14000认证工作，制定污染物消减目标，落实责任到人，建立奖惩机制，进一步降低生产成本和消减污染物的排放总量。 2、建议企业着手进行清洁生产审核工作，并根据企业自身实际情况对清洁生产审核报告中提出的各项清洁生产措施落实到位。降低生产成本，实现污染物的源头控制，从而取得更大的经济效益和环境效益。 3、建议企业加强生产安全管理，提高员工安全意识，生产过程中加强运行管理，严格执行操作规程，确保安全生产。 4、为美化环境，建议企业加强厂区绿化工作。

表35 拟建项目三同时验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 数量 验收标准 废气 切割粉尘、焊接烟尘（有组织） 粉尘 经集气罩收集后由1套烟尘净化器处理，处理后经1根15m排气筒高空排放 烟尘净化器3台 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区域（高新区）的排放要求 切割粉尘、焊接烟尘（无组织） 粉尘 通过加强车间通风无组织排放 -- 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值的要求 修边粉尘 （无组织） 粉尘 修边粉尘通过加强车间通风无组织排放 -- 废水 生活污水 COD、氨氮、SS等 项目废水经化粪池处理后外运堆肥，不外排。 1个化粪池 零排放 总量控制 拟建项目无需申请总量指标 地下水 化粪池、污水管网、危废库 -- 对易产生渗漏装置的设施，进行防渗处理，对堆放场还要采取防风吹雨淋措施，防止污染地下水 -- -- 噪声 机械设备 噪声 采用低噪音设备，设备设置在车间内，并针对噪声源位置和噪声的特点分别采用减震、隔声和消声等措施。 -- 厂界昼夜间噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准要求 固废 生产过程 生活垃圾、下脚料、焊渣、金属粉尘 拟建项目应按固废“减量化、资源化、无害化”处理处置原则落实各类固废收集、收集、综合利用及处理处置措施，做到固废零排放。 1处一般固废暂存区 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 维修设备过程 废机油 1处危险废物暂存处 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的要求 风险 拟建项目必须加强管理，杜绝各类事故发生，应制定详细的事故应急计划，严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施，配备必要的应急设备（例如灭火器、沙箱等）并对员工进行消防培训，将事故风险环境影响降到最低。 卫生防护距离 本项目生产车间设置卫生防护距离为50m，在其范围内禁止建设居住、医疗、学校等构筑物 施工期 本项目租赁生产厂区、生产车间，不新建构筑物。 环境监测及管理 1、项目建设必须严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，工程竣工后按规定程序申请环保验收，验收合格后主体工程方可投入正式运行。 2、有组织废气：粉尘（可以委托有资质的单位进行监测） 监测点位：出口排放浓度、排放速率 例行监测频次：每半年至少监测一次，连续监测2天，每天监测1次。 验收监测频次：连续监测2天，每天3次，每次连续1h采样或在1h内等时间间隔采样4个。 无组织废气： 粉尘（可以委托有资质的单位进行监测） 监测点位：单位周界外10m范围内浓度最高点，监控点最多设4个，参照点设1个。 例行监测频次：每半年至少监测一次，连续监测2天，每天监测1次。 验收监测频次：连续监测2天，每天3次，每次连续1h采样或在1h内等时间间隔采样4个。 3、规范废水排放口，便于环保部门日常监督管理；设置环保专职人员，对厂区污染源进行定期监测（可以委托有资质的单位进行监测） 厂区排放口：COD、SS、氨氮，废水量 例行监测频次：每半年至少监测一次， 验收监测频次：监测2天，每天4次 4、厂界噪声（可以委托有资质的单位进行监测） 监测点位：厂界外1m 例行监测频次：每半年至少监测一次，连续监测2天，昼、夜各监测1次。 验收监测频次：连续监测2天，昼、夜各监测1次。 其它 --

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 执行标准 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、表明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

山东省环境保护厅翻印

# Text boxes

一次水

职工生活

化粪池

外运堆肥

90

72

72

损耗18

钢板

切割下料

焊接

压鼓

G1-1、S1-1、S1-2、N1-1

G1-2、S1-3、N1-2

注：G-废气、S-固废、N-噪声、W-废水

翻边

修边

成品入库

N1-3

N1-4

G1-3、S1-4、N1-5