报价2500.00

SCS-C型超低小地磅是全新概念设计的平台秤，完全改变了普通的小地磅，将四个高精度剪切梁传感器和接线盒安装在秤台的两侧，台面离地非常低，两面带超短引坡,非常轻易地推小车或圆形桶体称重,安装、维护简单方便；台面材质可分为全不锈钢带不锈钢传感器或碳钢带合金钢传感器。主要适用于载货小车或圆桶称重；主要应用在商贸仓库、配送中心、铁路、公路的货物托运中的货物称重，各类生产线的货物称重。

SCS-C型超低小地磅技术参数:

精度等级：Ⅲ

工作温度：-10~+40℃

电源：AC 110~220V 50~60Hz 或 DC 6V 4Ah

SCS-C型超低小地磅结构特点:

超低台面，高度35/45mm；

超短引坡：300mm；

台面结构：碳钢或全不锈钢；

碳钢秤台表面烤漆或镀锌；

不锈钢秤台：抛光拉丝；

四个合金钢或不锈钢传感器。

SCS-C型超低小地磅产品功能：

置零、去皮、累计

计重、计数、检重、分选

打印、通讯接口RS232/485（选配）

4~20mA模拟量输出（选配）

继电器输出（选配）

SCS-C型超低小地磅配置明细:

配  置	标准配置	可选配置	台面尺寸(m×m)	最大秤量(t)	分度值(kg)	台面高度(mm)

秤  台	碳钢喷塑	不锈钢	       0.8×0.8	      0.3/0.6	     0.1/0.2	     35

引  坡	碳    钢	不锈钢	        0.8×0.8     	1/2	     0.2/0.5	      45

传感器	合 金 钢	不锈钢/防爆	    1.0×1.0	      0.3/0.6	     0.1/0.2	     35

接线盒	不 锈 钢	防爆	        1.0×1.0	        1/2	     0.2/0.5	      45

仪  表	普通仪表	外接通讯系列/微    1.2×1.2	   0.3/0.6	0.1/0.2	      35

型打印机系列/防爆仪表

附  件	双 引 坡	移动机构/仪表立柱	1.2×1.2   	1/2	      0.2/0.5	      45

SCS-C型超低小地磅配上移动支架可组成移动式超低平台秤。

| 配 置 | 标准配置 | 可选配置 | 台面尺寸(m×m) | 最大秤量(t) | 分度值(kg) | 台面高（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 秤 台 | 碳钢喷 | 不锈钢 | 0.8*0.8 | 0.3/0.6 | 0.1/0.2 | 35 |
| 引 坡 | 碳 钢 | 不锈钢 | 0.8*0.8 | 1/2 | 0.2/0.5 | 45 |
| 传感器 | 合 金 钢 | 不锈钢/防爆 | 1.0*1.0 | 0.3/0.6 | 0.1/0.2 | 35 |
| 接线盒 | 不 锈 钢 | 防爆 | 1.0*1.0 | 1/2 | 0.2/0.5 | 45 |
| 仪 表 | 普通仪表 | 外接通讯系列/微型打印机系列/防爆仪表 | 1.2*1.2 | 0.3/0.6 | 0.1/0.2 | 35 |
| 附 件 | 双 引 坡 | 移动机构/仪表立柱 | 1.2*1.2 | 1/2 | 0.2/0.5 | 45 |

【厂家直销】大树牌超低小地磅，不锈钢带引坡电子地磅