液氮罐YDS-65-216/配多层方提筒的液氮生物容器/金凤YDS-65-216液氮罐由上海书培实验设备有限公司专业一级代理提供，021-60719280

该系列产品专为生物样品以安瓶方式贮存而设计，特别适用于医疗、生物科研领域。贮存制品容量大、占据空间小、液氮消耗低的特性使它们成为同类产品中最为经济的选择。

产品主要特点：

●可加锁、方便维护的锁盖；

●多层方形提筒，样品贮存容量更大；

●方形塑料盒，专为安瓶贮存设计；

●可配专用运输车，方便室内移动；

●可配液位报警器，自动显示容器内温度。当超过温度控制范围时，进行声音报警，确保贮存样品的安全。

液氮罐YDS-65-216/配多层方提筒的液氮生物容器/金凤YDS-65-216液氮罐配置表：

| YDS-65-216 | 含五个五层(每层放9*9冻存盒)方形提筒 | 18233 |
| --- | --- | --- |
|  | 加配五层(每层放9*9冻存盒)方形提筒 |  |
|  | 加配塞盖 |  |
|  | 加配锁盖 |  |
|  | 不锈钢运输车 |  |
|  | 加配方形提筒内9格*9格冻存盒 |  |

| 型号 | 单位 | YDS-47-127 | YDS-65-216 | YDS-120-216 | YDS-175-216 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 几何容积 | L | 47.0 | 65.0 | 121.0 | 175.0 |
| 空重 | kg | 19.0 | 27.5 | 43.0 | 54.5 |
| 口径 | mm | 127 | 216 | 216 | 216 |
| 外径 | mm | 500 | 573 | 573 | 676 |
| 高度 | mm | 675 | 710 | 1000 | 1040 |
| 静态蒸发率 | L/d | 0.45 | 0.89 | 0.95 | 0.95 |
| 静态保存期 | d | 105 | 73 | 127 | 184 |
| 方提筒数量 | ea | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 方提筒尺寸 | mm | 82×84 | 142×144 | 142×144 | 142×144 |
| 盒子尺寸 | mm | 76×76 | 134×134 | 134×134 | 134×134 |
| 安瓶数量 | ea | 875 | 2025 | 4050 | 5670 |
| 可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ |