四川川泓水利机械制造有限公司       全国服务电话：400-8090891

一、用途：  LQ型螺杆式手电两用单、双吊点启闭机，分为：3吨、5吨、8吨、10吨、12吨、15吨、20吨、25吨、30吨、40吨、50吨、60吨，为方便用户，还可以生产双吊点启闭机，启闭机是一种水利工程机械，只要用于水利工程启闭闸门，是农水建设、水电站等进水、退水闸的配套机械，山区、平原、有、无电地区均可适用。

二、特点：  LQ型系列螺杆式手电两用启闭机，在结构设计与使用性能上具有以下特点：1、本机为手电两用，可根据用户需要，配备电动装置，并配备手摇把2个，供手动使用。

2、本机设计生产执行标准为水利部、能源部SD298-88《LQ型螺杆式启闭机技术条件》。各部零件执行国家标准。

3、本机采用蜗轮、蜗杆变速，螺母旋转，使螺杆上下运动，带动闸门启闭。

- 可根据用户要求，设磁力锁装置，以防他人开启。

5、螺杆长度可按用户工程要求长度生产，双吊点吊点距按用户要求设计而定。

三、安装调试:  1、LQ型螺杆式启闭机系列产品，其主要技术数据见附表1。外形尺寸及地脚螺孔见附表2。电器接线图见附表3。

2、15吨-60吨设有油箱，在调试前加HJ1-30润滑油至油标指示线，方向试机启动，螺杆在出厂前已涂润滑油，调试时可暂不涂润滑油，使用时油箱内油面要保持在规定范围内，螺杆要根据情况及时涂润滑油，以此减轻磨损和防止锈蚀。

网址：www.scchsl.com             1

四川川泓水利机械制造有限公司        全国服务电话：400-8090891

3、其它规格启闭机在出厂前已加足黄油，一般在使用一段时间后，要根据情况随时加润滑油。

4、启闭机的安装方法和一般机械相同，安装前一定要检查各部另件是否良好，螺栓有无松动与其有关技术数据是否相符。启闭机支架与基础布置平面接触面积要达90%以上，螺杆轴线要垂直于闸台上横梁水平面，并与闸板吊孔吻合，以免局部受力螺杆倾斜损坏机件。

5、启闭机安装好后，要进行试运行，一要作无载荷试验，即让螺杆作二个行程，听其有无异常声音，安装是否符合技术要求。二要作载荷试验，在额定载荷下，让螺杆作二个行程，观察螺杆与闸板的运行情况，有无异常现象，确认无误后，方可正式运行。在荷载运行一段时间后，要进行首次保养，把机内新机件摩擦产生的金属沫，特别是螺杆、螺母、蜗轮、蜗杆，要清洗干净，涂上润滑油，继续使用。

四、使用保养：1、操作人员必须掌握启闭机的结构、性能与操作方法，并有一定的机械知识，以确保机器的正常运转。

2、操作前对启闭机要进行全面检查，各部润滑情况是否良好，

螺栓有无松动，电动启闭时检查线路是否接通，开关是否良好。

3、电动运转时，操作人员不得离开现场，发现问题立即停机。

4、启闭机维修时，必须消除荷载。

5、3吨-12吨启闭机采用机油润滑，在使用时，需随时由注孔注入润滑油。15吨-60吨采用箱体飞溅润滑，要检查油标指示线，经常保持足够的润滑油，螺杆要定期涂油、清除油污、以防锈蚀。

网址：www.scchsl.com               2

四川川泓水利机械制造有限公司       全国服务电话：400-8090891

| 电 动 启 闭 机 主 要 技 术 数 据 附表1 | 升降速度 | 螺杆升高 MM/分 | 485 | 408 | 384 | 384 | 380 | 264 | 264 | 215 | 215 | 162 | 162 | 162 | 注：1、螺杆长度可根据用户要求生产；2、升降速度可按用户要求设计；订货时注明是否电动。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 蜗轮转速 转/分 | 48.5 | 34 | 32 | 32 | 30 | 22 | 22 | 13.5 |  | 9 | 9 | 9 |  |
|  |  | 蜗杆转速 转/分 | 875 | 875 | 994 | 994 | 985 | 795 | 795 | 806 | 806 | 545 | 545 | 545 |  |
|  | 三角带 | 根数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |  |
|  |  | 长度（mm） | 96 | 1092 | 1194 | 1194 | 1194 | 1346 | 1346 | 1473 | 1473 | 1702 | 1702 | 1702 |  |
|  |  | 型号 | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |  |
|  | 配力 | 带轮直径（mm） | 100 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 250 | 250 | 250 |  |
|  |  | 转速 转/分 | 1400 | 1400 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1440 | 1440 | 970 | 970 | 970 |  |
|  |  | 型 号 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y100L1-4 | Y100L-4 | Y100L2-4 | Y100L2-4 | Y100L2-4 | Y112M-4 | Y132S-4 | Y160L-6 | Y160L-6 | Y160L-6 |  |
|  |  | 功率 （KW） | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 55 | 7.5 | 11 | 11 |  |
|  | 螺杆 | 直径 （米） | 45 | 50 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 | 105 | 115 | 130 | 145 |  |
|  |  | 丝长 （米） | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |  |
|  |  | 全长 （米） | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |  |
|  | 启门力（T） | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |  |

网址：www.scchsl.com             3

四川川泓水利机械制造有限公司       全国服务电话：400-8090891

外 形 尺 寸 表                                     附表2      单位：毫米

| 规格 （T） | 启闭力（kn） | h1 | h2 | b1 | b2 | b3 | R | Φ1 | Φ2 | D | D1 | D2 | D3 | 重量 (Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.3手扳 | 3 | 80 | 35 | 220 | 100 | 100 | 10 | 13 | 11 | 100 | 50 | 20 | 100 | 15 |
| 0.5手扳 | 5 | 90 | 37 | 230 | 110 | 110 | 12 | 15 | 11 | 110 | 55 | 20 | 100 | 20 |
| 1手扳 | 10 | 105 | 40 | 370 | 130 | 130 | 15 | 17 | 13 | 130 | 65 | 20 | 100 | 32 |
| 2手扳 | 20 | 123 | 43 | 390 | 150 | 150 | 18 | 20 | 13 | 150 | 75 | 20 | 100 | 40 |
| 2手摇 | 20 |  | 110 | 460 | 190 | 190 | 100 | 20 | 13 | 165 | 97 | 40 | 187 | 55 |
| 3手摇 | 30 | 340 | 90 | 500 | 230 | 230 | 200 | 23 | 15 | 230 | 190 | 40 | 187 | 90 |
| 3手电 | 30 | 438 | 118 | 710 | 320 | 230 | 200 | 23 | 15 | 220 | 102 | 90 | 187 | 110 |
| 5手电 | 50 | 550 | 170 | 800 | 340 | 250 | 200 | 25 | 17 | 315 | 150 | 90 | 187 | 270 |
| 8手电 | 80 | 567 | 147 | 880 | 470 | 300 | 250 | 35 | 19 | 410 | 173 | 90 | 197 | 496 |
| 10手电 | 100 | 567 | 147 | 880 | 470 | 300 | 250 | 35 | 19 | 410 | 173 | 90 | 197 | 520 |
| 15手电 | 150 | 635 | 155 | 1030 | 580 | 420 | 250 | 40 | 21 | 546 | 232 | 110 | 202 | 670 |
| 20手电 | 200 | 635 | 155 | 1030 | 580 | 420 | 250 | 40 | 21 | 546 | 232 | 110 | 202 | 695 |
| 25手电 | 250 | 705 | 205 | 1090 | 680 | 470 | 250 | 50 | 23 | 610 | 262 | 110 | 202 | 783 |
| 30手电 | 300 | 705 | 205 | 1090 | 680 | 470 | 250 | 50 | 23 | 910 | 292 | 110 | 202 | 817 |
| 40手电 | 400 | 850 | 650 | 1600 | 920 | 750 | 350 | 40 | 25 | 930 | 420 | 180 | 380 | 2700 |
| 50手电 | 500 | 850 | 650 | 1600 | 920 | 750 | 350 | 45 | 25 | 930 | 420 | 180 | 380 | 2700 |
| 60手电 | 600 | 850 | 650 | 1600 | 920 | 750 | 350 | 45 | 25 | 930 | 420 | 180 | 380 | 2700 |

网址：www.scchsl.com                4

四川川泓水利机械制造有限公司       全国服务电话：400-8090891

电器原理图                                                 附表3

人工控制接线图

自动控制接线图

网址：www.scchsl.com           5

四川川泓水利机械制造有限公司       全国服务电话：400-8090891

若产品质量出现故障，请将下表剪下寄回我厂，便于及时处理，多谢合作！

| 产品名称 |  | 质检员（章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 |  | 装箱员（章） |  |
| 出厂编号 |  | 发货员（章） |  |
| 合同编号 |  | 发货日期 |  |
| 事故原因 |  |
| 用户意见 |  |
| 处理结果 |  |
| 检修员 |  | 检修日期 |  |
| 购货单位 |  | （公章） |

网址：www.scchsl.com                6

LQ型螺杆式启闭机

使用安装说明书

（3KN-600KN）

四川川泓水利机械制造有限公司

电话：400-8090891      传真：028-87769518

网址：www.scchsl.com   地址：成都金牛区金府路668号