镇沅县中医医院建设项目

环境影响报告书

（送审稿）

建设单位：镇 沅 县 中 医 院

环评单位：云南湖柏环保科技有限公司

2017年6月

目   录

前言	1

1总论	3

1.1任务由来	3

1.2评价目的	3

1.3评价原则	3

1.4编制依据	4

1.4.1相关法律法规	4

1.4.2技术导则与规范	5

1.4.3委托书、技术资料	5

1.5评价标准	6

1.5.1环境质量标准	6

1.5.2排放标准	7

1.6评价等级与评价范围	9

1.6.1环境空气评价等级与评价范围	9

1.6.2地表水环境评价等级与评价范围	10

1.6.3噪声环境评价等级与评价范围	10

1.6.4环境风险评价等级与评价范围	10

1.6.5其他	11

1.7环境保护目标	11

1.8评价重点、评价因子	11

1.8.1评价重点	11

1.8.2评价因子	11

1.9环评工作程序	12

2拟建工程概况	15

2.1拟建项目基本情况	15

2.2建设规模及内容	15

2.3公用辅助工程	17

2.3.1给水	17

2.3.2排水	17

2.3.3供电、供热	17

2.3.4通风系统	17

2.3.5环保工程	18

2.4总平面布局	19

2.5主要设备	21

2.6组织机构和人力资源配置	21

2.7项目投资及资金来源	22

2.8实施进度	22

3工程分析	23

3.1污染源分析	23

3.1.1拆除阶段污染源分析	23

3.1.2施工期污染源分析	23

3.1.3营运期污染源分析	26

3.2主要污染源排放分析	27

3.2.1拆迁污染源分析	27

3.2.2施工期源强	28

3.2.3运行期源强	32

4建设项目周围环境概况	42

4.1自然环境	42

4.1.1地理位置及交通	42

4.1.2地质、地貌	42

4.1.3气候	42

4.1.4水文	43

4.1.5土壤	43

4.1.6矿产资源	43

4.1.7植被及生物多样性	44

4.2社会环境概况	44

4.2.1行政区划及人口分布	44

4.2.2社会经济基本特征	44

4.2.3文物、自然保护区	45

4.3环境质量现状评价	45

4.3.1环境空气环境质量现状及评价	45

4.3.1地表水环境质量现状及评价	46

4.3.2声环境质量现状及评价	47

4.3.4生态环境质量现状及水土流失现状	48

5环境影响分析	49

5.1拆除、施工期环境影响分析	49

5.1.1大气环境影响分析	49

5.1.2水环境影响分析	54

5.1.3噪声影响分析	55

5.1.4固体废物影响分析	57

5.1.5交通环境影响分析	58

5.2营运期环境影响分析	59

5.2.1水环境影响分析	59

1.1.1	预测因子	64

1.1.2	预测时段	64

1.1.3	废水排放特性	64

1.1.4	预测方法	64

1.1.5	运行期水环境影响预测评价	65

5.2.2大气环境影响分析	67

5.2.3声环境环境影响分析	68

5.2.4固体废弃物环境影响分析	68

5.2.5社会环境影响分析	69

5.2.6外环境对项目的影响分析	70

6项目治理措施评述及防治对策	71

6.1施工期采取的环境保护措施	71

6.1.1废水	71

6.1.2废气	71

6.1.3固体废物	71

6.1.4噪声	72

6.2运营期拟采取的环境保护措施建议	72

6.2.1废水	72

6.2.2废气	73

6.2.2固体废物	73

6.2.4噪声	74

6.3环境保护措施一览表	74

7建设项目合理性分析	76

7.1产业政策符合性分析	76

7.2规划符合性分析	76

7.3选址合理性	78

7.4布局合理性分析	78

7.5小结	79

8.环境风险评价	80

8.1环境风险识别	80

8.2致病微生物环境风险分析	80

8.3项目医疗废水事故排放风险分析	81

8.3.1项目医疗废水排放情况	81

8.3.2项目医疗废水处理过程中的事故因素	81

8.3.3医疗废水事故排放引起的风险影响	82

8.4 医疗废物在收集、贮存 、运送过程中的风险分析	83

8.5实验室、检验室风险分析	83

8.6 环境风险防范措施	84

8.6.1 医疗废水事故排放风险防范措施	84

8.6.2 医疗固废的风险防范措施	84

8.6.3实验室、检验室管理疏漏防范措施	86

8.6.4其它风险防范	87

8.7应急预案	87

8.7.1 应急预案的一般内容与管理要求	87

8.7.2 应急计划	88

8.7.3应急程序	89

8.8环境风险评价结论	89

9环境监测与管理	91

9.1目的和意义	91

9.2环境管理计划	91

9.2.1环境管理机构及职责	91

9.2.2环保管理人员职责	91

9.2.3施工期的环境管理	91

9.2.4运营期的环境管理	92

9.3环境监测计划	92

9.4资料审核及上报	93

9.5环保竣工验收	93

10总量建议指标	95

10.1总量控制的原则	95

10.2建议总量控制指标	95

11经济损益分析	96

11.1项目环保投资效益分析	96

11.2项目的社会效益分析	96

11.3项目的环境效益分析	97

11.4环境影响经济损益结论	97

12环境影响评价结论	98

12.1建设项目合理性分析	98

12.2环境质量现状评价结论	98

12.3项目环境影响评价结论	99

12.3.1施工期环境影响结论	99

12.3.2营运期环境影响评价结论	100

12.4总量控制	101

12.5环境风险评价结论	101

12.6公众参与	101

12.7总结论	101

附件：

1、委托书

2、镇沅县人民政府办公室，镇政办复[2016]116号，“关于镇沅县中医医院选址方案的批复”；

3、中共镇沅县委机构编制办公室，镇编办复[2016]20号，“对《镇沅县卫生和计划生育局关于设立县中医院的请示》的批复”；

4、镇沅县财政局，镇财函 [2017]1号，“关于同意将老看守所武警中队国有资产划转县中医院的答复函”；

5、项目选址意见书；

6、项目建设用地规划许可证；

7、项目不动产证；

8、云南地矿环境检测中心监测报告；

9、公共参与调查问卷。

# 前言

1、项目背景

我国中医药深受广大消费者喜爱，有着广泛的社会基础，随着社会经济的发展，人民生活水平的提高，人们健康观念的变化和医学模式的转变以及老龄化进程的加快，对中医药的服务需求进一步增加，为中医药的发展创造了新的空间，中医药的发展潜力巨大。

为完成镇沅县国民经和社会发展“十三五”规划所确定的“建成中医院”的任务，缓解镇沅县看病难、住院难的突出问题及促进镇沅县中医药事业发展，实现2020 年人人基本享有中医药服务的目标。根据《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020 年）》（国办发〔2015〕14 号）、《中医药发展战略规划纲要（2016-2030 年）》（国发〔2016〕15 号）、《中医药发展“十三五”规划》（国中医药规财发〔2016〕25 号）、《中医医院建设标准》（建标106-2008）等的规定，结合镇沅县实际，解决镇沅县级医疗机构和公立医院床位不足问题，为满足镇沅县广大人民群众就医的需求和加快县中医医院的发展，镇沅县中医医院择址建设势在必行。

2、工程概况

本项目为非生产性建设项目，拆除现有四幢用房，建设镇沅县中医院。

镇沅县中医院为二级中医院，主要设内科、外科（皮肤、骨伤、痔瘘）、妇科－计划生育指导室、儿科、针灸科、药剂科、检验、放射科、预防保健科、中医科、院办公室、医务科、总务科等。

中医院一期总占地面积25210.88 m2（约37.82 亩），建设用地面积11372.63 m2，预留用地面积13838.25 m2。总建筑面积9999.07 m2，其中门诊医技住院综合楼一幢，共4层，建筑面积8375.57 m2，后勤综合楼一幢，共2层，建筑面积1371.42 m2，太平间一幢，共1层，建筑面积252.08 m2。编制床位数：100张，职工（含非编人员）170人。项目总投资5376.58万元。

3、前期工作

依据国务院253号文《建设项目环境影响保护条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》及其它法律法规的要求，本项目应编制环境影响报告书。受镇沅县中医院委托，云南湖柏环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。

4、环评工作进展

接受委托后，我单位组成了环评工作小组，根据环境影响评价相关法律法规及评价技术导则相关要求，对该医院拟建场址及周围环境进行了现场踏勘，收集了区域自然环境、社会环境等相关资料，结合相关资料，对该项目进行了分析评价，编制完成了《镇沅县中医医院建设项目环境影响报告书》，供建设单位上报审批。

5、主要结论

项目选址合理、布局可行，符合镇沅县的建设及发展规划。环境质量现状评价结果表明，项目建设区域大气、声、地表水环境质量均较好，能够满足环境功能区划的要求。

项目施工期废水、废气、噪声及固体废弃物的产生量不大，在采取了相应的污染防治措施后，对项目内外环境产生的影响较小，并将随施工期的结束而结束。

本项目运行期不存在大的环境污染问题，更不会出现危及人民群众身体健康的问题。项目所产生的污水经院内污水处理设施处理后达标排放，生活垃圾实行集中转运处理，医疗废弃物由有资质的医疗废物处置单位进行处置。因而，本项目建设不会造成危害性的环境污染问题。

项目的建设完善了镇沅县的医疗卫生服务设施，有利于促进该区域医疗卫生水平的发展，方便了附近群众的就医，对当地社会环境的影响主要表现为有利影响。

公众参与调查结果表明，项目的公众支持率较高，所有被调查公众均支持项目的建设。

综上所述，在项目各项环保措施得到落实，并加强对环保设施的运行和管理，并采纳本环评报告提出的对策和措施的前提下，从环境影响的角度考虑，项目的建设及运营是可行。

# 1总论

## 1.1任务由来

接受委托后，我单位组成了环评工作小组，根据环境影响评价相关法律法规及评价技术导则相关要求，对该医院拟建场址及周围环境进行了现场踏勘，收集了区域自然环境、社会环境等相关资料，结合相关资料，对该项目进行了分析评价，编制完成了《镇沅县中医医院建设项目环境影响报告书》，供建设单位上报审批。

## 1.2评价目的

（1）通过现场踏勘及资料分析，查清拟建项目周围的自然环境、社会经济、生态环境现状；

（2）通过工程分析，摸清工程建设的规模和主要内容，分析施工期和营运期的主要污染环节、污染类型、排污方式及污染程度，预测对环境的影响范围，提出切实可行的污染防治措施，在达标排放的前提下，制定污染物排放的总量控制指标；

（3）从技术、经济角度分析和论证拟采取的环保措施的可行性，必要时提出替代方案；

（4）明确拟建项目所处位置是否符合规划要求，并对项目选址及平面布置合理性进行分析；

（5）从环境保护角度对本项目建设的可行性提出明确结论，为主管部门决策和环境管理提供依据。

通过上述工作，论证项目在环境方面的可行性，提出环境影响评价结论，使本评价达到为管理部门决策、设计部门优化设计、建设单位环境管理提供科学依据的目的。

## 1.3评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。遵循以下原则开展环境影响评价工作：

a）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

b）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

c）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 1.4编制依据

### 1.4.1相关法律法规

      - 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

      - 《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年7月2日修订；

      - 《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第253号），1998年11月29日；

      - 《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，2013年6月；

      - 《中华人民共和国水污染环境防治法》，2008年6月；

      - 《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

      - 《中华人民共和国噪声污染环境防治法》，1997年3月1日；

      - 《中华人民共和国水土保持法（修订）》，2010年12月；

      - 国务院办公厅《关于转发发展改革委卫生部突发公共卫生事件医疗救治体系建设规划的通知》（国办发[2003]82号），2003年9月29日；

      - 《建设项目环境影响评价分类管理名录》环保部令第33号，2015年；

      - 《关于发布《环境保护部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）》的公告》环境保护部公告第17号，2015年3月13日；

      - 《医疗废物管理条例》，中华人民共和国国务院令第380号，2004年6月4日；

      - 《关于贯彻执行医疗废物管理条例的通知》（环发[2003]117号），2003年7月11日；

      - 《国家计委、国家环保总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号），2002年1月31日；

      - 《云南省危险废物管理规划研究》(草案)，2003(2)云南省人民政府令第105号 ；

      - 《云南省环境保护条例》，1992年11月25日；

      - 《云南省建设项目环境保护管理规定》（云南省人民政府令第105号），2002年1月1日；

      - 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第 36 号），2003年10月15日；

      - 《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》；

### 1.4.2技术导则与规范

      - 《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》HJ2.1-2016；

      - 《环境影响评价技术导则 地面水环境》HJ/T2.3-93；

      - 《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009；

      - 《环境影响评价技术导则  地下水环境》HJ610-2016；

      - 《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004；

      - 《国家危险废物名录》（2016年版）；

      - 《医疗废物分类目录》（卫医发[2003]287号）；

      - 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001)；

      - 《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号文件）；

      - 《医疗废物集中处置技术规范》（试行）；

      - 《医院污水处理设计规范》（CECS07-88）；

      - 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）；

      - 国家环境保护总局文件《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）。

### 1.4.3委托书、技术资料

（1）关于《镇沅县中医医院建设项目环境影响报告书》的委托书；

（2）《普洱市镇沅县中医医院建设项目可行性研究报告》云南省设计院集团。

## 1.5评价标准

### 1.5.1环境质量标准

（1）评价区域属二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。标准值见表1.5-1。

表1.5-1         环境空气质量标准

| 污染物名称 | GB3095-2012 二级标准 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫 （SO2） | 年平均 | 60 | μg/m3 |
|  | 24小时平均 | 150 | μg/m3 |
|  | 1小时平均 | 500 | μg/m3 |
| 二氧化氮 （NO2） | 年平均 | 40 | μg/m3 |
|  | 24小时平均 | 80 | μg/m3 |
|  | 1小时平均 | 200 | μg/m3 |
| 氮氧化物 （NOx） | 年平均 | 50 | μg/m3 |
|  | 24小时平均 | 100 | μg/m3 |
|  | 1小时平均 | 250 | μg/m3 |
| 总悬浮颗粒物 （TSP） | 年平均 | 200 | μg/m3 |
|  | 24小时平均 | 300 | μg/m3 |
| 颗粒物 （PM10） | 年平均 | 70 | μg/m3 |
|  | 24小时平均 | 150 | μg/m3 |
| 颗粒物 （PM2.5） | 年平均 | 35 | μg/m3 |
|  | 24小时平均 | 75 | μg/m3 |

（2）根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，恩乐河（川河）属红河水系，李仙江支流。李仙江镇沅境内把边江段水环境功能为工业用水、农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。

表1.5-2    地表水环境质量标准    单位：mg/L（pH值无量纲）

| 污染物 | Ⅳ类标准值 | 污染物 | Ⅳ类标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH≤ | 6～9 | 氨氮≤ | 1.5 |
| CODcr≤ | 30 | 汞≤ | 0.001 |
| BOD5≤ | 6 | 挥发酚≤ | 0.01 |
| DO≥ | 3 | 氰化物≤ | 0.2 |
| 总磷≤ | 0.3 | 铬（六价）≤ | 0.05 |
| 石油类≤ | 0.5 | 砷≤ | 0.1 |
| 氟化物≤ | 1.5 | 锌≤ | 2.0 |
| 硫化物≤ | 0.5 | 镉≤ | 0.005 |
| 铜≤ | 1.0 | 铅≤ | 0.05 |

（3）该项目位于镇沅县县城内，执行GB3096-2008《声环境质量标准》中2类区噪声标准：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

本项目为医院建设项目，项目西南侧为恩水路。根据《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》（环发[2003]94号）规定，学校、医院（疗养院、敬老院）等特殊敏感建筑，其室外昼间噪声按60dB(A)、夜间按50dB(A)执行。

### 1.5.2排放标准

#### 1.5.2.1废气排放标准

（1）施工期

施工期颗粒物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的无组织排放浓度限制，标准值见表1.5-3。

表1.5-3      大气污染物综合排放标准（摘录）     单位：mg/Nm3

| 排放类型 | 生产工艺 | 污染物名称 | 无组织排放监控浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | 物料运输、土石方施工 | 颗粒物 | ≤1.0 |
|  |  | NOx | ≤0.12 |

（2）营运期

该项目营运后，医院废气主要来源于食堂油烟、污水处理系统和医疗废物临时储存间产生的异味。

食堂油烟执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》，见表1.5-4；饮食业单位的规模划分见表1.5-5。

表1.5-4                       饮食业油烟排放标准

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 净化设施最低去除效率（％） | 60 | 75 | 85 |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |

表1.5-5                    饮食业单位的规模划分参数

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，<3 | ≥ 3，<6 | ≥ 6 |
| 对应灶头总功率（106J/h） | ≥1.67，<5.00 | ≥5.00，<10 | ≥10 |
| 对应排气罩总投影面积（m2） | ≥1.1，<3.3 | ≥3.3，<6.6 | ≥6.6 |

污水处理站周围大气污染物最高允许浓度执行GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》。标准值见表1.5-6。

表1.5-6   污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

| 序号 | 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨（mg/m3） | 1.0 |
| 2 | 硫化氢（mg/m3） | 0.03 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 10 |
| 4 | 氯气（mg/m3） | 0.1 |
| 5 | 甲烷（处理系统内最高体积百分比%） | 1 |

#### 1.5.2.2废水排放标准

（1）施工期

项目施工期废水仅为施工人员生活废水，施工人员雇用当地人员，不在医院内食宿，无废水外排。

（2）营运期

医院产生的医疗废水和生活污水进入医院污水处理系统，处理后达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》（表2）标准限值后排放。

根据现场踏勘，目前项目周边尚无市政污水管网，项目产生的废水经医院污水处理站处理达GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》（表2）排放标准限值后，排入恩乐河；待项目周边市政污水管网建成后，项目产生的废水经医院污水处理站处理达GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》（表2）预处理标准限值（其中氨氮、TP和TN执行GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》）后，排入临近的市政污水管网，经市政污水管网进入镇沅县污水处理厂处理。标准值见表1.5-7。

表1.5-7  综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放标准限值（日均值）

| 序号 | 控制项目 | 排放标准 | 预处理标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 500 | 5000 |
| 2 | 肠道致病菌 | 不得检出 | —— |
| 3 | 肠道病毒 | 不得检出 | —— |
| 4 | pH | 6~9 | 6~9 |
| 5 | 化学需氧量（COD） 浓度(mg/L) 最高允许排放负荷g/(床位.d) | 60 60 | 250 250 |
| 6 | 生化需氧量（BOD） 浓度(mg/L) 最高允许排放负荷g/(床位.d) | 20 20 | 100 100 |
| 7 | 悬浮物（SS） 浓度(mg/L) 最高允许排放负荷g/(床位.d) | 20 20 | 60 60 |
| 8 | 总氰化物（mg/L） | 0.5 | 0.5 |
| 9 | 总余氯（mg/L） | 3~10 | 2~8 |
| 10 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 5 | 10 |
| 11 | 氨氮 | 15 | —— |

表1.5-8    GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 最高允许浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨氮 | mg/L | 45 |
| 2 | 总氮 | mg/L | 70 |
| 3 | 总磷 | mg/L | 8 |

#### 1.5.2.3 噪声排放标准

（1）施工期

施工期执行GB12523-2011《建筑施工场界噪声限值》：建筑施工过程中场界环境噪声不得超过昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。夜间噪声最大声级超过限制的幅度不得高于15 dB(A)。

（2）营运期

运营期噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准执行：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

1.5.2.4 固体废弃物排放标准

废水处理站污泥排放执行GB 18466-2005 《医疗机构水污染物排放标准》表4医疗机构污泥控制标准，标准值见表1.5-9。

表1.5-9    医疗机构污泥排放标准

| 类别 机构 | 粪大肠菌群数 (MPN/g) | 肠道致病菌 | 肠道病毒 | 结核杆菌 | 蛔虫卵死亡率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合性医疗机构 | ≤100 | — | — | — | >95 |

医院固体废物执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》和《医疗废弃物管理条例》（2003.06.16）。

## 1.6评价等级与评价范围

### 1.6.1环境空气评价等级与评价范围

#### 1.6.1.1环境空气评价等级

本项目营运后的大气污染物主要为污水处理系统、医疗废物收集房在运行过程产生的异味，污水处理系统和医疗废物收集房设有密闭和除臭等设施；根据HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则 大气环境》，大气环境影响评价不设评价等级，仅作一般分析。

#### 1.6.1.2环境空气评价范围

环境空气影响评价范围根据当地气象资料，常年主导风向东南风及厂址周围自然环境状况综合分析，并依据《环境影响评价技术导则 大气环境》，项目的环境空气评价范围确定为距项目厂界上风向200m，侧风向200m，下风向300m的矩形范围内。

### 1.6.2地表水环境评价等级与评价范围

#### 1.6.2.1地表水环境评价等级

根据工程的初步分析，本项目营运后最大废水排放总量为51.67t/d，由于污水排放量不大，污染物复杂程度为中等，根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93），地表水环境影响评价按三级评价开展工作。

#### 1.6.2.2地表水环境评价范围

项目产生的医疗废水、生活污水一同进入医院污水处理系统处理达标后排放。根据现场踏勘，目前项目周边尚无市政污水管网，项目产生的废水经医院污水处理站处理达GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》（表2）排放标准限值后，排入恩乐河；因此，确定厂区外排排污口汇入恩乐河汇入口上游500m，直到汇入口下游1000m纳污河段为评价河段。

### 1.6.3噪声环境评价等级与评价范围

#### 1.6.3.1噪声环境评价等级

本项目为医院建设项目，评价区域处于声环境功能区划的2类区，项目噪声源数量较少，源强不高，建设前后导致评级区域噪声级的增加量很小，根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009），本评价噪声环境影响评价作一般分析，不设评价等级。

#### 1.6.3.2噪声环境评价范围

声环境影响评价范围以项目场界及场界外200m的范围作为评价范围。

### 1.6.4环境风险评价等级与评价范围

#### 1.6.4.1环境风险评价等级

医院的风险主要是在营运期产生的。其风险主要包括：检验室管理疏漏，造成药品或实验用品的外泄，对医院内及人群健康将造成影响；院内的医疗废物管理不善，出现与一般固体废物混装或散落污染院内环境，或在运输过程中滴漏和散落等，对所涉及区域环境影响。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中表1评价工作级别：本项目污染物为一般毒性污染物，非重大危险源。因此本项目风险评价等级为二级。

#### 1.6.4.2环境风险评价范围

根据导则本项目风险评价设为重点评价和分析，风险评价范围主要为医院检验室和药品管理处及院内的医疗废物收集暂存设施等。

### 1.6.5其他

本项目为二级中医院，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅳ类建设项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此，本评价不对地下水环境影响进行评价。

社会环境影响评价、生态环境影响评价作一般分析。

## 1.7环境保护目标

本项目周围分布有居民点，项目的施工期和营运期的废气、废水、噪声等对周围环境以及医院内环境有一定的影响。

建设项目环境保护目标见表1.7-1。具体位置见附图1。

表1.7-1    项目环境保护目标一览表

| 保护目标 | 保护因素 | 方位 | 距离m | 人口（人） | 保护类别及保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 托写村 | 大气及噪声 | 南 | 576 | 191户，571人 | 《环境空气质量标准》二级区；《声环境质量标准》2类区 |
| 恩乐河（川河） | 地表水 | 西 | 362 | 工业用水、农业用水、景观用水 | 《地表水环境质量标准》Ⅳ类 |

## 1.8评价重点、评价因子

### 1.8.1评价重点

根据项目周围环境特征、医院的工作性质及污染物排放情况，本次评价将在加强工程分析的基础上认真贯彻“总量控制” 、“达标排放”的原则，并以工程分析、水环境影响、医疗废物的处置为重点，并在对项目拟采取的环境保护措施进行详尽的分析论证基础上，提出切实可行的污染物的综合治理方案和环境管理措施。

### 1.8.2评价因子

#### 1.8.2.1环境影响因子识别

项目对环境的影响分为施工期和营运期，主要是营运期。不利影响主要为：施工期建筑工程产生的噪声、废水和废气；营运期产生的废气、废水、固体废物等对环境的影响；有利影响主要是项目的建成对区域经济和医疗水平的提高。建设项目可能产生的环境影响因子识别见表1.8-1。

表1.8-1    环境影响因子识别

| 环境影响因子 | 施工期 | 营运期 |
| --- | --- | --- |
|  | 废水、固废、噪声 | 废水 | 固废 | 噪声 | 废气 | 辐射 |
| 社会经济 | ▲ | ▲ | ▲ | / | / | ▲ |
| 人群健康 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 土地利用 | / | / | ▲ | / | / | / |
| 地表水 | ▲ | ▲ | ▲ | / | / | / |
| 声环境 | ▲ | / | / | ▲ | / | / |
| 大气环境 | ▲ | / | ▲ | / | ▲ | / |
| 备注 | △为有利影响，▲为不利影响，/无影响或微弱影响 |

#### 1.8.2.2评价因子筛选

项目在营运过程中产生的污染物主要为：

(1)废水：分为医疗废水和生活污水，主要污染物为pH、CODcr、SS、NH3-N、总磷、粪大肠菌群数、余氯和阴离子表面活性剂等。

(2)固体废物：主要为医疗固废和生活垃圾。

(3)噪声：主要有设备噪声、人群噪声等。

(4)废气：主要为污水处理系统和医疗废物临时储存间的异味。

由上述分析可知，镇沅县中医医院建设项目在一定程度上增加了项目区周围环境的污染负荷，对区域内的大气环境、水环境等均会有一定程度的潜在影响。

根据建设项目的污染物排放特征和周围环境情况，本项目的评价因子筛选结果见表1.8-2。

表1.8-2    建设项目评价因子

| 项目 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | PM10 、TSP、CO、NO2 | 异味 | / |
| 地表水环境 | pH、CODcr、SS、氨氮、总磷(以P计)、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数 | pH、CODcr、SS、氨氮、总磷(以P计)、余氯、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数 | CODcr、氨氮 |
| 声环境 | Leq（A） | 厂界噪声 | / |
| 固体废物 | 生活垃圾、医疗废物、脱水污泥 | / |

## 1.9环评工作程序

本工程的环境影响评价技术工作程序大致分为三个阶段，第一阶段为准备阶段，接受任务委托后，研究各种设计文件和环保法规，进行环境现状初步调查和初步的工程分析，并按照国家相关建设项目环境影响评价技术原则的要求，对场址是否满足规划要求进行分析；同时根据项目区附近的自然、社会环境特点，进行环境影响因子识别和筛选，确定建设项目环境影响评价的工作等级、范围和重点；第二阶段为正式工作阶段，进行环境现状详查、环境现状评价、工程分析、环境影响预测和评价；第三阶段为报告书编写阶段，制定环境影响减免措施、监测计划、投资估算及管理规划，得出环境影响评价结论，并在以上基础上编制环境影响报告书。具体的环境影响评价工作程序如图1.9-1所示。

图1.9-1   环评工作程序图

# 2拟建工程概况

## 2.1拟建项目基本情况

（1）项目名称：镇沅县中医医院建设项目

（2）建设单位：镇沅县中医院

（3）建设性质：新建；

（4）建设地点：镇沅县公安局老看守所；

（5）占地面积：一期总占地面积25210.88 m2（约37.82 亩），建设用地面积11372.63 m2，预留用地面积13838.25 m2。

（6）总投资：5376.58万元；

（7）建设时间：2017 年11 月～2018 年11 月。施工期为12个月。

（8）项目医院等级：二级医院，一期床位数100张，医务人员170名。

## 2.2建设规模及内容

本项目为非生产性建设项目，拆除现有四幢用房，在原址建设门诊医技住院综合楼一幢，共4层，建筑面积8375.57 m2，后勤综合楼一幢，共2层，建筑面积1371.42 m2，太平间一幢，共1层，建筑面积252.08 m2。总建筑面积9999.07 m2。项目平面布置见附图2-1、2-2。

项目主要建设内容见表2.2-1。拆除建筑物见表2.2.-3。

表2.2-1  项目主要建设内容

| 类别 | 建设内容 | 建筑面积 | 单位 | 层数 | 建设内容 | 结构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 门诊医技住院综合楼 | 8375.57 | m2 | 4（局部2层） | 一层：感染门诊、急诊、检验科、中心供应及门诊大厅 二层：门诊科室（内科、外科、儿科、妇科、治未病科、五官科）、中医传统疗法中心、手术室 三层：住院部 四层：住院部 | 钢筋混凝土框架剪力墙结构 | 新建 |
|  | 后勤综合楼 | 1371.42 | m2 | 2（局部1层） | 一层：食堂和中药制剂室 二层：员工宿舍 | 钢筋混凝土框架结构 |  |
|  | 太平间 | 252.08 | m2 | 1 |  |  |  |
| 公用工程 | 供 水 | 由市政供水管网供给。 |  |
|  | 排 水 | 雨污分流，雨水收集后排入雨水管网，污水收集处理达标后外排。 |  |
|  | 供 电 | 用电由镇沅县电网公司提供的市网电源作为医院电源，设10KV 中心开闭所一座，分散设置10/0.4kV 变配电所3 座 |  |
|  | 通信、网络 | 电话、计算机网络等均由城市通信管道线路接入。 |  |
| 环保工程 | 医疗废物储存间 | 45 | m2 |  | 设置医院东北侧太平间旁 |  |  |
|  | 污水处理站 |  |  |  | 设置医院东南侧绿地，规模100m3/d |  |  |
|  | 绿化 | 3980.4 | m2 |  | 绿地率35% |  |  |
|  | 化粪池 | 3 | 个 |  | 共3个，设置在各楼底部。容积分别为19 m3、24m3，预留住院楼化粪池一个，容积为80 m3； |  |  |
|  | 隔油池 | 1 | 个 |  | 设置于后勤综合楼底部，容积为12m3 |  |  |

项目主要技术经济指标见表2.2-2。

表2.2-2                    总经济技术指标表

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 | 25210.88 | m2 |
| 1.1 | 建设用地面积 | 11372.63 | m2 |
| 1.2 | 预留用地面积 | 13838.25 | m2 |
| 2 | 总建筑面积 | 9999.07 | m2 |
| 2.1 | 门诊医技住院综合楼 | 8375.57 | m2 |
| 2.1.1 | 急诊室 | 289.88 | m2 |
| 2.1.2 | 门诊部 | 3362.23 | m2 |
| 2.1.3 | 住院部 | 3173.48 | m2 |
| 2.1.4 | 医技部 | 1266.84 | m2 |
| 2.1.5 | 中医传统疗法中心 | 182.52 | m2 |
| 2.1.6 | 治未病中心 | 100.85 | m2 |
| 2.2 | 后勤综合楼 | 1371.42 | m2 |
| 2.2.1 | 员工宿舍 | 258.30 | m2 |
| 2.2.2 | 中药制剂 | 449.37 | % |
| 2.2.3 | 食堂 | 663.75 | m2 |
| 2.3 | 太平间 | 252.08 | m2 |
| 3 | 容积率 | 0.39 | % |
| 4 | 建筑密度 | 15.97 | % |
| 5 | 绿地率 | 35 | % |
| 6 | 建筑占地面积 | 4072.76 | m2 |

表2.2-3              拆除现有建筑物组成一览表

| 序号 | 工程类别 | 层数 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） | 建设内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 看守所监室 | 1 | 2000 | 1258.65 | 看守所监室 | 拆除改造 |
| 2 | 拘留所监室 | 1 | 600 | 600 | 拘留所监室 | 拆除改造 |
| 3 | 办公室综合楼 | 3 | 350 | 1050 | 办公室综合楼 | 拆除改造 |
| 4 | 武警营房 | 4 | 350 | 1400 | 武警营房 | 拆除改造 |
|  | 合计 |  | 3300 | 4308.65 |  |  |

## 2.3公用辅助工程

### 2.3.1给水

本工程以市政自来水为给水水源，自建设场地周围市政供水环网不同方向引入两根DN150 给水管于建设场地区域内连成环状，供本工程生活和消防用水，市政接管点供水水压不低于0.25MPa。

### 2.3.2排水

医院排水采用雨污分流制。

雨水系统：

屋面及硬地路面等雨水经雨水管、沟收集后排入室外雨水管网；绿化和透水铺装路面雨水经雨水地下渗透系统就地入渗，补充土壤含水量。具体做法为：在停车场、人行道路及广场铺设透水砖或植草砖，就地使降落雨水渗透，回补地下水的同时，减少此范围内地表径流；另一方面，道路周边设置下凹绿地，下凹绿地表面底于路面80～100mm，雨水口设置于下凹绿地内。对屋面和硬质地面雨水径流设置雨水口及雨水管网收集后排至雨水管网。

污水系统：项目医疗污、废水经过化粪池处理、食堂废水经隔油池处理后排至医院污水处理站处理，污水处理达标后由医院总排污口排放。

目前项目区周围市政污水管网尚未建成，项目废水处理达标后排入恩乐河；待周边市政污水管网建成后，项目废水处理达标排入市政污水管网，经市政污水管网进入镇沅县污水处理厂处理。项目排水平面图见附图2-3。

### 2.3.3供电、供热

用电由镇沅县电网公司提供的市网电源作为医院电源，设10KV 中心开闭所一座，分散设置10/0.4kV 变配电所3 座。变配电所设有10kV 配电室、10/0.4kV 变配电室、继电保护监控室及附属用房。

项目不设锅炉，不设煤气供热，热水采用集中太阳能辅助空气源热泵加热，热水用水点为门诊医技住院综合楼卫生间和后勤综合楼食堂热水供水，机械全循环管网。

### 2.3.4通风系统

项目通风设计具体如下：

1、无外窗诊室及护士站设置新风系统，以保证医护人员区域空气清新；无外窗的配膳间、开水间、库房等设置机械通风系统，以保证室内混浊气体排除。

2、公共卫生间及无窗卫生间分别设置集中垂直机械排风系统，每层排风水平管上设防火调节阀。

3、垃圾房设置机械排风系统。

4、检验科有特殊局部通风要求的房间按工艺要求设置实验室通风柜或生物安全柜，独立设置机械通风系统，保证有毒或有污染的气体经过滤、消毒处理后高空排放。

5、厨房设置全面排风系统、补风系统。排风量按照房间换气次数不小于40 次/h 计算排风系统，其中65%排风量由厨房排油烟系统负担，35%由厨房排风系统负担，同时设置机械补风，补风量按总排风的80%计算。

### 2.3.5环保工程

1、化粪池

在各楼栋底部分别设置化粪池，其中：门诊医技住院综合楼设置容积24m3化粪池，后勤综合楼设置容积19m3化粪池，预留住院楼化粪池一个，容积为80 m3；共计3个化粪池，对废水进行预处理。

2、隔油沉淀池

在后勤综合楼食堂底部设置1个隔油沉淀池，容积12m3，分作两格，对废水进行预处理。

3、医院污水处理站

为使医院外排污水达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》（表2）标准限制，医院新建污水处理站。

目前污水站处理工艺尚未确定，根据项目污水产生情况及水质特征，本评价推荐采用“预处理+生物接触氧化+沉淀+消毒工艺”。其处理工艺如下：

图2.3-1  污水处理工艺流程图

该处理站工艺为生物氧化消毒工艺，采用一体化好氧消毒设备，具有除污染效率高，运行稳定、节能降耗、投资省、运行费用低等特点。污水通过污水管道汇集，经化粪池后集中到污水处理站，处理站设有生物接触氧化池、二沉池、消毒池等污水处理构筑物。消毒剂（二氧化氯）和脱氯剂通过计量投加至消毒池中，达到消毒和脱氯要求后达标排放。

表2.3-1  污水处理站设计进水和出水水质

| 项目 | BOD5（mg/L） | COD（mg/L） | SS（mg/L） | NH3-N（mg/L） | 粪大肠菌群数（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站进水水质 | 200 | 500 | 100 | 60 | 23000 |
| 污水处理站出水水质 | ≤10 | ≤50 | ≤10 | ≤0.5 | ≤500 |

4、医疗废物暂存间

项目在医院太平间旁内设置45m2的医疗废物暂存间一处，与医疗区、人员活动区间隔有一定距离，该医废暂存间根据《医疗废物管理条例》的要求设置有明显的警示标识。

5、生活垃圾收集系统

项目在医院内设置若干个垃圾桶，用于生活垃圾的收集。

## 2.4总平面布局

1、平面布局

建筑单体平面布置体现高效、合理、实用的设计理念，注重空间的充分利用；体现医患分流的原则；体现洁污分流的原则；结合国内外先进的设计理念，设计为现代化医疗建筑。

（1）门诊医技住院综合楼：位于用地东南侧，共四层，一层为感染门诊、急诊、检验科、中心供应及门诊大厅；二层为门诊科室和手术室；三、四层为住院部。门诊楼流线明晰，空间导向性强。患者进入一层门厅后可分流各科诊室。门诊诊室具有良好的自然采光和通风，各科室自成一体，实行一站式服务，感染门诊、急诊、住院均设有单独的出入口。

（2）食堂与中药制剂间：考虑未来西侧地块的功能结合用地布置于用地中部，位于综合楼的西南侧，紧邻城市道路。一层为食堂和中药制剂，二层为员工宿舍。

（3）太平间：位于用地东侧，结合污物通道并用景观绿化适当隔离，使之远离院区布置。

（4）医疗功能单体

交通流线：水平交通通过门厅、电梯厅、内走廊与病人活动区相联系。垂直交通通过电梯相联系，各种流线便捷、通畅，互不交叉干扰。

2、立面设计

本工程建筑造型新颖。本工程立面造型着重运用建筑本身反映内部功能的需要而形成的高低变化，形体组合。

立面设计力求简洁、现代，并以丰富的形体及空间轮廓丰富区域环境。通过在建筑处理手法上采用空间穿插、虚实结合、材质对比的手法处理，使整个建筑端庄、韵美、并焕发生机。同时，部分开敞的落地高透明幕墙，使整个建筑融入良好的自然绿化环境，简洁、明快、现代，充满阳光，空间设计力求体现温馨、祥和的建筑氛围，让病人到院如到家，为治疗创造良好的生活和心理环境。该建筑建筑形象追求现代、简洁质。建筑主色调采用主色调为青灰色与乳白色，与城市环境相融合。给城市带来建筑明丽与活跃的一面，成为镇沅城市建设的亮丽风景。

3、层高设计：

门急诊综合楼及医技楼：地面一层为4.2m，二层为4.2m，三～四层为3.6m，室内外高差0.450m，女儿墙高1.5m，建筑总高16.05m。

食堂与中药制剂间：室内外高差0.450m，一层为4.5m，二层3.6m，建筑总高度9.15m。

太平间：室内外高差0.450m，层高4.2m，建筑高度4.65m。

3、道路交通

（1）出入口

根据医院使用功能，分别设有主入口（病人及家属）、次出入口、后勤出入口（污物），各出入口相对独立，并且均与院原内机动车道相联，出入方便。

（2）车行道

车行道采用外环系统，既保证每个建筑出入口车辆的通达，同时保证消防车可绕通，保证消防及疏散安全。各楼前设小广场，周边设有部分地面停车场，方便临时停车。

（3）人行道

人行道结合景观步行体系可通畅地将各个建筑联系起来。人行道均为无障碍规划，保证医院内部环境的安全。

（4）污物

污物专设污物梯及污物出口，污物收集后需密闭打包后用专用密闭车送出，以免污染环境。

4、景观绿化

充分利用全方位立体绿化来体现并加强医院的环境优势，因地制宜采用绿化带集中绿化、屋顶花园绿化相结合的立体绿化措施。辅以雕塑、花坛、台阶、庭院灯具、彩色铺地等环境小品。在植物配置上，种植一些适合当地方生长的无毒无害的中医药材植株作为绿化配景，并加以标牌说明，不适合种植的则在地面石材上雕刻药材图案和说明，使患者在就诊的同时认识和熟悉中医药材，学习到中医药知识，对于弘扬传统中医文化具有潜移默化的作用。整个医院可以形成三季有花，四季常绿的丰富而又生动的室内外活动空间，使医院环境真正成为广大患者放松精神，早日康复的乐园。

项目平面布置见附图2-1。

## 2.5主要设备

医院主要设备见表2.6-1。

表2.6-1        项目设备一览表

| 设备名称 | 设备名称 | 设备名称 |
| --- | --- | --- |
| CT | 心电图机 | 自动洗胃机 |
| 中心供氧装置 | 呼吸机 | 麻醉机 |
| 电针仪 | 手术器械 | 手术床 |
| X光机（DR） | 纤维胃镜 | 结肠镜 |
| 中药煎药设备 | 电动吸引器 | 彩超 |
| 全自动生化分析仪 | 电脑中频治疗仪 | 肌点图与诱发电位仪 |
| 数字震动感觉阈值检查仪 | 数位经络系统检测仪 | 治糖尿病疗仪 |
| 神经功能重建治疗系统 | 脑病生理治疗仪 | 关节康复器 |
| 多用起立训练器 | 高频治疗仪 |  |

## 2.6组织机构和人力资源配置

医院设置内科、外科（皮肤、骨伤、痔瘘）、妇科－计划生育指导室、儿科、针灸科、药剂科、检验、放射科、预防保健科、中医科、院办公室、医务科、总务科等。

中医院编制人员为170人。其中：领导职位4人，卫生技术人员88名，护士40名，后勤人员30人，其他技术人员8人。

运营时间：08:30~22:00，年工作365d。

## 2.7项目投资及资金来源

项目总建设投资5376.58 万元，其中：建安工程费4209.23 万元，工程建设其他费678.57 万元，基本预备费488.78 万元。

筹资方案拟采用以下方式：

1、拟申请国家、省级及地方补助资金2000.00 万元，占建设投资比例的37.20%；

2、自筹资金3376.58 万元，占建设投资比例的62.80%。

## 2.8实施进度

该项目建设工作时间紧、任务重，为了切实完成各期建设任务，应做好工程建设项目进度安排。具体安排如下：

1、项目前期工作（包括项目可行性研究报告编制及审批、项目环境影响评价等工作）：2016年9 月～2017 年6月；

2、项目报建、方案设计：2016 年9 月～2017 年6月；

3、项目勘察、初步设计及上报审批：2017 年7～2017 年8 月；

4、施工图设计及审查：2017 年7 月～8 月；

5、施工招投标，同时组织开工建设：2017 年9～2017 年10 月；

6、工程项目施工：2017 年11 月～2018 年11 月；

7、竣工验收及投入使用：2018 年11 月～2018 年12 月。

# 3工程分析

## 3.1污染源分析

本项目为改建项目，项目建设对环境的影响共分为三个阶段：现有建筑拆除阶段、施工阶段、运营阶段。现有建筑物的拆除工作由建设单位负责实施，在环评踏勘阶段项目地块尚未进行拆除、平整。本项目施工期将进行拆除工段和地块平整，完成后进行土石方工程。

从项目建设内容分析，污染来源和对环境的影响可以分为施工期和营运期两个时段，现有建筑拆除阶段和施工期的建设对环境的影响主要是施工噪声、施工废气、施工废水、固体废物。营运期对环境的影响主要是医疗废水、医疗废物、污水处理系统及医疗废物临时储存间异味、社会噪声、高噪设备产生的噪声。施工期对环境的影响是短时的可恢复影响。项目对环境的影响主要集中在施工期。

### 3.1.1拆除阶段污染源分析

本项目将对地块内现有的4栋建筑进行拆除，根据建设单位提供资料，项目区内总拆除建筑面积4308.65m3。建设单位委托相关公司对其拆除的建筑垃圾进行处置。此阶段主要污染是施工机械产生的噪声、扬尘以及产生的建筑垃圾。

项目拆除现有建筑物阶段主要施工工艺及主要产污环节见图3.1-1。

图3.1-1   项目拆除现有用房工艺流程及产污节点图

### 3.1.2施工期污染源分析

#### 3.1.2.1工艺流程简述

1、建构筑物施工工艺

1）开挖工艺

土方开挖采用机械化施工。施工作业面较小不进行分段，自上而下分层开挖。薄层开挖采用推土机直接推运，50m以上采用推土机集料，装载机配8~15T自卸车运输，或者挖掘机直接装车。土料直接运至填方段进行填筑。

2）填筑工艺

采用分层填筑法施工，即按照横断面全宽分成水平层次逐层向上填筑，如原地面不平应先填平处理；之后由最低处分层填筑。每填一层，经过压实实验检测达到设计压实度要求后，再填上一层。

2、道路及广场施工工艺

路基施工采用机械化，大型机械作业；路基填筑，在路基全段范围内分层填筑，分层碾压工作要及时快速，确保达到密实度要求；路面采用水泥面层，路面面层施工顺序如清扫下撑层-铺筑底基层-养护-铺筑面层-养护。

#### 3.1.2.2施工期污染流程

项目施工期污染流程见图3.1-2。

图3.1-2          施工期产污节点及污染流程图

项目施工期约为12个月，沙石料及各种建材往来运输量大，据此特点，施工期产污环节及主要污染物如下：

（1）基础工程施工

项目各建筑砼柱、梁为现场浇注。按施工图纸，首先进行钢筋的配料和加工，加工主要包括调直、下料、剪切、接长、弯曲等物理过程，然后进行钢筋的绑扎，安装于架好模板之处。

混凝土成型后，为了保证水泥固化作用能正常进行，采用浇水养护，防止水份过早蒸发后冻结。

项目混凝土全部使用商品砼，不在项目区内搅拌。

此工程工段主要污染是搅拌机产生的噪声、尾气，混凝土养护用水，废钢筋等。

（2）主体工程及附属工程施工

首先调配水泥砂浆，用水泥砂浆抄平钢砼柱、梁的基面，零用经纬仪、垂球和龙门板放线，并弹出纵横墙边线。然后在弹好线的基面上按选定的组砌方式进行摆脚，立好匹数杆，再据此挂线砌筑。一般采用铺灰挤砌法和铲灰挤砌法，砖墙砌筑完毕后，进行勾缝。

该工段和现浇钢砼柱、梁工段施工期长，是施工期的主体工程。主要污染是搅拌机产生的噪声、尾气，碎砖和废砂浆等固废。

（3）装饰工程施工

对项目内建筑进行室内装饰。利用各种加工器械对木材、塑钢等作为装饰材料，按图加工，主要污染是加工器械产生的噪声、各种废弃下角料等固废。

屋面由结构层、防水层和保护层组成。防水层一般有柔性防水、刚性防水和涂料防水三种做法，本项目采用柔性防水。

抹灰先外墙后内墙。外墙由上而下，先阳角线、台口线，后抹窗台和墙面。用1：2水泥砂浆抹内外墙，根据要求，对外墙分别采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷。

从上述污染工序说明可知，施工期环境污染问题主要是：施工扬尘、施工废水、施工噪声、施工弃土、施工建筑垃圾、土地的占用和水土流失造成的生态环境影响。这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工段污染强度不同。

#### 3.1.2.3施工设备

施工设备利用各施工单位已有的机械设备，结合本项目的实际情况择优选用。项目建筑施工所涉及设备详见表3.1-1。

表3.1-1   主要施工设备表

| 机械类型 | 设备 |
| --- | --- |
| 内燃机 气动设备 | 运土 | 压路机 |
|  |  | 前斗装载机 |
|  |  | 铲土机 |
|  |  | 平土机 |
|  |  | 运输卡车 |
|  | 运料 | 塔吊 |
|  |  | 摇臂式起重机 |
|  | 固定式 | 卷扬机 |
|  |  | 压缩机 |
| 冲击设备 | 风锤 |
|  | 气动扳手 |
| 其他 | 震捣机 |
|  | 锯床 |
|  | 夯土机 |

### 3.1.3营运期污染源分析

项目运营后，为镇沅县全县人民提供医疗服务，所产生的主要环境问题为医疗废水、医疗废弃物以及各种诊疗机械及相关设备产生的噪声等。

项目运营期主要污染工序如图3.1-3所示。

图3.1-3          营运期产污节点及污染流程图

## 3.2主要污染源排放分析

### 3.2.1拆迁污染源分析

#### 3.2.2.1废气

项目现有建筑物拆除过程中产生的大气污染源主要来自建筑物拆除、场地清理所产生的扬尘。

经过查阅相关资料，项目原有建筑拆迁产生的扬尘按下式进行计算：

W= A×T×P

式中：

W—建筑物拆迁扬尘排放量，t；

A—拆迁面积，万m2；

T—拆迁工期，月；

P—拆迁工地一次扬尘系数，t/万m2·月，项目地块周边均设置有施工维护，以12.1计。

现有建筑物共拆除4栋，拆迁面积约4308.65m2，拆迁工期约1月，则计算后，项目区内拆迁扬尘产生量约5.21t。

#### 3.2.2.2噪声、振动污染

噪声主要是拆迁现场的各类机械设备噪声、施工作业噪声。根据类似施工过程的调查，各阶段项目施工所涉及其1m处A声级表3.2-1。

表 3.2-1   施工期主要噪声源强    单位：dB（A）

| 工程阶段 | 主要工程机械 | A声级 |
| --- | --- | --- |
| 拆迁阶段 | 破碎机 | 85~88 |
|  | 装载机 | 72~96 |
|  | 挖掘机 | 80~90 |
|  | 摇臂式起重机 | 87~88 |

#### 3.2.2.3固体废弃物

项目拆迁所产生的固体废弃物主要为现有用房拆除所产生的建筑垃圾。

根据建设单位提供资料，本项目总拆迁面积为4308.65m2，其拆除所产生的建筑垃圾为1557.9 m3，该部分垃圾由建设单位委托经相关部门核准的合法单位清运处置。

在环评踏勘阶段项目现有建筑尚未进行拆除，现有4栋建筑主要为看守所监室、拘留所监室、办公室综合楼、武警营房，现有用房均不作为医疗用房使用，因此拆除过程中不会有医疗废物、危险废物及放射性废物产生。

### 3.2.2施工期源强

#### 3.2.2.1施工废气

建设项目施工所需混凝土采用外购商品混凝土，项目施工区内不设置混凝土搅拌站。施工期的废气污染物主要来自施工过程开挖土方、施工作业、填埋时产生的扬尘，机械设备运作时产生的机械烟气，以及运输车辆产生的尾气、扬尘，还有装修阶段涂料、油漆等挥发的有机废气。

1、扬尘

扬尘主要是进行土石方挖掘、堆放、回填过程中及构筑物的建设、建筑材料运输等过程中都会产生，呈无组织排放，其产生强度与施工方式、气象条件有关，对环境空气造成的影响主要集中在施工场地100m范围内。根据类比同类建筑施工现场的扬尘污染监测，在距施工现场边界50m处，TSP浓度最大达到4.53mg/m3，至150m处仍可达到1.51 mg/m3，只有在300处才低于0.5 mg/m3。一般风大时（风速大于3.0m/s）产生扬尘较多。根据气象站的统计资料，镇沅年平均风速为1.1m/s。类比结果表明建筑施工扬尘严重，工地内TSP浓度相当于大气环境标准的1.4-2.5倍，施工扬尘的影响范围达下风向的150m处，施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，路边的TSP浓度可达10 mg/m3以上。因此，扬尘对周围环境空气的有一定影响。为减轻施工扬尘对环境的影响，必须在施工过程中加强管理，对建筑材料的运输车辆采取封闭覆盖，避免运输途中土石砂等建筑材料的流失，及时清扫、冲洗运输通道，对施工中粉尘较大的场地进行洒水降尘。在采取措施后，施工场地的粉尘可以达到GB16297-96《大气污染物综合排放标准》中无组织排放的要求。

2、机械尾气

施工机械在施工中产生的机械烟气及运输车辆在运输中产生的废气，主要为烯烃类有机物、CO、SO2、NOx等。均为无组织排放。废气产生量较少。

机动车辆污染物排放系数见表3.2-2。

表3.2-2                  机动车辆污染物排放系数

| 污染物 | 以汽油为燃料(g/L) | 以柴油为燃料(g/L) |
| --- | --- | --- |
|  | 小汽车 | 载重车 | 机车 |
| CO | 169.0 | 27.0 | 8.4 |
| NOx | 21.1 | 44.4 | 9.0 |
| 烃类 | 33.3 | 4.44 | 6.0 |

以重型车为例，其额定燃油率为30.19 L/100 km，按表3.2-1机动车辆污染物排放系数测算，车辆污染物平均排放量分别为：CO 815.13 g/100 km，NOx 1340.44 g/100 km，烃类物质134.0 g/100 km。

3、油漆废气

装修施工阶段，处理墙面装饰吊顶，涂漆、处理楼面等作业，均需要大量涂料，油漆等装修材料，这些装修材料挥发将产生有机废气。废气中有害气体主要为油性涂料中的甲醛，极少量的汽油、丁醇、丙醇等。这些废气均为无组织排放。

#### 3.2.2.2施工废水

项目在施工期产生的废水主要为施工中产生的工程废水、施工人员生活污水、地表径流等。

1、施工废水

该项目施工所需混凝土采用外购商品混凝土，项目施工区内不设置混凝土搅拌站。项目施工废水主要为混凝土养护废水、机械设备及工具清洗废水等。施工废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。根据国内外同类工程施工废水监测资料：混凝土养护废水悬浮物浓500mg/L～2000mg/L，该项目施工废水所含悬浮物浓度属上述浓度变化范围的中下水平。施工过程中设备、工具清洗及其它等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物和石油类。通过沉淀处理后，回用于施工车辆、设备清洗、场地道路洒水降尘等。

项目无地下建筑，无基坑涌水产生。

2、生活污水

施工人员生活污水排放量QS 按下式计算：

式中：QS—生活区污水排放量，m3/d；

qi—每人每天生活用水量；

Vi—生活区人数，人；

K—生活区污水排放系数，取0.8。

项目施工期施工人员最多为50人，根据建设单位提供资料，项目区内不设置营地，施工人员不在施工场地住宿。施工人员平均用水量按30L/人·d计，施工人员生活污水进行估算，详见表3.2-3。

表3.2-3                 项目施工期生活废水产生情况

| 日均施工人数（人） | 施工工期 | 用水量(m3/d) | 污水产生量(m3/d) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 12个月 | 1.5 | 1.2 |

施工期施工人员生活污水产生量约为1.2m3/d，共432m3。施工人员生活污水排入。项目施工时拟设置废水收集沉淀池，该部分污水和施工废水一起引入沉淀池中进行沉淀处理后，回用于场地道路洒水降尘、车辆和设备清洗等，不外排。施工现场内拟建一旱厕，由环卫部门定时清运处理。

3、地表径流

建设项目所在地，扰动地表区域属水土流失以水力侵蚀为主的西南土石山区，按照全国土壤侵蚀类型区划标准，土壤容许流失量为500t/km2•a。扰动地表区域相对集中呈片状分布。施工过程中会遇见雨水天气，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、水泥、油类及其它地表固体污染物。

项目拟利用现有的围墙作为围挡，沿厂界修筑临时排水渠，使项目地块外地表径流沿周边临时排水渠排走；厂界内其它场地产生的地表径流经区域内临时排水沟收集；经过收集的雨水排至项目区临时沉砂池，经过沉淀池沉淀处理后可回用于场地道路洒水降尘、车辆和设备清洗等，对区域地表水环境影响较小。

#### 3.2.2.3施工噪声

工程在施工期的噪声来源于施工机械和运输车辆在运行中产生的机械噪声，主要噪声源为施工阶段，使用的挖掘机、推土机、装载机、吊车、焊机、电锯等。产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。

根据本工程的特点，施工期主要噪声源如表3.2-4所示，主要建筑机械施工噪声源强见表3.2-5。

表3.2-4                    建设期主要噪声源

| 建设阶段 | 噪声源 |
| --- | --- |
| 场地平整 | 铲土机、挖掘机、卡车 |
| 建筑施工 | 搅拌机、振捣机、起重机、电锯 |
| 路面施工 | 压路机、搅拌机 |

表3.2-5                  建筑施工机械噪声声级         单位：LAeq  dB

| 施工阶段 | 设备名称 | 噪声声级范围 | 平均噪声级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方及打桩阶段 | 挖土机 | 78～96 | 80 |
|  | 冲击机 | 95 | 95 |
|  | 空压机 | 75～85 | 83 |
|  | 大型载重车 | 90 | 90 |
| 底板与结构阶段 | 混凝土输送泵 | 90～100 | 95 |
|  | 振捣器 | 100～105 | 100 |
|  | 电锯 | 100～110 | 100 |
|  | 电焊机 | 90～95 | 90 |
|  | 空压机 | 75～85 | 85 |
|  | 中型载重车 | 80～85 | 85 |
| 装修、安装阶段 | 电钻 | 90～115 | 95 |
|  | 电锤 | 90～105 | 95 |
|  | 手工钻 | 90～105 | 95 |
|  | 无齿锯 | 90～105 | 95 |
|  | 多功能木工刨 | 90～100 | 95 |
|  | 云石机 | 100～110 | 105 |
|  | 角向磨光机 | 100～115 | 105 |
|  | 轻型载重车 | 75 | 75 |

#### 3.2.2.4施工固体废弃物

项目施工期主要固体废弃物主要来自场地平整、基础开挖弃土弃渣、施工装修过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。

1、建筑垃圾

本项目拆迁及建设工程所产生的建筑垃圾，采用如下公式进行计算：

Js=Qs×Cs

式中：Js—建筑垃圾产生量（吨/年）

Qs—建筑面积（m2）

Cs—平均每m2建筑面积垃圾产生量（吨/年·m2）

由于建筑过程中固体废弃物的产生量与施工水平、建筑类型等多种因素有关，该系数取值在0.5~1.0t/（m2·a）之间，本环评按1.0 t（m2·a）的建筑垃圾进行估算，项目总建筑面积8375.57 m2，则项目施工产生的建筑垃圾总量约8376t。经咨询建设单位，对于有回收价值的金属管线废料、装饰材料废料等可回收垃圾分类集中收集堆放，定期运往废品收购站处理，其余不能回收的部分统一收集后委托环卫部门清运至合法的建筑垃圾处理场处置，对周边环境产生的影响较小。

2、生活垃圾

项目内不设置施工营地，施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，根据建设单位提供施工人员布置情况对生活垃圾产生情况进行估算，详见表3.2-6。

表3.2-6             施工期各地块生活垃圾产生情况

| 施工人数（人） | 施工工期 | 产生量（kg/d） | 产生量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 12个月 | 25 | 9 |

该部分垃圾经统一收集后委托环卫部门定期清运。

3、废弃土石方

根据建设单位提供资料，本项目无地下建筑，不涉及地下开挖。本项目建筑物占地面积4072.76m2，建设过程中产生的土石方量很少，约4832.1m3；产生的废弃土石方用于场地内回填，无废弃土石方产生。

#### 3.2.2.5水土流失

项目用地目前为镇沅县看守所，项目区及周边地面均已硬化处理，施工期所产的水土流失较少。

### 3.2.3运行期源强

#### 3.2.3.1废水

1、污染源分析

营运期，本项目废水主要为医院经营活动所产生的住院人员、门急诊人员医疗废水、行政后勤办公人员产生的生活污水等。

本项目内放射科采用数字化X摄影系统（DR），直接打印在胶片上显现图像，运营过程中无放射性废水和洗片废水的产生和排放；本项目内不设口腔科，无口腔科废水产生；本项目不设置传染科，无传染性废水产生。

（1）住院人员医疗废水

用水量：本项目编制床位100个。根据《云南省地方标准用水定额（DB53/T 168-2013）》，用水定额以300L/床•d计，项目用水为30m3/d，1.095万m3/a。该用水已含行政及医护人员、附属设施等综合用水。

排水量：根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册 第四分册：医院污染物产生、排放系数》中的中医院污水的产污系数为用水量的86%，则本项目医疗废水的产生量为25.8 m3/d，0.94万m3/a。

（2）门急诊人员医疗废水

用水量：根据《云南省地方标准用水定额（DB53/T 168-2013）》医院门诊用水定额以20L/人•次计，该用水已含行政及医护人员、附属设施等综合用水。本项目就诊人次约每天150人次，门诊用水量为3m3/d，1095m3/a。

排水量：根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册 第四分册：医院污染物产生、排放系数》中的中医医院污水的产污系数为用水量的86%，则门诊废水的产生量为2.58 m3/d，942m3/a。

（3）检验科废水

检验科采用配套设备，血液、血清、细菌、化学检查分析、化验等工作中产生的有毒、有机溶剂及其他有害药物废液很少，采用化学方法或活性炭预吸附处理后，进入污水处理站处理达标后排放。以上用水定额核算已包含该部分用水，不再进行单独核算。

（4）生活污水

医院医疗、后勤人员生活污水与医疗废水一同经化粪池熟化，之后进入新建污水处理站处理，不做单独处理。以上用水定额核算已含行政及医护人员、附属设施等综合用水，医疗、后勤人员生活污水不进行单独核算。

（5）食堂废水

食堂废水经隔油池（容积12m3）处理后进入污水处理站处理，以上用水定额核算已包含该部分用水，不再进行单独核算。

（6）绿化用水

绿地面积为3980.4m2，按照《云南省用水定额标准》，园林绿化用水定额为3L/m2·次，按一天一次计，则非雨天绿化用水量约为11.9m3/d，雨天绿化用水量为0。非雨天绿化用水经植物吸收、渗漏、蒸发等全部损失，不产生废水。

（7）道路、广场浇洒

道路、广场约3365.4m2，按照《云南省用水定额标准》，场地浇洒用水定额为2L/m2•次，按每天浇洒1次计，则浇洒用水约为6.7m3/d。道路浇洒用水全部经蒸发、渗漏损失，不产生污废水。

2、水平衡

本项目预计共需新鲜水51.67m3/d，1.89万m3/a，污水产生量28.38m3/d，1.04万m3/a。项目医疗废水、生活污水、食堂废水经化粪池、隔油池预处理后进入医院污水处理站，处理达GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》（表2）标准后按排水方案排放。本项目用水及废水产生量情况见表3.2-6，水量平衡见图3.2-1。

表3.2-6           项目用水指标及废水产生量情况一览表

| 序号 | 用水单元 | 数量 | 用水定额（L) | 用水量(m3/d) | 用水量 （万m3/a） | 污水量(m3/d) | 污水量 （万m3/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院部（床位）（含医疗废水、生活污水、食堂废水等） | 100 | 300 | 30 | 1.095 | 25.8 | 0.9417 | 新鲜水 |
| 2 | 门诊（人次） | 150 | 20 | 3 | 0.1095 | 2.58 | 0.0942 |  |
| 3 | 绿化 | 3980.4 | 3 | 11.9 | 0.4359 | 0 | 0 |  |
| 4 | 道路浇洒 | 3365.4 | 2 | 6.7 | 0.2457 | 0 | 0 |  |
|  | 合计用水 |  |  | 51.67 | 1.89 | 28.38 | 1.04 |  |

图3.2-1    本项目运营期水量平衡图  单位：m3/d

3、排水方案

根据现场踏勘，目前项目周边尚无市政污水管网，因此项目设置两个排水方案：方案一，项目周边市政污水管网尚未建成前，项目产生的废水经医院污水处理站处理达GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》（表2）排放标准后排入恩乐河；方案二，项目周边市政污水管网建成后，项目产生的废水经医院污水处理站处理达GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》（表2）预处理标准（其中氨氮、TP和TN执行GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》）标准后，排入临近的市政污水管网，经市政污水管网进入镇沅县污水处理厂处理。

4、污染物核算

医疗废水比生活污水的污染物成分复杂，而且不同科室排出的污水成份和水量也是各不相同，性质相差悬殊。总体上，医疗废水的基本水质特征为：

a、含有大量的病原体—病菌、病毒和寄生虫卵等，无高传染、高致病病菌；

b、含有消毒剂、药剂、试剂等多种化学物质。

污染因子主要表现在CODcr、SS、氨氮、微生物、阴离子表面活性剂等。

参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》第四分册医院污染物产生、排放系数表4中医医院产排污系数，本项目所在区域属于二区，规模为10-100床。项目污染物产排污如下：

表3.2-7         本项目废水污染物产排污一览表

| 区域 | 规模 (床) | 污染物指标 | 计量单位 | 产物系数 | 产生量 | 处理工艺 | 排污系数 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | t/d |  |  | t/d |
| 二区 | 100 | 污水量 | L/床•d | 300 | 33 | B | 0.86 | 28.38 |
|  |  | COD | g/床•d | 136 | 0.0136 | B | 54.2 | 0.00542 |
|  |  | BOD5 | g/床•d | 49.6 | 0.00496 | B | 19.8 | 0.00198 |
|  |  | TN | g/床•d | 21.7 | 0.00217 | B | 13 | 0.0013 |
|  |  | NH3-N | g/床•d | 16 | 0.0016 | B | 6.39 | 0.000639 |
|  |  | TP | g/床•d | 1.68 | 0.000168 | B | 1.18 | 0.000118 |
|  |  | 汞 | μg/床•d | 53.2 | 5.32E-09 | B | 47.3 | 4.73E-09 |

注：处理工艺B:生化+加氯等消毒处理;

#### 3.2.3.2废气

项目营运后，医院产生的废气来源于：食堂油烟、污水处理站、医疗垃圾收集房产生的异味以及停车场汽车出入产生的尾气。

1、食堂油烟

项目在后勤综合楼设置了食堂，食堂烹饪过程有少量油烟废气产生。项目主要采用清洁能源电能作为主要能源，产生的污染物较少，食堂油烟经过统一收集后经油烟净化器处理后，由油烟管道于楼顶外排，对环境的影响较小。

2、污水站、垃圾房恶臭

医院的医疗垃圾收集房、污水处理系统在运行及污泥搬运过程中，会有一定的臭气产生。主要来自于垃圾腐化、污水、栅渣和污泥处理过程中产生的H2S或含硫基团物质的无组织扩散。

在没有采取任何防臭措施情况下，臭气浓度随扩散距离的增大而衰减，一般小型污水处理厂，50m外其影响明显减弱，距恶臭源100m基本无影响。

根据项目可研报告本项目污水处理站设计规模100m3/d，设置在项目区内东南侧，处理构筑物全部设置在地下。项目医疗废物收集房位于项目区东北侧太平间旁。

通过类比调查，恶臭污染物源强NH3小于0.03kg/h，H2S小于0.001kg/h。NH3、H2S排放浓度远小于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表3中污水处理站废气排放标准。依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，通过估算，NH3和H2S的卫生防护距离小于20米。

针对臭气污染，项目医疗废物收集房、污水处理系统均采取密封措施，并设置除臭除味装置。污水处理设施为地埋式，并加盖板密封起来，加强污水处理站、医疗废物收集房周边绿化，可有效防止臭气污染。

3、汽车尾气

建设项目所涉及汽车尾气主要是指汽车进出停车场及在项目内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。

项目可研未明确停车位数量，根据估算，项目设置地上停车位60个，地上停车位汽车尾气自然向外扩散（面源），属无组织排放。

汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，一般家庭用车基本为小型车（轿车和小面包车等），参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见下表3.2-8。

表3.2-8  机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数    单位：g/L

| 污染物 车种 | CO | HC | NOX |
| --- | --- | --- | --- |
| 轿车 | 286 | 36 | 33 |

停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5 km/h，出入口到泊位的平均距离如按照50 m计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s-3s；而汽车从泊位启动至出车平均约1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为100s。根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.20 L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算：

g= f·M

其中：M= m·t

式中：g—污染物产生量（g）；

f—大气污染物排放系数（g/L汽油）；

M—每辆汽车进出停车场耗油量（L）；

t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，约为100 s；

m—车辆进出停车场的平均耗油速率，取0.20L/km，按照车速5km/h计算，可得m=2.78×10-4 L/s

由上式计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.0278 L（出入口到泊位的平均距离以50 m计），每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、HC、NOx的量分别为5.31 g、0.67g、0.62g。

停车场对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关，一般分为三种。第一种为满负荷状况，此状况反映满负荷泊车时对环境的影响，此时停车场内进出车流量相当大，此类状况出现概率极小，而且时间极短；第二种为高峰时段停车场及道路上车辆的污染源排放情况；第三种情况为平均流量时停车场及道路车辆的污染源排放情况。

本次评价取最不利条件，即泊车满负荷状况时，对周围环境的影响进行核算。在满负荷工况下的车流量，停车场内车辆达到总泊位数。以日开放时间为12h，每个车位一日停泊10辆车次计，则出入停车场车流量为总泊位数的十倍。停车场的大气污染物排放情况见下表3.2-9。

表3.2-9   项目区内停车场内汽车尾气排放源强

| 地块 | 泊位（个） | 日车流量 (辆/日) | 项 目 | 污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CO | HC | NOx |
| 合计 | 60 | 600 | 时排放量，kg/h | 0.14 | 0.017 | 0.017 |
|  |  |  | 日排放量，kg/d | 3.19 . | 0.41 | 0.37 |
|  |  |  | 年排放量，t/a | 1.12 | 0.16 | 0.15 |

#### 3.2.3.3噪声

营运期医院噪声主要来源于：污水处理系统水泵产生的噪声；医院使用的设备噪声；排风系统及备用发电机运营产生的机械噪声；医务人员及病人产生的社会噪声；停车场交通噪声等。

1、设备噪声

（1）水泵噪声

项目区水泵位于地下。供水水泵产生的噪声，噪声级一般在65~80 dB之间，同时建设单位拟通过选用低噪声设备、安装减振垫以及增强泵房密闭性来降低噪声污染，对外界环境影响很小。

（2）备用发电机噪声

为防止由于突发事故等原因导致的断电影响正常工作，项目设有发电机房，安装应急备用发电机负责临时供电。发电机组的噪声主要为机械噪声，一般机组运行时，在机器旁1m处的声压级可达95dB(A)以上。

（3）排风系统

项目设置机械排风系统，噪声级一般在65~80 dB之间，声源源强较小、数量有限，通过墙体阻隔及距离衰减后对周围环境产生的影响较小；

2、社会活动噪声

项目区内医务人员及病人产生的社会活动噪声，约55.0～65.0dB(A)，严格控制医院营业时间，避免对周围环境产生影响。

3、交通噪声

主要为项目区内各地块出入车辆运行产生的噪声，区域内车辆一般为小汽车，声级在60~75 dB左右。

建设项目的噪声源及防治措施情况见表3.2-10。

表3.2-10    噪声源强及防治措施情况一览表

| 声源名称 | 等效声级dB（A） | 治理措施 | 降噪效果 dB | 预计厂界噪声 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通 | 60~75 | 严禁鸣笛并控制大型车辆驶入 | 20 | 昼间≤55(dB) 夜间≤45(dB) | 昼间55dB/夜间45dB |
| 通风设施 | 60~85 | 选用低噪声设备、安装减振垫、对风机安装消声器以及增强地下风机房的密闭性来降低噪声污染 | 25 |  |  |
| 风机 | 85~95 | 拟通过选用低噪声设备、对风机安装消声器等措施降低噪声污染 | 25~30 |  |  |
| 水泵 | 65~80 | 设置于地下，同时拟通过选用低噪声设备、安装减振垫以及增强泵房密闭性来降低噪声污染 | 25~30 |  |  |
| 备用发电机 | 85~95 | 拟通过选用低噪声设备、对风机安装消声器等措施降低噪声污染 | 25~30 |  |  |
| 医患人群 | 55~65 | / | / |  |  |

#### 3.2.3.4固体废物

1、医院废物分类

医院产生的固体废物包括医疗废弃物、生活垃圾、脱水污泥。

医疗废弃物来源广泛、成份复杂，如化学试剂、过期药品、一次性医疗器具、手术产生的病理废弃物等；废弃物成份包括金属、玻璃、塑料、纸类、纱布等，往往还带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性。其临床废物已列入我国危险废物名录(编号HW01)，必须安全处置。医疗废物分类见下表。

表3.2-11     医疗废物分类

| 类别 | 特 征 | 常见组分或者废物名称 |
| --- | --- | --- |
| 感染性废物 | 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物 | 1.被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： ——棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料； ——一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；——废弃的被服； ——其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 |
|  |  | 2.医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人的生活垃圾 |
|  |  | 3.病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。 |
|  |  | 4.各种废弃的医学标本。 |
|  |  | 5.废弃的血液、血清。 |
|  |  | 6.使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。 |
| 病理性废物 | 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等 | 1.手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。 |
|  |  | 2.医学实验动物的组织、尸体。 |
|  |  | 3.病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。 |
| 损伤性废物 | 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器 | 1.医用针头、缝合针。 |
|  |  | 2.各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。 |
|  |  | 3.载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。 |
| 药物性废物 | 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品 | 1.废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。 |
|  |  | 2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物。 |
|  |  | 3.废弃的疫苗、血液制品等。 |
| 化学性废物 | 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品 | 1.医学影像室、实验室废弃的化学试剂。 |
|  |  | 2.废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。 |
|  |  | 3.废弃的汞血压计、汞温度计。 |

2、固废的产生情况

1）医疗废物

根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》第四分册医院污染物产生、排放系数，本项目所在区域属于二区，行业为中医院，医疗废物按0.51kg /床.d计，本项目床位数100张，按全年满负荷运营，产生医疗废物51 kg/d，18.62t/a。

根据《国家危险废物名录》（2016年版），医疗废物属于危险废物，（废物类别：HW01，代码 831-001-01、831-002-01、831-002-01、831-003-01、831-004-01、831-005-01）。医疗废物是指医院在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。

本项目在医院东北侧太平间旁建医疗废物暂存间一处，医疗废物统一收集后，按《医疗废物管理条例》的要求，使用专用容器包装，存放在医疗废物暂存间，由有资质的公司通过专用车辆清运，医疗废物的储存时间在一天左右，小于48小时，满足《医疗废物管理条例》的要求。

2）污水处理系统污泥

医院污水处理设施污泥主要来源于消毒接触池、化粪池、污水处理站等，污泥量与污水处理量有关，根据类比，每处理一方水污泥产生量约为0.19kg，即0.19kg/m3，本项目产生污水28.38 m3/d，预计污水处理系统日产生脱水污泥约5.39kg/d，年产生脱水污泥2.0t/a。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），医院栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置。中医院污水处理系统污泥按照《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》（HJ/T 228-2006），清掏前用石灰等进行消毒处理后，满足《国家危险废物名录》（2016年版）中的豁免条件，可进入生活垃圾填埋场填埋处置或进入生活垃圾焚烧厂焚烧处置，处置过程不按危险废物管理。因此，中医院污水处理系统污泥清掏前用石灰等进行消毒处理后可委托环卫部门清运处置。

3）生活垃圾

a. 医务后勤人员产生：医务人员其产生系数按1 kg/人.d计，本项目医务、后勤人员共170人，则每天产生垃圾量为170kg/d；

b. 门诊病人产生：产生系数按0.2kg/人次计，门急诊病人每天约150人次，垃圾产生量为30kg/d；

c. 住院部病人产生：每床位的产生系数按0.8kg/人（床）.d计，本项目100张床位，则产生的垃圾量为80kg/d。

则本项目运营后，按满负荷计算，医院日产生生活垃圾为280kg/d，102.2t/a。

2、固体废物的排放情况

医疗废物当日消毒后，经专用防渗漏、防锐器穿透的包装物或密闭容器分类收集后，于项目医疗废物收集房内存放，并委托有资质的公司负责清运、处置，医疗废物在医院的停留时间不超过1天。

项目在医疗废物的清运、转移过程中严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求填写医疗废物转移联单。

本项目的固废产生情况及处置方式见表3.2-12。

表3.2-12    本项目运营期固体废物类型及处置措施一览表

| 序号 | 名称 | 日产生量 kg/d | 年产生数 t/a | 排放量 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 | 51 | 18.62 | 0 | 委托有资质公司清运处置 |
| 2 | 生活垃圾 | 280 | 102.2 | 0 | 委托环卫部门清运 |
| 3 | 污水站污泥 | 5.39 | 2.0 | 0 | 加入石灰进行无害化消毒处理后委托环卫部门清运处置 |
|  | 合计 | 336.39 | 122.82 | 0 |  |

#### 3.2.3.5排污汇总

本项目完成后“三废”排放情况如表3.2-15所示。

表3.2-15                  项目排污一览表

| 种类 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 废水量(万t/a) | 1.2 | 0.26 | 0.94 |  |
|  | CODCr (t/a) | 4.96 | 2.98 | 1.98 |  |
|  | NH3-N（t/a） | 0.58 | 0.35 | 0.23 |  |
| 固体废物 | 医疗废物(t/a) | 18.62 | 18.62 | 0 | 委托有资质单位定期清运 |
|  | 污水站污泥(t/a) | 2 | 2 | 0 | 消毒后环卫部门清运 |
|  | 生活垃圾(t/a) | 102.2 | 102.2 | 0 | 委托环卫部门清运 |

# 4建设项目周围环境概况

## 4.1自然环境

### 4.1.1地理位置及交通

普洱市位于云南省西南部，地处北纬22°02＇～24°50＇、东经99°09＇～102°19＇。东接红河哈尼族自治州、玉溪地区，南接西双版纳傣族自治州，西北沿澜沧江为界与临沧地区相望，东北接楚维彝族自治州，北接大理白族自治州；东南边界与越南、老挝接壤，西南边界与缅甸接壤，国境线长486.29公里。

镇沅县是云南省普洱市下辖县之一，县境位于云南省西南部，地处哀牢山和无量山之间，镇沅县城恩乐镇距省会昆明447公里，县总面积4136.81平方公里。恩乐镇，东邻者东，南邻古城乡，西邻按板镇，北邻景东县文井镇。

镇沅县中医院位于镇沅县城恩乐镇，东经101°7’24″，北纬23°59’32″。项目西南面临近恩水路，交通便利。详见附图4-1：项目区地理位置图。

### 4.1.2地质、地貌

镇沅地处云南省高原西南部，云贵高原西侧。地势可概括为：“四河（者干河、恩乐河、勐统河、景谷河）流经两山下（哀牢山、无量山），北高南低高差大，河谷只有两小坝（恩乐、勐统），形似东驰一骏马”。

镇沅县处于横断山脉纵谷区东南余梢，云岭余脉的哀牢山和无量山纵贯全境，与河流相间，构成北高南低、北向南走的“五谷五岭”地貌轮廓。镇沅平均海拔1376米

项目所在地为缓坡丘陵。整个场地现状下无岩溶、土洞、塌陷、泥石流、采空区等不良地质现象存在，地基主要以杂填土、粉质粘土、粉土漂石、瓦砾土层为主，各地基土层连续、稳定，属于稳定场地，适宜项目建设。

根据《建筑设计抗震设计规范》（GB50011-2010），县中医医院抗震设防烈度为9 度，设计基本地震加速度为0.40g，设计地震分组为第三组。

### 4.1.3气候

镇沅属南亚热带山地季风气候，季风气候十分明显。受季风气候影响。降水量充沛，但年内分配不均，干湿季界限分明，11月至翌年4月为干季，5月至10月为雨季；地形地貌复杂，山高谷深，气候垂直变化突出，水平变化甚微，具有典型的“立体气候”特点。多年平均气温19.1度，极端最高气温39.2度，极端最低气温-1.59度。年均日照时数2065小时，年均降雨量1235毫米。

### 4.1.4水文

镇沅有大小江河190余条，水利资源总流域面积413.68平方公里，水资源总量28.38亿立方米。主要河流有景谷河、恩乐河、者干河、勐统河等，河流分属红河水系和澜沧江水系。

把边江：为墨江与镇沅、普洱、江城县的县界江，发源于南涧县，自北向南，过景东、镇沅两县，于团田乡西北部入墨江县境，沿墨江、普洱交界南流，至文武乡南部转向东流，流至与泗南江乡的榄皮河交汇处出境，往南注入李仙江。把边江有多种称谓，在团田、新抚乡与镇沅县交界段称新抚江，在景星、通关、鱼塘、龙潭、文武乡（镇）与普洱县交界段称把边江，从纳入江城县勐野江处至榄皮河岔口段称龙马江；恩乐河为新抚江上游河段（把边江在新抚乡与镇沅县交界段称新抚江）。

阿墨江：发源于景东县，经镇沅南流至团田乡入墨江县境，由北往南纵贯墨江县全境，至文武乡、泗南江乡交界处汇入把边江。总称阿墨江，但亦因地而异，有多种称谓，如称谷麻江、布谷江、普西江、阿木江等；者干河为阿墨江的上流河段。

拟建项目周边地表水体主要是恩乐河。水系图见附图4-2。

### 4.1.5土壤

全县土壤分10个土类，15个亚类，34个土属，51个耕地土种。其中：暗棕壤和黄棕壤占全县土地面积的17.68%，适宜发展林业、牧业和药材；黄壤占7.47%，宜发展思茅松、油料、茶叶、烤烟；红壤占23.9%，适宜发展思茅松、梨和畜牧业；赤红壤占19.3%，宜发展粮、油、柑桔、芒果和甘蔗；砖红壤占1.3%，宜发展橡胶等热带作物。

### 4.1.6矿产资源

镇沅地处哀牢山、无量山矿带，矿藏资源丰富。金属矿藏主要有：金、银、铜、铁、铝、钼、镍、锑等。非金属矿藏主要有：盐、煤、石灰石、石膏、石棉、石英石、花岗石、瓷土等。其中镇沅金矿是滇西南黄金储量最多的金矿，系国家级的黄金生产基地，已探明黄金远景储量达100吨，居全省第一、全国第五位，目前仅开采3吨多，开发前景十分可观；盐矿储量为4.2亿吨，煤矿储量为1232万吨，按目前的开采规模还可开采170余年，是全市的丰盐富煤县。

### 4.1.7植被及生物多样性

镇沅独特的地型地与良好的地理位置形成了优越的气候特点，造就了极为丰富的生物资源。是国内一类林区县，林地面积397.5万亩，有活立木蓄积量2110万立方米，森林覆盖率达67%，国家一、二、三类保护植物23种；有草场228万亩，牧草94科455种；有野生动物519种，其中有国家一、二、三类和省级一、二类保护动物黑长臂猿、虎、豹等30余种；中药材主要有石斛、何首乌、龙胆草、防风、续断等56科123种。

根据现场踏勘，项目所在地周围早已城市化，主要分布人工植被，项目区内无国家级、省级保护动植物分布。

## 4.2社会环境概况

### 4.2.1行政区划及人口分布

项目所在地属镇沅县恩乐镇。

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县是云南省普洱市下辖县之一，县境位于云南省西南部，地处哀牢山和无量山之间。全县有国土面积4109.38平方公里，山区面积占97.7%；全县辖4镇（恩乐镇、按板镇、勐大镇、者东镇）5乡（田坝乡、古城乡、振太乡、九甲乡、和平乡）111个村（居）民委员会，1658个村（居）民小组。全县有总人口20.58万人，其中农业人口18.38万人，占总人口的89.3%；居住着22种民族，少数民族人口10.67万人，占总人口的52%。

恩乐镇辖区总面积501.1平方公里，辖9个村民委员会，1个居民委员会、102个村民小组、29个居民小组，总人口11233户34443人，其中城区5771户16445人，乡村户数5462户17998人，有农业人口16817人。

### 4.2.2社会经济基本特征

2015年全县实现地区生产总值412910万元，比上年增长11.4%；其中，第一产业增加值177267万元，增长6.5%；第二产业增加值118072万元，增长13.7%；第三产业增加值117571万元，增长14.1%。三次产业结构由上年的44.6:28.5:26.9调整为42.9:28.6:28.5。按常住人口计算，全县人均地区生产总值（GDP）达到19555元（按年平均汇率折合3187美元），比上年增长11.1%。

2015年末，恩乐镇实现农村经济总收入2.74亿元;财政收入达4465万元;累计完成固定资产投资达2.7 亿元;农民人均可支配收入达8949 元;居民存款余额达7.8 亿元；各项贷款余额达2.8 亿元，为全镇经济社会加速发展提供有力的资金保障。全镇以农业为主，主要经济作物有茶叶、烤烟、无公害蔬菜、甘蔗、核桃、咖啡等。

### 4.2.3文物、自然保护区

经现场调查，项目区内未发现文物古迹，且项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、文化遗产保护区、水源保护区。

## 4.3环境质量现状评价

### 4.3.1环境空气环境质量现状及评价

本次环评参考云南湖柏环保科技有限公司编制的《镇沅县恩学线（XJ38）县乡道路改造工程环境影响报告书》中的大气环境现状监测资料。《镇沅县恩学线（XJ38）县乡道路改造工程环境影响报告书》中设置了老街、三章田、南浩三个监测点，其中老街监测点距离本项目厂址1.83km，满足导则要求，可代表项目区的环境空气质量。

•监测单位：云南道达沣环境科技有限公司

•监测时间：2016年10月9日～10月15日。

•监测项目：NO2、TSP。

•监测布点：老街、三章田、南浩三个监测点，本评价参考老街监测点。监测点位见附图1。

•监测频率：现状监测一期，有效监测7天，其中：NO2、TSP的日均浓度每天连续采样24小时，NO2小时平均浓度每天监测4个时段，分别02:00~03:00、08:00~09:00、14:00~15:00、20:00~21:00。

•监测和分析方法：监测及分析方法均按国家环保局颁布的有关标准方法。

•监测结果：见表4.3-1、4.3-2。

表4.3-1      环境空气小时浓度监测结果统计表（mg/Nm3）

| 监测点 | 监测项目 | 浓度范围 | 标准限值 | 达标情况 | 单项质量指数范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 老街 | NO2 | 0.0171~0.0282 | NO2：0.2 | 达标 | 0.086~0.141 |

表4.3-2       环境空气日均浓度监测结果统计表（mg/Nm3）

| 监测点 | 监测项目 | 浓度范围 | 标准限值 | 达标情况 | 单项质量指数范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 老街 | NO2 | 0.0069~0.0088 | NO2：0.08 | 达标 | 0.086~0.11 |
|  | TSP | 0.092~0.131 | TSP：0.3 | 达标 | 0.31~0.44 |

监测结果表明：评价区域内监测点空气环境中NO2小时浓度值、日均浓度值均不超过GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准的限值要求；TSP日均浓度均达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准的限值要求；因此，项目区环境质量满足环境功能的要求。

### 4.3.1地表水环境质量现状及评价

项目区域内地表河流为恩乐河（川河），根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，恩乐河（川河）属红河水系，李仙江支流。李仙江镇沅境内把边江段水环境功能为工业用水、农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。

本评价地表水环境质量现状采用2017年1月实测数据，监测单位为云南地矿环境检测中心。

监测时间：2017年1月5日—2017年1月7日。

监测点位：1#恩乐河（川河）项目区上游500m，2#项目区下游1000m。见附图4-2。

监测因子：pH、溶解氧、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、动植物油、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、挥发酚、粪大肠菌群，共11项。

监测频次：连续采样3天，每天每点各采混合样1次。

监测方法：按国家环保局颁布的有关标准方法。

监测结果：监测结果见表4.3-3、4.3-4。

表4.3-3   恩乐河（川河）项目区上游500m监测结果一览表

| 采样日期 监测项目 | 2017/1/5 | 2017/1/6 | 2017/1/7 | 平均值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶解氧 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 3 | 达标 |
| pH(无量纲） | 7.78 | 7.76 | 7.77 | 7.77 | 6—9 | 达标 |
| 悬浮物 | 327.2 | 300.4 | 312.8 | 313.5 | / | / |
| 氨氮 | ＜0.025 | ＜0.025 | 0.03 | 0.03 | 1.5 | 达标 |
| 动植物油 | ＜0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | / | / |
| 总磷 | 0.0796 | 0.1200 | 0.1440 | 0.1145 | 0.3000 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.3 | 达标 |
| 挥发酚 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.01 | 达标 |
| 化学需氧量 | 11.09 | ＜10 | ＜10 | 11.09 | 30.00 | 达标 |
| 生化需氧量 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 6 | 达标 |
| 粪大肠菌群(MPN/L) | ＜2×102 | ＜2×102 | 2×102 | 2×102 | 20000 | 达标 |

表4.3-4  恩乐河（川河）项目区下游1000m监测结果一览表

| 采样日期 监测项目 | 2017/1/5 | 2017/1/6 | 2017/1/7 | 平均值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶解氧 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 3 | 达标 |
| pH(无量纲） | 7.76 | 7.77 | 7.78 | 7.77 | 6—9 | 达标 |
| 悬浮物 | 332.0 | 292.0 | 330.8 | 318.3 | / | / |
| 氨氮 | 0.043 | 0.035 | 0.035 | 0.038 | 1.5 | 达标 |
| 动植物油 | ＜0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.015 | / | / |
| 总磷 | 0.0635 | 0.0701 | 0.1285 | 0.0874 | 0.3000 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.3 | 达标 |
| 挥发酚 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.01 | 达标 |
| 化学需氧量 | 10.08 | ＜10 | ＜10 | 10.08 | 30.00 | 达标 |
| 生化需氧量 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 6 | 达标 |
| 粪大肠菌群(MPN/L) | ＜2×102 | 2×102 | 2×102 | 2×102 | 20000 | 达标 |

根据以上监测结果可知：恩乐河水质中pH、溶解氧、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、动植物油、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、挥发酚、粪大肠菌群均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水标准。

### 4.3.2声环境质量现状及评价

为了解项目噪声环境质量现状，建设单位委托云南地矿环境检测中心于2017年1月5日——1月6日对项目周边声环境质量现状进行了监测。结果如下：

监测项目：LeqdB（A）。

监测时段： 2017年1月5日——1月6日，连续监测两天，每天昼、夜各一次。

监测点位：厂界东、南、西、北。

监测方法：按国家环保局颁布的有关标准方法。

监测结果：监测结果见表4.3-7。

表4.3-7   厂界噪声背景监测结果表    单位：dB（A）

| 监测点 | 日期 | 等效声级Leq（A） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
|  |  | 监测结果 | 达标情况 | 监测结果 | 达标情况 |
| 厂界东面 | 2017/1/5 | 41.2 | 达标 | 37.6 | 达标 |
|  | 2017/1/6 | 41.0 | 达标 | 38.4 | 达标 |
|  | 平均值 | 41.1 | 达标 | 38.0 | 达标 |
| 厂界南面 | 2017/1/5 | 44.5 | 达标 | 38.4 | 达标 |
|  | 2017/1/6 | 44.8 | 达标 | 38.7 | 达标 |
|  | 平均值 | 44.7 | 达标 | 38.6 | 达标 |
| 厂界北面 | 2017/1/5 | 47.9 | 达标 | 39.4 | 达标 |
|  | 2017/1/6 | 46.7 | 达标 | 40.6 | 达标 |
|  | 平均值 | 47.3 | 达标 | 40.0 | 达标 |
| 厂界西面 | 2017/1/5 | 45.1 | 达标 | 45.4 | 达标 |
|  | 2017/1/6 | 39.2 | 达标 | 39.0 | 达标 |
|  | 平均值 | 42.2 | 达标 | 42.2 | 达标 |
| GB3096-2008《声环境质量标准》2类噪声标准：昼间60dB(A)，夜间50dB(A) |

监测结果表明：项目厂界4个测点昼间和夜间噪声均达GB3096-2008《声环境质量标准》中2类区噪声标准：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)的要求。

### 4.3.4生态环境质量现状及水土流失现状

根据《云南省2004年土壤侵蚀现状遥感调查报告》（云南省水利厅，云南省水利水电科学研究所，2006年2月）：镇沅县国土面积2001.41km2，微度侵蚀面积1607.22km2，占土地总面积的80.30%；土壤侵蚀面积394.19km2，占土地总面积的19.70%。在土壤侵蚀面积中，轻度侵蚀面积为236.51km2，占土壤侵蚀面积的60%；中度侵蚀为82.736km2，占土壤侵蚀面积的20.99%；强度侵蚀为74.96km2，占土壤侵蚀面积的19.02%；无极强度及无剧烈侵蚀。

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（办水保[2013]188号）和《云南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》（云政发[2007]165号），项目所在地镇沅县属于西南诸河高山峡谷国家级水土流失重点治理区，云南省“重点预防保护区”，水土流失防治标准执行建设类Ⅰ级标准。按全国土壤侵蚀类型区划标准，项目区属以水力侵蚀为主的西南土石山区，土壤侵蚀模数容许值为500t/km2.a。

项目区域内已为城市建成区，无原生植被及野生动物，区域内多为人工绿化植被。受人工养护，生物多样性及其自身调控能力较差，受人为影响较大。评价区域内无国家或省级重点保护珍稀动植物物种。

# 5环境影响分析

本项目为改建项目，项目建设对环境的影响共分为三个阶段：现有用房拆除阶段、施工阶段、运营阶段。拆除及施工期间，对周边环境产生的影响相似，故本评价对现有用房拆除、施工期间对周边环境产生的影响进行综合描述。项目拆除阶段和施工期对环境的影响主要是施工扬尘、施工噪声及施工废水。营运期对环境的影响主要是医疗废水、医疗废物、生活垃圾、异味和噪声。

## 5.1拆除、施工期环境影响分析

### 5.1.1大气环境影响分析

现有用房拆除及施工期间对大气环境的影响主要是空房拆除、施工及运输时产生的扬尘和各种机械产生的尾气。

#### 5.1.1.1扬尘

1、施工扬尘

项目基础开挖中，机械挖掘作业、土石方装运、堆置等产生的扬尘；主体机构、装修施工中的建筑材料（白灰、水泥、沙子、砖等）堆放、搬运、使用产生的扬尘；来往运输的车辆产生的道路扬尘；裸露地表风蚀产生的扬尘等。主要是由施工过程破坏了地表结构，泥土发生松动、破碎，以及建筑材料使用被扰动等形成施工扬尘。

对项目整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在现有用房拆除、场地清理及土石方工程施工阶段，表现为现有用房拆除产生的拆迁扬尘，装卸车辆造成的扬尘以及施工材料露天存放及裸露地表表层浮尘产生的扬尘。由工程分析可知，现有用房拆除过程中共产生扬尘5.21t。

据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。据了解，根据建设单位提供资料，项目各地块建设过程中的运输车辆以5t的卡车居多，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下的经验计算公式为：

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

根据上式，表5.1-1为一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500米的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

表5.1-1            不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘

| 表面粉尘量 汽车速度，km/h | 道路表面粉尘量，kg/m2 |
| --- | --- |
|  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| 5 | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10 | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15 | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20 | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，堆场起尘的经验计算公式为：

其中：Q——起尘量，kg/t·年；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表5.1-2。

表5.1-2               不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径，μm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度，m/s | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径，μm | 80 | 90 | 100 | 156.06 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度，m/s | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径，μm | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度，m/s | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

从表5.1-2可以看出，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响。由起尘计算公式可知，Q与粒径和含水率有关，因此，通过采取减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面等措施后，风力起尘对环境的影响较小。

根据建筑工程工地施工扬尘的相关研究表明：

①当风速为2.4m/s时，建筑施工的扬尘污染较为严重，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍，平均1.88倍，相当于环境空气质量标准的1.4～2.5倍，平均1.98倍；

②建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内。被影响地区的TSP浓度平均值为0.491 mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于环境空气质量标准的1.6倍。

③类比其它建筑施工工地扬尘污染情况，当风速>2.5m/s时项目施工粉尘的影响范围变大，特别下风向超标范围将更大。施工现场近地面粉尘浓度会超过GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准中日平均值0.3mg/m3的1~2倍。

表5.1-3              建筑施工工地扬尘污染情况（mg/m3）

| 值域 | 工地上风向50m | 工地内 | 工地下风向 | 检测位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 m | 100m | 150m |  |
| 范围值 | 0.303~0.328 | 0.409~0.759 | 0.434~0.538 | 0.356~0.465 | 0.309~0.336 | 平均风速2.5 |
| 均值 | 0.317 | 0.596 | 0.487 | 0.390 | 0.322 |  |

对照上述测定结果，项目施工扬尘影响的情况与上述测定结果类比影响范围大致相同。根据有关资料，在施工现场近地面的粉尘浓度一般为0.3~0.6 mg/m3，随地面风速，开挖土方和弃土的湿度而发生较大变化。在干燥和风速较大的天气情况下，施工现场近地面粉尘浓度将会超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中日平均值0.3 mg/m3 的1-2倍，污染较严重。

项目现有用房拆除、基础施工、机械挖掘等扬尘产生量的扬尘会对周边环境及关心点产生一定影响，根据气候背景分析，项目区常年主导风向为东南偏南风，年平均风速为1.1米/秒，本项目施工扬尘影响的情况与上述测定结果类比影响范围相似，因此施工期大气主要影响周边在150m 范围以内的保护目标，尤其在下风向影响较大。

项目周边环境保护目标很少，且距离较远，均大于150m，因此，项目施工扬尘对保护目标的影响很小。为减轻施工扬尘对外环境影响，项目拟采取以下防治措施：

①项目施工方在施工期间要加强管理，安排专门员工对施工场地进行洒水降尘，洒水次数一般每天不少于 2 次，若遇到大风或干燥天气要适当增加洒水次数。

②施工工地实行围挡封闭施工。围挡高度不低于2.5m，围挡坚固、稳定、整洁、规范，并定期清洗保洁。

③根据城市预拌商品混凝土的有关规定：本项目必须使用预拌商品混凝土，禁止现场搅拌混凝土。

④砂石料等应有专门的堆存场地，并建围栏，避免易产生扬尘的原材料露天堆放，必要时加防护盖，避免产生扬尘；

⑤合理选取进场施工道路。施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，必要时应采取洒水抑层、垫草席等措施；另外依据《云南省建筑施工现场管理规定》：“第十四条 施工企业应当遵守下列规定：（一）不得在建筑施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆等易产生有毒、有害烟尘和气体的物质”。

⑥运输车辆进入施工场地要限速行驶，减少产生量；

⑦施工弃渣外运或填方取土车辆均要加盖棚布，严禁沿路泼洒产生扬尘；

⑧建设单位拆除阶段应加强对拆除场地的洒水降尘，洒水次数每天不少于4次，若遇到大风或干燥天气要适当增加洒水次数。拆除建筑物产生的扬尘及建筑垃圾应及时清运，不得在项目区内长期堆存。

施工期扬尘影响是暂时性的，在采取上述相应的控制、管理措施，做到文明施工后可使其影响减至最低，项目需定期对场地进行洒水做到扬尘不大量外扬。当施工期结束后其影响也随之消失。

2、道路扬尘

施工高峰期，运输量大，车辆往来频繁时，道路扬尘污染较为严重。汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。

根据类比其它建筑施工工地扬尘污染情况，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。如施工出入口路面较脏或进出车辆轮胎夹带场地内泥土，施工车辆车速过快，则会在进出口处甚至运输沿途产生较大的扬尘。

因此环评要求建设方在施工时针对运输扬尘提出以下措施：

①施工工地进出口处地面进行硬化处理，在运输、装卸建筑材料时，要采用封闭式车辆运输，尤其是泥沙等的运输必须控制其散落和扬尘的污染；

②合理安排施工运输路线，尽量避开学校和居民集中区，减轻道路扬尘对其造成的影响，

但项目扬尘排放量有限，通过采取相应对策措施，加强施工管理，合理布局，对易洒落物质实行密闭运输，并辅以洒水抑尘等可降低扬尘浓度70%，使施工扬尘对周围环境的影响降到最低，项目施工期扬尘不会产生长期不良影响。

#### 5.1.1.2机械烟气、运输废气

施工机械和运输车辆在施工期间产生的废气，也是影响空气环境的主要污染物之一。产生废气的主要有在土石方阶段使用的挖土机、静压打桩机、装载机、空压机、运输车辆等。在结构阶段和装修阶段使用的机械如电钻、电焊机、磨光机等一般以电为能源，不会产生机械尾气。

项目施工时各种机械分散地分布于施工场地的各处，施工机械和运输车辆还会不定期移动，尾气排放点也随着设备和车辆的移动而移动，为分散点源排放，其污染程度相对较轻。各种机械设备和运输车辆均使用汽油或柴油为燃料，排放废气中主要为烃类、CO、CO2等污染物。据类似工程监测，在距离现场50m处，一氧化碳、二氧化氮1小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.13 mg/m3，日平均浓度分别为0.13 mg/m3和0.062 mg/m3，均可达到《环境空气质量标准》一级标准要求。而项目周围环境保护目标与项目距离大于150m，且项目区及周边较空旷，有利于废气的扩散。因此，施工废气对周围环境的影响不大。

#### 5.1.1.3装修期间有机溶剂废气

室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂（主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂及防虫剂等）等。其主要污染因子为甲醛、甲醇，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。有机溶剂废气在室内累积，并向室外弥散，影响使用人员和室外活动人员。

根据项目工程分析，装修阶段向周围大气环境排放有机废气很少。装修排放的废气污染物对外环境影响较小。

为减轻装修废气污染物对环境的影响，对装修废气污染首先应在源头上进行控制，选择无毒或低毒的环保产品；然后在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，至少要在装修完成后一至三个月后再投入使用为宜。

### 5.1.2水环境影响分析

施工期产生的废水主要为施工过程中产生的施工废水及施工人员及管理人员的生活废水。

1、施工废水

施工废水主要为施工场内施工作业、开挖、混凝土养护等产生的工程废水，机械设备及工具清洗废水等。项目施工工程废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大和pH值偏高，如直接外排，或形成地表径流破坏景观形成面源污染或排入河沟造成水体污染。施工废水通过在施工区域设置的临时沉淀池沉淀、过滤等处理后，回用于车辆、设备清洗、场地道路降尘，不外排。

2、生活污水

该项目场地的施工人员平均每天为50人，这些施工人员将产生一定的生活污水，生活污水中的污染物主要为BOD5、CODCr、SS及动植物油，不经适当处理会污染周边地区的地面水环境甚至地下水环境。根据工程分析，项目施工期生活污水产生量为1.2m3/d。建设单位拟在项目施工期间严格加强对施工人员的管理，施工现场不设食堂，不设置水冲厕，建一个旱厕，委托环卫部门定期清运，少量生活污水集中收集和施工产生的工程废水经过在施工区域设置的临时沉淀池沉淀、过滤等处理后，回用于车辆、设备清洗、场地道路降尘，不外排，对附近地表水环境不会造成影响。

3、施工对河道的影响

由于项目场地距离恩乐河较近，为防止场地施工对河流水体的影响，工程施工期间在项目区周围修建围墙，围墙起到良好的拦挡作用，使项目区内的施工作业处于一个相对密闭状态，同时，场界周围均设置截水沟及临时沉砂池，避免了降雨径流将泥沙挟带至恩乐河内使河水中SS的浓度上升，有效降低施工期废水对周围地表水环境的影响。

4、地表径流

项目施工工期跨越雨季，施工过程遇见雨水天气，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、水泥、油类及其它地表固体污染物，会产生一定的面源污染。

项目施工过程形成的地表径流，通过在施工场地周边修筑施工维护，沿地块边界修筑临时排水渠，使地块外的地表径流沿临时排水渠排走；施工场地修筑沉淀池，地块内的地表径流经区域内临时排水渠引入各沉淀池，经沉淀处理后分回用于回用于车辆、设备清洗、场地道路降尘，对周边地表水产生的影响较小。

通过以上分析，施工过程中产生的生活污水、施工废水采取相应控制措施，同时加强对永定河的保护后，对周边水环境造成的影响可以得到控制，不会对水体产生长期不利影响，不会破坏临近河道现状。

### 5.1.3噪声影响分析

#### 5.1.3.1施工场界噪声预测

采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减，并以施工机械工作位置为项目厂界和施工机械同时运行时计算。预测模式如下：

式中：L(r)——距噪声源r处噪声级，dB(A)；

L(r0)——距噪声源r0处噪声级，dB(A)；

r——预测点与声源的距离，m；

ro——监测设备噪声时的距离，m。

预测主要施工机械在不同距离噪声贡献值，预测结果见表5.1-4。

表5.1-4            各主要施工机械在不同距离处的贡献值

| 序 号 | 机械 名称 | 1m处噪声值 | 不同距离处的噪声预测(dB(A)) | 施工 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m |  |
| 1 | 挖土机 | 89 | 69 | 63 | 59 | 57 | 55 | 49 | 45 | 43 | 41 | 39 | 土石方及基础阶段 |
| 2 | 小型载重车 | 79 | 59 | 53 | 49 | 47 | 45 | 39 | 35 | 33 | 31 | 29 |  |
| 多声源叠加值 | 89.4 | 69.4 | 63.4 | 59.4 | 57.4 | 55.4 | 49.4 | 45.4 | 43.4 | 41.4 | 39.4 |  |
| 1 | 输送泵 | 94 | 74 | 68 | 64 | 62 | 60 | 54 | 50 | 48 | 46 | 44 | 底板与结构阶段 |
| 2 | 振捣器 | 99 | 79 | 73 | 69 | 67 | 65 | 59 | 55 | 53 | 51 | 49 |  |
| 3 | 电锯 | 94 | 74 | 68 | 64 | 62 | 60 | 54 | 50 | 48 | 46 | 44 |  |
| 4 | 电焊机 | 89 | 69 | 63 | 59 | 57 | 55 | 49 | 45 | 43 | 41 | 39 |  |
| 5 | 空压机 | 79 | 59 | 53 | 49 | 47 | 45 | 39 | 35 | 33 | 31 | 29 |  |
| 6 | 小型载重车 | 74 | 54 | 48 | 44 | 42 | 40 | 34 | 30 | 28 | 26 | 24 |  |
| 多声源叠加值 | 97.7 | 77.7 | 71.7 | 67.7 | 65.7 | 63.7 | 57.7 | 53.7 | 51.7 | 49.7 | 47.7 |  |
| 1 | 电钻 | 104 | 84 | 78 | 74 | 72 | 70 | 64 | 60 | 58 | 56 | 54 | 装修与安装阶段 |
| 2 | 手工钻 | 99 | 79 | 73 | 69 | 67 | 65 | 59 | 55 | 53 | 51 | 49 |  |
| 3 | 无齿锯 | 84 | 64 | 58 | 54 | 52 | 50 | 44 | 40 | 38 | 36 | 34 |  |
| 4 | 多功能 木工刨 | 89 | 69 | 63 | 59 | 57 | 55 | 49 | 45 | 43 | 41 | 39 |  |
| 5 | 轻型载重车 | 69 | 49 | 43 | 39 | 37 | 35 | 29 | 25 | 23 | 21 | 19 |  |
| 多声源叠加值 | 105.4 | 85.4 | 79.4 | 75.4 | 73.4 | 71.4 | 65.4 | 61.4 | 59.4 | 57.4 | 55.4 |  |

根据表5.1-4预测结果，在土石方及基础阶段，昼间10m处的预测值能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》；在底板与结构阶段，昼间40m处的预测值能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》；在装修与安装阶段，昼间100m处的预测值才能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。项目夜间禁止施工，故不进行夜间评价。

#### 5.1.3.2施工噪声影响分析

项目区附近环境保护目标距项目边界＞50m，由上表可见项目施工过程中各阶段，场界噪声排放值均超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间限值要求，除装修、安装阶段外施工场场界噪声排放值均存在噪声排放值超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间排放标准限值的情况。

为做到施工场场界噪声达标，并尽可能降低项目施工噪声对上述声环境敏感目标造成的不良影响，尤其避免对声环境保护目标夜间声环境的不良影响。建设单位应做到以下几点：

①建筑施工单位应当采取有效措施，降低施工噪声污染，所排放的建筑施工噪声，应当符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准；禁止在12：00~14：00、22：00~6：00期间进行建筑施工作业；因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等连续作业必须进行夜间施工的，施工单位应当在施工前三日持市建设行政主管部门证明，到所在地的县（市）区环境保护行政主管部门登记，并在施工地点以书面形式向附近居民公告。

②施工开展前向周边可能受影响的居民区告知，积极与居民进行协商，尽可能在施工中减轻对居民正常生活的影响。

③建设方应严格按照施工规范加以控制。选用低噪声机械，合理安排产噪较大的设备的使用时间，在不影响施工的情况下，尽可能避免高噪声施工机械集中运行，在满足施工需求的情况下，尽可能远离场界布设产噪较大的施工设备；

④科学合理地安排施工步骤，优化施工方式，如分段进行混凝土浇灌等措施，尽量减短噪声持续排放的时间；项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间，选择最佳的进场道路，减小交通噪声对居民的影响；

⑤采用先进的生产工艺，如静压灌桩等；并合理布置施工作业面和安排施工时间；

⑥项目还应该加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生；

⑦对可能受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，并随时通报施工进度及施工中对降低噪声采取的措施，求得大家的共同理解。此外，施工期间应设热线投诉电话，接受噪声扰民的投诉，并对投诉情况进行积极处理；

⑧选择外购商品混凝土进行施工，以减轻结构施工阶段噪声影响。

建设项目在采取上述措施，并加强管理，合理施工，认真落实各项防治措施，与周围居民积极协调，可尽量避免扰民事件的发生。施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响，项目施工噪声对周围声环境敏感点的影响较小。

### 5.1.4固体废物影响分析

项目施工期间固体废物主要为施工产生的废建筑垃圾以及废土方和施工人员产生的生活垃圾。

1、拆除、工程建设建筑垃圾

施工期建筑垃圾以无机物为主，是在建（构）筑物的建设、维修、拆除过程中产生的，主要为固体废物，基本组成主要由土、渣土、废钢筋、废铁丝和各种废钢配件、金属管线废料、废竹木、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋、散落的砂浆和混凝土、碎砖和随混凝土块、搬运过程中散落的黄砂、石子和块石等。这些废弃物基本上不溶解、不腐烂变质，如处理不当，会影响景观和周围环境的质量。对于这些废物，应集中处理，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收利用的则应及时清理出施工现场。

由工程分析可知，项目拆除现有建筑物过程共产生建筑垃圾1557.9 t，委托合法单位清运至城建部门指定场所处置。本工程建设产生的建筑垃圾8376t，能回收的部分，分类回收；不能回收的部分统一收集后清运至镇沅县建筑垃圾处理场处置，对周边环境产生的影响较小。

2、废土方

根据建设单位提供资料，本项目新建建筑无地下建筑，不涉及地下开挖。本项目建筑物占地面积4072.76m2，建设过程中产生的土石方量很少，约4832.1m3；产生的废弃土石方用于场地内回填，无废弃土石方产生。则项目产生的废土石方对环境的影响不大。

（2）生活垃圾

施工期工人生活垃圾主要为有机废物，若施工现场任意堆放，影响景观，且容易滋生细菌对周边环境造成不良影响，严重诱发传染病。

由工程分析可知，项目施工人员产生的生活垃圾约18t，该部分垃圾经收集后委托环卫部门定期清运，对周边环境产生的影响较小。

综上所述，项目施工工程中所产的固体废弃物均能得到妥善处置，对周边环境产生的影响较小。

### 5.1.5交通环境影响分析

施工期间，现场产生的建筑垃圾需要运出，大量的建筑材料需要运入。运输车辆进出施工场地方时，可能会对项目所涉及的道路沿线环境状况、交通情况有一定的影响。环境状况影响主要表现在：运输途中装载的渣土存在扬尘，渣土散落可能。渣土运输车厢的密闭性不好或篷布遮盖不规范，易产生扬尘及散落渣土对施工道路及其两侧近距离范围空气环境质量有一定影响。此外，运输途中增加的交通噪声亦会对道路及其两侧近距离范围声环境质量造成不良影响。交通情况影响主要表现在：运输车多属于大型车辆，施工期集中、密集的运输会增加车辆行驶沿线道路车流量，增加道路交通压力，在车流高峰期可能促使交通拥堵情况的发生。

为减轻施工期物料运输过程中产生以上影响，本环评要求：

①建设方需委托正规有资质的运输单位，使用规范的清运设备、车辆进行项目区运输工作；

②在运输过程中应加强渣土车的车厢密闭性，必要时加盖篷布，对渣土进行一定的加湿处理；

③运输过程严格控制车速，加强司机的职业道德教育。

采取上述措施后，将会有效的减轻施工期对交通环境的影响。

## 5.2营运期环境影响分析

### 5.2.1水环境影响分析

1、废水产排情况

项目营运后，医院产生的废水为医疗废水和生活污水。医护人员生活废水、住院、门诊废水一并进入化粪池，经过污水处理站处理，达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》（表2）标准限值后按排水方案排放。

2、排水方案

根据现场踏勘，目前项目周边尚无市政污水管网，因此项目设置两个排水方案：方案一，项目周边市政污水管网尚未建成前，项目产生的废水经医院污水处理站处理达GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》（表2）排放标准后排入恩乐河；方案二，项目周边市政污水管网建成后，项目产生的废水经医院污水处理站处理达GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》（表2）预处理标准（其中氨氮、TP和TN执行GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》）标准后，排入临近的市政污水管网，经市政污水管网进入镇沅县污水处理厂处理。

3、处理工艺

（1）医院污水处理的原则

① 当医院废水排放到污水管网，进污水处理厂进行集中处理时，废水处理以解决生物性污染为主，可以采用一级处理；凡排放到地面水域的医院污水，应根据水体的用途和环境保护部门的法规与规定，对污水的生物性污染，理化污染物质及有毒有害物质进行全面处理，一般采用二级生化处理。本项目污水处理站采用“二级生化+消毒”的工艺。

② 医院污水处理设施应有防腐、防渗、防漏措施、各种构筑物均应加盖。

③ 医院污水处理设施应具有造价低廉、管理方便、处理效果好、占地面积小等，并严禁对周围环境造成污染。

④ 医院污水处理设施的管理人员，必须具有一定的管理知识和操作技能，并备有安全防护措施。

⑤ 采用间歇式消毒时，消毒池应不少于2座，每座消毒池的容积应附加20～30%做为安全系数。

（2）污水处理工艺比选

医院污水一般采用生物处理，一方面是降低水中的污染物浓度，达到排放标准；另一方面可保障消毒效果。生物处理工艺主要有活性污泥法、生物接触氧化法、膜生物反应器、曝气生物滤池和简易生化处理等，上述五种工艺的特点、适用范围等比较见表5.2-1。

表5.2-1        不同生物处理工艺比较

| 序号 | 工艺类型 | 优点 | 缺点 | 适用范围 | 基建投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活性污泥法 | 对不同性质的污水适用性强 | 运行稳定性差，易发生污泥膨胀和污泥流失，分离效果不够理想 | 800床以上的水量较大的医院污水处理工程；800床以下医院采用SBR法 | 较低 |
| 2 | 生物接触氧化工艺 | 抗冲击负荷能力高,运行稳定；容积负荷高, 占地面积小；污泥产量较低；无需污泥回流，运行管理简单 | 部分脱落生物膜造成出水中的悬浮固体浓度稍高 | 500床以下的中小规模医院污水处理工程。适用于场地小、水量小、水质波动较大和微生物不易培养等情况 | 中 |
| 3 | 膜-生物反应器 | 抗冲击负荷能力强，出水水质优质稳定，有效去除SS和病原体；占地面积小；剩余污泥产量低甚至无 | 气水比高，膜需进行反洗，能耗及运行费用高 | 300床以下小规模医院污水处理工程；医院面积小，水质要求高等情况 | 高 |
| 4 | 曝气生物滤池 | 出水水质好;运行可性高,抗冲击负荷能力强;无污泥膨胀问题;容积负荷高且省去二沉池和污泥回流,占地面积小 | 需反冲洗，运行方式比较复杂；反冲水量较大 | 300床以下小规模医院污水处理工程 | 较高 |
| 5 | 简易生化 处理工艺 | 造价低，动力消耗低，管理简单 | 出水COD、BOD 等理化指标不能保证达标 | 作为对于边远山区、经济欠发达地区医院污水处理的过渡措施, 逐步实现二级处理或加强处理效果的一级处理 | 低 |

（3）消毒工艺

医院污水消毒是杀灭污水中的各种致病菌。医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒（如氯气、二氧化氯、次氯酸钠）、氧化剂消毒（如臭氧、过氧乙酸）、辐射消毒（如紫外线、γ射线）, 其优缺点比较见表5.2-2。

表5.2-2        不同消毒工艺比较

| 序号 | 工艺类型 | 优点 | 缺点 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯（Cl2） | 具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单, 投量准确 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性 | 能有效杀菌, 但杀灭病毒效果较差 |
| 2 | 次氯酸钠 （NaClO） | 无毒，运行、管理无危险性 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs);使水的PH值升高 | 与Cl2杀菌效果相同 |
| 3 | 二氧化氯（ClO2） | 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物(THMs)；投放简单方便；不受pH影响 | ClO2运行、管理有一定的危险性；只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高 | 较Cl2杀菌效果好 |
| 4 | 臭氧 （O3） | 有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧 | 臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高 | 杀菌和杀灭病毒的效果均很好 |
| 5 | 紫外线 | 无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低 | 电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用 | 效果好，但对悬浮物浓度有要求 |

为使医院外排污水达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》（表2）标准，本项目将建污水处理站。目前污水站处理工艺尚未确定，根据项目污水产生情况及水质特征，比选以上污水处理及消毒工艺，本评价推荐采用“预处理+MBR膜生物反应器+二氧化氯消毒工艺”。其处理工艺流程如下：

图5.2-1  污水处理工艺流程图

该处理站工艺为生物氧化消毒工艺，采用一体化好氧消毒设备，具有除污染效率高，运行稳定、节能降耗、投资省、运行费用低等特点。污水通过污水管道汇集，经化粪池后集中到污水处理站，处理站设有生物接触氧化池、二沉池、消毒池等污水处理构筑物。消毒剂和脱氯剂通过计量投加至消毒池中，达到消毒和脱氯要求后排放。

3、水质可达性分析

现阶段建设单位已委托设计单位对项目区内的污水处理站进行设计。本评价建议污水处理工艺采用“预处理+MBR膜生物反应器+消毒工艺”。该工艺具有除污染效率高，运行稳定、节能降耗、投资省、运行费用低等特点。工艺如下：

生活及医疗废水经格栅池进入调节池，再进入生化MBR池，膜分离的出水进入消毒池。消毒剂和脱氯剂通过计量投加至消毒池中，达到消毒和脱氯要求后排放。

表5.2-3 污水处理站设计进水和出水水质

由此可看出，医院污水站采用的“预处理+MBR膜生物反应器+消毒工艺”较为先进，能够满足医疗污水的处理要求。此外，为了使项目医疗废水能够实现达标排放，项目于污水处理系统末端设置消毒池，对医疗废水进行消毒处理。本项目污水处理工艺合理可行。本项目完成后预计污水产生量28.38m3/d，按1.2~1.5的安全系数，并预留二期项目排水，医院设置100m3/d 规模的污水处理站，能满足项目污水的处理需要。

4、事故排放影响分析

（1）废水非正常排放原因

根据环评分析，出现非正常排放的情况，主要原因包括：

①污水处理系统设备、管线、阀门等设备元器件的老化，消毒设备、曝气设备等系统薄弱环节出故障，导致废水非正常排放。

②污水处理设施运行非正常主要是因污水处理站设备发生故障导致污水处理站停止运行时，排入污水处理站的废水若未经处理直接外排。

（2）废水非正常排放后果

事故排污是在管理范围内事故状态下的排污，本项目事故排放主要考虑在突发事故情况导致项目污水处理系统处理效率下降或污水处理系统停止运行而造成的废水事故排放。排放污水水质即为医院所产生的废水水质或经过不完全处理导致无法达到排放标准的废水。

5、废水非正常排放防止措施

为防范废水的非正常排放，采取如下的防范措施：

①加强医院污水处理系统设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备、曝气设备等易出故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新；对处理设备故障要及时抢修。

②根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求设置事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。

项目设置容积为50m3的调节池，调节池容积为废水日排放量的85%；拟将调节池兼顾事故池功能。

③项目在事故期间，将于化粪池人工投加商品次氯酸钠的消毒方式，保证废水中病原体及细菌的达标排放，最大限度地避免医疗废水事故排放现象的发生。

综上，采取以上措施后，项目产生的污水对周围地表水环境影响较小。

### 5.2.2大气环境影响分析

建设项目区内不设锅炉，无锅炉烟气产生。建成后的主要空气污染源为食堂油烟、污水站、医疗废物收集房及停车场汽车，产生的污染物主要来源于来往车辆产生的汽车尾气、医疗废物收集站和污水处理站产生的恶臭。

1、烹饪油烟

项目区内燃料主要采用电能，属于清洁能源，产生的污染气体很少。食堂烹饪炒菜时有少量油烟，排放量不大。食堂废气经抽油烟机分离油分后通过集中烟道从楼顶外排，一般情况下经油烟净化设施处理后油烟的排放浓度为0.26～1.22mg/Nm3，达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》，对环境空气影响不大。

2、汽车尾气

根据工程分析，项目区内汽车尾气排放量约为CO 1.12t/a，总烃0.16 t/a，NOX 0.15 t/a。

项目区来往车辆排放的汽车尾气，会对环境空气产生一定影响，尾气中主要污染物为CO、NOX等。但区内车辆多为轿车且数量有限，同时区内大面积的绿化会对空气起到一定的净化作用。因此排出的汽车尾气经空气置换、植物吸收和大气扩散等作用后，预计能达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》浓度限值，对周围环境空气的影响可以接受。

3、医疗废物收集站和污水处理站异味影响分析

医疗废物收集站和污水处理站产生异味，但项目医院的医疗废物收集、污水处理系统均采取密封措施。项目污水处理设施为地埋式，并加盖板密封起来，同时对有可能产生臭气的池体（调节池、接触氧化池）进行除臭、除味处理，达到（GB18466-2005）《医疗机构水污染物排放标准》中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度后排放。因此项目产生的异味对周围环境的影响较小。

### 5.2.3声环境环境影响分析

项目营运期噪声污染主要来源于发电机、水泵、空调等动力设备、医疗人员活动噪声等，源强可达50～90dB(A)。

为减轻设备噪声对周围环境的影响，本项目将采取设备选型、合理布局、隔声降噪等措施，使设备噪声影响降到最低。首先，发电机、水泵、空调等选用低噪设备；其次，设置独立的空调房、发电机房、水泵房布置于室内，隔声降噪。

医疗人员的活动噪声产生的社会活动噪声声源功率级不高，通过墙体隔声和距离衰减后，对周围环境的影响可以接受，本环评要求建设单位加强运营期环境管理，如禁止人群大声喧哗等措施，通过以上措施，项目运营期噪声对周围环境影响很小，能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。

### 5.2.4固体废弃物环境影响分析

项目产生的固体废弃物主要为医疗废物，污水处理系统的脱水污泥、生活垃圾等。

1、医疗废物

由工程分析可知，本项目医疗废物（含手术部废物）产生量为18.62t/a。

按照《医疗废物管理条例》及《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部第36号），规定了卫生机构对医疗废物的管理、分类收集、运送与暂时贮存、人员培训和职业安全防护负有的职责及责任。本项目医疗废物的处置、管理、分类收集、运送与暂时存贮、人员培训和职业安全防护必须严格按照《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》执行。

项目产生的医疗废物必须严格按照《医疗废物管理条例》的规定及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。然后存放于医疗废物暂时贮存场，由有资质的公司及时进行清运和处置。

项目在医院东北部建医疗废物暂存间一间，收集暂存医院产生的医疗废物，医疗废物暂存间面积45 m2，满足本医院医疗废物暂存要求。

医疗废物暂存间与医疗区、人员活动区间隔有一定距离，该医废暂存间根据《医疗废物管理条例》的要求设置有明显的警示标识，并对其进行防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗处理以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物统一收集后，按《医疗废物管理条例》的要求，使用专用容器包装，存放在医疗废物暂存间，由有资质的公司通过专用车辆清运，医疗废物的储存时间在一天左右，小于48小时，能满足《医疗废物管理条例》的要求。

在医疗废物的清运、转移过程中严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求填写医疗废物转移联单，并建立医疗废物管理台帐。

2、污水处理站脱水污泥

根据工程分析，本项目污水处理站污泥产生量为1.2t/a。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），医院栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置。中医院污水处理系统污泥按照《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》（HJ/T 228-2006），清掏前用石灰等进行消毒处理后，满足《国家危险废物名录》（2016年版）中的豁免条件，可进入生活垃圾填埋场填埋处置或进入生活垃圾焚烧厂焚烧处置，处置过程不按危险废物管理。因此，中医院污水处理系统污泥清掏前用石灰等进行消毒处理后可委托环卫部门清运处置。

3、生活垃圾

生活垃圾是由医务、行政后勤人员和门诊、住院部病人产生的一般生活垃圾。主要有普通生活垃圾、果皮果核、废纸废塑料及其它废物、包装材料，瓶、罐、盒类等遗弃物等，本项目生活垃圾产生量为102.22t/a。按照一般生活垃圾处理，由环卫部门定期清运。

综上所述，项目对各类固体废物实行了分类管理，及时外运处置，只要按照有关的法律、法规、规范进行操作，对项目内外环境产生的影响较小。

### 5.2.5社会环境影响分析

项目的建设会对当地及周边区域的社会环境产生一定的影响。

从项目的性质来看，镇沅县中医院项目的建设属于公共卫生项目，其特点有以下几个方面：一是受益面广，面向全社会的受益者不受年龄、社会阶层和文化水平的限制；二是收益率高，在公共项目中属于收益率水平偏高的类型；三是经济效益与社会效益并存，以社会效益为主。

本项目的建设除了可满足镇沅县居民医疗保障服务，同时可为周围地区的居民提供先进性、安全性、多样性的卫生服务，解决长期看病难的问题，对镇沅县的医疗水平的发展有较好的促进作用。

该项目的建设用地为医疗卫生用地，不占用农田、林地，对区域的社会环境影响不大。

综上所述，项目的建设具有正面的社会影响，其负面影响较小，总体来看，正面社会影响大于负面社会影响。

### 5.2.6外环境对项目的影响分析

本项目为镇沅县中医医院建设项目，为了保证住院病人能有一个良好的就医条件，在本项目营运期必须考虑外界环境对本项目的影响。经过分析，外界对医院的直接影响主要来源是项目西侧市政道路交通噪声。

根据现场踏勘，西侧市政道路交通量不多，项目在靠近西侧市政道路一侧设置绿化，道路交通噪声通过墙体阻隔，距离衰减后对项目病房及各诊疗室产生的影响较小。

综上所述，项目西侧市政道路交通噪声对项目产的影响是可以接受的。

# 6项目治理措施评述及防治对策

## 6.1施工期采取的环境保护措施

### 6.1.1废水

a、项目施工期产的废水主要为施工人员生活污水，含有BOD5、CODcr、SS、动植物油等，施工现场不设食堂，不设置水冲厕，建一个旱厕，委托环卫部门定期清运，少量生活污水集中收集和施工产生的工程废水经过在施工区域设置的临时沉淀池沉淀、过滤等处理后，回用于车辆、设备清洗、场地道路降尘，不外排；

b、设置沉淀池、洗车池对施工机械、车辆清洗废水进行收集、处理回用；

c、施工期间，沿用地周边布设临时砖砌排水沟，并在临时排水沟尾端布设沉砂池进行收集，沉淀处理后回用于洒水及施工用水；

d、场地初期降雨冲刷水收集进入临时沉砂池，临时沉淀池沉淀、过滤等处理后，回用于车辆、设备清洗、场地道路降尘。

### 6.1.2废气

1、施工阶段

a、施工过程易产生扬尘的建筑材料，应采取密封存储或用篷布遮盖等措施；

b、对项目易产尘区域每日洒水不少于2～3次，据实际情况增加喷洒频率；

c、运输车辆采用密闭车斗，车斗应用棚布遮盖严实，进场道路定期清扫；

d、对施工裸露场地及主要运输道路等在非雨天时适时洒水降尘；

e、使用商品混凝土；

f、临时顶板覆土堆存场、临时表土堆场覆盖防尘布，设置挡护设施，进行洒水增湿。

2、装修阶段

要求施工方在装饰过程中使用环保型油漆，以减小有害气体产生。

### 6.1.3固体废物

a、分类收集暂存、及时清运、处置；

b、建筑垃圾不能随意倾倒或交给未经核准从事建筑垃圾运输的个人、单位运输。

c、施工场地设置临时生活垃圾收集点，定期清运至医院生活垃圾池，委托环卫部门清运、处理。

### 6.1.4噪声

a、禁止在12时至14时、22时至次日6时进行施工作业；

b、施工单位应选用噪音低、振动小的设备，合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时运行；施工单位应在施工场地南侧修筑不低于2.5m的遮挡围墙；车辆出入现场时应低速、禁鸣；

c、项目所涉及建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。教育工人在施工作业时不得敲打钢管、模板等施工器具，尽量减少噪声；

d、建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业应文明施工，做好区内交通组织，施工场地车辆出入现场时应低速、禁鸣，设立专人负责。

e、项目建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位应当在工程开工前十五日向镇沅县环保局申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况，并在施工地点以书面形式向附近居民公告。

f、与周边单位建立良好关系，并设立公示及联络电话，接受噪声扰民的投诉，并对投诉情况进行积极治理。

通过采取上述措施，将项目施工期噪声的影响降至最低。项目施工噪声不会对周边环境产生长期影响，随着项目施工结束，施工噪声影响将随之消失。

## 6.2运营期拟采取的环境保护措施建议

### 6.2.1废水

1、项目新建一座日处理量为100m3/d的污水处理站，用于处理项目各项外排废水。

2、医院检验废水、生活污水、食堂废水需分别经预处理、化粪池、隔油池预处理后进入污水处理站处理。

3、项目所有外排污水需进入污水处理系统处理，达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》（表2）标准限值后按排水方案排放。

4、设置50m3事故池，保证其空置。在污水处理系统出现故障时，进入该事故池，采取人工投加商品次氯酸钠的方式消毒，消毒后的废水待污水处理站正常后泵至污水处理站处理。

### 6.2.2废气

营运期的大气污染物主要为食堂油烟、污水处理站及医疗废物临时储存间产生的异味。

1、项目内食堂使用清洁能源，配置油烟净化装置和专门的油烟排气烟道，食堂烟气排放应达GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》标准。

2、要求项目医院的医疗废物临时储存间、污水处理系统均采取密闭措施。项目污水处理设施所有处理池为地埋式，并加盖板密闭。污水处理站排出的废气进行除臭除味处理，污水处理站及医疗废物临时储存间周边加强绿化种植，减少产生的异味对环境的影响。

### 6.2.2固体废物

项目产生的固体废物主要为医疗废物，污水处理系统的脱水污泥及生活垃圾等。为了有效防治各类固体废弃物对外环境的影响，项目应对固体废物采取了分类收集，并尽量采取无害化、减量化的处置措施。

①医疗废物

根据《医疗废物管理条例》的要求，项目对医疗废物进行分类收集，用专用容器包装并贴上医疗废物的标签后，于医疗废物临时储存间内存放。对医疗废物暂时储存设施设置明显的警示标识和并做防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。

项目在医疗废物的清运、转移过程中严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求填写医疗废物转移联单，并建立医疗废物管理台帐。项目医院不得对其自行处理。

项目医疗废物全部委托有资质的公司负责清运、处置，医疗废物在项目内的停留时间不超过48h。

②污水处理系统脱水污泥

栅渣、化粪池和污水处理站污泥清掏前用石灰等进行消毒处理后委托环卫部门清运处置。

③生活垃圾：医院委托环卫部门统一清运、处置。

### 6.2.4噪声

营运期项目噪声主要为设备噪声、医务后勤人员及病人产生的社会噪声。

各医疗设备在选型上尽可能选择低噪声型；平时要加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。在项目区内公共场所张贴宣传标语，以引导人群不在医院内大声喧哗。

## 6.3环境保护措施一览表

项目环保措施见表6.3-1。

表6.3-1   项目环境保护措施一览表

| 分类 | 时段 | 污染项目 | 保护措施 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境保护 | 施工期 | 施工废水 | a生活废水依托当地环保设施进入市政污水管网； b设置沉淀池、洗车池对施工机械、车辆清洗废水进行收集、处理回用； c施工期间，沿用地周边布设临时砖砌排水沟，并在临时排水沟尾端布设沉砂池进行收集，沉淀处理后回用于洒水及施工用水； d场地初期降雨冲刷水收集进入临时沉砂池，沉淀处理后回用于施工过程。 | 沉淀处理后回用于施工 |
|  | 运营期 | 外排废水 | 1、项目新建一座日处理量为100m3/d的污水处理站，用于处理项目各项外排废水。 2、检验废水、生活污水、食堂废水需分别经预处理、化粪池、隔油池预处理后进入污水处理站处理。 3、项目所有外排污水需进入污水处理系统处理，达标后按排水方案排放。 3、设置50m3事故池，保证其空置。在污水处理系统出现故障时，进入该事故池，采取人工投加商品次氯酸钠的方式消毒，消毒后的废水待污水处理站正常后泵至污水处理站处理。 | 达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》（表2）标准后方可外排。 |
| 大气环境保护 | 施工期 | 油漆废气 | 1、施工阶段 a易产生扬尘的建筑材料采取密封存储或用篷布遮盖等措施； b易产尘区域每日洒水不少于2～3次，据实际情况增加频率； c运输车辆采用密闭车斗，车斗应用棚布遮盖严实，进场道路定期清扫； d对施工裸露场地及主要运输道路等在非雨天时适时洒水降尘； e使用商品混凝土； f临时顶板覆土堆存场、临时表土堆场覆盖防尘布，设置挡护设施，进行洒水增湿。 2、装修阶段 使用环保型油漆 | 控制其对周围环境产生的影响 |
|  | 运营期 | 油烟 | 食堂使用清洁能源，配置油烟净化装置和专门的油烟排气烟道。 | 达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》 |
|  |  | 异味 | 医疗废物临时储存间、污水处理系统均采取密闭措施。 项目污水处理设施所有处理池为地埋式，并加盖板密闭。排出的废气进行消毒除臭处理。 医疗废物临时储存间、污水处理系统周边加强绿化。 | 外排废气浓度低于（GB18466-2005）《医疗机构水污染物排放标准》中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。 |
| 噪声控制 | 施工期 | 施工噪声 | a、禁止在12时至14时、22时至次日6时进行施工作业； b、施工单位应选用噪音低、振动小的设备，合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时运行；施工单位应在施工场地南侧修筑不低于2.5m的遮挡围墙；车辆出入现场时应低速、禁鸣； c、项目所涉及建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。教育工人在施工作业时不得敲打钢管、模板等施工器具，尽量减少噪声； d、建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业应文明施工，做好区内交通组织，施工场地车辆出入现场时应低速、禁鸣，设立专人负责。 e、施工单位应当在工程开工前十五日向镇沅县环保局申报施工环境噪声污染防治措施的情况，并在施工地点以书面形式向附近居民公告。 f、与周边单位建立良好关系，并设立公示及联络电话，接受噪声扰民的投诉，并对投诉情况进行积极治理。 | 控制并减少施工噪声对周围环境产生的影响 |
|  | 运营期 | 设备、人员噪声 | 1）各医疗设备在选型上尽可能选择低噪声型；平时要加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。 2）在项目区内公共场所张贴宣传标语，以引导人群不在医院内大声喧哗。 | 执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4a类标准。 |
| 固体废弃物处置 | 施工期 | 装修废料 | a分类收集暂存、及时清运、处置； b建筑垃圾不能随意倾倒或交给未经核准从事建筑垃圾运输的个人、单位运输。 | 固废处置率100% |
|  |  | 生活垃圾 | c施工场地设置临时生活垃圾收集点，定期清运至医院生活垃圾池，委托环卫部门清运、处理。 | 委托环卫部门统一清运、处置 |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 医院请专人负责生活垃圾的统一收集，并委托环卫部门统一清运、处置。生活垃圾不得与医疗废物相混 |  |
|  |  | 医疗废物 | 根据《医疗废物管理条例》的要求，项目对医疗废物进行分类收集，用专用容器包装并贴上医疗废物的标签后，于医疗废物临时储存间内存放。对医疗废物暂时储存设施设置明显的警示标识和并做防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 项目在医疗废物的清运、转移过程中严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求填写医疗废物转移联单，并建立医疗废物管理台帐。项目医院不得对其自行处理。 项目医疗废物全部委托有资质的公司负责清运、处置，医疗废物在项目内的停留时间不超过48h。 | 执行《危险废物贮存污染控制标准》和《医疗废弃物管理条例》 |
|  |  | 污泥 | 栅渣、化粪池和污水处理站污泥清掏前用石灰等进行消毒处理后委托环卫部门清运处置 | 委托环卫部门统一清运、处置 |

# 7建设项目合理性分析

## 7.1产业政策符合性分析

根据2011年3月27日国家发展改革委第9号令公布、2013年2月16日国家发展改革委第21号令修正的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，建设项目属于目录中 “鼓励类”第三十六项“教育、文化、卫生、体育服务业”中第29条“医疗卫生服务设施建设”。因此，本项目建设符合国家产业政策。

## 7.2规划符合性分析

1、《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中明确提出，深化医药卫生体制改革，坚持预防为主的方针，建立健全基本医疗卫生制度，实现人人享有基本医疗卫生服务，推广全民健身，提高人民健康水平。据此提出“加强重大疾病防治和基本公共卫生服务完善国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，提高服务质量效率和均等化水平”。

本项目符合《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出的基本公共卫生服务完善的要求。

2、《云南省加快中医药发展行动计划（2014-2020年）》（云政办发〔2014〕56号）

《云南省加快中医药发展行动计划（2014-2020年）》中指出：总体目标，到2020年底，建立健全中医药发展机制，基本健全中医药管理体系和中医药继承创新体系，中医药队伍建设明显加强，中医药服务实现全省全覆盖，中医药产业规模和效益大幅提升，中医药文化得到充分继承与弘扬，中医药健康服务得到进一步发展，国际交流与合作更加广泛深入，中医药在经济社会发展中的作用明显增强。

重点任务有健全中医药服务体系，加强中医医疗服务体系建设：加快县级中医医院建设，确保全省现有县级公立中医医院基本完成标准化建设，且80%以上达到二级甲等中医医院标准。力争所有县级以上综合医院中医科、中药房建设达到《综合医院中医临床科室基本标准》和《医院中药房基本标准》要求。未设置公立中医医院的县、市、区，应加强县级综合医院中医科建设，中医科床位数不得低于医院床位总数的10%，成为县域内中医医疗、预防保健和技术指导中心。

本项目镇沅县中医院作为镇沅县具有代表性的中医医疗卫生机构，是政府组织和引导的一家非营利性卫生医疗机构，项目床位100张，项目建设完善了镇沅县及其周边的医疗卫生服务设施，有利于促进该区域医疗卫生水平的发展，方便了县域群众的就医，有利于推动镇沅县卫生事业和中医事业的发展。符合该计划。

3、《普洱市基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划实施方案》

《普洱市基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划实施方案》指出，主要目标到2020年，建成以县级中医类（含中医、中西医结合、民族医院，下同）医院为主体、综合医院等其他类别医院中医药科室为骨干、基层医疗卫生机构为基础、中医门诊部和诊所为补充的基层中医医疗服务网络。

具体目标：到2020年，力争每个县区域内设置1个县办中医类医院，每个县级中医医院至少建有1-2个中医（民族医）特色专科专病。100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设立中医综合服务区（中医馆、国医堂），能够提供8类以上中医药适宜技术；100%的社区卫生服务站和80%以上的村卫生室能够提供5类以上中医药适宜技术；信息化得到加强，基层医疗卫生机构中医诊疗量占基层医疗卫生机构诊疗总量比例力争达到30%，县级中医医院的综合服务能力明显提升。

镇沅县中医院作为镇沅县具有代表性的中医医疗卫生机构，是政府组织和引导的一家非营利性卫生医疗机构，项目建设完善了镇沅县及其周边的医疗卫生服务设施，有利于促进该区域医疗卫生水平的发展，方便了县域群众的就医，有利于推动镇沅县卫生事业和中医事业的发展。符合该实施方案的要求。

4、《镇沅县区域卫生规划（2010-2020）》

《镇沅县区域卫生规划（2010-2020）》中的卫生服务体系规划指出：依据我县经济、社会发展和医疗市场供需趋势，逐步完善城乡整体医疗网络。进一步完善县、乡（镇）、村三级医疗卫生服务网络，建成集医疗、疾病防控、妇幼保健、卫生执法监督为一体的综合服务网络。大力发展中医药及中西医结合事业、完善院前急救体系，提高防病及处理突发事件能力。……要建立一所符合标准的中医医院，发挥祖国传统医学的医疗、康复等特色作用。

本项目为镇沅县中医医院建设项目，项目建设完善了镇沅县及其周边的医疗卫生服务设施，有利于促进该区域医疗卫生水平的发展，方便了县域群众的就医，有利于推动镇沅县卫生事业和中医事业的发展。符合该规划的要求。

## 7.3选址合理性

项目拆除现有4栋用房，在原址建设门诊医技住院综合楼一幢，后勤综合楼一幢，太平间一幢，项目目前已取得选址意见、规划意见及土地证，项目建设不涉及搬迁。

环境质量现状评价结果表明，评价区域大气环境、地表水体环境、声环境质量较好，项目区地质条件稳定，无不良地质现象发生，适合于医院的建设。环境影响评价结果表明，项目施工期及运营期在采取相应措施后，对区域大气环境、水环境、声环境及生态环境的影响均较小，对周围各环境保护目标的影响也较小。外环境对项目的影响主要表现为交通噪声的影响，通过墙体阻隔、距离衰减后，对项目各科诊疗室及住院病房产生的影响较小。

通过现场的踏勘与调查，项目建设地点位于镇沅县县城，不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护地及国家及省级保护的珍稀动植物。

公众参与调查结果表明，接受调查的个人公众及社会团体公众均支持项目的建设，被调查的个人公众与社会团体公众中没有出现反对项目建设的意见。

本项目在医疗卫生用地进行建设，已取得选址意见、选址意见和不动产证，本项目符合上述文件中相关规定。

综上所述，项目选址合理。

## 7.4布局合理性分析

镇沅县中医院的总平面布局根据建设、使用、管理、卫生等方面的要求，对建筑平面、道路、管线、环境等进行综合设计。充分的利用了地形和空间，搞好环境建设。在项目西南侧通过恩水路主入口直接进入医院；并设置有次入口和出口，供保洁人员生活垃圾清运及项目医疗废物清运之用。医院各科室功能分区明确，流线清晰，互不干扰又相互联系。

项目医疗废物收集房设置于医院东北侧，位于区域主导风向的侧风向，医疗废物出入口为医院出入口，便于医疗废物的收集转运，垃圾清运车辆不进入医院内，减少对项目区的影响，布局合理。要求其设置明显的警示标识和进行防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗处理以及预防儿童接触等安全措施。

项目新建的污水处理设施位于医院西南角，位于区域主导风向的上风向，运营时所产生的噪声及异味会对周围环境产生一定的影响。由于该污水处理设施为地埋式，且周围环境开阔，与医院门诊楼的距离较大，污水站布置在此对周围环境的影响较小，同时污水站靠近医院车辆入口，方便清运污水站产生的污泥，减少对周围环境的影响。

项目污水处理设施、医疗废物收集房均远离病房，运营时对医院内外环境产生的影响较小。

综上所述，项目区平面布局基本合理。

## 7.5小结

通过以上分析，该建设项目符合城市总体规划要求，符合国家及云南省的产业政策，选址合理。但相关政府管理部门在该区域内后期项目的规划、审批时，应根据本项目的特点合理进行。同时，本评价建议项目建设单位注意协调好各个功能区之间的相互关系，避免交叉传染和污染。

# 8.环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004）和《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环境风险评价是在分析项目事故发生概率和预测事故状态下的影响程度基础上，对项目建设和运行过程中可能存在的事故隐患（事故源）提出事故防范措施和事故后应急措施，使建设项目的环境风险影响尽可能降到最低，项目风险度达到可接受水平，根据项目环境风险评价的程序，结合该项目的特点，风险评价工作程序大体包括风险识别、风险分析、后果计算、风险评价、风险管理和防范措施及应急计划等内容。

## 8.1环境风险识别

项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。医院的风险主要是在营运期产生的。其风险主要包括：

1、带有致病性微生物病人存在着致病微生物（细菌、病毒）产生环境风险的潜在可能；由于医院卫生防范措施不完善，导致医患、病患之间及患者与家属之间的相互传染，引起突发性传染病的传播；

2、医疗废水处理设施事故状态下的排污；

3、医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险；医疗废物管理不善，出现与一般固体废弃物混装或散落污染院内环境，或在运输过程中滴漏、挥发和散落等，对所涉及区域的空气、地表水、土壤及人群健康将造成影响；

4、实验室、检验室管理疏漏，造成药品或实验用化学品的外泄，对医院内及人群健康将造成影响；

因此，本评价主要对医院营运期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。

## 8.2致病微生物环境风险分析

致病微生物直接传播进入人体发生疾病的途径主要有三种：

1、血液、体液传播（如艾滋病、乙肝病毒等）；

2、消化道传播（甲/戊型肝炎、幽门螺旋菌、霍乱弧菌、沙门菌属等）；

3、呼吸道传播（非典型性肺炎、肺结核、流感、炭疽、麻疹等）。

由于医院方与众多病患及家属的高频接触，日常医疗过程中会接触到带有致病性微生物病人，如：流感病人、肝炎病人、肺结核病人、痢疾病人等等，存在产生环境风险的潜在可能性。

血液、体液、消化道传播的传染病的主要特征是指接触除与病人的接触和医疗操作感染外，因医院环境污染而造成的人体接触或饮用水、食物的污染，其主要表现在医疗垃圾泄漏到环境中，发生与人接触的事件；医院污水收集处理系统不完善，带菌毒的污水进入外环境，污染饮用水、食物等。

呼吸道传播的传染病是因为病毒、细菌本身悬浮在空气中，或衣服在尘埃上悬浮于空气中，进入人的呼吸系统，病毒、微生物空气传播污染范围大，难于防护，易引起人群和社会恐慌。但能导致疾病的传播主要是近距离的飞沫传播。

本医院为中医院，不设传染病科，没有传染病病源。医院主要病原体存在于普通病房、手术室、检验室、洗衣房等。医院平时应做好消毒防范措施，防止病原体的传播。

## 8.3项目医疗废水事故排放风险分析

### 8.3.1项目医疗废水排放情况

项目医疗废水、生活污水进入化粪池处理后进入污水处理站，非病区医院食堂产生的废水需先经过隔油池预处理后方可进入污水站处理处理，经过污水处理站处理的综合废水各污染物达到（GB18466-2005）《医疗机构水污染物排放标准》中表 2标准后，按排水方案排放。

### 8.3.2项目医疗废水处理过程中的事故因素

医疗废水处理过程中的事故因素包括两方面：一是操作不当或处理设施失灵，废水不能达标而直接排放。医院污水可沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害；含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD 和动植物油等污染物和有毒、有害物质及多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大；不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境，危害人体健康并对环境有长远影响，排放的废水将会导致环境污染事故。

二是虽然废水水质处理达标，但未能较好的控制水量，使过多的余氯、大肠杆菌排放水体，影响附近的水环境质量。

### 8.3.3医疗废水事故排放引起的风险影响

项目因污染物防治设施非正常使用，如：管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等，导致废水污染物未经处理直接排放至环境而引起的污染风险事故是比较常见的。但该项目废水污染物成分特殊，其影响程度要远大于达标排放。

1、对地表水水质的影响

由项目水环境影响章节中，可以得出项目外排废水正常排放时方案一达标排入恩乐河，方案二达标排入城市污水管网进入镇沅县污水处理厂处理，为减轻恩乐河或城市污水处理厂处理负荷，应避免出现事故排放，防止污水处理设施失效，要求污水处理站加强日常的运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放，建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。

2、医疗废水病原细菌、病毒的影响分析

本医院每日接触各种病人，在未得到确诊以前，医院一般不会把病人作为可疑对象转送到专门的传染病防治医院或结核病院去。因此，医院是首当其冲的接触各种传染病或结核病人的场所，因而不可避免的会在医院的污水中存在各种细菌、病毒和寄生虫卵。

病原细菌有沙门氏菌、痢疾志贺氏菌、霍乱菌、结核分技杆菌、布鲁氏菌属以及炭疽杆菌等。其中病原性细菌介水传播的有痢疾、伤寒、霍乱、结核杆菌等。病原性细菌具有适应环境能力强的特点，可以根据外界环境的变化而使其自身发生变异。当医院污水消毒达不到要求时，便可使病原性细菌通过水体造成传播疾病的危险。病原性细菌在水中的存活天数见下表。

表 8.1-1 病原细菌在水中存活天数一览表

| 菌种 | 蒸馏水 | 无菌水 | 污染水 | 自来水 | 河水 | 井水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大肠杆菌 | 21~72 | 8~365 | … | 2~262 | 21~183 | … |
| 伤寒杆菌 | 3~81 | 6~383 | 2~42 | 2~93 | 4~183 | 1.5~107 |
| 甲副伤寒杆菌 | 73~88 | 22~55 | —— | —— | —— | —— |
| 乙副伤寒杆菌 | 27~150 | 29~167 | 2~42 | 27~37 | —— | —— |
| 痢疾杆菌 | 3~39 | 2~72 | 2~4 | 15~27 | 12~92 | 1~92 |
| 霍乱杆菌 | 0.5~214 | 3~392 | 0.5~213 | 4~28 | 0.5~92 | 4~45 |
| 布氏杆菌 | —— | 6~168 | 7~77 | 5~85 | —— | —— |
| 钩端螺旋体 | —— | 16 | 8~10周 | —— | 150天以内 | 7~75 |

根据医院相关资料，痢疾杆菌在外界生存的期限有很大的差异，少则几天，长者达数月之久。霍乱和霍乱弧菌在室温条件下的烘便中数即死亡，在阴沟或泥土中可生存3—4d，在蔬菜或水果上可生存 3—5d，在污染的潮湿衣服上可生存数周，在海水中可以生存 2 个月。结核杆菌在外界环境中的抵抗力则更强，由于其菌体内含有脂类，所以不论是在干燥的痰内、空气中，其传染力可达 8—10d。在污水中的存活时间长达 11—14个月。

肠道病毒是指经肠道传播疾病的一种病毒。包括肝炎病毒、脊髓灰质炎病毒、柯萨奇病毒、ECHO 病毒、REO 病毒等。这此病毒都能介水传播。

病人换洗衣物中，会有病人的排泄物（如粪便和脓血等）和呕吐物，含菌量很高。根据医疗规程的规定，医院应将接收来的衣物，首先必须进行高压蒸汽消毒，或用消毒液进行浸泡。使进入洗衣机前的衣物保持无菌。

## 8.4 医疗废物在收集、贮存 、运送过程中的风险分析

医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。在国外，医疗垃圾被视为“顶级危险”和“致命杀手”。据检测，医疗垃圾中存在着大量的病菌、病毒等，如乙肝表面抗原阳性率在未经浓缩的样品中为 7.42％，医疗垃圾的阳性率则高达 8.9％。有关资料证实，医疗废物引起的交叉感染占社会交叉感染率的 20％。在我国，也早已将其列为头号危险废物，且我国明文规定，医疗废物必须采用“焚烧法”处理，以确保杀菌和避免环境污染。

医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。例如，如果项目医疗废物和生活垃圾混合一起的话，则可能会将还有血肉、病毒细菌的医疗废物经非法收集回收加工后成为人们需要的日常生活用品，如：纱布、绷带、带血棉球制成棉被、医疗废弃石膏做成豆腐等，将极大地危害人们身心健康，成为疫病流行的源头，后果是不可想象的。

## 8.5实验室、检验室风险分析

医院实验室、检验室有少量危化品，若因操作失误、管理不到位、被盗等原因，可造成危险化学品泄漏造成人员中毒和环境污染。医院的化学品主要作为化验检验中的试剂使用，类比相关医院的使用情况，一般情况为限量购买，其贮存量远低于《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004中所规定的贮存临界量，危险化学品的环境风险可以被控制在非常有限的范围以内。

## 8.6 环境风险防范措施

### 8.6.1 医疗废水事故排放风险防范措施

项目营运后，污水处理站发生非正常排放，即医院污水处理站发生管理人员操作不当、处理设施失灵及医院排污管网发生漏失等事故，不能正常运行，全院污水未经处理直接排入恩乐河或市政污水管网。超标医疗污水排入恩乐河，会污染河流水质；超标医疗污水进入市政管网会加重终端污水处理厂负荷，影响城市污水处理厂的正常运行。

为避免此类非正常情况的发生，工程拟采用双回路电源供电，两路均能为 100%负荷供电，且一路检修或故障时，另一路不停电，污水处理设施仍可正常运行，若一旦出现非正常情况，操作人员应立即启动废水回流系统，关闭废水排放口的阀门。查找原因，及时抢修，待系统正常运行后方可开启排放口阀门。

### 8.6.2 医疗固废的风险防范措施

项目建成运营后产生的医疗废物根据具体产生类别、名称等情况。经科学地分类收集、贮存运送后交由有资质的公司进行最终处置。

鉴于医疗废物的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗废物的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗废物得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，本项目具体采取如下的措施进行防范。

一、对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集

科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物时不混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的 3/4 时，使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋符合下列规格：

 黄色—700×550mm 塑料袋：感染性废物；

 红色—700×550mm 塑料袋：传染性废物；

 绿色—400×300mm 塑料袋：损伤性废物；

 红色—400×300mm 塑料袋：传染性损伤性废物。

而盛装医疗废物的外包装纸箱符合下列要求：

 印有红色“传染性废物”—600×400×500mm 纸箱；

 印有绿色“损伤性废物”—400×200×300mm 纸箱；

 印有红色“传染性损伤性废物”—600×400×500mm 纸箱。

项目产生的医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由检验科产生单位首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，由设备科交由专门机构处置。

所有锐利物都单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时使用防刺破手套。

另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后分别收集、运输、贮存和处理；为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆集和保存期间，对其包装及标签做法如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。

二、医疗废物的贮存和运送

本项目建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不露天存放医疗废物；由于在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生，因此医疗废物暂时贮存的时间不超过 48h，能得到及时、有效地处理。恶臭强度和垃圾中有机物腐烂程度有很大关系，其中主要污染物为硫化氢、三甲胺、甲硫醇以及氨等。臭味有害于人体健康，恶臭对人的大脑皮层是一种恶性刺激，长期呆在恶臭环境里，会使人产生恶心、头晕、疲劳、食欲不振等症状。恶臭环境还会使某些疾病恶化。

本项目建立的医疗废物暂时贮存设施、设备可达到以下要求：

（一）暂时贮存场所须分办公室、医疗废物贮存间、车辆存放间。

（二）远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；该项目贮存场所设在项目北边，符合上述要求；

（三）有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

（四）有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；

（五）设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识；

（六）暂时贮存病理性废物，具备低温贮存或者防腐条件。

对于感染性废料和锐利废物，其贮存地有“生物危险”标志和进入管理限制，且位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存应足以下要求：

（1）保证包装内容物不暴露于空气和受潮；

（2）保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，用低温保存，以防微生物生长和产生异味；

（3）贮存地及包装确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源；

（4）贮存地不对公众开放。

医疗废物转交出去后，对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

由于该项目只处理本医院区域范围内的医疗废物，而且日处理量不大，且运输时间很短，医疗废物随到随处理，因此，无需大型车辆运输，医疗废物妥善收集、封存后，用小型车运输即可。垃圾清运车卸完垃圾后，直接进入消毒间，进行喷淋消毒。

### 8.6.3实验室、检验室管理疏漏防范措施

实验室、检验室如在日常管理中发生疏漏，则可能造成一些有毒、有害、腐蚀性的药品或实验用品发生外泄，将会对空气、地表水、土壤及人体造成伤害。因此主要是加强对实验室药品的管理，签订责任书，定期进行药物种类及贮存情况的核查，明确药品的数量及现状，并将过期的药品及时送至相关处置部门，严禁乱堆乱倒。

### 8.6.4其它风险防范

其它风险如火灾、地震等也需要考虑其突发性的危害，由其他专业机构针对其风险事故提出专项的突发事故防范措施。

事故防范措施主要从管理制度、设计规范、操作规程、防护措施、监督检查、岗位培训和演习、警示标志、记录备案等方面提出要求。

事故应急预案从事故预想，组织程序，报告制度，通讯联络方式，应急措施及装备，区域应急援助网络与信息发布，环境恢复与补偿等方面提出要求和建议。

## 8.7应急预案

### 8.7.1 应急预案的一般内容与管理要求

本项目投入运营后必须制定突发性公共卫生事件应急预案。突发性公共卫生事件的内容应包括两个部分，一是在区域爆发突发性公共卫生事件条件下，本项目启动收治、研究、预防职能时，项目所在地区的应急预案；二是项目潜在风险因素爆发，以项目为中心需要采取的应急预案。

按照我国相关医院建设的规定，应急预案中的相关内容将涉及区域封锁、停课、停工、紧急求援、求援等国内、国际合作等重大内容，要由国家或各级疾病预防控制中心牵头组织制定，通过后再执行。

本报告所列出的一些应急预案主要是针对环保方面可能产生的风险来制定，同时结合医院现有的应急措施，将事故风险降低到最小。

表8.7-1为本报告建议医院应制定的突发事故应急预案。

表8.7-1  突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 从环境保护方面，项目在建成后产生的环境风险主要是以下几方面，1、实验室管理疏漏，造成药品或实验用品的外泄，对医院内及人群健康将造成影响；2、院内的医疗废物管理不善，出现与一般固体废弃物混装或散落污染院内环境，或在运输过程中滴漏、挥发和散落等，对所涉及区域的空气、地表水、土壤及人群健康将造成影响；3、院内的污水处理系统出现故障，停止运行，含病菌的废水将不能得到处理，造成废水不达标即外排至城市污水管道；4、空调过滤置换系统出现故障，停止运行，可能会导致传染病的空气得不到及时的更换，使传染病区的含病菌气体对医护人员造成影响，也可能造成一些呼吸类传染病的交叉传播；5、院内的相关放射装置的防护设施建设不满足相关要求或受到损坏，对前来就医及医疗人员造成身体伤害； |
| 2 | 危险源概况 | 从项目可能产生的风险来看，其危险源主要为医院实验室，各诊室、住院部的医疗废物收集点及医院内的医疗废物的暂存库，污水处理系统等。 |
| 3 | 应急组织 | 医院指挥部---负责现场全面指挥（主要由环保管理机构参与） 专业救援队伍---负责各种不同事故控制、求援和善后处理。 环境监测本门配合监测周围环境状况 |
| 4 | 应急状态分类及应急响应程序 | 对于总则中的1、2两种风险属于医疗和社会风险，会对社会公共安全及人群健康造成影响，需由医院设置指挥部，并通报相关主管部门，并会同专业救援队伍进行应急处理；而3、4、5等三种风险属于医院的设施管理风险，主要由医院内的主管部门---设备科负责，制定相应的风险处理程序及要求，并由专职或兼职的环保管理人员会同处理，并报相关主管部门。 |
| 5 | 应急设施、设备与材料 | 防止有毒有害物质外溢、扩散设施，主要有水幕，喷淋设备，消毒设施，收集罐、桶等。防止火灾主要配置消防系统，设置消防栓，配备干粉灭火器等。 |
| 6 | 应急通讯、通知和交通 | 在出现应急状态下，应通过电话或电视等通讯媒体将事故的出现情况告知群众，避开事故的发生现场；同时通知事故现场附近的公安、消防等部门对事故现场进行隔离，不允许闲杂人员的进入和受影响人群的离开，并由专业人员进行事故的处理。 |
| 7 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行监测，并对事故的性质、参数与后果进行评估为指挥部门提供决策依据。 |
| 8 | 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故，防止扩大，蔓延及链锁反应，清除现场泄漏物，降低危害，并配备相应的设施器材，设置一定的安全距离。 邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。 |
| 9 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。工作内容包括消毒、隔离、防护、疫情报告、转运，并根据实际情况，设置隔离区、缓冲区和清洁区。 |
| 10 | 应急状态终止与恢复措施 | 根据事故的处理情况，规定应急状态终止时间，范围，并做好事故现场的善后处理和恢复工作，并对邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 11 | 人员培训与演练 | 在应急措施制定后，平时安排环保管理人员及设备科等的应急人员进行相关知识的培训和演练，确保事故时的求援行动的正常实施。 |
| 12 | 公众教育和信息 | 对医院附近进行一些公众医务风险事故的教育和培训，并在事故时向公众发布相关信息。 |
| 13 | 记录和报告 | 医院设置专门机构对环保风险事故进行记录，并建立档案和专门报告制度。 |

### 8.7.2 应急计划

A、机构与职责

除政府主管机关和职能部门外，院方应成立安全领导小组和应急指挥部门，明确其负责人和组成人员，规定其职责，包括制定并实施应急计划，组建应急队伍和组织应急行动，发布和解除应急信号，通报事故情况，必要时请求支援，组织抢修抢建，分析事故原因并作出处理；组织应急专业队：包括消防、清污、救护等，并明确其职责。

B、应急报告程序和通讯联络系统

应急报告程序，包括企业内部的报告程序和要点，外部的报告程序和要点。列出企业安全领导小组、应急指挥部、应急专业队负责人名单及联络方式和政府主管机关、职责部门、友好单位以及社区负责人名单及联络方式。

### 8.7.3应急程序

应急程序包括报警、接报、发出应急救援命令、应急救援行动、现场处置、结束应急行动。具体程序见图 8.7-1。

图8.7-1 事故应急程序示意图

## 8.8环境风险评价结论

本项目风险源有：1、带有致病性微生物病人存在着致病微生物（细菌、病毒）产生环境风险的潜在可能；2、医疗废水处理设施事故状态下的排污；3、医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险。4、实验室、检验室管理疏漏，造成药品或实验用化学品的外泄，对医院内及人群健康将造成影响。

在采取严格的防范、应急与减缓措施后，事故发生概率较小，对人群健康及周围环境不会造成不良影响。同时项目建设方针对本报告提出的环境风险，制定相应的应急预案，可在较短时间内控制风险对环境的影响范围和程度，因此，项目方在项目建设阶段就应充分考虑环境风险的发生及处理措施、方案，将可能的风险产生及影响降低到最低。

# 9环境监测与管理

## 9.1目的和意义

开展项目的环境管理及监测的目的是要全面落实环境保护这一我国基本国策。对拟建项目从设计、施工到运行阶段的环保问题进行科学管理，对工程设计及实施进行监督管理，同时进行系统的环境监测，及时、准确、全面地了解项目环保措施的落实情况及环境污染状况，掌握污染动态，发现潜在的不利影响，从而及时采取有效的环保措施以减轻和消除不利影响，以便使环保设施发挥最佳效果，使环境不利影响减免到最低限度。使建设项目的经济效益、社会效益和环境效益协调发展。

## 9.2环境管理计划

### 9.2.1环境管理机构及职责

项目应建立环境管理机构，并配备专职的环保管理人员，直接参与医院的前期建设的环保管理工作，并进行运营期的环境管理工作，制定并提出今后的环境监测计划、环境管理规划及环境管理人员培训计划，如发现环境问题，及时上报镇沅县环保机构。

### 9.2.2环保管理人员职责

（1）督促项目环保治理设施、管理措施的实施。

（2）监督检查项目各环保设施的运行，并提出改进的建议和对策。

（3）负责全体职工的环保教育工作，以提高职工的环保意识。

（4）定期向主管环保部门汇报项目的环保工作情况。

### 9.2.3施工期的环境管理

项目建设单位应加强对施工单位的管理，提出明确要求，督促施工单位采取有效措施减少施工过程中产生的废水、地面扬尘、建筑粉尘、建筑垃圾、施工机械尾气及噪声等对地表水、周围环境、大气环境和周边居民的影响，并且建立切实有效的监督机制实施对施工单位有效监督，明确提出违规处罚要求，其中包括：

1、要求施工单位合理安排施工时间，将噪声等级较高的操作尽量安排在白天，减少噪声对周围居民和医院住院楼的影响，遇到扰民投诉的，应尽快协商解决。

2、按监测计划的要求，组织施工期的监测，定期检查、督促施工单位按建设部令第139号《城市建筑垃圾管理规定》要求处理建筑垃圾，收集和处理施工废渣和生活垃圾。

3、配合当地环保部门进行施工期监理。项目建成后，应全面检查施工现场的环境恢复情况。

### 9.2.4运营期的环境管理

（1）项目进入运营期，应由环保部门、建设单位共同参与验收，检查环保设施是否达到“三同时”要求。

（2）设置专门的环保管理部门，负责环保设施的管理，定期检查环保设施的运转情况，并对项目废水总排口排水水质进行跟踪监测，并建立管理档案；安排专人对医疗废物暂存间、污水处理系统进行管理，并设置明显标志，保障环保设施的正常运行，尽量减少事故排污现象的发生。

（3）制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。

（4）开展全院职工的环保教育，重点加化验室等产生特殊废水部门人员的教育，督导其正确处理和对待自己部门产生的危险废水。

（5）定期对医院备用发电机、污水处理设施进行维修养护，保证其正常运营。

## 9.3环境监测计划

项目主要考虑营运期对主要污染源及主要污染物进行定期的监测，此项工作可委托当地的环境监测部门进行。

项目投入运营后，危险医疗废物委托有资质单位清运处置，项目废气均为无组织排放，所以需要监测的主要为废水和噪声，建议进行的监测项目和内容如下：

（1）废水

运营期项目废水监测计划见表9.3-1。

表9.3-1    废水监测计划表

| 监测重点 | 医疗废水及生活废水的达标排放情况 |
| --- | --- |
| 监测因子 | pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、总余氯、汞 |
| 采样点 | pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、总余氯、汞等污染物的采样点位于项目污水处理站进水口、出水口、总排口。 |
| 监测频率 | 每年两次 |
| 分析方法 | 按《水和废水监测分析方法(第四版)》，国家环保局(2002年)的相关规定执行。 |

（2）噪声

监测项目：Leq:dB(A)；

监测方法：按国家环保局颁布的有关标准方法。

监测点布置：本次现状监测所设监测点；

监测周期及频率：项目建成后监测一期。每个监测点连续监测两天，分昼夜两个时段，监测时间为白天工作时间（8：00—12：00或14：00—6：00），夜间选择在睡眠时间（23：00—5：00），监测时同时记录周围噪声源情况；

（3）固体废弃物

医院设有医疗废物临时储存设施，将各类医疗废物分类收集、包装并贴上医疗废物的标签，定期交有资质的医疗废物处置单位进行无害化处置。

固体废物临时储存设施应根据贮存废物不同分别设封闭式房屋、围栏等，并设明显标示。在医疗废物清运时，应测量医疗废物的总量，并对总量进行分类统计、记录、存档，按规范填写医疗废物转移联单，并建立医疗废物管理台帐，医疗废物转移联单应保存5年以上。

## 9.4资料审核及上报

每年底应对当年所有的监测数据资料进行汇总整理和评价，经审核后的资料按档案规范编号存档以备查询，并及时上报当地环保部门。

根据项目运行中的污染物的具体情况，可增减监测指标及频率。并据此落实环保措施，作为今后区域环境管理及政府决策使用。

## 9.5环保竣工验收

根据 “三同时”原则，项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用拟建项目建成运营时，应对环保设施进行验收。项目环保竣工验收清单见表9.5-1。

表9.5-1    项目环境保护“三同时”验收一览表

| 项目 | 处理措施 | 处理 对象 | 处理效果 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 设置油烟净化装置和油烟通道 | 食堂餐饮废气 | 达标排放 | 达GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》 |
| 废水 | 化粪池（共3个，容积为19 m3、24m3，预留1个，容积为80 m3） | 医疗废水、生活污水 | 预处理 | / |
|  | 隔油池（1个，容积12m3） | 食堂废水 | 预处理 | / |
|  | 污水处理站 （1个，规模100m3/d） | 医疗废水、生活污水 | 达标排放 | 外排恩乐河废水满足GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》（表2）排放标准；排市政污水管网污水满足GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》（表2）预处理标准限值（其中TP和氨氮执行GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》） |
|  | 规范排放口（1个） |  |  | 《云南省排污口管理办法》 |
| 固废 | 委托有资质单位处置 | 医疗废物 | 妥善处置 | 执行GB18597—2001《危险废物贮存污染控制标准》和《医疗废弃物管理条例》 |
|  | 规范设置医疗废物暂存间 | 医疗废物 | 暂时存放 | 《医疗废物管理条例》 |

# 10总量建议指标

## 10.1总量控制的原则

对污染物排放总量进行控制的原则是：将给定区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定数量之内，使环境质量可以达到规定的环境目标。污染物总量控制方案的确定，在考虑污染物种类、污染源影响范围、区域环境质量、环境功能以及环境管理要求等因素的基础上，结合项目实际条件和控制措施的经济技术可行性进行。

## 10.2建议总量控制指标

根据项目排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，总量控制指标如下：

1、废水

本项目运行期产生废水排放量约0.94万吨/年，COD 1.98t/a，氨氮0.23t/a。当项目周边市政污水管网尚未建成前，项目产生的废水经医院污水处理站处理达标后排入恩乐河。此方案时，本评价建议的项目废水污染物总量控制指标为：废水排放量约0.94万吨/年，COD 1.98t/a，氨氮0.23t/a；当项目周边市政污水管网建成后，项目废水经污水处理站处理达标后，排入临近的市政污水管网，最终进入镇沅县污水处理厂，其总量控制指标纳入镇沅县污水处理厂进行考核，此方案不设废水污染物总量控制指标。

2、废气

本项目运行期产生的废气主要为食堂油烟、汽车尾气、化粪池及医疗暂存间产生的恶臭，产生量较小，不设总量控制指标。

3、固体废物

本项目运行期产生的固废主要有生活垃圾、医疗固废、化粪池污泥、污水处理站污泥。生活垃圾用垃圾桶进行收集，由当地环卫部门进行统一收集处置；医疗固废用专用收集容器，置于医疗暂存间，交由有资质的公司统一处置；过期废弃药品由厂家回收处置；化粪池污泥、污水处理站清掏前用石灰等进行消毒处理后委托环卫部门清运处置。

本项目固体废弃物处置率100%，无工业固体废弃物外排指标。

# 11经济损益分析

## 11.1项目环保投资效益分析

根据项目的工程需要及环保相关要求，本项目的环保投资情况见表11.1-1项目环保投资一览表。

项目总投资5376.58万元，其中环保投资为161万元，环保投资占总投资的3%。

表11.1-1    项目环保投资一览表

| 时段 | 类别 | 环保治理措施 | 投资万元 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 不低于2.5m的围栏等防护结构，防尘网、扬尘清扫及喷淋设施等 | 8 | 施工期 |
|  | 污水 | 临时沉淀池 | 5 |  |
|  | 噪声 | 隔声、减振、合理施工等 | 2 |  |
|  | 固废 | 施工生活垃圾收集、清运 | 2 |  |
|  |  | 施工建筑垃圾收集、清运 | 8 |  |
| 运营期 | 废水 | 雨、污排水管网 | 15 | 与建设项目同时设计、同时施工，本项目建成时同时投入运行 |
|  |  | 污水排口设置 | 2 |  |
|  |  | 污水处理站 | 50 |  |
|  |  | 化粪池 | 10 |  |
|  |  | 隔油池 | 2 |  |
|  | 废气 | 食堂油烟净化器 | 5 |  |
|  |  | 污水站除臭除味设施 | 10 |  |
|  | 固废 | 医疗废物收集房 | 15 |  |
|  |  | 医疗废物收集、清运 | 5 |  |
|  | 噪声 | 水泵站、风机消声器、减震垫等减震降噪设施 | 2 |  |
|  | 绿化 | 绿地及道路绿化 | 20 |  |
| 合计 |  |  | 161 |  |

## 11.2项目的社会效益分析

镇沅建设的不断深入，镇沅的经济和社会发展将步入一个崭新阶段，国民经济持续快速增长，城市规模逐渐扩大，社会主义民主法制建设和精神文明建设不断加强。

本项目的建设将有效地改善项目区周边就医环境，为发展公共卫生事业，创建和谐社会提供强有力的保障。

一、项目成后，加强和促进镇沅县的医疗卫生的积极发展。对发展当地社会经济、维护社会稳定、构建和谐社会是十分必要的。

二、另一方面，建设该项目将投百万元的资金，这无疑会对当地的社会经济带来积极的影响。

总之本项目的建设具有很好的社会效益。是一项利市、利民的开发建设项目。

## 11.3项目的环境效益分析

由于项目注重环境保护，从排污治污设施上狠下功夫，生活污水及生活垃圾采取严格环保措施和必要的手段，医用废水也通过专门的处理设施进行处理，项目运营产生的各项污染物均能做到达标排放或得到妥善处理，对周围环境产生的影响较小。本项目的建成，将有利于完善和整合镇沅县的医疗卫生设施和资源，有利于提升城市建设档次，对树立城市新形象将起到重要作用，为创造人与自然和谐发展的社会作出重要贡献。

## 11.4环境影响经济损益结论

综上所述，就项目建设及营运过程中产生的污染物采取了一系列措施，同时投入了相当比例的环保资金，对医院废水采取了有效的处理处置方式，确保项目废水的达标排放；对于医疗废物采取单独收集、贮存及清运措施，避免了污染对环境的影响；同时对项目产生的废气、噪声处置都有相关措施，保证了项目区内、外环境的质量。

项目方必须严格执行“三同时”制度，在项目建没过程中要重视施工期的环境管理与监督，投入运行后，要尽力保障环保设施的正常运行，在出现事故后，按制定的应急措施进行操作；同时在项目建成前要安排培训专职的环保管理人员，将可能出现的事故提前考虑，以确保环保设施不出大的事故，则项目的正面效益将远远大于其负面影响。

因此，从项目的整体进行分析，本项目有较好的环境效益，可产生较好的经济效益，只要建设方严格管理，保证环保设施正常运行，则可使项目在运行中产生的正面效益超出其负面效益，使整个项目的社会效益、经济效益和环境效益做到协调发展，对社会经济的发展和环境保护起到促进作用。

# 12环境影响评价结论

镇沅县中医院建设项目位于镇沅县公安局老看守所。本项目为非生产性建设项目，拆除现有四幢用房，在原址建设门诊医技住院综合楼一幢，共4层，建筑面积8375.57 m2，后勤综合楼一幢，共2层，建筑面积1371.42 m2，太平间一幢，共1层，建筑面积252.08 m2。一期总建筑面积9999.07 m2。

项目用地性质属于医疗卫生用地，项目总投资5376.58万元，其中环保投资为161万元，环保投资占总投资的3%。

## 12.1建设项目合理性分析

1、产业政策符合性结论

本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中 “鼓励类”第三十六项“教育、文化、卫生、体育服务业”中第29条“医疗卫生服务设施建设”。项目建设符合国家产业政策。

2、规划符合性结论

本项目符合《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出的基本公共卫生服务完善的要求；本项目的建设有利于推动镇沅县卫生事业的发展，符合《云南省加快中医药发展行动计划（2014-2020年）》、《普洱市基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划实施方案》、《镇沅县区域卫生规划（2010-2020）》。

3、选址合理性结论

本项目建设门诊医技住院综合楼一幢，后勤综合楼一幢，太平间一幢，污水处理站一座。本项目在医疗卫生用地进行建设，区域内及周边条件不会对项目建设及运营造成制约；本项目与周围环境相容，外环境对项目区的影响可以接受；在严格采取环评提出的环保措施后，各项污染物均能得到有效控制，对周围环境影响小；项目选址合理，布局可行。

## 12.2环境质量现状评价结论

1、环境空气环境质量现状

根据环境质量监测报告，区域环境空气质量较好，可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

2、地表水环境质量现状

根据监测结果可知：恩乐河（川河）水质中pH、溶解氧、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、动植物油、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、挥发酚、粪大肠菌群，均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水标准。

3、声环境质量现状

根据环境质量监测报告，项目区厂界昼夜间声环境质量均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准。

4、生态环境质量现状

评价区域内已无原生植被及野生动物，区域内多为人工绿化植被（如行道树、盆景等）。受人工养护，生物多样性及其自身调控能力较差，受人为影响较大。评价区域内无国家或省级重点保护珍稀动植物物种。

## 12.3项目环境影响评价结论

### 12.3.1施工期环境影响结论

1、水环境影响结论

施工期生活污水、施工工程废水、地表径流等废水通过在施工区域设置的临时沉淀池沉淀、过滤等处理后，回用于车辆、设备清洗、场地道路降尘，不外排，对周边恩乐河无直接影响，施工期应注意水土流失对河流水体不利影响，严格按照环评及水保方案的措施进行施工防护，产生的影响较小。项目施工期结束后，施工生活废水及地表径流将不再产生，不会对地表水体产生长期影响。

2、大气环境影响结论

施工期对大气环境造成影响的主要污染物为TSP和PM10，通过采取相应措施后，施工扬尘对周边环境保护目标影响小；通过自然稀释、扩散，施工机械尾气及装修废气对环境空气影响较小。建筑施工为短期行为，产生的环境空气影响，随着施工期的结束而逐渐减弱、消失。

3、噪声环境影响结论

项目施工期噪声主要源于各种施工设备噪声，其产生特点具有间歇性及无规律性。项目主要通过选用低噪设备，优化施工方式，采用先进的生产工艺，并合理布置施工作业面和安排施工时间，另外选择最佳的进出道路等措施进行处理。在采取上述措施后，项目施工期噪声对外环境的影响可以降至最小，并将随施工期的结束而消除。

4、固废环境影响结论

废弃的建筑材料中，废木料、废钢材及废塑料经收集后加以综合利用，对于不能综合利用的部分，用封闭车辆清运到城管、环保部门制定的地方处置；施工场地设置临时生活垃圾收集点，定期清运至医院生活垃圾池，委托环卫部门清运、处理。

5、生态环境影响评价结论

项目施工期扰动不大，根据现场踏勘项目区经多年人工开发，区域内已无原生植被及野生动物，区域内仅为人工绿化植被。项目施工不会对区域内现有生态环境造成破坏，对周围生态环境产生的影响极小。

### 12.3.2营运期环境影响评价结论

1、地表水环境影响结论

项目新建一座日处理量为100m3/d的污水处理站，用于处理项目各项外排废水，达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》（表2）标准限值后按排水方案排放，运营后所产的废水对周围环境产生的影响较小。

2、大气环境影响结论

项目大气污染物均可实现达标排放，且排放量不大，对内外环境及关心点的影响均较小。

3、声环境影响结论

医务后勤人员及病人产生的社会噪声源强较小，项目运营后各医疗设备均置于室内，通过墙体阻隔、距离衰减后项目厂界能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，对医院内外声环境影响均不大。

4、固废环境影响结论

项目医疗废物属危险废物，应按危险废物进行处理和处置，委托有资质的公司负责清运、处置；栅渣、化粪池和污水处理站污泥清掏前用石灰等进行消毒处理后委托环卫部门清运处置；生活垃圾委托环卫部门统一清运、处置。采取以上措施后固体废物对内外环境的影响不大。

## 12.4总量控制

本项目运行期产生废水排放量约0.94万吨/年，COD 1.98t/a，氨氮0.23t/a。当项目周边市政污水管网尚未建成前，项目产生的废水经医院污水处理站处理达标后排入恩乐河。此方案时，本评价建议的项目废水污染物总量控制指标为：废水排放量约0.94万吨/年，COD 1.98t/a，氨氮0.23t/a；当项目周边市政污水管网建成后，项目废水经污水处理站处理达标后，排入临近的市政污水管网，最终进入镇沅县污水处理厂，其总量控制指标纳入镇沅县污水处理厂进行考核，此方案不设废水污染物总量控制指标。

## 12.5环境风险评价结论

本项目风险源有：1、带有致病性微生物病人存在着致病微生物（细菌、病毒）产生环境风险的潜在可能；2、医疗废水处理设施事故状态下的排污；3、医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险。4、实验室、检验室管理疏漏，造成药品或实验用化学品的外泄，对医院内及人群健康将造成影响。

在采取严格的防范、应急与减缓措施后，事故发生概率较小，对人群健康及周围环境不会造成不良影响。同时项目建设方针对本报告提出的环境风险，制定相应的应急预案，可在较短时间内控制风险对环境的影响范围和程度，因此，项目方在项目建设阶段就应充分考虑环境风险的发生及处理措施、方案，将可能的风险产生及影响降低到最低。

## 12.6公众参与

## 12.7总结论

镇沅县中医院建设项目位于镇沅县公安局老看守所。本项目总建筑面积9999.07 m2。项目总投资5376.58万元，属于社会公益性项目，项目的建设具有良好的社会效益。新建项目的用地属于政府划拨土地，不涉及征地。

项目选址合理、布局可行，符合镇沅县的建设及发展规划。环境质量现状评价结果表明，项目建设区域大气、声、地表水环境质量均较好，能够满足环境功能区划的要求。

项目施工期废水、废气、噪声及固体废弃物的产生量不大，在采取了相应的污染防治措施后，对项目内外环境产生的影响较小，并将随施工期的结束而结束。

本项目运行期不存在大的环境污染问题，更不会出现危及人民群众身体健康的问题。项目所产生的污水经院内污水处理设施处理后达标排放，生活垃圾实行集中转运处理，医疗废弃物由有资质的医疗废物处置单位进行处置，本项目建设不会造成危害性的环境污染问题。

项目的建设完善了镇沅县的医疗卫生服务设施，有利于促进该区域医疗卫生水平的发展，方便了附近群众的就医，对当地社会环境的影响主要表现为有利影响。

公众参与调查结果表明，项目的公众支持率较高，所有被调查公众均支持项目的建设。

综上所述，在项目各项环保措施得到落实，并加强对环保设施的运行和管理，并采纳本环评报告提出的对策和措施的前提下，从环境影响的角度考虑，项目的建设及运营是可行。