# 北京京日创新机械疏通机厂疏通机介绍

ＧＱ－７５型：  13521305806   1980126512qq
 
１.适用于Ф20-100mm内的户内各类管道最大疏通长度可达30m。13521305806
２.轻巧，强力，便捷，操作灵活，可使用Ф8；Ф15；Ф16mm三种规格的软轴。
３使用Ф8mm软轴，可清理管道范围Ф20-75mm，疏通长度可达5m，特别适用于返水　　弯等小管径复杂管路。1980126512qq
４.使用Ф15mm柔性软轴，更适用于通过小型复杂管路。
５.使用Ф16mm可拆装分段式螺旋弹性软轴，可清理管道范围Ф32-100mm，软轴可　　任意加接延长。
６.压下手柄，转速可达400rpm，松开手柄，软轴停止转动。
７.电机功率180W，额定电压220V，110V可供选择；频率50Hz，60Hz可供选择。
ＧＱ－８０型
１.适用于Ф32-100mm的户内各类管道，最大疏通长度可达30m。
２.结构紧凑，轻便，操作灵活。压下手柄，具有锁紧功能，使操作更省力。配有　　支架，可调整机器的高度和角度更适用于不同工作环境
３.配有支架，可调整机器的高度和角度更适用于不同工作环境
４.使用Ф16mm可拆装分段式螺旋弹性软轴，可清理管道范围Ф32-100mm，软轴可　　任意加接延长。
５.压下手柄自动锁紧转速可达400rpm，松开手柄，软轴停止转动。
６.电机功率180W，额定电压220V，110V可供选择；频率50Hz ，60Hz可供选择。
ＧＱ－１５０型：
１.适用于Ф20-150mm的户内各类管道，疏通长度可达30m。
２.多功能，大功率，结构紧凑，适用范围宽，可使用Ф8；Ф15 Ф16；Ф22mm四种　　规格的软轴。配有支架，可调整机器的角度和高度，更适宜多种环境下操作。
３.使用Ф8mm软轴，可清理管道范围Ф20-75mm，疏通长度可达5m，特别适用于小　　管径或返水弯等复杂管道.
４.使用Ф15mm柔性软轴，更适用通过小型复杂管路。使用Ф16mm可拆装分段式螺　　旋弹性软轴，可清理管道范围Ф32-100mm，软 轴可任意加接延长。
５.使用Ф22mm可拆装分段式螺旋弹性软轴，可清理管道范围Ф50-150mm，软轴可　　任意加接延长。
6.压下手柄，转速可达400rpm，松开手柄，软轴停止转动.电机功率250W。额定　　电压220V，110V可供选择；频率50Hz，60Hz可供选择。
ＧＱ－２００型
１.适用于Φ50-200mm的户外各类管道，最大疏通长度可达50m。
２.多用途，重作业型的优选机种，主机和软轴均配有行走轮，一个人可轻而
易举的胜任繁杂的管道清理工作。
３.专用钻具挂架，保管和使用更方便。
４.使用Φ30mm可拆装分段式螺旋弹性软轴，可清理管道范围Φ50-200mm，软轴可　　任意加接延长。
５.压下手柄，转速可达700rpm，松开手柄，软轴停止转动。
６.电机功率750W。额定电压220v，110v可供选择；频率50Hz，60Hz可供选择。
ＧＱ－６００型
１.适用于Ф200-600mm的市政；大型管路系统。
２.移动型，大功率，操作更方便，更强劲。
３.使用可拆装节杆式弹性软轴，大扭矩，抗扭曲，可任意加接延长。
４.多挡速度任意可调：100rpm-600rpm。电机功率1.1Kw;1.5Kw可供选择。
５.额定电压220V，110V可供选择；频率50Hz，60Hz可供选择。

型号：GQ300A
    压力：210公斤
    流量：211升/分
    功率：7.5KW/13HP
    配置：13523105806

启动柜，调压阀，温控开关，压力表，胶管，疏通开关
    疏通喷头，手持枪（选配）
    清洗直径 35 CM清洗长度达 35 米。
    产品描述与应用
    1、管道疏通
    2、公用建筑、城市雕塑的清洗。
    3、油田管线清洗，井口除油清洗
    4、对化工厂换热器，反应釜，压力容器，转子的清洗。
    5、污水处理厂水池外壁的清洗以及各种设施的外部清洗。
    6、饭店、酒店排烟道的清洗。
    7、建筑外墙的清洗。
    8、告示牌、广告牌的除漆、除锈及翻新
    9、各种桥梁的外壁清洗。
    10、大型建筑物，如电视塔、烟囱的内外部清洗。
    11、市政给排水管道、输油、输气管路的内部清洗及疏通。
    12.主要应用行业：电力，船舶，制药，酿酒，水泥等工业行业的清洗与疏通。
    管道疏通机技术参数：压力：100-210公斤流量：每分钟10-41升清洗管道直径：10-350毫米.使用介绍：移动式下水道清洗机用于疏通、清除管道中的堵淤和污物。它以汽油机或电机为动力驱动高压泵运转，利用高压水射流在喷头上产生的推进力疏通管道。当喷头到达管端时，胶管在卷管器拉力作用强制后移动。此时，高压水清扫管壁并将杂物带至管外。以达到清洗管道的目的。是现代化生产必备的清洗设备。特别适合市政、城管、环卫部门清洗、疏通市政管道