2013年绩溪县农村清洁工程垃圾焚烧炉设备详细技术要求

1、处理能力：日处理能力10—15吨;
2、技术性能：焚烧完全。炉体中心温度达850℃—1000℃，实现充分完全燃烧；
3、“二恶英”等有毒、有毒气体充分吸收、分解，科学的控温系统确保“二恶英”等气体的分解并有效抑制其合成；活性炭吸附室对残余有毒有害气体进行充分吸收。
4、烟气被净化。烟气经流程道和烟气净化系统，通过高压喷淋、沉降、中和反应被净化，达标排放。