设备示意图

- 开发要求

1、线路板的设计与开发（要求转换电源集成在线路板上12V、和24V）；

2、触摸屏的界面及控制设计；

3、预留手机端、电脑端控制接口；

4、硬件需求参考附件一。

- 设备构成

  - 反应器设备主要有触摸屏、底座、反应套管、LED灯、伺服电机和散热风扇构成；

- 工艺原理

  - 设备底座上面有八组反映套管，每组反应套管上面包含三个LED灯，每组套管上的三个LED灯串联连接，可通过调节电流或者电压来调节三个LED灯的亮度；

  - 八组反应套管LED灯分别独立控制；

  - 风扇转速与单组LED灯的功率线性相关，但只与八组LED灯中功率最大的一组线性相关；

  - 伺服电机的转速可以通过手动旋钮调节并在触摸屏上面显示转速；

- 触摸屏主画面

触摸屏主画面参考图

  - 八组反应器光源可以分别独立控制开关及光源强度；

  - 总开关控制为八组反应器光源的总开关；

  - 风扇转速与八组反应器光源中最大的一组光源的功率线性相关；

  - 电机转速可以通过手动旋钮调节；

- 触摸屏其余要求

- 用户管理

- 光反应器包含一个按钮总电源，电源开启时，触摸屏亮起，点击用户管理，激活用户管理窗口；

- 用户管理需要分用户组，如管理员组，操作员组，维护员组等，每个用户组里面可以添加用户；

- 可以将用户组设置不同的权限；

- 数据记录

- 建立数据存储列表，将存储的数据生成报表并可以选择查阅，数据记录内容包括伺服电机转速、LED功率、光照强度及风扇转速；

- 报警功能

1．设备异常报警功能，如伺服电机或风扇故障报警；

- 登录记录

- 用于记录用户的登录操作记录；

- 数据导出

- 记录的数据可以用USB导出；

- 预留功能

１、预留连接上位机的功能，预留RJ45的接口