采 购 需 求

（以下采购需求部分由采购人：宣城职业技术学院提供并负责解释，联系方式见询价公告）

（一）项目介绍：

口腔综合实训室、铸造烤瓷实训室设备（预算46.1万元整）

（二）货物需求一览表及主要技术指标参数要求（必须满足的参数用“★”标注）：

| 序号 | 物品名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能技工台 | 1.电压：220V/50Hz，电源：500W；★2.空气流量：175立方米/小时；3.最大真空：-16千帕；★4.最大噪音：<65分贝；5.外形尺寸:长180*宽60*高80-85；★6.高度可自助调节；7.桌面至少有三种材质可选；★8.气枪总成；★9.每桌配大功率吸尘器1台（吸尘器参数如下：★（1）电源功率：500W（双叶轮）；（2）电源功率：500W，双叶轮；★（2）最大流量：120立方米/小时；（3）最大真空：-12千帕；（4）最大气压：22千帕；★（5）最大噪音：<60分贝；★（6）配备电机碳刷磨损度自动计时及预警系统。 | 30 |
| 2 | 打磨机 | ★1.转速：40000转/分钟；★2.扭矩：300gf.cm；★3.正/反转可任意切换；4.手动速度调节；5.手柄重量≤200g;6.低噪音、低震动；★6.手柄输出≥70W。 | 60 |
| 3 | 电蜡刀 | 1.电源电压：220V/50Hz；2.电源功率：50W；★3.温度调节：50-200摄氏度；★4.双笔。 | 60 |
| 4 | 技工放大镜 | 1.电源电压：220伏/50赫兹 110伏/60赫兹；★2.电源功率：12W；★3.放大倍数：5倍 ；4.包装尺寸：长39厘米/宽17厘米/高13厘米；★5.带等光源。 | 60 |
| 5 | 恒温浸蜡仪 | 1.电源电压：220V/50Hz；2.电源功率：300W；★3.温度调节：30-130摄氏度；★4.三槽。 | 4 |
| 6 | 比色板 | 1.耐高温；★2.可用高压灭菌器对整个比色板进行最高120度的高温消毒。★3.3D色。 | 10 |
| 7 | 全口排牙颌架 | 1.平均值咬合器，上颌框架有球形髁道；★2.髁间距10.5cm，矢状髁导倾斜角为25，上下颌间距为9.3cm；★3.矢状和侧方的切齿导向角为10；4.导向台，齿颌或无齿颌容易替换；5.固定的髁头球易锁住，仅可以开合；6.上下颌和支柱的宽为8cm；7.装有带扣的铸制板作为标准。 | 60 |
| 8 | 酒精喷灯 | 1.坐式；2.最高温度可达800-1000度。 | 60 |
| 9 | 真空压力铸造机 | 1.电源电压：220V/50Hz；2.电源功率：2500W；3.冷却方式：风冷；4.铸造方式：水平离心铸造；5.离心转数：550转/分；★6.最大熔金：50g；★7.熔化方式：中频感应涡流加热。 | 1 |
| 10 | 激光种钉机 | 1.电源电压：220V/50Hz；2.电源功率：150W；3.电机转速：5500转/分钟；★4.加工深度：0-12mm，可调；★5.激光定位；6.高硬质合金阶梯钻头；★7.有电机保护器装置。 | 2 |
| 11 | 喷砂机（钢托） | 1.电源电压：220V/50Hz；2.电源功率：20W；★3.喷嘴直径：3mm；★4.工作压力：6千克/平方厘米；★5.可增选技工专用吸尘器；6.可实现无尘操作。 | 1 |
| 12 | 技工切割机 | 1.电源电压：220V/50Hz；2.电源功率：110W； 3.电机转速：2800转/分钟；★4.机头转速20000转/分钟；*5锯片尺寸：外径80mm内径16mm厚度0.25mm。 | 1 |
| 13 | 石膏模型修整机 | 1.电源电压：220V/50Hz；2.电源功率：550W；★3.电机转速：2800转/分钟；★4.金刚砂磨片，水电同步。 | 2 |
| 14 | 舌侧修整机 | 1.电源电压：220V/50Hz；2.电源功率：100W；★3.电机转速：5500转/分钟。 | 1 |
| 15 | 观测仪 | ★方座 | 4 |
| 16 | 激光点焊机 | 1.外部供电：220V/50Hz/20A/1P；2.整机功率：≤4.5KW；★3.激光输出功率：≤200W；★4.激光波长：1064nm；*5.激光频率：1-20Hz；*6.激光脉宽：1-5ms；★7.激光斑点直径：0.1-2.0mm；★8.观察倍率：10倍； ★9.加工距离：90mm；10.使用环境：洁净无尘，无震源，13-28摄氏度，湿度5%-75%。 | 1 |
| 17 | 蒸汽清洗机 | 1.电源电压：220V/50Hz；2.电源功率：1600W；★3.最高压力：6Par；★4.工作压力：4-5Par；★5.水箱容量：10L；6.注水方式：手动注水；★7.具有点动和长喷两种喷汽控制方式；8.具有缺水、过压、过热自动保护；★9.强制加热功能；10.压力稳定、效率高、产生蒸汽快、加热功率大。 | 1 |
| 18 | 压榨机 | 1.220V/50Hz；2.电源功率：600W；★3.电机功率：6W；★4.额定压力：2000-3000Kg；★5.具有压榨器和聚合器功能。 | 3 |
| 19 | 隐形义齿机 | 1.220V/50Hz；2.电源功率：350W；★3.加热温度：100-350摄氏度；★4.工作压力：0.6Mpa；★5.热偶等级：K；6.只需将材料置于加热筒，型盒置于工作台，到达设定温度后自动完成，操作简单、效率高。 | 1 |
| 20 | 琼脂搅拌溶化机 | 1.电源电压：220V/50Hz；2.电机转速：40转/分钟；3.加热功率：400W；★4.自动加热、自动恒温；★5.容量：7L；★5.不锈钢卷制筒体，耐腐蚀性枪；6.采用高低双层加热带设计，可自行选择单功率或双功率加热； 7.电脑程序控制。 | 1 |
| 21 | 超声波清洗机 | 1.电源电压：220V/50Hz；2.超声波功率：100W；★3.超声波频率：42000Hz，25000Hz，可选；4.容量：3000ML；★5.时间控制：数控；★6.20-80摄氏度可调；★7.数码显示器；★8.工作参数断电记忆功能；★9.1-99分钟时间可调，精确计算到秒；★10.工业级单机芯片控制，柔性线路板控制。 | 2 |
| 22 | 电解抛光机 | 1.电源电压：220V/50Hz；2：电源功率：150W；★3.时间控制：0-15分钟；4.工作电流：10安培；★5.双槽同时工作。 | 2 |
| 23 | 智能预热炉 | 1.电源电压：220V/50Hz；2：电源功率：4000W；★3.额定温度：1000摄氏度；★4.加热材质：陶瓷纤维；5.炉膛尺寸：长30cm宽20cm高12cm；★6.炉内升温时间15分钟以内；★7.全电脑控制；★8.轻质耐火材料炉口炉门；★9.排风机自动控制的输出电源，确保使用现场空气环境清洁；*10.铸圈容量：大铸圈7个或大小铸圈各4个；11.外形尺寸：长<64cm宽<50cm高<75cm。 | 1 |
| 24 | 真空搅拌台式机 | 1.电源电压：220V/50Hz；2.电源功率：150W；3.电机转速：320转/分钟；4.搅拌溶剂：550ml；★5.真空度：0.08-0.09兆帕；★6.具备技工振荡器功能；7.震荡方式：无极调速；★8.触摸式开光、具有电子排气功能。 | 1 |
| 25 | 技工震荡机 | 1.电源电压：220V/50Hz；2.电源功率：150W；★3.最大负载：≤2Kg；★4.振荡由弱到强、无极调幅；★5.方形。 | 3 |
| 26 | 气泵（一拖十） | 1.电压/频率：110/220V（50/60Hz）；2.功率：4.4KW；★3.最大流量：920L/min；★4.额定流量：400L/min；★5.储气罐容积：160L；★6.噪音值：≤75dB；★7.智能控制。 | 1 |
| 27 | 烤瓷炉 | 1.200-240V/50-60赫兹；★2.炉膛大小：炉膛直径80mm×高48mm；★3.最高烧结温度：1200摄氏度；★4.可为IPS e.max CAD提供高速快捷的烧结程序；★5.复合式烧结单元；6.操作简单方便，很短的时间就能熟悉掌握适用方法，带有信息显示器★7.7个内置程序：安全录入设备中，并为新材料的烧结程序预留足够的程序储存空间；8.短时间的断电不会影响正在进行的工作程序，配合真空泵使用时，真空泵能保证工作程序开始后设备能维持真空状态，设备炉膛部分容易开启。 | 1 |
| 28 | 烤瓷炉真空泵 | 与烤瓷炉原厂匹配。 | 1 |
| 29 | 超声波清洗机 | 1.电源电压：220V/50Hz；2.超声波功率：100W；★3.超声波频率：42000Hz，25000Hz，可选*；4.容量：3000ML；★5.时间控制：数控；★6.20-80摄氏度可调；*7.数码显示器；*8.工作参数断电记忆功能；★9.1-99分钟时间可调，精确计算到秒；★10.工业级单机芯片控制，柔性线路板控制。 | 2 |
| 30 | 喷砂机（烤瓷） | 1.电源电压：220V/50Hz；2.电源功率：<8W；★3.喷嘴直径：1.2mm/0.8mm，可选；★4.工作压力：4千克/平方厘米；★5.内置废料抽屉；6.可增选技工室专用吸尘器。 | 1 |
| 31 | 冰柜（冷藏用） | 卧式冷柜；开门方式：顶开门；制冷方式：直冷；制冷循环：单循环；制冷剂R600a ,冷冻星级：三星级 ；运转音dB(A)38 ；电压/频率：220V/50Hz；是否带锁：带锁；冷藏冷冻切换：有；总有效容积：418升；冻室容积：418升；外形尺寸（宽×深×高：1365*730*880毫米）；包装尺寸（宽×深×高：1344*763*915MM毫米）；国家能效等级：2级 | 1 |
| 32 | 大功率电磁炉 | 电压220伏特；功率3500瓦特 ；外形尺寸450*325*90毫米 | 2 |
| 33 | 煮锅 | 不锈钢 30cm | 2 |
| 34 | 超声波洁牙机 | 电源输入：~220V 50HZ 主机重量：1.17kg 主机输入：~24V 50HZ 1.3A 电源重量：1.0kg 输入功率：38UA 尺寸：234mmX193mmX109mm 工作频率：28kHz±3KHz | 1 |

（三）投标人资格要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条要求；

2、具有本次采购货物的供货及售后服务能力；

3、本项目不接受联合体参与询价；

4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

5、具备独立法人资格，具有合法有效的营业执照，具备教学设备和医疗器械经营范围；

6、具备医疗器械经营资质。

（四）投标人必须提交的证明文件：

1、营业执照副本，具备教学设备和医疗器械经营范围；（扫描件加盖供应商电子签章）

2、法人授权委托书；（按格式上传）

3、医疗器械经营资质证明；（扫描件加盖供应商电子签章）

4、投标产品说明书或生产厂家图册样本参数。（扫描件加盖供应商电子签章）

（五）合同主要条款：

1、付款方式：项目验收合格后1个月内支付合同总价的95%，一年后一次性支付余款。

2、履约保证金：中标人在正式签订合同前须向招标人交纳履约保证金，金额为中标价的10%，货到安装完成并验收合格后无息退还。

3、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交宣城仲裁委员会仲裁。

（六）生产、运输、安装、调试：由中标人负责承担，最终通过用户及有关部门验收交付使用。

（七）培训：由中标人在设备安装现场免费培训使用方的技术人员，达到上岗水平。

（八）商检、计量费用：由中标人承担。

（九）交货地点：宣城职业技术学院教学楼E幢

（十）交货及提供服务时间要求：自中标之日起1个月内交货并安装调试到位。

（十一）售后服务：

1、质保期：3年。

2、维修响应：供货方在保修期内接到用户电话后，在24小时内响应，24小时内到达现场，48小时以内解决问题，不能修复的必须采取无偿更换设备措施，以保证用户的正常使用。保修期外供货方终生提供零配件及维修保养，可收取维修成本和适当利润。

特别说明：投标报价需包含设备的运输、就位、安装、调试等交钥匙工程的完整报价