单冲压片机——可加工定制异形模具、雕刻图案字母

免费咨询服务热线：13054429833/020-28655022雷迈机械：张小姐

产品简介：

DYP系列单冲压片机，能将粉粒状原料压制成片剂，本机性能优良，适应性强，使用方便，易于维修，体积小，重量轻，无电时也可手摇片。本机只装一付冲模，物料的充填深度，压片厚度均可调节，能适应制药行业压制各种中、西药征剂的要求和其它行业压制各种类似产品的要求，深受各待业广大用户的欢迎。

单冲压片机适用范围：

适用于制药厂、化工厂、医院、科研单位、实验室试制和小批量生产。

单冲压片机加工范围：

小型单冲压片机通用于中/西药粉末、金属粉末、陶瓷粉末、电子元件、化工原料成型加工

1.5吨单冲压片机常用的模具规格有6mm/8mm/10mm/12mm,公司都有以上现成模具可以选择。

单冲压片机适用行业例举：

1、制药行业：中药片剂、西药片剂、营养素片等

2、食品行业：糖果片、咖啡片、润喉糖、巧克力豆、调味料块等

3、保健品行业：口含片、奶片、钙片、蜂胶片等

4、电子电池行业：电子元件、纽扣电池等

5、化工行业：芳香球、化肥片、蚊香片、催化剂、消毒片剂、粉饼等

6、冶金陶瓷行业：触媒、冶金粉末粒、陶瓷粒、金属片等

单冲压片机技术参数：（以6T单冲压片机为例，其它型号详情可向业务员咨询）

型号： DYP-6

机器材质： 铁最大压片压力(kn)： 60千牛

最大压片直径（mm）：25

充填深度（mm）： 18

压片产量（pc/h）： 3000

电机功率（w）： 750

电机转速（r/min）： 1400

机器重量（kg）： 165

外形尺寸（mm）(L×C×H)：750×380× 695

| 型号 | 最大压力 | 最大直径(mm) | 充填深度(mm) | 压片产量(pc/h) | 电机功率（w） | 电机转速（r/min） | 机器重量（kg） | 外型尺寸（mm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DYP-1.5T | 1.5 | 12 | 11 | 5000 | 550 | 1400 | 95 | 570*380*630 | 铁质 |
| DYP-1.5L | 1.5 | 12 | 11 | 5000 | 370 | 1400 | 45 | 530*360*590 | 铝合金 |
| DYP-5T | 5 | 18 | 16 | 4500 | 750 | 1400 | 128 | 650*440*650 | 铁质 |
| DYP-6 | 6 | 25 | 18 | 3000 | 750 | 1400 | 165 | 750*380*695 | 铁质 |

机器的润滑和保养：

（1）、各运动机件摩擦面的润滑是保证机器正常运转和延长使用寿命的重要环节，特别是各主要运动件若在缺油情况下干转运转会迅速损坏而不能使用，因此压片机在使用前必须将全部油杯、油孔和摩擦面加上润滑油，并空车运转使各摩擦面布满油膜，然后方可投入使用。今后每班按时加油，但每次加油也不可过多，以免溢出影响清洁，沾污药片。

（2）、每班前均须检查各螺丝是否松动，在工作过程中也应经常注意检查，如有松动立即旋紧，以免发生故障。其主要部位有：上冲紧固螺母，中模固定螺钉，下冲固定螺钉；连杆锁紧螺母，连杆销紧定螺钉；升降叉锁紧螺母（2只）蝶形螺丝；中模台扳固定螺钉（2只）。

广州雷迈机械设备有限公司技术交流指导
官方网址：www.gzleimai.com
阿里巴巴3A质量保证诚信商铺：http://lmjxlxj.cn.alibaba.com
机器技术交流QQ：158216486
免费咨询服务热线：13054429833/020-28655022雷迈机械：张小姐
欢迎来电免费咨询！！！

如果您对单冲压片机感兴趣，想马上观看实物和实物操作过程，观看设备的相关视频,请咨询13054429833、020-28655022 与我司联系，或直接登录我司官方网站咨询客服：www.gzleimai.com

厂家地址：广州市番禺区石基镇市莲路石基村段181号——番禺永和工业邨（cun）

快速、准确到达雷迈机械的线路说明：

1、开车走高速——走南沙港快速线“石基”出口下；（导航：番禺永和工业邨）

2、开车走普通道路——往亚运大道、市莲路或石清公路；（导航：番禺永和工业邨）

3、地铁——走4号线石基站下车，A出口坐公交至金井坊站下车即可；

4、长途车——番禺汽车站下车，转公交车至金井坊站下车即可；

5、公交车——番禺区内乘开往莲花山方向的车，金井坊站下车即可。

上述方式均可到达广州雷迈机械设备有限公司

厂家直销，物优价廉，另有更多相关设备可供选择！支持批发零售! 欢迎来电咨询！

广州雷迈机械竭诚为您服务! 欢迎您的来电或致函！您的满意是我们最大的骄傲！热诚欢迎每位新老客户朋友为我公司的发展提出最宝贵的意见！