我公司是日本进口RSK条形水平仪总代理价格有绝对优势欢迎来电查询13522709533

日本RSK水平仪542系列 日本RSK新泻理研精密框式水平仪，长形水平仪，条形水平仪 气泡水平仪　通称水平仪，又分为钳工水平仪、框式水平仪、合象水平仪等。水准泡是一个内壁磨成一定曲率半径的玻璃管。管内装有粘滞系数小的等液体，但留有一个气泡。它随玻璃管倾斜而移动，从玻璃管上的刻度可以读出倾斜的角度。钳工水平仪的底面是测量面，它仅能测量被测面相对于水平面的角度偏差。框式水平仪有两个相互垂直的测量面，因此可以在水平和垂直两个位置上测量。日本RSK精密水平仪：

型号 规格 感度/1M 平行度 重量(kg)

542-1502 150 0.02mm/4秒 0.01 1.3

542-1505 150 0.05mm/10秒 0.01 1.3

542-1501 150 0.1mm/20秒 0.01 1.3

542-2002 200 0.02mm/4秒 0.01 1.7

542-2005 200 0.05mm/10秒 0.01 1.7

542-2001 200 0.1mm/20秒 0.01 1.7

42-2502 250 0.02mm/4秒 0.01 2.3

542-2505 250 0.05mm/10秒 0.01 2.3

542-2501 250 0.1mm/20秒 0.01 2.3

542-3002 300 0.02mm/4秒 0.01 2.8

542-3005 300 0.05mm/10秒 0.01 2.8

542-3001 300 0.1mm/20秒 0.01 2.8

542-4502 450 0.02mm/4秒 0.01 4.5

542-4505 450 0.05mm/10秒 0.01 4.5

542-4501 450 0.1mm/20秒 0.01 4.5

542-6002 600 0.02mm/4秒 0.01 6.0

542-6005 600 0.05mm/10秒 0.01 6.0

542-6001 600 0.1mm/20秒 0.01 6.0 量仪产品水平仪系列，主要有两个大类，十个品种，用于检验各种机床及设备导轨的平直度，安装的水平位置和垂直位置的正确性，并可检验微小倾角。产品质量严格按国际标准或高于国际标准的用户标准进行生产，并且良好的信誉得到了长期用户的认可和高度赞扬。

现在公司大量库存，现在特价促销，欢迎新老客户前来订购

了解更多相关产品信息请来电联系 刘毅 手机:13522709533 电话：010-56033857 传真:010-67888365  QQ:13058911

日本RSK总代理新泻理研精密水平仪

RSK精密框式水平仪特点：

利用重力现象测量微小角度的长度测量工具。水平仪除了用于测量机床或其他设备导轨的直线度和工件平面的平面度外，也常用在安装机床或其他设备时检验其水平和垂直位置的正确与否。水平仪主要分为水准泡式水平仪和电子水平仪两类。

气泡水平仪　通称水平仪，又分为钳工水平仪、框式水平仪、合象水平仪等。水准泡是一个内壁磨成一定曲率半径的玻璃管。管内装有粘滞系数小的等液体，但留有一个气泡。它随玻璃管倾斜而移动，从玻璃管上的刻度可以读出倾斜的角度。钳工水平仪的底面是测量面，它仅能测量被测面相对于水平面的角度偏差。框式水平仪有两个相互垂直的测量面，因此可以在水平和垂直两个位置上测量。

了解更多相关产品信息请来电联系 刘毅 手机:13522709533 电话：010-56033857 传真:010-67888365  QQ:13058911

日本RSK精密框式水平仪

气泡水平仪　通称水平仪，又分为钳工水平仪、框式水平仪、合象水平仪等。水准泡是一个内壁磨成一定曲率半径的玻璃管。管内装有粘滞系数小的等液体，但留有一个气泡。它随玻璃管倾斜而移动，从玻璃管上的刻度可以读出倾斜的角度。钳工水平仪的底面是测量面，它仅能测量被测面相对于水平面的角度偏差。框式水平仪有两个相互垂直的测量面，因此可以在水平和垂直两个位置上测量。

型号 规格 感度/1M 平行度和垂直度 重量(kg)

541-1002 100 0.02mm/4秒 0.01 1.0

541-1005 100 0.05mm/10秒 0.01 1.0

541-1001 100 0.1mm/20秒 0.01 1.0

541-1502 150 0.02mm/4秒 0.01 2.1

541-1505 150 0.05mm/10秒 0.01 2.1

541-1501 150 0.1mm/20秒 0.01 2.1

541-2002 200 0.02mm/4秒 0.01 3.8

541-2005 200 0.05mm/10秒 0.01 3.8

541-2001 200 0.1mm/20秒 0.01 3.8

541-2502 250 0.02mm/4秒 0.01 5.8

541-2505 250 0.05mm/10秒 0.01 5.8

541-2501 250 0.1mm/20秒 0.01 5.8

541-3002 300 0.02mm/4秒 0.01 7.5

541-3005 300 0.05mm/10秒 0.01 7.5

541-3001 300 0.1mm/20秒 0.01 7.5

现在公司大量库存，现在特价促销，欢迎新老客户前来订购

了解更多相关产品信息请来电联系 刘毅 手机:13522709533 电话：010-56033857 传真:010-67888365  QQ:13058911

进口磁性水平仪|三角形水平仪

品牌:日本RSK，型号:583，测量范围:1000（mm），精度:0.02，装箱数:1，适用范围:数控机床主轴校正。RSK磁性水平仪三角形水平仪

型号 长度 高度

583-1502 150mm 150mm

583-2002 200mm 200mm

583-2502 250mm 250mm

了解更多相关产品信息请来电联系 刘毅 手机:13522709533 电话：010-56033857 传真:010-67888365  QQ:13058911

日本RSK可调式水平仪

*优质铸铁制成，测量表面经过研磨加工。

*木箱包装。

*汽泡管无任何遮挡，易观察汽泡的移动。

*重量轻，方便操作。

单位=mm

| 代码# | 尺寸 | 敏感度 (每1m) | V槽平面度 | 净重 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 543-1505 | 150 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 0.9 |
| 543-1501 | 150 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 0.9 |
| 543-2005 | 200 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 1.3 |
| 543-2001 | 200 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 1.3 |
| 543-2505 | 250 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 1.7 |
| 543-2501 | 250 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 1.7 |
| 543-3005 | 300 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 2.2 |
| 543-3001 | 300 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 2.2 |
| 543-4505 | 450 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 4.5 |
| 543-4501 | 450 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 4.5 |
| 543-6005 | 600 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 6.5 |
| 543-6001 | 600 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 6.5 |

了解更多相关产品信息请来电联系 刘毅 手机:13522709533 电话：010-56033857 传真:010-67888365  QQ:13058911

日本RSK偏心检查器|进口偏摆仪

由优质铸铁，精磨制成。

用途广泛，如测量机械工具、桥木、齿轮等偏心和检查不同部件的圆柱度。

型号 台长(mm) 台宽(mm) 台宽(mm) 中心距(mm) 偏摆(mm) 平行度 平面度 净重（kg)

P-1    380       82       82      150       110     0.005           14

P-2    420       82       72      200       110     0.005           16

P-3    530       82       90       300       110     0.005           20

了解更多相关产品信息请来电联系 刘毅 手机:13522709533 电话：010-56033857 传真:010-67888365  QQ:13058911

日本进口精密直角规|直角圆柱规

圆筒直角规Cylindrical Squares 日本精密直角测量标准器介绍

●特长:

圆筒直角规与精密检验用平台并用，根据光间隙法，块规法，万分表法等作为直角度比较测量的标准器使用。

●材质: SK53 ●形状: 圆筒型

●尺寸(mm):

100×60(φ) 其他尺寸请询问13357802032刘先生厂家代表

●精度(μm):

2.5

●直角度(μm):

±(2 1/200)

●表面硬度:

HS-60°

圆筒直角规Cylindrical Squares 日本精密直角测量标准器 季节社出品

了解更多相关产品信息请来电联系 刘毅 手机:13522709533 电话：010-56033857 传真:010-67888365  QQ:13058911