窗体顶端

# 2019年4月2日拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定的公示

窗体底端

窗体顶端

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对3个建设项目环境影响报告表作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将该建设项目环境影响报告书的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局环评股。公示期为五个工作日。

电话：0393-3233496 电子邮件：hbjkfg@126.com

通讯地址：长庆路铁丘路交叉口东200米路北。

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

窗体底端

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 建设单位概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 濮阳田源果蔬脱水有限公司年加工大蒜1000吨项目 | 河南省濮阳市濮阳县王称堌镇陈楼村南1000米 | 濮阳田源果蔬脱水有限公司 | 项目占地面积3200m2，总投资500万元，年加工大蒜1000吨。 | 废气：项目产生的废气主要为锅炉废气、污水处理站恶臭、大蒜异味。锅炉废气排放浓度能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中标准要求，对周围环境的影响较小；本项目污水处理站恶臭与大蒜异味经集气管道收集后经喷淋式换热器+UV光解+活性炭吸附装置处理后，通过15m排气筒排放，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准要求，对周围环境影响不大； 噪声：项目噪声源主要为传送机、去石机、切片机、甩干机等机械设备运行过程中产生的噪声，噪声源强在75-90dB（A）左右。在安装时采用基础减震，可降低20dB（A）。可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 废水：项目产生的废水主要为员工的生活污水以及生产废水。厂区废水经污水处理设施处理后出水水质可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准（COD40mg/L；NH3-N 2mg/L），输送至文一联合污水站进一步处理； 固废：项目固废主要来自生产过程产生的生产固废、生活垃圾。生产垃圾收集后外售，生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运。综上，项目产生的固体废物全部综合利用和合理处置，不会对周围环境产生影响。 | / |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 建设单位概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与 |
| 2 | 濮阳县精神病医院整体搬迁建设项目 | 濮阳县挥公大道南侧，工业路西侧 | 濮阳县精神病医院 | 项目总投资10180万元，项目规划占地面积29983.33m2,本项目共分两期建设，其中一期建筑面积12900㎡，主要建设1栋3F门诊综合楼，1栋5F病房楼、餐厅及配套用房；二期建筑面积7500㎡，主要建设1栋5F康复病房楼。搬迁后，一期病床数120张，门诊90人次/天，二期建成后，病床数增加80张，门诊增加60人次/天。 | 施工期污染防治措施： 废气 施工期废气主要是施工场地平整开挖、回填、建材运输、露天堆放等过程中产生的扬尘。因此，应配合洒水降尘措施；对土方及粉状建材临时堆存处进行覆盖，以减少扬尘的产生；施工场地四周设置围挡；限制运输车辆行车速度，定期对运输道路清扫；建筑垃圾日产日清，避免在施工场地堆存，并对运输车辆采用篷布进行覆盖；对运输车辆进行清洗。采取相应的措施后，施工扬尘对环境空气影响不大。 废水 主要为施工废水及生活污水，施工废水及生活污水收集后泼洒抑尘，不外排。 噪声 施工期在运输过程中会产生噪声，经采取降噪措施，再经距离衰减后，达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 固废 施工期产生的建筑垃圾分类收集后由建设单位运至市政部门指定的建筑垃圾堆放场；生活垃圾分类收集后运至垃圾中转站，交当地环卫部门统一处理。 营运期污染防治措施： 废气 项目一期废气主要为油烟废气、地上汽车尾气及污水处理站恶臭。本项目油烟废气通过油烟净化装置处理后排放，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）要求的油烟限值1.0mg/m3标准要求，对周围环境影响很小；本项目停车场全部为露天停车位，产生的汽车尾气无组织排放，易扩散，对周边环境影响很小；污水处理站恶臭气体经“负压抽吸+活性炭吸附装置+15m高排气筒”处理后，对周围环境影响很小。二期废气主要为污水处理站恶臭气体，依托一期工程“负压抽吸+活性炭吸附装置+15m高排气筒”处理后，对周围环境影响很小。 废水 一期工程废水主要为医疗废水和生活污水，本项目生活废水首先经隔油池、化粪池预处理后，与医疗废水混合后进入院区污水处理站进行处理，本项目废水经厂区污水处理站处理后通过工业路市政管网排入濮阳县污水处理厂。二期工程废水为医疗废水，依托一期工程污水处理站处理后，通过工业路市政管网排入濮阳县污水处理厂。 噪声 主要为主要为门诊病人及病房探访人员产生的社会生活噪声、污水处理设备、供水增压泵房以及各类车辆噪声，噪声值在50～80dB(A)之间，经采取地下隔声、墙体隔音减震、安装减震垫，车辆禁止鸣笛，设立禁止喧哗的标志措施后，项目厂界噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 固废 本项目固体废物主要是危险废物：医疗废物、污水处理站污泥；一般固废：废包装材料；职工生活垃圾。生活垃圾分类收集后由当地环卫部门统一处理；废包装材料暂存于临时固废堆场统一外售；医疗废物暂存于为废暂存间，定期交有资质单位集中处置，污水处理站污泥消毒后交由专业的清掏公司负责清掏，交由有资质的单位收运处置。 |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 建设单位概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与 |
| 3 | 压力容器与冷换设备制造项目 | 濮阳市濮阳县产业集聚区综合加工园 | 濮阳市海林特种设备制造防护有限公司 | 本项目总投资19000万元，项目选址位于濮阳市濮阳县产业集聚区综合加工园，本项目占地面积为69144.35m2，总建筑面积为78601m2，根据生产要求土建工程主要包括研发楼、办公楼、联合制造车间、修复车间、门岗及其他等。 | 施工期污染防治措施： 1.1扬尘 建筑原材料在运输、装卸贮存过程中会产生扬尘，建议采取洒水抑尘或覆盖露天堆放物料等措施。 1.2废水 主要为设备冲洗废水和施工人员产生的洗漱废水，收集后用于泼洒地面抑尘，不外排；生活污水依托厂区原有污水处理设施处理，然后排入市政污水管网，进入污水处理厂进一步处理。 1.3噪声 主要为施工机械运行过程中产生的噪声及运输车辆产生的交通噪声，经采取降噪措施，再经距离衰减后，可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 1.4固废 施工期产生的建筑垃圾分类收集后运至市政部门指定的建筑垃圾堆放场；生活垃圾收集后交当地环卫部门统一处理。 二、营运期污染防治措施： 2.1废气 大气污染物为喷漆工序产生的甲苯、二甲苯、VOCs和漆雾，喷砂工序产生的粉尘，酸洗工序产生的HCl。 喷砂粉尘、切割及焊接烟尘经“旋风除尘+袋式除尘器”处理后通过25m高排气筒排放。 喷漆房有机废气经“干式漆雾过滤器+UV光氧催化装置+活性炭吸附”处理后通过25m高排气筒有组织排放。 酸洗槽挥发的盐酸雾采取“酸雾抑制剂+酸雾净化塔+25m排气筒”治理措施。 油烟通过油烟净化器处理后，排放浓度满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）要求。 2.2废水 本项目废水主要为员工产生的生活污水和酸洗产生的废水。酸洗废水经中和池处理后与生活污水进入化粪池沉淀处理后通过市政污水管网排入濮阳市第三污水处理厂。 2.3噪声 本项目投入运营后，经预测分析，噪声经减震、消声、隔声和距离衰减后，四周厂界噪声影响值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准值。 2.4固体废物 一般固体废物主要为边角料、焊接废渣；喷砂粉尘、废钢珠及废包装；边角料、喷砂粉尘、废钢珠和包装固废分类收集后定期外售；焊材边角料、焊渣和收集的粉尘收集后交环卫部门统一处置。 危险废物中的废油桶由厂家回收处理；废油漆桶、废机油、酸洗泥渣、废盐酸桶、废活性炭、废UV灯管、废过滤棉交有资质单位处理。 员工产生的生活垃圾，收集后交当地环卫部门统一处理。 |  |