建设项目基本情况

| 项目名称 | 青岛合力丰精密机械有限公司年加工5万件机械配件建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 青岛合力丰精密机械有限公司 |
| 法人代表 | 王明峰 | 联系人 | 陈淑梅 |
| 通讯地址 | 青岛市城阳区惜福镇后金民用工业聚集区6-2 |
| 联系电话 | 13573207997 | 传真 |  | 邮政编码 | 266000 |
| 建设地点 | 青岛市城阳区惜福镇后金民用工业聚集区 |
| 立项审批 部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业及类别代码 | 金属制品业 C34 |
| 占地面积 (平方米) | 300 | 绿化面积 (平方米) |  |
| 总投资 (万元) | 12 | 其中环保投资(万元) | 2 | 环保投资占总比例 | 16.7% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2013.8 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 青岛合力丰精密机械有限公司（以下简称“合力丰机械”）是一家专业生产金属模具及金属零配件的企业。公司于2013年10月起，租用位于青岛市城阳区惜福镇后金民用工业聚集区6-2号厂房进行生产，生产规模为年产5万件机械配件。该项目自投产以来，尚未办理环保审批、验收手续。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日起实施）、山东省人民政府《关于印发〈山东省清理整顿环保违规建设项目工作方案〉的通知》（鲁政字[2015]170号）、山东省环境保护厅《关于贯彻鲁政字[2015]170号文件的通知》（鲁环办[2015]36号）以及青岛市环境保护局城阳分局的要求，项目属于完善类，该项目需编制现状环境影响评估报告表，为此青岛合力丰精密机械有限公司委托安徽省四维环境工程有限公司对该建设项目进行环境影响评价，并编制建设项目现状环境影响评估报告表。 |
| 2、地理位置 项目位于青岛市城阳区惜福镇街道后金民用工业聚集区，租用的厂房位于该工业聚集区第一排厂房的中户，西侧紧邻青岛富中宝家具有限公司，东侧为青岛海耀橡塑有限公司，南侧隔工业聚集区内道路为青岛孝成纤维有限公司，北侧为工业聚集区内对外出租的厂房。项目周边的村庄为环境保护目标，主要有：东侧360m处的后庄社区、东侧660m的智慧之城小区、西南偏南侧330m的盛世美居、南侧350m的正阳学校、西北侧150m处的岔河水库。项目地理位置详见附图1，周边环境情况详见附图2。 3、工程规模及内容 （1）平面布局 合力丰机械租用惜福镇街道后金民用工业聚集区内第一排中间部分厂房。厂区用地为长方形，总占地面积300m2，总建筑面积为350m2，为彩钢房结构，全部为地上建筑，无地下。主要建构筑物为生产车间、办公用房等。主要建构筑物指标详见表1。 表1 项目主要经济技术指标一览表 项目 指标 单位 备注 总用地面积 300 m2 \ 总建筑面积 350 m2 \ 其中 生产车间面积 290 m2 1层 办公用房 50 m2 1层 传达室 10 m2 1层 项目出入口位于厂区南侧，生产车间位于厂区中间偏北部，东南侧布置为办公用房，西南侧布置为储藏室。。 生产车间内由进门的安全通道将划分为东西两个生产区，东侧由北向南依次布置为CNC数控火花机和原材料暂存区，西侧由北向南依次布置为CNC数控机床、铣床、磨床和模具成品暂存区。 项目总平面布置图详见附图3。 （2）产品方案及生产规模 项目投产后，主要产品种类及规模详见表2。 表2 投产后主要产品种类及生产规模 产品名称 产量（标准套/年） 汽车用注塑模具 120 家电用注塑模具 40 电子产品注塑模具 40 合计 200 （3）原辅材料 本项目使用的主要原料为各种型号的钢材，详见表3。 表3 项目使用原辅材料一览表 原料名称 年用量（吨） 备注 钢材 200 主要使用的钢材种类为P20型钢材、738型钢材、718型钢材、NAK80型钢材及2344型钢材，将根据不同订单产品要求不同采用不同型号的材料 切削液 0.02 铣床加工润滑、降温 火花机油 0.2 CNC数控火花机加工 P20型钢材：预硬塑料模具钢。在中国广泛应用，出厂硬度HRC30~42，适用于大中型精密模具，适用于长期生产高质塑料模具。此钢具有良好的可切削性。 738型钢材： P20改进型钢号，品质上有较大改进，满足P20模具钢材达不到要求的场合，用于大型长寿命塑胶注塑模，如家电制品、电脑外壳等模具。可用于塑胶模具中的滑块成型工具；视生产需要可施加火焰硬化或氮化处理的模具零件。 718型钢材：该钢经预硬化处理，材质均匀、洁净度高，具有极佳的抛光性能及光刻花性，还具有高的淬透性、良好的电加工性能和皮纹加工性能。该钢材还具有良好的可加工性和耐磨损性，硬度分布均一。 NAK80型钢材：日本大同制钢株式会社的专利钢，是预硬塑胶模具钢。出厂硬度可以达到HRC37-43，有很好的抛光性能与雕饰性，放电加工性佳。使用在镜面抛光模具，防灰尘，电视机滤光板，化妆品盒，精密皱纹加工模具，办公自动化设备，汽车零件放电加工模具，厚度不大于2MM薄板材，高效落料模，冲载模及压印模， 各种剪刀，镶嵌刀片，木工刀片， 螺纹轧制模和耐磨滑块， 冷镦模具，热固树脂成型模， 深拉成型模，冷挤压模具。 2344型钢材：该种钢材抛光性能优良，易切削，高韧性及延展性。材料厚薄纵向与横向强度一致，耐热性良好的特点，适合于铝，锌，合金挤压模。 火花机油：电火花机油是从煤油组分加氢后的产物，属于二次加氢产品。一般通过高压加氢及异构脱腊技术精练而成，是一种电火花机加工不可缺少的放电介质液体，电火花机油能够绝缘消电离、冷却电火花机加工时的高温、排除碳渣。 （4）主要生产设备 项目主要生产设备情况见表4所示。 表4 项目主要生产设备情况表 序号 设备名称 型号/规格 设备数量 使用环节 1 CNC数控加工机床 S850 1台 较大尺寸模具形状粗加工 2 CNC数控加工机床 S650 1台 略小尺寸模具形状粗加工 3 铣床 4号机 3台 金属钻孔 4 磨床 SGM-350 2台 金属表面磨削 5 CNC数控火花机 350 2台 模具形状精细加工 5、工作班制 本项目职工定员26人，一班制，日工作8小时，年工作约260天。 6、配套工程情况 给水与排水 a）给水 项目用水由市政给水管网统一供给，主要用水环节为职工生活用水及绿化用水，生产环节不用水，各环节用水量详见表5。 表5 项目用水环节及用水量一览表 序号 用水类别 用水量（t/a） 1 职工办公生活用水 338 2 绿化用水 50 合计 388 b）排水 外排废水仅为生活污水，绿化用水以全部蒸发计。因此，项目废水排放量为287.3t/a。 2）供热、制冷 项目生产过程中不用热，职工冬季取暖、夏季制冷均采用空调。 3）供电 项目用电由城阳区供电部门统一供给，厂内配套变压器一台，功率为10kW，位于生产车间西侧，靠近西厂界处。 4）其他 厂内不设职工宿舍及食堂，职工就餐均以外卖送餐形式解决。项目生产过程中不使用冷却水、压缩空气等辅助设施、设备，因此项目不设冷却塔及空压机房等。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，租赁的厂房已建成，一直用作生产，无原有污染和主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 本项目位于青岛市城阳区范围内，为市政道路翻修项目，具体位置位于四号线（正阳路——德阳路北）。 1.地形、地质地貌 项目所在区域为滨海丘陵地带，构造体系属新华夏系第二隆起代的构造部位。区内断裂多发育在东部山区，规模较大，一般为北东走向，主要有前金-夏庄-红岛-宁家断裂等。以断裂上升为主的喜马拉雅运动，构成了现存的地质轮廓—三个截然不同的地质体：西侧的棘洪滩、上马、河套、红岛一带为火山喷发岩产物，大多为第四纪地层覆盖，分布广，自东而西逐渐加厚, 白沙河、墨水河中下游平原及滨海一带, 约在8～30米之间，多由砂土、砂质粘土、砂砾卵石组成。 城阳区西、北两面是平原，西南临海，地势起伏不平。西部为低洼、滩涂区，且少有丘陵，呈东高、中平、西低阶梯状地貌。山脉属于崂山主峰的标山分支，主要分布在城东的山丘地区，城西区域内西南支脉，自白沙河以北、峪河以西、惜福镇河以北及西等相继有石城山、凤凰山、红石崖、王乔崮、老君山、瓦屋山、峪山等，主峰大都在海拔300m以下。 2.气候条件 该地区属于受海洋影响的暖温带季风型大陆性气候。四季分明，春季干旱多风，夏季潮湿多雨，秋季降温缓慢，冬季干燥少雨雪， 其特点与青岛市区接近，典型特征如下： 风况：根据区域气象资料统计结果，该区域常年主导风向为NNW风，频率为15％，；次主导风向为S风，频率为14％；常年平均静风频率为2％。该区域风速最大的风向为NNW，年平均风速为5.5m/s；次之为N风，其年平均风速为5.2m/s。 气温：历年平均气温12.2℃，极端最高气温38.9℃，极端最低气温-16.4℃。 降水：根据对青岛市近20年降水情况调查，该区域年平均相对湿度为70.65%，年降水量为683.4mm，最大年降水量为1353.2mm，最小年降水量为407mm。年日照时数达2345.1小时。 湿度：平均相对湿度73%，夏季湿度最大、平均湿度89%，冬季湿度最小、平均湿度68%。 年平均气压：1008hpa。 冻土：最大冻土深度0.6m 降雪：最大积雪厚度0.21m 植被以农作物为主，自然植被较少。 雾况：年平均浓雾51.3天、轻雾108.2天。 3.水文地质 该区域地下水主要为第四系松散岩类潜水和基岩裂隙水，潜水主要存在于地层浅部和级配较好的中细砂层中，与海水基本贯通，主要由海水补给，已具备海水性质，基岩裂隙水主要存于松散安山质玄武岩内。根据区域动态观测资料，水位年变化幅度1.5m左右。 根据区域地质资料，项目位于中朝准地台鲁东隆起区东南部的V级构造单元胶州—王台凹陷以北，第四纪以来，未见活动断裂和新构造运动迹象，区域稳定性良好。同时，未发现影响场地稳定性的岩溶、滑坡、危岩和崩塌、泥石流、采空区、地面沉降等不良地质作用，不良地质作用不发育。 4.地表水 城阳区处胶东半岛，其河流均为季风区雨源型，且多为独流入海的山溪性小河，河流水系的发育和分布，明显受地形地貌的控制。全区主要河流有白沙河、墨水河、洪江河、桃源河、大沽河等。其中洪江河、桃源河、祥茂河等流经城西区域。 白沙河位于青岛市区境内，发源于崂山崂顶最高峰“巨峰”北麓的“天乙泉”。白沙河自东向西流经崂山区、城阳区后在城阳区西后楼村注入胶州湾，河道全长33km，流域面积215km2。白沙河出崂山水库后进入城阳区境内，出崂山水库后河道全长15.50km，流域面积115.4km2，河道宽度120～315m。 5.海域 流亭、棘洪滩、上马、河套、红岛等5个街道濒临胶州湾，海岸线长91.65公里。东部水深约5米，西北部水深2米上下。 城阳区沿海是青岛近海的潮汐类型，属于正规半日潮，每个太阳日有2次高潮和2次低潮，潮差为1.9-3.5米，大潮差发生于朔或望（上弦或下弦）日后2-3天，8月份潮位比1月份潮位一般高出0.5米。潮流性质属正规半日潮流，涨潮流速一般大于落潮流速，涨潮流历时短，落潮流历时长，两者相差1小时，最大涨（落）潮流出现在涨（落）中间时刻，高潮与低潮流速最小，也为转流时刻 6.人文景观 项目周围无国家、省级重点文物保护单位、自然保护区、风景旅游区等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 城阳区总面积为553.2平方公里，总人口42万人。下辖城阳、流亭、城阳、惜福镇、棘洪滩、上马、河套、红岛八个镇（街道）。 城阳是进出青岛市区的北大门，距青岛市区25公里，地理位置重要。区域内交通发达，民航流亭机场坐落区内；距青岛港18公里，距黄岛前湾港45公里；胶济铁路、环胶州湾告诉公路、308国道、204国道、济青高速公路、烟青一级路、青银高速公路贯穿其中，形成了极其便利的海、陆、空立体交通网络。 城阳区按照“强化第二产业，扩张第三产业，精化第三产业”的思路。在生产力布局方面，主要抓好城市中心区、青岛出口加工区、空港产业区和环海新材料工业区“四大板块”的开发建设和产业发展，突出骨干行业带动和高新技术产业促动。初步形成了电子信息、石化橡胶、新材料、机械、纺织服装、食品六大主导行业。大力发展高新技术产业，全区高新技术企业达到87家，省、市级技术研发中心达到11个，新发展具有自主知识产权的产品156种，形成了以机电、新材料为主体的高新技术产业发展格局。高新技术产业产值占规模以上工业总产值的比重达到50%。形成了以机电、新材料为主体的高新技术产业发展格局。 项目周围无文物保护目标。 市政配套设施简介 项目所在地目前市政污水管网以配套完善，该项属城阳城区污水处理厂汇水范围内，该污水处理厂共分3期建设（一期、二期和远期），其中一期项目计划于2013年内正式投入运行，目前正处在试运行中，尚未正式投入运行，未能接纳本项目产生的污水。在其正式运行前本项目产生的废水均外运至附近村庄用作农灌。待城阳城区污水处理厂正式运行后，废水进入城阳城区污水处理厂处理达标后排海。 该污水处理厂设计处理能力为4万m3/d，采用A2O为主要处理工艺，设计出水达到GB18918－2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。本项目建成后废水排放量为1.3t/d，故投产后的城阳城区污水处理厂可以接纳本项目废水。

环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 本次评价的大气环境质量现状采用青岛市环境空气质量自动监测点位城阳子站2016年10月25日～10月31日的自动监测数据进行。 表7 城阳子站大气环境监测数据 监测项目 SO2 NO2 PM10 PM2.5 2016年10月25日～10月31日 监测日均值（mg/m3） 0.008～0.017 0.028～0.061 0.028～0.067 0.016～0.056 由表7可以看出，2016年10月25日～10月31日期间，项目所在区域SO2、NO2、PM10和PM2.5的日均值均够满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，项目所在区域环境空气质量较好。 3、噪声 租用的厂房位于该工业聚集区第一排厂房的中户，西侧紧邻青岛富中宝家具有限公司，东侧为青岛海耀橡塑有限公司，南侧隔工业聚集区内道路为青岛孝成纤维有限公司，北侧为工业聚集区内对外出租的厂房。项目周围无明显的噪声源，现状监测结果显示，项目厂界噪声均可满足GB3096-2008中2类区标准要求。 |
| --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目周边环境保护目标详见表7所示。 表7 周边环境保护目标一览表 序号 名称 方位 距离（m） 功能 规模 保护项目及级别 1 郝家村 SW 550 居住 360户，约1600人 大气环境2级 2 郑家村 SSE 390 居住 320户，约1420人 3 小殷村 SE 950 居住 410户，约1381人 4 东杨家庄村 SSE 1200 居住 210户，约950人 5 红石崖街道驻地 WNW 810 居住 2500户，约11000人 6 东屯村 SW 1500 | 居住 94户，约300人 |

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行GB 3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准 2、环境噪声执行GB 3096-2008《声环境质量标准》中的2类区标准（Leq：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)） |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 营运期： 1、固体废弃物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的规定； 2、危险废物贮存执行GB 18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的规定； 3、厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》2类区标准（Leq：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 4、外排废水执行（GB31962-2015）《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级的标准。 |
| 总量控制指标 | 本项目废水中CODCr排放量（以未来进入城阳城区污水处理厂处理后水质核算）：0.014t/a、氨氮0.0014t/a。 |

建设项目工程分析

| 主要原材料用量 | 名 称 | 年用量 （吨/年） | 有 毒 原 料 用 量 | 名 称 | 年用量 （吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钢材 | 200t/a |  |  |  |
|  | 切削液 | 0.02t/a |  |  |  |
|  | 火花油 | 0.2t/a |  |  |  |
| 生产工艺流程简要说明或简图： 生产工艺流程图详见图1： 图1 生产工艺流程及产物环节示意图 CNC数控火花机：是利用浸在工作液（火花机油）中的两极间脉冲放电时产生的电蚀作用蚀除导电材料的特种加工方法，主要用于模具加工过程中部分CNC数控加工机床无法实现的精细形状的加工。使用该设备加工过程中，钢材全浸没于工作液中，工作液放置于火花机内部密闭空间，使用时无外溢、撒漏。火花机油在设备进厂时由生产厂家随机提供，通常每台设备配备2桶工作液（每桶约为100kg）。工作液可连续使用，由机床生产厂家定时上门检查，通常为2年更换一次，由机床生产厂家回收。 火花机工作时由于工件全部浸没在火花机油里，在CNC数控火花机完成工作后会有少部分火花机油残留在工件表面，在初步装配调试前在操作台上用棉纱（布）将残留机油擦除。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租用厂房已建成，因此无施工期环境影响

营运期环境影响分析： 本项目评价主要分析投产营运阶段环境影响。 本项目投入使用后产生的污染环节主要包括： 废水 职工生活污水； 噪声 铣床、磨床、CNC数控加工机床及CNC数控火花机等设备产生的噪声 固废 职工生活垃圾、不合格产品、含油棉纱（布）及金属下脚料等，本项目生产过程中不使用切削液，主要依靠设备自带小风量风机降低切削温度。 1、废气 本项目生产过程中磨削过程中产生的均为大颗粒金属，不会产生粉尘等废气，因此，该项目无废气产生。 2、废水 本项目建成运营后产生的废水为是职工生活污水，生产过程中不用水，无生产废水外排。 项目投产后，职工人数约26人，生活用水量按50L/人·天计，年工作时间为260天，则年生活用水量约338t。厂内不设职工食堂，因此废水中不含动植物油类，仅为盥洗用水。污水排放量按用水量的85％计，污水量为287.3t/a，其主要污染物质为CODCr、SS、BOD5、氨氮，其排放浓度根据同类项目调查分析，污水中CODCr＜450mg/L、SS＜200mg/L、BOD5＜250mg/L、氨氮＜30mg/L。本项目水污染物年排放量CODcr 0.13t、SS 0.057t、BOD5 0.072t、氨氮 0.009t。项目所在城阳城区污水处理厂投入运营前，由附近村民定期上门收集用作农灌，城阳城区污水处理厂投入运营后进入城阳城区污水处理厂处理。 城阳城区污水处理厂目前正处于试运营阶段，最快将于2014年正式投入运行，其设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。本项目外排废水经处理后最终排入环境量CODcr 0.014t、SS 0.003t、BOD5 0.003t、氨氮 0.0014t。 3、噪声 营运期噪声主要产生于CNC数控加工机床、CNC数控火花机、磨床及铣床等。以上设备均位于生产车间内。根据同类项目的类比调查，产生噪声的主要设备及等效声级详见表8： 表8 产生噪声的主要设备及等效声级表 序号 产生噪声的主要设备名称 数量 位置 措施 等效声级dB(A) 1 CNC数控加工机床 2 生产车间西北角 选用低噪声设备、厂房隔声、减震 65～70 2 CNC数控火花机 2 生产车间东 65～70 3 铣床 3 北角生产车间西侧、CNC数控加工机床南侧 60～65 4 磨床 2 65～68 厂房隔声减振量在5～10dB（A）左右。项目周围近距离范围内（50m）无居民区、学校等敏感点，且夜间不生产。在采取以上措施后，厂界噪声昼夜均可以满足GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》中3类区标准要求（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））。 4、固体废弃物 项目投产营运后，主要固废种类为职工生活垃圾、不合格产品、含油棉纱（布）、金属下脚料等。本项目固废产生及排放情况详见表9。 表9 固废产生及排放情况一览表 序号 固废名称 产生量（t/a） 排放去向 1 生活垃圾 3.38 由环卫部门定期收集，运送至城市垃圾填埋场 2 不合格产品 0.1 由有资质企业上门收集，回收利用 3 金属下脚料 0.5 4 含油棉纱（布） 0.01 危险废物、委托有资质企业统一处置 5 废切削液 0.02 6 更换的火花机油 0.2 由CNC数控火花机供应商上门回收 合计 4.21 由上表可以看出，本项目产生的固废去向合理，不会对周围环境产生污染影响。 5、环境风险影响分析 本项目生产过程中不存储危险化学品，无重大风险源。 6、清洁生产 项目生产过程中不用水，无废气产生，生产过程中主要污染物为固废，且其中的不合格品和金属下脚料均出售给有资质企业回收利用。本项目在设备的采购和工艺上，注意了对环境的影响，选用的生产设备及工艺较为先进，并按照废物最小化原则设计生产工艺流程，管理较先进，清洁生产水平可满足相关要求。 7、监测计划 本项目建成后环境监测计划详见表10 表10 项目污染源监测计划 类型 产污环节 监测点位 监测项目 监测频次 废水 生产及生活污水 厂区污水总排口 流量、pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮 每年监测一次 噪声 厂界噪声 厂界外1m处 厂界噪声 每年一次 8、环境保护“三同时”验收一览表 环境保护“三同时”验收一览表见表11。 表11 环境保护“三同时”验收一览表 项目 污染源 治理措施 治理效果 废水 生活污水 排入市政管网 所排废水水质满足GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级要求 固体废物 生活垃圾 当地环卫部门统一收集，卫生填埋 不外排 一般工业固废 作为一般工业固废处理 危险废物 委托有资质单位集中处置 声环境 噪声设备 建筑隔声、减振、消音 厂界噪声达标 9、产业政策、选址可行性、平布合理性 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中鼓励类、限制类和淘汰类项目中明文规定的项目，应属允许建设的项目。本项目投产后实用的机械设备也不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中淘汰类设备。因此，本项目的建设符合国家产业政策。本项目已与租赁方签署了厂房租赁合同。生产车间内按照生产工艺流程布置，其布置合理、流畅。

污染物排放分析

| 废 水 | 新鲜水总用量 | 388t/a | 排放去向 | 直接 | 经市政管网排入城阳城区污水处理厂处理达标后排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 再生水用量 | 0t/a |  |  |  |
|  |  |  |  | 最终 | 排海 |
|  | 生产废水排放量 | 388t/a |  |  |  |
|  | 废水产生量 | 0t/a |  |  |  |
|  | 产生污染的工艺 装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名 称 | 产生量 （吨/年） | 排放量 （吨/年） |
|  | 生活污水 商业废水 餐饮废水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 0.13t/a 0.072t/a 0.057t/a 0.009t/a | 0.014t/a 0.003t/a 0.003t/a 0.0014t/a |
| 废 气 | 工 艺 过 程 废气排放量 （标·立方米/年） |  | 排气筒高度（米） |  |
|  | 产生污染的工艺装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名称 | 产生量（吨/年） | 排放量（吨/年） |

污染物排放分析

| 废 渣 | 主要的污染物 | 排放去向 |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 产生量 （吨/年） | 排放量 （吨/年） |  |
|  | 生活垃圾 | 3.38 | 3.38 | 由环卫部门定期收集，运送至城市垃圾填埋场 |
|  | 不合格产品 | 0.1 | 0 | 由有资质企业上门收集，集中处置 |
|  | 金属下脚料 | 0.5 | 0 |  |
|  | 含油棉纱（布） | 0.01 | 0 | 危险废物，委托有资质企业统一处置 |
|  | 废切削液 | 0.02 | 0 |  |
|  | 更换的火花机油 | 0.2 | 0 | 由CNC火花机供应商上门回收 |
| 噪 声 | 产生噪声的设备名称 | 等效声级dB(A) |
|  | CNC数控加工机床 CNC数控火花机 铣床 磨床 | 65～70 65～70 60～65 65～68 |
| 其他 |  |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编 号） | 污染物 名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 |  |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 营运期职工人员 | COD BOD5 SS 氨氮 | 进入市政管网排入城阳城区污水处理厂 | 废水不排入附近地表水体，不会对周围水环境产生明显影响 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门定期收集外运至生活垃圾填埋场 | 各类固体废物分类收集处置，不会对环境造成污染影响。 |
|  | 不合格产品 | 不合格产品 | 出售给有资质单位回收利用 |  |
|  | 金属下脚料 | 金属下脚料 |  |  |
|  | 含油棉纱（布） | 含油棉纱（布） | 危险废物，委托有资质单位统一处置 |  |
|  | 废切削液 | 废切削液 |  |  |
|  | 更换的火花机油 | 更换的火花机油 | 由CNC火花机供应商上门回收 |  |
| 噪 声 | 运营后主要噪声源为CNC数控加工机床、CNC数控火花机、铣床和磨床等，通过采用低噪声设备、安装减震器等措施，噪声衰减至厂界，满足GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准。 |

污染物增减情况表

| 污染物 名称 | 原有 排放量 （1） | 新建部分 产生量 （2） | 新建部分 削减量 （3） | 以新带老 削减量 （4） | 排放 增减量 （5） | 排放 总量 （6） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 0 | 0.02873 | 0 | 0 | +0.02873 | 0.02873 |
| CODcr | 0 | 0.13 | 0.116 | 0 | +0.014 | 0.014 |
| 氨氮 | 0 | 0.009 | 0.0076 | 0 | +0.0014 | 0.0014 |
| 固体 废物 | 0 | 0.000421 | 0.000421 | 0 | 0 | 0 |

注：

- 单位：废气量  万标米3/年；废水、固体废物  万吨/年；一类污染物  千克/年；其他 吨/年。

- “污染物名称”一栏的空格处填写该项目的特征污染物。

- 逻辑关系：（5）=（2）-（3）-（4）；（6）=（2）-（3）+（1）-（4）。

- （5）≥0时，取正值；（5）≤0时，取负值。

生态影响分析

主要生态影响（不够可另附页） 项目的建设，给周围生态环境带来如下变化： 1 土地使用功能发生变化 项目周围空地将减少，地面硬化。 2 污染源类型发生变化 项目所在地从前几乎没有污染物排放，随着项目的开发与建设，取而代之的是营运过程中排放的废水、固废、噪声等对环境的污染。 3绿化 根据项目的规划设计，项目绿化率可达到2.5％，厂内种植绿化带，为厂内创造出优美的生态环境。

生态保护措施及预期效果 项目完工后，通过完善基础设施，绿化周围环境，绿化草坪，改善地面大面积硬化带来的生态影响。同时，做好项目周围环境的美化、亮化，净化。因此本项目不会给周围生态环境带来较大负面影响。

结论与建议

一、结论： 1、选址 项目位于青岛市城阳区惜福镇街道后金民用工业聚集区，租用的厂房位于该工业聚集区第一排厂房的中户，西侧紧邻青岛富中宝家具有限公司，东侧为青岛海耀橡塑有限公司，南侧隔工业聚集区内道路为青岛孝成纤维有限公司，北侧为工业聚集区内对外出租的厂房。企业租用青岛润泰机械化施工队已建成的厂房，其选址及建设符合当地规划要求。 2、废水 本项目水污染物年排放量CODcr 0.13t、SS 0.057t、BOD5 0.072t、氨氮 0.009t，进入城阳城区污水处理厂处理。经污水处理厂处理后，各污染物排入环境量CODcr 0.014t/a、SS 0.003t/a、BOD5 0.003t/a、氨氮 0.0014t/a。 3、噪声 营运期噪声主要产生于CNC数控加工机床、CNC数控火花机、磨床及铣床等。以上设备均位于生产车间内，经厂房隔声后，噪声衰减至厂界，满足GB 12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准。 因此，项目噪声对周围环境不会产生较大影响。 5、固废 项目投产营运后，主要固废种类为职工生活垃圾、不合格产品、含油棉纱（布）、金属下脚料、废切削液及更换的火花机油等，各项固废均得到妥善处置，因此，本项目产生的固体废物对周围环境不会产生污染影响。 6、生态 项目建成投入使用后，其所在地土地使用功能、污染源类型有所改变。项目通过种植绿化草坪，种植木本植物，为所在地创造出优美的生态环境。 二、建议： 1、须确保产生的废水进入市政管网，并严格执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中相关标准。 2、项目的环保防污措施要与项目同时建设、同时运行，确保各项防治措施落实到位，实现经济效益、社会效益与环境效益的统一与协调发展。 3、建立严格的管理制度，落实岗位责任制，加强净化设备的管理和维护。 4、对固废进行分类收集，有回收利用价值的全部回收利用，无利用价值的集中存放，委托环卫部门定期清运，其中危险废物须单独存放，并委托有资质单位处置，做到资源化和无害化。 三、项目可行性： 综上所述，项目符合国家产业政策要求；本项目已在此地运行多年，经监测，项目满足污染物达标排放要求，不影响当地环境功能要求；污染物排放总量符合总量控制要求；环境风险能够有效控制。在严格落实各项污染防治措施后，项目符合《山东省人民政府关于印发山东省清理整顿环保违规建设项目工作方案的通知》（鲁政字〔2015〕170号）和《关于贯彻鲁政字〔2015〕170号文件的通知》（鲁环办[2015]36号）的有关规定，可以进行环保备案。

# Text boxes

调CNC数控加工机床形状粗加工

铣床钻孔

原材料进厂

磨床磨削

噪声、金属下脚料

金属下脚料、机械设备噪声

CNC数控火花机形状细加工

装配出厂

人工砂纸抛光

初步装配调试

不合格产品、含油棉纱（布）

E送客户处试制

金属下脚料