医疗设备购置（第一批）

招  标  文  件

招标编号：OITC-G190330512

招标人：北京积水潭医院

招标代理机构：东方国际招标有限责任公司

2019年5月

总 目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  技术要求	22

第四章  合同特殊条款	53

第五章  政府采购合同格式（货物类）	55

第六章  附 件	59

第一章 投标邀请

日    期：2019年5月10日

东方国际招标有限责任公司受北京积水潭医院委托，就利用其财政资金的“医疗设备购置（第一批）”进行国内公开招标。现邀请合格投标人就下列货物和服务提交密封投标。

项目名称：医疗设备购置（第一批）

招标编号：OITC-G190330512

项目联系方式：

项目联系人： 于峰

项目联系电话： 010-68290507

电子邮箱：fyu@oitc.com.cn

采购人联系方式：

采购单位：北京积水潭医院

地址：北京市西城区新街口东街31号

联系方式： 张丽 010-58516897

代理机构联系方式：

代理机构：东方国际招标有限责任公司

代理机构联系人：于峰  010-68290507

代理机构地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室

- 采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量（台/套） | 预算金额(万元人民币) | 是否允许采购进口产品（部分或全部） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 | 1 | 180 | 是 |
| 2 | 2-1 | 麻醉系统 | 4 | 240 | 是 |
| 3 | 3-1 | 电子内窥镜系统 | 1 | 250 | 是 |
| 3 | 3-2 | 蓝激光电子内窥镜系统 | 1 | 300 | 是 |
| 4 | 4-1 | 移动式C形臂X射线机 | 2 | 136 | 否 |
| 5 | 5-1 | 手术显微镜 | 2 | 172 | 是 |
| 6 | 6-1 | 电动手术台 | 1 | 80 | 是 |
| 7 | 7-1 | 腹腔镜系统1 | 1 | 112 | 是 |
| 8 | 8-1 | 腹腔镜系统2 | 1 | 112 | 否 |
| 简要技术要求 | 详见招标文件 |
| 交货期 | 签订合同后3个月 |
| 交货地点/项目现场 | 详见以上内容 |

注： 本次招标，投标人必须以包为单位进行投标响应，评标和合同授予也以包为单位。

二、投标人资格要求：

    - 须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格和经营许可。

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

    - 近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

    - 按照招标公告要求购买了招标文件。

    - 投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营资格。

    - 投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）；

    - 本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的发售时间及地点等：

预算金额：  1582   万元（人民币）

时间： 2019 年 5 月 10 日 09:00 至 2019  年 5 月 17日 17:00(双休日及法定节假日除外)

地点：www.o-science.com；北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室

招标文件售价：￥200.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

招标文件获取方式：登录东方在线www.o-science.com注册并购买。

四、投标截止时间： 2019年  6 月 5  日13:30

五、开标时间： 2018 年 6 月  5 日13:30

六、开标地点：

北京理工国际教育交流大厦三层第一会议室（北京市海淀区北三环西路66号）

七、其它补充事宜

1、投标文件递交地点：北京理工国际教育交流大厦三层第一会议室（北京市海淀区北三环西路66号）

2、招标文件采用网上电子发售购买方式：

1）有兴趣的投标人可登陆“东方在线”（http://www.o-science.com 招标在线频道），完成投标人注册手续（免费），然后登录系统浏览该项目下产品的“技术指标”，已注册的投标人无需重新注册。招标文件售价：每包人民币200 元。如决定购买招标文件，请完成标书款缴费及标书下载手续。

2）投标人可以电汇的形式支付标书款（应以公司名义汇款至下述指定账号），在开标现场向东方国际招标有限责任公司索取标书款发票。

开户名称：东方国际招标有限责任公司

开户行：招商银行北京西三环支行

账  号：862081657710001

3、以电汇方式购买招标文件、递交投标保证金和支付中标服务费的，须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途（如未标明招标编号，有可能导致投标无效）。

4、公告期限：5个工作日

八、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目资金来源：财政资金 项目名称：医疗设备购置（第一批） 招标编号： OITC-G190330512 项目现场：北京积水潭医院 |
| 2 | 1.2 | 招标内容：医疗设备购置（第一批） 本次招标，要求投标人必须以包为单位进行投标响应，评标和合同授予也以包为单位。 |
| 3 | *2.2 | 合格投标人的资格要求： 在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格和经营许可，须附提供营业执照、组织机构代码的复印件。 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须附上一年度经过审计的财务报告或开标前3个月内银行出具的资信证明复印件。 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须附开标前三个月内的相关凭证复印件。 近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，须附相关声明或证明。 按照招标公告要求购买了招标文件。 投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营资格，应有中国境内主管部门颁发的医疗器械经营许可证（代理商提供），须提供相关证明文件复印件。 投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）； 本项目不接受联合体投标。 |
| 4 | 3.2 | 合格的货物和服务： 本次招标是否接受进口产品情况详见投标邀请 投标人如为代理商，须提供制造商针对本项目的授权。（适用于进口产品） |
| 5 | 4.1 | 招标人名称：北京积水潭医院 招标代理机构名称：东方国际招标有限责任公司 地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室 邮政编码：100081 联系人姓名：于峰 电话：010－68290507 传真：010－88517351 |
| 6 | 4.2 | 中标人应在中标通知书发出后5个工作日内，根据国家发改委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）中的货物招标收费标准，按照中标额差额定率累进法计算，向招标代理机构交纳中标服务费。此中标服务费应计入投标报价中，但无须单独开列。 |
| 7 | 8.4 | 投标文件格式特殊要求：投标人以包为单位提供和装订投标文件，最好胶装，不易散页。 |
| 8 | 9.1 | 投标语言：中文汉语（有关产品型号、专用名词等可除外） |
| 9 | 10.1 | 选择性投标：本项目不接受选择性投标，一个投标人只能提交一个投标方案、一个报价。 转包/分包方案：本项目每个投标最小单位下，不接受转包或分包。 |
| 10 | 11.1 | 投标报价范围及说明： 货物价——以货到招标人项目现场或指定仓库完税价为标准，包括制造或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部关税、增值税、营业税、销售税和其他税费；运输费、保险费和货物运抵项目现场所产生的其它费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具；技术文件费； 安装、调试、验收费用； 培训费； 维修服务和技术支持费； 第三章“技术要求”规定的其它费用。 |
| 11 | 11.5 | 合同执行期内的价格：固定不变 |
| 12 | *12.1 | 投标货币：人民币 |
| 13 | 15.1 | 投标保证金金额：相当于各包采购预算金额的1.5%的投标保证金 投标保证金有效期：应在投标有效期截止日后30天内有效 投标保证金形式： 提前汇款 |
| 14 | 16.1 | 投标文件递交截止时间：2019年6月5日13：30（北京时间） 投标有效期：90个日历日 |
| 15 | *17.1 | 纸质正本文件的份数：1份 纸质副本文件的份数：5份 开标一览表：单独密封递交纸质文件1份。（投标文件正本的扫描件，PDF 格式，与纸质版一致）。 |
| 16 | 19.1 | 投标文件递交地点： 北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层第1会议室 |
| 17 | 22.1 | 开标时间：2019年X月X日13：30 开标地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层第1会议室 |
| 18 | 25.6 | 其它无效投标情况： 以联合体形式投标的； 法定代表人为同一人的两家或两家以上的供应商，递交了一份以上投标文件的； 母公司、全资子公司及其控股公司，递交了一份以上投标文件的； 一个制造商对同一品牌同一型号的货物，委托了两家或两家以上代理商投标的；（仅适用进口产品） 提供了选择方案或选择报价（包括交叉折扣）的； 不符合招标文件第三章所列带“★”号条款要求的； 提交了转包或分包要求的； 以可调整价格投标报价的。 投标报价超过分包预算金额或最高限价的； |
| 19 | 26.3 | 其它评标因素：本次招标不适用 |
| 20 | 27.1 | 评标办法： 本次招标评标采用综合评分法：即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。针对本次评标，具体评标办法和评标标准见招标文件第二章“投标人须知”附件。 |
| 21 | 30.1 | 数量增减变更：（本项目不适用。） |
| 22 | 34.1 | 履约保证金（质量保证金）：合同总金额的10% |
| 23 |  | 标前会和现场考察：本项目（不）适用 |

投标人须知

## 一、 说 明

### 资金来源及项目概况

1.1 资金来源及项目概况见本须知前附表第1条。

1.2 招标内容见本须知前附表第2条。

### 合格的投标人资格要求

  - 合格的投标人资格要求见本须知前附表第3条。不符合投标人资格要求的投标，将被视为无效投标被拒绝。

  - 除非本须知前附表第3条另有规定，本次招标不接受联合体投标。

  - 除非本须知前附表第3条另有规定，法定代表人为同一人的两家或两家以上的供应商，只能递交一份投标文件；

  - 除非本须知前附表第3条另有规定，母公司、全资子公司及其控股公司，只能递交一份投标文件；

  - 除非本须知前附表第3条另有规定，制造商对同一品牌同一型号的货物，只能委托一家代理商参加投标。

### 合格的货物和服务

  - 就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的、包括与信息处理和交流有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称“货物”；由投标人提供的有关运输、保险、安装、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称“服务”。

  - 投标及合同中提供的所有货物及其有关服务的原产地，均应来自本须知前附表第4条规定的合格来源国，本合同的支付也仅限于这些货物和服务。不符合这些来源要求的货物和服务将被视为无效投标被拒绝。

  - 本款所述的“原产地”是指货物设计、生产和提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指制造、加工或实质上装配了主要部件而形成的货物，商业上公认的产品是指在基本特征、性能或功能上与部件有着实质性区别的产品。

  - 货物和服务的原产地有别于投标人的国籍。

  - 通过签署投标函和提供有效的授权书，投标人应确认其为所供货物的合法所有人，或已经从其所有人那里得到了适当的授权。投标人如在此方面恶意地提供错误事实，其投标将被视为无效投标被拒绝。

### 投标费用

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，本须知前附表第5条中所述的招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

  - 投标人应承担本须知前附表第6条所要求的其他费用。

## 二、 招标文件

### 招标文件构成

  - 招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被宣布为无效标。

### 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标代理机构。招标代理机构对其在本须知前附表”中所述投标截止期十五(15)天以前收到的对招标文件的澄清要求，如认为有必要，将以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人(答复中不包括问题的来源)。投标人如认为招标文件存在不合理条款、歧视性条款的，也须在购买招标文件后七个工作日内、以书面形式向招标代理机构提出。

### 招标文件的修改

  - 投标截止期十五（15）天前的任何时候，无论出于何种原因，招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，招标文件的修改书将构成招标文件的一部分。

  - 招标文件的修改将在指定媒体上公布、并以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即以传真形式向招标代理机构予以确认。

  - 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理机构可自行决定是否延长投标截止日期和推迟开标时间。

## 三、 投标文件的编制

### 投标文件编制的原则

  - 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人必须全部填写格式中要求的所有内容。无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。有具体数值的应填写具体数值，而不能笼统地响应为“符合”、“满足”等结论性内容。

  - 投标人必须保证投标文件所提供的全部信息和资料是真实的和正确的，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。投标人提交的资料将被保密，但不退还。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被视为无效标被拒绝。

  - 投标文件的编制可在招标文件提供的格式基础上扩展加页。需投标人自行编写的投标内容，投标人应采用简洁、清晰的文件格式。投标文件编制格式其它特殊要求详见本须知前附表第7条。

  - 投标人在投标文件中提供的有关证明文件（如营业执照、经营许可证、生产许可证、产品注册证、第三方检测报告、质量体系证书、产品说明书和样本等）等应为原件的复印件，这些文件及从网络上下载的资料，应加盖投标人单位公章。

### 投标的语言和计量单位

  - 投标人提交的投标文件、以及投标人与招标代理机构或招标人就有关投标的所有来往函电，均应使用本须知前附表第8条规定的语言书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文（汉语）的翻译本，在解释投标文件时以中文（汉语）为准。

  - 投标文件中所有的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

### 投标文件构成

- 除非本须知前附表第9条另有规定，不管是投标人单独投标或是作为投标联合体的成员参与投标，对每一个招标的最小单位（标、包或者品目），每个投标人只能提交一个投标。提交或参与了一个以上投标的投标人（作为分包人或允许或要求提交备选标的情况除外），其参与的全部投标将被视为无效。

10.2投标人编写的投标文件应由商务文件（包括资格证明文件）和技术文件（包括技术响应、样本资料等）组成，建议按如下顺序编制：

- 商务文件部分应包括：

- 投标函            表1

- 开标一览表        表2

- 投标分项报价表    表3

- 投标保证金说明函  表4

- 法定代表人授权书  表5

- 商务条款偏离表    表6

- 资格证明文件（包括表7至表10）

b.技术文件部分应包括：

- 技术要求响应表   表11

- 投标货物说明表   表12

- 其他技术响应、产品说明书、样本资料及附件（投标人视需要自行编写或提供）

### 投标报价

  - 投标报价应以货到本须知前附表第1条中标明的项目现场为基础，包括招标文件规定的完成通过合同验收并正常运转所必需的有关设计、生产、运输、安装、调试、培训、维修和技术支持和服务等所有卖方的全部责任和义务，以及可合理推断的责任和义务。除非本须知第9条另有规定，任何有选择的报价将不予接受，每种货物和服务只允许有一个报价。投标报价的其它要求详见本须知前附表第10条及第三章“技术要求”的有关规定。

  - 投标人应按照招标文件附件提供的格式填写“开标一览表”和“投标分项报价表”。

  - 投标人应在投标分项报价表上标明对本次招标拟提供的货物（详细配置）和服务的分项价格，包括单价（如适用）和总价。

  - 投标人根据上述投标人须知第11.3条的规定将投标价分成几部分，其目的是为了方便对投标文件进行比较，并不限制买方以任何条款签订合同的权利。

  - 除非本须知前附表第11条另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将作为无效投标而予以拒绝。

### 投标货币

  - 投标人应以本须知前附表第12条规定的货币进行报价。

### 证明投标人合格和资格的文件

  - 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的证明文件，并作为其投标的一部分。如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、联合体协议并注明主办人，否则，将导致其投标作为无效投标被拒绝。

  - 投标人提交的合格性的证明文件应符合招标文件的要求，应是来自投标须知前附表第3条定义的合格来源国。

  - 投标人提交的中标后履行合同的下列资格证明文件应符合招标文件的要求：

- 除非本须知前附表第4条中另有规定，如果投标人按照合同提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其在中华人民共和国提供该货物的正式授权；

- 投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力或提供货物、服务的能力；

- 投标人应有能力履行“合同条款”和“技术要求”所规定的由卖方在项目现场提供保修、维修、供应备件的技术支持和服务；

- 投标人满足投标须知前附表第3条中列出的资格要求。

### 证明货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件

  - 投标人应提交证明其拟供的货物和服务符合招标文件要求的文件，并作为其投标文件的一部分。

  - 货物和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物和服务原产地的说明，并由装运货物时出具的原产地证书证实。

  - 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图表、数据、证书、买方证明，包括：

    - 对照招标文件技术要求，逐条说明所提供货物、服务已对招标人的技术要求做出了实质性的响应，或申明与技术要求条文的偏差和例外，特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投产品的具体参数值；（填写“技术要求响应表” 和/或附加详细说明）

    - 货物的主要技术指标和性能的详细说明，至少要包括对招标文件提出的指标的响应；（填写“投标货物说明表”，应附有产品说明书及样本）

    - 货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

    - 招标文件第三章要求的其它技术性文件。

  - 投标人提供的软/硬件产品要求在中华人民共和国境内拥有合法的使用权和版权，招标人应拥有合法的软件使用许可。投标人应在投标文件中对此予以响应。

### 投标保证金

  - 投标人应按照本须知前附表第13条规定的金额、形式及有效期提供投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 投标保证金是为了保护招标代理机构和招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标代理机构和招标人在因投标人的行为受到损害时可根据投标人须知第15.6条的规定没收投标人的投标保证金。

  - 凡没有根据投标人须知第15.1和15.2条的规定随附投标保证金的投标，应按投标人须知第25条的规定视为无效投标予以拒绝。

  - 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五（5）个工作日内无息退换。

  - 中标人的投标保证金，将在中标人有效地履行了本投标人须知第33条规定后的五（5）个工作日内无息退还。

  - 下列任一情况发生时，投标保证金将被没收：

  - 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

  - 中标人在规定期限内未能根据投标人须知第33条规定签订合同；

### 投标有效期

  - 投标文件应在本须知前附表第14条规定的投标截止时间之后开始生效，在本须知前附表第14条所规定的日历日内保持有效。投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。同意投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第15条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 投标文件的式样和签署

  - 投标人应准备投标文件正本、副本等文挡，具体内容和数量详见本须知前附表第15条。纸质投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本、副本不符，以正本纸质文件为准。

  - 投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，副本可为正本文件的复印件，并由投标人的法定代表人或其授权代表在招标文件规定的地方签字（若拟使用签字章，需同时提交备案说明，备案说明应有投标人单位公章）。投标文件规定盖章的地方，应盖单位/公司公章（若拟使用投标专用章或合同专用章等，需同时提交备案说明，备案说明应有投标人单位公章）。任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。没有按招标文件规定签字和盖章的投标，将被视为无效投标被拒绝。

  - 电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

## 四、 投标文件的递交

### 投标文件的密封和标记

  - 投标人应将投标文件密封包装以保证自己的投标信息在开标前不被透露。为方便开标唱标，投标人应将开标一览表（纸质文件和电子版文件）和投标保证金（包括投标保证金说明函）的正本单独密封提交，并在包装上标明“开标一览表、投标保证金”字样。

  - 为方便开标拆启和对迟到的投标进行处理，密封包装上应：

- 注明本须知前附表中指明的项目名称、招标编号、投标人投标的包号/品目号、货物名称等。

- 注明投标人名称和地址。

### 投标截止时间

  - 招标代理机构在本须知前附表第16条规定的地址接收投标文件。

  - 招标代理机构可以按本须知第7条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标代理机构、招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期和时间。投标人按招标代理机构修改通知规定的时间递交投标文件。

### 迟交的投标文件

  - 按照投标人须知第19条规定，招标代理机构将拒绝并退回在其规定的截止期后收到的任何投标文件。

### 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在递交投标文件后，可以补充、修改或撤回其投标，其补充、修改将作为投标文件的组成部分。但招标代理机构必须在规定的投标截止期之前，收到补充、修改或撤回的书面通知。

  - 投标人的补充、修改或撤回通知应按第18条规定编制、密封、标记和发送。撤回通知书也可以用传真/电报传递，但随后要用经过签字的信件确认，其送达时间不得迟于投标截止时间。

  - 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

  - 从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照投标人须知第15.6条的规定被没收。

## 五、 开标与评标

### 开标

  - 招标人或招标代理机构在本须知前附表第17条中规定的日期、时间和地点组织公开开标，投标人可委派其法定代表人或1-2名授权代表参加开标，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

  - 开标时，招标人或招标代理机构当众拆封，宣读投标人名称、补充、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金，以及招标人或招标代理机构认为合适的其他内容。除了按照第20条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。开标时未宣读和记录的投标价格、折扣声明、招标文件允许的备选方案等实质内容，评标时将不予考虑。

  - 招标代理机构将做开标记录，开标记录包括按第22.2条的规定在开标时宣读的全部内容。与会的投标人代表应在开标记录上签字确认。

### 评标委员会和评标工作程序

  - 评标委员会由招标人负责依法组建。评标委员会负责评标工作，并独立履行下列职责：审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清；向招标人推荐中标候选人。招标人和招标代理机构的工作人员协助评标委员会工作。

  - 评标工作遵循的程序为：投标文件初审（资格性审查和符合性审查）；澄清有关问题；比较与评价投标；推荐中标候选人名单。

### 投标文件的澄清

  - 在评标期间,招标代理机构可根据评标委员会的需要，要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。

  - 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

    - 不能在规定的时间内答复评标委员会提出的澄清问题的，其投标有可能因不完整导致不能实质性响应招标文件要求，被作为无效投标处理。

### 投标文件的初审

  - 评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

  - 评标委员会将依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性、对招标文件的响应程度来进行评审。审查内容包括：是否有应交而未交投标保证金；是否按招标文件要求密封、签章、盖章；投标文件是否完整、有无计算上的错误等。

  - 算术错误将按以下方法更正：投标文件中开标一览表内容与投标文件中的明细表内容不一致的，以开标一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；如果以单价计算的结果与总价不一致，则以单价为准修改总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

  - 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

  - 在详细评标之前，根据投标人须知第25条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离、保留或反对，系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利和投标人的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应投标的投标人的竞争地位产生不公正的影响。例如关于投标保证金、适用法律、税及关税的偏离将被认为是实质上的偏离。决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果投标实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被作为无效投标处理。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

  - 根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，将按照无效投标处理，予以拒绝：

    - 迟于招标文件规定的截止时间递交投标的；

    - 未按招标文件规定要求密封、签字和盖章的；

    - 应交而未交投标保证金的；

    - 非法定代表人签字而未提供其授权委托书的；

    - 投标有效期不满足招标文件要求的；

    - 投标文件不完整导致不能实质性响应招标文件要求的；

    - 不具备招标文件中规定资格要求的；

    - 货物和服务的来源不符合要求的；

    - 投标人不是货物的合法拥有者或者未得到适当授权的；。

    - 不符合招标文件第三章、第四章所列带“*”号条款要求的；（本项目不适用）

    - 投标报价或分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，投标人不能合理说明和不能提供相关证明材料的；

    - 投标人在开标后到中标结果确定期间，影响或试图影响招标人、招标代

理机构、评标委员会工作的；

    - 投标人在本项目的竞争中有腐败或欺诈行为的；

    - 符合本须知前附表第18条列明的其它无效投标条件的；

    - 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

25.7   评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.8   根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：

(1)  符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

(2)  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)  投标人的报价均超过招标人项目采购预算，招标人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

### 投标的评价和最终评标价的确定

  - 评标委员会将按照投标人须知第25条规定，只对通过初步审查、确定为实质上 响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

  - 计算评标价格的基础是投标人须知第11.1条规定的投标价。

  - 在评标时，除根据投标人须知第11.1条的规定考虑投标人的报价之外，还要评   估本须知前附表第19条和/或第三章技术要求中所列的因素。

  - 如果投标人没有对规定的最小投标单位中的所有货物和服务报价，或没有对其中的货物和服务的组成详细分项报价（如“货物需求一览表”和“投标分项报价表”所示），其投标将被视为不完整的投标；如果投标人对其中的货物和服务的组成详细分项报价有遗漏，如果不是实质性问题，评标委员会将按照其他投标人对应项的最高报价或市场价格予以补充和评比。

  - 根据投标人须知第11.1、11.2、11.3、25、26条所计算出的投标价为该投标人的最终评标价。

### 评标方法

  - 评标方法详见本须知前附表第20条。

### 与招标人、招标代理机构和评标委员会接触

  - 除投标人须知第24条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就 与其投标有关的任何事项与招标人、招标代理机构和评标委员会主动联系。

  - 投标人在上述规定期间，影响或试图影响招标人、招标代理机构和评标委员会的评标、比较或授予合同的的，都可能导致其投标被宣布为无效投标被拒绝。

## 六、 授予合同

### 确定中标人及合同授予标准

29.1招标人根据评标委员会推荐中标候选人意见，按照有关法律法规规定的程序确定中标人。

  - 除第34条的规定之外，将把合同授予按照本须知前附表第20条规定的评标方法确定的、排名在第一位的中标候选人。

### 授标时更改采购货物数量的权力

  - 招标代理机构和招标人在授予合同时有权在本须知前附表第21条规定的百分比幅度内对招标文件第三章“技术要求”中规定的货物/服务的数量予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

### 接受和拒绝任何或所有投标的权利

31.1招标代理机构和招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及拒绝所有投标的权利。但招标代理机构和招标人并不因此对递交了投标文件的投标人负有赔偿责任。

### 中标通知书

  - 中标人确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。

32.2中标通知书是合同的一个组成部分。

### 签订合同

33.1招标代理机构在发中标通知书的同时，将把招标文件中提供的合同格式连同双方达成的协议递交给中标人。

33.2中标人在收到合同格式后三十(30)天内，应在合同上签字并注明日期退给买方。

### 履约保证金

  - 如果本须知前附表第22条中有规定，中标人在收到招标代理机构的中标通知书后三十(30)天内，应按照合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保证金保函格式或买方可以接受的其他格式向买方提交履约保证金。

34.2如果中标人没有按照上述第33或34.1条规定执行，招标人将有充分理由取消该中标决定。在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

### 腐败和欺诈行为

35.1定义

- “腐败行为”是指提供给予接受或索取任何有价值的东西来影响招标代理机构和/或招标人和/或评审专家在采购过程或合同实施过程中的行为；

- “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害招标代理机构和/或招标人的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺买方从自由公开竞争所能获得的权益。

35.2如果评审专家认为投标人在本项目的竞争中有腐败或欺诈行为，其投标将被拒绝。

投标人须知附件  评标办法和评标标准

- 本项目评标采用综合评分法。评标委员会将按照招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值, 加上以招标文件规定的方法计算出的价格分，即为每个投标人的最终得分。除价格分外，评委评分可保留1位小数，评标最终得分保留2位小数。

- 评分因素和评分标准

| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 15 | 投标产品在中国境内近三年销售业绩的评价 | 根据投标产品及其同品牌的同类产品近三年（2016年1月至投标截止期，合同签字日期为准）在中国境内的销售业绩进行评价，有1项业绩得1分，最高分为9分。投标人需提供采购合同（含合同首页、主要建设内容页、合同盖单位章页）。复印件，否则业绩不予认可。 |
|  |  | 对招标文件商务条款的响应程度 | 响应全面，全部符合，得2分；响应不全面或有不符合的情况适当减分，最低分为0分。 |
|  |  | 政策法规 | 节能产品：投标产品属于财政部和国家发改委最新公布的节能产品政府采购品目清单的，需提供市场监管总局发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构出具的认证证书复印件并加盖公章，且在有效截止日期内，加1分，最多加2分。 |
|  |  |  | 环境标志产品：投标产品属于财政部和生态环境部最新公布的环境标志产品政府采购品目清单的，投标人需提供市场监管总局发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构出具的认证证书复印件并加盖公章，且在有效截止日期内，加1分，最多加2分。 |
| 技术部分 | 55 | 对招标文件技术规格要求的响应程度 | 技术指标全部满足招标要求的为40分，其中有1项“*”号条款不满足的，扣8分；有1项“#”号条款不满足的，酌情扣5分；有1项其他条款不满足的，扣2分，最低得分0分。 |
|  |  |  | 根据技术指标的重要性，一项优于招标要求的，酌情加1分，最高得分5分。 |
|  |  | 对投标人售后服务能力的评价 | 质量保证期，满足招标文件要求的得1分，每增加一年加1分，本项最高5分。不满足招标文件要求的得0分。 |
|  |  |  | 供货方案、培训方案、备件供应、售后服务措施，方案详细完善的得5分； 供货方案、培训方案、备件供应、售后服务措施，方案较完善的得3分； 供货方案、培训方案、备件供应、售后服务措施，方案不完善的得2分； 供货方案、培训方案、备件供应、售后服务措施，未提供相关方案的得0分。 |
| 价格部分 | 30 | 评标价格 | 评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100 备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型和微型企业产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 监狱企业、残疾人福利性单位参与投标视同小型、微型企业，须提供相应证明文件的复印件，否则不考虑价格扣除。 对未在货物说明一览表中写明或未填写“中小企业声明函”的，在价格评审时不予考虑。 |

注：

1、对于投标文件中未对招标文件要求做明确响应的技术参数或技术条款视为不满足招标文件要求。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一项目项下同一分包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。

3、对非单一产品采购的项目分包，在各分包中确定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

第三章 技术要求

## 一、项目背景

本次招标采购是为北京积水潭医院配置的部分基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

二、对投标人的要求

投标人除了要满足投标人须知前附表提出的资格要求外，还应该符合下列要求：

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造厂家应在北京市设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后 5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。

三、对制造厂家和投标产品的要求

- ★投标产品属于医疗器械的，境内制造厂家应有医疗器械生产许可证，须提供医疗器械生产许可证复印件。

- ★投标产品属于医疗器械的，应按国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册管理办法，办理医疗器械注册证，须提供医疗器械注册证复印件。

- 制造厂家应通过ISO9001质量体系认证，须提供相关证明文件的复印件。

- 如产品原产国有要求，制造厂家应有其原产国相应部门颁发的投标产品生产许可，须提供相关证明文件的复印件（包括但不限于生产许可证等）。如不需要生产许可，投标人应在投标文件中给予说明。

- 投标人的投标产品如在中国境内有销售业绩，须提供近三年在中国境内的投标产品的累计销量，列举近三年使用投标产品的境内用户的名称、产品型号、数量，并提供相关证明文件的复印件（如中标通知书或供货合同或验收证明或顾客意见反馈等）。

- 投标产品属于医疗器械的，须提供国家食品药品监督管理局认可的省级以上（含省级）质量检验机构出具的投标产品最新检测报告的复印件。

四、技术总则

1.  投标要求

- 投标人在准备投标文件时，须按招标文件提出的格式要求，标明招标编号、包（品目）编号、货物名称、产品型号和具体指标。

- 投标所用的产品样本应包括产品的主要性能、技术参数、适用范围以及外形图样、安装尺寸等。图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰。

- 投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，都应按境内的现行标准和相应的技术规范执行。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 投标人除须填写招标文件给出格式的文件作为投标的一部分外，还应提供或编写必要的说明性信息，包括但不限于：项目实施的方案、技术服务方案、培训方案、售后服务方案和承诺等，作为对本章相关内容的技术响应。

2.  工作条件

除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

  - 可在环境温度-40°C-- +50°C和相对湿度90%的条件下运输。

  - 适于在电源220 V(±10%)，50 Hz，室温 0℃～40 ℃和相对湿度85%的环境下工作，连续工作时间不应少于24小时；特殊要求见各品目的技术规格。

  - 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

  - 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

3.  技术服务

- 卖方发运货物时，每台设备要提供一整套中英文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。

- 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后3天内将这些资料免费寄给买方。

- 卖方应在接到买方通知的一周内，自付费用在买方指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。卖方技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。卖方安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。卖方应在买方指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

- 卖方应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，卖方售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 卖方应在质量保证期内提供合同货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级（如果有）；提供本项目货物所需的首检证明并承担费用（如果有）。

- 在合同执行期和质量保证期内，卖方应在收到要求提供维修服务的通知后12小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按买方要求的时间予以修复，卖方应免费提供同类备用设备，供买方使用。

      - 其他

★1、质量保证期（系统免费维护期）：详见各包要求。

2、交货期：签订合同后3个月

3、交货地点：北京积水潭医院

七、设备的技术规格

技术参数

第1包

品目1-1 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件

数量：1套

一、主要功能：同时具备后节玻切、前节超声、注吸,气液交换,硅油注吸,眼内电凝, 氙灯照明功能；

二、技术参数要求：

| 序号 | 内容 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主机 |  |
| 1.1 | 超声乳化 | 传统超声乳化+扭动超声 |
| 1.2 | 眼内压控制 | 具备数字化自动眼内压控制系统，眼内压控制范围：0－120mmHg； 误差±2mmHg |
| *1.3 | 玻璃体切割 | 可同时连接驱动 20G/23G/25G/25G+/27G/27G+不同口径的玻切头及光纤，支持玻璃体切割术，眼内电凝，硅油注取。并具备自动射频识别功能，自动调整参数； |
| 1.4 | 眼内照明 | 内置氙灯照明，RFID射频识别，支持吊顶灯 |
| 1.5 | 软件 | 中英文双语界面，语音播报同时具备后节玻切、前节超乳、前后节联合三个手术界面； |
| 1.6 | 脚踏 | 多功能脚踏 |
| 二 | 超声乳化 |  |
| 2.1 | 超声模式 | 传统超声乳化+扭动超声 |
| 2.2 | 工作模式 | 3D ，爆破， 个性化，脉冲，连续模式 |
| 三 | 玻璃体切除 |  |
| *3.1 | 气动玻切 | 玻切头切速范围 100-7500 次/分钟，具有微创手术功能； |
| 3.2 | 负压 | ≥600mmHg，灌注/抽吸、超声乳化负压变化范围：0－650mmHg，具备文氏泵、蠕动泵双泵功能； |
| 3.3 | 穿刺系统 | 自闭系统&常规专业穿刺系统 |
| 3.4 | 玻切模式 | 3D，触发式，比例式，湿性前段。 |
| *3.5 | 切割系统 | 具备双气路驱动的玻切头、玻切头开合比控制功能，三种不同开合比； |
| 3.6 | 光源 | 内置氙灯，光源输出照明系统，亮度：23± 13 流明（光纤） |
| 3.7 | 硅油注吸 | 整合了自动硅油注吸系统；注入硅油:0-80PSI.抽出硅油:0-650mmHg.可线性控制 |
| 3.8 | 其他 | 具有气动眼内剪，气动眼内镊功能；具有比例式电凝、比例式反吐功能；眼内填充气体自动净化配比系统；术后自动生成手术报告、参数记录功能；前后节灌注液自动提示更换功能，且换液时无需中断手术； |
| 4 | 质保期 | ≥两年 |

三、配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻切系统 | 1 | 个 |
| 2 | 主机 | 1 | 个 |
| 3 | 底座 | 1 | 个 |
| 4 | 脚踏板 | 1 | 个 |
| 5 | 电源线 | 1 | 个 |
| 6 | 气源软管 | 1 | 个 |
| 7 | 防尘罩 | 1 | 个 |
| 8 | 遥控器 | 1 | 个 |
| 9 | 使用手册 | 1 | 个 |
| 10 | 20g联合套包 | 1 | 套 |
| 11 | 23g联合套包 | 3 | 套 |
| 12 | 25g+联合套包 | 3 | 套 |
| 13 | 25g眼内电凝 | 3 | 套 |
| 14 | 双极电凝线 | 3 | 套 |
| 15 | 弯型虹膜镊，不带电线 | 2 | 套 |
| 16 | 一次性23g镊 | 4 | 套 |
| 17 | 25g+膜剥离镊 | 4 | 套 |
| 18 | 一次性23g末端抓持镊 | 4 | 套 |
| 19 | 25g+一次性末端抓持镊 | 4 | 套 |
| 20 | 23g软头移液手柄 | 6 | 套 |
| 21 | 25g软头移液手柄 | 6 | 套 |
| 22 | 硅油注吸管路 | 6 | 套 |

第2包

品目2-1麻醉系统

数量：4套

一、参数要求：

| 序号 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 综合描述 |
| 1.1 | 集麻醉和麻醉气体监测系统于一体的麻醉工作站 |
| 1.2 | 麻醉系统适用于低流量或高流量的重复吸入或非重复吸入麻醉，适用于成人到婴儿 |
| 2 | 气体供给和安全装置 |
| 2.1 | 气源： 3气源，氧气、笑气和空气 |
| 2.2 | 电子新鲜气体混合器保证笑氧混合时氧浓度不低于25% |
| 2.3 | 快速充氧≥30L/min |
| 2.4 | 最大吸气流速≥150L/min |
| 2.5 | 安全氧流量范围0-12L/min，可流经挥发罐，携带麻药 |
| 3 | 呼吸系统 |
| 3.1 | 集成呼吸回路，标配一体化回路加热装置，防止回路积水 |
| #3.2 | 半紧闭回路，新鲜气体的变化不影响到潮气量的输送，有新鲜气体隔离阀 |
| 3.3 | 通气模式: 自主呼吸，手动通气，容量控制，压力限制，压力控制，同步间歇指令通气 |
| #3.4 | 通气模式的转化通过屏幕的按键直接完成 |
| 3.5 | 钠石灰罐 ，容量不小于 1.5 升 |
| 3.6 | 高精度热丝式流量传感器，自动标定 |
| 3.7 | 呼吸回路可进行134 oC高温高压灭菌，所有回路模块不含橡胶 |
| 4 | 呼吸机 |
| 4.1 | 电动电控活塞式呼吸机，无需消耗驱动气体，在供气中断情况下可利用抽取室内空气继续进行手术 |
| 4.2 | 适用于成人、儿童和新生儿，无需更换任何部件 |
| 4.3 | 容量控制模式下，最小潮气量设置20ml |
| 4.4 | 吸气压力（Pinsp）：PEEP＋5 - 70 cmH2O(hPa) |
| *4.5 | PEEP：0 - 20 cmH2O (hPa) 连续可调，进阶为1 |
| 4.6 | 呼吸频率：3 - 100 次/分钟 |
| 4.7 | I:E ：5 : 1 - 1 : 99 |
| 5 | 监测 |
| 5.1 | TFT彩色显示屏，不小于12英寸 |
| 5.2 | 通过一个显示屏，采集、处理和显示所有通气和气体监测的数据 |
| *5.3 | 监测参数包括吸入和呼出的各种气体（氧气、笑气、二氧化碳）和五种麻醉剂(氟烷、安氟醚、异氟醚、七氟醚、第氟醚)，分钟通气量，潮气量，呼吸频率，峰压，平台压，平均压，PEEP呼气末正压，顺应性 |
| #5.4 | 具有麻醉气体低MAC值预警功能 |
| 5.5 | 氧监测采用顺磁氧技术，无消耗品 |
| 6 | 报警 |
| 6.1 | 报警参数包括：分钟通气量， 气道压力 （包括阻塞和脱管），吸入氧浓度 |
| 6.2 | 断电时声音报警 |
| 6.3 | 声光报警，可调节报警阈值 |
| 6.4 | 具备报警静音 ，不少于2分钟 |
| 7 | 数据接口 |
| 7.1 | 数据接口用于主机上所有的监测参数的传输，标配两个 RS-232 接口用于数据传输 |
| 8 | 其他功能 |
| 8.1 | 不使用机器时，机器可处于待机模式（睡眠状态），可以迅速解除睡眠状态 |
| #8.2 | 开机自检，用户可选择的全自检或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动 |
| 8.3 | 后备电池至少30分钟 |
| 9 | 质保期≥三年 |

二、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉工作站主机 | 1 | 台 |
| 2 | 吊臂式 | 1 | / |
| 3 | 流量传感器 | 1 | 盒 |
| 4 | 采样管 | 1 | 盒 |
| 5 | 储水杯 | 2 | 盒 |
| 6 | 5米空气连接管 | 1 | 根 |
| 7 | 5米氧气连接管 | 1 | 根 |
| 8 | 5米笑气连接管 | 1 | 根 |
| 9 | 氧气/空气钢瓶后备接头 | 1 | 个 |
| 10 | 安装及培训 | 1 | / |

第3包

品目3-1电子内窥镜系统

数量：1套

一、设备主要功能及用途：

消化电子内镜用于消化道检查，治疗，早癌筛查等项目。

二、技术参数：

| 序号 | 内容 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 全数字化内窥镜图像处理器 |
| 1.1 | 整体设计 | 光源主机分体设计，全数字化处理和全数字化输出的内窥镜电子影像系统, |
| 1.2 | 血管强调功能: | 3档调节，针对萎缩性炎症等病变进行细致的诊断和判别 |
| *1.3 | 图像放大功能: | 电子放大2倍,0.05级逐级放大，共20级 |
| *1.4 | 配电子染色技术 | 通过电子分光技术达到电子染色的效果，10波段组合 |
| *1.5 | BLI模式: | 利用蓝激光观察病灶，配合FICE技术 |
| 1.6 | 图像存储功能: | 具有至少500M内存(缓冲内存)。最多可以存储5000张照片，可以在病例检查过程中保存所需图像，在病例检查完成后快速查看图像并可以进行标记和选择性地组合打印。 |
| 1.7 | 配备CF存储卡: | 以便于在检查中将感兴趣的图像快捷地保存到CF卡上，图像不经过转化和远距离传输，记录后的原始高画质图像可以在主机或电脑中进行储存和编辑 |
| 1.8 | 待机热插拔功能: | 可以在不关闭图像处理器电源的情况下安装和脱卸内镜，保护主机电源。 |
| 1.9 | 双画面模式: | 可将白光图像和FICE图像同时显示,双画面对比观察 |
| （二） | 内窥镜氙灯冷光源（内窥镜光源装置） |
| 2.1 | 光源: | 主灯300W氙灯；具有备用灯 |
| 2.2 | 光量调节: | 多档可调 |
| 2.3 | 气泵: | 横隔膜式气泵 |
| 2.4 | 气泵压力: | 高/中/低/关闭 |
| 2.5 | 强光定位功能： | 具有强光定位功能 |
| 2.6 | 自动调光显示: | -8~+8级 |
| 2.7 | 灯泡平均寿命 | ≥500小时 |
| （三） | 内镜专用高清液晶显示器 |
| 3.1 | 分辨率: | 分辨率≥1920×1080 |
| 3.2 | 对角线尺寸: | 对角线≥24英吋 |
| 3.3 | 最大亮度: | ≥300cd/m2 |
| 3.4 | 色域校准功能: | 具备色域自动校准功能，符合BT. 709和SMPTE C标准；具备Expend video level 功能 |
| （四） | 原装内镜专用台车 |
| 4.1 | 原装专用仪器车: | 可以容纳电子内镜系统常用设备 |
| 4.2 | 内镜支架: | 可升降支架，同时悬挂两条镜子 |
| 4.3 | 摇臂设计: | 可悬挂一台液晶监视器，并可调节监视器位置与方向 |
| （五） | 高清电子胃镜（电子上消化道内窥镜） |
| 5.1 | 观察方向 | 0°(直视) |
| 5.2 | 视野角度 | ≥140° |
| 5.3 | 观察景深 | 2～100mm |
| *5.4 | 头端部外径 | Ф≤9.2mm |
| *5.5 | 插入最大部外径 | Ф≤9.3mm |
| 5.6 | 有效长度 | ≥1100mm |
| 5.7 | 全长 | ≥1400mm |
| 5.8 | 弯曲角度 | 上：210°、下：90°、左：100°、右：100°； |
| 5.9 | 钳道直径 | Ф≥2.8mm |
| *5.10 | 附送水功能 | 具有前送水功能 |
| *5.11 | 摄像元件 | 摄像头采用CMOS技术，像素≥100万 |
| （六） | 高清电子肠镜 （电子下消化道内窥镜） |
| 6.1 | 观察方向 | 0°(直视) |
| 6.2 | 视野角度 | ≥140° |
| 6.3 | 观察景深 | 2～100mm |
| 6.4 | 头端部外径 | Ф≤12.0mm |
| 6.5 | 插入最大部外径 | Ф≤12.0mm |
| 6.6 | 有效长度 | ≥1300mm |
| 6.7 | 全长 | ≥1600mm |
| 6.8 | 弯曲角度 | 上：180°、下：180°、左：160°、右：160°； |
| 6.9 | 钳道直径 | Ф≥3.8mm |
| *6.10 | 摄像元件 | 摄像头采用CMOS技术，像素≥100万 |
| *6.11 | 辅助送水功能 | 具有前送水功能 |
| 6.12 | 兼容高频治疗设备 | 可兼容高频电刀治疗设备 |
| （七） | 质保期 | ≥3年 |

三、配置单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子图像处理器 | 1 |
| 2 | 内窥镜光源装置 | 1 |
| 3 | 显示器24" | 1 |
| 4 | 台车 | 1 |
| 5 | 电子上消化道内窥镜 | 2 |
| 6 | 电子下消化道内窥镜 | 2 |

第3包

品目3-2蓝激光电子内窥镜系统

数量：1套

一、设备主要功能及用途：

激光内镜用于上下消化道早癌筛查，提高阳性率和检出率，减少漏诊。

二、技术参数：

| 序号 | 内容 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 全数字化内窥镜图像处理器（电子图像处理器） |
| 1.1 | 整体设计理念: | 光源主机分体设计，一套全数字化处理和全数字化输出的内窥镜电子影像系统, |
| 1.2 | 血管强调功能: | 3档调节，针对萎缩性炎症等病变进行更细致的诊断和判别 |
| 1.3 | 图像放大功能: | 电子放大2倍,0.05级逐级放大，共20级. |
| *1.4 | 配电子染色技术（FICE）: | 通过电子分光技术达到电子染色的效果，10波段组合 |
| *1.5 | BLI模式: | 利用蓝激光观察病灶，配合FICE技术 |
| 1.6 | 图像存储功能: | 具有至少500M内存(缓冲内存)。最多可以存储5000张照片，可以在病例检查过程中保存所需图像，在病例检查完成后快速查看图像并可以进行标记和选择性地组合打印。 |
| 1.7 | 配备CF存储卡: | 以便于医生在检查中将感兴趣的图像方便快捷地保存到CF卡上，图像不经过转化和远距离传输，所以不会失真，记录后的原始高画质图像可以在主机或电脑中进行储存和编辑 |
| 1.8 | 图像尺寸的选择: | 通过菜单可以选择内镜图像的大小和形状 |
| 1.9 | 待机热插拔功能: | 可以在不关闭图像处理器电源的情况下安装和脱卸内镜。 |
| 1.10 | 双画面模式: | 可将白光图像和FICE图像同时显示,双画面对比观察 |
| 1.11 | 患者数据输入: | ≥44位病人的基本资料和20位医生的资料 |
| 1.12 | 兼容性: | 可兼容胃镜、超声内镜、经鼻内镜、肠镜、十二指肠镜、支气管镜、双气囊小肠镜等。 |
| 1.13 | 画中画功能: | 冻结图像与运动图像同时出现在画面上，且在此状态下可启动电子分光观察模式，提高手术安全性。 |
| （二） | 内窥镜氙灯冷光源（内窥镜光源装置） |
| 2.1 | 光源: | 主灯300W氙灯；具有备用灯 |
| 2.2 | 光量调节: | 多档可调 |
| 2.3 | 气泵: | 横隔膜式气泵 |
| 2.4 | 气泵压力: | 高/中/低/关闭 |
| 2.5 | 强光定位功能: | 具有先进的强光定位功能 |
| 2.6 | 自动调光显示: | -8~+8级 |
| 2.7 | 灯泡平均寿命 | ≥500小时 |
| （三） | 激光光源装置（内窥镜光源装置） |
| *3.1 | 半导体激光1： | 振动波长：450±10nm 最大激光输出功率：3W（CW） |
| *3.2 | 半导体激光2: | 振动波长：410±10nm 最大激光输出功率：1.5W（CW） |
| 3.3 | 光源控制: | 自动光源控制 |
| 3.4 | 光源冷却方式:: | 强制空气冷却 |
| 3.5 | 气泵: | 高/中/低/关闭 |
| 3.6 | 光源控制: | 自动调光 |
| （四） | 内镜专用高清液晶显示器(显示器NDS24＂) |
| 4.1 | 分辨率: | 分辨率≥1920×1080 |
| 4.2 | 对角线尺寸: | 对角线≥24英寸 |
| 4.3 | 最大亮度: | ≥300cd/m2 |
| 4.4 | 色域校准功能: | 具备色域自动校准功能，符合BT. 709和SMPTE C标准；具备Expend video level 功能 |
| 4.5 | 视频信号输入接口类型: | -DVI（两组），-3G-SDI（两组），-HD-RGBS/RGBS -HD-YPbPr/YPbPr，-VGA，-Composite， -Sync-On-Green(SOG, 两组)，-S-Video |
| （五） | 原装内镜专用台车 |
| 5.1 | 原装专用仪器车: | 可以容纳电子内镜系统常用设备 |
| 5.2 | 内镜支架: | 可升降支架，同时悬挂两条镜子 |
| 5.3 | 摇臂设计: | 可悬挂一台液晶监视器，并可调节监视器位置与方向 |
| 5.4 | 载重量: | ≥50kg |
| （六） | 放大电子胃镜（电子上消化道内窥镜） |
| 6.1 | 观察方向 | 0°(直视) |
| 6.2 | 视野角度 | ≥140° |
| 6.3 | 观察景深 | 4～100mm |
| 6.4 | 头端部外径 | Ф≤10.8mm |
| *6.5 | 插入最大部外径 | Ф≤9.8mm |
| 6.6 | 有效长度 | ≥1000mm |
| 6.7 | 全长 | ≥1400mm |
| 6.8 | 弯曲角度 | 上：210°、下：90°、左：100°、右：100°； |
| 6.9 | 钳道直径 | Ф≥2.8mm |
| *6.10 | 光学放大倍数 | ≥135倍 |
| （七） | 放大电子肠镜 （电子下消化道内窥镜） |
| 7.1 | 观察方向 | 0°(直视) |
| 7.2 | 视野角度 | ≥140° |
| 7.3 | 观察景深 | 4～100mm |
| 7.4 | 头端部外径 | Ф≤12.8mm |
| *6.5 | 插入最大部外径 | Ф≤12.8mm |
| 6.6 | 有效长度 | ≥1300mm |
| 6.7 | 全长 | ≥1600mm |
| 6.8 | 弯曲角度 | 上：180°、下：180°、左：160°、右：160°； |
| 6.9 | 钳道直径 | Ф≥3.8mm |
| *6.10 | 光学放大倍数 | ≥135倍 |
| 6.11 | 辅助送水功能 | 具有前送水功能 |
| 6.12 | 兼容高频治疗设备 | 可兼容高频电刀治疗设备 |
| （八） | 质保期 | ≥3年 |

三、配置单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子图像处理器 | 1 |
| 2 | 内窥镜光源装置 | 1 |
| 3 | 内窥镜光源装置 | 1 |
| 4 | 显示器24" | 1 |
| 5 | 台车 | 1 |
| 6 | 电子上消化道内窥镜 | 1 |
| 7 | 电子下消化道内窥镜 | 1 |

第4包

品目4-1移动式C形臂X射线机

数量：2套

| 序号 | 内容 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主要性能及用途： | 设备后处理系统、球管、高压发生器、影像增强器等主要部件为同一品牌，手术中C型臂X线机应用 |
| 二 | C型臂架构 |  |
| 2.1 | 垂直升降 | ≥400mm |
| 2.2 | 水平移动 | ≥200 mm |
| *2.3 | 沿轨道旋转 | ≥130°（+90°/-40°） |
| 2.4 | 轴向旋转 | ≥±190° |
| 2.5 | 左右摇摆 | ≥±12° |
| 2.6 | 影像增强器到焦点距离 | ≥1000 mm |
| 2.7 | C臂开口径 | ≥750 mm |
| *2.8 | C臂深度 | ≥700 mm |
| 2.9 | 紧急开关按钮 | 具备 |
| 三 | X线发生器 |  |
| 3.1 | 最大功率 | ≥2.5KW |
| 3.2 | 最大电压 | ≥110KV |
| 3.3 | 透视最大电流 | ≥13mA |
| *3.4 | 最大管电流 | ≥24mA |
| *3.5 | 脉冲透视最大电流 | ≥24mA |
| 3.6 | 发生器技术 | 高频/多脉冲处理器控制 |
| 3.7 | 数字点片功能,非任何透视图像的储存功能 | 具备 |
| 3.8 | 具有脉冲透视功能 | 具备 |
| 3.9 | 三级剂量选择功能 | 具备 |
| 四 | 球管 |  |
| 4.1 | 球管焦点 | 双焦点:≤0.6mm/.≤1.0mm |
| *4.2 | 阳极热容量 | ≥100KHU |
| 4.3 | 球管热容量 | ≥1.1MHU |
| 4.4 | 连续曝光时间 | ≥50分钟 |
| 五 | 影像增强器及摄影系统 |  |
| 5.1 | 影像增强器视野 | ≥9英寸 可变野 |
| 5.2 | 影像增强器中心分辨率 | ≥5.4LP/mm |
| 5.3 | DQE | ≥65% |
| 5.4 | 图像处理、图像存储矩阵 | ≥1024×1024×12bit |
| 5.5 | CCD旋转角度 | ≥±360° |
| 六 | 准直器 |  |
| 6.1 | 矩形准直器 | 具备 |
| 6.2 | 虹膜准直器 | 具备 |
| 6.3 | 在冻结图像上无射线显示和改变虹膜、矩形准直器 | 具备 |
| 七 | 监视器及台车 |  |
| 7.1 | 监视器 | ≥19”高清高亮度医用显示器2台 |
| 7.2 | 最大分辨率 | ≥1280 × 1024 |
| *7.3 | 最大亮度 | ≥800cd/cm2 |
| 7.4 | 具有防炫目功能 | 具备 |
| 7.5 | 配置原厂双监视器台车 | 具备 |
| 7.6 | 必须配备原厂生产的独立的影像处理工作站及台车，便于在远离C臂的地方观片 | 具备 |
| 7.7 | 台车计算机硬件 | 最新Windows 7系统, 64 bit处理器, ≥4 GB 内存 19寸显示器 |
| 7.8 | 台车电源线 | ≥7m |
| *7.9 | 原厂曝光脚闸线 | ≥10m |
| 7.10 | 台车与C臂连线 | ≥8m |
| 八 | 数字图像处理 |  |
| 8.1 | 递归滤波技术减少噪声 | 具备 |
| 8.2 | 运动伪影滤波技术减少噪声 | 具备 |
| 8.3 | 自动亮度、对比度设定技术 | 具备 |
| 8.4 | 空间频率滤波技术提高边缘锐化显示 | 具备 |
| 8.5 | LUT提高对比度 | 具备 |
| 8.6 | 增强对比度增益技术 | 具备 |
| 8.7 | 最后一副图像冻结功能 | 具备 |
| 8.8 | LIH无射线图像数字旋转功能 | 具备 |
| 8.9 | 图像翻转、镜像功能 | 具备 |
| 8.10 | 图像一键恢复正位功能 | 具备 |
| 8.11 | 水平、垂直电子滤线栅功能 | 具备 |
| 8.12 | 黑白图像翻转功能 | 具备 |
| 8.13 | 任意数字放大、拖拉图像功能 | 具备 |
| *8.14 | 存贮图像容量 | ≥150,000幅 |
| 8.15 | IDEAL智能剂量管理系统，自动调节剂量 | 具备 |
| 8.16 | 图像保护功能，防止被误删除或覆盖 | 具备 |
| *8.17 | 图象同屏显示 | 1、4、9、16幅多种模式可选 |
| 8.18 | 具备病人目录管理功能 | 具备 |
| 8.19 | 具备资料USB输出功能 | 具备 |
| 8.20 | UPS不间断电源 | 具备 |
| 9 | 质保期 | ≥三年 |

第5包

品目5-1手术显微镜

数量：2套

一、设备名称及型号：

1．名称：手术显微镜

二、配置单：

主机                                            1台

电动变焦体                                      1个

10X目镜                                         2个

双目倾斜目镜架                                  1套

平衡关节臂                                      1个

立体双目对手镜                                  1个

卤素灯泡15V/150W                                1个

电动XY移动装置                                  1套

多功能防水脚踏开关                              1套

四、技术参数：

1、光学品质：复消色差透镜；

2、变焦物镜：电动连续变焦，范围240mm-360mm；

3、放大倍数≥27.5X；

4、目镜倾斜角度≥45度；

5、目镜至物镜的长度≤15cm，适合多种特殊体位手术；

6、滤光及光斑：滤光盘（日光，柔软光，绿色光，兰色光，UV保护（黄色），点光，微型点光；

7、速度调节：变焦、对焦、缩放速度快慢可调；

8、光亮度调节：同轴照明，照明亮度无级调整；

9、立体双目对手镜

10、一体式分光器

11、落地式移动支架，平衡臂伸展长度≥1100mm；

12、主显微镜垂直工作范围≥750mm；

13、光源：双150W卤素灯冷光源，术中可任意切换.

14、电动XY移动装置移动范围：X轴±30MM，Y轴±30MM;

15、视野直径范围10--50 mm.

五、售后服务体系，系统培训及专业的维修工程师进行售后服务，即时响应，24小时内现场维护

六、保修期三年

第6包

品目6-1电动手术台

数量：1套

一、设备主要功能及用途：

- 该手术床可用于普外科、骨科、泌尿外科、肛肠外科、妇产科、耳鼻喉科、

脊柱、肩部等手术，为C型臂或G型臂提供了最大的透视活动空间，可实现从患者肩部到脚部的手术拍片过程。

二、技术参数要求

| 序号 | 内容 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| *1 | 采用全偏心床柱设计，床面无需平移，即可达到无阻挡 | 具备 |
| 2 | 无阻挡透X光区域 | ≥170cm |
| 3 | 床板为5段式设计，头板与腿板可交换位置，达到100%无阻挡透X光效果 | 具备 |
| 4 | 床板采用可透X线材质。 | 具备 |
| 5 | 在肩部等坐姿手术体位中，臀部段最低端距地面的高度能够保证手术要求 | 具备 |
| 6 | 臀部段最低端距地面的高度 | ≤30cm |
| *7 | 采用“L”形底座设计，为医生提供更大的脚部活动空间。 | 具备 |
| 8 | 床体自重 | ≥250kg |
| 9 | 手术床的框架、床体支柱及底座全部采用镍铬合金制造。立柱无风箱式结构，满足百级层流手术室净化要求。 液压立柱设计。 | 具备 |
| 10 | 采用防水式镍铬不锈钢双轴承轮设计，运动灵活，采用传感式液压柱技术，锁定时使轴承轮悬浮于地面。同时床体移动方向性设计，使用万向舵设计控制移动的前进方向。 | 具备 |
| 11 | 手术床最高高度 | ≥1100mm |
| 12 | 升降调节范围 | >400mm |
| *13 | 驱动系统 | 液压驱动系统由两套电机、两套油压泵构成，一套作为正常使用、一套作为备用。 |
| 14 | 供电方式 | 采用蓄电池组和交流电源两种方式供电，每组蓄电池组充满电后，可支持80例手术。 |
| 15 | 体位调节方式 | 以下体位采用电动液压调节并且在控制器上具有相应的一键式功能键：手术床面的升降、头脚倾斜、左右倾斜、背板倾斜、胸桥、肾桥、坐姿、水平复位。床体的左倾、右倾、上升、下降均是无极变速，保证手术过程中，体位调节时病人的安全性；同时有专业的slowdown调节模式，专业的肥胖模式调节。 |
| 16 | 控制器 | 1、具有两套独立的电子控制操作系统 2、液晶屏显示窗口，显示出故障代码、电池电量、手术床所处的体位状态。 |
| 17 | 地面锁定方式 | 采用4个液压柱将手术床顶起，实现电动地面锁定。 |
| 18 | 碳纤维板 | 配有一套碳纤维延长板 |
| 18.1 | 延长板尺寸 | ≥1400mm |
| 18.2 | 延长板可承受最大病人体重 | ≥180kg |
| 18.3 | 延长板含边轨 | ≥2个 |
| 19 | 床参数 | 见下 |
| 19.1 | 床身长度 | ≥1900mm |
| 19.2 | 床身宽度 | ≥500mm |
| 19.3 | 床高 | 650-1100mm |
| 19.4 | 头脚倾斜（头高脚低/头低脚高） | >25°/25° |
| 19.5 | 侧倾斜（左/右） | ≥18°/18° |
| 19.6 | 头部段（上/下） | ≥30°/30° |
| 19.7 | 背部段（上/下） | ≥80°/40° |
| 19.8 | 臀部段（上/下） | ≥28°/28° |
| 19.9 | 腿部段（上/下/张开） | ≥15°/45°/180° |
| 19.10 | 承载重量 | ≥200kg |
| 19.11 | 电池充电时间 | 6-8小时 |
| 19.12 | 电池工作时间 | 80次手术 |
| 20 | 质保期 | ≥三年 |

三、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术床主体 | 1 | 台 |
| 2 | 头板 | 1 | 个 |
| 3 | 分片式腿板 | 1 | 对 |
| 4 | 手板（含绑带） | 1 | 个 |
| 5 | 身体绑带 | 1 | 条 |
| 6 | 固定锁 | 1 | 个 |
| 7 | 麻醉幕帘架 | 1 | 个 |
| 8 | 悬空手板（含锁） | 1 | 套 |
| 9 | 碳纤维板 | 1 | 个 |
| 10 | 碳纤维板边轨适配器 | 2 | 个 |

第7包

品目7-1 腹腔镜系统1

数量：1套

二、参数：

| 序号 | 内容 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 图像处理装置 | 具备 |
| *1.1 | 全高清摄像主机，兼容电子腹腔镜 | 具备 |
| #1.2 | 带有窄带光成像功能 | 具备 |
| 1.3 | 具有两种结构增强模式，分别适用于对比度明显的较大粘膜结构和观察毛细血管等细微的结构 | 具备 |
| 1.4 | 有效像素 | ≥1920×1080 |
| 1.5 | 影像显示模式 | 16:9 |
| 1.6 | 带有预冻结功能，冻结图像时自动筛选出高质量的图像 | 具备 |
| 二 | 内窥镜冷光源 | 具备 |
| #2.1 | 具备窄带光成像功能 | 具备 |
| 2.2 | 可发出背光的前面板指示器和控制按钮 | 具备 |
| 2.3 | 300W氙灯寿命 | ≥500小时 |
| *2.4 | 自带应急灯，主灯故障可自动切换至应急灯 | 具备 |
| 三 | 摄像头 | 具备 |
| #3.1 | 带有窄带光成像功能 | 具备 |
| 3.2 | 一键式变焦 | 具备 |
| 3.3 | 可高温高压灭菌 | 具备 |
| 3.4 | 不含电缆重量 | ≤250g |
| 3.5 | 最大放大倍数 | ≥1.2 |
| 四 | 液晶显示器 | 具备 |
| 4.1 | 尺寸 | ≥25吋 |
| 4.2 | 清晰度 | ≥1920×1080 |
| 五 | 胸腹腔内窥镜 | 具备 |
| 5.1 | 直径 | ≥10mm |
| 5.2 | 视野方向 | ≥0° |
| 5.3 | 清晰度 | ≥1920×1080 |
| 5.4 | 可高温高压灭菌 | 具备 |
| 六 | 腹腔内窥镜 | 具备 |
| 6.1 | 直径 | ≤5.3mm |
| 6.2 | 工作长度 | ≥400mm |
| 6.3 | 视向角 | ≥30° |
| 七 | 手术器械 | 具备 |
| 7.1 | 抓取钳 | 双极分离钳，5mm，工作长度约330mm |
| 7.2 | 双极高频电缆线 | 双级线 |
| 7.3 | 高频切除电极 | 环形 |
| 7.4 | 普通穿刺器 | 十字，Φ10*95mm |
| 7.5 | 普通穿刺器 | 十字，Φ5*95mm |
| 7.6 | 双极电凝钳 | 直头，Φ5*360mm |
| 7.7 | 直V型持针钳 | 左弯，Φ5*330mm |
| 7.8 | 弯剪 | Φ5*360mm |
| 7.9 | 弯分离钳 | 钳嘴长22mm，Φ5*360mm |
| 7.10 | 直角分离钳 | 钳嘴长16mm，Φ5*360mm |
| 7.11 | 鼠齿抓钳 | 2*4齿，钳嘴长14mm，Φ5*360mm |
| 7.12 | 大鼠齿抓钳 | 双动，2*3齿，钳嘴长34mm，Φ10*360mm |
| 7.13 | 肠抓钳 | 带孔横齿，37mm，Φ5*360mm |
| 7.14 | 电钩 | Φ5*330mm |
| 7.15 | 电凝球 | Φ5*330mm |
| 7.16 | 三通冲洗管 | Φ5*330mm |
| 7.17 | 三通冲洗管 | Φ10*330mm |
| 7.18 | 气腹针 | Φ2.5*140mm |
| 八 | 台车 | 具备 |
| 8.1 | 腹腔镜专用台车 | 具备 |
| 九 | 图文工作站 | 具备 |
| 9.1 | 内镜图文工作站，含工作软件、电脑、打印机 | 具备 |
| 十 | 质保期 | ≥三年 |

三、配置清单

| 序号 | 名称 | 说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图像处理装置 | 全高清图像处理装置 | 1 | 台 |
| 2 | 内窥镜冷光源 | 300W氙气灯医用冷光源，具备应急灯 | 1 | 台 |
| 3 | 摄像头 | 可高温高压灭菌，窄带成像，一键式变焦，三个功能按钮 | 1 | 个 |
| 4 | 液晶显示器 | 全高清液晶显示器 | 2 | 台 |
| 5 | 胸腹腔内窥镜 | 光学视管,10mm,0°,HD,速锁 可高温高压灭菌，310mm | 1 | 个 |
| 6 | 腹腔内窥镜 | 直径5.3mm,30°,HD,430mm | 1 | 个 |
| 7 | 抓取钳 | 双极抓取钳，33mm | 1 | 把 |
| 8 | 双极高频电缆线 | 双级线 | 1 | 根 |
| 9 | 高频切除电极 | 宫腔镜用高频切除电极，环形 | 5 | 支 |
| 10 | 普通穿刺器（十字） | Φ10*95mm | 1 | 个 |
| 11 | 普通穿刺器（十字） | Φ5*95mm | 2 | 个 |
| 12 | 双极电凝钳（直头） | Φ5*360mm | 1 | 把 |
| 13 | 直V型持针钳（左弯） | Φ5*330mm | 1 | 把 |
| 14 | 弯剪（20mm） | Φ5*360mm | 1 | 把 |
| 15 | 弯分离钳（22mm） | Φ5*360mm | 2 | 把 |
| 16 | 直角分离钳（16mm） | Φ5*360mm | 1 | 把 |
| 17 | 鼠齿抓钳（2*4齿、14mm） | Φ5*360mm | 1 | 把 |
| 18 | 大鼠齿抓钳（双动、2*3齿、34mm） | Φ10*360mm | 1 | 把 |
| 19 | 肠抓钳（带孔横齿、37mm） | Φ5*360mm | 1 | 把 |
| 20 | 电钩 | Φ5*330mm | 1 | 个 |
| 21 | 电凝球 | Φ5*330mm | 1 | 个 |
| 22 | 三通冲洗管 | Φ5*330mm | 1 | 把 |
| 23 | 三通冲洗管 | Φ10*330mm | 1 | 把 |
| 24 | 气腹针 | Φ2.5*140mm | 1 | 个 |
| 25 | 台车 | 腹腔镜台车 | 1 | 台 |
| 26 | 内镜用图文工作站 | 含内镜工作站软件、电脑、 打印机、台车 | 1 | 套 |

第8包

品目8-1 腹腔镜系统2

数量：1套

整体要求：

1、制造商通过ISO13485质量体系认证，并可提供由欧盟认可的体系认证证书。

4、产品通过了CE认证，并可提供相关文件证明。

5、合同正式签订以后，可在30天内到货安装。

一、摄像主机与摄像头  1台

*1、摄像系统主机可兼容三晶片全高清摄像头，具备全高清图像处理性能，能够输出1920*1080P动态图像，水平分辨线≥1000线；

2、摄像系统主机具有静态和动态图像采集（内置USB静态储存装置）、图像水平翻转、图像垂直翻转功能，可根据用户需求配置；

*3、摄像系统主机内置USB输出接口，可直接通过USB移动储存设备储存静态图像和动态视频。动态视频采集支持1920*1080P分辨率，静态图像采集支持1920*1080分辨率。

4、具备多种高清、标清信号输出接口，满足医院多显示器需求，信号输出包括：HDTV信号：HD-SDI*2个、DVI-D*2个，最高分辨率可达1920*1080P；

SDTV 信号：复合视频信号S-Video；

6、主机具有隐藏操作面板设计，可避免医护人员误操作；打开隐藏面板可进行主机性能设置；

7、出厂预设4种工作模式，另可通过菜单，调节白平衡设置、曝光区域设置、图像清晰度设置等，进行客户自定义操作；

8、摄像头采用3个1/3英寸CMOS的三晶片的成像技术，实现数字化的全高清成像；

9、摄像头具备≥2倍光学变焦技术，有效焦段达15-30mm；配合摄像主机，还可实现4倍电子放大；

10、摄像头具备齐焦变焦技术，术中针对同一操作术野，单次对焦后，变焦过程中不失焦；手术过程中无需反复对焦；

11、摄像头可连接目镜杯卡口为32mm直径的各类光学视管和软性纤维镜，包括但不限于10mm腹腔镜、5mm腹腔镜、宫腔镜、鼻窦镜、关节镜、电切镜、纤维膀胱镜和纤维输尿管软镜等；

12、摄像头具备多个遥控按钮，可操作拍照、录像和白平衡；

13、摄像头具备IPX7级防水性能，可用于浸泡消毒；

14、信噪比≥62，最小照度≤1Lux，图像传感器ADC位宽≥12Bits。

二、LED冷光源技术参数  1台

1、整机输入电源电压： AC 220V±10%，50HZ；

*3、设备类型：Ⅰ类CF型，保证可用于直接接触心脏的手术需要；

4、灯泡输入功率：≤150W；

5、冷光源300nm-1700nm波长范围内的辐射通量和光通量比值≤4mW/lm；

6、冷光源的输出总光通量应≥1400lm；

7、色温≥6600K，确保能接近于自然光；

8、可进行多级亮度调节，满足不同临床手术的亮度要求；

9、冷光源在正常运行时产生的最大噪音噪音≤50dB（A）；

10、可通过外部设备的串行控制接口控制LED光源的功能；

三、导光束：2根

四、高清腹腔镜镜头  2根

1、直径10mm，30度视野方向，视野范围≥70°；

2、工作长度≥300mm；

3、高清镜子带有HD标志，边缘图像与中心图像一致性清晰；

4、光学视管，有效景深3mm-150mm；

5、同品牌腹腔镜光学视管品种齐全，有直径5mm及10mm，视角0度、30度及45度的镜子供选择；

6、可进行高温高压、等温等离子、环氧乙烷灭菌、低温灭菌。

五、高流量气腹机  1台

1、流量≥40升/分钟

2、具备气腹针模式

3、最大压力：30mmHg；

4、用户可按偏好自定义设置 ；

5、双路安全检测功能及保障系统；

6、具有声光多种自动报警提示；

7、大屏幕液晶显示：包括预设的和实际的流量及压力；

8、两种操作模式：具有气腹针模式和手术中模式；

9、自动泄压系统以防止压力过高；

*10、气腹机末端具有CO2气体加热功能；

11、与影像链成像系统为同一品牌，以确保腹腔镜系统各项功能稳定。

六、监视器 1台

1、≥25吋高清医用LCD监视器；

2、支持1920*1080P全高清显示；

3、具有DVI、HD-SDI、VGA、RGB等多种高清接口，可满足不同摄像主机需求；

4、支持环出功能，可通过监视器输出连接到其他同信号监视器；

5、显示面板使用光学玻璃全贴合技术，提升显示亮度和色彩还原性；

*6、最大背光亮度≥900cd/m2；

7、具有≥170°可视角度；

8、显示器对比度≥1400:1；

9、前面板具有IPX7级防水，后面板具有IPX5级防水，可安全进行面板清洁。

七、医用台车

- 医用台车一个；

- 腹腔镜手术器械一批

- 普通穿刺器 10×95  1套

- 保护穿刺器10×95  1套

- 普通穿刺器5×95  1套

- 钛夹钳 10×330单动 1把

- 大型抓钳 10×330  1把

- 直剥离钳5×330  1把

- 弯剥离钳5×330  1把

- 直剪刀5×330  1把

- 弯剪刀5×330  1把

- 弹簧抓钳5×330  1把

11、电钩 5×330  1把

12、电凝 5×330  1把

13、三通冲吸管 10 /5×330  1把

14、气腹针 2.5×140  1把

15、直角钛夹钳 10×330  1把

16、大型抓钳 10×330 1把

17、小型抓钳 5×330  1把

18、肠钳  10×330  1把

19、重型抓钳  10×330塑柄 1把

20、大型剥离钳 10×330直角/塑柄 1把

21、大型弯剪刀 10×330铁柄/双动  2把

22、肾蒂止血钳  10×330铁柄  1把

23、大型弯剪刀  10×330塑柄/双动 1把

24、大型抓钳  10×330塑柄 2把

25、直剥离钳 5×330双动/塑柄  1把

26、弯剥离钳 5×330双动/塑柄 1把

27、鼠齿抓钳 5×330单动/塑柄  2把

28、鸭嘴抓钳 5×330双动/塑柄  1把

29、输卵管抓钳 5×330双动/塑柄 1把

30、粗齿无损伤钳 5×330双动/塑柄 1把

31、肾血管阻断钳（施夹器） 1把

32、肾血管阻断夹  1把

九、主机质保期≥三年，器械配件质保期≥一年

配置清单

一、全高清摄像系统

1、全高清摄像主机（带刻录组件）   数量：1台

2、全高清3cmos摄像头             数量：1台

3、LED光源                       数量：1台

4、导光束         数量：2根

5、光纤插座       数量：1个

6、监视器     数量：1台

7、10mm30度内窥镜     数量：2根

8、40L气腹机      数量：1台

9、气腹机软管      数量：1根

10、气腹机减压阀   数量：1套

- 医用台车       数量：1台

二、腹腔镜手术器械一批

- 普通穿刺器 10×95  1套

- 保护穿刺器10×95  1套

- 普通穿刺器5×95  1套

- 钛夹钳 10×330单动 1把

- 大型抓钳 10×330  1把

- 直剥离钳5×330  1把

- 弯剥离钳5×330  1把

- 直剪刀5×330  1把

- 弯剪刀5×330  1把

10、  弹簧抓钳5×330  1把

11、  电钩 5×330  1把

12、电凝 5×330  1把

13、三通冲吸管 10 /5×330  1把

14、气腹针 2.5×140  1把

15、直角钛夹钳 10×330  1把

16、大型抓钳 10×330 1把

17、小型抓钳 5×330  1把

18、肠钳  10×330  1把

19、重型抓钳  10×330塑柄 1把

20、大型剥离钳 10×330直角/塑柄 1把

21、大型弯剪刀 10×330铁柄/双动  2把

22、肾蒂止血钳  10×330铁柄  1把

23、大型弯剪刀  10×330塑柄/双动 1把

24、大型抓钳  10×330塑柄 2把

25、直剥离钳 5×330双动/塑柄  1把

26、弯剥离钳 5×330双动/塑柄 1把

27、鼠齿抓钳 5×330单动/塑柄  2把

28、鸭嘴抓钳 5×330双动/塑柄  1把

29、输卵管抓钳 5×330双动/塑柄 1把

30、粗齿无损伤钳 5×330双动/塑柄 1把

31、肾血管阻断钳（施夹器） 1把

32、肾血管阻断夹  1把

第四章 合同条款

合同一般条款

### 1       定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “买方”系指采购人或购买货物的单位。

1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的供应商，即中标供应商。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2      技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术规范偏差表（如果被买方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3     知识产权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4     包装要求

4.1   除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5     装运标志

5.1  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸（长×宽×高以厘米计）：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6     交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1  现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2   工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3   买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2     卖方应在合同规定的交货期10天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3     在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7      装运通知

7.1    在现场交货和工厂交货条件下的货物，在卖方已通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，卖方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2     如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

### 8      保险

8.1     如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方办理保险，按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物；如果货物是按买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。

### 9      付款条件

9.1    付款条件见 “合同特殊条款”。

### 10     技术资料

10.1    合同项下技术资料（除合同特殊条款规定外）将以下列方式交付：

合同生效后 7 天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

10.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

10.3    如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后 7 天内将这些资料免费寄给买方。

### 11      质量保证

11.1    卖方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

11.2	卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3    根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后最迟 1 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4    如果卖方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

### 12      检验和验收

12.1    在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。制造商检验的结果和细节应在文件中加以说明。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

12.2    货物运抵现场后，买方应在7日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见并报政府采购监督管理部门备案。

12.3    买方有在货物制造过程中派人员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

12.4    制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知买方。

### 13     索赔

13.1   如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第11.5规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方有权根据有资质的质检机构的检验结果向卖方提出索赔。但责任应由保险公司或运输部门承担的除外。

13.2   在根据合同第11条和第12条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

13.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

13.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第11条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.3    如果在买方发出索赔通知后 7 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

### 14     迟延交货

14.1   卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

14.2   如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

14.3   在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 15      违约赔偿

15.1    除合同第16条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

### 16      不可抗力

16.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后  14  天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在 28 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 17      税费

17.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 18      仲裁

18.1    买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果协商不成的，任何一方均可申请北京仲裁委员会进行仲裁。

18.2    仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力，当事人应当履行。当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构的仲裁裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

18.3     仲裁费除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

18.4     在仲裁期间，除正在进行仲裁的合同条款外，合同的其它部分应继续执行。

### 19      违约解除合同

19.1    在卖方违约的情况下，买方经政府采购监督管理部门同意后，可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

19.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

19.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

19.1.3  买方认为卖方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

19.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

19.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签定、履行过程中的行为。

19.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签定、履行过程中，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

19.2    在买方根据上述第19.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 20      破产终止合同

20.1    如果卖方破产或无清偿能力时，买方经报政府采购监督管理部门同意后，可在任何时候以书面通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 21      转让和分包

21.1    政府采购合同不能转让。

21.2    经买方和政府采购监督管理部门事先书面同意 卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

### 22      合同修改

22.1    买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，由双方当事人提出书面的合同修改意见，并经政府采购监督管理部门同意后签署。

### 23      通知

23.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 24     计量单位

24.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 25     适用法律

25.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 26　    合同生效和其它

### 26.1    政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。

26.2    本合同一式4份，具有同等法律效力。

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

- 定义

1.5 买方：本合同买方系指：北京市创伤骨科研究所；

1.6 卖方：本合同卖方系指：中标人

1.7 现场：本合同项下的货物交付地点位于：北京积水潭医院，保证可以使用；

6、交货方式：

（1）合同签字盖章，且买方收到卖方提供的下列单据并审核无误后，买方向卖方支付合同总金额的100%。

A.合同总金额100%的正式发票。

B.相当于合同总金额10%的履约保证金，以支票或银行保函形式提交。货物到货且验收合格后，履约保证金即自动转为质量保证金。

（2）货物到货且验收合格后，有生产厂家或国内总代理商质量保证承诺书且达到合同约定的质保期限已满12个月后，买方向卖方退还10%的质量保证金。

（3）货物到货且验收合格后，无生产厂家或国内总代理商质量保证承诺书但达到合同约定质保期满后，买方向卖方退还10%的质量保证金。

11 质量保证：本项目中质保期限请参照招标文件要求（系统最终验收合格后开始进入质量保证期，此期间卖方提供免费售后服务）。

11.4 如果卖方在收到通知后7天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

第五章  政府采购合同格式（货物类）

合同编号：

政府采购合同（货物类）

项目名称：

货物名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合同书

（买方）   　　　　（项目名称）中所需 　　　　　　　（货物名称）经                 （招标代理机构）以　　　　　　　号招标文件在国内　　　　（公开/邀请）招标。经评标委员会评定 　　　　　      （卖方）为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	协议

d.	投标文件				（含澄清文件）

e.	招标文件				（含招标文件补充通知）

2、货物和数量

本合同货物：

品牌及型号：

数量：

3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。

分项价格：

4、付款方式

（1）合同签字盖章，且买方收到卖方提供的下列单据并审核无误后，买方向卖方支付合同总金额的100%。

A.合同总金额100%的正式发票。

B.相当于合同总金额10%的履约保证金，以支票或银行保函形式提交。货物到货且验收合格后，履约保证金即自动转为质量保证金。

（2）货物到货且验收合格后，有生产厂家或国内总代理商质量保证承诺书且达到合同约定的质保期限已满12个月后，买方向卖方退还10%的质量保证金。

（3）货物到货且验收合格后，无生产厂家或国内总代理商质量保证承诺书但达到合同约定质保期满后，买方向卖方退还10%的质量保证金。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：

交货地点：

6、质保期及售后服务：以投标文件为准

7、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保证金后生效。

买　方：北京积水潭医院			    卖　方：

名　称：(印章)　　　　　　　　　   名　称：(印章)

年　月　日：				 　        年　月　日：

法定代表人（签章）：                法定代表人（签章）：

授权代表(签字)：              	    授权代表(签字)：

地　　址：北京市西城区新街口      地　　址：

东街31号

邮政编码：	100035					邮政编码：

电　　话：	58516688				电　　话：

开户银行：							开户银行：

帐　　号：							帐　　号：

银行代码：

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：北京积水潭医院

乙方（医药生产经营企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《合同法》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定               作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：

经办人签名：

年   月  日

第六章 附 件

一、商务文件部分

### 1.投标函

致：东方国际招标有限责任公司

根据贵方为    （项目名称）  的投标邀请（招标编号       ）  ，签字代表   （全名、职务） 经正式授权并代表投标人    （投标人名称、地址）  提交下述文件正本  份、副本  份：

1. 商务文件部分

- 投标函   表1

- 开标一览表   表2（用于唱标）

- 投标分项报价表     表3

- 投标保证金说明函/由 (银行名称) 出具的投标保证金，金额为 （金额数和币种） 。表4

- 法定代表人授权书   表5

- 商务条款偏离表     表6

- 资格证明文件（包括但不限于表7投标人一般情况表、表8类似投标产品在中国境内近三年销售业绩一览表、表9制造商授权书、表10制造商情况一览表及所有相关证明资料）

2. 技术文件部分

- 技术要求响应表   表11

- 投标货物说明表   表12

- 其他技术响应、产品说明书、样本资料及附件（投标人视需要自行编写或提供）

据此函，签字代表宣布同意如下：

  - 投标人递交了投标文件，即意味着接受开标前的招标程序和招标的相应安排。

  - 后附“开标一览表”中所涉及的货物和服务为我方参加此次投标响应的全部范围，投标总价为人民币（用文字和数字表示的投标总价）。

  - 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

  - 投标人已详细审查全部招标文件，包括第 （插入编号） （补遗书） （如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解及质疑、投诉的权力。

  - 本投标有效期为自开标日起90个日历日。

  - 投标人同意并接受投标人须知中第15.6条关于没收投标保证金的规定。

  - 根据投标人须知第2条规定，投标人承诺，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方或招标人的附属机构。

  - 投标人保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

  - 投标人是所供硬件和软件（包括知识产权）的合法所有人，或已从其所有人那里得到了适当的授权。

  - 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

| 地址： |  |
| --- | --- |
| 电话： |  |
| 传真： |  |
| 电子邮件： |  |
| 投标人授权代表签字： |  |
| 投标人授权代表姓名、职务： |  |
| 投标人名称： |  |
| 公 章： |  |

### 2. 开标一览表

招标编号：__________                                 投标人国别：__________

| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 投标单价 （货到项目现场完税价） | 投标总价 （货到项目现场完税价） | 投标保证金形式及金额 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

价格单位：人民币元

投标人名称：                （单位公章）

授权代表：                  （签字）

日期：

### 3.投标分项报价表

招标编号：__________

货物名称：

价格单位：人民币元

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 数 量 | 制造商名称/原产地 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、验收 |  |  |  |  |  |
|  | 技术服务 |  |  |  |  |  |
|  | 培训 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| .. | .. |  |  |  |  |  |
| .. | .. |  |  |  |  |  |
|  | 合计（货到买方指定地点完税人民币价） | （人民币大小写） |

投标人名称：                      （单位公章）

授权代表：                        （签字）

日期：

注：投标人应根据其所投设备情况,提供配置的详细分项报价。投标人应对上述每项内容展开列明组成的详细分项价格。

4.投标保证金说明函

致：东方国际招标有限责任公司

招标编号：__________

l、投标保证金金额(大写)       元，以电汇方式支付。

2、在担保期内，贵公司根据下列事实中的任何一点，即可无条件地扣留保证金。

（1）我方在开标之日后到投标有效期满前，撤回投标；或

（2）我方在收到中标通知后30天内，未能按规定的时间、地点与买方签订合同。

3、保证金自开标之日起生效，直到投标书有效期后30天或贵方与我方书面协定的延长期后30天内有效。

4、请贵方于本保证金有效期满后5个工作日内将保证金退回我方。

投标人名称：                （单位公章）

授权代表：                  （签字）

日期：

（此说明在以汇票或支票方式递交投标保证金的时候需要提交）

### 5.法定代表人授权书

本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权    （单位名称）    的在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）的      （招标编号：    ）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于              年       月       日签字生效， 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

见证人签字：

职务：

投标人名称（加盖公章）：

地址：

（此授权书需用带投标人抬头的格式纸出具）

### 6.商务条款偏离表

招标编号：__________

包    号：__________

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的合同条款 | 投标文件的合同条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表应包括对合同条款的偏离说明。

投标人名称：                （单位公章）

授权代表：                  （签字）

日期：

### 7.投标人一般情况表

招标编号：__________

包    号：__________

| 投标人全称 |  | 投标人注册地 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成立和注册日期 |  | 注册资金 |  |
| 企业性质 |  | 上级主管部门 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职员人数 |  |
| 北京常驻机构地址 |  | 联系人 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 基本帐户开户银行名称 |  | 提供上年度经审计的财务报告或开标前三个月内开出的银行资信证明的复印件 | （说明提供文件的名称） |
| 依法缴纳税收 | （依法缴纳税收则标明：√，未缴纳则标明：×） | 依法缴纳社会保障资金 | （依法缴纳社会保障资金则标明：√，未缴纳则标明：×） |
| 资质等级、许可证书 | （如没有，则标明：×。如有，须列明等级、证书名称并提供文件复印件） | 售后服务机构 | （须填写承担售后服务的机构，并以附页形式列明售后服务机构（站）的信息,包括名称、建立时间、技术人员数量、联系人和联系方式、零备件储备能力等情况） |
| 近三年 营业额 | 2016年度： 2017年度： 2018年度： | 近三年经营活动情况 | （无重大违法记录则标明：√，有违法记录则标明：×） |

注：1、投标人为代理商时，投标人填写此表，制造商填写“制造商情况一览表”。

2、对投标人提出的资格要求的证明文件可附在此表后。

投标人名称：                （单位公章）

授权代表：                  （签字）

日期：

8.投标产品在中国境内近三年销售业绩一览表

招标编号：__________

包    号：__________

品 目 号：

| 序号 | 订货时间 | 型号 | 合同金额 （万元） | 最终用户名称 | 联系人及电话 | 履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2. 投标人应提供中标通知书或双方签订的合同或已签发的最终验收证书等业绩证明材料。

投标人名称：                （单位公章）

授权代表：                  （签字）

日期：

9. 制造商（经销商）授权书

致：(招标代理机构)

我们（制造商、境内总代理商、独家代理商名称) 是按（国家名称) 法律成立的一家制造商（的境内总代理商、独家代理商），主要营业地点设在（制造商、境内总代理商、独家代理商地址) 。兹指派按（国家名称) 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (贸易公司地址) 的（贸易公司名称） 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)唯一代表我方在中华人民共和国办理贵方第 （招标编号） 号投标邀请要求提供的由我方（制造商）制造的包号（品目号）货物名称（型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商（的境内总代理商、独家代理商），我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（贸易公司名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）随此函，附上（制造商名称）给我方的正式授权文件复印件，以证明我方提供货物来源的可靠性。

我方于      年     月     日签署本文件，（贸易公司名称) 于       年

月     日接受此件，以此为证。

贸易公司名称（单位公章）：          制造商（的境内总代理商、独家代理商名称（单位公章）：

签字人职务和部门：                 签字人职务和部门：

签字人姓名：                       签字人姓名：

签字人签字：                       签字人签字：

### 10. 制造商情况一览表

招标编号：__________   包    号：__________   品 目 号：

| 制造商全称 |  | 制造商注册地 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成立和注册日期 |  | 注册资金 |  |
| 企业性质 |  | 上级主管部门 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职员人数 |  |
| 一般工人数量 |  | 技术人员数量 |  |
| 北京常驻机构地址 |  | 联系人 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 基本帐户开户银行名称 |  | 提供上年度经审计的财务报告或开标前三个月内开出的银行资信证明复印件 | （说明提供文件的名称） |
| 依法缴纳税收 | （依法缴纳税收则标明：√，未缴纳则标明：×） | 依法缴纳社会保障资金 | （依法缴纳社会保障资金则标明：√，未缴纳则标明：×） |
| 资质等级、生产许可证书 | （如没有，则标明：×。如有，须列明等级、许可证书名称并提供文件复印件） | 产品鉴定证书/检测报告 | （如没有，则标明：×。如有，须列明检测报告出具单位、报告名称并附复印件） |
| 开始生产投标产品的日期 |  | 投标产品的年产量 |  |
| 近三年总营业额 | 2016年度： 2017年度： 2018年度： | 近三年投标产品的中国境内销售业绩 | 2016年度： 2017年度： 2018年度： |
| 近三年经营活动情况 | （无重大违法记录则标明：√，有违法记录则标明：×） | 售后服务机构 | （须填写承担售后服务的机构，并以附页形式列明售后服务机构（站）的信息,包括名称、建立时间、技术人员数量、联系人和联系方式、零备件储备能力等情况） |

注：1、投标人如为制造商,仅按此表填写和提供证明文件即可。(

2、投标人为代理商时，制造商须填写此表，但不必提供制造商的依法缴纳税收、依法缴纳社会保障资金的证明、上一年度经过审计的财务报告或银行资信证明，只填写其它内容并提供相应证明文件即可。

3、请按表内要求将上述证明文件附在此表后面。

制造商名称：                （单位公章）

授权代表：                  （签字）

日期：

二、技术文件部分

### 11. 技术要求响应表

招标编号：__________   包    号：__________   品 目 号：

| 招标文件条目号 | 招标文件技术要求的内容与数值 | 投标人的技术响应内容与数值 | 备注 (偏差说明) |
| --- | --- | --- | --- |

注：

  - 投标人应对招标文件第三章技术规格的内容给予逐条响应，以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复印招标的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

  - 除招标文件第三章技术要求中的技术规格以外，投标人对于该章其它条款的响应，只须在本表上填写响应有偏离的条款。投标产品和货物有超出招标要求的技术内容，也可在本表列明。

  - 投标人须提供详细的设备\材料清单。

投标人名称：                （单位公章）

授权代表：                  （签字）

日期：

### 12. 投标货物说明表

招标编号：__________   包    号：__________   品 目 号：

| 序号 | 投标货物的技术规格、技术性能指标说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：1、投标产品须附有投标产品说明书和投标产品样本，并加盖投标人公章。

2、投标人须随此表附上投标产品的专利证书、注册证明、国家权威检测机构的检测证书、获奖证书等的复印件等证明文件。

3、投标人须根据自己的投标产品情况，对其主要技术数据和性能给予详细描述。

投标人名称：                （单位公章）

授权代表：                  （签字）

日期：