ABB ACS800系列故障代码：
ACS800 TEMP（4210）传动单元IGBT温度过高。故障跳闸极限为100%。
ACS TEMP xx y（4210）并行连接的逆变器单元模块内部过温。x=逆变器模块号，y=相。
AI＜MIN FUNC（8110）（可编程的故障保护30.01）
BACKUP ERROR 在恢复PC储存的传动参数备份时出错。
BC OVERHEAT（7114）制动斩波器过载
BC SHORT CIR（7113）制动斩波器IGBT短路。
BRAKE ACKN（FF74）无法预料的制动确认信号状态。
BR BROKEN（7110）制动电阻器没有连接或已经损坏。制动电阻器的电阻等级太高。
BR OVERHAT（7112）制动电阻器过载。
BR WIRING（7111）制动电阻连接错误。
CHOKE OTEMP（FF81）传动输出滤波器的温度过高，此监控功能用于升压传动。
COMM MODULE（7510）（可编程故障功能）传动单元和主机之间的周期性通讯丢失。
CTRL B TEMP（4110）控制板温度高于88度
CURR MEAS（2211）输出电流测量回路出现电流互感器故障。
CUR UNBAL xx（2330）（可编程的故障保护功能30.17）在并行连接的逆变器模块中，传动检测到逆变器单元中过高的输出电流不平衡。（xx代表逆变器模块号）DC HING RUSH（FF80）传动电源电压过高。当电源电压超过电压额定值的124%时，电机转速达到跳闸极限转速值（额定转数的40%）
DC OVERVOLT（3210）中间电路直流电压过高。直流过电压跳闸极限是1.3U，400V单元中间电路的实际电压是728VDC。
DC UNDERVOLT（3220）中间直流回路电压不足。可能由于主电源缺相、保险丝烧坏或整流桥组内部损坏。
EARTH FAULT（2330）（可编程的故障保护功能30.17）传动检测到了负载不平衡。一般是由于电机或电机电缆的接地故障造成的。
ENCODER A＜＞B（7302）脉冲编码器相位出错：A相接到了B相的端子上，反之亦然，交换脉冲编码器A相和B相的连接。
ENCODER FLT（7301）脉冲编码器和脉冲编码器接口模块之间的通讯或模块和传动单元之间的通信出现故障。
EXTERNAL FLT（9000）（可编程的故障保护功能30.03）外部设备故障（此故障信息是由一个可编程数字输入所定义）
FAN OVERTEMP（FF83）传动输出滤波器风机温度过高。此监控功能用于升压传动。
FORCED TRIPGENERIC 传动通讯协议命令故障。
ID RUN FAIL电机ID RUN（辨识运行）未能成功完成。
INT CONFIG（5410）逆变模块数量和初始的逆变器模块数量不相等。
INV DISABLED 当单元运行或给出启动命令时，可选的直流开关已经打开。
I/O COMM ERR（7000）控制板、CH1通道的通讯出现错误。可能是电磁干扰的原因。
LINE CONV（FF51）进线侧整流单元出现故障。
MOTOR PHASE（FF56）（可编程的故障保护功能30.16）电机缺相。可能由于电机故障、电机电缆故障、热敏继电器故障（如果使用）或内部故障引起。
MOTOR STALL（7121）（可编程的故障保护功能30.10-30.12）电机堵转。可能由于过载或电机功率不足。
MOTOR TEMP（4310）（可编程的故障保护功能30.04-30.09）电机温度太高（或有过温的趋势。可能由于电机过载、电机功率不够、电机冷却不充分或错误的启动数据引起。
MOTOR 1 TEMP（4312）电机测量温度值超过了由参数35.03设置的故障极限值。
MOTOR2 TEMP（4313）电机测量温度值超过了由参数35.06设置的故障极限值。
NO MOT DATA（FF52）未设定电机数据或电机数据与变频器数据不匹配。
OVERCURR XX（2310）并行连接的逆变器模块的过流故障。xx（2-12）是逆变器模块数量。
OVERCURRENT（2310）输出电流过大。超过跳闸极限值。
OVERFREQ（7123）电机超速。可能由于转速最小值/最大值设置不正确；制动转矩不足或使用转矩给定值时，负载发生变化。
PANEL LOSS（5300）当控制盘或Drives Window被选作ACS800的控制地时，它与ACS800之间的通讯中断。
检查控制盘连接；
POWERF INT XX 并行连接的逆变模块的INT板电源故障。
PPCC LINK（5120）连接至INT板的光纤出现故障。
PP OVERLOAD IGBT 结温过高。这个故障用来保护IGBT，可由过长的电机输出电缆短路激活。
RUN DISABLE 未能收到运行使能信号。
SHORT CIRC（2340）电机电缆或电机短路。逆变器IGBT短路。
SC INV XX（2340）并行连接的逆变器模块单元短路。
SLOT OVERLAP（FF8A）两个可选模块具有相同的连接接口选项。
START INHBIT 可选的启动禁止硬件逻辑被激活。
SUPPY PHASE（3130）中间电路直流电压震荡。可能由于主电源缺相、保险丝熔断或整流桥内部故障引起。
TEMP DIF XX Y 几个并行连接的模块之间温差过大。当温差超过15度，显示警告。当温差超过20度，显示故障。过温可能是由并行连接逆变模块的不一致电流分配等原因引起。
THERMAL MODE（FF50）使用大功率电机时，将电机温度保护模式设置为DTC。
THERMISTOR（7311）电机温度过高。当电机热保护功能设置为THERMISTOR。
检查电机额定值和负载；检查启动数据；检查到数字输入DI6的热敏电阻连接。
UNDERLOAD（FF6A）（可编程的故障功能30.13-30.15）电机负载太低。可能由于传动机械故障引起。
USER L CURVE（2312）总的电机电流超出参数组72定义的负载曲线。
USER MACRO 没有User Macro（用户宏）存储或文件有错。

ACS800系列
ACS800-01-0003-3+P90 ACS800-11-0100-7
ACS800-04-0003-3+P90 ACS800-11-0016-3 ACS800-11-0020-3
ACS800-11-0025-3 ACS800-11-0030-3 ACS800-11-0040-3
ACS800-11-0050-3 ACS800-11-0060-3 ACS800-11-0070-3
ACS800-11-0100-3 ACS800-11-0020-5 ACS800-11-0025-5
ACS800-11-0030-5 ACS800-11-0040-5 ACS800-11-0050-5
ACS800-11-0120-5 ACS800-11-0060-7 ACS800-11-0070-7