VOLVO200KW发电机组技术参数及配置

发电机组基本参数：

机组型号：GF-200                                     额定频率：50HZ

标定功率：200KW                                     启动方式：电启动

额定电压：400V230V                                   额定转速：1500转/分

额定电流：360A                                       接线方式：三相四线

机组尺寸（mm）：2500*850*1350                         净重（kg）：1500

VOLVO柴油机基本参数：

型号：TD734GE                                      额定转速：1500转/分

额定功率：200KW                                    燃油消耗率：204g/kw.h

缸数：6缸                                           冷却方式：闭式循环水冷却

缸径/行程：（mm）108/130                             调速方式：电子调速

型式：直列、四冲程、增压

百发、西门子无刷发电机基本参数

额定电压：400/230V

标定功率：200KW                                    功率因数：0.8滞后

额定电流：360A                                      额定转速：1500转/分

额定频率：50HZ                                      传动方式：高弹性柔驱动器

电压调节方式：AVR自动调压                          励磁方式：无刷励磁

绝缘等级：H级绝缘                                  防护等级：IP22

频率调整（%）：≤±0.5（稳态）                     电压调整率（%）：≤±0.5（稳态）

+10 ～—7（瞬态）                                   +20～—15（瞬态）

频率波动率（%）： ≤± 0.5                        电压波动率（%）：≤±0.5