6 运营期环境影响预测与分析

6.1大气环境影响分析

### 6.1.1 预测因子及源强

（1）预测因子

本项目的大气污染源包括有锅炉废气和污水处理设施的恶臭气体。非正常排放为环保设备出现故障，考虑最不利情况，即排放量为产生量。

按HJ 2.2-2018 的要求，本次大气环境影响评价因子确定为二氧化硫、氮氧化物、硫化氢和氨气。

（2）排放参数及源强

根据工程分析，本项目动力中心安装3台锅炉，每台锅炉安装1根排气筒，其中1台10t/h锅炉备用。因此平时只有2台锅炉运行，则污染物排放源强如表6.1-1所示。

表6.1-1  本项目正常情况下污染源排放参数

| 序号 | 类型 | 污染源名称 | 排放参数 | 污染物排放量（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒 数量 | 高度 m | 内径 m | 烟温 ℃ | 烟气量 Nm3/h | 流速 m/s | SO2 | NOX | TSP | H2S | NH3 |
| 1 | 点源 | 锅炉排气筒Ⅰ | 1 | 18 | 0.6 | 140 | 4445 | 6.61 | 0.0024 | 0.0926 | 0.0004 | / | / |
| 2 |  | 锅炉排气筒Ⅱ | 1 | 18 | 0.5 | 140 | 2667 | 5.71 | 0.0014 | 0.056 | 0.00025 | / | / |
| 3 | 面源 | 污水处理设施 | He=5m，S=1500m2 | / | / | / | 0.003 | 0.05 |

表6.1-2  本项目非正常情况下污染源排放参数

| 序号 | 类型 | 污染源名称 | 排放参数 | 污染物排放量（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒 数量 | 高度 m | 内径 m | 烟温 ℃ | 烟气量 Nm3/h | 流速 m/s | SO2 | NOX | TSP |
| 1 | 点源 | 锅炉排气筒Ⅰ | 1 | 18 | 0.6 | 135 | 4445 | 6.53 | 0.0028 | 0.935 | 0.0004 |
| 2 |  | 锅炉排气筒Ⅱ | 1 | 18 | 0.5 | 135 | 2667 | 5.64 | 0.0017 | 0.561 | 0.00025 |

### 6.1.2 估算结果.

根据上述排放源强及参数，采用估算模型计算出本项目最大浓度占标率为2.36%，由于本项目各污染物的Pi值均小于10%，按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，确定本项目环境空气影响评价工作等级为二级，二级评价可不进行进一步预测与评价，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。因此，本评价以估算模式的计算结果作为预测结果。

（3）估算模式预测

估算模式预测时采用软件中简单平坦地形、全气象组合条件，计算各源的最大浓度浓度。分别对各污染因子下风向最大落地浓度进行估算，估算结果见图6.1-1~6.1-3。

图6.1-1 锅炉排气筒Ⅰ大气评价等级估算结果(略)

图6.1-2 锅炉排气筒Ⅱ大气评价等级估算结果（略）

图6.1-3 面源大气等级估算结果

（4）预算结果

① 有组织排放预测结果

A.正常工况

锅炉排气筒Ⅰ：二氧化硫在下风向300m出现最大落地浓度为0.005435mg/m3，占标率为1.21%；氮氧化物在300m出现最大落地浓度，分别为0.004116mg/m3和0.01166mg/m3，占标率分别为1.37%和0.58%。

锅炉排气筒Ⅱ：二氧化硫在下风向300m出现最大落地浓度为0.005435mg/m3，占标率为1.21%；氮氧化物在300m出现最大落地浓度，分别为0.004116mg/m3和0.01166mg/m3，占标率分别为1.37%和0.58%。

正常工况下项目有组织排放的各污染物因子Pi值最大为10%，说明达标排放的废气不会对大气环境造成明显污染影响，预测结果见图6.1-4和6.1-5。

图6.1-4  锅炉排气筒Ⅰ大气评价等级估算结果分析

图6.1-5  锅炉排气筒Ⅱ大气评价等级估算结果分析

B.非正常工况

根据工程分析，建设项目工艺废气非正常排放主要发生在废气处理装置出现故障或设备检修时，此时若未经过处理的工艺废气直接排入大气，将造成周围大气环境污染。

锅炉排气筒Ⅰ：在下风向252m出现最大落地浓度，其中TSP的最大落地浓度和占标率分别为0.0ug/m3，占标率为0.0%；SO2的最大落地浓度和占标率分别为1.0ug/m3，0.0%；NOx的最大落地浓度和占标率分别为250ug/m3、100%。

锅炉排气筒Ⅱ：在下风向298m出现最大落地浓度，其中TSP的最大落地浓度和占标率分别为0.0ug/m3，占标率为0.0%；SO2的最大落地浓度和占标率分别为1.0ug/m3，0.0%；NOx的最大落地浓度和占标率分别为203ug/m3、81%。

具体计算结果见表6.1-3~6.1-6。

表6.1-3  锅炉排气筒Ⅰ正常工况最大地面浓度分布情况表

| 下方向距离(m) | TSP | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度（ug/m3） | 占标率（%） | 浓度（ug/m3） | 占标率（%） | 浓度（ug/m3） | 占标率（%） |
| 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 125.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 175.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
| 225.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 4.0 |
| 250.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 24.0 | 10.0 |
| 252.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 25.0 | 10.0 |
| 275.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 20.0 | 8.0 |
| 300.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 21.0 | 8.0 |
| 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 6.0 |
| 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 6.0 |
| 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 5.0 |
| 700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 4.0 |
| 800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 4.0 |
| 900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 4.0 |
| 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 3.0 |
| 2500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 |
| 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
| 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 下风向最大浓度 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 25.0 | 10.0 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 252.0 | 252.0 | 252.0 | 252.0 | 252.0 | 252.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / |

表6.1-4  锅炉排气筒Ⅰ非正常工况最大地面浓度分布情况表

| 下方向距离(m) | NOx | TSP | SO2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度（ug/m3） | 占标率（%） | 浓度（ug/m3） | 占标率（%） | 浓度（ug/m3） | 占标率（%） |
| 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25.0 | 10.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 50.0 | 12.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 75.0 | 12.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 100.0 | 14.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 125.0 | 14.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 150.0 | 14.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 175.0 | 13.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 200.0 | 21.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 225.0 | 101.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 250.0 | 240.0 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 252.0 | 250.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 275.0 | 200.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 300.0 | 208.0 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 400.0 | 140.0 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 500.0 | 146.0 | 58.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 600.0 | 130.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 700.0 | 113.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 800.0 | 101.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 900.0 | 95.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1000.0 | 85.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2500.0 | 41.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5000.0 | 19.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10000.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20000.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25000.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 下风向最大浓度 | 250.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 252.0 | 252.0 | 252.0 | 252.0 | 252.0 | 252.0 |
| D10%最远距离 | 4425.0 | 4425.0 | / | / | / | / |

表6.1-3  锅炉排气筒Ⅱ正常工况最大地面浓度分布情况表

| 下方向距离(m) | TSP | NOx | SO2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度（ug/m3） | 占标率（%） | 浓度（ug/m3） | 占标率（%） | 浓度（ug/m3） | 占标率（%） |
| 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 125.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 175.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 225.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 275.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 298.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 |
| 300.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
| 325.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| 329.8 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| 350.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| 375.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| 400.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| 500.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| 600.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 700.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 800.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 900.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2500.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 下风向最大浓度 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 298.0 | 298.0 | 298.0 | 298.0 | 298.0 | 298.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / |

表6.1-4  锅炉排气筒Ⅱ非正常工况最大地面浓度分布情况表

| 下方向距离(m) | TSP | NOx | SO2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度（ug/m3） | 占标率（%） | 浓度（ug/m3） | 占标率（%） | 浓度（ug/m3） | 占标率（%） |
| 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 50.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 75.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 125.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 150.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 175.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 200.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 225.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 250.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 275.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 298.0 | 0.0 | 0.0 | 203.0 | 81.0 | 1.0 | 0.0 |
| 300.0 | 0.0 | 0.0 | 172.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 |
| 325.0 | 0.0 | 0.0 | 154.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 |
| 329.8 | 0.0 | 0.0 | 142.0 | 57.0 | 0.0 | 0.0 |
| 350.0 | 0.0 | 0.0 | 157.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 |
| 375.0 | 0.0 | 0.0 | 104.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 |
| 400.0 | 0.0 | 0.0 | 118.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 |
| 500.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 |
| 600.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
| 700.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 |
| 800.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
| 900.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2500.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25000.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 下风向最大浓度 | 0.0 | 0.0 | 203.0 | 81.0 | 1.0 | 0.0 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 298.0 | 298.0 | 298.0 | 298.0 | 298.0 | 298.0 |
| D10%最远距离 | / | / | 2225.0 | 2225.0 | / | / |

②无组织排放预测结果

硫化氢在下风向171m出现最大落地浓度为0.020849mg/m3，占标率为4.63%；氨气在下风向161m出现最大落地浓度分为0.007086mg/m3，0.01984mg/m3，占标率分别为2.36%，0.99%。预测结果图见图6.1-7。

图6.1-7  面源预测结果图

非正常工况下对项目所在地周围环境的影响持续时间通常为一小时以内，随着废气处理设施故障的排除，其影响也随之消失。此类事故一旦发生应尽快找出原因，启动应急预案，尽量减少对周围环境的影响，将非正常排放的影响降至最低。

表6.1-5  面源最大地面浓度分布情况表

| 下方向距离(m) | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度（ug/m3） | 占标率（%） | 浓度（ug/m3） | 占标率（%） |
| 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 125.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 133.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 150.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 175.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 200.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 300.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 400.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 500.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 1000.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 下风向最大浓度 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 133.0 | 133.0 | 133.0 | 133.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

### 6.1.3 大气防护距离

根据大气环境防护距离计算模式计算结果，项目排放的各污染物浓度在厂界各监控点及评价范围内环境空气敏感点均满足相关标准要求，因此不设大气环境防护距离。

### 6.1.4大气环境影响自查表

表6.1-6  大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级☑ | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长=5~50km□ | 边长=5km☑ |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000t/a□ | 500~2000t/a□ | ＜500t/a☑ |
|  | 评价因子 | 基本污染物(SO2、NO2) 其他污染物(H2S、NH3) | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ | 地方标准 ☑ | 附录 D ☑ | 其他标准 □ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区☑ | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2017）年 |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据☑ | 现状补充监测□ |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区☑ |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 ☑ 本项目非正常排放源 ☑ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目 污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影 响预测与 评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ | 边长5～50km □ | 边长=5km ☑ |
|  | 预测因子 | 预测因子（SO2、NO2、H2S、NH3） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | c本项目最大占标率≤100%□ | c本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | c本项目最大占标率≤100%□ | c本项目最大占标率＞100%□ |
|  |  | 二类区 | c本项目最大占标率≤100%☑ | c本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 非正常排放 1h 浓度 贡献值 | 非正常持续时长 （1）h | c非正常占标率≤100% ☑ | c非正常占标率＞100% □ |
|  | 保证率日平均浓度和 年平均浓度叠加值 | c叠加达标□ | c叠加不达标☑ |
|  | 区域环境质量的整体 变化情况 | k ≤-20%□ | k ＞-20%□ |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、SO2、氮氧化物） | 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑ | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） | 监测点位数（） | 无监测( |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 ☑ 不可以接受 □ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（四周）厂界最远（0）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（0.0109）t/a | NOx:（0.4267）t/a | 颗粒物:（0.00192）t/a | VOCs:（0）t/a |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |

6.2地表水环境影响分析

本项目运营期排放的废水为225.81m3/d，67741.9m3/a，其主要污染物是COD、BOD5、SS、NH3-N。产生的废水经厂区污水处理设施处理后排入城镇污水管网进入清涧县污水处理厂，不直接排入当地地表水，故本项目建成后，对地表水的影响较小。

本项目属于扶贫项目，受到清涧县人民政府的高度关注。根据《清涧县县长办公会议纪要》（第17次）（2019年6月11日），清涧县污水处理厂目前处理规模（3000t/d）基本满负荷，为确保本项目能够顺利上线，清涧县政府拟扩建污水处理厂（扩建3000t/d，可以处理本项目排放的废水225.81m3/d），用于收集处理清涧县居民生活污水和本项目产生的废水。清涧县污水处理厂扩建工程预计在2019年10月份之前投产，不影响本项目污水排放。扩建完成之后，本项目产生的废水经管道引入城镇污水管网，排入现有的清涧县污水处理厂。

清涧县污水处理厂于2011年7月30日建成，设计处理规模0.6万吨/日，其中一期处理规模0.3万吨/日，污水管网全长16.73公里。采用循环式活性污泥处理工艺，设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，2011年12月20日通过市环保局的环保专项验收后转入正式运行。目前二期工程前期各项工作已完成，计划于2019年下半年建成投产，确保在本项目运营之前完成。扩建后工艺采用多级A/O+二沉池+混凝沉淀+原转盘过滤，最终出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求。

综上所述，本项目废水排放可行，建设项目地表水环境影响评价自查表见表6.2-1。

表6.2-1 建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类别 | 水污染影响型(；水文要素影响型□ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口(；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他( |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放□；间接排放(；其他□ | 水温□；径流□；水域面积□ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物(；PH值(；热污染□；富营养化□；其他□ | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级□；二级□；三级A□；三级B( | 一级□；二级□；三级□ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□；其他□ | 拟替代的污染源□ | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排污口数据□；其他□ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期(；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季(；秋季□；冬季□ | 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发(；开发利用40%以下□；开发利用40%以上□ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期□；平水期(；枯水期□；冰封期□ 春季(；夏季□；秋季□；冬季□ | （pH、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、总氮和阴离子表面活性剂） | 监测断面或点位个数（1）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（0）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 评价因子 | （COD、BOD5、SS、pH） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类(；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（） |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期(；枯水期□；冰封期□ 春季(；夏季□；秋季□；冬季□ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标( 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标( 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面水质状况：达标□；不达标( 底泥污染评价：达标□；不达标□ 水资源与开发利用程度及水文情势评价：达标□；不达标□ 水环境质量回顾性评价：达标□；不达标( 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 依托污水处理设施稳定达标排放评价( | 达标区□ 不达标区( |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（0）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 预测因子 | （COD、BOD5、SS、NH3-N、pH） |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期(；服务期满后□ 正常工况(；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |
|  | 预测方法 | 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他( |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域环境质量改善目标□；替代消减源□ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染我排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求( 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （COD） | 3.39 | 50 |
|  |  | （BOD5） | 1.35 | 20 |
|  |  | （SS） | 1.02 | 15 |
|  |  | （NH3-N） | 0.54 | 8 |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） | （） | （） | （） | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |
| 污染防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施(；水温减缓设施□；生态流量保障设施□；区域消减□；依托其他工程措施(；其他□ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动(；自动□；无监测□ | 手动(；自动□；无监测□ |
|  |  | 监测点位 | （） | （排放口） |
|  |  | 监测因子 | （） | （COD、BOD5、SS、NH3-N、pH） |
|  | 污染物排放清单 | ( |
| 评价结论 | 可以接受(；不可以接受□ |
| 注：“□”为勾选项，可打“√”；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

6.3地下水环境影响分析

### 6.3.1 水文地质条件概述

#### 6.3.1.2 评价区地层岩性

清涧县位处榆林南部，本项目位于清涧县折家坪镇白家峁村，拟建场地层由上向下，由第四系全新统人工（Q4ml）填土，晚更新统风积（Q3eol）填土，冲洪积（Q3al+pl）细砂，砾砂、圆砾及三叠系上统铜川组（T3t）填土，砂岩构成。

（1）人工填土（Q4m）

黄褐色，土质不均，结构疏松，以粘性土为主，含少量砖瓦碎块、塑料薄膜，均匀性差，主要分布于场地北部冲沟及河谷边缘。含水量16.1%，天然孔隙比0.955，液性指数0.03，压缩系数0.354Mpa-1，属中等压缩性土。层厚变化较大，层厚0.50~9.90m，层底埋深0.50~9.90m。

（2）黄土（Q3eol）

黄褐色，土质不均，结构较疏松，针状孔隙及虫孔较发育，局部见粉细砂薄层，稍湿，硬塑。该层具湿陷性。含水量15.7%，天然孔隙比0.945，液性指数0.07，压缩系数0.305Mpa-1，属中等压缩性土。层厚不均匀，层厚2.90~7.90m，层底埋深5.40~9.00m。

（3）细砂（Q3al+pl）

黄褐色，砂质较均匀，级配不良，分选性较好，矿物成分以石英、长石为主，局部混圆砾及卵石，稍湿，中密。层厚不均匀。厚度0.90~2.60m，层底埋深7.50~10.20m。

（4）砾砂（Q3al+pl）

杂色，砂质均匀，级配不良，分选性一般，矿物成分以石英、长石为主。该层具湿陷性。呈透镜体状分布。厚度1.00~2.20m，层底埋深7.00~10.50m。

（5）圆砾（Q3al+pl）

杂色，骨架颗粒以砂岩为主，约占55%，一般粒径1-2cm，空隙以粉质粘土及砂土充填。层厚不均匀。厚度1.00~2.20m，层底埋深7.00~10.50m。

（6）强风化砂岩（T3t）

青灰色，粒状结构，层状构造，节理裂隙发育，岩体破碎，岩芯呈块状及短柱状，层厚不均匀，厚度1.90~3.70m，层底埋深11.00~14.10m。

（7）中风化砂岩（T3t）

青灰色，粒状结构，层状构造，节理裂隙发育，岩体较完整，岩芯呈柱状及长柱状，层顶埋深11.00~14.10m。

#### 6.3.1.3 评价区水文地质条件

项目位于清涧县折家坪镇白家峁，评价范围为工业场地下游760m，两侧380m，上游100m范围，评价区地下水赋存于第四系松散堆积物中。地下水水文地质图见图5.3-1。

（1）含水层及介质组成

第四系松散堆积物中赋存的地下水属于潜水类型，地下水位稳定水位埋深7.60~10.10m，标高917.10~919.10m。含水介质主要由黄土、细砂、砾砂、圆砾及砂质粘土构成，渗透系数约3.8m/d。在垂向上，含水介质岩性上部以圆砾、砾砂、细砂为主，空隙以粉质粘土充填。

（2）富水性特征

本项目所在区域潜水分布普遍，但富水性极不均匀。

（3）地下水的补给、径流和排泄

评价区内地下水主要接受降雨入渗、清涧河径流补给。降水是最主要的地下水补给源。区内大气降水量多年平均值在500mm，补给特征为面状入渗。评价区包气带由第四系全新统人工填土、晚更新统风积黄土组成，岩性以细砂、砾砂、圆砾及三叠系上统铜川组砂岩组成，结构松散，透水性强，易接受大气降水入渗补给。同年降水量分布极不均匀，年降水率以冬季最大，月变率除7月在45%以下外，其余各月大于45%。春季降水不稳定，易发生旱灾，地下水补给作用较小。相对应地下水位，1～4月整体呈下降趋势，由于农业灌溉开采，5、6、7、8 月下降加剧，7、8、9月降水量逐渐增多，8月后期灌溉开采量逐渐减小，9月以后地下水位明显回升。这些反映了大气降水对地下水明显的补给作用，也反映了人工开采对动态的影响明显。

地下水流动方向受地形控制，根据观察地形图和实地踏勘，评价区的地形变化较小，且项目所在地处于地形较低处，地下水流动不规律，且以人工开采、蒸发和侧向径流的方式排泄。水力坡度约为5‰。

（4）地下水动态特征

评价区地下水动态简单，变化特征基本相似：一般每年5～8月是水位最低时期，9后月水位逐步回升，至次年元月上旬开始略有下降，次年3月底后微幅上深，至四月中旬后进入农灌季节，水位开始下降，接此过程完成一个水文年的变化。这一过程中，近年来水位变幅较大，影响地下水动态年内变化的主要因素为人工开采和大气降水。

### 6.3.2 地下水环境影响分析

（1）地下水影响分析

本项目建成后地下水污染源主要是污水处理设施，污染物包括PH、BOD5、COD、SS、氨氮等。废水经厂区污水处理设施处理后达标排入清涧县污水处理厂处理，同时由于地面防渗能进入地下水环境的甚微，因此正常情况下不会对地下水环境产生污染。

（2）地下水防治措施

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目场地污染防治对策主要从以下几方面考虑：

①源头控制措施：各工序中的设备、管道等均应做好防漏措施，制定管理制度，定期检查各工艺设备及管道是否完好，防治污染物的跑、冒、滴、漏。

②分区防治措施：结合本项目物料或者污染物泄露的途径和生产功能单元所处的位置，厂区可划分为非污染防治区、一般污染防治区，其中厂区污水处理站和红枣饮品车间为一般污染防治区，其他建筑为非污染防治区。

在正常情况下，污水处理设施采取防渗措施，则本项目对地下水影响不大，但若防渗措施不完善，污染物就有可能通过多种渠道渗漏进入地下水系统，从而导致地下水环境受到污染，如地下水污染不能及时发现和处理，就会造成地下水生态系统污染，而对其修复、恢复是极其困难的。因此，因此本项目应对可能出现污染物泄漏的污染区域，采取必要的防渗措施，以保证项目区地下水不受污染。

本项目整个生产区均按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（2016）的要求，按照“源头控制措施、分区防控、污染监控以应急响应”的思路，做好规范中要求的各项防渗、防腐措施，建设单位在严格按照上述规范和导则要求做好地下水防渗工作，可有效防止项目对地下水的影响。

综上所述，在确保厂区防渗措施落实到位的情况下，不会对厂区周围地下水造成明显的不利影响。

6.4声环境影响预测分析

### 6.4.1主要噪声源情况

根据工程特点，本项目噪声源分为设备噪声和交通噪声。设备噪声源主要为是清洗分级机、各种泵、蒸煮打浆机等设备的运转噪声；交通噪声源，主要为运输车辆。噪声设备水平在80～101dB(A)左右噪声源强见表6.4-1。

表6.4-1  运营期主要噪声设备源强估算表

| 噪声源类型 | 名称 | 地点 | 声级范围 | 人体接触时间 | 安装位置及降噪措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备噪声源 | 打浆机 | 生产区 | 95 | 连续 | 室内/隔声、消声 |
|  | 分离泵 | 生产区 | 78～101 | 连续 | 室内/隔声、消声 |
|  | 除杂机 | 生产区 | 78～101 | 连续 | 室内/隔声、消声 |
|  | 清洗分级机 | 生产区 | 72～100 | 连续 | 室内/隔声、消声 |
|  | 灌注机 | 生产区 | 85～105 | 连续 | 室内/隔声、消声 |
| 交通噪声源 | 货运汽车 | 生产区 | 80～90 | 间歇 | 减速、禁止打喇叭 |

### 6.4.2拟采取的噪声控制措施

本项目拟采取如下降噪措施：设备选型时优先选用振动小、噪声低的设备；高噪声设备布置于室内并进行减振和消声处理。

### 6.4.3噪声影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式进行预测。

（1）声级计算

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2009）的要求，采用如下模式：

（1）室外声源：

室外点声源对预测点的噪声声压级影响值（dB(A)）为：

式中：LP(r)为预测点的声压级（dB(A)）；

LP0为点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）；

r为点声源距预测点的距离(m)；

（2）室内声源：

对于室内声源，可按下式计算：

式中：LP(r)为预测点的声压级（dB(A)）；

LP0为点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）；

TL为围护结构的平均隔声量，一般车间墙、窗组合结构取TL=25dB(A)，如果采用双层玻璃窗或通风隔声窗，TL=30dB(A)；

α为吸声系数；对一般机械车间，取0.15。

（3）线声源：

室外点声源对预测点的噪声声压级影响值（dB(A)）为：

式中：LP(r)为预测点的声压级（dB(A)）；

LP0为点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）；

r为点声源距预测点的距离(m)；

（4）对预测点多源声影响及背景噪声的迭加：

式中：N为声源个数；

L0为预测点的噪声背景值（dB(A)）；

LP(r)为预测点的噪声声压级（dB(A)）预测值。

### 6.4.4预测结果

预测按照采取环评治理措施后的影响进行计算，厂界噪声预测结果见表6.4-2。

表6.4-2  噪声影响预测结果表单位：dB(A)

| 位置 | 贡献值 | 背景值 | 超达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼 | 夜 |
| 厂界噪声 | 北厂界 | 50.1 | 46.3 | 56.4 | 40.3 | 达标 | 达标 |
|  | 西厂界 | 52.3 | 43.5 | 51.2 | 39.7 | 达标 | 达标 |
|  | 南厂界 | 53.5 | 42.3 | 45.6 | 39.8 | 达标 | 达标 |
|  | 东厂界 | 57.2 | 46.3 | 51.0 | 43.2 | 达标 | 达标 |
| 敏感点 | 白家峁 | 45.2 | 36.7 | 55.6 | 45.0 | 达标 | 达标 |
|  | 小陈家沟 | 43.5 | 34.5 | 52.1 | 40.2 | 达标 | 达标 |
|  | 大陈家沟 | 47.3 | 39.4 | 51.2 | 46.1 | 达标 | 达标 |

从上表预测结果，拟建项目厂区噪声源经厂房隔声、基础减振、消声等措施处理后，噪声源在到达厂界噪声贡献值均不超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区厂界标准值要求（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)），噪声源在到达敏感点白家峁和小陈家沟的噪声贡献值和背景值叠加后满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。

6.5 固体废物影响分析

本项目固体废物主要为职工生活垃圾，不良红枣、枣核、枣皮及污泥等一般工业固体废物。

职工生活垃圾分类收集后，可回收利用的外卖给当地农民和协议企业，不可回收利用的定期交环卫部门统一处置。一般工业固废均暂存于一般工业废物贮存间，最后外售处理。

固体废物产生处置情况见表6.5-1。

表6.5-1    拟建项目固废产生及处理情况一览表

| 序号 | 名称 | 性质 | 产生部位 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 不良红枣 | 一般工业固废 | 生产车间 | 分类收集后处理或外售 |
| 6 | 枣核、枣皮 |  | 生产车间 |  |
| 7 | 污泥 |  | 污水处理设施 | 送清涧县垃圾填埋场 |
| 9 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 办公室等 | 收集后交 环卫部门统一处置 |

项目产生的固体废物根据其特性和分类分别采取外售、送往垃圾填埋场处置。实现一般工业固体废物的资源化利用。本项目固体废物处置满足《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求；符合国家对固体废物处置的“减量化、资源化和无害化”的政策和原则，可实现其对环境的影响降到较低限度的目标。

综上，本项目所产的固体废物对环境影响较小。

6.6 生态环境影响分析

### 6.6.1占地影响

（1）项目占地面积122435.07m2，已经县已经取得用地预审手续和选址意见，项目的实施将对现有占地范围内的生态系统产生一定的影响，对区域土地利用格局产生一定的影响。

（2）项目建成后，由于构筑物投运、道路硬化及绿化等，可以减缓区域的水土流失程度，有利于缓解项目对生态环境所造成的不利影响。

### 6.6.2 对植物的影响

本项目运营期产生的固体废弃物综合利用或安全处置；产生的废水处理不当会对动植物的生长具有一定的危害。

根据水环境影响评价，本项目废水经厂区污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》三级标准后最终进入清涧县污水处理厂，运行期对生态环境影响较小。

6.7 环境风险评价

### 6.7.1评价依据

① 风险调查

企业原辅材料制冷剂为氟利昂507，最大储存量为4t，不属于《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)表1所列危险化学品。

天然气蒸汽锅炉使用天然气量为1497.6万m3/a，天然气密度约为0.7174kg/m3，则年使用天然气10743.78t，天然气不在厂区储存，仅在锅炉燃烧时使用，根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)表1所列危险化学品，天然气临界量为50t，因此锅炉燃烧天然气不构成重大危险源，属于轻度危害。本项目符合生态红线和文物保护紫线，无重点保护生态品种及濒危生物物种，也无文物古迹和风景名胜区等制约项目建设的因素，属于环境低度敏感区。

② 风险潜势初判

根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性，结合事故情形下环境影响途径，确定风险潜势本项目天然气锅炉使用的天然气不在场内储存，则与临界值的比值小于1。 本项目天然气锅炉使用的天然气不在场内储存，则与临界值的比值小于1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

③ 评价等级

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）判断环境风险评价等级。根据风险潜势确定评价工作等级，本项目确定的风险潜势为Ⅰ，则可开展简单分析。

### 6.7.2 环境敏感目标概况

表6.7-1  敏感目标分布

| 保护目标 | 影响人数（人） | 距项目方位 | 距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 庵上村 | 552 | NE | 213 |
| 白家茆村 | 448 | N | 107 |
| 李家坪 | 252 | SE | 397 |
| 滴水崖村 | 196 | SE | 990 |
| 大陈家沟村 | 1216 | NW | 1255 |

### 6.7.3环境风险识别

（1）物质风险识别

甲烷是无色、无味的气体，沸点-161.4℃，比空气轻，是极难溶于水的可燃性气体。甲烷和空气成适当比例混合后，遇火花会发生爆炸，因此风险物质为天然气。

（2）生产设施风险识别

本项目天然气供给系统主要设施包括锅炉、管道和其联接件，以及各种安全监控设备等。本项目天然气供给系统危险事件主要有两类，一类是主要设备的一般故障，另一类是爆炸燃烧特大安全事故。

项目存在的主要风险因素：人员操作不当，气质不合格，设备使用失效，监控措施失效以及防范措施不够或防范设备失效，防止外来因素的破坏估计不足，如防雷防静电措施不足等的意外破坏防范措施不够。

### 6.7.4 环境风险分析

本项目风险事故的类型为天然气的泄露、火灾、爆炸事故，由于本项目使用的天然气较少，且不在厂区储存天然气，因此，火灾、爆炸对外环境的危害仅限于厂区内；产生的污染物也很少，一般发生泄漏后10分钟以内即可关闭总阀门，防止泄漏量扩大。

### 6.7.5 风险防范措施及应急要求

#### 6.7.5.1风险防范措施

（1）天然气风险防范措施：

1）发现起火，立即报警，通过消防灭火。首先根据各泄露物质的不同特性采用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳等灭火器灭火，也需用水冷却罐壁，降低燃烧强度。

2）切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。同时，关闭输送管道进、出阀门。

3）通知环保、安全等相关部门人员，启动应急救护程序。

4）组织救援小组，封锁现场，疏散人员。

5）灭火工作结束后，对现场进行恢复清理，对环境可能受到污染范围内的空气、水样、土壤进行取样监测，判定污染影响程度和采取必要的处理。

（2）锅炉风险防范措施：

1）锅炉设备、材料的选择及防范措施：选用合适的型号规格、结构及可靠的材料，做到设备本身安全。对接触高温、高压的设备选用耐高温、高压的特殊材料。

2）设备、控制仪表的选择及防范措施：动力电缆根据敷设环境特征选用铜芯硅橡胶绝缘和交联聚乙烯绝缘阻燃的电力电缆和控制电缆。敷设电气线路的沟道、电缆或钢管所穿过的不同区域之间墙或楼板外的孔洞处、电缆沟至电缆室，电缆室至配电室开关柜、电气盘的开孔部位，电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞采用非燃烧性材料严密堵塞。

3）控制仪表的选择及防范措施：调节阀及开关选用时按仪表供应系统发生故障或控制信号突然中断时，控制阀的开度应处于使生产装置安全的位置。对重要的工艺参数设有联锁，以保证生产装置及生产人员的安全。承受压力的仪表设备应设有超压报警，一旦压力过高、过低时，可及时采取措施。

4）系统超压保护设施：工程项目在易产生超压的设备处设置安全阀、紧急泄放阀等。

5）火灾自动报警系统：本评价要求在各生产线设置一套火灾自动监测报警系统，由火灾报警控制柜、现场手动报警按钮和火灾报警探测器组成。采用总线式系统，通过总线接受来自现场的报警信号并将报警信号发送到总控制室，以便进行火灾扑救工作。

#### 6.7.5.2 应急预案

参照《突发环境事件应急预案管理站行办法》，《环境污染应急事预案编制技术指南》（征求意见稿），结合本项目建设内容和周围敏感点分布情况，建设单位应编制应急预案，并经过专家评审，审查合格后报其主管部门或上一级政府审批实施运行。应急预案主要内容见表6.7-2。

表6.7-2  应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 包括编制目的、编制依据、适用范围和工作原则等； |
| 2 | 应急组织指挥体系与职责 | 包括领导机构、工作机构、地方机构或者现场指挥机构、环境应急专家组等； |
| 3 | 预防与预警机制 | 包括应急准备措施、环境风险隐患排查和治理措施、预警分级指标、预警发布或者解除程序、预警相应措施等； |
| 4 | 应急处置 | 包括应急预案启动条件、信息报告、先期处置、分级响应、指挥与协调、信息发布、应急终止等程序和措施； |
| 5 | 后期处置 | 包括善后处置、调查与评估、恢复重建等； |
| 6 | 应急保障 | 包括人力资源保障、财力保障、物资保障、医疗卫生保障、交通运输保障、治安维护、通信保障、科技支撑等； |
| 7 | 监测管理 | 包括应急预案演练、宣教培训、责任与奖惩等； |
| 8 | 附则 | 包括名词术语、预案解释、修订情况和实施日期等； |
| 9 | 附件 | 包括相关单位和人员通讯录、标准化格式文本、工作流程图、应急物资储备清单 |

### 6.7.9分析结论

在落实本次环评提出的各项环保措施的前提下，项目环境风险可控。一旦发生环境风险，将造成一定的环境和社会影响。企业应严格执行风险防范措施，杜绝事故的发生，同时编制应急预案，并向当地环境保护行政主管部门备案，定期进行应急演习。