# LJ-150A洛氏硬度计 机械式硬度计 指针硬度计 钢硬度测量仪器

| 加工定制： | 否 | 产品类型： | 洛氏硬度计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号： | LJ-150A | 测量范围： | 20-88HRA，20-100HRB，20-70HRC |
| 试验力： | 588.4、980.7、1471（N） | 允许最大高度： | 170（mm） |
| 重量： | 65（kg） | 品牌： | 洛氏 |

LJ-150A洛氏硬度计

主要技术规格

测量范围：20-88HRA，20-100HRB，20-70HRC

试验力：588.4、980.7、1471牛顿（60、100、150公斤力）

试样允许最大高度：170毫米

压头中心至机壁距离：135毫米

硬度分辨率：0.5HR

外形尺寸：466 x 238 x 630毫米

重量：约65千克

主要附件

大平试台：1个    金刚石圆锥压头：1只

小平试台：1个     1/16”钢球压头：1只

V形试台：1个     标准洛氏硬度块：5块

深圳市测宝电子有限公司源于中国电子器材，成立于2004年5月，本公司专业生产经营各类电子整机测试仪器仪表、计量检测设备、电子工具、无铅焊接产品。欢迎来电咨询、购买

联系人：和小姐

手机:13510531173              咨询QQ 904022495

邮箱：hewenli2013@sina.cn  传真：0755-28961377

电话：0755-84502792-601