《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》是由从事环境影响评价工作有资质的单位编制。

1．编制名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 洛阳鑫鑫铝业有限公司20万吨高精度铝板带箔项目一期工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 洛阳鑫鑫铝业有限公司 |
| 法人代表 | 贾海交 | 联系人 | 李浩亮 |
| 通讯地址 | 河南省偃师市顾县镇 |
| 联系电话 | 13838898481 | 传真 |  | 邮政编码 | 471900 |
| 建设地点 | 河南省偃师市顾县镇杨村 |
| 立项审批 部门 | 偃师市发展和改革委员会 | 批准文号 | 2018-410381-32-03-004109 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | 铝压延加工C3262 |
| 占地面积（平方米） | 117010.5 | 绿化面积（平方米） | 5000 |
| 总投资 （万元） | 5000 | 其中：环保投资（万元） | 549 | 环保投资占总投资比例 | 10.98% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产 日期 | 2018年12月 |
| 工程内容及规模 1．项目由来 近年来，随着轻质有色金属铝材产品在装饰、家电和包装等行业的优势日趋突显，铝带、铝板及铝箔等产品的市场需求逐步增大。根据当前市场需求，洛阳鑫鑫铝业有限公司于2018年1月成立，计划在偃师市顾县镇杨村占地117010.5平方米建设20万吨高精度铝板带箔项目，项目计划分三期建设，其中一期建设铝板带铸轧卷8万t/a、二期新增铸轧卷8万t/a并增加后续冷轧和精整工序、三期新增铸轧卷4万t/a及剩余的冷轧及配套设施，项目合计投资50000万元。 本项目为一期工程，本次环评仅针对一期工程进行评价。该一期工程计划建设铸轧车间1个、生活区1个，并配套建设供电、给排水系统、天然气调压系统等。生产工艺主要为铝锭熔-保-铸轧，并配备冷却塔、制氮机、灰处理系统、除尘系统等辅助设施，产品主要是铝带（板）材铸轧卷，规模8万t/a，可供给铝加工厂制作装饰、包装、空调等，市场前景良好。 本项目不在国家发展和改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》修正版中限制和淘汰类名录内，属允许类项目。另外《铝行业规范条件》（2013）包括铝土矿、氧化铝、电解铝和再生铝企业，没有对铝压延深加工项目作出限制要求。因此，项目的建设符合国家产业政策的要求，并取得了偃师市发展和改革委员会项目备案证明，项目代码：2018-410381-32-03-004109。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院（2017）第682号令《建设项目环境保护管理条例》要求，本项目须进行环境影响评价，按照环境保护部[2017]第44号部令《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，二十一-有色金属冶炼和压延加工业-66压延加工，均编制报告表。因此本项目需编制环境影响报告表。 2018年4月，洛阳鑫鑫铝业有限公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我们组织有关技术人员，在现场调查和监测的基础上，编制了该项目的环境影响报告表。 2．建设场地及工程内容 2.1建设场地 洛阳鑫鑫铝业有限公司位于偃师市顾县镇杨村，南环路北侧，总占地117010.5m2，对比土地利用规划图，企业所占土地属工业用地。根据偃师市国土资源局和规划局的情况说明，企业占地符合顾县镇土地利用总体规划，相关手续正在办理之中。具体地理位置图详见附图一。 2.2工程内容 本项目为整个厂区的一期工程，主体工程包括：建设1个铸轧车间，并在车间内安装设施设备；建设生活区1个，包括办公楼1栋（含宿舍）、餐厅1个；公用工程建设供电、给排水、供气设施，纯水系统、消防系统、污水处理站、危险废物暂存间等。厂区范围内其余空地为后期预留用地。 具体工程内容情况如表1，具体布置详见附图二。 表1 建设内容一览表 类别 名称 内容 主体工程 铸轧车间 新建车间，面积14520m2（110m*132m） 内设16条铸轧生产线及冷却水塔，配套2套制氮系统，2套铝灰热处理系统，生产办公室等设备设施。 辅助工程 办公楼 （含宿舍） 新建1栋6F，1~4F为办公，5~6F为宿舍；建筑面积2000m2 餐厅 1个1F，建筑面积1000m2 公用工程 供水工程 建设厂区供水管网，供水来自顾县镇 排水工程 建设厂区排水管网，餐厅处设1个3m3隔油池，生活区设1个20m3化粪池和1个5t/h的污水处理设施，1#铸轧车间设1水冲厕所和1个10m3化粪池。 天然气供给 天然气管道气柜1个，并建设1套备用天然气（LNG/CNG）解压撬站，管道检修时使用 纯水系统 建设10m3/h的纯水制备系统1套 消防系统 设500m3消防水池，配套50m3/h泵和消防管网 储运工程 铝锭储存 原料运送后储存在车间中间，南北向分布 辅料储存 除渣剂等辅料也与铝锭一起存放在车间中间，南北向分布 油料储存 机油、液压油桶装置于仓库内 天然气储存 管道气检修或停用期间，LNG/CNG槽车在厂区西南角天然气撬站停放使用 液化气储存 在铸轧车间放置待用 成品储存 直接销售加工，少部分存放铸轧车间 环保设施 熔-保炉废气 铸轧车间熔-保炉配套布袋除尘器+20m排气筒2套 铝灰处理废气 铸轧车间铝灰处理系统配套布袋除尘器+20m排气筒2套 食堂 餐厅设食堂油烟净化装置1套 生活污水和生产废水 餐厅处设1个3m3隔油池，生活区1个20m3化粪池和1个5t/h污水处理设施，1#铸轧车间水冲厕所和1个10m3化粪池 生活垃圾 厂区和车间设若干垃圾箱 一般固废 生产车间一般固废产生处就近暂存 危废 厂区西南角设1个18m2危险废物暂存间 3．主要生产设备及技术指标 3.1生产设备 本项目仅建设熔化炉-保温炉和铸轧机，具体设备和指标如下所示： 表2 主要生产设备（设施）一览表 序号 名称 规格、型号 数量 位置 1 熔铸生产线 熔化炉 30t圆形天然气炉 8台 铸轧车间 2 保温炉 8台 3 集气罩+袋式除尘器+20m排气筒 熔-保炉配套 2套 4 熔体在线处理装置 / 16套 5 铸轧机 1380型 8组 6 1650型 8组 7 冷却水塔（铸轧机配） / 8个 8 空分制氮系统 SPA，80Nm3/h 2套 9 全自动铝灰处理系统 自动上料系统 全自动型 2套 10 搅拌容器 11 升降搅拌系统 12 铝液放料装置 13 袋式除尘器+20m排气筒 14 公用及环保设备 纯水制备系统 产水量10m3/h 1套 车间外西北角 15 天然气气柜 / 1套 厂区西南角处 16 LNG/CNG撬站 / 各1套 厂区西南角处 17 一体化污水处理系统 处理能力5t/h 1套 生活区 注：一套熔-保炉配两条铸轧线，每两个铸轧机配一个冷却塔 4．生产规模及产品方案 本项目产品主要是高精密铝板带箔的半成品铸轧卷，本项目产生的铸轧卷主要用于制作高精密的铝板带箔，与普通产品相比，该项目产生的半成品及后续制作出的铝产品有要求更高的外形和内部结构，高精密产品要求尺寸偏差更小，晶粒度更高，熔体更洁净，产品加工冲制过程不易开裂，成型效果好。 本项目具体产品方案如下。 表3 产品方案 产品 产量 用途 名称 规格 铸轧卷 厚7mm，宽0.9~1.6m 8万t/a 暂外卖给后续加工厂，用于制作高精密铝板带箔 本项目铸轧卷产量8万吨/a，作为半成品暂时外卖给冷（精）轧加工厂后续加工，厂区内如后期建设冷轧线，可加工本项目铸轧卷。 5．产能核算 本项目计划建设30t熔铝炉，但在砌炉过程中，中间防渗层为流体细沙，尺寸不易控制，生产中随着炉底和内壁的粘附作用，炉膛内实际熔铝容量约25t。 根据企业多年生产经验及本项目产品要求，炉子每日生产时间分配表如下： 表4 工序生产率一览表 序号 工序 单炉所需时间 1 投料时间 2h 2 熔化时间 6h 3 精炼时间 2h 4 扒渣时间 1.25h 5 放流时间 0.75h 6 合计 12h 由上表可知，本项目每个熔铝炉完成一次熔化-保温精炼-放流过程需要12h，每日一台炉子平均熔化2炉，即50t/d。由于生产过程中需要精炼扒渣以及烧损等因素存在，单台炉子每日净产量不足50t/d，根据建设单位多年的生产经验并咨询同行业企业可知，入炉产量与净产量比值为1.05，因此本项目单台炉子净产量约47.6t/d。 按上述产量核算方法，本项目8套熔-保炉每日净产量约380.8t/d。除去检修、环保管控期间的限产时间，本项目熔炉的实际工作时数约210~220（7个月左右）、按5280h，满足8万t/a的生产需要。 6．原辅料、能源消耗及主要指标 6.1原辅材料、能源耗量 该项目主要原辅材料及能源消耗见表4。 表5 原辅材料及能源消耗情况 名称 用量t/a 来源 储存方式 原料 铝锭 80366.93 巩义/东北/新疆 铸轧车间中间南北向划定区域贮存 辅料 除渣剂 160 洛阳 50kg袋装，铸轧车间中间存放，一次分别贮存10袋。 铝钛硼丝 160 洛阳 设备使用 机油、液压油 1t/a 洛阳 200L油桶储存于仓库，储量2t/次 能源 生产用水 6732.5 顾县镇 / 生活用水 3200 用电 5500万度/a 顾县镇 / 氮气 40万m3/a 制氮机 / 管道天然气 400万m3/a 河南中油昆仑天然气销售有限公司 / LNG/ CNG 30m3槽车厂区放置，定期更换 液化气 8t/a 洛阳 70L气瓶存储放置在铸轧机附近使用 6.2物料平衡分析 5.3原辅材料性质及成分 5.3.1铝合金锭 根据企业提供的成分表，项目生产不同产品所需铝合金锭的成分有所差别，其中金属成分分析如下。 表5 铝合金锭成分分析 产品型号 成分含量（%） Al Si Fe Cu Mn Mg Zn 1060型 >99.60 <0.10 <0.30 <0.02 <0.02 <0.02 <0.05 1100型 >99.00 <0.2 0.4~0.6 0.05~0.1 <0.02 <0.02 <0.05 3003型 余量 <0.2 0.4~0.5 0.05~0.1 1.0~1.2 <0.02 <0.05 8011型 余量 0.5~0.7 0.6~0.8 <0.1 <0.05 <0.02 <0.05 5.3.2铝钛硼丝细化剂 铝钛硼细化剂是目前国际上广泛应用效果最佳的晶粒细化剂，特点：可有效的细化铸轧卷坯晶粒，防止粗大等轴晶，柱状晶和羽毛晶的产生；减少成分偏析，减少内部气孔、热裂，改善铝制品的内在质量。能够提高合金的强度及塑性、延展性、细小晶粒提高了材料强度、减少了应力集中，能将高强度和塑韧性能同时提高，适当比例添加后铝材成品热处理效果能够更加理想，使产品在下游的折弯、拉伸、车削、切割加工、冲压制造、表面抛光着色等深加工中易于进行。铝钛硼丝使用方便，不含氯化物侵蚀熔铸工具，不污染环境。其化学成分为：Ti4.5~5.5%、B0.8~1.2%、Si≥0.3%、Fe≥0.3%、V≤0.02%，余量为Al，约占93.38%。 5.3.3除渣剂 除渣剂主要成分为氯化钠（35%）、氯化钾（35%），少量的Si、Fe和Mg的氧化物，微量的铝和C等。加热后氯化盐类在铝液的作用下形成氯化铝，并在除氢过程中产生HCl，置换出的其他物质全部进入底渣。该除渣剂除了具有效果显著的除渣作用，还兼有除气作用。 6．职工定员及劳动制度 本项目全年工作250天（生产工序由于检修和限产核算工作时间约220天）。具体工段工作时间及人员配置如下表所示。 表6 工作制度及员工分配一览表 名称 人员配置 工作制度 生产 熔-保炉 4人*8套*3班 24h/d，三班制 铸轧机 2人*16套*3班 24h/d，三班制 制氮机 1人（定期维护） / 纯水系统 1人（定期维护） / 除尘系统 2人（定期维护） / 机修 30人（全厂调配） / 办公 办公+后勤 50人 8h/d，一班制（8:00~12:00，14:00~18:00） 合计 276人 / 7．供水、供电、供气 7.1供电 该项目电力由顾县镇电网统一供应，年用电量5500万度/年，因此厂区计划建设一座110KVA的变电设施，电力供应有保证。 7.2供排水 项目用水均由顾县镇水网提供，项目用水主要包括职工生活用水、冷却塔用水、纯水制备设施用水。本项目用水量12732.5t/a。项目冷却塔冷却水循环使用不外排，排放的废水主要是纯水制备设施产生的反冲洗水和职工生活污水，排放量为6732.5t/a。 项目计划铸轧车间内建设1个水冲厕所+10m3化粪池一个，并在生活区建设1个3m3隔油池+20m3化粪池+5t/h一体化污水处理设施。生活污水经隔油池和化粪池处理后用于后期用地或周围农田灌溉绿化；生产中的高盐度水、反冲洗水、更换的循环水作为清净下水随雨水管道排放。 7.3供气 7.3.1氮气 本项目氮气来自本厂制氮机，铸轧车间建设2台空分制氮机，制氮能力≥80m3/h，满足生产需要。 7.3.2液化气 本项目液化气主要用于产品除炭，企业计划使用70L的气瓶放置在铸轧机旁边，根据企业提供经验数据每台铸轧机平均每日用量约2kg，车间内随用随换不再单独储存，估算本项目用气量约为8t/a。 7.3.3天然气 本项目使用河南中油昆仑天然气销售有限公司的天然气供给熔炉气源，为防止管道检修，备用CNG/LNG槽车供气。因此厂区配套建设一个管道天然气调压柜、CNG撬站（配30m3槽车2个）和LNG撬站（配30m3槽车2个）各1座。气源均由河南中油昆仑天然气销售有限公司供应，其中撬站槽车由厂家根据使用情况更换。本项目熔炉天然气使用量按40m3/t产品计，则本项目天然气使用量为320万m3/a。 8．总投资 本项目全厂计划总投资50000万元，其中本项目属厂区的一期工程，计划投资5000万元，资金来源为贷款和企业自筹。 |
| 与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，场地原为空地，不存在原有污染问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1．地理位置 偃师市位于河南省中西部地区的洛阳盆地东隅，南屏嵩岳，北临黄河，地理坐标介于东经112°26′15″～113°00′00″和北纬34°27′30″～34°50′00″之间。总面积668.58km2。偃师市东邻巩义市，距巩义市30km；西接洛阳市郊区和孟津县，距洛阳市30km；南依嵩山接登封市、伊川县；北与孟州市隔黄河相望。 顾县镇位于偃师市中部，是洛阳进入省会郑州的东大门，310国道和省道顾龙公路穿镇而过，东距省会郑州85km，西距古都洛阳35km，地处郑、洛经济带的中心区域，是偃师市近郊卫星城。顾县镇东接巩义回郭镇，西与高龙镇搭界，南与缑氏镇为邻，北与岳滩镇、城关镇隔伊洛河相望。 本项目拟建厂区中心地理坐标为东经112.816715°，北纬34.679064°。项目南临长南线高压线走廊，高压线走廊南侧为南环路，东侧隔S539（山化-营房口）省道为空地，北侧近邻杨村和洛阳景源公司，距伊洛河560m，西侧隔村路为洛阳正程金属制品有限公司。最近居民为北厂界北侧约10m的杨村居民。项目周边环境概况见附图三。 2．地形地貌 偃师市属于洛阳断陷河谷盆地的中部，北有邙山自西向东蜿蜒通过，南邻重山褶断带，山岭起伏，中部为宽阔的伊洛河冲击平原及山前倾斜平原。伊河、洛河冲击平原地势较为平缓，向北倾斜，有沟切割，山麓一带为山前黄土高坡，坡度4°～6°，宽1～5m不等。 顾县镇南靠白云岭，北濒伊河和伊洛河交汇处，地形南高北低，界限分明，海拔高度在114～250m之间，南部丘陵地面起伏较大，面积约占全镇的70%，水资源贫乏。北部为伊河和伊洛河冲积平原，地势平坦、土地肥沃、水资源丰富。该项目所在区域地势平坦。 3．气候气象 顾县镇地处暖温带地区，属暖温带大陆性季风气候，四季分明。冬季寒冷，春季多风少雨，夏季炎热多雨，秋季日照充足。历年来平均气温为15.1℃，极端最高气温43℃，极端最低气温-17.9℃；全年日照时数平均2248小时，全年日照率为51％，光照时数可满足作物一年两熟的需要；降水分配不均，年平均降水量在500-600mm，主要集中于6、7、8三个月份；年平均风速2.68m/s，年平均风向以东北风最多，其次是东风、南风，北风最少；年平均相对湿度为69％。 4．水文 流经偃师境内的河流为伊河和洛河，伊河和洛河在偃师东部杨村附近汇合成伊洛河。洛河发源于陕西省洛南县终南山，流经洛宁、宜阳、洛阳市区、偃师。本项目最近地表水体为拟建厂址北侧1.8km处的伊河，伊河发源于河南省栾川县陶湾镇，流经栾川、嵩县、伊川、洛阳市郊区，至偃师市杨村与洛河汇合成伊洛河后向东流入黄河。伊洛河流域面积18881km2，平均年径流量33亿m3，约占黄河年径流量的7%，全长446.9km，经巩义回郭镇，黑石关，从巩义市西向北流经13km后，注入黄河。伊洛河多年平均流量为98.6m3/s，最大流量为9450 m3/s，最小流量为8.25 m3/s。 本项目位于伊洛河南侧560m，伊洛河交汇处位于本项目西北约850m处。 5．植被与生物多样性 偃师市动植物资源较为丰富，林木达1200多种，各种动物220余种，农作物主要为小麦、玉米、棉花、花生、大豆等。厂区东、北面为农田主要作物为小麦和玉米。 目前没有发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护） 1、敏感目标概况 顾县镇位于偃师市东部，东与巩义市毗邻，地处郑洛经济带中心区域，是郑州进入洛阳的东大门。全镇辖15个行政村，257个村民组，人口约6.03万人，总面积43.2平方公里，耕地面积40851亩。镇区面积2.5平方公里，城镇人口2.3万人。 杨村，位于顾县镇东北，南临310国道，北和偃师市城区隔河相望。该村辖2个自然村，10个村民组，635亩耕地，1224口人。 韩庄村，属于杨村的一个自然村，位于杨村的西南侧，村内人口约315人。 曲家寨村，位于顾县镇东部，全村有24个村民组，3个自然村，人口5500人，耕地4500亩。 西宫底村，位于镇区东侧，该村辖7个村民组，1700亩耕地，1801口人。 木阁沟村，位于顾县镇东南的白云岭下，原名东宫底。该村辖5个自然村，18个村民组，耕地2450亩，4031口人。 魏家庄村，属木阁沟村的一个自然村，紧邻木阁沟村东南，村内人口约1015人。 营防口村，位于顾县镇东部，310国道横穿东西，该村辖3个自然村，9个村民组，1350亩耕地，2243口人。 史家湾村，位于310南侧，全村20个村民组，耕地2340亩，4132口人。 三新村，属史家湾村的一个自然村，紧邻史家湾村南侧，人口约1511人。 回龙湾村，位于偃师市最东侧，与巩义市交界，该村辖22个村民组，2534亩耕地，人口4587人。 新杨村，属于回龙湾村的一个自然村，紧邻回龙湾村南侧，人口约2132人。 前庄村，属于巩义市回郭镇，位于顾县镇东北，人口约1534人。 2．《偃师市顾县镇总体规划（2008~2020）》 2.1镇域空间经济 从偃师市对顾县镇定位分析来看，作为偃师市东部的工业性中心城镇。并结合顾县镇现状地形和镇域经济发展形成的空间格局，将顾县镇经济结构划分为“两带——四组团”。两带：沿顾洛公路和310国道形成的产业经济发展带和沿南部高速铁路规划的工业发展带。四组团：中部组团——以镇区为中心，以商贸、机械加工和化工等多种行业为主导产业的组团；西部组团——以李湾为中心，以耐火材料、精细化工、和能源等为主导产业的组团；东部组团——以史家湾为中心，以电线电缆为主导产业发展的组团；南部组团——以金丰工业园区为中心，发展以轻工、建材为主的综合工业区。 2.2镇域村镇发展战略 强化中心镇区；点线发展，优化布局；共享设施，深化内涵。 （1）强化中心镇区 继续强化中心镇区的建设，提高其对周边村庄的辐射带动作用，吸纳周边村庄向镇区发展，促进镇区规模的扩大和各项设施的建设，增加其集聚和服务职能。 （2）点线发展，优化布局 以310国道和顾龙公路作为顾县镇今后开发建设的重要轴线；沿南部高速铁路形成的工业发展带，为顾县镇发展次轴线。随着顾县镇经济的飞速增长，势必成为其重要的两条经济增长轴。利用村庄分布呈带状这一特点，在西部组团实行并点规划，将李湾、苗湾、段东和段西形成以李湾为中心集中建设；在南部由于铁路的建设，阻碍了南部村庄的部分迁移，加之南部工业的经济效应，使村庄并点规划形成工业化居民点。由于镇区的集聚作用，在东部实行迁村集中建设，形成以镇区为中心的中部组团和以史家湾为中心的东部组团。以形成布局合理，中心突出的布局格式。将迁村并点后的村庄用地转化为耕地，做到占补平衡。 （3）共享设施，深化内涵 通过合理的布局，规划镇域内的公建设施和基础设施，使资源共享，从而推动顾县镇的城镇化进程，使城镇化进程具有可持续性。 2.3镇区建设布局形态与布局结构 规划镇区发展以现状为基础，形成六横八纵的路网结构。确定顾县镇布局形态为“一心、两轴、四区”。 一心：310国道和顾龙路交叉口附近形成的镇区主要商业中心。 两轴：310国道和顾龙路为镇区两条主要发展轴线。 四区：一个工业仓储区、一个居住生活区、两个休闲游玩区。 2.4城镇性质 顾县镇的政治、经济、文化、科技中心，以机械、化工、电缆和高新技术产业为主导，商贸业为辅的现代化城市组团（偃南新区）。 2.5与本项目关系 本项目位于顾县镇东部组团地带，属金属压延加工项目，项目选址属工业用地，符合顾县镇土地利用总体规划。详见附图七。 3. 偃师市城乡总体规划（2015~2030） 3.1规划期限 本次规划期限为近期2015—2020年，中期2021—2030年，远期2030年以后。 3.2规划区范围 偃师市域：偃师市域包括偃师市所有行政辖区，总面积668.6km2，简称全市或市域。 偃师市中心城区：偃师市中心城区指伊河以北、邙岭山脚以南、汉魏古城遗址以东、规划东外环路以西的集中城市建设用地区域，简称中心城区或城市。本次规划的中心城区含老城、首阳山、岳滩等三个城区组团。城市建设用地规模为48.4km2。 3.3中心城区发展方向 城市整体发展方向以东西拓展为主，建设首阳新区积极对接洛阳；城市内部空间格局沿洛河发展为导向，即老城和首阳新区向南、岳滩向北进行结构性完善；考虑遗址保护的要求，限制陇海铁路以北工业区向西拓展；在规划期内，以伊河为南部边界，暂不考虑将顾县、高龙纳入中心城区范围。 3.4工业用地规划 工业用地占地面积614.38公顷，占城市建设用地的12.69％。 偃师工业区采用集中园区建设规模，逐步搬迁老城区和首阳山商都西路沿线零散分布的工业用地，除现状火电厂外，新增工业用地集中于两大片区；陇海铁路北部产业集聚区和岳滩产业集聚区。其中岳滩产业集聚区考虑到伊河生态走廊的保护要求，以伊河北岸1.5km为界严格限制向南拓展，并逐步实现园区向无污染的新型产业、高新产业和创意型产业转型。陇海铁路北部产业集聚区考虑到邙山陵墓群保护的要求限制向西拓展，现状工业用地改造升级须符合邙山陵墓群保护规划的规定，处理好和墓葬群保护的关系。 除两大产业集聚区外，中心城区不再增加新的工业发展用地，以高龙、顾县重点镇作为未来偃师中心城区和洛阳东片区产业转移的主要承接地。 3.5与本项目关系 本项目位于顾县镇，不在偃师市中心城区规划范围内。根据《偃师市城乡总体规划（2015~2030）》，本项目所占土地属于工业发展备用地，符合规划要求，详见附图六。 4．文物保护 该项目不在洛阳市大遗址文物保护区保护范围和建设控制地带范围内，据调查， 距该项目最近的文物古迹是李弘恭陵，位于该项目西南6.7km处，是河南省文物保护单位；俗称太子冢，系唐高宗太子李弘之陵墓。李弘恭陵（太子弘墓及石刻）保护范围：神道南侧望柱及东、西、北三面门阙石狮外200m；建设控制地带：东、西、南三面以保护范围向外各100m，北面以保护范围向外50m；该项目不在李弘恭陵保护区范围和建设控制地带之内。 5．与饮用水水源保护区位置关系 顾县镇集中供水厂1#水源井位于供水厂内，井深245m，取水量40m3/h；2#水源井位于农田内，井深260m，取水量32m3/h。根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办 〔2016〕23号）：偃师市顾县镇供水厂地下水井群(共2眼井)一级保护区范围:取水井外围50米的区域，不设二级保护区和准保护区。本项目位于1#井一级保护区边界外东北2.8km，位于2#井一级保护区边界外东北2.9km，不在顾县镇集中式饮用水水源保护区范围内，相对位置见附图五。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气现状 为了解建设项目区域环境质量现状，本项目利用“河南丝绸之宝卫生用品有限公司消毒中心项目”及“洛阳凯铂实业有限公司年产6万吨铝板带加工项目”的监测数据：河南摩尔检测有限公司于2017年4月26日至5月2日对曲家寨村（本项目下风向-西南1967m）、2017年2月28日~3月6日对前庄村（本项目上风向-东北1720m）的环境空气质量进行了监测，监测因子为SO2、NO2和PM10。监测结果见表7。 表7 监测结果 单位（μg/m3） 监测点 SO2 NO2 PM10 24小时平均 1小时平均 24小时平均 1小时平均 24小时平均 前庄村 监测值范围 16.7~54.2 26.3~47.6 18.4~43.8 26.3~39.2 116~134 超标率 0 0 0 0 0 最大超标倍数 / / / / / 曲家寨村 监测值范围 44~90 55~88 33~68 49~60 17~29 超标率 0 0 0 0 0 最大超标倍数 / / / / / 标准限值 500 150 200 80 150 由上表可以看出，监测期间各监测点SO2、NO2 1小时平均值和24小时平均值、PM1024小时平均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 由于本项目排放的有特征因子HCl，为了解建设项目区域HCl环境质量现状，建设单位委托河南摩尔有限公司于2018年4月14日～4月16日对项目区域HCl环境现状进行了监测，监测点位为杨村和韩庄村，监测布点见附图四。监测结果见表8。 表8 特征因子现状监测结果 单位：μg/m3 HCl1小时平均值 杨村 检测值 10L（未检出） 超标率 0 超标倍数 / 韩庄村 检测值 10L（未检出） 超标率 0 超标倍数 / 标准值 50 注：HCl最低检出限20μg/m3，未检出按检出限的一半计 由上表可知，两个检测点的HCl浓度值符合《工业企业设计卫生标准》TJ36-79表1中最高容许浓度一次值标准要求。 2、声环境现状 为了解该区域的声环境质量现状，本环评于2018年4月14日~15日对本项目四周厂界及杨村的背景噪声进行了监测。监测布点详见附图四，监测结果见表9。 表9 噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点位 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 杨村（北侧） 杨村（西侧） 昼间值 51.3~51.8 52.1~52.6 52.9~53.3 51.6~52.1 51.8~52.2 51.9~52.3 夜间值 40.2~40.6 41.5~42.0 42.8~43.3 40.9~42.0 40.5~41.0 41.2~41.6 标准值 昼间 70 60 夜间 55 50 注：东厂界临S539（山化-营房口）省道 由上表可以看出，各监测点的昼间及夜间噪声值分别可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2、4a类标准的要求。 3．地表水环境质量现状 本项目所在区域内地表水保护目标为北厂界外560m处的伊洛河。为了解伊洛河的水环境质量现状，建设单位委托河南摩尔检测有限公司对伊洛河厂区断面水质进行了监测，监测结果详见表10。 表10 地表水监测结果 单位：mg/L 监测断面 时间 pH COD SS BOD NH3-N 伊洛河厂区断面 4.14 8.25 18.3 23 3.61 0.480 4.15 8.24 17.3 26 3.42 0.435 标准（Ⅲ类） 6~9 20 / 4.0 1.0 超标率(%) 0 0 / 0 0 根据监测结果可知，伊洛河监测断面水质均符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 据查，该区域尚未发现需特殊保护的对象，主要环境保护目标见表11。 表11 评价区内主要环境保护目标 序号 保护目标 数量 性质 最近位置 保护级别 1 杨村 1224人 居民区 北10m 西10m GB3095－1996《环境空气质量标准》二级 GB3096-2008《声环境质量标准》2类 2 韩庄村 315人 居民区 西南504m GB3095－1996《环境空气质量标准》二级 3 曲家寨村 5500人 居民区 西南1967m 4 西宫底村 1801人 居民区 西南1708m 5 木阁沟村 4031人 居民区 西南924m 6 魏家庄村 1015人 居民区 南1455m 7 营防口村 2243人 居民区 南805m 8 史家湾村 4132人 居民区 东南890m 9 三新村 1511人 居民区 东南1280m 10 回龙湾村 4587人 居民区 东南980m 11 新杨村 2132人 居民区 东南1540m 12 前庄村 1534人 居民区 东北1720m 13 伊洛河 / 地表水 北560m GB3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1．《环境空气质量标准》GB3095-2012表1二级 SO2：1小时平均浓度500μg/m3，24小时平均浓度150μg/m3 NO2：1小时平均浓度200 μg/m3，24小时平均浓度80μg/m3 PM10：24小时平均浓度150μg/m3 HCl：最高容许浓度一次值0.05mg/m3（《工业企业设计卫生标准》TJ36-79表1） 2．《声环境质量标准》GB3096-2008表1 2类：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)；4a类：昼间70dB(A)，夜间55dB(A) 3．《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 pH值6~9；COD≤20mg/L；BOD≤4mg/L；氨氮≤1.0mg/L |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1．《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011 昼间70dB(A)，夜间55dB(A) 2．《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中 2类：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)；4a类：昼间70dB(A)，夜间55dB(A) 3．河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2015 颗粒物(有色金属熔炼炉)：排放限值40mg/m3；无组织排放周界外最高允许浓度1.0mg/m3 二氧化硫（所有炉窑）：排放限值200mg/m3； 氮氧化物(所有炉窑)：排放限值400mg/m3； 氯化氢（所有炉窑）：排放限值30mg/m3。 4. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级 最高允许排放浓度：颗粒物120mg/m3； 最高允许排放速率：颗粒物（20m排气筒二级）5.9kg/h； 5.河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） 中型：排放限值1.0mg/m3，油烟去除除率≥90% 6.《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级 COD100mg/L SS 70mg/L 氨氮 / 7.《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001及修改单 8．《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及修改单 |
| 总量控制指标 | 在满足“达标排放、清洁生产、总量控制”原则的基础上，本评价推荐总量控制指标为： 项目 COD 氨氮 SO2 NOx 总量指标 0.1728 0.0559 2.2857 7.4840 |

建设项目工程分析

工艺流程简述及图示： 1、主体工艺 1.1熔化-保温过程 将铝合金锭置于熔化炉中升温熔化，燃料用管道天然气，加热温度780℃，熔化时间约6h左右，期间将装入气压罐的除渣剂以氮气吹扫的方式打入铝液底部，利用除渣剂和氮气除渣除气，提高铝液质量。熔化后的铝液进入保温炉，铝液保持温度在710-720℃之间，然后充分搅拌均匀后，关上炉门静置保温，过程中仍通入氮气除气，保温后扒除炉内液体表层的废渣。保温后的铝液连续流入下步工序流槽中。 说明：①熔化过程加入除渣剂，一般的除渣剂都有保温覆盖功能，主要成分是NaCl和KCl，聚渣原理是将熔化过程中的各种氧化物，通过用除渣剂吸附，积聚在一起，以利于去除。好的除渣剂表现为反应时间快，粘结性好，不掉渣。②采用氮气作为精练气体在炉内进行净化可去除熔体中的杂质和氢气。通过向铝液内吹入既不溶于铝液又不与氢气发生反应的惰性气体，获得无氢气泡。由于这些小气泡在上浮过程中，一方面会吸附Al203等夹杂物，另一方面还会借助氮气气泡和合金液接触面间的压力差，将溶于铝液中的氢吸入气泡内。当吸附了夹杂物和氢的气泡上浮到液面被排除后，可以达到去气和除渣的目的。 熔化炉和保温炉炉门处均配套有集气罩，均引入车间袋式除尘器处理，铸轧车间配套2套袋式除尘器，废气处理后由排气筒排放。 1.2在线处理 主要作用是细化晶粒和进一步深度除气。该工序是在铝液中加入少量的铝钛硼丝（AlTi5B）细化剂并通入氮气，该过程是通过细化剂从而改变晶体成长过程，理想的轧卷是整个洁面上具有均匀、细小的等轴晶，原因是等轴晶各项异性小，加工时变形均匀、塑性好，有利于随后的铸轧及加工。细化晶粒同时通入氮气进一步除气过滤使铝液质量保证达到产品质量要求。 1.3铸轧过程 经调制后的铝液通过流槽进入铸轧机，铝液在铸轧机内通过冷却水塔的间接冷却水作用冷却结晶成温度为480-510℃的铸轧卷，企业采用超型铸轧机连续铸轧，可以提高铸轧带材的版型精度和铸轧辊寿命。铸轧成板的同时需要在卷板过程对轧辊预热，采用液化气直接烘烤预热，主要作用为液化气燃烧产生的炭灰润滑不粘板，保证卷板时轧辊产品不沾辊。铸轧出的产品厚度约7.0mm，宽度800~1600mm之间不等。每两套铸轧机配套一台循环冷却塔（纯水），补充循环使用。 1.4铝渣处理 本项目采取铝渣热分离处理系统，熔炉里扒出的熔融状热铝渣（根据企业多年经验产生量约为投料量的2%、即4200t/a）由专用容器通过小车推至铝渣处理系统，铲车将搁置容器的架子置于搅拌系统内部，开始密闭搅拌。经过升降搅拌系统充分搅拌5min左右防止其凝结，将熔融状的铝液由于重力作用达到分离效果，铝液通过底部小孔排出（约占铝渣的91%，铝渣产生量4200t/a、即返料量3822t/a）排出形成不规则铝块，返回炉内。剩余未能流出的铝渣通过气流上升进入后续密闭冷却筒内，冷却后铝灰和废气通过廊道导入旋风分离器收集，气流通过布袋除尘器净化后由排气筒排放。 2、公用设施工艺 2.1制氮系统 本项目铸轧车间采用空分制氮法。 具体工艺为：空分制氮装置以空气为原料，以碳分子筛为吸附剂，运用变压吸附原理，使充满微孔的碳分子筛对气体分子有选择性的吸附，从而达到氧、氮分离的目的，获得产品氮气。碳分子筛对空气中的氧和氮的分离原理为：这两种气体分子在碳分子筛表面上的扩散速率不同，直径较小的氧气体分子扩散较快，较多地进入碳分子筛微孔，直径较大的氮气体分子扩散较慢，进入碳分子筛较少，同时根据碳分子筛随压力不同，吸附氧、氮的容量也有差异的特性，加压时碳分子筛优先吸附氧分子，这样氮在气相中被富集起来，形成成品氮气。在减压时，碳分子筛脱附所吸附的氧及其他杂质组份，碳分子筛得以再生。一般系统中设置两个吸附塔，一塔吸附产氮，另一塔脱附再生，通过全自动控制系统按特定程序自动控制加压吸附，减压脱附，常压解吸的循环过程，以实现连续生产氮气之目的。制氮装置使用一定年限后，分子筛会出现老化现象，影响制氮效果，一般两年更换一次。 2.2纯水制备系统 项目冷却水来自纯水制备系统，主要用于铸轧机各冷却塔处。 制备工艺为：自来水打入备水罐内依次经石英砂填料罐、活性碳填料罐和反渗透系统去除水中的杂质和水的硬度得到纯净水进入储水罐用于生产。在净水制备过程会产生一部分高盐度水，在废水池中暂存后排入污水处理系统。另外，为保证净水设备的处理性能，需每天用制得的纯净水对净水设备进行反冲洗，反冲洗产生的废水直接在废水池中暂存后作为清净下水排入污水处理系统。 2.3天然气撬站 本项目天然气使用量较大，为避免管道气检修或工业停气时对生产的限制，计划在备用LNG/CNG槽车（气温过低期间使用CNG）供气，因此须建设天然气撬装站。撬装站包括LNG增压气化泄压系统和CNG减压系统，工艺如下： LNG：卸车时用增压气化器（槽车自带）将气化后的LNG送入槽车，之后压入LNG储罐（1个20m3，日常最大储存量18m3），卸车过程在封闭管路中进行。卸车完毕后用将储罐中部分LNG输送到气化器，加压气化后LNG转化为低温、中压天然气，然后通过气化器吸收空气中的热能，使其升温成为常温中压CNG，最后经减压装置减压至常压气体由管路输气。LNG向CNG转化过程全部在封闭管路内进行。本项目储罐和气化器均设置安全阀，企业设立巡检制度。 CNG：槽车内的高压天然气经过卸车系统进入调压换热系统，在调压换热系统内经过两次换热，两次或三次调压进入流量计量和加臭系统，然后进入管网。

该项目主要污染工序： 1、大气污染物 1.1源强分析 1.1.1熔化炉、保温炉产生的含SO2、NOX、HCl、烟尘的废热烟气 烟尘、SO2、NOX的产生系数：根据《工业污染源产排污技术手册》（2010年修订）下册，3351-常用有色金属压延加工业产排污系数表（续3），铝板的产排污系数为烟尘2.64kg/t-产品；本项目采用循环蓄热式天然气燃烧嘴，根据设备技术参数，正常运行时天然气消耗量为50m3/t产品，燃烧1万m3天然气产SO25.7142kg/万m3、NOx18.71kg/万m3。 HCl的产生系数：根据反应原理，除渣剂中（35%NaCl+35%KCl+30%无氯成分）稳定的氯化物在铝液中更容易分解，形成氯化铝，在除氢过程中再与氢气结合生成HCl以起到除气、除渣作用，根据同类企业技术资料和企业经验数据，除渣剂中约有4%会参与反应生成HCl，根据除渣剂用量、NaCl和KCl的比例及与HCl的摩尔关系可估算出HCl产生量约为10kg/t除渣剂。 扒渣时颗粒物产生系数：根据《河南明泰铝业股份有限公司年产20万t铝板带箔生产线技术改造项目环境影响评价（报批版）》及其竣工环境保护验收监测表确定的污染源强，考虑熔炉间歇搅拌扒渣过程会产生大量颗粒物，其产污系数1.03kg/t产品。 综上所述，本项目年产铸轧卷8万吨/a，使用天然气量为400万m3/a，则稳定运行时熔炉燃烧天然气产生的污染物量为：烟尘211.2t/a、SO22.2857t/a、NOx7.4840t/a、HCl1.6t/a，经过炉子顶部烟道进入除尘系统。搅拌扒渣时随着工具的搅动各污染物包裹在铝渣上以颗粒物形式在炉门处散发，炉门处产生的颗粒物的量为82.4t/a。该部分颗粒物经炉门处集气罩（集气效率98%）收集后也进入除尘系统（类比同类企业除尘效率按98%），两部分废气均由除尘器处理后经20m排气筒排放。 本项目每四套炉子配备1套袋式除尘器，共设两套袋式除尘器。正常稳定运行时每套除尘器处理后各污染物排放量为烟尘1.06t/a、SO21.1428t/a、NOx3.7420t/a、HCl 0.8t/a。在扒渣搅拌时集气罩收集后经每套袋式除尘器处理后的颗粒物排放量为0.82t/a；所有炉子未经集气罩收集的颗粒物以无组织形式逸散到车间内，无组织散失量1.65t/a。 1.1.2铝灰处理粉尘 铝渣处理装置为密闭形式，盛装铝渣的容器放入系统内部密闭搅拌时会产生粉尘，搅拌系统顶部和冷却筒密闭连接处均设置密闭风管引入旋风收料器（90%收尘效率）+袋式除尘器（99%除尘效率）处理后由20m排气筒排放。 类比《华峰铝业有限公司年产20万吨铝板带箔项目》环评中铝渣处理系统的源强参数，粉尘产生浓度约为2000mg/m3，单套铝渣处理装置废气量为20000m3/h，则单套粉尘产生速率为40.0kg/h。根据建设单位多年行业经验，熔铝铝渣产生量约为投料量的55，则本项目处理铝渣量约为4200t/a（合日处理19.1t，按实际的220天计），两套铝渣处理系统日运行时间8h。因此两套灰处理系统粉尘经袋式除尘器之前的合计产生量为140.8t/a（单套70.4t/a），经除尘措施后排放量为1.41t/a（单套0.7t/a）。未进入除尘器的粉尘以无组织形式散失，排放量按总量的10%计，每套铝灰处理系统均封闭设置，入料-输送等各工段均密闭连接，因此每套灰处理系统产生的无组织粉尘量均为3.91t/a（两套合计7.82t/a）。 1.1.3食堂油烟 食堂每日提供工作餐，员工三班合计276人（含公用工程及办公后勤人员），每次吃饭人数仅为一班人数，核算时应按一班（148人次）计。根据饮食业类比调查，职工日用油量平均约20g/d.人，则总耗油量约0.74t/a，油烟挥发量按耗油量2.83%，每日做饭时间约4h，则工程油烟废气产生量为0.021kg/h、0.021t/a。食堂设3个灶头（中型），选用5000m3/h的油烟净化器，去除效率按90%计。食堂油烟经净化装置处理后经排烟管排放，排放量为0.0053t/a。 1.1.4液化气和天然气撬站产生的少量废气 液化气主要在铸轧阶段烘烤铸轧卷涂炭用，用量很少，产生的SO2和NOx量很小以无组织形式上散失，影响很小，本环评不再对其进行源强核算和评价。 天然气撬站会在LNG储罐泄压时产生少量非甲烷总烃，由于撬站为备用站，仅在管道气检修和临时停气时使用，使用频率较低，每次泄压时间较短。本环评要求在储罐处设置回收装置和检漏检测与修复装置，定期检修维护，则该处废气影响很小，本环评不再对其进行源强核算和评价。 1.2项目废气汇总

表12 工程废气产排情况一览表 排气筒编号 污染物 产生情况 排放情况 处理 效率 执行标准 烟气量m3/h 产生量t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 铸轧车间 熔化 - 保温炉 1-1# 烟尘 40000 稳定运行105.6 扒渣时145.98 稳定运行20.95 扒渣时69.02 稳定运行523.75 扒渣时1725.5 稳定运行时2.11 扒渣时2.92 稳定运行0.42 扒渣时1.38 稳定运行10.48 扒渣时34.51 98% 河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2015 SO2 1.1428 0.23 5.67 1.1428 0.23 5.67 / NOx 3.7420 0.74 18.56 3.7420 0.74 18.56 / HCl 0.8 0.16 4.0 0.8 0.16 4.0 / 1-2# 烟尘 40000 稳定运行105.6 扒渣时145.98 稳定运行20.95 扒渣时69.02 稳定运行523.75 扒渣时1725.5 稳定运行时2.11 扒渣时2.92 稳定运行0.42 扒渣时1.38 稳定运行10.48 扒渣时34.51 98% SO2 1.1428 0.23 5.67 1.1428 0.23 5.67 / NOx 3.7420 0.74 18.56 3.7420 0.74 18.56 / HCl 0.8 0.16 4.0 0.8 0.16 4.0 / 搅拌扒渣时无组织 颗粒物 / 1.65 / / 1.65 / / / / 铝灰处理 1-3# 颗粒物 20000 70.4 40 2000 0.7 0.4 20 99% 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级 1-3#无组织 / 3.91 / / 3.91 / / / 1-4# 颗粒物 20000 70.4 40 2000 0.7 0.4 20 99% 1-4#无组织 / 3.91 / / 3.91 / / / 食堂 排气筒 油烟 5000 0.021 0.021 4.2 0.0021 0.0021 0.42 90% 河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/ 1604-2018）中型 由下表可知，8套熔炉引入两套除尘器处理，处理后各排气筒排放的颗粒物、SO2、NOx和HCl浓度均满足河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2015标准要求；两套铝灰处理系统排放的粉尘浓度和速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级颗粒物标准要求；食堂油烟满足河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/ 1604-2018）中型标准。

2、废水污染源 本项目仅建设年产8万吨铸轧卷，并配套公辅设施。铸轧机配套的冷却塔循环水使用纯水，循环使用，定期补充，每年排放一次可作为清净下水直接进入雨水管道。冷却水总循环量1920m3/d，补充纯水量为1%、19.2m3/d（折新鲜水量25.6m3/d），全部蒸发不外排。 废水主要是纯水制备系统产生的高盐度废水和反冲洗清净下水，职工的生活污水。 2.2.1纯水制备系统废水 本项目纯水制备系统产纯水率约为75%，高盐度废水产率25%。 铸轧机冷却用纯水19.2m3/d，则高盐度废水产生量约为6.4m3/d、1600m3/a。 每日需对制备设备进行纯水反冲洗，反冲洗用纯水量约为1m3/d最后作为清净下水排放，制备反冲洗水产生的高盐度废水量为0.33m3/d，反冲洗工序合计废水产生量1.33m3/d、332.5m3/a。 因此本项目纯水制备系统废水产生量为7.73m3/d、1932.5m3/a，废水中主要污染物主要是钠镁离子等盐类物质，COD浓度很小（低于50mg/L），均可作为清净下水排入雨水管网。 2.2.2职工生活污水 本项目职工定员276人，厂区设食堂和宿舍，职工多为周边村民，办公后勤及附近村民合计约180人不在厂内住宿，在厂住宿职工新鲜水用量按100L/d.人，不在厂住宿职工新鲜水用量按80L/d.人，则生活用水量约为24m3/d、6000m3/a。生活污水排放量按80%计，则生活污水排放量为19.2m3/d、4800m3/a，生活污水中污染物主要为COD和氨氮。食堂废水经5m3隔油池处理，生活污水经铸轧车间卫生间配1个10m3化粪池和生活区20m3化粪池处理（容积满足本项目处理需要），一起进入污水处理站。 2.2.3污水处理站 本项目计划建设污水处理站一座，处理能力5t/h（120m3/d），满足生活污水（19.2m3/d）的处理需要。 处理工艺采用生物接触氧化+砂滤法，处理效率为COD≥85%、SS≥90%、NH3-N≥60%，处理工艺流程如下： 则本项目废水处理前后污染物产排情况见下表。 表13 工程废水中污染物的产排情况 废水类别 预处理单元 指标 COD 氨氮 浓度(mg/L) 总量(t/a) 浓度(mg/L) 总量(t/a) 生活污水 19.2m3/d、4800m3/a 化粪池 进水 300 1.44 30 0.144 处理效率 20% 3% 出水 240 1.152 29.1 0.1397 污水处理站 19.2m3/d、4800m3/a 进水 240 1.152 29.1 0.1397 处理效率 85% 60% 出水 36 0.1728 11.64 0.0559 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准限值 ≤100 / ≤15 / 由上表可知，该项目生活污水经隔油池+化粪池处理后与纯水制备废水一起进入污水处理站，处理后COD、NH3-N浓度均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准，同时满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准要求（氨氮-绿化20mg/L）和《城市污水再生利用农田灌溉用水水质》（GB20922-2007）标准要求（COD-旱地180mg/L），可用于西侧和南侧后期预留用地的绿化用水。 企业总占地面积117010.5m2，本次一期工程主体及附属设施占地合计约18000m2，则剩余用于后期建设的占地面积约99010.5m2，根据现场调查后期用地现状为草本植被或村民私自种植的田地，绿化或灌溉频次按一周一次，每次用水量按2l/m2计，则后期占地所需灌溉或绿化水量约为198m3/周、合28.3m3/d，大于本项目生活污水日排量19.2m3/d。本环评要求在后期用地范围内建设蓄水池一座，与生活污水处理设施出水口连接，蓄水后生活污水可全部消解，不外排。若企业后期项目计划开展，本项目生活污水可用于周边范围的其他田地灌溉，根据现场调查，项目周边企业较少，多为田地，农田面积远大于本项目后期占地面积，因此本项目生活污水处理后用于灌溉或绿化措施可行。 2.2.4水平衡 由上述源强分析，本项目水平衡如下图所示。 3、噪声污染源 本项目高噪声源主要是除尘设施配套风机、冷却水塔、铸轧机产生的噪声等，声源声级值在80~90dB(A)之间。 4、固废污染源 本项目产生的固体废物主要是职工生活垃圾、制氮机更换的废分子筛、除尘器回收的粉尘及设备更换的废机油、液压油等。具体产排情况如下。 表14 工程固体废物产排情况表 固废种类 产生量 处置措施 排放量 生活垃圾 6.9t/a 经垃圾箱收集后定期运垃圾中转站 0 一般固废 废分子筛 2套/a 厂家更换回收 0 熔炉除尘器回收粉尘 288.12t/a 外卖 0 灰处理系统除尘器回收粉尘 139.4t/a 外卖 0 危险废物 废机油、废液压油 1t/a 有资质单位回收处置 0

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 熔化-保温 | 排气筒1-1#、1-2# | 烟尘 | 稳定运行523.75mg/m3 扒渣时1725.5mg/m3 | 稳定运行105.6t/a 扒渣时145.98t/a | 稳定运行10.48mg/m3 扒渣时34.51mg/m3 | 稳定运行时2.11t/a 扒渣时2.92t/a |
|  |  |  | SO2 | 5.67mg/m3 | 1.1428t/a | 5.67mg/m3 | 1.1428t/a |
|  |  |  | NOx | 18.56mg/m3 | 3.7420t/a | 18.56mg/m3 | 3.7420t/a |
|  |  |  | HCl | 4.0mg/m3 | 0.8t/a | 4.0mg/m3 | 0.8t/a |
|  |  | 扒渣无组织 | 颗粒物 | / | 1.65t/a | / | 1.65t/a |
|  | 铝灰处理系统 | 排气筒1-3#、1-4# | 颗粒物 | 2000mg/m3 | 70.4t/a | 20mg/m3 | 0.7t/a |
|  |  | 1-3#无组织 |  | / | 3.91t/a | / | 3.91t/a |
|  |  | 1-4#无组织 |  | / | 3.91t/a | / | 3.91t/a |
|  | 食堂 | 有组织 | 油烟 | 4.2mg/m3 | 0.021t/a | 0.42mg/m3 | 0.0021t/a |
| 水污染物 | 生活4800m3/a | COD | 240mg/L | 1.152t/a | 36mg/L | 0.1728t/a |
|  |  | NH3-N | 29.1mg/L | 0.1397t/a | 11.64mg/L | 0.0559t/a |
| 固体 废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 6.9t/a | / | 0 |
|  | 一般固废 | 废分子筛 | / | 2套/a | / | 0 |
|  |  | 熔炉除尘器回收粉尘 | / | 353.46t/a | / | 0 |
|  |  | 灰处理系统除尘器回收粉尘 | / | 139.4t/a | / | 0 |
|  | 危险废物 | 废机油、废液压油 | / | 1t/a | / | 0 |
| 噪 声 | 该项目主要噪声设备有除尘设施配套风机、冷却塔、铸轧机产生的噪声。声级值在80~85dB(A)之间。经基础隔声、距离衰减后，厂界贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1 中2、4类标准的要求。敏感点杨村噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 主要生态影响 该项目位于顾县镇杨村，区内均为农业植被，周围没有珍稀动植物种群和生态敏感点，故本项目的建设对当地生态环境影响不大。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目计划2018年8月开建，建设办公生活区、公用和配套设施、一个铸轧车间，并安装配套设备等；厂区内其余空地为后期预留用地，不进行土建。本项目建设期施工量较大（施工期五个月），影响较大；主要影响为扬尘、噪声影响。 1、施工期生态环境影响分析 施工期间扰动裸露地表，会造成水土流失，植被破坏。本项目所在厂区地势平坦，除办公区外其余车间均为钢结构，因此项目挖填作业不大。开挖地基过程和物料堆放过程会产生少量的水土流失，应采取如下措施： （1）及时运输挖方、及时压实填方，防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷，从根本上减少水土流失量，并避开大雨天气作业。 （2）废土、废渣应及时清运填埋，不随意堆放，防止出现废土、废渣处置不当而导致的水土流失。 （3）项目建成后厂区范围内应无裸露地面，厂区周围易发生水土流失的地方及时进行绿化，使其水土保持功能逐步加强。生态影响主要为施工期挖方、填方及地面扰动破坏，造成扬尘及水土流失。施工完成后应及时对厂区周围进行绿化、硬化，减轻不利影响。 2、施工期对环境空气影响分析 施工过程中土方基础工程导致土壤裸露，土方及基建材料的运输将产生大量扬尘，从而使局部环境空气受到污染，特别是干燥大风天气更为突出。根据《河南省大气污染防治条例2018》、《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛政办〔2018〕37号）、《偃师市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》偃政办〔2018〕14号中的有关规定，为减轻污染程度和影响范围，本环评要求施工期应采取如下措施： 1）施工工地必须落实“七个100%”，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实、建筑面积1万平米以上工地视频监控系统和扬尘监控设施100%安装。 2）施工现场实行封闭管理，四周设置硬质围挡，围挡高度不低于1.8m。四周围挡内侧1米范围内不得堆放料具、土石方等物料，围挡外侧5米范围内保持清洁。 3）文明施工，严格管理。使用封闭式渣土运输车，渣土车要严格限制装载量，不能出现一路掉土污染路面，再经汽车碾压产生扬尘的情况。工地内设置相应的车辆冲洗设施，运输车辆冲洗干净后出厂。 4）施工现场裸露的空地和集中堆放的土方、渣土、砂堆、灰堆等，必须采取覆盖、固化、绿化、定时洒水等有效措施控制扬尘；施工道路要进行淋水降尘，控制粉尘污染，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 5）使用商品混凝土，减少原料运输和灰土拌合产生的粉尘。 6）建筑工程工地出入口应用砼、沥青等硬化，出口处硬化路面不得小于出口宽度；施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理，施工道路应当坚实抗压、保障畅通；施工现场内其他的施工道路应坚实平整，无浮土，无积水。 7）施工现场应当按规定设置建筑垃圾集中堆放点，建筑垃圾应集中、分类堆放；施工产生的建筑垃圾、渣土必须申报建筑垃圾的种类、数量、处置批次，经复核领取建筑垃圾处置许可证后，按照指定的时间、路线运至经批准设置的消纳场地；生活垃圾应当设置专用垃圾箱，做到日产日清。 3、施工期废水影响分析 工程施工期废水主要来源于现场施工人员产生的生活污水、土石方开挖、砼浇筑废水、各种设备的清洗废水，以及施工过程泥浆及降雨导致的散料和泥浆漫流。这些废水中主要污染物为pH、SS、COD等，这些废水的排放量因不同施工阶段施工人员数量的不等、工程量的变化而不同。建议施工中采取如下措施减少废水影响： （1）工程建设时，施工中产生的大量堆土、弃土等，也会由于降雨的冲刷将浆带入受纳水体，因此，施工单位应在现场设沉淀池，将施工污水排入池内沉淀后，再将上清液排出，要妥善安排泥浆出路。 （2）施工时建设旱厕，施工人员生活污水利用旱厕收集后农户定期拉走肥田，施工结束后旱厕拆除。 （3）施工时在上料和下料场口各建设车辆冲洗设施，进出车辆经冲洗后上路，冲洗废水经沉淀后循环使用不外排。 4、施工期噪声影响分析 施工噪声主要由施工机械和运输车辆产生，不同阶段、不同场所、不同作业性质产生不同的噪声。工程施工过程中经常使用的施工设备有挖掘机、电夯、切割机及运输车辆等，根据不同施工阶段所使用机械设备，预测各施工阶段施工场地边界昼间噪声（该项目在夜间不进行建设）和环评要求提出的措施如下： 表15 施工设备噪声预测一览表 单位：dB(A) 施工阶段 名称 噪声值 昼间标准 噪声限值 达标衰减距离 类型运行方式 安放位置及环评要求 土石方 挖掘机 装载机 88 70 4.5m 间歇 昼间运行 移动式；尽量远离施工场地边界 结构 切割机 90 10m 间歇 昼间运行 工棚内；尽量远离施工场地边界 桩机 85～90 10m 间歇 昼间运行 移动式；使用先进设备，调整工作时间 按照环评要求的措施实施后，经预测，施工阶段场界噪声均可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011标准限值的要求；另外由于本项目最近敏感点位于北、西厂界外10m，因此，施工期时要求将设备远离北厂界和西厂界，则施工噪声对杨村居民影响不大。 5、施工期固体废物影响分析 本项目施工期的固体废物主要是建设过程产生的建筑垃圾。厂区范围内地势平坦各车间均为钢结构因此挖填方量很小。厂区用地范围内目前有7处建筑（村民私人养殖棚/房），其中本项目建设过程中需要对其中的两处拆除，涉及建筑面积约1800m2，由镇政府负责协调赔偿安置事宜，建设单位进行建筑物拆除。评价要求拆除的建筑垃圾和施工过程中产生的建筑垃圾进行分类收集，禁止随意倾倒，定期由专门清运公司负责外运外运填坑垫路，保持施工现场作业环境整洁。 综上所述，本项目施工期环境影响属于短期影响，施工结束之后这些影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工扬尘、噪声、生活污水、固体废物防治，因此施工期对周围环境影响不大。

运营期环境影响分析 1、环境空气影响预测 为了解项目废气对环境的影响情况，评价根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）规定，采用推荐模式中的SCREEN3点源估算模式对其进行预测。 1.1预测分析 1.1.1源强参数及估算结果 点源调查清单、面源调查清单、预测结果见下表。 表16 点源参数调查清单 点源名称 排气筒 高度m 排气筒内径m 烟气速率m/s 烟气出口温度K 年排放小时数h 评价因子源强，g/s 烟尘/颗粒物 SO2 NOx HCl 1-1# 20 1.2 9.83 373 5040 0.3833 0.064 0.2056 0.0444 1-2# 20 1.2 9.83 373 5040 0.3833 0.064 0.2056 0.0444 1-3# 20 0.7 14.44 333 1760 0.1111 / / / 1-4# 20 0.7 14.44 333 1760 0.1111 / / / 注：熔炉配除尘器预测时按扒渣时最大源强计 表17 矩形面源参数调查清单 面源名称 面源长度 面源宽度 面源初始排放高度 年排放小时数 排放 工况 源强g/s 铸轧车间 m m m h 颗粒物 110 132 8 5040 正常 0.0909（熔炉处） 1760 1.2342（铝灰处理） 注：铝灰处理间与铸轧车间连通，面源按铸轧车间计

表18 点源预测结果 距离源中心下风向距离D(m) 1-1#、1-2#排气筒 1-3#、1-4#排气筒 浓度CPM10(mg/m3) 占标率 PPM10（%） 浓度CSO2(mg/m3） 占标率 PSO2（%） 浓度 Cnox(mg/m3) 占标率Pnox（%） 浓度 CHcl(mg/m3) 占标率 PHcl（%） 浓度CPM10(mg/m3) 占标率 PPM10（%） 100~2500 0.000129~0.000999 0.03~0.22 0.00011~0.00088 0.02~0.18 0.00036~0.0028 0.15~1.13 0.00004~0.0003 0.08~0.60 0.0025~0.00521 0.55~1.15 杨村（W、N10m） 0.000815 0.19 0.000491 0.10 0.000237 0.93 0.00021 0.42 0.003701 0.82 韩庄村（SE504m） 0.000986 0.22 0.000864 0.17 0.002775 1.11 0.00030 0.59 0.005145 1.14 曲家寨村（SW1967m） 0.000561 0.12 0.000491 0.10 0.001578 0.63 0.00017 0.34 0.00285 0.63 西宫底村（SW1708m） 0.00061 0.14 0.000534 0.11 0.001716 0.69 0.00018 0.37 0.003174 0.71 木阁沟村（SW924m） 0.000803 0.18 0.000704 0.14 0.002261 0.90 0.00024 0.48 0.004209 0.94 魏家庄村（S1455m） 0.000667 0.15 0.000584 0.12 0.001877 0.75 0.00020 0.40 0.0035 0.78 营防口村（S805m） 0.00083 0.18 0.000727 0.15 0.002337 0.93 0.00025 0.50 0.004276 0.95 史家湾村（SE890m） 0.000806 0.18 0.000706 0.14 0.002269 0.91 0.00024 0.48 0.004235 0.94 三新村（SE1280m） 0.000708 0.16 0.000621 0.12 0.001994 0.80 0.00021 0.42 0.003702 0.82 回龙湾村（SE980m） 0.000793 0.18 0.000695 0.14 0.002233 0.89 0.00024 0.48 0.004141 0.92 新杨村（SE1540m） 0.000648 0.14 0.000568 0.11 0.001825 0.73 0.00019 0.39 0.003392 0.75 前庄村（NE1720m） 0.000607 0.13 0.000532 0.11 0.001708 0.68 0.00018 0.36 0.003158 0.70 最大浓度 0.001003 0.22 0.000879 0.18 0.002823 1.13 0.00030 0.60 0.005238 1.16 最大浓度距源最远距离D 215m 352m 表19 无组织排放废气到达场界外10m的浓度 单位：mg/m3 面源名称 评价因子 最大 浓度 距最大浓度处的距离 距东厂界外10m处距离 距西厂界外10m 距南厂界外10m 距北厂界外10m 30m 175m 350m 70m 铸轧车间 颗粒物 0.0924 395m 0.04282 0.0982 0.0998 0.0671

依据表18的估算模式计算结果，本项目下风向最大落地浓度占标率最大为1.16%（PM10），最大浓度距源最远距离为352m，由表看出，排气筒排放的PM10、SO2、NOx、HCl对评价范围内各敏感点的贡献值占标率较低，影响较小。 由表19分析可知，本项目无组织颗粒物在场界处的最大浓度贡献值为0.0998mg/m3，各厂界浓度满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表3“颗粒物无组织排放监控浓度限值”要求（1.0mg/m3）。 1.2大气防护距离 根据本项目无组织面源面积、有效高及排放强度，利用《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2008推荐模式清单中的大气防护距离计算程序计算，本项目无组织排放源均无超标点，因此该项目不需设大气防护距离。 2、水环境影响预测 由工程分析可知，本项目生产废水产生量7.73m3/d，废水中主要是高盐度水和反冲洗水，可作为清净下水排入雨水管道；铸轧机使用的冷却纯水每年排放一次，也作为清净下水排入雨水管网。 针对生活污水，产生量为19.2m3/d，污水水质简单，本项目计划生产区和生活区共建设2个化粪池（30m3），一套5t/h的一体化污水处理站（处理能力120t/d），生活污水经化粪池处理后与生产废水一起进入经污水处理站，处理后由蓄水池暂存，可用于后期用地或周边田地的灌溉和绿化。 本项目不在顾县镇区，不在顾县镇污水处理厂（白云社区配套人工湿地）的收水范围内，因此本项目污水不能排入该污水处理厂。本环评要求：待顾县镇规划建设其他污水处理厂能将本项目纳入收水范围，或者现有人工湿地收水管网接通至本项目周边后，在保证运营且验收后，本项目污水经化粪池处理应优先排入污水处理厂污水管网。

3声环境影响分析 3.1源强分析 本项目高噪声源主要是铸轧车间各除尘设施配套的风机、冷却水塔等产生的噪声，声源声级值在80~85dB(A)之间。以该项目厂区西南角作为坐标原点确定声源的空间分布坐标，噪声源参数见下表所示。 表20 设备声源参数 单位：dB(A) 序号 源名称 数量 源强dB(A) 减噪措施 安放方式 1 熔炉风机 2 85 厂房隔声；降噪10-20 dB(A) 铸轧车间 2 灰处理风机 2 85 厂房隔声；降噪10-20 dB(A) 3 冷却水塔 16 80 厂房隔声；降噪10-20 dB(A) 为了最大程度地减少噪声对项目区域声环境质量的影响，建议本项目还应采取以下噪声污染防治措施： ①生产车间窗户和钢构材料采用加层隔音窗，并尽量减少窗户面积； ②加强设备维护保养，确保设备正常运行，避免设备带病运行，造成设备运行噪声级提高，对环境造成影响。 3.2预测评价 为了解项目运行时产生的噪声对四周厂界产生的影响，我们根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的相关要求以及高噪声设备的安放位置、采取的相应防治措施预测该项目正常生产期间的噪声影响，噪声预测模式采用点源衰减模式和多声源合成模式： L A(r) = L A(r0) -20lg (r/r0) -△L L A = 10lg(∑10 0.1LAi ) 式中：LA(r)—距离声源rm处噪声预测值，dB(A) LA(r0)—距离声源r0 m 处噪声预测值，dB(A)；LA—合成声压级，dB(A)； LAi—第i个声源声压级，dB(A)；r0—参照点到声源的距离，m； r—预测点到声源的距离，m；△L—噪声衰减值，dB(A) 预测结果见下表。 表21 厂界预测结果 单位：dB(A) 预测点 北厂界 西厂界 东厂界 南厂界 时间 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 贡献值 36.31 36.31 31.52 31.52 41.25 41.25 20.11 20.11 标准 60 50 60 50 70 55 60 50 表22 敏感点预测结果 单位：dB(A) 预测点 杨村（西） 杨村（北） 时间 昼 夜 昼 夜 贡献值 36.15 36.15 36.09 36.09 现状值 51.9~52.3 41.2~41.6 51.8~52.2 40.5~41.0 预测值 52.1~52.6 41.6~42.0 52.1~52.8 41.4~41.9 标准 60 50 60 50 由上表可知，该项目运营期间，各厂界预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1 中2、4类标准的要求。项目周边200m内的杨村噪声预测值也满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此本项目在做好噪声防护的前提下对周围居民影响不大。 4 固体废物影响分析 4.1生活垃圾 该项目生活垃圾产生量为6.9t/a。计划设置配套的厂区垃圾箱，生活垃圾经临时收集后运至附近垃圾中转站。 4.2一般固体废物 制氮设备更换的废分子筛约一年更换一次，更换量为2套/a，由厂家直接负责更换后直接回收，不外排。 项目熔炉除尘器回收到粉尘288.12t/a，灰处理除尘器回收139.4t/a，直接吨包袋装后车间暂存，定期外卖不外排。 本环评要求按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的规定要求，在各除尘器附近设置专门区域存放一般固废，并将产生的各种固废分区堆放，贴示标签，并对地面及时清扫。加强厂区管理后一般固废对环境影响很小。 4.3危险废物 主要是设备更换的废机油、废液压油。根据工程分析，各危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性详见下表。 表23 危险废物汇总一览表 危险废物名称 危废类别及代码 产生工序 产生量 形态 产废周期 防治措施* 废机油、废液压油 HW08 900-249-08 设备 1t/a 液 1年 桶装、危废间暂存 本环评要求：按照《危险废物贮存污染控制标准》在厂区西南角建设1个18m2的危险废物贮存间，危险废物桶装存放，张贴标签。定期检查装载危险废物的容器，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染。本项目废机油和液压油计划贮存在200L的铁桶内，铁桶规格为Φ0.5×1.0m，单桶最大储存量1t，贮存期限一年，一次最大转移量1t，需铁桶1个，铁桶占地面积0.2m2，因此贮存场所的贮存能力能够满足要求。 本项目为新建项目，环评阶段危险废物暂未委托利用或者处置。本环评要求运营期间危险废物应就近由有资质单位处置，处置场所建设情况如下表。 表24 危险废物贮存场所建设情况表 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别及代码 位置 面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 危险废物贮存间 废机油、废液压油 HW08 900-249-08 厂区西南角 18m2 收集桶收集后，置于危废暂存间 1t 1年 综上所述，项目产生的固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境产生大的影响。 5、环境风险分析 本项目使用的危险化学品包括：天然气、液化气。 另外生产中产生的熔铝灰渣中含有氮化铝，若遇水很容易产生氨气，对环境产生的影响。为防止原辅材料和成品遇水和连续阴雨天受潮，环评要求： ①建设单位在各车间和厂区设置完善的雨水管网，铝灰渣区域顶部雨水沿管网外排，禁止进入车间；②车间结构密闭，及时检查车间密闭性，如遇缝隙及时填密封胶，防止雨水溅入；③车间内及时清扫，禁止洒水；④铝渣处理区排气筒顶部设置防雨帽，排气筒引至车间侧边外排放，如不能引出车间外需要在伸出车间的连接处填密封胶密闭处理；⑤铝灰渣处理区原料、成品吨包袋装，在运输过程中封闭车厢，不得遇水；⑥阴雨天和夏季多雨季节及时在铝灰渣处理区内多处放置生石灰吸潮；⑦以铝灰渣处理区边界为起点设置50m的防护距离；⑧加强车间和人员管理。 采取以上措施后，铝灰渣受雨水和阴天影响散发氨气的风险很小，周围最近居民点杨村距离铝灰渣处理区边界距离大于50m，对环境和居民影响很小。 因此本项目风险主要针对天然气和液化气进行分析。 根据《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）相关要求及工程特点进行编写环境风险分析。通过风险评价分析，认识全厂风险程度、危险环节和事故后果影响大小，从中提高风险管理的意识，采取必要的防范措施以减少环境危害，并提出事故应急措施和预案，达到安全生产、发展经济的目的。 5.1风险识别 风险识别的主要工作内容为：①生产设施风险识别；②物质危险性识别；③生产过程潜在危险性识别。 本项目可能存在的环境危险源及危险因素有以下三类： （1）原辅材料、产品及废物的储存、堆放产生的环境危险； （2）生产过程中生产设施和设备的损坏故障、原料泄漏等所引发的突发环境事件； （3）暴雨、高温、低寒、雷击等气象因素引发的自然灾害对设备设施、构筑物破坏导致的环境风险。 5.1.1 物质危险性识别 根据《危险化学品目录》（20015 版）、《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范—急性中毒》（GB20592-2006）、《工业场所职业接触限值》（GB Z2-2002）等标准规定，本项目涉及的危险物质为天然气和液化气，危险性识别见下表。 表25 危险物质危险性识别 名称 目录 分布位置 天然气 易燃气体 管道、槽车 液化气 易燃气体 铸轧机 5.1.2 生产过程风险识别 本项目涉及的主要危险单元过程有熔炉、天然气槽车区等，根据本项目生产工艺过程特点，对生产工艺过程进行风险识别。本项目主要生产装置风险识别见表。 表26 主要生产装置风险识别一览表 工段 危险物质 装置在线量 危险原因 环境风险 天然气槽车区 LNG槽车 0.1t/a （1）输送管道、阀门故障引起的泄漏； （2）各类违章操作、违章检修等引起各类事故 泄漏、中毒火灾爆炸风险 CNG槽车 0.3t/a 铸轧机 液化气 0.1t/a 5.1.3 储存过程风险识别 本项目运营过程中主要涉及到的危险物质储存情况见表，液化气定期补充更换不在厂内存储，CNG和LNG在厂内设置30m3槽车各两个，定期替换。因此仅天然气在厂区有存储情况，储存风险见下表。 表27 危险物质物料储存情况一览表 危险物质 储存量 环境风险 LNG槽车 0.28t/a 泄漏、火灾爆炸风险 CNG槽车 0.72t/a 液化气 / 表28 储存风险识别 危险因素 目录 对象 容器破损、裂缝 泄漏，不及时收集会对周边人群有一定的毒害，遇明火发生火灾或爆炸 主要针对LNG槽车和CNG槽车 火源控制不严 火灾、爆炸 主要针对LNG槽车和CNG槽车 人为操作失误 泄漏，对周边人群有一定的毒害，遇明火发生火灾或爆炸 主要针对LNG槽车和CNG槽车 储存区建设不规范 泄漏下渗，造成地下水或土壤的污染 主要针对LNG槽车 5.1.4 运输过程风险识别 本项目原辅材料及成品的运输主要通过管道、公路等运输方式完成，运输过程环境风险事故类型及防范要求见表。 表29 运输事故环境影响识别 事故类型 原因 防范要点 跑冒滴漏 设备腐蚀、管道破损、操作错误 应与易燃、可燃物等分开运输，不可混储混运。分装和搬运工作要注意个人维护，交通安全，避免碰撞、挤压或操作不当。加强管理，完善制度 泄露 装卸设备故障，碰撞、翻车、产生撞击 爆炸 罐内受热膨胀，交通事故，发生剧烈撞击 5.2 重大危险源辨识及评价等级确定 5.2.1 重大危险源辨识 根据 HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》附录 A.1 及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）标准要求，单位内存在危险化学品的数量等于或超过规定的临界量，即被定为重大危险源。本项目涉及到的危险化学品实际量与《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）临界量对照结果如下。 表30 《危险化学品重大危险源辨识》临界量与实际量对照 序号 危险物质 储存量+装置在线量 临界量 1 LNG槽车 0.38t/a 50t 2 CNG槽车 1.02t/a 50t 3 液化气 0.1t/a 50t 由上表可知，按照多源计算重大风险源，0.38/50+1.02/50+0.1/50=0.03<1，未超过临界量，因此不属于重大危险源。 5.2.2环境风险评价工作等级 根据工程营运期间涉及物质危险性、功能单元重大危险源判定结果以及环境敏感程度因素，对照《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）表1评价工作级别划分原则，本工程环境风险评价工作级别确定为二级。 5.3 风险防范措施 企业所采用的涉及天然气压力、温度、液位、电流、电压信号都与监控系统连动，液化气气瓶的压力等均通过相关单位防爆检验检测。企业通过以下其他方面管控风险： （1）在天然气撬站、车间气瓶存放处和车间均设置可燃气体报警仪并安装探头；管道连接处设置自动截断装置；LNG和CNG槽车处均设置围堰，并加强防渗处理；加强建设时管道的壁厚和管道材质等级；对LNG槽车设置一个10m3的事故液池，防止槽车内液化气泄漏；定期检验天然气管道和液化气储气罐的压力。 （2）对易发生风险区域定期巡视、设置警示标志，加强管理。 （3）制订操作规程，在规程中应说明发生风险事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响，另外还应说明与操作人员有关的安全问题。对厂区职工加强风险教育。对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案（包括维护记录档案），文件齐全。 5.4 应急处理措施 5.4.1泄漏应急处理 发生泄漏事故后，最早发现者应立即通知现场负责人、值班人员，然后逐级上报。报告化学危险物料外泄部位，采取一切办法控制泄漏蔓延。 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 5.4.2火灾事故应急处理 火灾时，立即按下警报，通知现场主管和领班。发生火灾时对原料桶喷水冷却，对事故桶进行灭火。火灾扑救过程中产生的废液等排入事故应急池，事故处理结束后统一收集起来，与其他危险废:物一起交由有资质的单位处理。 发生重大火灾、爆炸、泄漏事故时，以人身安全为主，由指挥组报上级部门，实施紧急疏散、撤离计划。事故区域所有员工及外单位客户人员必须执行紧急疏散、撤离命令。当员工接到紧急撤离命令后，应对生产装置进行紧急停车，切断电源，方可撤离到指定地点集合。员工在撤离过程中，在无防护面具的情况，用湿毛巾、抹布等捂住口、鼻脱离现场，总的原则是：向处于当时的上风方向撤离到紧急集合点，现场人员按指挥组命令撤离、疏散到紧急集合点后，由各部门的负责人清点应到人数、实到人数，向指挥组报告撤离疏散的人数。 5.4.3应急监测预案 项目配备应急监测设备及人员，随时接受来自公司总调度室、各部门及社会人员的污染事故信息，及时采取应急监测方案，出动监测人员及分析人员，配合环保安全处进行环境事故污染源的调查与处置。 发生紧急污染事故时，监测站接报警后携带大气和水质等监测必要的监测设备及时到达现场，根据环保安全处的安排，对大气及相关水质进行监测，并跟踪到下风向或下游一定范围进行采样。按事故类型，对相关地点进行紧急高频次监测（至少1次/h），根据事故类型选择监测项目，随时监控污染状况，为应急指挥提供依据。发生重大污染事故时及时通知上级环境应急监测部门，积极配合上级监测部门的应急监测工作。 5.4.4应急设施及应急物资储备 项目厂区计划建设一个500m3的消防水池并配备消防设施等，环评要求再配置一定数量的安全防护器材、急救器材等，并设置专人对应急设施进行维护和管理，定期检修检查，更新维护，对储存场所做好防潮工作。 配备应急物资，在厂区配备消防灭火物资，覆盖砂土、蛭石等物资，针对泄露等事故，配备呼吸器，消防防护服等应急物资，并对对应急物资的数量和储存情况进行核查，定期演练。 5.5风险应急预案 项目应按照《建设项目环境风险评价技术导则》的要求编制突发环境安全事故应急预案，注重与所在地地方人民政府应急预案相衔接，明确事故响应程序、响应时间和报警条件。 综上所述，本项目涉及的化学品物料存在潜在危险性，建设单位应从建设、生产、贮运等各方面积极采取措施，加强危险物料管理、完善安全生产制度。当出现事故时，应采取紧急的工程应对措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 总之，建设单位在采取有效的风险防范措施，加强环境管理的情况下，发生风险事故的可能性较低，风险处于可接受水平。 6、环保投资估算 本项目为一期工程，计划投资5000万元，其中环保投资549万元，占本项目投资的10.98%。具体环保投资及所占总投资比例估算见下表。 表31 环保投资估算表 单位：万元 类别 位置 环保措施 投资 1 食堂 油烟净化器1套 2.0 2 熔炉 袋式除尘器2套 400 3 灰处理 袋式除尘器2套 100 4 污水 隔油池1个 1.0 5 10m3、20m3化粪池各1个 5.0 6 5t/h污水处理站1个 30.0 7 固废 18m2危险废物暂存间1个 10.0 8 其他 LNG槽车事故池1个10m3 0.8 9 铝灰渣防潮物资（生石灰） 0.2 合计 549 7 总量控制指标 按照环境保护部文件环发（2014）197号文《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》和河南省环保厅豫环文（2015）292号文《河南省环境保护厅关于贯彻落实<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》，火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目重点污染物排放总量指标采用绩效方法核定，其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定。 项目废水排放的污染因子主要为COD和氨氮，废气中主要污染因子为颗粒物、SO2、NOx、HCl。涉及的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx。因此本项目实施后污染物排放总量指标详见下表。 表32 本项目污染物排放总量指标 单位：t/a 项目 COD 氨氮 SO2 NOx 总量指标 0.1728 0.0559 2.2857 7.4840 注：清净下水直接排入雨水管道，不再计入总量。 具体由建设单位向当地环保主管部门申请核定。 8 产业政策及相关政策相符性分析 8.1产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录2011年本》（2013修订），本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家产业政策要求。目前本项目已经偃师市发展和改革委员会备案，项目代码为2018-410381-32-03-004109。因此，项目的建设符合国家产业政策要求。 8.2与豫环文［2015］33号文相符性 根据《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环[2015]33号），将全省分为工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区、重点生态功能区、特殊环境敏感区等5个区域，分别实行不同的建设项目环境准入政策。本项目所在区域不在该5种类型分区涵盖范围之内，根据附则内容，河南省主体功能区所列的5种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行。农产品主产区准入政策具体见下表。 表33 本项目与豫环[2015]33号文件相符性分析一览表 文件规定内容 本项目情况 相符性分析 取消和下放部分审批事项 对《建设项目环境影响评价豁免管理名录》中的水里、农林牧渔、交通设施、社会事业与服务业等四类项目实施豁免，不再进行环境审批。对填报环境影响登记表的农副产品加工项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，现场办结。对编制环境影响报告表的农夫产品加工项目，由原审批机关下放至县（市）区环保部门。 本项目不属于《建设项目环境影响评价豁免管理名录》中具有豁免权的项目。 本项目的环境影响评价需要进行审批，不属于文件中规定的不予审批类项目。 严控重污染项目 不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放、挥发性有机污染物等影响人居环境安全的二类工业项目。等影响链式生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省、市重大产业布局的项目除外）。 对照一类、二类工业项目，本项目为二类工业项目，本项目主要污染物为烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、噪声、废水和固废，不涉及重金属和持久性有机污染物 严控部分区域重污染项目 在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。 本项目不属于《水污染防治重点单元》 本项目不涉及重金属、持久性有机污染物排放，因此，本项目符合该文件要求。 8.3与《偃师市人民政府办公室关于印发偃师市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（偃政办〔2018〕14号）文相符性分析 根据《偃师市人民政府办公室关于印发偃师市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（偃政办〔2018〕14号）中的要求，与本项目相关的内容相符性分析见下表。 表34 项目与洛政办[2018]37号文相符性分析 名称 文件要求 本项目特点 相符性 22、无组织排放治理。2018年8月底前，钢铁、建材、有色、火电、焦化等行业和燃煤锅炉，按照“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、收集净化”的标准完成无组织排放治理。2018年10月底前，火电、水泥、集中供热等行业的工业堆场（包括煤场、灰场、渣场、料场）要实现全封闭，按照“场地硬化，流体进库，密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的标准，治理工业堆场无组织排放，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。 本项目不属于文中要求的行业。 项目烟粉尘的节点均采用高效袋式除尘器处理，可有效减少无组织粉尘散失量，符合文相关要求。 符合 28、按照《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于进一步加强扬尘污染专项治理的意见》（豫环攻坚办〔2017〕191号）要求，严格落实房建、市政、拆迁、道路、水利、绿化等各类工地“七个100%”防尘措施，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实、规模以上工地视频监控和扬尘监控设施100%安装。严格执行开复工验收、现场“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度。 本项目建设过程中严格落实工地“七个100%”防尘措施。符合文中相关要求。 符合 由上述分析可知，本项目建设符合《偃师市人民政府办公室关于印发偃师市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（偃政办〔2018〕14号）中相关要求。 8.4与《偃师市人民政府办公室关于印发偃师市2018年水污染防治攻坚战实施方案的通知》（偃政办〔2018〕15号）文相符性分析 根据《偃师市人民政府办公室关于印发偃师市2018年水污染防治攻坚战实施方案的通知》（偃政办〔2018〕15号）中的要求，本项目属于压延加工业，不属于畜禽养殖等水污染终点控制行业，且本项目厂区计划建设雨污分流体系，污水经隔油池+化粪池+污水处理站处理后满足一级标准排放，不会对环境水体造成大的影响。因此本项目建设符合《偃师市人民政府办公室关于印发偃师市2018年水污染防治攻坚战实施方案的通知》（偃政办〔2018〕15号）中相关要求。 8.5与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）文相符性分析 根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）中的要求，与本项目相关的内容相符性分析见下表。 表35 项目与国发[2018]22号文相符性分析 名称 文件要求 本项目特点 相符性 二、（四）优化产业布局。·········积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。······· （五）严控“两高”行业产能。重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；·········新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。 （六）强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。 本项目属于有色金属压延加工，所在区域符合规划要求。 本项目不属于严控新增产能的项目类型。 项目新建项目，不属于小散乱污企业。 符合 五、（二十）加强扬尘综合治理。严格施工扬尘监管。2018年底前，各地建立施工工地管理清单。因地制宜稳步发展装配式建筑。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。 （二十二）开展重点区域秋冬季攻坚行动。制定并实施京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案，以减少重污染天气为着力点，狠抓秋冬季大气污染防治，聚焦重点领域，将攻坚目标、任务措施分解落实到城市。 （二十四）开展工业炉窑治理专项行动。各地制定工业炉窑综合整治实施方案。开展拉网式排查，建立各类工业炉窑管理清单。制定行业规范，修订完善涉各类工业炉窑的环保、能耗等标准，提高重点区域排放标准。 （二十八）夯实应急减排措施。制定完善重污染天气应急预案。提高应急预案中污染物减排比例，黄色、橙色、红色级别减排比例原则上分别不低于10%、20%、30%。细化应急减排措施，落实到企业各工艺环节，实施“一厂一策”清单化管理。在黄色及以上重污染天气预警期间，对钢铁、建材、焦化、有色、化工、矿山等涉及大宗物料运输的重点用车企业，实施应急运输响应。 重点区域实施秋冬季重点行业错峰生产。加大秋冬季工业企业生产调控力度，各地针对钢铁、建材、焦化、铸造、有色、化工等高排放行业，制定错峰生产方案，实施差别化管理。要将错峰生产方案细化到企业生产线、工序和设备，载入排污许可证。 本项目建设过程中严格落实工地“七个100%”防尘措施。符合文中相关要求。 本项目采用先进天然气熔化炉和保温炉，安装除尘措施，排放污染物执行河南省工业炉窑标准。 项目严格按要求错峰生产。 符合 由上述分析可知，本项目建设符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）中的要求。 9.项目选址可行性分析 （1）本项目厂址位于偃师市顾县镇杨村，项目占地属工业用地，对照顾县镇总体规划，用地符合顾县镇规划。 （2）厂址不在饮用水保护区和文物保护区及其控制地带范围内，最近的环境敏感点为北厂界北侧和西侧10m的杨村居民。经过环境影响分析，本项目运营后，排放的废气经处理设施处理后达标排放，计算大气环境防护距离无超标点；本项目产生生产清净下水随雨水管道排放，生活污水经隔油池+化粪池处理后进入污水处理站，处理达标后灌溉或绿化；项目产生的噪声经过车间隔声，距离衰减，到达厂界和敏感目标的预测值均可以满足标准要求；固废全部合理处置。 （3）本项目所在厂址南侧为1000KV的高压线走廊（长南线），根据规划局要求应在高压线走廊南北两侧留设50m的防护绿地。根据《电力设施保护条例》（2011年修订）第十条：电力线路保护区：(一)架空电力线路保护区：导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下：1-10千伏5米，35-110千伏10米，154-330千伏15米，500千伏20米。未对大于500千伏的高压线做出防护距离限制，本项目南边界距离高压线导线边线大于50m，影响不大，符合规划要求。 因此，该厂厂址选择不存在大的环境制约因素，从环境保护角度分析项目选址可行。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 熔化废气 | 烟尘、SO2、NOx、HCl | 2套袋式除尘器+2个20m排气筒 | 满足河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》 |
|  | 铝灰渣处理 | 粉尘 | 2套袋式除尘器+2个20m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》 |
|  | 食堂 | 油烟 | 1套油烟净化器+排气筒 | 河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/ 1604-2018）中型 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 隔油池+化粪池+污水处理站 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准 |
| 固体 废物 | 生产过程 | 废分子筛 | 定期外卖或厂家回收 | 合理处置 |
|  |  | 除尘器回收粉尘 |  |  |
|  |  | 废机油 | 危废暂存库暂存后定期委托有相关资质的单位处置 |  |
|  | 办公、生产、生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾收集箱 |  |
| 噪 声 | 该项目主要噪声设备有除尘设施配套风机、冷却塔、铸轧机等产生的噪声。声级值在80~85dB(A)之间。经基础隔声、距离衰减后，厂界贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1 中2、4类标准的要求。敏感点杨村噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 该项目位于顾县镇杨村，区内均为农业植被，周围没有珍稀动植物种群和生态敏感点，故本项目的建设对当地生态环境影响不大。 |

评价结论与建议

评价结论 1、产业政策符合性 该项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中的限制类和淘汰类，项目的建设符合国家产业政策。目前该项目已经偃师市发展和改革委员会备案，项目代码为2018-410381-32-03-004109。因此，项目的建设符合国家产业政策要求。 符合《河南省环境保护厅关于印发河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案的通知》（豫环文[2017]160号文）的相关要求。 本项目建设符合《偃师市人民政府办公室关于印发偃师市2018年水污染防治攻坚战实施方案的通知》（偃政办〔2018〕15号）中相关要求；符合《偃师市人民政府办公室关于印发偃师市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（偃政办〔2018〕14号）中相关要求；符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）中的相关要求。 2、项目选址可行性 本项目建设符合《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环[2015]33号）中的相关审批制度要求。 本项目厂址位于偃师市顾县镇杨村，占地属工业用地，对照顾县镇总体规划，用地符合顾县镇规划；厂址不在饮用水保护区和文物保护区及其控制地带范围内；厂址南厂界与南侧高压线走廊的防护距离满足《电力设施保护条例》（2011年修订）要求，影响不大。 经过环境影响分析，本项目运营后，排放的废气经处理设施处理后达标排放，计算大气环境防护距离无超标点；本项目产生生产清净下水随雨水管道排放，生活污水经隔油池+化粪池处理后进入污水处理站，处理达标后灌溉或绿化；项目产生的噪声经过车间隔声，距离衰减，到达厂界和敏感目标的预测值均可以满足标准要求；固废全部合理处置。 综上所述，本项目选址无制约因素，从环境保护角度分析，本项目选址较为合理。3、环境质量现状 3.1 环境空气质量现状 监测期间监测期间各监测点SO2、NO21小时平均值和24小时平均值、PM1024小时平均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。两个检测点的HCL符合《工业企业设计卫生标准》TJ36-79表1中最高容许浓度一次值标准和《大气污染物综合排放标准详解》中标准要求。 3.2 声环境质量现状 根据现状监测资料可知：各监测点的昼间及夜间噪声值分别可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2、4a类标准的要求。 3.3 地表水环境质量现状 根据现状监测资料可知：伊洛河监测断面COD、氨氮、总磷均符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，项目所在区域地表水质量良好。 4 施工期环境影响分析 本项目施工时间较短，环境影响属于短期影响，施工结束之后这些影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工扬尘、噪声、生活污水、固体废物防治，因此施工期对周围环境影响不大。 5 运营期环境影响分析 5.1 环境空气影响分析 该项目排放的大气污染物主要是熔化、保温过程中产生的含烟尘、SO2、NOx和HCl的废热烟气，搅拌扒渣过程中产生的颗粒物，铝灰处理系统产生的粉尘。 针对熔铝产生的废气，每套熔炉设置有三头热转换系统，能有效节约天然气用量，熔化废气经炉顶烟道进入袋式除尘器（四套炉子设置1个袋式除尘器，共2套）。搅拌扒渣过程中产生的颗粒物通过炉门处集气罩也引入上述袋式除尘器，最后处理后通过20m排气筒排放。排气筒排放的废气中各污染物排放浓度均能满足河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2015中标准限值要求。生产车间设2套铝灰系统，经袋式除尘器处理后20m排气筒排放。灰处理系统排放粉尘浓度、速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级颗粒物标准要求。食堂油烟满足河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/ 1604-2018）中型标准。 经预测可知，无组织颗粒物在场界处的浓度贡献均满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2015）表3“颗粒物无组织排放监控浓度限值”要求。本项目无组织排放源均无超标点，因此该项目不需设大气防护距离。 5.2 水环境影响分析 该项目生活污水利用隔油池和化粪池处理后各污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准和灌溉、绿化标准后，用于后期或周围灌溉绿化。定期更换排放的循环冷却水、高盐度水及反冲洗水作为清净下水随雨水管道排放。因此，该项目产生的废水不会对周围环境产生大的影响。 5.3 噪声环境影响分析 本项目高噪声源主要是除尘设施配套风机、冷却水塔、冷轧机及风机等产生的噪声等。该项目运营期间，四面厂界贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1 中2、4类标准的要求。杨村噪声预测值也满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此本项目在做好噪声防护的前提下对周围居民影响不大。 5.4 固体废物环境影响分析 针对生活垃圾，建设单位利用垃圾桶经临时收集后运至附近垃圾中转站。 结合厂区规划情况，本环评要求按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的规定要求，在各车间内就近设置临时一般固废暂存点，不再设置专门的贮存区，将产生的各种一般固废分区堆放，贴示标签，并对地面及时清扫。 针对该项目危险废物，本环评要求：在厂区西南角设置1个18m2的危废暂存间，地面硬化、防渗。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并按规定设立危险废物标志，容器上粘贴危险废物标签。建设单位集中收集后，定时交由专门的有回收资质的单位进行处理。 该项目产生的固体废物均可得到合理处置，对周围环境影响较小。 5.5环境风险影响分析 本项目使用的危险化学品包括：天然气、液化气。根据《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）相关要求，本项目无项目重大危险源存在，工程环境风险评价工作级别确定为二级。在做好环评要求的应急监测、应急处理、应急设施和应急预案等措施后，本环评发生风险事故的可能性较低，风险处于可接受水平。 另外铝灰渣在做好防潮防雨的措施后，散发氨气的风险可降到最低。 建议： 1、运营期应加强工艺生产与环境保护设施运转的协调管理，制定专人负责制，避免仅注重生产、而忽视环保的现象发生。 2、建议加强劳动保护制度，减少噪声、无组织废气对工人健康的损害。 3、企业应建立环保设施管理运行检查维修制度，确保环保设施正常运行。 4、加强风险装置和设施的检查、检测和定期检修，防止发生风险事故。 5、正常运行后对铝灰渣进行鉴定，根据鉴定结果合理处理处置。 综上所述，该项目符合国家产业政策，厂址选择较合理，采取相应的防治措施后对环境影响较小，工程建设认真落实设计及本环评提出的污染及生态防治措施后，从环境保护角度看，该项目是可行的。

建设项目环境保护“三同时”环保设施一览表

| 类别 | 污染源 | 环保治理设施及措施 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 熔化废气 | 2套袋式除尘器+2个20m排气筒 | 满足河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》和《大气污染物综合排放标准》 |
|  | 铝灰渣处理粉尘 | 2套袋式除尘器+2个20m排气筒 |  |
|  | 食堂油烟 | 1套油烟净化+排气筒 | 河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/ 1604-2018）中型 |
| 废水 | 生活污水+生产废水 | 隔油池+2个化粪池（车间、办公区，总容积30m3）+5t/h污水处理设施 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准 |
| 固废 | 废分子筛、除尘器回收粉尘 | / | 车间就近临时存放，定期外卖或厂家回收 |
|  | 废机油 | 厂区西南角18m3危险废物暂存间 | 储存后定期委托有相关资质的单位处置 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾收集箱 | 定期运至垃圾中转站 |
| 其他 | 风险 | 自动切断、自动报警、探头；天然气撬站槽车周围设围堰；管道提高材质等级等防范措施 | / |
|  |  | 消防水池500m3，消防设施和器材；消防和应急物资设置等 | / |
|  |  | LNG槽车事故池1个10m3 | / |
|  |  | 铝灰渣处理区防雨防潮-生石灰等 | / |

# Text boxes

除尘器回收及排放

140.8

4200

铝灰

237.2

3822

灰处理

铝钛硼丝

160

熔

炉

3822

返料

80366.93

产品80000

铸轧

160

铝合金锭

除渣剂

物料平衡t/a

288.12

除尘器回收

氮气、除渣剂

铝合金锭

铝锭

G：烟尘、SO2、NOx、HCl

S：铝渣

熔化炉

氮气

保温炉

G：粉尘

S：铝灰渣

铝灰处理

在线处理

铝钛硼丝

返炉

纯水制备

冷却水

V：运行噪声

S：废机油

铸轧机

液化气涂炭

铸轧卷

旋风+袋式除尘器

叉车

容器

袋装外售

铝渣冷却筒

搅拌系统

铝渣

流出铝块回炉

用于生产

LNG槽车

储罐

气化

逐级减压

CNG槽车

出水

沉 淀

砂 滤

4.8

污水处理站

24

职工生活

19.2

19.2

隔油池+化粪池

绿化灌溉

50.93

19.2

1反冲

新鲜水

7.73

水池

高盐水6.73

26.93

纯水制备

19.2

铸轧机冷却塔补充

单位：m3/d

79840

20.81

排放

雨水管道