联系电话13934162032  QQ 1186577899  联系人 于佳豪

2TGZ电动双缸注浆泵

详情请质询www.wanzejinda.com

产品介绍：

该产品广泛用于矿山，地质钻探，煤矿，铁路，高速公路，水利水电，桥梁，高层建筑，地基加固等工程。该系列产品设计及先进又耐用，结构合理。具有压力高，流量大，多档变量，节能降耗，体积轻，效率高寿命长，操作安全，维修方便等特点。

产品参数

| 泵型号 | 传动 | 吸浆量 | 最大注 | 配用 | 重量 | 外型尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 速度 | (L/min) | 浆压力 | 电机 | k g | m m |
|  |  |  | MPa | k W |  | 长 | 宽 | 高 |
| 2TGZ-60/210 | 1 速 | 16 | 21 | 7.5 | 1050 | 1750 | 945 | 1120 |
|  | 2 速 | 19 | 18 |  |  |  |  |  |
|  | 3 速 | 36 | 9.5 |  |  |  |  |  |
|  | 4 速 | 60 | 6 |  |  |  |  |  |
| 2TGZ-90/140 | 1 速 | 24 | 14 | 7.5 | 1060 | 1750 | 980 | 1200 |
|  | 2 速 | 29 | 12 |  |  |  |  |  |
|  | 3 速 | 54 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 4 速 | 90 | 4 |  |  |  |  |  |
| 2TGZ-120/105 | 1 速 | 32 | 10.5 | 10 | 1070 | 1750 | 945 | 1120 |
|  | 2 速 | 38 | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 3 速 | 72 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 4 速 | 120 | 3 |  |  |  |  |  |

产品介绍：

双液调速高压注浆泵2TGZ-120/105结构紧凑，压力高，性能稳定，有四种速度，可根据需要调节注浆量和注浆压力。具有重量轻、体积小、经久耐用和易移动的优点。既可放在地面或立井作业盘上，也可固定在板车上，在斜井或平巷的轨道上运行，进行注浆作业。它们均可输送水泥浆、黄泥浆、油水玻璃、水等多种介质。维修、操作方便。经几百个不同条件下的地下注浆工程使用，效果很好。

官方网站：www.wanzejinda.com

联系电话13934162032  QQ 1186577899  联系人 于佳豪