| 名称 | 数量 | 作用 | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥负压筛析仪 | 10台 | 实验设备 | 筛析测试细度：0.08mm、0.045mm |
| 水泥净浆搅拌机 | 10台 | 实验设备 | 1、搅拌叶公转慢速 ： 62±5r/min 2、搅拌叶公转快速 ： 125±10r/min |
| 水泥标准养护箱 | 6台 | 实验设备 | 控温精度±1℃ 测温精度±0.5℃ |
| 水泥抗折抗压恒应力试验机 | 1台 | 实验设备 | 1、抗压最大试验力（KN）：300 2、抗折最大试验力（KN）：10 |
| 水泥胶砂搅拌机 | 10台 | 实验设备 | 搅拌叶宽度：135mm 搅拌锅容量：5L |
| 水泥胶砂振实台 | 10台 | 实验设备 | 1、振实台振幅：15mm 2、振动频率：60 cycle/60s |
| 混凝土强制式搅拌机 | 2台 | 实验设备 | 1、最大搅拌容量 30L 2、搅拌叶转速 50r/min |
| 混凝土振动台 | 10台 | 实验设备 | 振动频率：2860次/分 振幅：0.3-0.6mm |
| 混凝土回弹仪 | 10台 | 实验设备 | 指针长度：20.0±0.2(mm) 指针摩擦力：0.65±0.15(N) |
| 沥青软化点试验仪 | 2台 | 实验设备 | 测量范围：（+5.0℃～90）±0.5℃； |
| 自动恒温数显沥青粘度仪 | 2台 | 实验设备 | 恒温槽： Φ160mm*100mm |
| 马歇尔试件击实仪 | 2台 | 实验设备 | 重锤1：4536g±9g； 重锤2：10210g±10g； 重锤落差：457mm±1.5mm； |
| 沥青混合料理论最大相对密度试验器 | 1台 | 实验设备 | 容器容积：4300ml×2只；真空泵功率：160W； |
| 电脑全自动沥青针入度仪 | 2台 | 实验设备 | 1、最小分度：位移：0.01mm 测温范围-50—125℃； |
| 沥青延度仪 | 2台 | 实验设备 | 测量范围：2.0m(±10mm)控温范围：5℃～50℃ 控温精度： ±0.1℃ |
| 微机控制全自动恒应力压力试验机 | 2台 | 实验设备 | 1、最大试验力：2000KN |

品目二：音乐厅设备改造

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术指标/参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、音响系统 |  |  |  |  |
| 一）、音频扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 左、右有源内置DSP处理器主扩声扬声器系统 | 4 | 只 | 双功放高品质全频有源二分频扬声器系统 |
| 2 | 中间有源内置DSP处理器主扩声扬声器系统 | 2 | 只 | 双功放高品质全频有源2分频扬声器系统 |
| 3 | 超低频扬声器 | 2 | 只 | 有源低频扬声器系统，低频单元不小于18”,频率下限不低于40Hz |
| 4 | 舞台返送扬声器 | 2 | 只 | 双功放高品质全频有源2分频扬声器系统 |
| 5 | 台口补声全频扬声器 | 2 | 只 | 双功放高品质全频有源2分频扬声器系统 |
| 6 | 数字调音台 | 1 | 台 | 连接不少于44个话筒彩色触摸屏，用于图示浏览和设置，不小于20个推子，4个层，80个通道条 |
| 7 | 数字音频处理器 | 1 | 台 | 4路线路输入，8路独立的输出，平衡式接口，频率范围：20Hz-20kHz @ +4dBu |
| 8 | 无线手持话筒 | 4 | 套 | 可用频率：不少于1600个；可在500-860 MHz频段内自由设置 |
| 9 | 无线头戴式话筒 | 4 | 只 | 可用频率：不少于1600个；可在500-860 MHz频段内自由设置 |
| 10 | 自动混音器 | 1 | 台 | 不小竽6路话筒\线路输入 混音器，不U机架 |
| 11 | 电容式悬挂式心形电容话筒 | 4 | 套 | 阻抗: ≤600 ohms |
| 12 | 合唱式落地电容话筒 | 1 | 支 | 原厂不低于155公分落地式支架 |
| 13 | 双CD机 | 1 | 台 | 双CD机，带控制面板，机架式安装 |
| 14 | 8路电源控制器 | 2 | 台 | 8路，每路电流每小于10A，国标插座 |
| 15 | 控制室监听音箱 | 2 | 只 | 与主扬声器同品牌，双扬声器单元， |
| 16 | 控制室监听耳机 | 1 | 套 | 频率范围不低于20-20KHz,灵敏度不低于102dB; |
| 二）、线材、机房设备及辅料 |  |  |  |  |
| 1 | 专用多位舞台接口盒 | 4 | 个 | 不小于4路XLR平衡式输入 ，嵌入式安装 |
| 2 | 42U机柜 | 1 | 个 | 标准工程机柜，不小于32U，不小于600*600，荷载不低于500KG; |
| 3 | 步话机 | 10 | 台 | 不少于128個信道、多区划分 具有自台編程，电脑編程 |
| 4 | 电脑 | 1 | 套 | 显示器尺寸：含19英寸以上 CPU 型号：不低于Intel 酷睿 i5 3470s |
| 5 | 工程投影机 | 1 | 台 | 亮度：不低于5000流明 对比度：不低于2800:1 |
| 6 | 音频信号线缆 | 350 | 米 | 双芯（不小于0.3㎜²×2）加屏蔽音频线缆，无氧铜导体，按国际标准生产； |
| 7 | 屏蔽电源线 | 300 | 米 | 双芯（不小于1.5㎜²×2）加屏蔽线缆，铜导体，按国际标准生产； |
| 8 | 音频线缆 | 300 | 米 | 四芯（不小于0.3㎜²×4）加屏蔽音频线缆，无氧铜导体，按国际标准生产； |
| 9 | 卡侬头(公) | 30 | 个 | XLR-3 |
| 10 | 卡侬头(母) | 30 | 个 | XLR-3 |
| 11 | 6.35"插头 | 20 | 个 | TRS\TS 6.35 |
| 12 | RCA插头 | 20 | 个 | RCA |
| 13 | 话筒支架 | 4 | 个 | 可调节式，最高不低于1.6米，荷载不低于10KG |
| 14 | 音箱安装吊架 | 1 | 套 | 与主扬声器配套，5：1以上安全系数 |
| 15 | 桥架及铁线管 | 1 | 批 | 国标，满足系统需要 |
| 二、舞台灯光系统 |  |  |  |  |
| 一）、舞台效果灯 |  |  |  |  |
| 1 | 会议三基色灯 | 12 | 套 | 含灯管，55W*4，功率220W，显色指数不低于0.9,不可调光 |
| 2 | 舞台面光 LED54颗3W染色灯 | 16 | 只 | 高亮度LED筒灯, 54*3W 灯珠, RGB or RGB+琥珀色； |
| 3 | 舞台一顶光 LED智能变色灯(54×3W） | 12 | 只 | 高亮度LED筒灯, 54*3W 灯珠, RGB or RGB+琥珀色； |
| 4 | 舞台二顶光 LED智能变色灯(54×3W） | 12 | 只 | 高亮度LED筒灯, 54*3W 灯珠, RGB or RGB+琥珀色 |
| 5 | 舞台一逆光 高亮度LED智能变色灯(54×3W） | 12 | 只 | 高亮度LED筒灯, 54*3W 灯珠, RGB or RGB+琥珀色 |
| 6 | 舞台侧光灯 高亮度LED智能变色灯(54×3W） | 12 | 只 | 高亮度LED筒灯, 54*3W 灯珠, RGB or RGB+琥珀色 |
| 二）、控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电脑灯控台 | 1 | 台 | 不低于512通道控制，DMX512信号 |
| 2 | DMX512信号放大器(专业级) | 2 | 台 | 6路DMX512分配放大；专业工程级 |
| 三）、舞台效果 |  |  |  |  |
| 1 | 超强数码烟机(3000W) | 2 | 台 | 加热器：220V3000W,支持有线、无线控制，预热时间低于10分钟； |
| 2 | 大型遥控泡泡机 | 2 | 台 | 舞台演出用大型，台式，低噪声； |
| 3 | 重烟油 | 4 | 桶 | 配套 |
| 4 | 泡泡油 | 4 | 桶 | 配套 |
| 5 | 大灯钩 | 100 | 个 | 配套 |
| 6 | 灯具保险绳 | 100 | 条 | 配套 |
| 四）、线材、机房设备及辅料 |  |  |  |  |
| 1 | 阻燃扁平电缆(从葡萄架分线盒到吊杆收线框) | 1 | 批 | 国标（按实际用量计算） |
| 2 | 阻燃电缆 | 1 | 批 | 国标（按实际用量计算） |
| 3 | 阻燃电缆 | 1 | 批 | 国标（按实际用量计算） |
| 4 | 阻燃电缆 | 1 | 批 | 国标（按实际用量计算） |
| 5 | DMX512信号控制线(电脑灯专用) | 1 | 批 | 国标（按实际用量计算） |
| 6 | 线槽 | 1 | 批 | 国标（按实际用量计算） |
| 7 | 线槽 | 1 | 批 | 国标（按实际用量计算） |
| 8 | 辅件(接插件、接线管、按线盒、特殊线槽等) | 1 | 批 | 国标（按实际用量计算） |

品目三：美术学院专业实验室

| 名称 | 数量 | 用途 | 简要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型数控机床 | 1 | 实验设备 | 三轴有效行程： 275×385×60mm 最大进料高度： 70mm |
| 小型台锯 | 1 | 实验设备 | 最大加工厚: 120mm 固定台面 300x500mm 转速： 5000r/min |
| 台锯 | 1 | 实验设备 | 电机功率:1100W 锯削厚度:60/55 |
| 电磨 | 1 | 实验设备 | 带有微型铣钻机，包括34件工业级和牙医级质量的带柄刀具磨头 |
| 吊磨 | 2 | 实验设备 | 额定输入功率 500W 主轴环直径 35mm 空载转速 27000 rpm 夹头 6mm |
| 台式线锯 | 1 | 实验设备 | 电压 220V，无级调速，冲程长度19mm。 |
| 木工铣床 | 1 | 实验设备 | 固定工作台1100mm x 495mm 活动工作台800mm x 400mm |
| 一体式工作台 | 2 | 实验设备 | 尺寸：1600*700*850（长宽高） |
| 十字滑台 | 4 | 实验设备 | 台面的基本尺寸(长宽）：100mm*100mm。 行程：30mm*30mm |
| 千分仪 | 2 | 实验设备 | 产品精度：0.01mm 测量范围：500-600mm |
| 电烙铁 | 10 | 实验设备 | 功率：内热 60W 加热方式： 内热式 调温范围：200℃-450℃ |
| 普通工作台 | 4 | 实验设备 | 规格： 120*75*80（单位 ：cm）；30㎜复合台面；桌架采用40*60C型钢 |
| 木工工具箱 | 10 | 实验设备 | T3/4木工凿 1PC 包胶美工刀等 |
| 室内电路改造 | 1 | 实验设备 | 4平方铜芯线4卷，槽板100米， |
| 工作室门窗改造 | 1 | 实验设备 | 防盗门1扇（标准尺寸），遮光窗帘14平方米 |
| 耗材 | 1 | 实验设备 | 泡沫板10张，有机板10张、pvc板10张、木工板2张等、粘合剂等 |
| 国画桌 | 100 | 实验设备 | 活动式木制漆面(实木)、桌面下面有柜子并配锁（200x120x80cm） |
| 高速直驱自动剪线平缝机 | 40 | 实验设备 | 机针（每台机器配一包机针） |
| 高速四线包缝机 | 2 | 实验设备 | 机针（每台机器配一包机针） |
| 平板式高速绷缝机 | 2 | 实验设备 | 机针（每台机器配一包机针） |
| 高速四线包边机 | 2 | 实验设备 | 机针（每台机器配一包机针） |
| 全蒸汽熨衣台 | 2 | 实验设备 | 1.5*0.8m，锅炉3000w、0.3-0.4Mpa，含烫台，熨斗，蒸汽锅炉 |

品目四: 摄影工作室

| 名称 | 数量 | 用途 | 简要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全幅数码相机 | 2 | 摄影设备 | 单反(全画幅)专业级单反 |
| 全幅数码相机 | 2 | 摄影设备 | 单反数码相机（套机）全画幅专业级单反 |
| 镜头 | 1 | 摄影设备 | 全画幅AF-S 70-200mm F2.8 G |
| 镜头 | 1 | 摄影设备 | 全画幅14-24mm，11组14片 |
| 镜头 | 2 | 摄影设备 | 全画幅24-70mm f/2.8G |
| 镜头 | 1 | 摄影设备 | 全画幅24-120mm f/4G ED |
| 镜头 | 1 | 摄影设备 | 全画幅AF-S 70-200mm |
| 镜头 | 1 | 摄影设备 | 全画幅镜头AF-S VR105mm |
| 镜头 | 1 | 摄影设备 | 全画幅AF-S 50mm f/1.4 |
| 镜头 | 1 | 摄影设备 | 全画幅镜头SP AF 200-500mm |
| 镜头 | 1 | 摄影设备 | 全画幅8mmm镜头： |
| 镜头 | 1 | 摄影设备 | 增距镜2.0倍：F卡口镜头 |
| 滤镜 | 8 | 摄影设备 | 多层镀膜uv镜77mm |
| 滤镜 | 2 | 摄影设备 | 多层镀膜uv镜72mm |
| 滤镜 | 1 | 摄影设备 | 多层镀膜uv镜62mm |
| 滤镜 | 1 | 摄影设备 | 多层镀膜uv镜58mm |
| 滤镜 | 4 | 摄影设备 | 超薄偏振镜：77mm |
| 滤镜 | 1 | 摄影设备 | 方形套装滤镜一套：渐变、中灰密度、架、接环 |
| 滤镜 | 1 | 摄影设备 | 77mm红外滤镜一套： 680 720 760 850 950nm(特效镜) |
| 快门线 | 2 | 摄影设备 | 兼容快门线 |
| 无线快门遥控器 | 2 | 摄影设备 | 兼容无线快门遥控器：无线 |
| 清洁套装 | 4 | 摄影设备 | 清洁套装 |
| 相机手带 | 4 | 摄影设备 | 相机真皮腕带 手带 |
| 保护膜 | 4 | 摄影设备 | 液晶屏保护膜：金钢屏 贴膜 主屏+肩屏 |
| 闪光灯 | 2 | 摄影设备 | 配套专业闪光灯 |
| 闪光灯 | 2 | 摄影设备 | 配套闪光灯 |
| 闪光灯 | 1 | 摄影设备 | 环形微距闪光灯 |
| 充电电池 | 4 | 摄影设备 | 充电电池套装，2500ma |
| 闪光灯柔光罩 | 4 | 摄影设备 | 闪光灯柔光罩 |
| 相机用锂电池 | 6 | 摄影设备 | 原装相机用锂电池，电池容量:1900mAh |
| 電池匣手柄 | 4 | 摄影设备 | 兼容型電池匣手柄 |
| 存储卡 | 4 | 摄影设备 | 高速CF存储卡（16GB）60M/S |
| 存储卡 | 8 | 摄影设备 | 高速SD存储卡（16GB）60M/S |
| 三脚架 | 1 | 摄影设备 | 碳纤维三脚架 |
| 三脚架 | 1 | 摄影设备 | 球型云台： |
| 三脚架 | 1 | 摄影设备 | 最高工作高度1600mm |
| 三脚架 | 1 | 摄影设备 | 云台： |
| 三脚架 | 2 | 摄影设备 | 三脚架套装 |
| 摄影包 | 4 | 摄影设备 | 摄影包，防潮、防震 |
| 防潮柜 | 1 | 摄影设备 | 容量：185L |
| 影室闪光灯 | 1 | 摄影设备 | 影室U2闪光 |
| 影室闪光灯 | 2 | 摄影设备 | U2造型灯 |
| 影室闪光灯 | 1 | 摄影设备 | 1500W Alfa影室闪光灯 |
| 光子超能灯 | 1 | 摄影设备 | U2光子超能灯 |
| 光子超能灯 | 1 | 摄影设备 | U2光子超能灯 |
| 移动闪光灯 | 1 | 摄影设备 | U2移动闪光灯 |
| 中号顶灯架 | 1 | 摄影设备 | 中号顶灯架 |
| 影室光绘系统 | 1 | 摄影设备 | U2 光绘系统 |
| 外拍灯高能 | 1 | 摄影设备 | 外拍灯直流DL4.0 |
| FLASH套装 | 1 | 摄影设备 | U2 FLASH套装 |
| 柔光箱 | 2 | 摄影设备 | 柔光箱(80X150cm)支持u2 |
| 柔光箱 | 1 | 摄影设备 | 柔光箱U2-800 2004专用 |
| 柔光箱 | 1 | 摄影设备 | 柔光箱Φ 120cm 支持u2 |
| 柔光箱 | 1 | 摄影设备 | 八角柔光箱 支持u2 |
| 背景灯架 | 2 | 摄影设备 | JB背景灯架：最小高度40cm最大高度70cm |
| 蜂窝罩 | 2 | 摄影设备 | JB-A附件（蜂窝罩 四页挡光板 滤色片） |
| 反光板 | 2 | 摄影设备 | JB反光板（Ø120cm） |
| 数码引闪器 | 2 | 摄影设备 | 数码引闪器 |
| 聚光筒 | 1 | 摄影设备 | JB 聚光筒 JB 三片透镜及模板组成。 |
| 束光筒 | 2 | 摄影设备 | 束光筒JB 附蜂窝网 |
| 天花路轨 | 1 | 摄影设备 | 天花路轨：标准配置：4 x 4m, 四个弹簧吊臂，承重25kg 含安装及辅件 |
| 电动背景架 | 1 | 摄影设备 | 电动背景架：管径: 50mm X4根 长度: 300CM 可挂4幅含安装及辅件 |
| 背景布 | 1 | 摄影设备 | 背景布：各色背景布 |
| 静物拍摄台 | 1 | 摄影设备 | 静物广告拍摄台100*200 u2 |
| 无线触发器 | 3 | 摄影设备 | 频道无线触发器U2-2 |
| 灯 架 | 4 | 摄影设备 | 气垫灯架三节 U2高度 100-250cm |
| 打印机 | 1 | 摄影设备 | 喷墨照片打印机a3， |
| 打印连供系统 | 1 | 摄影设备 | 打印机连供系统含安装调试 |
| 数位板 | 2 | 摄影设备 | 数位板:感应方式电磁压感式压感级数1024级, |
| 冷裱机覆膜机 | 1 | 摄影设备 | 28寸手摇过塑机 ,冷裱机 |
| 照片塑封机 | 1 | 摄影设备 | A3塑封机：规格：A3（最大幅面）； |
| 图形工作站 | 1 | 摄影设备 | 至强E3-1230 V2四核八线程CPU，8G DDR3 1600，Quadro600专业图形设计专用显卡 |
| 笔记本电脑 | 1 | 摄影设备 | 预装正版 Windows 8，Intel 酷睿i5 3317U，IVB(Ivy Bridge)，1.7GHz |
| 显示器 | 1 | 摄影设备 | 显示器：面板类型PLS，背光类型LED背光 |
| 移动硬盘 | 1 | 摄影设备 | 移动硬盘：容量1000GB接口类型USB 3.0转速7200rpm存储介质2.5英寸硬盘。 |
| 电脑桌椅 | 2 | 摄影设备 | 电脑桌椅 |
| 台灯 | 2 | 摄影设备 | 工作台灯，可调光 |
| 防盗门 | 1 | 摄影设备 | 标准防盗门 |
| 遮光窗帘 | 1 | 摄影设备 | 遮光窗帘 |
| 室内电路铺设 | 1 | 摄影设备 | 4平方铜芯线2卷，槽板走明线，环工作室10个9孔插座，5个多功能插板。 |

品目五：体育器材

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术指标/参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 篮球 | 200个 | 7号标准男子比赛用球: 重量600-650g， 圆周75-76cm 直径24.6CM 要求在球上标注“贵阳学院”字号 |  |
| 2 | 排球 | 200个 | 5号标准排球：重量为260─280克, 周长:565毫米到665毫米 要求在球上标注“贵阳学院”字号 |  |
| 3 | 足球 | 200个 | 5号标准足球：圆周不得多于71厘米或少于68厘米 要求在球上标注“贵阳学院”字号 |  |
| 4 | 乒乓球 | 30筒 | 标准乒乓球球：,直径为38毫米 、球重2.5克。 |  |
| 5 | 羽毛球 | 45筒 | 标准羽毛球4.9-5.0克，口径66mm正负0.5mm |  |
| 6 | 排球柱 | 2付 | 标准排球柱：高度2.43m，不锈钢立柱，网排2用，铸铁配重，总配重达到600斤， |  |
| 7 | 跳高架 | 5付 | 标准跳高架：GB/T 23122-2008 |  |
| 8 | 跳高垫 | 2床 | 标准跳高垫：海绵 |  |
| 9 | 橡胶实心球 | 100个 | 2Kg（充气） |  |
| 10 | 网球 | 800个 | 网球902 |  |
| 11 | 铅球 | 20个 | 5Kg（10个）， 4Kg（10个） |  |
| 12 | 跑表 | 20个 | 260秒表。60道计时记分器，60道秒表，跑表。 |  |
| 13 | 标枪 | 20支 | 300-400G（金属标枪） |  |
| 14 | 接力棒 | 50支 | 长度30厘米，直径28毫米（铝合金喷涂制） |  |
| 15 | 皮尺 | 25付 | 30米（10个）， 50米（10个），100米（5个）。 |  |
| 16 | 足球门网 | 3付 | (7人制2付)；（11人制1付）。 |  |
| 17 | 武术刀 | 40把 | 铁把电镀护手比赛专用刀,高碳钢，软刀，未开刃。 |  |
| 18 | 武术棍 | 50根 | 小头直径1.0cm--3.0cm、长度2.5m--3.0m（白腊杆） |  |
| 19 | 武术剑 | 40把 | 标准比赛不锈钢剑 |  |
| 20 | 武术枪 | 40支 | 白腊杆，不锈钢枪头。 |  |
| 21 | 乒乓球拍 | 50付 | 正品1D-E直拍 |  |
| 22 | 专业乒乓球拍 | 1付 | 直拍 |  |
| 23 | 羽毛球拍 | 100付 | 铝合金羽毛球拍1010（二支装） |  |
| 24 | DVD播放机 | 10台 | 单碟或双碟 |  |
| 25 | 锥形桶 | 100个 | 70cm(PVC路锥)红白色 |  |
| 26 | 板鞋 | 20付 | 少数民族运动项目专用，订购 |  |
| 27 | 训练龙 | 2条 | 少数民族运动项目专用，国标龙（长18米，标准9人龙） |  |
| 28 | 高脚 | 10付 | 少数民族运动项目专用，订购（竹竿） |  |
| 29 | 秋千绳 | 1根 | 少数民族运动项目专用，涤纶三股绳，绳长20米 |  |
| 30 | 网球拍 | 20支 | 100-115平方英寸 |  |
| 31 | 跳远踏板 | 2块 | 国标比赛跳远踏板 |  |