2019年九江银行智能柜台产品招标项目

招 标 文 件

编号: 九银招2019027号

九江银行股份有限公司

2019年6月

# 第一部分  投 标 邀 请 函

根据业务发展需求，九江银行决定采取公开采购方式，对2019年九江银行智能柜台产品招标项目进行公开招标。欢迎合格投标人参加投标，请认真了解本文件内容后进行投标。现将项目招投标有关情况公告如下：

1.项目概况与招标内容

（1）项目名称：2019年九江银行智能柜台产品招标项目；

（2）项目编号：九银招2019027号；

（3）招标人：九江银行股份有限公司；

（4）招标内容：2019年九江银行智能柜台产品招标项目，采购标的为智能柜台产品，具体参数要求详见“招标文件第四部分”。

（5）招投标地点：九江市长虹大道619号九江银行大厦（A座19楼公开采购委员会办公室）。

2.投标人基本条件

2.1  需持有工商行政部门核发的有效企业法人营业执照，注册资本金1000万元人民币以上（含）。

2.2  具有独立法人、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有履行合同的能力。有能力提供招标货物及实施、集成服务。

2.3  投标单位在近三年内无不良记录和重大违纪行为。

2.4  投标单位须拥有本次公开招标原厂商指定授权文件。

2.5  熟悉供货产品的产品特性并具有相关工程师认证资质。

2.6  到货后，产品序列号可通过原厂800电话认证，且最终用户名称和实际一致。800售后系统中的配置与合同一致。

3.资格审查

本次招标资格审查采用资格后审方式，项目开标后我行公开采购委员会对每个投标人的资格进行审查，资格审查不合格的投标人的投标文件将被否决。资格审查办法详见招标文件评标办法内容。

4.招标文件的获取

由九江银行公开采购委员会通过电子邮件发送、官方网站下载或请投标人自行前往九江银行公开采购委员会领取，并按要求编制投标文件。

5.投标文件的递交

（1）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年07月03日下午17时（北京时间）。

（2）逾期送达的或者为送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

（3）投标文件份数：一套正本，一套副本（报价单独封装）。请投标人将项目技术标、商务标和报价单独封装。

【建议】为进一步推进节能减排，加快美丽生态江西建设，经我行公开采购委员会研究决定，建议各投标人本着节约纸张、降低能耗的原则，尽量只提供一套纸质投标文件（含技术标、商务标和报价）和一套电子投标文件（含与纸质投标文件完全一致的技术标、商务标，不含报价；U盘形式储存；投标文档请转换为PDF形式；密封递交）。

6.有关说明

（1）投标人请交纳投标保证金人民币20000元（开标后退回）至指定账户。户名：九江银行股份有限公司，账号：081010163598000806，开户行：九江银行股份有限公司，行号：313424076706，并在备注栏注明**公司投**标，请投标时将保证金缴款单粘贴在标书首页。（为方便办理退还保证金手续，请投标人通过投标人公司账户缴存保证金，请勿通过个人账户办理缴存手续）。

（请将投标保证金凭证统一粘贴在投标文件首页，并在投标截止日前将保证金凭证扫描发送至九江银行公开采购委员会专用邮箱：caigou@jjccb.com，作为投标报名登记依据。）

（2）中标方的投标保证金可转为履约保证金（多退少补），待双方合同签署后退还；

（3）如有招标文件的解答、澄清和修改等补充材料，将在九江银行官方网站或中国采购与招标网网站发布，请潜在投标人随时关注并及时补充有关材料；

（4）各潜在投标人：①中标单位承诺的人员必须到岗到位，不得转让或分包；②中标单位必须保证在招标人要求的工期内保质保量完成。若违反以上条款招标人有权终止合同，没收履约保证金并将中标单位列入九江银行公开采购委员会黑名单，三年内不得参加九江银行公开采购项目投标资格。

（5）本次招标所接受的投标材料及相关复印件统一存入本行公开采购委员会保管，恕不退还，敬请原谅。

7.发布公告的媒介

本次公告在中国采购与招标网、九江银行官方网站发布。

8.联系方式

有关本次采购活动的具体问题，可按照以下联系方式来人、来函（传真）或电话联系。

（1）项目技术咨询：

运营管理部    陈小京，联系电话：0792-7783028；

（2）采购流程咨询：

公开采购委员会办公室    黄嘉伟，联系电话：0792-2190265。

九江银行股份有限公司

2019年06月12日

# 第二部分  投 标 须 知

一、说明

1、投标文件应按采购文件规定的要求和时间进行投交，否则视同废标。

2、投标人应仔细阅读投标文件的所有内容，按投标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。

3、投标人自行承担所有与参加这次谈判有关的全部费用。

二、招标文件

1、招标文件的组成：招标文件由投标邀请函、投标须知、投标人须知、招标产品要求、评定办法、主要合同条款、投标人监督考核方案、部分投标文件格式等八部分组成。

2、投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性投标的，可能导致其投标文件被拒绝。

三、投标文件的编制要求

投标文件应包含报价、基本资质证明文件资料等以下内容：

1、投标人关于资料的声明函（见格式）

2、投标承诺书（见格式）

3、退还投标保证金声明（见格式）

4、投标保证金凭据复印件

5、投标报价汇总表（见格式）

6、技术需求偏离表（见格式）

7、投标人资格证明文件（格式）

四、投标文件的签署

1、投标文件要求正、副本各一份（副本可采用电子版形式，详见投标邀请函），应装订成册装入投标文件袋中，并在密封处加盖公章。

2、投标文件中文字材料需打印或用不褪色墨水书写，且不应有涂改、增删之处，并按要求由投标人的法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章。但如有错误必须修改时，修改处须由签署人签字或盖章。

3、投标人在整个项目过程中相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章。

五、投标文件的递交

1、投标文件应按要求编制，全部装订成册放入密封袋中，密封袋均应清楚标明招标项目名称，投标邀请的标题和编号等。

2、投标人须按 “投标邀请函”规定的时间将投标文件递交到指定地点。

3、招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

六、报价

1、投标人的报价应包括为完成招标人项目采购所需的货物及相关服务在内的一切费用（包括但不限于货物、运输、税金、安装调试及实施过程中产生一切所有费用），即交付使用价格。

2、报价要求：以人民币形式报价，所报价格必须包含各项税费、运输以及搬运费、邮寄、维护等各种费用的价格。

七、其他说明事项

1、评标工作：招标人将只对实质上投标采购文件的投标文件进行评判和比较。否则其将失去中选的机会。

2、评标办法：本次招标采用综合评价法进行评审。综合评价法是指在满足招标文件实质性要求的前提下(符合技术需求书的标准)，对通过资格性审查和符合性审查的投标文件，评委会根据投标人技术资格，品牌影响、售后服务承诺、注册资本、供货能力、供货价格等进行评分，按评分由高到低的顺序确定优先候选人。

3、审查：

如发现下列情况之一的，其投标文件将可能被拒绝：

3.1、投标人名称与营业执照不一致的；

3.2、不满足采购文件对合格投标人的基本条件的；

3.3、投标文件中提供的货物及/或服务不能实质性满足招标文件要求的；

3.4、资格证明文件不全、失效或不符合招标文件要求的；

3.5、投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的；

3.6、未按招标文件的规定的格式、内容填写、制作或关键字迹模糊、无法辩认的；

3.7、投标文件中提供虚假或失实资料的；

3.8、投标文件附有招标人不能接受条件的；

3.9、不能实质上满足招标文件规定的其它要求的。

4、评标过程保密

4.1、在宣布中选之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中选意向等有关信息，均不得泄露给其它投标人或与评判工作无关的人员。

4.2、投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则将取消该投标人投标资格。

5、签订合同

5.1、招标人公示后确定成交投标人后，采购人应于5个工作日内将采购结果通知各投标人。

5.2、不管中标结果如何，招标人都有权拒绝任何投标人要求对评标、定标和未中标原因作出任何解释。

5.3、成交投标人接到中标通知书后，应在20日内与招标人签订合同。逾期未同招标人签订合同，招标人将取消成交投标人中标资格。

# 第三部分  投标人/服务商须知

1、适用范围

1.1本招标文件仅适用于本项目招投标中所述的项目的采购。

1.2采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《招投标法》、《政府采购法》及相关规定。

2、工程、货物及服务

2.1“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等。

2.2“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.3“服务”是指是指除货物（指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等）和工程（指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等）以外的其他政府采购对象。

3、费用和报价

3.1投标人应承担所有与准备和参加招投标有关的费用，不论招投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

3.2账务：除有特别约定外，项目报价金额均为含税金额，投标人自行承担其依法应负担的相关税费。项目实施结束后，投标人即可开具符合国家规定正式增值税专用发票（具体条款将在合同签订阶段具体约定）。

3.3投标人应根据本招标文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、投标人的管理水平磋商投标人的方案和由这些因素决定的投标人之于本项目的成本水平等提出自己的报价。报价应包含完成本采购文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据本采购文件或其它原因应由投标人支付的税款和其他应交纳的费用都应包括在报价中。磋商投标人不得以低于其成本的价格进行报价。

3.4投标人在响应文件中注明免费的项目将视为包含在报价中。

3.5每一种采购内容只允许有一个报价，否则其响应文件将被视为无效文件。

4、招投标文件的澄清

4.1投标人获取招投标文件后，应认真检查，如发现页数不全、附件缺失、印刷模糊等，应通知采购人补全或更换，否则风险自负。

4.2投标人要求对本招投标文件进行澄清的，应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）在提疑截止时间以前向采购人提出。

采购人对于符合澄清要求的，将以书面形式给所有接收招标文件的投标人予以答复(答复中不包括问题的来源)，投标人收到答复后应在24小时内以书面形式向采购人予以确认。

4.3投标人在规定的时间内未对招投标文件澄清或提出疑问的，采购人将视其为同意。

4.4澄清的内容是本招投标文件的组成部分，当招投标文件、澄清文件对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5、招投标文件的修改

5.1提交首次投标件截止之日前，采购人可以对招投标文件进行必要的修改，修改的内容是招投标文件的组成部分，采购人将以书面形式通知所有接受招标文件的投标人，投标人在收到上述通知后，应在24小时内以书面形式向采购人予以确认。

5.2当招投标文件、修改文件对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5.3修改的内容可能影响招投标文件编制的，修改文件应当在提交首次投标文件截止之日3个工作日前发出，不足3个工作日的，采购人将顺延提交首次投标文件截止之日。

6、保密

6.1凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标意向等，采购人、评审小组及有关工作人员均不得向利益相关人或其它无关的人员透露。

7、其他说明

7.1我行公开采购委员会将进一步强化投标人库管理，加大投标人不良行为处罚力度，对存在干扰采购、严重不诚信等不正当行为的投标人依法依规处理；

7.2我行公开采购委员会将健全“投标人选择与管理、采购谈判与决策、合同执行与后评估”全流程管理模式，实施投标人履约情况考核评价制度，对存在不良商业行为、考核结果不合格的投标人坚决禁用。

# 第四部分  招标内容清单（技术需求书）

- 智能柜台设备配置标准：

1.立式智能柜台设备

| 立式智能柜台配置标准 |
| --- |
| 模块名称 | 标/选配 | 标准 |
| 主控模块 | 标配 | CPU：Intel 双核 3.0G以上 内存：容量4G（含）以上，DDR3； 硬盘500GB SSD硬盘 操作系统：正版 Windows7 64位； 网卡：集成10M/100M/1000M自适应网络接口两个，支持TCP/IP协议 显示接口：支持双显卡输出 接口：预留USB接口2个、COM接口2个，其余接口满足模块正常使用； 多媒体：包含声卡等 符合WOSA\xfs3.0及以上标准 |
| 操作显示屏 | 标配 | 类型：电容电磁双触液晶屏带防窥； 尺寸：19寸,长宽比：5:4； 分辨率：支持1280*1024及以上分辨率； 亮度至少300cd/m2，对比度至少500：1； 偏转角≧150度 房窥屏：左右可视角度≦30度 电容屏3点以上触控，支持手写识别输入。 分辨率：4096*4096以上； 定位精度：2mm； 触摸响应时间：<=16ms； 特殊要求：防尘、防暴、防刮擦； 寿命：5000万次以上。 |
| 密码键盘 | 标配 | 标准不锈钢金属EPP硬件加密键盘； 键位数：16键，其中10只数字键（0－9），6只功能键（小数点、更正、取消、确认、00、预留空白键）； 支持3DES、DES、MAC加密算法及ANSI X9.8PIN Block格式，符合ANSI X9.24安全标准，支持国密SM2、SM3、SM4，使用3DES加密算法加密2048字节的运算时间小于3秒； 密钥存储方式：硬加密，应用程序、硬件级不可读，加密模块具有振动、拆卸、分解、温度变化等条件的自毁装置，支持远程下载。 密码键盘具有防尘、防水、防暴及防偷窥的安全措施； 具有银联卡受理终端PIN输入设备安全证书，具有国家密码局商用密码产品型号证书 |
| 吸入式二代证阅读扫描模块 | 标配 | 电动吸入式，有指示灯及语音提示，具备部件自动检测及远程复位功能，可以报送正常、异常等状态及故障代码； 扫描方式：双面扫描，前进前出； 扫描分辨率：150*150dpi（光学分辨率）以上； 支持证件类型：二/三代身份证；支持港澳居民居住证，外国人永久居住证； 扫描速度：50mm/秒； 扫描区域：横向：54mm 纵向：87mm； 图像格式：BMP 、JPG ； 输出: 150dpi、200dpi、300dpi灰度图像； 通讯接口：USB； 支持证件位置检测； 扫描图像支持自动纠偏、裁剪功能，输出图像完整； 射频技术标准：符合ISO/IEC 14443 TYPE B 标准的非接触卡； 读卡时间：≤2秒，包括寻卡、选卡、读卡及传输至上位机的时间； 通过公安部授权认证，提供中国公共安全产品认证证书：符合《GA450-2003 台式居民身份证阅读器通用技术要求》、符合《1GA450-2003<台式居民身份证阅读器通用技术要求>第1号修改单（草案）》、符合《GA467-2004 居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》。 |
| 指纹仪 | 标配 | 接口：USB接口 单指纹存储容量：256 字节 拒真率(=拒真次数/比对总次数）：≤ 0.1% 认假率（=认假次数/比对总次数）：≤ 0.0001% 允许旋转角度：360度； 指纹图像采集时间（从传感器检测到手指按上至将整个指纹图像读入所需时间）：≤ 1 秒 特征生成时间：≤ 1 秒 指纹匹配时间： 1:1比对模式< 80ms、1：N(512) ≤ 1 秒 探测技术/探测位置：电容式/真皮层 抗电磁干扰指标：达到国际电工委员会的IEC 6 1000-4-3 标准 供电方式：计算机USB接口供电 断电保护：具备掉电、过流、过压、短路、极性反接等保护措施。当电压恢复正常时，能自动恢复正常工作状态； 具备部件自动检测及远程复位功能，可以报送正常、异常等状态及故障代码； 特征提取：对采集的指纹图像进行处理，提取成特征数据； 特征加密：支持对特征数据进行加密，支持3DES、RSA、SM2、SM4等加密算法； 图片加密：支持对指纹图像的加密处理，确保从源头保护图像数据信息的私密性； 算法支持：支持本行指纹识别算法、居民身份证指纹算法、Minex国际算法。 要求对接/支持行内现有指纹系统算法。 |
| 人脸双目摄像头 | 标配 | 双模摄像头，支持活体检测。 硬件规格要求： 低照度高清 CMOS 图像传感器，高性能监控级 ISP 最低照度彩色 0.02Lux@F1.2，黑白 0.01Lux@F1.2 分辨率：1920×1080p，帧率 30fps 快门速度：1/6~1/8000s 支持镜头接口：CS镜头接口 支持数字宽动态 支持 Micro SD 支持红外滤光片 性能要求： 算法特征提取时间：250ms/张 识别率：97% 误识别率：0.1% 产品功能要求： 注册库大小：相机端支持不低于1万人脸库 注册库管理：支持后台统一管理 识别模式：支持相机端识别与相机端提取特征值 算法升级：支持远程升级维护 优先选择摄像机支持本地人脸对比对的投标人 |
| 全景摄像头 | 标配 | USB2.0/3.0 动态像素200万 捕获幅面不低于1920*1080 视像解析度不低于1920*1080 支持150度广角 支持flv格式，上传速率限定为 160kb/s 具有客户操作区全景摄像功能 具备全画面录像功能 具有视频功能 录像画面包含整个签名区域 |
| 发卡器 | 标配 | 电动式读/发卡机 磁卡标准：ISO 7811标准读／写 IC卡标准： ISO 7816（T = 0或 T = 1）CPU卡，符合人民银行金融IC卡3.0以上标准。 卡位置检测：光电检测 掉电吞卡功能，吞卡容量不低于10张 走卡速度：200mm/s以上 通讯接口(磁卡及控制)： RS232C 通讯速度：1,200-19,200 bps以上 寿命：150万次或5年以上 读卡器异型出口：有 卡片厚度:支持0.76mm±10%厚度的卡片 卡箱容量：100张以上/箱（平面卡）75张以上/箱（凸面卡） 封闭式卡盒，带锁 具备部件自动检测及远程复位功能，可以获取低卡、无卡、吞卡、异常等状态及故障代码 发卡箱支持2卡箱以上 |
| 发KEY模块 | 标配 | 支持指定规格的U Key盒体发放及回收；支持U Key盒体条码扫描并与申领银行卡进行绑定。 UKey箱总容量：20mm高的盒子放30个； 封闭式KEY箱，带锁并可与设备进行固定,便于单独管理； 回收箱容量：自带单独回收箱，回收箱容量5个Key，支持回收箱满状态检测； |
| 存单模块 | 标配 | 存单售卖：存单打印，DC24V,RS232=USB,热转印，支持票号拍照及OCR识读，支持二维码打印，打印分辨率300DPI*300DPI,入纸仓容量250张，票箱容量75张，扫描影像上传后台。 存单回收：DC24V,USB,采用CIS扫面，双面扫面，双票箱，每个票箱容量200张，支持鉴伪功能，扫描影像上传后台。 |
| 凭条打印机 | 标配 | 打印机类型： 热敏打印机； 纸卷规格： 80mm纸卷，误差不超过-1mm； 打印速度最高150mm/s 自动切纸，连续纸带切纸刀，提供半切/全切功能 打印密度：203 DPI 支持有黑标和无黑标全切，具备黑标检测； 具有少纸和缺纸检测开关及报警能力； 支持全图形打印； |
| 扬声器 | 标配 | 支持音量调节功能，最低支持2.0声道； |
| 协助提示 | 标配 | 支持灯常亮，闪烁 与客户交互的设备模块支持通过LED指示灯方式进行操作指引，灯光绿色柔和。 |
| 机柜 | 标配 | 整机符合人体工程学设计，布局合理，工艺精细； 全钢机柜，布线规范、合理； 模块全部采用拖拉式导轨维护 内部线缆高压应用警示标志，内部线缆需要打捆； 柜体厚度≥1.5mm，防水、防尘、防锈、防腐、耐磨； 地脚可调节范围5-10cm； 支持前维护。 独立通风系统。 预留加装监控摄像头的位置和窗口 |
| 刷卡/折模块 | 标配 | 支持存折、磁条卡信息读取 符合IBM、ISO、ANSI、DIN标准、符合ISO/ANSI ISO7810/12/13,支持低、高抗磁磁条读取。 |
| 麦克风 | 标配 | 内置麦克风 |
| 防爆电话 | 标配 | 支持正常语音通话，响应摘机挂机事件； 具有较强降噪功能，能够清晰录音； 外形及连接装置支持防盗、防爆 |
| 立式智能柜台辅柜配置标准 |
| 辅柜名称 | 模块名称 | 标准 |
| 票据辅柜（支票） | 支票受理 | 有效走纸宽度：宽度80-108mm。 有效扫描宽度104mm，支持扫描区域根据实际情况调整，支持票据双面彩色扫描，具备票据鉴伪功能。 输出格式：扫描影像，最高可输出24位全彩，支持JPEG/BMP图像格式，分辨率支持200/300DPI彩色图像扫描。 扫描速度不低于10张/分钟。 票箱容量：容量>200张，票据存储箱单独上锁具备入纸双张检测、票箱满检测。 |
|  | 支票发售 | 打印宽度≦104mm 支持存单长度：120mm-230mm 支持存单厚度：01mm-0.12mm 打印速度：>15页/分钟 具有支票票据文字打印、图像打印和入纸重张检测功能。 支持不同规格票据入纸（无混合入纸情况），支持票据折叠、缺角检测功能。 支持上层软件票据信息记忆功能，支持打印结果返回，判断打印是否成功。 支持OCR票号识别。 入票仓容量：250张 出纸仓容量：75张 入票仓有安全锁 支持票号拍照及OCR识读 支持不同规格存单入纸 支持超声波重张检测、短票检测 支持存单折叠、缺角检测 支持碳带检测 支持批量打印 支持二维码打印 产品寿命10万次 |
| 现金辅柜 | 标配 | 高性能循环机芯，具有大额存款和取款功能，存取款均进行钞票识别，支持100、50、20、10、5、1元不同面额混存混取（以钞箱实际配置为准）； 存款口容量500张，支持连续放钞，取款口容量200张，速度10张/秒； 存款口与取款口分离，存款口、取款口配均备电动闸门； 钞箱配置：4个循环钞箱+1个回收箱，循环箱容量最大3400张，回收箱500张，循环箱可与存取款一体机通用，可扩展支持分隔钞箱； 采用符合UL291 LEVEL 1标准现金保险柜； 具备人民币影像扫描及钞票冠字号OCR识别功能。 |
| 回单辅柜 | 激光打印机 | 高速激光打印：打印机速度50 页/分钟以上； 首页输出时间：不大于6.5S 打印分辨率：1200 x 1200 dpi 分辨率 工作温度范围：10°C 至 32°C； 工作湿度范围：10% 到 80% 相对湿度 月负荷：150000 页/月 多规格：最大A4纸，最小210*105凭证，根据纸盒数量支持规格种类数； 纸质：70G-90G。 纸盒：打印机自带纸盒1个，容量：550页 |
|  | 扩展纸盒 | 设备扩展2个纸盒，扩展纸盒容量：500页/个 支持两种纸张类型：A4纸、⅓A4纸 |
|  | 盖章装置 | 支持回单自动加盖物理印章 使用耐磨损的铜质印章，符合票据法规定的钢章盖印方式； 配置双印章，根据软件指令自动切换，适应不同规格纸张盖章要求； 盖章速度：与打印机速度配合同步 盖章纸张规格：最小210*105（mm）凭证，最大A4； 印文变形率：≤1% 特征文再现率：〉60% 印油容量：不少于10000次盖章，加油便捷,无需取下油盒加油； 支持单次多张连续盖章 印章必须有单独安全锁管理； |
| 机柜 | 标配 | 外形：与主柜风格保持一致 |

- 桌面式智能柜台设备

2.1 桌面式智能柜台主柜

| 配置项 | 组件或部件 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 主控单元 | 工控机 | CPU：Intel 双核 3.0G以上 内存：容量4G（含）以上，DDR3； 硬盘500GB SSD硬盘 操作系统：正版 Windows7 64位； 网卡：集成10M/100M/1000M自适应网络接口两个，支持TCP/IP协议 显示接口：支持双显卡输出 接口：预留USB接口2个、COM接口2个，其余接口满足模块正常使用； 多媒体：包含声卡等 符合WOSA\xfs3.0及以上标准 |
| 显示与提示 | 显示屏 | 类型：电容电磁双触液晶屏带防窥； 15吋及以上彩色液晶屏，分辨率1280*1024及以上；具备防窥视功能，阳光下可视 |
|  | 扬声器 | 内置，最低支持2.0声道，音量可调节。 |
|  | 接近传感器 | 红外感应，感应距离0-100CM之间。可感知人体接近状态，并通知应用启动屏幕、灯光等操作或播放欢迎语 |
|  | EPP密码键盘 | 支持硬加密，支持国密算法 |
| 凭证信息录入 | 电动读卡器 | 磁条/IC卡读卡器，符合PBOC3.0（兼容PBOC2.0）及EMV标准，带超时回收功能。 |
|  | 磁条阅读器 | 可阅读符合GB/T 15935-1995标准的存折 |
|  | 身份证阅读器 | 能够识别二代、三代（带指纹信息）身份证，支持双面影像采集。 如是电动吸入式需支持强制退出键，支持掉电时自动退证。 |
|  | 指纹仪 | 电容式指纹传感器、具备活体检测功能、具备指纹比对功能； 要求对接/支持行内现有指纹系统算法。 |
|  | 摄像头 | 支持1080P视频拍摄，具备活体检测功能 |
| 打印 | 凭条打印机 | 热敏式，带自动切纸功能，支持少纸、缺纸检测。支持中英文、符号、图形条形码及位图打印。 |
| 网络通讯 | USB2.0 | 预留2个以上 |
|  | RS232 | 预留2个以上 |
|  | RJ45网口 | 预留2个以上 |
| 供电 | 机柜集成电源 | 输入220V，50Hz，预留3个以上220V输出接口为辅柜供电。支持延时开关及自动断电功能。 |
| 存单模块 | 标配 | 存单售卖：存单打印，DC24V,RS232=USB,热转印，支持票号拍照及OCR识读，支持二维码打印，打印分辨率300DPI*300DPI,入纸仓容量250张，票箱容量75张，扫描影像上传后台。 存单回收：DC24V,USB,采用CIS扫面，双面扫面，双票箱，每个票箱容量200张，支持鉴伪功能，扫描影像上传后台。 |
| 软件 | 操作系统 | 支持 WIN7 32位 系统 |
|  | 浏览器 | 支持IE 8.0以上版本 |
|  | 驱动程序 | 提供的SP驱动软件需符合CEN/XFS 3.1标准 |

2.2纸币循环出纳机（辅柜）

| 配置项 | 组件或部件 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 纸币处理模块 | 出钞口 | 出钞口≥1个，单次最大出钞数量≥100张，具备安全闸门。 |
|  | 入钞口 | 入钞口≥1个，单次最大放钞数量≥200张。入钞口设置安全闸门。 |
|  | 验钞模块 | 可识别人民币100元、50元，20元,10元，5元，1元面额，钞票处理速度≥10张/秒。 支持强制存款。 符合金标要求，具备冠字号码识别与记录功能。 |
|  | 暂存模块 | 暂存容量≥200张，支持存款取消 |
| 钞箱 | 标准循环钞箱 | 具备循环功能，支持循环、单存、单取功能设定，支持100元、50元，20元,10元，5元，1元面额，钞箱数量≥5个，钞箱容量≥2700张/个。 |
|  | 废钞箱 | 废钞箱≥1个，钞箱容量≥600张 |
| 机柜 | 保险柜 | 穿墙式安装，可通过安装附件固定于地面。 通过国家强制性产品(CCC)标准、UL291表征等相关认证。 |
|  | 密码锁 | 可配置机械密码锁或电子动态密码锁。 |
|  | 集成电源 | 输入220V，50Hz |
|  | 液晶显示屏 | 触摸屏LCD，显示硬件诊断信息和维护信息。 |
|  | 通讯接口 | 可通过USB、RS232或RJ45网络接口与主柜通讯 |

2.3硬币循环出纳机（辅柜）

| 配置项 | 组件或部件 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 硬币处理模块 | 入币口 | 1个入币口，入币口容量≥200枚。 进币速率≥5枚/秒 |
|  | 出币口 | 1个出币口，出币口容量≥50枚。 出币速率≥4枚/秒 |
|  | 识别模块 | 识别人民币1角、5角、1元硬币。 支持异物检测。 符合金标要求。 |
| 钞箱 | 循环钞箱 | 支持循环， 钞箱数量≥4个，钞箱容量≥130枚/个 |
|  | 满溢钞箱 | 满溢钞箱1个，容量≥1000枚，容量支持扩充。 |
| 机柜 | 金属机柜或保险柜 | 带锁，可通过安装附件与主柜组合安装 |
|  | 集成电源 | 输入220V，50Hz |
|  | 通讯接口 | 可通过USB、RS232或RJ45网络接口与主柜通讯 |

2.4大额整把纸币出纳机（辅柜）

| 配置项 | 组件或部件 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 纸币处理模块 | 出钞口 | 出钞口具备安全闸门。 |
|  | 出钞模块 | 能够识别人民币100元，50元面值， 最大单次可整把出钞10把， |
| 钞箱 |  | 钞箱数量≥5个， 钞箱容量：22把/个（按每把厚度15mm计算）。 |
| 机柜 | 保险柜 | 穿墙式安装，可通过安装附件固定于地面。 通过国家强制性产品(CCC)标准、UL291表征等相关认证。 |
|  | 密码锁 | 可配置机械密码锁或电子动态密码锁。 |
|  | 集成电源 | 输入220V，50Hz |
|  | 通讯接口 | 可通过USB、RS232或RJ45网络接口与主柜通讯 |

2.5自动发卡机 （辅柜）

| 配置项 | 组件或部件 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 发卡模块 |  | 可发IC卡、磁条卡 IC卡触点寿命30万次以上 |
| 卡箱 | 发卡箱 | 具有少卡、缺卡状态上送功能 发卡箱数量≥2个，卡箱容量≥100张平卡/卡箱。 |
|  | 回收卡箱， | 回收箱容量≥10张，支持回收箱满状态检测。 |
| 机柜 | 金属机柜 | 带锁，可通过安装附件与主柜组合安装 |
|  | 集成电源 | 输入220V，50Hz |
|  | 通讯接口 | 可通过USB、RS232或RJ45网络接口与主柜通讯 |

2.6 通用与互换要求

所有招标产品应具备一定的通用性，满足招标人网点形象风格统一、设备选择多样化及互换需求。

各类招标产品的通用与互换要求分别如下：

| 产品类别 | 产品名称 | 通用与互换要求 |
| --- | --- | --- |
| 交易主柜 | 轻便型智能交易终端 | 能在招标人各种交易场景内通用，且无需招标人额外装修或定制附件即可互换。 招标人的交易场景类型包括： 不涉及现金或凭证的电子交易类场景，如查询、转账等； 涉及纸币或硬币的现金交易类场景，如存款、取款等； 涉及卡、U-Key的凭证交易类场景，如发卡、发U-Key等。 |
| 实物处理辅柜 | 纸币循环出纳机 硬币循环出纳机 大额纸币整把出纳机 自动发卡机 | 能以多种方式接入交易主柜，且无需额外添加任何附件。接入方式包括： USB； RS232； RJ45网口； 无线WiFi。 |

注：设备及软硬件服务要求提供原厂三年维保。

（二）交货及安装调试

1、交货：由中标人负责运输至需方指定地点并送货到指定位置。交货时，中标人应向需方提交产品合格证、产品检测报告、使用说明书（中文）等全套资料。

2、交货期要求详见招标文件投标人须知前附表。

3、供货方应积极配合行方完成设备验收，并按照行方要求进行硬件安装。

4、供货商负责配合行方指定系统开发商进行系统调试并负责设备端系统安装。

（三）质保期服务要求

提供标准原厂三年质保服务（7*24小时三年原厂软件升级，故障修复，设备故障免费更换新设备，400免费技术支持热线等服务）。保修期从设备最终验收报告签字之日起计算。三年原厂备件先行服务，在第二个自然日内，同型号备机到达用户指定地点。设备出现问题，原厂工程师须在2个小时到达用户现场，每季度巡检一次。设备季度巡检；

详细服务要求如下：

1、电话、网络等热线支持服务

（1）承诺提供原厂7×24小时中文热线电话支持服务，以及Internet邮件等远程在线技术支持服务。

（2）承诺通过网站、邮件等方式保证用户可获得为诊断和解决与产品、技术有关的技术问题的在线文档和工具。这些信息分为四个部分：下载、工具和资源、技术支持和产品支持。

2、现场技术支持

（1）承诺对产品（软、硬件）提供三年免费现场技术支持服务。

（2）承诺服务期内遇到紧急问题提供7×24小时现场技术服务。

（3）承诺在日常工作时间（5×8），以及银行项目工程实施、系统投产（包括新应用系统投产及应用系统版本升级等）、系统升级、系统优化、系统变更、系统故障应急及后续分析时，提供原厂技术专家现场技术支持服务。

3、备品、备件服务

（1）承诺提供充足的零配件，以确保设备维修所需更换的零配件。保修期内，一旦设备故障确定为硬件故障，要求先行提供完好备件对故障模块或部件进行及时更换，银行可随后再将故障设备发回返修。

（2）承诺针对投标设备，银行申报故障并被厂商确定为硬件故障后，在二个自然日内更换故障设备或备件。

4、定期维护、巡检和健康检查服务

承诺为投标设备，提供直接由售后服务部门实施的专业维护、季度巡检或健康检查服务。定期维护、巡检和健康检查的服务内容包括：

（1）设备硬件检测：检查硬件网络设备硬件（机箱、电源、板卡等）运行情况，及时发现硬件运行故障隐患；

（2）设备日志、参数检测：检查硬件网络设备日志（LOG、告警等）信息，设备性能参数（CPU、Memory利用率等），发现硬件网络系统运行潜在瓶颈和故障点；

（3）系统变更情况：自上一次巡检完成后的硬件网络变更，包括硬件网络系统拓扑变更、硬件网络设备配置变更、维修记录等；

（4）硬件网络性能分析：检查设备的负载情况，掌握硬件网络系统性能变化趋势，并及时发现可能因性能问题引发的硬件网络故障；

（5）综合建议：通过检查、分析数据，对用户提出硬件网络系统高可靠运行的建议。

5、服务交付文档

（1）硬件季度巡检维护报告：在维保期内每季度结束后的15日内，提交上季度巡检维护报告。季度维护报告以项目工作日志和服务工单为依据，回顾一个季度以来的各项维护工作开展情况。附录中加入现场服务工单、外借设备凭证等原始记录。

（2）硬件年度维护总结报告：在保修期内每1年后15日内，向银行提交年度维护总结报告。年度维护总结报告在上半年基础上增加下半年维护情况，同时对一年维护期情况进行总结。内容包含：维护合同内容摘要、硬件网络系统概述、维护设备范围、维护工作回顾、硬件维护汇总情况、系统故障及事物处理情况汇总。

6、详细说明公司维保服务体系情况，并针对本次项目的维保服务保障情况。

（四）业务培训

1、安装调试运行前，投标人应免费为招标人的技术、业务人员提供至少一次硬件应用维护技术培训。

2、质保期内每年至少提供两次硬件管理、使用、维护专项培训，并提供完整的技术手册和培训资料。

# 第五部分  评定办法

# 采取综合评分法，按百分比设置，价格30%、技术40%、商务15%、服务15%。

| 项目 | 描述 | 评分内容 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 | 企业综合实力 | 1、生产设施情况、公司人员状况、产品研发团队； 3、公司在质量管理、客户服务、项目管理等方面的能力 2、生产供货能力、物流配送体系的建设情况 |
|  |  | 销售业绩合同 |
|  | 商务整体评价：商务条款响应、交货、付款响应等情况 | 投标文件的整体应答情况 |
|  | 商务部分得分小计 |
| 服务部分 | 服务方案 | 1、培训方案； 2、产品描述和产品质量保证承诺；产品验收方式和标准；易损件、备件支持方案； 3、保修期内、外服务承诺和方案；报废设备处理方案； 4、售后服务网点的分布情况；厂商售后网点数量；办事处驻点合同 |
|  | 设备总体性价比：设备的总体价格、设备的质量和服务等情况 | 1、可选件质量、价格（备品备件质量、价格） 2、维保服务的价格 |
|  | 服务部分得分小计 |
| 技术部分 | 测试结果是技术评审的主要依据 | 测试案例 |
|  |  | 外观与造型与功能布局设计 |
|  |  | 配置对照表 |
|  | 投标产品总体技术评价 | 1、投标产品的稳定性、成熟度和可靠性 3、投标产品的功能增配和扩展能力 2、投标产品功能完整性、先进性及安全性 |
|  | 维护与维修要求 | 机柜开启/锁闭只需钥匙或密码、无需专用工具，且内部部件采用模块化拆装：得4-5分； 机柜开启/锁闭及内部部件拆装需要专用工具但相对简单：得1-3分； 机柜开启/锁闭及内部部件拆装十分复杂：得0分。 |
|  | 技术应答情况 | 技术应答的响应度、完整性和规范性 |
|  | 技术部分得分 |
| 价格部分 | 价格得分（权重前）=经评审的最低投标价格/投标人的评标价格×30 |
| 根据投标人的商务和技术应答情况，负偏离扣分项 |
| 合计 |

# 第六部分  合同模板

甲方合同编号：

乙方合同编号：

______硬件设备采购合同

采购单位（甲方）：              九江银行股份有限公司

供货单位（乙方）：

签订地点：     江西省九江市

签订日期：       年      月      日

甲     方：           九江银行股份有限公司

法定代表人：                 刘羡庭

地     址：            江西省九江市长虹大道619号

联 系 人：

电     话：

传     真：                  0792-2172705

邮     编：                   332000

乙     方：

法定代表人：

地     址：

联 系 人：

电     话：

传     真：

邮     编：

鉴于：

甲方通过                 方式，决定将本项目采购合同授予乙方。

为进一步明确甲乙双方的权利、义务和责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、行政法规，本着平等、自愿、诚实、信用的原则，在双方友好协商的基础上签订本合同（以下简称“本合同”）。

# 一、合同货物产品及服务清单

详见附件。

# 二、质量标准和技术规格

1、乙方提供和交付的产品技术规格应符合国家规范和标准要求。

2、产品的质量证明书、合格证以及其他技术资料等应随货同行。

# 三、合同金额及付款方式

1、本合同总金额为人民币____________元(大写：____佰___拾____万____仟____佰____拾____元整)。

2、价款已包含所有增值税及附加税费，在付款前，乙方应将支付款项所需形式的符合国家最新规定的增值税专用发票交付给甲方。

3、支付方式。

（1）第一阶段

在货物运抵指定交货地点，乙方配合甲方完成安装调试并通过甲方验收，经甲方使用部门出具“货物验收证明”且甲方收到乙方提供的增值税专用发票后，甲方于20个工作日内，向乙方支付合同金额的60%，即人民币____________元(大写：人民币____________元整)。

（2）第二阶段

在完成甲方要求的本项目改造的其他工程（包括基础培训服务、其他集成服务等）且甲方收到乙方提供的增值税专用发票后，甲方于20个工作日内，向乙方支付合同金额的30%，即人民币____________元(大写：人民币____________元整)。

（3）第三阶段

在产品安装调试验收合格后设备运行正常的前提下，合同签订满一年且甲方收到乙方提供的增值税专用发票后，甲方于20个工作日内，向乙方支付合同金额的10%，即人民币____________元(大写：人民币____________元整)。

（4）其它约定

_________________                                                     ________                                               _         _

# 四、结算方式

1、甲方以转账方式向乙方指定账户支付本合同的相应款项。

2、乙方指定账户：

户名：

开户行：

帐号：

# 五、产品交付

1、交付标的

乙方应根据本合同第一条的约定向甲方交付产品和相关技术资料。

2、交付地点：江西省九江市长虹大道619号九江银行大厦/湖北省武汉市光谷大道77号光谷金融港B13栋九江银行大厦

3、交付方式：乙方根据产品的属性，采取合理的方式，将产品运至甲方指定的交付地点，有关运费由卖方承担；产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

4、交付时间：签订合同后     工作日内，交付完毕。

# 六、运输与安装

1、乙方应根据产品属性及运输方式的特点，对产品进行合适的包装，该包装应防潮、防锈、防振动、防野蛮装运，并能满足多次搬运的需要。乙方承担任何因不适当包装所造成的一切费用和损失。

2、产品运到交付地点    个工作日内，乙方应派出工程师到达产品使用现场与甲方一起开箱验机、进行系统测试，按产品原厂商的技术标准进行系统安装调试。有关安装费用由乙方承担。

3、甲方应根据技术要求建立产品运行环境，并确保运行环境各项指标符合产品原厂商的技术标准。

# 七、验收

1、乙方保证所提供标的物的产品数量、配置及要求与标书描述一致。

2、甲乙双方在产品安装调试完成     个工作日内对产品进行验收，确保所有产品正常运行。

3、如果产品验收不合格，甲方有权延迟付款直至乙方重新提供合格产品为止，乙方不得要求甲方为此支付逾期付款违约金。

4、本合同第一条约定的所有标的物经甲乙双方代表签字验收合格通过后，为验收通过。

# 八、保修

1、自双方签署验收报告之日起，乙方向甲方提供本合同硬件设备为期   年的产品硬件原厂提供的免费保修服务，附属软件提供为期     年的免费保修服务。保修服务是指_____________________________________________。

2、在免费保修期内，如乙方提供的硬件产品经维修仍不满足甲方的需求的，乙方应负责调换，如调换后仍不能正常工作，甲方有权要求退货。

# 九、保密

1、对于乙方安排服务人员为甲方提供服务时，必须向甲方出示由乙方开具的证明。

2、对于乙方在为甲方提供服务过程中所接触到的有关甲方信息，乙方保证承担保密义务，未经甲方书面许可，不得向任何第三方透露。

# 十、品质保证和知识产权

1、乙方保证向甲方提供的产品为原厂未曾使用过的、全新的产品，不能为拆机配件，所有产品须提供完好未开封的包装。

2、乙方保证所提供的产品质量符合本合同的约定，如甲方在验收时发现收到的产品质量存在瑕疵，甲方应发现之日起15个工作日内书面通知乙方，要求乙方在收到甲方书面通知后 3个工作日内采取双方认可的下列_____中的补救措施：（1）更换新的产品；（2）降低价格；（3）退货；（4）其它_________________。甲方采取上述补救措施时并不排除甲方采取任何其他合理措施以避免或减少损失的权利。

3、如本条第2款约定的瑕疵是由于第三方的原因造成的，或是因乙方产品中使用的他人所有的技术本身的缺陷造成的，乙方不能以此为由拒绝采取补救措施，有关乙方与第三方之间的索赔事宜由乙方自行处理。

4. 乙方保证所提供的产品的安全性已做充分说明，如甲方在使用过程中发生因软硬件本身原因造成的安全问题，乙方应在接到甲方通知后 4小时内上门免费提供修复服务，如乙方不能在 4小时内修复或严重影响了甲方正常的生产经营活动，甲方有权要求退货。

5、乙方保证所提供的产品不存在侵犯任何第三人权利（包括知识产权在内）的情况，如发生因甲方从乙方处购买的产品侵犯第三人权利而引起的纠纷，由乙方自行承担一切诉讼/仲裁/其他司法程序及赔偿费用，并赔偿甲方由此而受到的经济损失。在确认乙方的产品构成侵权的情况下，甲方有权退回乙方产品，并要求乙方返还甲方已支付的费用。

6、乙方负责在交付时间内提供真实、有效的产品生产厂商授权甲方使用本合同第一条约定的所有标的物的授权许可证明书，且乙方保证合同标的物在产品生产厂商处的最终用户为甲方。否则，甲方有权追究乙方因此给甲方所造成的一切损失。

7、甲方内部机构及甲方参控股机构在遵守本合同规定的保密条款的基础上，拥有本合同所述产品的永久使用权。

8、乙方服务人员及自带设备需要接入甲方网络的，应经甲方事先审批同意。乙方服务人员不得通过自带设备或甲方设备擅自下载、安装或使用盗版或无授权许可的软件，因此造成知识产权人向甲方主张权利（方式包括但不限于要求经济赔偿、补充授权等）的，甲方有权在知识产权人主张经济责任的范围内向乙方索赔全额损失，并在此基础上乙方另按甲方索赔金额的50%承担违约金。

# 十一、培训事宜

乙方负责为甲方安排软件厂商授权的技术工程师现场技术培训，培训时间____人﹒天，内容包括：安装配置、附属软件操作、系统维护管理。

# 十二、违约责任

1、如乙方不能按合同规定准时交货，除不可抗力因素外，在乙方同意承担迟交违约金的条件下，甲方同意乙方延迟交货。迟交违约金赔偿率为每十天乙方向甲方赔偿迟交货物总值的0.5%，不足十天按十天计,并由甲方在付款时予以扣除。

2、如乙方在本合同规定的交付时间超过六周后仍未交货，则甲方有权解除本合同。合同的解除，不影响甲方依据上述规定要求乙方支付违约金的权利，也不影响甲方要求乙方承担损害赔偿的权利。

3、乙方未按本合同规定履行安装、调试的，应向甲方支付违约金，日违约金为合同总金额的0.5%。

4、产品生产厂商的任何违约行为均被视作乙方违约。甲方有权对乙方的违约行为按本合同约定要求乙方支付违约金。因乙方的违约行为造成在网络、广播、报纸、期刊等各类媒体传播影响甲方声誉的事件的，甲方有权按不低于合同总金额10%向乙方主张违约金。乙方的违约行为对甲方造成经济损失（含因乙方的违约行为导致第三方向甲方索赔的）的，乙方应全额赔偿甲方的经济损失。

5、除因乙方原因外，甲方未按本合同规定履行付款的，应向乙方支付应付款金额2%的违约金，违约金总额不超过应付未付金额的10%。

6、合同双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并视情况部分或全部免于承担违约责任。

# 十三、双方约定的其他事项

1、在产品免费保修期外，乙方通过与甲方签订有偿的技术支持服务协议，或有偿服务等方式提供服务，具体事项将另行协商。

2、未尽事宜或有争议的事项，合同双方应本着友好合作的精神协商解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

3、甲方具有保留审计和监管部门延伸检查权力。

_    __________________________________________________________  _

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

# 十四、合同的转让

未经甲方书面同意，乙方不得将其在本合同项下的全部或部分权利义务转让或部分转让给第三方。

# 十五、合同的生效

本合同壹式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同自买方和卖方的法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

（以下为签署页）

甲方(盖章)                        乙方（盖章）

甲方代表签字：                    乙方代表签字：

年  月   日                       年  月   日

附件

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 详细配置 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |

# 注：具体合同内容可经双方约定做相应修订。

# 第七部分  投标人监督考核评价方案

监督考核评价实施流程：该项目合同签订后，对投标人履约过程（供货、操作培训、售后服务）进行监督考评。

一、安装运行阶段监督考核评价标准（满分100分）：

（一）采购货物到货验收（20分）

1.货物品质保证（10分）

（1）确保原装：投标人保证提供的货物为全新的制造商原装货物。该货物采用原厂包装，货物或其包装上必须标识货物的品牌、制造商及产地，提供货物制造商提供的货物装箱清单及货物质量检验合格证书，对于进口货物，乙方应当在交货时提供中国与出口国共同遵守的国际规则规定的政府机构或政府授权的组织出具的原产地证明；或出口国法律规定的政府机构或政府授权的组织出具的，并经中国使领馆认证后的原产地证明。同时应在进口货物详细装箱单及原产地证明书中加注产品序列号。进口货物应符合《中华人民共和国进出口货物原产地条例》规定。（4分）

（2）满足需求：投标人提供货物满足我行招标文件中的技术和服务需求、规格说明，保证在正常使用下，在其使用期内，均能够满足规定的性能、可靠性和扩展性。（4分）

（3）资料规范：投标人保证提供的技术资料具有正确性、简明性、可操作性和规范性。（2分）

2.包装和运输（5分）

（1）货物包装：货物应为原厂包装，能够防止货物在运输中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。乙方应承担因包装或防护措施不当所造成任何损失的责任。每件包装箱内应附一份详细装箱清单和质量合格证（2分）

（2）货物运输：投标人负责安排恰当的运输工具，并支付运费，确保按期交货。（3分）

3.货物交付（5分）

（1）交付地点：投标人免费将货物运送到我行指定地点。（1分）

（2）交付时间：投标人在我行规定日期内完成全部供货。（1分）

（3）交付验收：投标人按我行要求，配合完成货物到货验收事宜，验收范围包括全部货物的型号、数量、外观、包装及设备制造商提供的货物装箱清单及设备质量检验合格证书。（3分）

（二）货物配货运行验收（40分）

1、安装及技术支持情况（20分）

（1）货物到货验收合格后，投标人按我行配送通知指定的日期进行邮寄，并在规定期限内完成配送、测试。（10分）

（2）人员保障：投标人指派专业技术人员提供安装运行支持服务，服从我行总体安排和相关规定。投标人专门派遣具有专业知识的资深管理人员负责本项目管理，控制工作质量和进度，执行变更和应急情况管理，严格按照我行技术需求书中的要求组织施工并按期完成。（10分）

2、运行情况（20分）

（1）在安装测试完成后，投标人保证货物能正常运行。（10分）

（2）安运验收：投标人按我行要求，配合完成货物安装运行验收事宜。（5分）

（3）文档资料：货物安装测试验收完毕，投标人向我行提供货物安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文档，提供所购货物的安装指南、用户手册。（5分）

（三）综合评价分（40分）

1、履约能力评价（10分）

供货商在整个产品到货、安装、验收及随后的服务中整体履约能力情况。

2、服务质量评价（20分）

供货商在整个产品到货、安装、验收及随后的售后各项服务中的效率质量情况

3、重大问题处理评价（10）

供货商在整个产品到货、安装、验收及随后的售后各项服务中，是否出现过重大失误，对产品采购、安装、运行过程中出现的重大问题的处理能力、处理效率情况，是否出现因供货商产品质量或服务质量问题造成甲方重大损失。

# 第八部分  部分投标文件格式

（封面）

项目编号：九银招2019027号

九江银行智能柜台设备

招标项目

投

标

文

件

（商务部分）

投标人（章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

联系人：               联系电话：

日    期：         年          月          日

目  录

（例，仅供参考，可根据实际情况自行调整）

报价部分

1)报价书；

2)报价一览表（报价表）；

3)分项报价表；

商务部分（报价单不需要放在商务部分内部）

4）投标人基本资料表；

5) 交纳投标保证金的银行凭证；

6)法定代表人授权书；

7）法定代表人身份证明书；

8) 投标人的资格声明；

9)与本次投标有关的资格证明文件；

10)拟投入本项目的人员一览表；

11)拟委任的项目负责人资历表；

12)近年以来类似项目业绩一览表及证明文件；

技术部分

13）系统环境配置说明；

14）技术支持和售后服务承诺函；

15)采购需求响应、偏离说明表；

16)与本次招标有关的技术文件；

其他部分

17)投标人认为需提供的相关资料。

注：

1.投标文件目录仅供响应投标人制作标书时参考，如有补充，自行填写；

- 投标文件目录及内容每页须顺序编写页码。

- 商务部分一定不能含有报价。

一、投标人关于资料的声明函

致：九江银行：

我单位愿意对九江银行                 项目进行投标。在所递交的投标文件中所有关于投标人的资质、资格的文件、证明、陈述都是真实的、准确的。如有不实和违背，我们承担由此而产生的一切后果。

投标人：（名称、公章）

法定代表人或授权代表签字：

日  期：     年    月    日

二、投标承诺书

九江银行：

我们收到你们                     招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目采购的有关活动，并投标。为此，我方谨郑重声明以下诸点，并对之负法律责任。

1、愿意按照招标文件中的一切要求并严格遵守。

2、我方提交的招标书为：正本一份，副本一份。

3、如果我们投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务，并提供相应的售后服务。

4、我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们理解招标文件中的所有条款。

6、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

7、我方的投标书在开标后60天内有效。

8、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单位：              地址：             电话：

传真：              邮件信箱：         联系人：

年    月    日

三、退还投标保证金声明

九江银行：

我方为                项目（招标编号：              ）投标所提交的投标保证金             圆（大写）（￥          元 ），已按照招标文件要求于     年     月     日前以         （付款方式）汇入指定账户。请贵行退还时汇入下列帐号。

收款名称：（必须是投标时使用的账户名）

开户银行：

帐    号：

联系人：                      联系电话：

单位名称：（投标人法人公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：      年     月    日

四、投标保证金凭据复印件

（请将投标保证金凭证统一粘贴在投标文件首页，

并将保证金凭证扫描发送至九江银行公开采购委员会专用邮箱：caigou@jjccb.com）

五、投标报价文件

1、开标一览表

投标人名称：                          招标编号：

| 设备名称 | 设备型号 | 投标单价 （人民币元/台） | 投标保证金 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能柜台设备（立式） |  |  |  | 3年 |  |
| 智能柜台设备（桌面式） |  |  |  | 3年 |  |

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

备注：

- 此表须按“投标人须知”的规定，密封于“投标基本文件”中。

- “投标货币”应为人民币。

- 投标报价应包括：投标货物和标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检验、运输、培训、技术服务、相关税费、其他等内容。

- 交货期等如出现不一致，以本表内容为准。

- 本报价为智能柜台设备标配U盾报价，供唱标使用，且是价格分计算的依据。

- 投标人根据公司产品情况，可单选智能柜台设备（立式）或智能柜台设备（桌面式），也可选择两项进行报价。

- 此表中，投标报价应和“单台设备投标分项报价表”中的“合计”相一致。

1-2 设备价格情况表

投标人名称：                          招标编号：

| 设备类型 | 设备名称 | 设备型号 | 投标单价 （人民币元/台） | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能柜台设备（立式） | 智能柜台设备（主柜） |  |  |  | 3年 |  |
|  | 现金辅柜 |  |  |  | 3年 |  |
|  | 回单辅柜 |  |  |  | 3年 |  |
|  | 支票辅柜 |  |  |  | 3年 |  |

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

备注：

- 此表须按“投标人须知”的规定，密封于“投标基本文件”中。

- “投标货币”应为人民币。

- 投标报价应包括：投标货物和标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检验、运输、培训、技术服务、相关税费、其他等内容。

- 本表报价将作为采购方按照货物类别签订合同时的价格依据。

- 投标人根据公司产品情况，可单选智能柜台设备（立式）或智能柜台设备（桌面式），也可选择两项进行报价。

1-2 设备价格情况表

投标人名称：                          招标编号：

| 设备类型 | 设备名称 | 设备型号 | 投标单价 （人民币元/台） | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能柜台 设备（桌面式） | 智能柜台设备（桌面式） |  |  |  | 3年 |  |
|  | 纸币循环出纳机 |  |  |  | 3年 |  |
|  | 硬币循环出纳机 |  |  |  | 3年 |  |
|  | 大额整把纸币出纳机 |  |  |  | 3年 |  |
|  | 自动发卡机 |  |  |  | 3年 |  |

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

备注：

- 此表须按“投标人须知”的规定，密封于“投标基本文件”中。

- “投标货币”应为人民币。

- 投标报价应包括：投标货物和标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检验、运输、培训、技术服务、相关税费、其他等内容。

- 本表报价将作为采购方按照货物类别签订合同时的价格依据。

- 投标人根据公司产品情况，可单选智能柜台设备（立式）或智能柜台设备（桌面式），也可选择两项进行报价。

2、单台设备投标分项报价表

投标人名称：               招标编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价（人民币元） | 小计（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 智能柜台设备（立式） |  | 1 |  |  |  |  |
| 2. | 智能柜台设备（桌面式） |  | 1 |  |  |  |  |
| 3. | 操作系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 安装、调试、检验 | / | / | / |  |  |  |
| 7. | 培训 | / | / | / |  |  |  |
| 8 | 技术服务 | / | 3年 | / |  |  |  |
| 9. | 配套家具（选填） |  |  |  |  |  |  |
| 10. | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币元） |  |

投标人授权代表签字：               （公司盖章）

日              期：

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表是对“开标一览表”的细化，本表“合计”必须等于开标一览表中“投标单价”。

4.投标人根据公司产品情况，可单选智能柜台设备（立式）或智能柜台设备（桌面式），也可选择两项进行报价

2-1、配置清单

投标人名称：                 招标编号：

2-1-1立式智能柜台

| 序号 | 分项名称 | 原产地及厂商名称 | 规格及型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（人民币元） | 小计（人民币元） | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 操作显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 密码键盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 吸入式二代证阅读扫描模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 指纹仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 人脸双目摄像头 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 全景摄像头 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 发卡器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 发KEY模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 存单模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 凭条打印机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 扬声器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 协助提示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 刷卡/折模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 麦克风 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 防爆电话 |  |  |  |  |  |  |  | 可选 |
| 17 | UPS |  |  |  |  |  |  |  | 可选 |
| 18 | 回单辅柜（立式机具辅柜） |  |  |  |  |  |  |  | 可选 |
| 19 | 现金辅柜（立式机具辅柜） |  |  |  |  |  |  |  | 可选 |
| 20 | 支票辅柜（立式机具附柜） |  |  |  |  |  |  |  | 可选 |
| 21 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

2-2-2  桌面式智能柜台

1智能柜台交易主柜

| 配置项 | 组件或部件 | 厂商及原产地 | 规格型号 | 数量 | 单价（人民币元） | 小计（人民币元） | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控单元 | 工控机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示与提示 | 显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扬声器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接近传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入 | 触摸屏 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EPP密码键盘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 凭证信息录入 | 电动读卡器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 磁条阅读器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 身份证阅读器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指纹仪 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 摄像头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存单模块 | 存单模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 打印 | 凭条打印机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络通讯 | USB2.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RS232 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RJ45网口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供电 | 机柜集成电源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件 | 操作系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浏览器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驱动程序 |  |  |  |  |  |  |  |

2智能柜台实物处理辅柜

（1）纸币循环出纳机

| 配置项 | 组件或部件 | 厂商及原产地 | 规格型号 | 数量 | 单价（人民币元） | 小计（人民币元） | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纸币处理模块 | 出钞口 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 入钞口 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验钞模块 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 暂存模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 钞箱 | 标准循环钞箱 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废钞箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机柜 | 保险柜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 密码锁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 集成电源 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 液晶显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通讯接口 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）硬币循环出纳机

| 配置项 | 组件或部件 | 厂商 | 规格型号 | 数量 | 单价（人民币元） | 小计（人民币元） | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬币处理模块 | 入币口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 出币口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 识别模块 |  |  |  |  |  |  |
| 钞箱 | 循环钞箱 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满溢钞箱 |  |  |  |  |  |  |
| 机柜 | 金属机柜或保险柜 |  |  |  |  |  |  |
|  | 集成电源 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通讯接口 |  |  |  |  |  |  |

（3）大额整把纸币出纳机

| 配置项 | 组件或部件 | 厂商 | 规格型号 | 数量 | 单价（人民币元） | 小计（人民币元） | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纸币处理模块 | 出钞口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 出钞模块 |  |  |  |  |  |  |
| 钞箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机柜 | 保险柜 |  |  |  |  |  |  |
|  | 密码锁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 集成电源 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通讯接口 |  |  |  |  |  |  |

（4）自动发卡机

| 配置项 | 组件或部件 | 厂商 | 规格型号 | 数量 | 单价（人民币元） | 小计（人民币元） | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发卡模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 卡箱 | 发卡箱 |  |  |  |  |  |  |
|  | 回收卡箱， |  |  |  |  |  |  |
| 机柜 | 金属机柜 |  |  |  |  |  |  |
|  | 集成电源 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通讯接口 |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：

日期：   年   月   日

注：1、本表是对投标产品的分解，需详细描述。

2-2保修期内的备品备件报价清单格式

投标人名称：                        招标编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 原产地及厂商名称 | 规格及型号 | 计量单位 | 单价 （人民币元） | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：               （公司盖章）

日          期：

注：1、保修期内备品备件、易损件应已含在投标报价内；

2-3保修期外的备品备件报价清单格式

2-3-1立式智能柜台

| 序号 | 分项名称 | 原产地及厂商名称 | 规格及型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（人民币元） | 小计（人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控模块 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 操作显示屏 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 密码键盘 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 吸入式二代证阅读扫描模块 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 指纹仪 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 人脸双目摄像头 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 全景摄像头 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 发卡器 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 发KEY模块 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 存单模块 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 凭条打印机 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 扬声器 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 协助提示 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机柜 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 刷卡/折模块 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 麦克风 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 防爆电话 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | UPS |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 回单辅柜（立式机具辅柜） |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 现金辅柜（立式机具辅柜） |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 支票辅柜（立式机具附柜） |  |  |  |  |  |  |
| 23 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |

2-3-2  桌面式智能柜台

1智能柜台交易主柜

| 配置项 | 组件或部件 | 厂商及原产地 | 规格型号 | 数量 | 单价（人民币元） | 小计（人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控单元 | 工控机 |  |  |  |  |  |
| 显示与提示 | 显示屏 |  |  |  |  |  |
|  | 扬声器 |  |  |  |  |  |
|  | 接近传感器 |  |  |  |  |  |
| 输入 | 触摸屏 |  |  |  |  |  |
|  | EPP密码键盘 |  |  |  |  |  |
| 凭证信息录入 | 电动读卡器 |  |  |  |  |  |
|  | 磁条阅读器 |  |  |  |  |  |
|  | 身份证阅读器 |  |  |  |  |  |
|  | 指纹仪 |  |  |  |  |  |
|  | 摄像头 |  |  |  |  |  |
| 存单模块 | 存单模块 |  |  |  |  |  |
| 打印 | 凭条打印机 |  |  |  |  |  |
| 网络通讯 | USB2.0 |  |  |  |  |  |
|  | RS232 |  |  |  |  |  |
|  | RJ45网口 |  |  |  |  |  |
| 供电 | 机柜集成电源 |  |  |  |  |  |
| 软件 | 操作系统 |  |  |  |  |  |
|  | 浏览器 |  |  |  |  |  |
|  | 驱动程序 |  |  |  |  |  |

2智能柜台实物处理辅柜

（1）纸币循环出纳机

| 配置项 | 组件或部件 | 厂商及原产地 | 规格型号 | 数量 | 单价（人民币元） | 小计（人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纸币处理模块 | 出钞口 |  |  |  |  |  |
|  | 入钞口 |  |  |  |  |  |
|  | 验钞模块 |  |  |  |  |  |
|  | 暂存模块 |  |  |  |  |  |
| 钞箱 | 标准循环钞箱 |  |  |  |  |  |
|  | 废钞箱 |  |  |  |  |  |
| 机柜 | 保险柜 |  |  |  |  |  |
|  | 密码锁 |  |  |  |  |  |
|  | 集成电源 |  |  |  |  |  |
|  | 液晶显示屏 |  |  |  |  |  |
|  | 通讯接口 |  |  |  |  |  |

（2）硬币循环出纳机

| 配置项 | 组件或部件 | 厂商 | 规格型号 | 数量 | 单价（人民币元） | 小计（人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬币处理模块 | 入币口 |  |  |  |  |  |
|  | 出币口 |  |  |  |  |  |
|  | 识别模块 |  |  |  |  |  |
| 钞箱 | 循环钞箱 |  |  |  |  |  |
|  | 满溢钞箱 |  |  |  |  |  |
| 机柜 | 金属机柜或保险柜 |  |  |  |  |  |
|  | 集成电源 |  |  |  |  |  |
|  | 通讯接口 |  |  |  |  |  |

（3）大额整把纸币出纳机

| 配置项 | 组件或部件 | 厂商 | 规格型号 | 数量 | 单价（人民币元） | 小计（人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纸币处理模块 | 出钞口 |  |  |  |  |  |
|  | 出钞模块 |  |  |  |  |  |
| 钞箱 |  |  |  |  |  |  |
| 机柜 | 保险柜 |  |  |  |  |  |
|  | 密码锁 |  |  |  |  |  |
|  | 集成电源 |  |  |  |  |  |
|  | 通讯接口 |  |  |  |  |  |

（4）自动发卡机

| 配置项 | 组件或部件 | 厂商 | 规格型号 | 数量 | 单价（人民币元） | 小计（人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发卡模块 |  |  |  |  |  |  |
| 卡箱 | 发卡箱 |  |  |  |  |  |
|  | 回收卡箱， |  |  |  |  |  |
| 机柜 | 金属机柜 |  |  |  |  |  |
|  | 集成电源 |  |  |  |  |  |
|  | 通讯接口 |  |  |  |  |  |

投标人名称：                             招标编号：

投标人代表签字：               （公司盖章）

日          期：

注：1、保修期外备品备件、易损件应不含在投标报价内；

2、上表应为设备保修期外正常运行所需备品备件、易损件清单。

2-4续保报价表格式

投标人名称：                           招标编号：

| 保修期满后每台设备每年保修服务单价 （人民币元/年） | 备注 |
| --- | --- |
|  | 智能柜台（立式） |
|  | 智能柜台（桌面式） |

投标人代表签字：               （公司盖章）

日          期：

注：1、上述单价为设备3年保修期满后的维保价格。

2、投标人提供给各省的维保价格不得高于此表价格，最终价格由各省用户与投标人最后确定。

六、技术需求偏离表

投标人名称：                              采购编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期限 | 供货商在我行提出发货要求后15日内完成全部供货工作。货物到达我行指定地点后由双方共同组织签收。 |  |  |
| 2 | 质量保证 | 符合国家有关质量标准及合同规定要求。 |  |  |
| 3 | 售后服务 | 乙方保证由向甲方提供保修期限内的制造商原厂免费保修服务。乙方应保证所提供的产品达到甲方的要求，对乙方所提供产品质量不符合要求的，应无条件包退、包换。 |  |  |
| 4 | 结算方式 | 根据甲方考核评价结果支付本协议中甲乙双方间发生的一切费用，以人民币转账方式进行结算。乙方在申请款项时，根据标的物单价和数量开具供货款项的全额发票。 |  |  |
| 5 | 违约责任 | 如乙方交付的产品质量不符合本合同的约定，甲方有权要求乙方在本合同约定的时间内无条件更换；情节严重的，甲方有权要求单方解除合同，有权要求乙方按本合同总金额的20%向甲方支付违约金，有权要求乙方赔偿由此给甲方带来的全部损失。 |  |  |

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

七、投标人资格证明文件

1、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           性别：      年龄：      职务：          。

系                          的法定代表人，负责我单位参加九江银行智能柜台设备采购项目的投标活动，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事物。

特此证明。

投标人（盖章）：

日  期：      年      月      日

2、授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                   （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加九江银行智能柜台设备采购项目投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：               性别：           年龄：

单位：                 部门：           职务：

投标人：(盖章)

法定代表人：（签字或盖章）

日  期：     年    月    日

3、投标人基本情况

至少应包括以下内容：

1、合格的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证、法人代表身份证及委托代理人身份证等复印件，上述复印件均须加盖公章。

2、投标人的全称、建立年份、注册国家和地点以及组织的合法形式，诸如公司、合伙或其他形式。

3、列出投标人近两年大型企业客户成功实施案例，并提供合同复印件。

4、列出投标人近期正在服务的客户名单。

5、说明投标人的经营情况。

6、其它认为需说明的问题。

4、乙方投入本项目人员承诺表

| 资质 拟任职务 | 姓名 | 资质 | 项目角色安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一责任人 |  |  |  |
| 第二责任人 |  |  |  |
| 第三责任人 |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |

投标人：                     （法人公章）

5、近年以来类似项目业绩一览表及证明文件

5-1、投标人业绩汇总表

投标人名称：                                 招标编号：

| 序号 | 业绩甲方名称 | 合同总数量（个） | 供货总数（台） | 合同总金额（万元） | 证明材料标明页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国工商银行 |  |  |  |  |  |
| 2 | 中国建设银行 |  |  |  |  |  |
| 3 | 中国农业银行 |  |  |  |  |  |
| 4 | 中国银行 |  |  |  |  |  |
| 5 | 交通银行 |  |  |  |  |  |
| 6 | 邮政银行 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

投标人名称：

投标人授权代表签字盖章：

日期：

注：投标类似产品指必须包含但不限于以下模块的设备：发卡模块、读卡器、打印设备、密码键盘、二代身份证阅读器，并提供类似产品的模块清单（附表格自拟，加盖公章）。

5-2投标人业绩列表

投标人名称：                     招标编号：

业绩甲方名称：                                     年度：

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 联系人 | 联系电话 | 项目起止时间 | 供货规格型号 | 合同金额 （万元） | 合同金额小计 （万元） | 合同供货数量 | 合同供货数量小计 | 证明文件在投标文件中所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 合同1金额 |  | 合同1数量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合同2金额 |  | 合同2数量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |  | …… |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 合同1金额 |  | 合同1数量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合同2金额 |  | 合同2数量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |  | …… |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 合同1金额 |  | 合同1数量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合同2金额 |  | 合同2数量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |  | …… |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  | 合同1金额 |  | 合同1数量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合同2金额 |  | 合同2数量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |  | …… |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：               （公司盖章）

日          期：

注：

- 此表中的合计（2016、2017、2018年度3张表合计）应与10-1中相对应的数据内容保持一致；

- 投标人需从2016年、2017和2018年按年度填报业绩（按每个业绩甲方为单位填报，每个业绩甲方应该有3张表（2016年度、2017年度、2018年度），如年度没有业绩，上表数据填“0”，并明确描述“本年度没有业绩”）；

- 投标人所提供业绩须是已完成项目；

- 业绩证明文件须按照业绩表序号顺序提供；

- 业绩证明文件必须包括但不限于：合同首页、合同标的数量页及签字页的复印件；

- 所有数据以合同复印件内容为准，且仅计算合同复印件中投标产品的数量，如无合同复印件或未按要求提供清晰的证明材料，不予计算；

- 如投标人提供不符合要求的业绩，将会在评审过程中予以扣分；

- 在备注中列明，合同业绩对应的中标或入围通知书页码；

- 投标人须准备合同原件备查。

投标人名称：

投标人授权代表签字盖章：

日期：

5-3投标人其他金融机具业绩列表

投标人名称：                     招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 联系人 | 联系电话 | 项目起止时间 | 供货规格型号 | 合同金额 （万元） | 合同金额小计 （万元） | 合同供货数量 | 合同供货数量小计 | 证明文件在投标文件中所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 合同1金额 |  | 合同1数量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合同2金额 |  | 合同2数量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |  | …… |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 合同1金额 |  | 合同1数量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合同2金额 |  | 合同2数量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |  | …… |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 合同1金额 |  | 合同1数量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合同2金额 |  | 合同2数量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |  | …… |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  | 合同1金额 |  | 合同1数量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合同2金额 |  | 合同2数量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |  | …… |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：               （公司盖章）

日          期：

注：

- 此表中的业绩为 “表5-2”以外2016年以来的单价人民币10000元以上的银行业使用的金融机具的供货业绩，每个项目业绩可以含多个合同。

- 此表中的业绩为投标人能够提供的最大规模的10个业绩（不允许超过10个）。

- 投标人所提供业绩须是已完成项目。

- 业绩证明文件须按照业绩表序号顺序提供。

- 业绩证明文件必须包括但不限于：合同首页、合同标的数量页及签字页的复印件；

- 所有数据以合同复印件内容为准，且仅计算合同复印件中投标产品的数量，如无合同复印件或未按要求提供清晰的证明材料，不予计算；

- 如投标人提供不符合要求的业绩，将会在评审过程中予以扣分；

- 投标人须准备合同原件备查。

投标人名称：

投标人授权代表签字盖章：

日期：

6、投标辅助材料

（由投标人根据实际情况自行填写）