销售热线：杨小姐：15951551318

盐城市富仕环保科技有限公司设计生产各类选粉机，烘干机，除尘器，除尘设备,布袋除尘器,袋式除尘器，烘干机，单筒烘干机，双筒烘干机，三筒烘干机等，在火电、冶金、建材、造纸等行业得到极为广泛的应用。富仕公司胜业粉磨、工业空气净化与技术服务的国际领先企业，以最先进的技术手段和高品质的选粉设备、除尘设备服务世界。盐城市富仕环保科技有限公司是一家专业从事水泥、冶金、电力、矿山、化工、制药等行业节能环保设备以及建材机械生产销售的科技性民营企业。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备。公司系江苏省环境保护产业协会会员，水泥产业协会会员，顺利通过ISO9001国际质量体系认证，连续多年被评为“江苏省质量信得过单位”、“盐城市重合同守信用企业”，企业产品被评为“江苏省环境保护产业协会推荐产品”。

概  述

FSSH套筒式双筒烘干机主要用于烘干一定湿度和粒度范围内颗粒物料，如干粉砂浆行业所用的黄砂，铸造行业用的各种规格型砂，建材水泥行业用的高炉矿渣，小粒度粘土，化工行业用于不起化学变化、不怕高温及烟尘弄脏的小颗粒物料。根据不同行业对烘干后物料终水份要求，烘干后的物料含水量可以达到1-0.5％以下。

进入烘干机内的物料以不粘筒壁及扬料板为宜。进入烘干机内热交换的气体温度不宜高于750℃如有特殊要求高温烘干，烘干机的入口处内筒及扬料板可用耐热钢板制造。

主要技术规范

FSSHφ2.5×7m套筒式双筒烘干机

| 项目 | 单位 | 规格（m） |
| --- | --- | --- |
| 外筒直径 | m | 2.5 |
| 外筒长度 | m | 7.0 |
| 筒体容积 | m3 | 34.3 |
| 筒体转速 | Rpm | 4-10 |
| 矿渣初水分 | % | 8-10 |
| 矿渣终水分 | % | 1 |
| 黄砂初水分 | % | 8-10 |
| 黄砂终水分 | % | 0.5-1 |
| 最高进气温度 | ℃ | 700-750 |
| 生产能力 | t/h | 黄砂28-30 矿渣20-25 |
| 电动机型号 |  | Y2-160M-4 |
| 电动机功率 | Kw | 5.5×4 |
| 减速机型号 |  | XWD-5.5KW-8 |
| 减速机速比 | I | 29 |

FSSHφ3.0×8m套筒式双筒烘干机

| 项目 | 单位 | 规格（m） |
| --- | --- | --- |
| 外筒直径 | m | 3.0 |
| 外筒长度 | m | 8 |
| 筒体容积 | m3 | 56.5 |
| 筒体转速 | Rpm | 4-10 |
| 矿渣初水分 | % | 10-12 |
| 矿渣终水分 | % | 2 |
| 黄砂初水分 | % | 8-10 |
| 黄砂终水分 | % | 0.5-1 |
| 最高进气温度 | ℃ | 700-750 |
| 生产能力 | t/h | 黄砂50-58 矿渣40-45 |
| 电动机型号 |  | Y2-132M-4E |
| 电动机功率 | Kw | 7.5×4 |
| 减速机型号 |  | XWD-5.5KW-5 |
| 减速机速比 | I | 29 |

FSSHφ3.5×8.5m套筒式双筒烘干机

| 项目 | 单位 | 规格（m） |
| --- | --- | --- |
| 外筒直径 | m | 3.5 |
| 外筒长度 | m | 8.5 |
| 筒体容积 | m3 | 77.5 |
| 筒体转速 | Rpm | 4-10 |
| 矿渣初水分 | % | 10-12 |
| 矿渣终水分 | % | 2 |
| 黄砂初水分 | % | 8-10 |
| 黄砂终水分 | % | 0.5-1 |
| 最高进气温度 | ℃ | 700-750 |
| 生产能力 | t/h | 黄砂60-65 矿渣50-55 |
| 电动机型号 |  | Y2-132M-4E |
| 电动机功率 | Kw | 11×4 |
| 减速机型号 |  | XWD-5.5KW-5 |
| 减速机速比 | I | 29 |