超纯水及高纯水中微量铁含量测定

硅酸根分析仪、磷酸根分析仪、铁含量分析仪、联氨分析仪、铜含量分析仪、浊度分析仪是玖久仪器设计制造的一种采用先进光电子技术设计制造的智能型专用光度检测仪,适用于高纯水及超纯水中微量及恒量硅酸根、磷酸根、联氨、铁离子、铜离子、浊度的定量测定。以铁含量分析仪为例，向你介绍下该系列产品

【详细说明】

SZ101-05B铁含量分析仪典型应用：

可广泛的运用火力发电厂电厂除盐水、蒸汽冷凝水、炉水及化工、制药、化纤、半导体行业等行业样水中硅酸根、磷酸根、铁、铜、联氨、氨、浊度等元素的定量测定。

SZ101-05B铁含量分析仪产品特点：

★ 光源采用先进单色冷光源 ，性能优良，信号十分稳定，功耗低，寿命长；

★ 流路采用了空气压缩与虹吸原理避免多个样品之间测量时各水样之间的交 叉影响；

★ 480X272点阵彩色液晶，可选择显示中文或英文；

★ 配备坚固的防水外壳，只需要使用不加任何试剂的空白水进行校准，大大简化了校准过程，提高了工作效率；

★ 独有的线性校准功能，实现宽范围精确测量；

★ 简单的八键位，操作快速、简单，背光可调；★ 先进富士通单片机技术,高性能,低功耗；★ 自动计时提醒功能，方便操作者使用，提高工作效率 ；★ 循环数据存储功能，自动清除溢出数据，操作简单，查询方便；

★ 先进的贴片工艺及一体化设计，提高了性价比和可靠性；

★ 全薄膜触摸式按键；

★ 光度计采用全新的模糊PID恒温控制专利技术，保证测量的稳定性；

★ 先进32位机、ARM系统，实现高精度，高速，便于功能扩展；