天津元象国际贸易有限公司1997年注册于天津保税区，是专业从事进口精密零件销售的企业。所供产品种类繁多，应用领域极为广泛，涉及包括液压传动、轨道交通、航空工业、工程机械、电子、医疗、汽车、模具制造等各个行业。随着越来越多的跨国公司在中国大陆开设工厂或转移国外项目到国内加工，元象贸易与美国Smalley钢环公司、德国Bauer等行业知名国际品牌建立战略联盟，在国内储备波纹弹簧、弹性挡圈、碟形弹簧及模具弹簧等多种品牌库存，满足用户不时之需。公司可依手册提供客户所需标准品，更可依用户图纸，样品或实际安装要求特制非标产品。我们的销售工程师将以热忱、专业、高效的服务理念与您共同努力，开发研制出您所需要的非标零件。经营理念—正派经营，与时俱进。企业精神—诚实、勤奋、开心。道德规范—做人五分，做事五分；外树企业形象，内育职业忠诚。“一元复始，万象更新”，天津元象公司将以崭新的面貌迎接五湖四海的客户，将以更诚挚的服务为客户创造更高价值。

产品型号：DIN2093标准多种规格 
BAUER盘型弹簧 (Bauer Disc Spring) 
西德BAUER碟形弹簧生产制造商：

◎ 碟形弹簧特性 
●行程短，负荷大。 
●所需空间小。 
●组合使用方便。 
●维修换装轻易。 
●经济、安全性高。 
◎材质： 
●标准材质 CK67 依 DIN2093 规定用于厚度小于1.25毫米，如客户需要在非凡情况下也可应用在毫米厚。 
●最高级的弹簧材料 51CrV4 ，可保证─50℃- 150℃ 工作温度下弹簧特非常好。

◎表面处理： 
●一般表面处理：磷酸处理后加润滑油 
●非凡表面处理：镀锌、钢、铭、金属膜、烤漆、交美特等电镀有可能产生碳化层，如需非凡表 面处理时，请于本公司研讨。 
◎组合式弹簧特性曲线 
●(a)同向叠法，行程不变，承载能力倍增。 
●(b)反向叠法，行程倍增，承载能力不变。 
●(c)同反向混合，行程、承载能力都会改变。 
 ◎设计注重事项: 
●当碟形弹簧使用串联组合时，必须有内导柱或外套环，而内掌柱或外套环必须热处理至HRC55度后再研磨抛光。 
●导柱之安装与弹片之间隙公差请电询。 
●碟形弹簧之压缩尽可能在10%~75%行程范围内

德国Bauer成立于1880年，是知名国际品牌，在国内储备碟形弹簧库存，满足用户不时之需。公司可依手册提供客户所需标准品，更可依用户图纸，样品或实际安装要求特制非标产品。我们的销售工程师将以热忱、专业、高效的服务理念与您共同努力，开发研制出您所需要的非标零件。经营理念—正派经营，与时俱进。企业精神—诚实、勤奋、开心。道德规范—做人五分，做事五分；外树企业形象，内育职业忠诚。“一元复始，万象更新”，我们将以崭新的面貌迎接五湖四海的客户，将以更诚挚的服务为客户创造更高价值。

德国Bauer成立于1880年，是知名国际品牌，1940年开始生产碟簧，已有70年的碟簧生产史，是国际上最高标准弹簧技术的领导者。我们作为bauer的中国代表处，在国内储备碟形弹簧库存，满足用户不时之需。公司可依手册提供客户所需标准品，更可依用户图纸，样品或实际安装要求特制非标产品。我们的销售工程师将以热忱、专业、高效的服务理念与您共同努力，开发研制出您所需要的非标零件。经营理念—正派经营，与时俱进。企业精神—诚实、勤奋、开心。道德规范—做人五分，做事五分；外树企业形象，内育职业忠诚。“一元复始，万象更新”，我们将以崭新的面貌迎接五湖四海的客户，将以更诚挚的服务为客户创造更高价值。

我公司主营德国Bauer碟簧;美国Smalley波形弹簧、弹性挡圈;日本东发Tohatsu模具弹簧，有弹簧方面的需求请与我联系。天津元象张超13502151797

德国Bauer碟形弹簧
    天津元象是德国Bauer在中国大陆唯一指定总代理
       
    BAUER盘型弹簧(BauerDiscSpring)
    全球唯一一家通过“KTA核能安全认证”的碟簧品牌
    耐腐蚀性能已通过2500个小时的盐物实验测试
    标准系列碟形弹簧（DIN2093标准尺寸）包括外径8mm到250mm的146格尺寸系列，所用材料为CK67和51CrV4，并均备有库存，可从仓库直接发运。标准表面防腐涂层采用磷化处理并涂油。
    特殊系列非标碟形弹簧包括外径从70mm到600mm的153格尺寸系列。特殊系列碟簧部分可以直接从仓库供货，但仓库备有生产用模具，可根据订单进行产品加工。标准表面防腐涂层采用磷化并涂油。
    不锈钢碟形弹簧产品系列采用X12CrNi177和X7CrNiAl177不锈钢材料，可从仓库供货。
    除此之外：该公司还可提供51CrV4标准材料外，可提供在高温低温以及易腐蚀的环境中所使用的特殊材料如抗磁性、耐腐蚀和耐热材料，如镍基合金和铍铜合金等。也可按照客户要求提供其它尺寸和材料的碟形弹簧

天津元象国际贸易有限公司 
    地 址: 天津市塘沽区杭州道55号1-1-809
    邮 编: 300451
    销售工程师：张超13502151797

电话：022-25811193转823
    传真: 022-25811293

Email: sales6@starpoint.cn

详细规格如下：
    6X3.2X0.3X0.45
    8x4.2x0.4x0.6,
    10x5.2x0.5x0.75,
    14x7.2x0.8x1.1,
    15x8.2x0.8x1.2, 
    12x6.2x1.0x1.3
    18x8.2x1.0x1.4
    25x12.2x1.25x1.95
    28x12.2x1.5x2.2
    31.5X16.3X2.0X2.75
    40X20.4X2.5X3.45
    60X25.5X2.5X4.4
    63X31X3.0X4.8
    71X36X3.75X5.6
    125X61X6.0X9.6
    180X92X9.4X14
    200X102X9.4X15.6
    250X127X15.1X21.8