金属制品业

固定资产投资项目节能审查基准承诺标准

编制说明

| 承担单位： | 广州能源检测研究院 |
| --- | --- |
| 提交日期： | 2017年8月 |

目  录

一、	研究背景	1

二、	金属制品业分类	2

三、	节能审查法律法规体系	3

3.1、法律法规体系	3

3.2、建议纳入节能审查基准承诺标准的内容	8

四、	工业及金属制品业产业发展要求	11

4.1、国家工业及金属制品业产业发展规划	11

4.2、广东省工业及金属制品业产业发展规划	17

4.3、江门市工业及金属制品业产业发展规划	24

4.4、工业及金属制品业能效指标要求	29

4.5、建议纳入节能审查基准承诺标准的内容	31

五、	工业节能法律法规体系	34

5.1、法律法规体系	34

5.2、建议纳入节能审查基准承诺标准的内容	39

六、	金属制品行业分类及用能特点	40

6.1、金属制品行业分类	40

6.2、金属制品生产企业主要生产工艺及主要用能系统	43

七、	工业及金属制品业节能技术标准体系	53

7.1、工业及金属制品业节能标准体系	53

7.2、建议纳入节能审查基准承诺标准的内容	56

# 研究背景

为深化投融资体制改革，中共中央国务院出台《关于深化投融资体制改革的意见》，提出“在一定领域、区域内先行试点企业投资项目的承诺制，探索创新以政策性条件引导、企业信用承诺、监管有效约束为核心的管理模式”。为深入贯彻落实中共中央、国务院改革部署，紧密结合江门实际情况，在借鉴周边地区改革经验做法基础上，江门提出围绕“投资政策引导、建立承诺标准、企业自主承诺、健全信用保障、依法加强监管、完善配套改革”的试点思路，开展投资项目承诺制改革试点工作，探索投资项目“先承诺后审，边建边批”管理新模式，大幅缩短项目前期准备时间，加快项目落地，为实施投资项目承诺制改革积累经验，在2017年年底前，完成一批投资项目承诺制试点，形成可复制、可推广的经验做法。

为推进投资项目承诺制改革试点顺利推进，迈好第一步，解决“承诺什么”的问题，我院受江门市发展和改革局委托，制定金属制品业投资项目节能审查基准承诺标准，该标准按照江门市发展和改革局的要求，致力于在“过于原则”和“过于细致”之间找到平衡点，全面梳理现行金属制品业投资项目节能审查的法律法规、技术规范等，制定基准承诺标准，企业按此标准承诺并组织项目建设，即符合国家关于节能的相关法规政策、技术标准，符合节能审查主管部门的审查标准。

# 金属制品业分类

依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）中国民经济行业划分为门类、大类、中类和小类四级的分类方法，金属制品业属于制造业门类（代码C）、金属制品业大类（代码33），即其行业代码为C33。

金属制品业按中类分类包括：结构性金属制品制造，金属工具制造，集装箱及金属包装容器制造，金属丝绳及其制品制造，建筑、安全用金属制品制造，金属表面处理及热处理加工，搪瓷制品制造，金属制日用品制造，其他金属制品制造。“金属表面处理及热处理加工”指对外来的金属物件表面进行的电镀、镀层、抛光、喷涂、着色等专业性作业加工。“搪瓷制品制造”指在金属坯体表面涂搪瓷釉制成的，具有金属机械强度和瓷釉物化特征，及可装饰性的制品制造。“金属制日用品制造”指以不锈钢、铝等金属为主要原材料，加工制作各种日常生活用金属制品的生产活动。

本节能审查基准承诺标准适用于企业所生产的产品分类属于上述金属制品业的固定资产投资项目。

# 节能审查法律法规体系

## 3.1、法律法规体系

表3-1 节能审查法律法规体系文件汇总

| 序号 | 名称 | 性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国节约能源法》 | 法律 | 2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过修订。相关条款： 第十五条 国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。政府投资项目不符合强制性节能标准的，依法负责项目审批的机关不得批准建设。具体办法由国务院管理节能工作的部门会同国务院有关部门制定。 第六十八条 负责审批政府投资项目的机关违反本法规定，对不符合强制性节能标准的项目予以批准建设的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。 固定资产投资项目建设单位开工建设不符合强制性节能标准的项目或者将该项目投入生产、使用的，由管理节能工作的部门责令停止建设或者停止生产、使用，限期改造；不能改造或者逾期不改造的生产性项目，由管理节能工作的部门报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令关闭。 |
| 2 | 《中华人民共和国可再生能源法》 | 法律 |  |
| 3 | 《中华人民共和国清洁生产促进法》 | 法律 | 2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过 |
| 4 | 《中华人民共和国循环经济促进法》 | 法律 | 2008年8月29日第十一届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过，相关条款： 第二十条 工业企业应当采用先进或者适用的节水技术、工艺和设备，制定并实施节水计划，加强节水管理，对生产用水进行全过程控制。 工业企业应当加强用水计量管理，配备和使用合格的用水计量器具，建立水耗统计和用水状况分析制度。 新建、改建、扩建建设项目，应当配套建设节水设施。节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 第二十六条 餐饮、娱乐、宾馆等服务性企业，应当采用节能、节水、节材和有利于保护环境的产品，减少使用或者不使用浪费资源、污染环境的产品。 本法施行后新建的餐饮、娱乐、宾馆等服务性企业，应当采用节能、节水、节材和有利于保护环境的技术、设备和设施。 |
| 5 | 《中华人民共和国计量法》 | 法律 |  |
| 6 | 《中华人民共和国电力法》 | 法律 |  |
| 7 | 《广东省节约能源条例》 | 地方法规 | 2003年5月28日广东省第十届人民代表大会常务委员会第三次会议通过，相关条款： 第二十七条 固定资产投资工程项目的设计和建设，必须执行国家和省合理用能标准和节能设计规范。其项目可行性研究报告，必须包括合理用能的专题论证。 不符合前款规定的项目，不得批准建设。项目建成后，达不到国家和省合理用能标准和节能设计规范要求的，不予验收。 |
| 8 | 《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发改委2016第44号令） | 行政法规 | 第三条 固定资产投资项目节能审查意见是项目开工建设、竣工验收和运营管理的重要依据。政府投资项目，建设单位在报送项目可行性研究报告前，需取得节能审查机关出具的节能审查意见。企业投资项目，建设单位需在开工建设前取得节能审查机关出具的节能审查意见。未按本办法规定进行节能审查，或节能审查未通过的项目，建设单位不得开工建设，已经建成的不得投入生产、使用。 第五条 固定资产投资项目节能审查由地方节能审查机关负责。 国家发展改革委核报国务院审批以及国家发展改革委审批的政府投资项目，建设单位在报送项目可行性研究报告前，需取得省级节能审查机关出具的节能审查意见。国家发展改革委核报国务院核准以及国家发展改革委核准的企业投资项目，建设单位需在开工建设前取得省级节能审查机关出具的节能审查意见。 年综合能源消费量5000吨标准煤以上（改扩建项目按照建成投产后年综合能源消费增量计算，电力折算系数按当量值，下同）的固定资产投资项目，其节能审查由省级节能审查机关负责。其他固定资产投资项目，其节能审查管理权限由省级节能审查机关依据实际情况自行决定。 第七条 建设单位应编制固定资产投资项目节能报告。项目节能报告应包括下列内容：分析评价依据；项目建设方案的节能分析和比选，包括总平面布置、生产工艺、用能工艺、用能设备和能源计量器具等方面；选取节能效果好、技术经济可行的节能技术和管理措施；项目能源消费量、能源消费结构、能源效率等2方面的分析；对所在地完成能源消耗总量和强度目标、煤炭消费减量替代目标的影响等方面的分析评价。 |
| 9 | 《关于加强工业固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（工信部节[2010]135号） | 行政公文 | 在第二章提到：“（一）加强高能耗和产能过剩行业建设项目节能评估工作。根据《国务院批转发改委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》(国发[2009]38号)和《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》(国发[2010]7号)的相关要求，各地区需加强钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、电解铝、氧化铝、铁合金、电石、焦炭、合成氨、氯碱等产能过剩或“两高”行业扩大产能类的固定资产投资项目节能评估和审查工作，把好能耗准入关，从源头控制能源浪费和盲目发展。各地区可根据当地产业发展实际，扩大节能评估和审查的范围。（二）节能评估报告的内容深度。项目节能评估报告应包括评估依据、项目概况、项目能源消耗品种及数量、项目采用的工艺、设备对能源效率的影响分析、项目主要能耗指标先进性分析、项目合理用能与节能措施、企业能源计量、统计及节能管理、主要结论等内容。各地可结合本地区工业经济发展现状、产业布局、能源资源条件和节能目标要求，提出工业固定资产投资项目节能评估报告的内容深度要求，使节能评估报告能够真实、全面、客观地反映项目工艺技术和能源利用水平，为项目决策提供科学依据。（三）严格节能评估报告审查。节能评估报告审查应全面、客观、依据充分，确保有效遏制高能耗和产能过剩项目盲目建设，指导和优化建设项目合理用能，提高能源利用效率。节能评估报告的审查重点应包括：节能评估报告的内容及深度是否符合要求，项目能源消费量及能源消费结构是否合理，项目采用的工艺、设备是否先进，是否符合强制性节能标准规范，项目节能措施是否合理、先进、可行，企业能源计量、统计及管理制度能否满足节能管理要求等。（四）提高节能评估和审查工作质量。各地工业和信息化主管部门在开展工业固定资产投资项目节能评估和审查工作中应当遵循公开、公平、公正的原则，规范审查程序，提高办事效率，为企业提供优质服务。项目主要工艺路线、主体设备等建设内容及能源消耗量发生重大变更时，应重新进行节能评估和审查。（五）坚持节能评估及审查的独立性和前置性。建设单位在申报工业固定资产投资项目可行性研究报告、核准申请报告或项目备案之前，应委托节能评估机构编制独立的项目节能评估报告，报送省级工业节能主管部门审查，取得节能审查批复意见。节能审查批复意见作为项目审批、核准或备案以及开工建设的必备条件。（六）加强项目能评后评价工作。各地工业和信息化主管部门应对建设项目节能评估报告审查意见的执行情况进行跟踪检查，要督促项目建设单位将节能评估报告及审查意见落实到项目节能设计和施工中，完善合理用能方案及节能措施。项目建成后，应及时组织开展项目节能单项验收或能评后评价，确保节能措施和节能标准得到落实。（七）完善节能标准体系。工业和信息化部将会同有关部门，加快建立健全工业节能标准体系，发布《工业固定资产投资项目节能评估评价导则》，完善重点行业产品能耗限额及准入标准、节能设计规范等。各地工业和信息化主管部门也要会同当地有关部门，研究提出严于国家的地方工业节能标准、规范，为工业固定资产投资项目节能评估和审查工作提供技术支撑。” |
| 10 | 《广东省固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（粤府办[2008]29号） | 行政法规 | 第六条 各级政府投资主管部门负责固定资产投资项目节能评估和审查工作。各级发展改革部门负责基本建设投资项目和非工业、交通、商业领域技术改造投资项目的节能评估和审查工作。各级经济贸易部门负责工业、交通、商业领域技术改造投资项目的节能评估和审查工作。 第八条 项目可行性研究报告或项目申请报告中应统一设置专门的节能分析篇（章），分析项目能源消耗情况并提出节能措施。对未按规定编制节能分析篇（章）的项目可行性研究报告和项目申请报告，各级政府投资主管部门不予受理。 第九条 节能分析篇（章）应当包括以下主要内容：（一）项目建设和生产过程所遵循的合理用能标准；（二）项目建设和生产过程遵循的节能设计规范；（三）项目建设过程中的能源消耗种类和数量分析；（四）项目生产过程中的能源消耗种类和数量分析，建筑、设备、工艺合理用能分析；（五）项目建设和生产过程中能耗指标分析；（六）项目所在地能源供应状况分析；（七）项目建设和生产过程采取的节能措施； 第十条 节能评估是项目可行性研究报告或项目申请报告评估必须具备的内容。对项目可行性研究报告或项目申请报告不需评估的项目，原则上可不进行节能评估，但生产过程中年综合能源消费总量3000吨标准煤以上的项目或建筑面积1万平方米以上的公共建筑项目应进行节能专项评估。 第十二条 对未进行节能审查或未通过节能审查的审批、核准项目，各级政府投资主管部门不予审批或核准；实行备案制的项目，应严格执行强制性用能标准和节能设计规范。 第十三条 编制固定资产投资项目节能分析篇（章）的咨询机构和人员不得承担同一项目的节能评估工作。 |
| 11 | 国家节能中心节能评审评价指标通告（第1、2号） | 行政公文 |  |
| 12 | 《固定资产投资项目节能评估和审查工作指南》（2014年本） | 指南 |  |
| 13 | 《能源效率标识管理办法》（国家发展和改革委员会 国家质量监督检验检疫总局2016年第35号令） | 行政法规 |  |
| 14 | 《节能监察办法》（国家发改委2016年第33号令） | 行政法规 | 第十一条 节能监察机构依照授权或者委托，具体实施节能监察工作。节能监察应当包括下列内容： （二）落实固定资产投资项目节能评估和审查制度的情况，包括节能评估和审查实施情况、节能审查意见落实情况等； |
| 15 | 《印发<广东省经济和信息化委员会关于节能监察管理的办法>的通知》（粤经信法规函[2011]3427号） | 行政法规 | 第十三条 对固定资产投资项目的节能监察包括是否按规定进行节能评估和审查等。 第三十一条 固定资产投资项目未经节能评估、审查的，根据《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发改委令第6号），由节能监察机构提请节能审查机关责令停止建设或者停止生产、使用，限期改造，并依法追究有关责任人的责任。 |
| 16 | 《能源计量监督管理办法》（国家质检总局2010第132号令） | 行政法规 |  |
| 17 | 《高耗能特种设备节能监督管理办法》（国家质检总局2009第116号令） | 行政法规 |  |
| 18 | 《节能中长期专项规划》（国家发展和改革委） | 规划 | 在第五章第五节提到“建立和完善节能监督机制。组织对钢铁、有色、建材、化工、石化等高耗能行业用能情况、节能管理情况的监督检查；对产品能效标准、建筑节能设计标准、行业设计规范执行情况的监督检查；对固定资产投资项目可行性研究报告增列节能篇（章）的规定进行监督检查。健全依法淘汰的制度，采取强制性措施，依法淘汰落后的耗能过高的用能产品、设备。充分发挥建设、工商、质检等部门及各地节能监测（监察）机构的作用，从各环节加大监督执法力度。” |
| 19 | 产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）（国家发展改革委2013年第21号令） | 行政公文 |  |
| 20 | 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》 | 行政公文 |  |
| 21 | 《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）~（第四批）》 | 行政公文 |  |
| 22 | 《国家重点节能低碳技术推广目录（2016年本，节能部分）》（国家发展改革委2016第30号公告） | 行政公文 |  |
| 23 | 《中国节能技术政策大纲》（发改环资[2007]199号） | 行政公文 | 8.4 建立健全节能管理制度 加强能源统计和计量管理，实施用能过程控制、监督和能效科学管理。建立节能目标责任制和评价考核制度，将节能技术研发、推广应用列为评价考核内容。建立固定资产投资项目节能评估和审查制度，使节能评估成为项目评审的重要内容。 |
| 24 | 《广东省节能技术、设备（产品）推荐目录》（第一批）~（第八批） | 行政公文 |  |

## 3.2、建议纳入节能审查基准承诺标准的内容

《中华人民共和国节约能源法》第十五条 国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。政府投资项目不符合强制性节能标准的，依法负责项目审批的机关不得批准建设。具体办法由国务院管理节能工作的部门会同国务院有关部门制定。

《中华人民共和国节约能源法》第六十八条 固定资产投资项目建设单位开工建设不符合强制性节能标准的项目或者将该项目投入生产、使用的，由管理节能工作的部门责令停止建设或者停止生产、使用，限期改造；不能改造或者逾期不改造的生产性项目，由管理节能工作的部门报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令关闭。

《中华人民共和国节约能源法》第七十一条 使用国家明令淘汰的用能设备或者生产工艺的，由管理节能工作的部门责令停止使用，没收国家明令淘汰的用能设备；情节严重的，可以由管理节能工作的部门提出意见，报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令停业整顿或者关闭。

《中华人民共和国节约能源法》第七十二条 生产单位超过单位产品能耗限额标准用能，情节严重，经限期治理逾期不治理或者没有达到治理要求的，可以由管理节能工作的部门提出意见，报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令停业整顿或者关闭。

《中华人民共和国节约能源法》第七十四条 用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的，由产品质量监督部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上五万元以下罚款。

《广东省节约能源条例》第二十七条  固定资产投资工程项目的设计和建设，必须执行国家和省合理用能标准和节能设计规范。其项目可行性研究报告，必须包括合理用能的专题论证。不符合前款规定的项目，不得批准建设。项目建成后，达不到国家和省合理用能标准和节能设计规范要求的，不予验收。

《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发改委2016第44号令）第七条 建设单位应编制固定资产投资项目节能报告。项目节能报告应包括下列内容：分析评价依据；项目建设方案的节能分析和比选，包括总平面布置、生产工艺、用能工艺、用能设备和能源计量器具等方面；选取节能效果好、技术经济可行的节能技术和管理措施；项目能源消费量、能源消费结构、能源效率等方面的分析；对所在地完成能源消耗总量和强度目标、煤炭消费减量替代目标的影响等方面的分析评价。

《关于加强工业固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（工信部节[2010]135号）：坚持节能评估及审查的独立性和前置性。建设单位在申报工业固定资产投资项目可行性研究报告、核准申请报告或项目备案之前，应委托节能评估机构编制独立的项目节能评估报告，报送省级工业节能主管部门审查，取得节能审查批复意见。节能审查批复意见作为项目审批、核准或备案以及开工建设的必备条件。

# 工业及金属制品业产业发展要求

## 4.1、国家工业及金属制品业产业发展规划

表4-1 国家工业及金属制品业产业发展规划文件汇总

| 文件 类型 | 序号 | 文件名称及编号 | 发布 部门 | 主要内容摘录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业发展类文件 | 1 | 产业结构调整指导目录（2011年本）（2011第9号令）(2013修订) | 国家发展改革委 | 第一类 鼓励类 八、钢铁 5、高性能、高质量及升级换代钢材产品技术开发与应用。包括600兆帕级及以上高强度汽车板、油气输送高性能管线钢、高强度船舶用宽厚板、海洋工程用钢、420兆帕级及以上建筑和桥梁等结构用中厚板、高速重载铁路用钢、低铁损高磁感硅钢、耐腐蚀耐磨损钢材、节约合金资源不锈钢（现代铁素体不锈钢、双相不锈钢、含氮不锈钢）、高性能基础件（高性能齿轮、12.9级及以上螺栓、高强度弹簧、长寿命轴承等）用特殊钢棒线材、高品质特钢锻轧材（工模具钢、不锈钢、机械用钢等）等。 九、有色金属 4、信息、新能源有色金属新材料生产。（1）信息：直径200mm以上的硅单晶及抛光片、直径125mm以上直拉或直径50mm以上水平生长化合物半导体材料、铝铜硅钨钼等大规格高纯靶材、超大规模集成电路铜镍硅和铜铬锆引线框架材料、电子焊料等。（2）新能源：核级海绵锆及锆材、高容量长寿命二次电池电极材料。 5、交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料生产。（1）交通运输：抗压强度不低于500MPa、导电率不低于80%IACS的铜合金精密带材和超长线材制品等高强高导铜合金、交通运输工具主承力结构用的新型高强、高韧、耐蚀铝合金材料及大尺寸制品（航空用铝合金抗压强度不低于650MPa，高速列车用铝合金抗压强度不低于500MPa）。（2）高端制造及其他领域：高性能纳米硬质合金刀具和大晶粒硬质合金盾构刀具及深加工产品、稀土及贵金属催化剂材料、低模量钛合金材及记忆合金等生物医用材料、耐蚀热交换器用铜合金及钛合金材料、高性能稀土磁性材料和储氢材料及高端应用。 十四、机械 26、高速精密压力机（180～2500千牛，2000～750次/分钟)、黑色金属液压挤压机（150毫米/秒以上）、轻合金液压挤压机（10毫米/秒以下）、高速精密剪切机（2000千牛以上，70～80次/分，断面斜度1.5O以下）、内高压成形机（10000千牛以上）、大型折弯机（60000千牛以上）、数字化钣金加工中心（柔性制造中心/柔性制造系统）、高速强力旋压机（径向旋压力/每轮：1000千牛，轴向旋压力/每轮：800千牛，主轴转矩：240千牛·米，主轴最高转速：95转/分钟）、数控多工位冲压机、大公称压力冷/温锻压力机（有效公称力行程25毫米以上，公称力10000千牛以上）、4工位以上自动温/热锻造压力机（公称力16000千牛以上）。 十九、轻工 15、二色及二色以上金属板印刷、配套光固化（UV）、薄板覆膜和高速食品饮料罐加工及配套设备制造。 38、搪瓷静电粉和预磨粉等高科技新型搪瓷瓷釉、静电搪瓷关键装备、0.3毫米及以下的薄钢板平板搪瓷的开发与生产。 第二类 限制类 十一、机械 16、非数控金属切削机床制造项目。 17、6300千牛及以下普通机械压力机制造项目。 18、非数控剪板机、折弯机、弯管机制造项目。 19、普通高速钢钻头、铣刀、锯片、丝锥、板牙项目。 30、普通运输集装干箱项目。 48、新建普通铸锻件项目。 第三类 淘汰类 一、落后生产工艺装备 （十）机械 17、铸/锻件酸洗工艺。 二、落后产品 （四）有色金属 1、铜线杆（黑杆）。 |
|  | 2 | 工业和信息化部关于印发轻工业发展规划（2016-2020年）的通知（工信部规〔2016〕241号） | 工业和信息化部 | 三、重点任务 （一）大力实施“三品”战略 1.以“增品种”满足多样化消费新需求。 推进个性化定制，重点在食品、家用电器、皮革、家具、五金制品、照明电器等行业发展个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式。 2.以“提品质”促进有效供给能力提升。 实施精品制造，以基础条件较好，具有一定品牌知名度和国际竞争力的企业为主体，实施精品制造工程。在皮革、工艺美术、五金制品、日用陶瓷、自行车、钟表、日用玻璃、眼镜等行业推出一批科技含量高、附加值高、设计精美、制作精细、性能优越的精品。 专栏1：重点行业技术改造工程 4.五金制品：高效净化型家用吸油烟机，应用冷凝燃烧技术生产的燃气热水器，应用超硬不粘纳米涂层技术的铁铲及锅具，应用智能技术的锁具。利用限流技术、恒温技术、延时自闭技术、触控技术制造节水节能型水龙头产品。 3.以“创品牌”树立中国制造良好形象。 推进品牌国际化，提高家用电器、皮革、家具、五金制品、照明电器、玩具等行业品牌产品出口比例，推动优势品牌企业实施国际化发展战略，扩大“中国制造”的国际影响力。 （六）统筹国内外市场 1.积极扩大国内市场。 结合农村安居工程，鼓励企业根据农村使用环境和消费习惯，提供适合农村市场的家用电器、家具、五金制品、照明器具、自行车等产品，引导农村消费升级。 四、主要行业发展方向 （一）耐用消费品领域 5.五金制品工业。 推动五金制品工业向机械化、自动化和智能化方向发展。加快整体厨房、燃气具、家用吸油烟机、卫浴产品的研发设计和核心技术创新。重点发展冷凝式燃气快速热水器、高效净化型吸油烟机、高效燃气灶具、智能节能健康型不粘锅、无油烟锅、高档刀具、节水恒温水龙头和花洒、电子智能锁等创新产品。提高高精度锻造、压铸设备、数控加工设备、先进热处理和表面处理设备及工具的使用比例。发展专业电镀企业和集中电镀服务，严格要求达标排放。 12.搪瓷工业。 推动搪瓷工业向功能创新、健康环保、生态应用方向发展。加快防腐蚀、新表面化功能、高耐热性能搪瓷瓷釉技术研发及应用，推动搪瓷静电干粉和搪瓷预磨粉产业化。重点发展高档日用类搪瓷制品，家用电器、五金制品配套类搪瓷制品。推广搪瓷拼装罐、搪瓷储水箱、建筑装饰平板搪瓷的配套应用。支持企业搪瓷瓷釉生产自动化装备和环保设施改造。 |
|  | 3 | 珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008—2020年） | 国务院 | 三、构建现代产业体系 （二）加快发展先进制造业。 充分利用现有基础和港口条件，重点发展资金技术密集、关联度高、带动性强的现代装备、汽车、钢铁、石化、船舶制造等产业，坚持走新型工业化道路。加快发展装备制造业，在核电设备、风电设备、输变电重大装备、数控机床及系统、海洋工程设备5个关键领域实现突破，形成世界级重大成套和技术装备制造产业基地。到2020年，先进制造业增加值占工业增加值的比重超过50%。近期，要适度控制新增产能，加快结构调整，为长远发展奠定基础。 （四）改造提升优势传统产业。 实施改造提升、名牌带动、以质取胜、转型升级战略，做优家用电器、纺织服装、轻工食品、建材、造纸、中药等优势传统产业，提高产业集中度，提升产品质量，增强整体竞争力。积极采用高新技术、先进适用技术和现代管理技术改造提升优势传统产业，推动产业链条向高附加值的两端延伸。以提高产业链配套能力、增加产品附加值为重点，加大研发投入，强化工艺设计，提高技术装备水平，大力发展环保、节能、高附加值产品，推动优势传统产业向品牌效益型转变。加快优势传统产业组织结构调整，打造一批具有知名品牌的龙头企业。发挥龙头企业、名牌产品和驰名商标的带动作用，打造佛山家电和建材、东莞服装、中山灯饰、江门造纸等具有国际影响力的区域品牌，做大做强产业集群。提高优势出口产品的技术含量和附加值，提高自主品牌出口产品比重。提高产业准入门槛，促进资源型低端产业逐步退出，淘汰落后产业和落后生产能力。 |
|  | 4 | 国务院关于加强节能工作的决定（国发〔2006〕28号） | 国家发展和改革委 | 三、加快构建节能型产业体系 （八）积极调整工业结构。严格控制新开工高耗能项目，把能耗标准作为项目核准和备案的强制性门槛，遏制高耗能行业过快增长。对企业搬迁改造严格能耗准入管理。加快淘汰落后生产能力、工艺、技术和设备，不按期淘汰的企业，地方各级人民政府及有关部门要依法责令其停产或予以关闭，依法吊销排污许可证和停止供电，属实行生产许可证管理的，依法吊销生产许可证。积极推进企业联合重组，提高产业集中度和规模效益。 四、着力抓好重点领域节能 （十）强化工业节能。突出抓好钢铁、有色金属、煤炭、电力、石油石化、化工、建材等重点耗能行业和年耗能1万吨标准煤以上企业的节能工作，组织实施千家企业节能行动，推动企业积极调整产品结构，加快节能技术改造，降低能源消耗。 |
| 落后产能和工艺淘汰目录 | 5 | 部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本） | --- | 二、有色金属 2. “二人转”式有色金属轧机。 13.采用土坑炉或坩埚炉焙烧、简易冷凝设施收尘等落后方式炼制氧化砷或金属砷制品。 五、机械 7. 手动燃气锻造炉。 8. 燃煤锻造加热炉。 16. 铸/锻件酸洗工艺。 21. 含氰电镀工艺（电镀金、银、铜基合金及予镀铜打底工艺，暂缓淘汰）。 六、轻工 25. 打击式金属丝网织机。 |
|  | 6 | 《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）~（第四批）》 | 工业和信息化部 |  |
|  | 7 | 淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）（安监总科技〔2016〕137号） | 国家安全监管总局 | 10、金属打磨工艺的砖槽式通风道，1年后禁止使用，可代替的技术装备：金属通风管道。 |
| 节能技术或产品推广目录 | 8 | 国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（第一批） | 工业和信息化部 水利部 全国节约用水办公室 |  |
|  | 9 | 国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（第二批） | 工业和信息化部 水利部 全国节约用水办公室 |  |
|  | 10 | 国家重点节能低碳技术推广目录（2016年本 节能部分） | 国家发展和改革委员会 | 金属涂装前常温锆化处理节能技术。采用锆化液替代磷化液对金属表面进行前处理，表面形成产生优异的附着力和防腐能力。可替代中温磷化工艺，省略了磷化工艺中对槽液的升温环节，降低了能耗。 |
|  | 11 | 工业领域节能减排电子信息应用技术导向目录(第一批) | 工业和信息化部 |  |
|  | 12 | 工业领域节能减排电子信息应用技术导向目录(第二批) | 工业和信息化部 |  |
|  | 13 | 《“节能产品惠民工程”高效电机推广目录（第一批）~（第六批）》 | 国家发展改革委、财政部 |  |
|  | 14 | 《节能机电设备(产品)推荐目录（第一批）~（第七批）》 | 工业和信息化部 |  |
|  | 15 | 《“能效之星”产品目录（2016）》 | 工业和信息化部 |  |

## 4.2、广东省工业及金属制品业产业发展规划

表4-2 广东省工业及金属制品业产业发展规划文件汇总

| 文件类型 | 序号 | 文件名称及编号 | 发布部门 | 主要内容摘录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业发展类文件 | 1 | 《珠江三角洲产业布局一体化规划（2009-2020年）》（粤府办〔2010〕45号） | 广东省人民政府办公厅 | 三、产业发展重点 （四）优势传统产业 26.金属制品。以高附加值为导向，大力开发精深加工生产技术，积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备，实现产品创新和过程创新。重点发展大型工业铝型材、轨道交通用高性能金属材料和铝复合材料、受力构架铝材等高附加值产品，高精度铜板带材、铜合金、铝镁合金及新型日用五金制品，强化金属制品中心的地位。 四、产业空间布局 （一）总体空间布局 西岸技术密集型产业带：广州北部和南部—佛山—中山—珠海等西岸地区，重点布局发展汽车、轨道交通、船舶及海洋工程装备、核电、风电、光伏发电及输变电设备、通用专用机械、航空等装备制造业和家电、金属制品、纺织建材等优势传统产业，以及外包服务、教育服务、物流等现代服务业，形成自主化、集成化的技术密集型产业带。 （二）重点产业布局 4．优势传统产业布局。 （5）金属制品。建设形成珠江口西岸的佛山、江门、中山、肇庆以铝型材、不锈钢产品、小五金、集装箱制造为主，东岸的深圳、东莞以集装箱制造、五金模具和五金制品为主的集聚化发展格局。重点建设珠江口西岸国家级金属材料加工与制品产业基地，努力打造成为全国重要的有色金属材料与制品研发、制造、会展交易中心，并以此辐射带动粤东揭阳、粤西阳江、粤北云浮等地的五金不锈钢深加工产业群加快发展。 |
|  | 2 | 《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》（粤发改产业〔2014〕210号） | 广东省发展改革委、广东省经济和信息化委 | 二、《目录》结构 《目录》分设重点开发区本、优化开发区本、生态发展区本，均由鼓励类、限制类和淘汰类三类构成。符合国家有关法律法规和政策规定，且符合主体功能区定位的为允许类，允许类不列入《目录》。禁止开发区大多为各类保护区，对其开发建设有专门规定，因此不列具体目录，只提出定性要求。 （一）鼓励类。主要指符合区域主体功能定位，对经济社会发展有重要促进作用，有利于资源节约集约利用、生态环保、自主创新、安全生产，有利于产业链完善和提升，有利于产业结构优化升级，需要采取政策措施予以鼓励和支持的关键技术、装备及产品。 （二）限制类。主要指不符合区域主体功能定位，工艺技术落后，低水平重复建设、生产能力明显过剩，不符合国家和省行业准入条件和规定，不利于资源节约集约利用、生态环保、产业结构优化升级，需要督促加快改造和禁止新建的生产能力、工艺技术、装备及产品。 （三）禁止类。主要指不符合有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，产品质量低于国家规定或行业规定的最低标准等需要淘汰的落后工艺技术、装备及产品。 三、约束性指标 （二）产值综合能耗。本标准采用生产总值来计算能耗，单位生产总值能耗分别为：重点开发区小于0.16吨标煤/万元；优化开发区和生态发展区小于0.14吨标煤/万元。禁止开发区禁止制造业项目投资。 |
|  | 3 | 《广东省产业结构调整指导目录》（2011年本） | 广东省人民政府 | 第一类 鼓励类 九、有色金属 4、信息、新能源有色金属新材料生产。（1）信息：直径200mm以上的硅单晶及抛光片、直径125mm以上直拉或直径50mm以上水平生长化合物半导体材料、铝铜硅钨钼等大规格高纯靶材、超大规模集成电路铜镍硅和铜铬锆引线框架材料、电子焊料等。（2）新能源：核级海绵锆及锆材、高容量长寿命二次电池电极材料。 5、交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料生产。（1）交通运输：抗压强度不低于500MPa、导电率不低于80%IACS的铜合金精密带材和超长线材制品等高强高导铜合金、交通运输工具主承力结构用的新型高强、高韧、耐蚀铝合金材料及大尺寸制品（航空用铝合金抗压强度不低于650MPa，高速列车用铝合金抗压强度不低于500MPa）。（2）高端制造及其他领域：高性能纳米硬质合金刀具和大晶粒硬质合金盾构刀具及深加工产品、稀土及贵金属催化剂材料、低模量钛合金材及记忆合金等生物医用材料、耐蚀热交换器用铜合金及钛合金材料、高性能稀土磁性材料和储氢材料及高端应用。 十四、机械 26、高速精密压力机（180～2500千牛，2000～750次/分钟)、黑色金属液压挤压机（150毫米/秒以上）、轻合金液压挤压机（10毫米/秒以下）、高速精密剪切机（2000千牛以上，70～80次/分，断面斜度1.5O以下）、内高压成形机（10000千牛以上）、大型折弯机（60000千牛以上）、数字化钣金加工中心（柔性制造中心/柔性制造系统）、高速强力旋压机（径向旋压力/每轮：1000千牛，轴向旋压力/每轮：800千牛，主轴转矩：240千牛·米，主轴最高转速：95转/分钟）、数控多工位冲压机、大公称压力冷/温锻压力机（有效公称力行程25毫米以上，公称力10000千牛以上）、4工位以上自动温/热锻造压力机（公称力16000千牛以上）。 十九、轻工 15、二色及二色以上金属板印刷机及配套光固化（UV）设备；高速食品饮料罐制造生产线及配套设备；高速金属薄板覆膜设备及覆膜铁食品饮料罐加工设备。 38、搪瓷静电粉和预磨粉等高科技新型搪瓷瓷釉、静电搪瓷关键装备、0.3毫米及以下的薄钢板平板搪瓷的开发与生产。 第二类 限制类 十一、机械 16、非数控金属切削机床制造项目。 第三类 淘汰类 一、落后生产工艺装备 （六）有色金属 3、采用土坑炉或坩埚炉焙烧、简易冷凝设施收尘等落后方式炼制氧化砷或金属砷工艺装备。 二、落后产品 （四）有色金属 1、铜线杆（黑杆）。 |
|  | 4 | 广东省人民政府办公厅关于印发《广东省工业产业结构调整实施方案（修订版）》的通知（粤府办〔2005〕15号） | 广东省人民政府 | 二、结构调整的具体内容 （一）产品结构调整 在2001年《方案》的基础上，根据我省各个产业现状和技术、市场结构的发展趋势以及当前行业调整的重点，本《方案》分类产品指导目录包括电子信息、机械、石油和化工、纺织服装、轻工（含家电、造纸等）、建材、医药、汽车、钢铁、有色金属等10个行业。具体分为： 1.鼓励发展类产品。即市场需求旺盛或潜力巨大，但存在较大的供给缺口或严重依赖进口；技术开发难度较高，对支持和带动产业结构升级具有重要作用；我省有一定发展基础或有可能发展的产品。本《方案》中鼓励发展类产品共325个(附件1)，重点鼓励发展电子信息、石油化工、汽车和装备制造、精密制造等带动能力强的产业门类，以及其他各行业中对提高产业竞争力有较大影响的高新技术产品和特色产品。 2.改造提高类产品。即现有生产能力已达到相当规模，供需基本平衡或供给过剩，但尚有市场前景和技术生命力，在相当时期内仍适合我省发展的产品，主要包括电子信息中的消费类产品和机械、石油和化工、医药、汽车产业的大部分基础性门类，以及轻工、纺织服装、建筑材料中的竞争性产品等。本《方案》中改造提高类产品共179个(附件2)，本类产品重点放在提高经济增长的质量和效益上，从附加值低的生产环节，向以加工组装环节为主的上游研发设计和下游营销品牌等环节延伸，提高科技含量和产品质量，降低资源消耗，进一步适应市场的要求，提高国际、国内市场占有率。 3.限制、淘汰禁止类产品。限制类产品主要是指市场已经饱和并趋于萎缩，生产能力严重过剩或技术落后、没有市场前景的产品；淘汰禁止类产品主要是指技术工艺落后、高能耗、物耗，或对环境污染和资源破坏严重、违反国家有关规定的产品。本《方案》中限制、淘汰禁止类产品共260个，其中限制类116个，淘汰禁止类144个(附件3)，主要突出降低能耗和环境保护等内容。本类产品要严格执行国家的投资政策和有关产业政策，加大淘汰力度。 |
|  | 5 | 广东省先进制造业发展“十三五”规划（2016-2020年）（粤经信规划〔2017〕32号） | 广东省经济和信息化委 | 第四章 产业发展重点任务 第二节 加快发展智能制造 专栏10 各地市智能制造试点示范重点领域。 江门：在金属制品、摩托车制造、食品、造纸等领域实施智能化技术改造和示范应用。 第三节 引导传统制造向先进制造方向转型升级 专栏 11 实施重点行业技术改造工程 6.金属制品。推广应用先进高精度锻压工艺及设备、压铸工艺及设备、数控机加工设备和热处理设备，发展大型、复杂冲压件的智能化生产线，以及金属成形、金属与塑料复合成型的智能化生产系统。 |
|  | 6 | 广东省工业优势传统产业转型升级“十三五”规划（2016-2020年）（粤经信技改〔2016〕383号） | 广东省经济和信息化委 | 二、“十三五”优势传统产业发展思路和目标 （二）总体目标 专栏1 2020年产业目标 6.金属制品业。总产值年均增长13%；企业研发经费占销售收入的比重达到1.6%，省级以上研发机构（企业技术中心、工程中心、工程实验室等）达到30家；全员劳动生产率由“十二五”期末的20万元/人提高至25万元/人以上。 四、“十三五”优势传统产业区域布局与产业发展导向 （二）行业布局 6、金属制品。重点培育和发展的产业集群（基地）包括：集装箱行业重点打造新会产业基地（中集集团），韶关特钢基地（宝钢集团广东韶关钢铁有限公司）、茂名基地（化州海利集团公司），金属结构制造行业重点打造东莞-广州基地和阳江高端不锈钢基地，水暖卫浴行业重点打造开平水口基地，小五金行业中重点发展阳江（五金刀剪集群）、揭阳（中德金属生态城）产业集群和中山小榄五金产业基地，不锈钢领域重点布局佛山、广州、云浮、揭阳产业基地，金属包装行业有重点发展中山产业基地。 专栏7 金属制品产业重点发展领域 1.发展建筑高性能外围护结构材料与部件、高档五金配件及新型管材、智能建筑产品与设备、高附加值特种性能金属丝绳制品等。 2.提升钢结构大跨度、抗震、防腐、防火技术和高层结构、空间结构等技术水平。 3.开展节能环保型、能循环利用的绿色钢结构产品的开发；发展海洋工程石油天然气输送用钢管，推广应用超大能量直缝埋弧焊生产技术。 4.支持钢铁原材料领域关键共性技术，五金工具设计与机械加工装备领域关键技术，五金工具的先进表面强化与热处理技术和检测与标准化领域。 5.应用铝合金型材表面处理工艺的低毒低害技术、低温燃烧技术、强制换热技术、有线/无线遥控技术、网络控制、户外机型防冻等先进技术。 6.支持模具、模具材料及模具制品检测的第三方检测公共服务平台建设。 7.推广应用先进高精度锻压工艺及设备、压铸工艺及设备、数控机加工设备和热处理设备。 8.发展大型、复杂冲压件的智能化生产线，以及金属成形、金属与塑料复合成型的智能化生产系统。 |
|  | 7 | 广东省节能减排“十三五”规划 | 省发展改革委 省经济和信息化委 省环境保护厅 | 第三章 促进重点领域节能，实现“双控”目标 第三节 全面深化工业企业节能 提升主要耗能行业能效水平。全面推动传统行业节能技术改造，深入推进重点行业能效提升，加快应用先进节能低碳技术装备。实施煤炭清洁高效利用、高耗能设备系统节能改造、燃煤电厂节能改造，持续开展电机能效提升及注塑机节能改造，力争在用工业锅炉（窑炉）、电机(水泵、风机、空压机)系统、注塑机、配电变压器等通用设备运行能效指标达到国内先进标准。到2020年，电力、原油加工、乙烯、钢铁、铅冶炼、铝加工、水泥、平板玻璃和造纸等行业单位产品综合能耗分别在2015年基础上下降3%、4%、4%、5%、10%、11%、3%、8%和5%。 |
| 节能技术或产品推广目录 | 8 | 《广东省节能技术、设备（产品）推荐目录》（第一批）~（第八批） | 广东省经济和信息化委、广东省发展改革委 |  |

## 4.3、江门市工业及金属制品业产业发展规划

表4-3 江门市工业及金属制品业产业发展规划文件汇总

| 文件类型 | 序号 | 文件名称及编号 | 发布部门 | 主要内容摘录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业发展类文件 | 1 | 《江门市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（江府〔2016〕17号） | 江门市人民政府 | 第二篇 珠西策源地 江门再出发 第一章 坚持创新发展，增强发展动力 第一节 构建现代产业体系 重点建设轨道交通、重卡和商用车、新材料新能源及装备、教育装备、大健康等五大产业集群，形成先进（装备）制造业主导、现代服务业蓬勃发展、农业现代化步伐加快的产业新体系。 二、壮大先进制造业 专栏4：产业提升重点建设工程 工业制造：中集（新会）激光产业园及中集模块化生产基地、中集（蓬江）产业园；蒙德电气自动化设备制造项目、江门崇达线路板项目、亚太森博纸业项目、华糖实业（新会）精糖项目、鹤山东鹏智能环保家居项目、广东海亮铜业（台山）精铜项目、广东永丰智威（开平）配电设备项目、开平百汇精密模具项目、广东炜联（开平）金属加工项目、恩平建高实业卫浴项目等；开平五联中高密度纤维板技改项目、广东世运（鹤山）电路板技改项目、广东华艺（开平）卫浴技改项目等。 八、建设重大产业载体 巩固提升“1+6”核心园区。开平推进翠山湖新区园镇整合，打造五金机械、电子信息、新型材料和汽车及零部件产业基地。恩平推动一园三区联动发展，建设广东机械装备产业园。 |
|  | 2 | 《江门市能源发展“十三五”规划》（江府办〔2016〕50号） | 江门市人民政府 | 推进工业企业节能。严格执行节能评估和审查制度，严控高耗能项目投资建设。依法淘汰落后产能，坚决淘汰高耗能行业的落后产能。改造提升食品、化工、造纸、建材等传统产业，实施电机系统节能改造，加快落实项目补贴资金。进一步完善重点用能单位能源信息管理系统，强化能源消耗在线监测，支持重点用能企业建设能源管理中心和能源管理体系，开展能效对标和能效“领跑者”计划。 |
|  | 3 | 《江门市工业转型升级“十三五”规划》（江府办〔2016〕54号） | 江门市人民政府 | 三、转型升级主要方向 （一）构建“4+1”产业体系 2．智能制造。 围绕产业发展关键领域和重点环节，加快主轴、丝杠、导轨等功能部件及通用部件的研发，提升产业化水平。深化与沈阳机床的合作，推进工业4.0智能云制造基地建设。实施“机器人应用”工程，重点围绕金属制品、摩托车及零部件制造、电子信息等行业开展机器人应用。 3．精密制造。 大力扶持“两个中心”的建设，支持恒钢公司打造全国首台多工位车铣镗复合柔性加工单元为核心的大型设备制造中心和宝索公司的智能化精密制造中心项目。推动金属制品制造业、麦克风电声器材、五金水暖卫浴等传统加工行业向高精端转型升级，引导企业向精密制造方向发展。 （二）改造提升传统优势产业。 4．金属制品。 支持模具、模具材料及模具制品检测的第三方检测公共服务平建设。推广应用先进高精度锻压工艺及设备、压铸工艺及设备、数控机加工设备和热处理设备；发展大型、复杂冲压件的智能化生产线，以及金属成型、金属与塑料复合成型的智能化生产系统。 依托新会司前五金不锈钢产业集群，加快大型专业市场建设，规划建设五金不锈钢物流中心，打造一个集仓储、配送、销售以及设计等功能于一体的工业服务平台。实施自我品牌战略，鼓励五金不锈钢生产企业资产重组，与推动企业开展技术创新相结合，以五金不锈钢行业技术创新中心为平台，加快推动本地不锈钢生产企业从代工生产向自主品牌生产转型提档。 推动高新区、台山市铝型材制品向工业级产品转型，提高我市铝型材企业为装备制造业配套的能力。重点发展铝合金、铝管等铝型材挤压产品，积极发展铝门窗、散热器等铝型材深加工制成品，大力推动加工工艺向精细化、加工装备向智能化方向发展，不断提高产品质量、附加值和节能环保水平。 四、转型升级主要路径 （二）加快培育重大产业集群。 推动现有电气机械及器材制造企业实施“精密制造”，小家电企业加大研发投入力度，发展特殊用途家电，积极进入教育装备及高端电子信息产业领域。依托中集集团、华津集团、佛山机械组团等龙头企业，推动金属制品制造产业集群发展重要基础件和原材料产业，为全市装备制造业发展提供支撑。 |
|  | 4 | 《珠三角（江门）国家自主创新示范区建设实施方案（2016-2020年）》（江府〔2016〕15号） | 江门市人民政府 | 三、构建具有国际竞争力的产业集群 实施五大产业集群（大健康、轨道交通、教育装备、新材料新能源及装备、重卡和商用车等五大产业集群）发展战略，科学谋划产业创新发展路径，在珠江西岸率先形成以先进制造业、现代服务业和战略性新兴产业为支撑的产业发展新体系。 （一）加强国际合作，以创新为核心推动五大产业集群发展。积极发挥国家自创区创新引领作用，发挥侨乡的优势。新会区加快大广海湾经济区银洲湖先导区的产业规划发展，统筹打造广东轨道交通产业集群，引导船舶、海洋装备、精细化工、健康食品等产业集约发展。鹤山市以鹤山工业城为主体推动建设鹤新蓬产业合作区，统筹打造中欧（江门）中小企业国际合作区主基地，着力在机械装备、电力设备、专用车、新能源汽车等产业寻求突破。台山市加快工业新城建设，统筹打造重卡和商用车、新材料新能源及装备产业集群。开平市推进翠山湖新区园镇整合，打造五金机械、电子信息、新型材料和汽车及零部件产业基地。恩平市推动“一园三区”联动发展，建设广东机械装备产业园。 |
|  | 5 | 《江门市投资准入负面清单（第一批）》 | 江门市人民政府 | 禁止准入： （一）建筑、安全用金属制品制造 1、螺旋升降式（铸铁）水嘴； 2、进水口低于溢流口水面、上导向直落式便器水箱配件； 3、铸铁截止阀。 （二）金属表面处理及热处理加工 1、含有毒有害氰化物电镀工艺（氰化金钾电镀金及氰化亚金钾镀金（2014年）；银、铜基合金及予镀铜打底工艺（暂缓淘汰））； 2、含氰沉锌工艺； 3、印铁制罐行业中的锡焊工艺。 限制准入： （一）结构性金属制品制造 1、防火阀门（包括防火阀、排烟阀、排烟防火阀）、木质防火门、采用酸洗磷化生产工艺的钢质和钢木质防火门、新建初始规模小于6万平方米/年的防火卷帘项目。 （二）金属工具制造 1、普通高速钢钻头、铣刀、锯片、丝锥、板牙项目； 2、直径400毫米及以下人造金刚石切割锯片制造项目； 3、直径 450 毫米以下的各种结合剂砂轮（钢轨打磨砂轮除外）。 （三）集装箱及金属包装容器制造 1、普通运输集装干箱项目。 （四）金属表面处理及热处理加工 1、暂停审批（或核准、备案）电镀（含配套电镀）项目（《产业结构调整指导目录》和《广东省主体功能区产业发展指导目录》鼓励类、允许类项目改建、扩建除外，改建、扩建项目要达到国际先进清洁生产水平，实现增产减污；进入合法定点基地、“1+6园区”建设的符合国家和省产业、环保等政策、符合定点基地准入条件的项目，按照粤环〔2014〕27号文的规定执行；在本清单发布之前已经取得合法建设手续的除外。）； 2、暂停审批新建电镀定点基地。 |
|  | 6 | 《江门市工业产业布局与发展规划（2011-2020年）》 | 江门市人民政府 | 一、江门市工业产业布局与发展的指导思想、基本原则、总体思路、发展目标与战略重点 （五）战略重点 1.先进制造业 （1）装备制造业 重点发展现代交通运输装备制造业、通用及专用设备制造业、清洁能源装备制造业、五金不锈钢制品业。 五金不锈钢制品业重点发展与装饰建材业密切相关的五金件、五金铸锻件等产品的制造，建设新会不锈钢制品产业集群升级示范区。 3.传统支柱产业 （5）建材 强化“大建材”的发展理念，实施建材业与建筑业、房地产业的“三业联动”，把建材业的发展和建筑工程特别是房地产业的开发有效地结合起来。 优先发展已具有一定规模的玻璃、水泥、卫浴设备、铝型材、涂料五大建材生产业，扩大开平市水口镇、蓬江区杜阮镇和鹤山址山镇等水暖卫浴设备产业聚集区的生产规模。 积极发展新建材产业，重点发展以台山铝型材为代表的建筑用金属制造业。 二、江门市工业产业空间布局 （四）江门市主要工业园区布局 2.滨江工业集聚区（含江沙工业走廊及江门市先进制造业江沙示范园区） 重点发展：现代交通运输设备制造业（含摩托车及零配件产业，汽车零部件产业）、现代家电、电子信息产业、食品饮料，大力承接顺德家电、南海汽配产业转移；积极发展精细化工业、五金卫浴、印刷业等产业。 3.银洲湖经济区。 重点发展：临港装备制造、精细化工、纸及纸制品等三大主导产业，其中临港装备制造包括轨道交通装备制造业、船舶修造、集装箱制造等产业；优化提升食品、金属制品、纺织服装、建筑材料等四大传统产业。 |

## 4.4、工业及金属制品业能效指标要求

国家：工业能源消费是我国能源消费的重点领域，通过全面落实《中国制造2025》，按照“十三五”规划纲要总体要求，综合考虑安全、资源、环境、技术、经济等因素，2020年能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内，煤炭消费总量控制在41亿吨以内，全社会用电量预期为6.8~7.2万亿千瓦时。单位国内生产总值能耗比2015年下降15%；通过推动工业绿色转型升级，全面提高工业能源利用效率和清洁化水平，“十三五”时期规模以上企业单位工业增加值能耗下降18%。国家“十三五”工业绿色发展主要单位产品能耗指标要求如下表所示：

表4-4 国家“十三五”时期工业绿色发展主要单位产品能耗指标

| 指 标 | 2015年 | 2020年 |
| --- | --- | --- |
| 吨钢综合能耗（千克标准煤/吨） | 572 | 560 |
| 水泥熟料综合能耗（千克标准煤/吨） | 112 | 105 |
| 电解铝液交流电耗（千瓦时/吨） | 13350 | 13200 |
| 炼油综合能耗（千克标准油/吨） | 65 | 63 |
| 乙烯综合能耗（千克标准煤/吨） | 816 | 790 |
| 合成氨综合能耗（千克标准煤/吨） | 1331 | 1300 |
| 纸及纸板综合能耗（千克标准煤/吨） | 530 | 480 |

广东省：到2020年，全省能源消费总量控制在3.38亿吨标煤，全省21个市能源消费净增加量不超过3700万吨标煤，确保完成国家下达广东能源消费总量目标；规模以上企业单位工业增加值能耗下降18%。广东省“十三五”工业绿色发展主要单位产品综合能耗指标如下表所示：

表4-5  广东省“十三五”工业绿色发展主要单位产品能耗指标

| 指标 | 单位 | “十三五”下降率 |
| --- | --- | --- |
| 原油加工单位产品综合能耗 | % | 下降4% |
| 乙烯单位产品综合能耗 | % | 下降4% |
| 钢铁单位产品综合能耗 | % | 下降5% |
| 铅冶炼单位产品综合能耗 | % | 下降10% |
| 铝加工单位产品综合能耗 | % | 下降11% |
| 水泥单位产品综合能耗 | % | 下降3% |
| 平板玻璃单位产品综合能耗 | % | 下降8% |
| 造纸单位产品综合能耗 | % | 下降5% |

江门市：在保障经济社会持续健康发展的前提下，全市能源消费总量约控制在1500万吨标准煤，煤炭消费量控制在1400万吨左右；根据江门市工业转型升级攻坚战三年行动方案（2015-2017年），至2017年末，全市单位工业增加值能耗比2014年下降9%。

结合国家、广东省、江门市相关能源发展“十三五”规划，在能源消费总量控制、单位工业增加值能耗指标方面，国家、广东省、江门市分别从三个层面阐明了“十三五”能源发展的指导思想、基本原则，并制定了2020年能源消费总量控制目标。国家、广东省制定了“十三五”时期规模以上企业单位工业增加值能耗下降18%的指标，目前江门市尚未发布“十三五”单位工业增加值能耗指标。此外，根据《轻工业发展规划（2016-2020年）》，轻工业节能降碳目标为：到“十三五”末，规模以上单位工业增加值能耗比2015年下降18%、单位工业增加值用水比2015年下降23%、单位工业增加值二氧化碳排放量比2015年下降22%。

能效指标要求方面，除了国家、广东省对工业行业少数重点耗能行业的主要单位产品综合能耗指标制定了2020年发展目标外，国家还制定了一系列的金属制品业能耗限额标准，如下表所示，江门市金属制品业新建、改扩建项目应符合这些标准的能耗限额准入值要求。

表4-6  金属制品业能耗限额国家标准

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB 21351 | 铝合金建筑型材单位产品能源消耗限额 |
| 2 | GB 25326 | 铝及铝合金轧、拉制管、棒材单位产品能源消耗限额 |
| 3 | GB 26756 | 铝及铝合金热挤压棒材单位产品能源消耗限额 |
| 4 | GB 21350 | 铜及铜合金管材单位产品能源消耗限额 |
| 5 | GB 29137 | 铜及铜合金线材单位产品能源消耗限额 |
| 6 | GB 29442 | 铜及铜合金板、带、箔材单位产品能源消耗限额 |
| 7 | GB 29443 | 铜及铜合金棒材单位产品能源消耗限额 |
| 8 | GB 30185 | 铝塑板单位产品能源消耗限额 |

## 4.5、建议纳入节能审查基准承诺标准的内容

1、项目应不属于国家《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2011第9号令）(2013修订)中限制类、淘汰类的项目，不属于《广东省产业结构调整指导目录》（粤府〔2007〕61号）中的限制类、淘汰类的项目，不属于《广东省主体功能区产业发展指导目录》中的限制类和禁止类项目，不属于《江门市投资准入负面清单》中的禁止准入和限制准入项目。项目符合《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008—2020年）》要求。

2、项目不使用《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）~（第四批）》等国家有关文件中明令淘汰的落后工艺、技术和设备。

3、项目单位工业增加值能耗降幅应不低于“十三五”广东省单位工业增加值能耗下降18%的指标。根据《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》（粤发改产业〔2014〕210号），项目建成后单位生产总值综合能耗指标要求为：重点开发区（鹤山市）小于0.16吨标煤/万元；优化开发区（蓬江区、江海区、新会区）和生态发展区（台山市、开平市、恩平市）小于0.14吨标煤/万元。

4、铝合金建筑型材生产类项目单位产品能耗数据不高于《铝合金建筑型材单位产品能源消耗限额》（GB 21351）中规定的新建或改扩建铝合金建筑型材企业单位产品能耗准入值；铝及铝合金轧、拉制管、棒材生产类项目单位产品能耗数据不高于《铝及铝合金轧、拉制管、棒材单位产品能源消耗限额》（GB 25326）中规定的新建或改扩建铝及铝合金轧、拉制管、棒材企业单位产品能耗准入值；铝及铝合金热挤压棒材生产类项目单位产品能耗数据不高于《铝及铝合金热挤压棒材单位产品能源消耗限额》（GB 26756）中规定的新建或改扩建铝及铝合金热挤压棒材企业单位产品能耗准入值。

5、铜及铜合金管材生产类项目单位产品能耗数据不高于《铜及铜合金管材单位产品能源消耗限额》（GB 21350）中规定的新建或改扩建铜及铜合金管材企业单位产品能耗准入值；铜及铜合金线材生产类项目单位产品能耗数据不高于《铜及铜合金线材单位产品能源消耗限额》（GB 29137）中规定的新建或改扩建铜及铜合金线材企业单位产品能耗准入值；铜及铜合金板、带、箔材生产类项目单位产品能耗数据不高于《铜及铜合金板、带、箔材单位产品能源消耗限额》（GB 29442）中规定的新建或改扩建铜及铜合金板、带、箔材企业单位产品能耗准入值；铜及铜合金棒材生产类项目单位产品能耗数据不高于《铜及铜合金棒材单位产品能源消耗限额》（GB 29443）中规定的新建或改扩建铜及铜合金棒材企业单位产品能耗准入值。

6、铝塑板生产类项目单位产品能耗数据不高于《铝塑板单位产品能源消耗限额》（GB 30185）中规定的新建或改扩建铝塑板生产企业单位产品能耗准入值。

# 工业节能法律法规体系

## 5.1、法律法规体系

表5-1 工业节能法律法规文件汇总分析

| 序号 | 名称 | 性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业节能管理办法 （中华人民共和国工业和信息化部令第33号） | 法规 | 第二十六条 工业企业应当严格执行国家用能设备（产品）能效标准及单位产品能耗限额标准等强制性标准，禁止购买、使用和生产国家明令淘汰的用能设备（产品），不得将国家明令淘汰的用能工艺、设备（产品）转让或者租借他人使用。 第二十七条 鼓励工业企业加强节能技术创新和技术改造，开展节能技术应用研究，开发节能关键技术，促进节能技术成果转化，采用高效的节能工艺、技术、设备（产品）。 鼓励工业企业创建“绿色工厂”，开发应用智能微电网、分布式光伏发电、余热余压利用和绿色照明等技术，发展和使用绿色清洁低碳能源。 第三十六条 重点用能工业企业应当开展能效水平对标达标活动，确立能效标杆，制定实施方案，完善节能管理，实施重大节能技术改造工程，争创能效“领跑者”。 |
| 2 | 中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法 | 法规 | 第五条 使用强制检定的工作计量器具的单位或者个人，必须按照规定将其使用的强制检定的工作计量器具登记造册，报当地县（市）级人民政府计量行政部门备案，并向其指定的计量检定机构申请周期检定。当地不能检定的，向上一级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请周期检定。 |
| 3 | 中华人民共和国循环经济促进法 | 法律 | 第二十条 工业企业应当采用先进或者适用的节水技术、工艺和设备，制定并实施节水计划，加强节水管理，对生产用水进行全过程控制。 工业企业应当加强用水计量管理，配备和使用合格的用水计量器具，建立水耗统计和用水状况分析制度。 新建、改建、扩建建设项目，应当配套建设节水设施。节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 国家鼓励和支持沿海地区进行海水淡化和海水直接利用，节约淡水资源。 第五十条 生产、销售列入淘汰名录的产品、设备的，依照《中华人民共和国产品质量法》的规定处罚。 使用列入淘汰名录的技术、工艺、设备、材料的，由县级以上地方人民政府循环经济发展综合管理部门责令停止使用，没收违法使用的设备、材料，并处五万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，由县级以上人民政府循环经济发展综合管理部门提出意见，报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令停业或者关闭。 |
| 4 | 固定资产投资项目节能审查办法（国家发展和改革委员会2016第44号令） | 法规 | 第十八条 禁止生产、进口、销售国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备；禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺。 生产过程中耗能高的产品的生产单位，应当执行单位产品能耗限额标准或者能耗限额。 |
| 5 | 节能低碳技术推广管理暂行办法 | 法规 | 第十五条 国家发展改革委优先支持技术提供单位新建、参与新建或改扩建重点节能低碳技术装备生产线；优先支持用能单位使用重点节能低碳技术实施改造。 |
| 6 | 重点地区煤炭消费减量替代管理暂行办法 | 法规 | 第五条 工作方案要提出煤炭减量具体措施和相应的削减数量，主要包括： （一）淘汰效率低、煤耗高、污染重的项目，重点是电力、钢铁、水泥、炼焦等行业落后产能项目。 （二）节能重点工程，余热余压利用、燃煤电厂升级改造、能量系统优化等节能改造项目。 （三）燃煤锅炉节能环保综合提升工程，燃煤锅炉改造和分散落后锅炉淘汰项目。 （四）“煤改气”、“煤改电”项目。 （五）焦化、煤化工、工业窑炉煤炭清洁高效利用改造项目。 （六）其它减量措施。 第十五条 支持跨行业实施煤炭消费减量替代，将淘汰落后钢铁、水泥产能和小锅炉等产生的减煤量用于支持煤炭利用效率高、污染物排放少的燃煤发电项目等。 |
| 7 | 中央企业节能减排监督管理暂行办法 | 法规 | 第五条 国资委对中央企业节能减排实行分类监督管理。按照企业能源消耗及主要污染物排放情况，将中央企业划分为三类（附件1）。 （一）重点类企业。主业处于石油石化、钢铁、有色金属、电力、化工、煤炭、建材、交通运输、机械行业，且具备以下三个条件之一的： 1.年耗能超过200万吨标准煤； 2.年二氧化硫排放量超过50000吨； 3.年化学需氧量排放量超5000吨。 （二）关注类企业。重点类企业之外具备以下三个条件之一的： 1.年耗能在10万吨标准煤以上； 2.年二氧化硫排放量在1000吨以上； 3.年化学需氧量排放量在200吨以上。 （三）一般类企业。前两项以外的中央企业为一般类企业。 国资委对前款规定的三类企业分类实行动态监管。根据中央企业所处行业、企业能耗和污染物排放量的变化进行适时调整并对外公布。 |
| 8 | 能源效率标识管理办法 | 法规 |  |
| 9 | 节约用电管理办法 | 法规 | 第九条 用电负荷在500千瓦及以上或年用电量在300万千瓦时及以上的用户应当按照《企业设备电能平衡通则》（GB/T 3484）规定，委托具有检验测试技术条件的单位每二至四年进行一次电平衡测试，并据此制定切实可行的节约用电措施。 第十条 用电负荷在1000千瓦及以上的用户，应当遵守《评价企业合理用电技术导则》（GB/T 3485）和《产品电耗定额和管理导则》（GB/T 5623）的规定。不符合节约用电标准、规程的，应当及时改正。 |
| 10 | 重点用能单位节能管理办法 | 法规 | 第十三条 重点用能单位应健全能源计量、监测管理制度，配备合格的能源计量器具、仪表，能源计量器具的配备和管理应达到《企业能源计量器具配备和管理导则》规定的国家标准。 |
| 11 | 能源标准化管理办法 | 法规 | 第八条 强制性能源标准，必须贯彻执行。 设计、生产、销售、进口不符合强制性标准的能源产品、节能材料和耗能设备，按《中华人民共和国标准化法实施条例》的有关规定处理。 |
| 12 | 促进产业结构调整暂行规定 | 法规 | 第十七条 对鼓励类投资项目，按照国家有关投资管理规定进行审批、核准或备案；各金融机构应按照信贷原则提供信贷支持；在投资总额内进口的自用设备，除财政部发布的《国内投资项目不予免税的进口商品目录（2000年修订）》所列商品外，继续免征关税和进口环节增值税，在国家出台不予免税的投资项目目录等新规定后，按新规定执行。对鼓励类产业项目的其他优惠政策，按照国家有关规定执行。 第十八条 对属于限制类的新建项目，禁止投资。投资管理部门不予审批、核准或备案，各金融机构不得发放贷款，土地管理、城市规划和建设、环境保护、质检、消防、海关、工商等部门不得办理有关手续。凡违反规定进行投融资建设的，要追究有关单位和人员的责任。 对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，金融机构按信贷原则继续给予支持。国家有关部门要根据产业结构优化升级的要求，遵循优胜劣汰的原则，实行分类指导。 第十九条 对淘汰类项目，禁止投资。各金融机构应停止各种形式的授信支持，并采取措施收回已发放的贷款；各地区、各部门和有关企业要采取有力措施，按规定限期淘汰。在淘汰期限内国家价格主管部门可提高供电价格。对国家明令淘汰的生产工艺技术、装备和产品，一律不得进口、转移、生产、销售、使用和采用。 对不按期淘汰生产工艺技术、装备和产品的企业，地方各级人民政府及有关部门要依据国家有关法律法规责令其停产或予以关闭，并采取妥善措施安置企业人员、保全金融机构信贷资产安全等；其产品属实行生产许可证管理的，有关部门要依法吊销生产许可证；工商行政管理部门要督促其依法办理变更登记或注销登记；环境保护管理部门要吊销其排污许可证；电力供应企业要依法停止供电。对违反规定者，要依法追究直接责任人和有关领导的责任。 |
| 13 | 广东省资源综合利用管理办法（广东省人民政府令第83号） | 法规 |  |
| 14 | 广东省节约能源条例 | 法规 | 第十一条 设计单位在工程项目或者产品设计中应当积极选用高效节能产品和设备，不得采用国家明令淘汰的用能设备和工艺技术。 第十五条 提高窑炉、锅炉、变压器、压缩机、风机、泵类等用能设备的用能效率。凡不符合国家、省节能规定的用能设备，使用单位应当按照节能行政主管部门规定的限期进行更新改造。 第二十七条 固定资产投资工程项目的设计和建设，必须执行国家和省合理用能标准和节能设计规范。其项目可行性研究报告，必须包括合理用能的专题论证。 |
| 15 | 广东省节能减排“十三五”规划 | 规划 | 第三节 全面深化工业企业节能 优化产业结构。以供给侧结构性改革为导向，优化产业结构。加强节能评估审查和后评价，进一步提高能耗、环保等准入门槛，严格控制高耗能行业产能扩张……加快淘汰落后和过剩产能，在钢铁、水泥、平板玻璃等行业深入实施去产能行动。加快发展能耗低、污染少的先进制造业和战略性新兴产业，促进生产型制造向服务型制造转变。大力调整产品结构，积极开发高附加值、低消耗、低排放产品。 提升主要耗能行业能效水平。全面推动传统行业节能技术改造，深入推进重点行业能效提升，加快应用先进节能低碳技术装备。实施煤炭清洁高效利用、高耗能设备系统节能改造、燃煤电厂节能改造，持续开展电机能效提升及注塑机节能改造，力争在用工业锅炉（窑炉）、电机(水泵、风机、空压机)系统、注塑机、配电变压器等通用设备运行能效指标达到国内先进标准。 强化重点用能单位节能管理。加强对年耗能5000吨标准煤以上重点用能单位的节能管理和监督。开展重点用能单位节能目标责任考核，对节能目标责任考核未完成等级的重点用能单位实施强制能源审计。推进重点用能单位能源管理体系建设，开展能源管理体系建设效果评价。加快推行重点用能单位能源管理中心建设，实现重点用能单位能耗在线实时动态监测。实施重点行业能效领跑者引领行动，促进重点用能单位提升能效水平。加强节能监察，组织开展强制性能耗、能效标准贯标及落后用能设备淘汰等监察，实施重点行业、重点用能企业专项监察。 |
| 16 | 广东省清洁生产技术服务单位管理办法（粤经信节能[2010]775号） | 法规 |  |
| 17 | 省市共建循环经济产业基地认定管理办法（粤经信节能[2010]736号） | 法规 | 第十条 省市共建循环经济产业基地内企业应按照指定的清洁生产推进计划完成清洁生产审核；新建项目必须依法开展节能审查和节能评估。 第十六条 对于产业基地循环经济实施方案中确定的节能、循环经济、清洁生产及综合利用的重点项目，将优先支持其申报国家及省相关转型资金项目支持。 |
| 18 | 广东省经济和信息化委员会关于节能监察管理的办法（粤经信法规函[2011]3427号） | 法规 |  |
| 19 | 广东省电力需求侧管理实施办法（粤经贸电力能源[2006]809号） | 法规 | 第十三条 省经济贸易主管部门负责制定以下节电管理措施： 6、推行电力保障自愿协议制度，即对单位产品（产值）能耗在同行业处于领先地位、经能效评价合格或者自愿承诺并采取积极的节能措施实现其在一定期限内节电目标的企业优先保障供电，并给予必要的奖励。 |
| 20 | 广东省财政厅 广东省经济和信息化委员会关于循环经济发展专项资金管理的暂行办法（修订）（粤财工[2011]198号） | 法规 | 第五条 专项资金支持范围包括： （一）重点支持资源节约和循环利用新技术、新工艺、新设备的推广应用。 （二）重点支持企业开展技术改造，提高资源高效利用和循环利用水平。 （三）支持省循环经济工业园、省市共建循环经济产业基地、省循环经济试点以及清洁生产和资源综合利用等示范单位的循环经济能力建设和公共服务平台建设。 （四）支持建设资源节约型、环境友好型社会发展循环经济政策研究、宣传、教育和培训。 （五）省财政厅、省经济和信息化委批准的其他符合资源节约型和环境友好型社会发展的项目。 |
| 21 | 江门市级工业发展专项资金管理办法 | 法规 | 第二条：本办法所称的工业发展专项资金（下称专项资金）是指由市本级财政预算安排的通过贷款贴息，专项补助等方式，支持工业企业的技术改造、技术创新和符合我市产业发展政策的招商引资项目而设立的资金。 第六条：项目必须符合国家和省以及我市的产业政策，有较好的经济效益。具备以下条件之一的项目或企业可申请享受贴息和补助： （四）社会效益突出的环境保护、节能降耗、能源综合利用、提高产品质量的项目； |
| 22 | 江门市低碳节能专项资金管理暂行办法 （江发改社会〔2014〕563号） | 法规 |  |
| 23 | 江门市固定资产投资项目节能评估和审查实施细则 （江府［2009］28号） | 法规 | 第十条 节能评估是项目可行性研究报告或项目申请报告评估必须具备的内容。对项目可行性研究报告或项目申请报告不需评估的项目，原则上可不进行节能评估，但生产过程中年综合能源消费总量3000吨标准煤以上、年耗油1000吨以上、年用电500万千瓦时或新增电力容量1000 kVA以上的项目或建筑面积1万平方米以上的公共建筑项目应进行节能专项评估。 |

## 5.2、建议纳入节能审查基准承诺标准的内容

《工业节能管理办法》第二十六条 工业企业应当严格执行国家用能设备（产品）能效标准及单位产品能耗限额标准等强制性标准，禁止购买、使用和生产国家明令淘汰的用能设备（产品），不得将国家明令淘汰的用能工艺、设备（产品）转让或者租借他人使用。

# 金属制品行业分类及用能特点

## 6.1、金属制品行业分类

根据国家标准《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），金属制品业属于制造业门类（代码C）、金属制品业大类（代码33）。金属制品行业主要分为以下几类：

6.1.1结构性金属制品制造

1、金属结构制造

指以铁、钢或铝等金属为主要材料，制造金属构件、金属构件零件、建筑用钢制品及类似品的生产活动，这些制品可以运输，并便于装配、安装或竖立。

2、金属门窗制造

指用金属材料（铝合金或其他金属）制作建筑物用门窗及类似品的生产活动。

6.1.2金属工具制造

1、切削工具制造

指手工或机床用可互换的切削工具的制造。

2、手工具制造

指在生产和日常生活中，进行装配、安装、维修时使用的手工工具的制造。

3、农用及园林用金属工具制造

指主要用于农牧业生产的小农具，园艺或林业作业用金属工具的制造。

4、刀剪及类似日用金属工具制造

指日常生活用刀剪、刀具、指甲钳等类似金属工具的制造。

5、其他金属工具制造

指上述类别未包括的用于各种用途的金属工具的制造。

6.1.3集装箱及金属包装容器制造

1、集装箱制造

指专门设计，可长期反复使用，不用换箱内货物，便可从一种运输方式转移到另一种运输方式的放置货物的钢质箱体（其容积大于1m3）的生产活动。

2、金属压力容器制造

指用于存装压缩气体、液化气体及其他具有一定压力的液体物质的金属容器（不论其是否配有顶盖、塞子，或衬有除铁、钢、铝以外的材料）的制造。

3、金属包装容器制造

指主要为商品运输或包装而制作的金属包装容器及附件的制造。

6.1.4金属丝绳及其制品制造

6.1.5建筑、安全用金属制品制造

1、建筑、家具用金属配件制造

指用于建筑物、家具、交通工具或其他场所和用具的金属装置、锁及其金属配件的制造。

2、建筑装饰及水暖管道零件制造

指用于建筑方面的金属装饰材料，以及建筑工程对中性介质（如水、油、蒸汽、空气、煤气等没有腐蚀性的气体和液体物质）在低压下进行工作的设备和管道上所使用的金属附件的制造。

3、安全、消防用金属制品制造

指安全、消防用金属保险柜、保险箱、消防梯等金属制品的制造。

4、其他建筑、安全用金属制品制造

6.1.6金属表面处理及热处理加工

指对外来的金属物件表面进行的电镀、镀层、抛光、喷涂、着色等专业性作业加工。

6.1.7搪瓷制品制造

指在金属坯体表面涂搪瓷釉制成的，具有金属机械强度和瓷釉物化特征，及可装饰性的制品制造。

1、生产专用搪瓷制品制造

指专为工业生产设备、工业产品及家电配套的各种搪瓷制品的制造。

2、建筑装饰搪瓷制品制造

指用于建筑及其装饰方面的搪瓷制品和搪瓷制建筑材料的制造。

3、搪瓷卫生洁具制造

指卫生用和清洁盥洗用搪瓷用具的生产活动。

4、搪瓷日用品及其他搪瓷制品制造

指金属薄板经过成型、搪烧制成的日用品及其他搪瓷制品的制造。

6.1.8金属制日用品制造

指以不锈钢、铝等金属为主要原材料，加工制作各种日常生活用金属制品的生产活动。

1、金属制厨房用器具制造

指厨房烹制、调理用各种金属器具、用具的生产活动。

2、金属制餐具和器皿制造

3、金属制卫生器具制造

指卫生用和清洁盥洗用的各种金属器具、用具的生产活动。

4、其他金属制日用品制造

6.1.9其他金属制品制造

1、锻件及粉末冶金制品制造

指通过对金属坯料进行锻造变形而得到的工件或毛坯，或者将金属粉末和与非金属粉末的混合物通过压制变形、烘焙制作制品和材料的活动，包括自由锻件、模锻件、特殊成形锻件、冷锻件、温锻件、粉末冶金件等的制造。

2、交通及公共管理用金属标牌制造

3、其他未列明金属制品制造

指其他上述未包括的金属制品的制造；本类别还包括武器弹药的制造。

## 6.2、金属制品生产企业主要生产工艺及主要用能系统

6.2.1结构性金属制品制造

1、金属结构制造

金属结构生产的基本工艺流程为：

检查材料质量→检查机械设备和工艺设备→评估环境因素对设备制造质量的影响→下料并应加强对下料过程包括划线、气割、坡口加工等工序和工步的检查→拼装→焊接→对结构件进行校正→铸造和锻造→对零部件按设计图样要求的精度进行机加工→总装→金属表面防护

2、金属门窗制造

（1）平开门窗生产的基本工艺流程为：

框扇断料→框扇铣口→铣锁孔槽→钻五金孔→切玻璃压条→装框、扇密封胶条→装玻璃压条→扇玻组合→装五金配件→检验→包装→入库

（2）推拉门窗生产的基本工艺流程为：

框扇断料→框扇铣口→铣排水孔→铣锁孔槽→装毛条→钻五金孔→切玻璃压条→装密封毛条→装玻璃压条→装滑轮→框、扇组合→检验→包装→入库

6.2.2金属工具制造

1、切削工具制造

切削刀具制造的基本工艺流程为：

剪板（开料）→冲坯→打唛→冲眼→调直→迫刀→热处理→水磨（羊面、双面磨）→打砂（打刀背、打刀面、打刀柄）→抛光→开刃口→打披锋→钉刀→注塑→批水口→改刀→打水磨砂带→除腊→表面处理

如铣刀工具制造的基本工艺流程为：

下料→锻造→退火→机械加工（外圆、内孔及端面）→淬火→三次回火→喷砂→磨削

2、手工具制造

手工具制造的基本工艺流程为：

压铸→锉毛刺→钻孔、攻丝→表面处理→装配→检验

如锤子制造的基本工艺流程为：

自动下料→送料进加热电炉→高温加热→锻打成型→切边→成型→冷却→粗表面处理→锤头机加工→锤面防滑纹→回火→淬火→锤柄加工→PVC锤柄→印字→防锈烘干→检验

3、农用及园林用金属工具制造

指随着金属的加工、防腐工艺的发展及金属材料结构技术的进步，金属材料在农牧业生产中如金属材料制作的灌溉工具、栏杆、灯柱及小品设施等的生产活动。

农用及园林用金属工具制造的基本工艺流程为：

压铸→锉毛刺→钻孔、攻丝→表面处理→装配→检验

4、刀剪及类似日用金属工具制造

（1）指甲钳制造的基本工艺流程为：

指甲钳是由上压柄、下压柄、销钉三个部件组成。上压柄是通过压铸成型的工艺制作的，下压柄是由上下二压板组成，这两个压板分别先铸造而成。下压柄的两个压板前面的钳口是通过铣削出来的。销钉的开口也是铣削而成的。整个指甲钳连接的地方有两处，第一个地方是下压柄的上下二板，有些指甲钳是通过焊接而成的，还有一些是通过配合连接。上压柄和下压柄是通过销钉连接的，完成以上的工艺后，再对指甲钳进行表面处理即可。

（2）刀具制造的基本工艺流程为：

选料→开料成型→打眼冲孔→调直→热处理→打背砂→水磨→抛光→表面处理→开利口→手柄安装

6.2.3集装箱及金属包装容器制造

1、集装箱制造

集装箱制造的基本工艺流程为：

原材料的进厂检验→下料→钢材表面处理（钢板一次打砂、喷环氧型富镑底漆）→折板→冲压成型→焊接组装→整箱焊接组装→整箱清渣→二次打砂→清扫→喷涂→油漆烘干→零配件安装（锁具、进风百叶、透气罩等）→美装（喷标或贴标、铭牌、内装修）→风雨密实验→成品检验

2、金属压力容器制造

金属压力容器制造的基本工艺流程为：

3、金属包装容器制造

金属包装容器制造的基本工艺流程为：

裁剪加工及切口、切边局部加工→落料、冲孔→弯曲→拉伸→翻边、翻孔→滚压→胀型→卷封→焊接→成型

6.2.4金属丝绳及其制品制造

金属丝绳及其制品制造的基本工艺流程为：

原料检验→组批投料→除磷→润滑涂层→拉拔→过程检验→放线→螺旋→稳定化处理→收线打包→成品检验

6.2.5建筑、安全用金属制品制造

1、建筑、家具用金属配件制造

（1）金属家具制造的基本工艺流程为：

管材的截断（割切、锯切、车切、冲截）→弯管（机械加压、液压加压、手工加压弯曲）→打眼与冲孔→焊接（气焊、电焊、储能焊等）→表面处理（喷金属漆或电泳涂漆）→矫正→部件装配→检验

（2）锁具制造的基本工艺流程为：

备料→裁断、冲压→焊接成型→打磨抛光→表面处理→烘干→喷漆→检验、包装出货

2、建筑装饰及水暖管道零件制造

指建筑的金属装饰材料如钢材、铜、铝合金等应用于门窗、围墙、栅栏、柱面及建筑工程对中性介质在低压下进行工作的设备和管道上所使用的金属附件的生产活动。

3、安全、消防用金属制品制造

（1）保险箱制造的基本工艺流程为：

（2）消防梯制造的基本工艺流程为：

材料入库→切割→组对→焊接→整型→表面毛刺处理→无损检测、理化检验→喷漆→产品整装→检查调试

6.2.6金属表面处理及热处理加工

指对外来的金属物件表面进行电镀、镀层、抛光、喷涂、着色等专业性作业加工。金属常用热处理工艺有退火、正火、淬火、回火、调质、表面淬火、渗碳淬火、碳氮共渗、氮化等；金属表面处理工艺有机械抛光、化学抛光、磷化涂装、喷漆喷塑、着色染色、电镀电泳、氧化发黑、阳极氧化等。

电镀是利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程，是利用电解作用使金属或其它材料制件的表面附着一层金属膜的工艺从而起到防止金属氧化（如锈蚀），提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性及增进美观等作用。电镀时，镀层金属或其他不溶性材料做阳极，待镀的工件做阴极，镀层金属的阳离子在待镀工件表面被还原形成镀层。为排除其它阳离子的干扰，且使镀层均匀、牢固，需用含镀层金属阳离子的溶液做电镀液，以保持镀层金属阳离子的浓度不变。电镀的目的是在基材上镀上金属镀层，改变基材表面性质或尺寸。

镀前处理工艺中，所用的主要设备有磨、抛光机、刷光机、喷砂机、滚光机和各类固定槽。电镀处理是整个生产过程中的主要工艺。根据零件的要求，有针对性选择某一种或几种单金属或合金电镀工艺对零件进行电镀或浸镀等加工，以达到防蚀、耐磨和美观的目的。电镀处理过程中所用的设备主要有各类固定槽、滚镀槽、挂具、吊篮等。镀后处理是对零件进行抛光、出光、钝化、着色、干燥、封闭、去氢等工作，根据需要选用其中一种或数种工序使零件符合质量要求。镀后处理常用设备主要有磨、抛光机、各类固定槽等。

6.2.7搪瓷制品制造

1、生产专用搪瓷制品制造

指专为工业生产设备、工业产品及家电配套的各种搪瓷制品的生产活动，如搪玻璃设备的基本工艺流程为：

2、建筑装饰搪瓷制品制造

建筑用搪瓷钢板制造的基本工艺流程为：

材料入库→镭射切割→折屈→焊接→化学处理→底釉喷涂→烘干→底釉烧成→面釉喷漆→烘干→面釉烧成→底釉衬板→检验

3、搪瓷卫生洁具制造

指用搪瓷制作的卫生洁具（一般用钢板或铸铁作为坯体，表面涂烧耐水性较好的瓷釉），如浴盆和盥洗器的生产活动。

搪瓷卫生洁具制造的基本工艺流程为：

釉料制备→坯体制备→涂搪→干燥→烧成→彩饰和装配→检验

4、搪瓷日用品及其他搪瓷制品制造

搪瓷日用品制造的基本工艺流程为：

6.2.8金属制日用品制造

1、金属制厨房用器具制造

金属厨具制造的基本工艺流程为：

材料检验→下料→剪板→折弯、卷板→焊接→组装→抛光打磨→检验

2、金属制餐具和器皿制造

金属制餐具和器皿制造的基本工艺流程为：

开料→横压→更头修边→手柄压花和打钢唛→平抛→清洗→更头压形→手柄压形→产品侧面磨边→抛光→清洗→装袋子→包装

3、金属制卫生器具制造

金属制卫生器具制造的基本工艺流程为：

原材料复检→钢材矫平（直）→划线放样→下料（火焰切割、冲剪下料）→成形（弯曲、冲压、折边）→装配、焊接→检验→涂饰（除锈、涂漆）

6.2.9其他金属制品制造

1、锻件及粉末冶金制品制造

（1）自由锻件制品制造的基本工艺流程为：

（2）粉末冶金制品制造的基本工艺流程为：

原料粉末的制备（还原法、雾化法和电解法）→粉末成型（加压成型和无压成型）→坯块的烧结（普通烧结、松装烧结和热压法）→产品的后序处理（精整、浸油、机加工、热处理及电镀）

2、交通及公共管理用金属标牌制造

（1）金属平晒标牌制造的基本工艺流程为：

下料→前处理（抛光、拉丝、处理、氧化）→水封闭→打胶→晒版、染色→保光

（2）热转印金属标牌制造的基本工艺流程为：

下料→基纸的处理→印刷保护层→印刷图案层→印刷发光层→印刷覆盖层→印刷胶粘剂层→干燥→包装

3、其他未列明金属制品制造

指其他上述未包括的金属制品（包括武器弹药）的生产活动。

# 工业及金属制品业节能技术标准体系

## 7.1、工业及金属制品业节能标准体系

1、工业行业通用节能设计标准以及金属制品业节能设计标准：

| 所属行业 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 工业通用 | GB/T 8175 | 设备及管道绝热设计导则 |
| 工业通用 | GB 50019 | 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 |
| 工业通用 | GB 50034 | 建筑照明设计标准 |
| 工业通用 | GB 50041 | 锅炉房设计规范 |
| 工业通用 | GB 50052 | 供配电系统设计规范 |
| 工业通用 | GB 50054 | 低压配电设计规范 |
| 工业通用 | GB 50264 | 工业设备及管道绝热工程设计规范 |
| 工业通用 | GB/T 50878 | 绿色工业建筑评价标准 |
| 机械工业 | GB 50910 | 机械工业工程节能设计规范 |

2、金属制品业相关能耗限额标准：

| 标准属性 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 国家标准 | GB/T 12723 | 单位产品能源消耗限额编制通则 |
| 国家标准 | GB 21350 | 铜及铜合金管材单位产品能源消耗限额 |
| 国家标准 | GB 21351 | 铝合金建筑型材单位产品能源消耗限额 |
| 国家标准 | GB 25326 | 铝及铝合金轧、拉制管、棒材单位产品能源消耗限额 |
| 国家标准 | GB 26756 | 铝及铝合金热挤压棒材单位产品能源消耗限额 |
| 国家标准 | GB 29137 | 铜及铜合金线材单位产品能源消耗限额 |
| 国家标准 | GB 29442 | 铜及铜合金板、带、箔材单位产品能源消耗限额 |
| 国家标准 | GB 29443 | 铜及铜合金棒材单位产品能源消耗限额 |
| 国家标准 | GB 30185 | 铝塑板单位产品能源消耗限额 |

3、金属制品业相关清洁生产标准：

| 标准属性 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 国家标准 | GB/T 20106 | 工业清洁生产评价指标体系编制通则 |
| 行业标准 | HJ/T 314 | 清洁生产标准 电镀行业 |
| 行业标准 | HJ/T 425 | 清洁生产标准 制定技术导则 |

4、金属制品业主要用能系统能效等级、经济运行、节能监测标准：

| 标准类型 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 设备能效限定值及能效等级标准 | GB 18613 | 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级 |
|  | GB 19043 | 普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级 |
|  | GB 19044 | 普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级 |
|  | GB 19153 | 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 |
|  | GB 19415 | 单端荧光灯能效限定值及节能评价值 |
|  | GB 19576 | 单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级 |
|  | GB 19761 | 通风机能效限定值及能效等级 |
|  | GB 19762 | 清水离心泵能效限定值及节能评价值 |
|  | GB 20052 | 三相配电变压器能效限定值及能效等级 |
|  | GB 21454 | 多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级 |
|  | GB 24500 | 工业锅炉能效限定值及能效等级 |
|  | GB 24790 | 电力变压器能效限定值及能效等级 |
|  | GB 30255 | 普通照明用非定向自镇流LED灯能效限定值及能效等级 |
| 设备经济运行管理标准 | GB/T 12497 | 三相异步电动机经济运行 |
|  | GB/T 13462 | 电力变压器经济运行 |
|  | GB/T 13466 | 交流电气传动风机（泵类、空气压缩机）系统经济运行通则 |
|  | GB/T 13469 | 离心泵、混流泵、轴流泵与旋涡泵系统经济运行 |
|  | GB/T 13470 | 通风机系统经济运行 |
|  | GB/T 17954 | 工业锅炉经济运行 |
|  | GB/T 17981 | 空气调节系统经济运行 |
|  | GB/T 18292 | 生活锅炉经济运行 |
|  | GB/T 19065 | 电加热锅炉系统经济运行 |
|  | GB/T 27883 | 容积式空气压缩机系统经济运行 |
|  | GB/T 29455 | 照明设施经济运行 |
|  | GB/T 31510 | 远置式压缩冷凝机组冷藏陈列柜系统经济运行 |
|  | GB/T 31512 | 水源热泵系统经济运行 |
| 设备节能监测标准 | GB/T 8174 | 设备及管道绝热效果的测试与评价 |
|  | GB/T 15316 | 节能监测技术通则 |
|  | GB/T 15317 | 燃煤工业锅炉节能监测 |
|  | GB/T 15318 | 热处理电炉节能监测 |
|  | GB/T 15319 | 火焰加热炉节能监测方法 |
|  | GB/T 15910 | 热力输送系统节能监测 |
|  | GB/T 15911 | 工业电热设备节能监测方法 |
|  | GB/T 15912.1 | 制冷机组及供制冷系统节能测试 第1部分：冷库 |
|  | GB/T 15913 | 风机机组与管网系统节能监测 |
|  | GB/T 15914 | 蒸汽加热设备节能监测方法 |
|  | GB/T 16664 | 企业供配电系统节能监测方法 |
|  | GB/T 16665 | 空气压缩机组及供气系统节能监测方法 |
|  | GB/T 16666 | 泵类液体输送系统节能监测 |
|  | GB/T 17357 | 设备及管道绝热层表面热损失现场测定 热流计法和表面温度法 |

5、金属制品业能源计量器具配备标准：

| 所属行业 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 通用 | GB 17167 | 用能单位能源计量器具配备和管理通则 |

## 7.2、建议纳入节能审查基准承诺标准的内容

（1）《铝合金建筑型材单位产品能源消耗限额》（GB 21351-2014）

新建或改、扩建铝合金建筑型材生产项目应符合《铝合金建筑型材单位产品能源消耗限额》（GB 21351-2014）中规定的单位产品综合能耗准入值要求，如下表所示：

| 产品分类 | 原料 | 单位产品能源消耗准入值/（kgce/t） |
| --- | --- | --- |
| 基材 | 幕墙用型材 | 圆铸锭 | ≤145 |
|  | 其他型材 |  | ≤125 |
| 阳极氧化型材 | 幕墙用型材 | AA15级 | 基材 | ≤130 |
|  |  | AA20级 |  | ≤175 |
|  |  | AA25级 |  | ≤215 |
|  | 其他型材 | AA10级 |  | ≤125 |
|  |  | AA15级 |  | ≤190 |
|  |  | AA20级 |  | ≤255 |
|  |  | AA25级 |  | ≤320 |
| 电泳涂漆型材 |  | ≤170 |
| 粉末喷涂型材 |  | ≤75 |
| 氟碳漆喷涂型材 | 二涂型材 |  | ≤120 |
|  | 三涂型材 |  |  |
|  | 四涂型材 |  | ≤195 |
| 丙烯酸漆喷涂型材 |  | ≤120 |
| 木纹型材 | 热转印木纹型材 | 电泳涂漆型材、粉末喷涂型材、氟碳漆喷涂型材、丙烯酸漆喷涂型材 | ≤55 |
|  | 二次喷涂木纹型材 | 粉末喷涂型材 | ≤75 |
| 隔热型材 | 穿条式隔热型材 | 基材、阳极氧化型材、电泳涂漆型材、粉末喷涂型材、氟碳漆喷涂型材、丙烯酸漆喷涂型材、木纹型材 | ≤4 |
|  | 浇注式隔热型材 |  |  |

（2）《铝及铝合金轧、拉制管、棒材单位产品能源消耗限额》（GB 25326-2010）

新建或改、扩建铝及铝合金轧、拉制管、棒材生产企业应符合《铝及铝合金轧、拉制管、棒材单位产品能源消耗限额》（GB 25326-2010）中规定的单位产品综合能耗准入值要求，如下表所示：

| 产品名称 | 原料 | 单位产品能源消耗准入值/（kgce/t） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 工艺能耗 | 综合能耗 |
| 轧、拉制管材 轧、拉制棒材 | 挤压坯料 | ≤185 | ≤215 |

（3）《铝及铝合金热挤压棒材单位产品能源消耗限额》（GB 26756-2011）

新建或改、扩建铝及铝合金热挤压棒材生产项目应符合《铝及铝合金热挤压棒材单位产品能源消耗限额》（GB 26756-2011）中规定的单位产品综合能耗准入值要求，如下表所示：

| 产品名称 | 原料 | 能耗限额准入值/（kgce/t） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 工艺能耗 | 综合能耗 |
|  |  | 软合金 | 硬合金 | 软合金 | 硬合金 |
| 热挤压棒材 | 铸锭 | ≤135 | ≤410 | ≤165 | ≤490 |

（4）《铝塑板单位产品能源消耗限额》（GB 30185-2013）

新建铝塑板生产企业（含新建生产线和技术改造的生产线）应达到《铝塑板单位产品能源消耗限额》（GB 30185-2013）中规定的单位产品能耗准入值要求，准入值如下表所示：

| 产品种类 | 铝塑板单位产品综合能耗准入值 /[kgce/(104 m2)] |
| --- | --- |
| 产品厚度 | 涂层种类 | I类 | II类 |
| 3 mm | 聚酯 | ≤3700 | ≤5100 |
|  | 氟碳 |  | ≤5500 |
| 4 mm | 聚酯 | ≤4200 | ≤6000 |

（5）《铜及铜合金管材单位产品能源消耗限额》（GB 21350-2013）

新建、改建、扩建完整型铜及铜合金管材生产项目应符合《铜及铜合金管材单位产品能源消耗限额》（GB 21350-2013）中规定的单位产品综合能耗准入值要求，如下表所示：

| 综合能耗 | 能耗准入值/（kgce/t） |
| --- | --- |
|  | 紫铜管 | 简单黄铜管 | 复杂黄铜管 | 青铜管 | 白铜管 |
| 某种类管材综合能耗 | ≤300 | ≤340 | ≤520 | ≤490 | ≤500 |
| 全部管材综合能耗 | ≤470 |
| 注：紫铜管生产使用挤压工艺，单位产品能耗准入值为该值的1.1倍。 |

新建、改建、扩建非完整型铜及铜合金管材生产项目应符合《铜及铜合金管材单位产品能源消耗限额》（GB 21350-2013）中规定的单位产品综合能耗准入值要求，如下表所示：

| 工序能耗 | 能耗准入值/（kgce/t） |
| --- | --- |
|  | 紫铜管 | 简单黄铜管 | 复杂黄铜管 | 青铜管 | 白铜管 |
| 熔（连）铸 （包括锭坯加工工序） | ≤75 | ≤90 | ≤115 | ≤100 | ≤110 |
| 热加工 （包括挤压、行星轧管等） | ≤75 | ≤75 | ≤85 | ≤70 | ≤80 |
| 冷加工 （包括冷轧、拉伸、成型） | ≤45 | ≤45 | ≤50 | ≤40 | ≤50 |
| 精整 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤10 | ≤15 |
| 退火 | ≤40 | ≤40 | ≤50 | ≤40 | ≤45 |

（6）《铜及铜合金线材单位产品能源消耗限额》（GB 29137-2012）

新建或改、扩建铜及铜合金线材生产企业可能具有两类主要生产工艺路线，其项目应符合《铜及铜合金线材单位产品能源消耗限额》（GB 29137-2012）中规定的单位产品综合能耗准入值要求，如下所示：

工艺路线1：

| 单耗种类 | 产品种类 |
| --- | --- |
|  | 紫铜线 | 简单黄铜线 | 复杂黄铜线 | 青铜线 | 白铜线 |
|  | 单耗准入值/（kgce/t） |
| 熔铸工序能源单耗 | ≤75 | ≤76 | ≤60 | ≤67 | ≤92 |
| 加工工序能源单耗 | ≤35 | ≤127 | ≤97 | ≤124 | ≤122 |
| 各种类线材 综合能源单耗 | ≤113 | ≤212 | ≤164 | ≤201 | ≤226 |
| 全部线材综合能源单耗 | ≤204 |
| 注：该铜及铜合金线材加工企业的工艺路线（工艺路线1）为：配料（含中间合金）—熔铸铸锭（包括锯切）—挤压—拉伸（或轧制）—热处理。 |

工艺路线2：

| 单耗种类 | 产品种类 |
| --- | --- |
|  | 紫铜线 | 简单黄铜线 | 复杂黄铜线 | 青铜线 | 白铜线 |
|  | 单耗准入值/（kgce/t） |
| 熔铸工序能源单耗 | ≤49 | ≤48 | ≤50 | ≤113 | ≤85 |
| 加工工序能源单耗 | ≤69 | ≤81 | ≤79 | ≤110 | ≤109 |
| 各种类线材 综合能源单耗 | ≤122 | ≤139 | ≤143 | ≤238 | ≤216 |
| 全部线材综合能源单耗 | ≤190 |
| 注：该铜及铜合金线材加工企业的工艺路线（工艺路线2）为：配料（含中间合金）—水平连铸（上引连铸）—拉伸（或冷轧）—热处理。 |

（7）《铜及铜合金板、带、箔材单位产品能源消耗限额》（GB 29442-2012）

新建或改、扩建铜及铜合金板、带、箔材生产企业可能具有三类主要生产工艺路线，其项目应符合《铜及铜合金板、带、箔材单位产品能源消耗限额》（GB 29442-2012）中规定的单位产品综合能耗准入值要求，如下所示：

工艺路线1：

| 能耗种类 | 产品种类 |
| --- | --- |
|  | 紫铜类 | 简单黄铜类 | 复杂黄铜类 | 青铜类 | 白铜类 |
|  | 能耗准入值/（kgce/t） |
| 熔铸工序单耗 | ≤60 | ≤55 | ≤80 | ≤140 | ≤140 |
| 加工工序单耗 | ≤115 | ≤215 | ≤290 | ≤280 | ≤275 |
| 各种类产品综合单耗 | ≤210 | ≤335 | ≤490 | ≤580 | ≤530 |
| 全部产品综合单耗 | ≤390 |
| 注：1.该铜及铜合金板、带、箔材生产企业的工艺路线（工艺路线1）为：配料（含中间合金）—熔铸铸键—热轧—拉伸冷轧—热处理。 2.厚度小于0.06 mm的箔材，单耗准入值为表中对应值的1.5倍；厚度为0.06 mm-0.15 mm的箔材，单耗准入值为表中对应值的1.2倍。 |

工艺路线2：

| 能耗种类 | 产品种类 |
| --- | --- |
|  | 紫铜类 | 简单黄铜类 | 青铜类 | 白铜类 |
|  | 能耗准入值/（kgce/t） |
| 熔铸工序单耗 | ≤58 | ≤53 | ≤105 | ≤120 |
| 加工工序单耗 | ≤100 | ≤110 | ≤230 | ≤235 |
| 各种类产品综合单耗 | ≤190 | ≤190 | ≤430 | ≤460 |
| 全部产品综合单耗 | ≤400 |
| 注：1.该铜及铜合金板、带、箔材生产企业的工艺路线（工艺路线2）为：配料（含中间合金）—水平连铸—冷轧—热处理。 2.厚度小于0.06 mm的箔材，单耗准入值为表中对应值的1.5倍；厚度为0.06 mm-0.15 mm的箔材，单耗准入值为表中对应值的1.2倍。 |

工艺路线3：

| 能耗种类 | 紫铜能耗准入值/（kgce/t） |
| --- | --- |
| 熔铸工序单耗 | ≤43 |
| 加工工序单耗 | ≤120 |
| 全部产品综合单耗 | ≤175 |

（8）《铜及铜合金棒材单位产品能源消耗限额》（GB 29443-2012）

新建或改、扩建铜及铜合金棒材生产企业可能具有两类主要生产工艺路线，其项目应符合《铜及铜合金棒材单位产品能源消耗限额》（GB 29443-2012）中规定的单位产品综合能耗准入值要求，如下所示：

工艺路线1：

| 能源单耗种类 | 产品种类 |
| --- | --- |
|  | 紫铜棒 | 简单黄铜棒 | 复杂黄铜棒 | 青铜棒 | 白铜棒 |
|  | 单耗准入值/（kgce/t） |
| 熔铸工序能源单耗 | ≤68 | ≤58 | ≤66 | ≤112 | ≤110 |
| 加工工序能源单耗 | ≤110 | ≤154 | ≤150 | ≤213 | ≤194 |
| 各种类棒材 综合能源单耗 | ≤220 | ≤243 | ≤252 | ≤366 | ≤342 |
| 全部棒材综合能源单耗 | ≤285 |
| 注：该铜及铜合金棒材加工企业的工艺路线（工艺路线1）为：配料（含中间合金）—熔铸铸锭（含锯切）—挤压—拉伸（或轧制）—热处理。 |

工艺路线2：

| 能源单耗种类 | 产品种类 |
| --- | --- |
|  | 紫铜棒 | 简单黄铜棒 | 复杂黄铜棒 | 青铜棒 | 白铜棒 |
|  | 单耗准入值/（kgce/t） |
| 熔铸工序能源单耗 | ≤43 | ≤47 | ≤52 | ≤61 | ≤61 |
| 加工工序能源单耗 | ≤40 | ≤66 | ≤66 | ≤109 | ≤95 |
| 各种类棒材 综合能源单耗 | ≤95 | ≤128 | ≤133 | ≤185 | ≤171 |
| 全部棒材综合能源单耗 | ≤147 |
| 注：该铜及铜合金棒材加工企业的工艺路线（工艺路线2）为：配料（含中间合金）—水平连铸（含上引连铸）—拉伸（或轧制）—热处理。 |

（9）《清洁生产标准 电镀行业》（HJ/T 314—2006）

新建或改、扩建电镀项目单位产品能耗数据符合《清洁生产标准 电镀行业》（HJ/T 314—2006）中规定的二级清洁生产水平：采用节能电镀装备，有生产用水计量装置和车间排放口废水计量装置。

（10）《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167-2006）

新建或改、扩建项目的能源计量器具的配备、管理应符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167—2006）的规定。

（11）《机械工业工程节能设计规范》（GB 50910-2013）

项目节能设计符合《机械工业工程节能设计规范》（GB 50910-2013）的规定。农机具等金属制品单位产品综合能耗不应大于《机械工业工程节能设计规范》第12章“能耗限额”中规定的限额。

（12）《绿色工业建筑评价标准》（GB/T 50878-2013）

第5.1.2条 设备的能效值分别符合下列要求：

1 空调、供暖系统的冷热源机组的能效值达到现行国家标准《冷水机组能效限定值及能源效率等级》GB 19577规定的2级及以上能效等级；

2 单元式空气调节机组的能效值达到现行国家标准《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》GB 19576规定的3级及以上能效等级；

3 多联式空调机组的能效值达到现行国家标准《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454规定的2级及以上能效等级；

4 风机、水泵等动力设备(消防设备除外)效率值达到现行国家标准《通风机能效限定值及节能评价值》GB 19761和《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762规定的2级及以上能效等级；

5 锅炉效率达到现行国家标准《工业锅炉能效限定值及能效等级》GB 24500规定的2级及以上工业锅炉能效等级；

6 电力变压器效率达到现行国家标准《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 24790规定的2级及以上能效等级；

7 配电变压器的能效限定值达到现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB 20052的规定。

第5.2.1条 建筑围护结构的热工参数符合国家现行有关标准的规定。

第5.2.2条 有温湿度要求的厂房，其外门、外窗的气密性等级和开启方式符合要求。

第5.2.3条 合理利用自然通风。

第5.2.4条 主要生产及辅助生产的建筑外围护结构未采用玻璃幕墙。

第5.2.5条 电力系统的电压偏差、三相电压不平衡指标均符合国家现行有关标准的规定;电力谐波治理符合国家现行有关标准规定的限值和允许值；用电系统的功率因数优于国家现行有关标准和规定的限定值。

第5.2.6条 合理利用自然采光。

第5.2.7条 人工照明符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的要求:

1 在满足照度的情况下，照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定值；

2 在考虑显色性的基础上，选用发光效率高、寿命长的光源和高效率灯具及镇流器；

3当采用人工照明光源时，设置调节的照明控制系统;有条件时采用智能照明系统。

第5.2.8条 风机、水泵等输送流体的公用设备合理采用流量调节措施。

第5.2.9条 按区域、建筑和用途分别设置各种用能的计量设备或装置，进行用能的分区、分类和分项计量。

第5.2.10条 在满足生产和人员健康前提下，洁净或空调厂房的室内空气参数、系统风量等的调整有明显节能效果。

第5.2.11条 采用有效措施，提高能源的综合利用率。

第5.2.12条 高大厂房合理采用辐射供暖系统。

第5.2.13条 设有空调的车间采用有效的节能空调系统。

第5.2.14条 根据工艺生产需要及室内、外气象条件，空调制冷系统合理地利用天然冷源。

第5.2.15条 设计时正确选用冷冻水的供回水温度，运行时合理设定冷冻水的供回水温度。

第5.2.16条 在满足生产工艺条件下，空调系统的划分、送回风方式(气流组织)合理并证实节能有效。

第5.2.17条 公用和电气设备(系统)设置有效的节能调节系统。

第5.2.18条 施工完毕后，对制冷、空调、供暖、通风和除尘等系统进行节能调试，调节功能正常。

第5.3.1条 设置热回收系统，有效利用工艺过程和设备产生的余(废)热。

第5.3.2条 在有热回收条件的空调、通风系统中合理设置热回收系统。

第5.3.3条 对生产过程中产生的可作能源的物质采取回收和再利用措施。

第5.4.1条 工业建筑的供暖和空调合理采用地源热泵及其他可再生能源。

第5.4.2条 利用可再生能源供应的生活热水量不低于生活热水总量的10%。

第5.4.3条 合理利用空气的低品位热能。