长水资产经营管理有限公司综合楼太阳能热水器系统设备

采购及安装补充文件（01）

1、招标文件P40要求提供的证书、证件改为“营业执照原件（投标人若为经销商时须同时提供制造商营业执照复印件并加盖公章以及唯一产品授权委托书原件）。

2、招标文件第12页30.1设备名称和数量中 ：空气能机组单台输入功率12kw指的是指的是电功率。

3、招标文件第15页30.3太阳能热水器配件中：热水系统管道“太阳能专用管是交联聚乙烯管”改为所有管道采用“镀锌内衬不锈钢管”，推荐品牌：江苏新阳光、江苏众信、金洲。

4、招标文件第15页第4点：水温水位仪调整为控制系统，技术要求：智能控制系统，含数据显示屏，满足系统正常使用要求；铜接头调整为阀门，材质要求：黄铜。水温水位仪为控制系统中一个一控制配件。

5、顶层配电箱的具体位置详见提供的电气图纸。

6、本次招标太阳能系统管道所有管道保温材料采用橡塑保温，材料厚度不小于50MM；外保护壳材质为铝皮厚度不小于0.3MM，氧指数>32,保温后外壳再刷防火漆二道。保温品牌推荐：昆山世霸龙、河北华美、河北美格。

7、保温水箱采用类型按招标文件第15页有关规定。

8、业主推荐品牌产品投标人投标报价时应注明所投品牌名称（注：请分别注明在投标报价分析表中的备注栏内），中标后必须按投标时明确的品牌采购，并经业主认可方可使用。若投标人投标报价时未明确品牌的，则视为由招标人有权在品牌范围内确定任一品牌，中标人不得拒绝；若投标人投标报价时选择业主推荐品牌范围以外其他品牌的，视为未实质性响应招标要求，按无效标处理（详见招标文件第16页）。

嘉兴市长水资产经营管理有限公司

嘉兴市中诚建设投资咨询有限公司

2015年1月16日